## Slide 1: Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων
Ενότητα 7: Αρχαιολογικός Σίδηρος
Βασιλική Αργυροπούλου
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Διάβρωση αρχαιολογικού σιδήρου κατά τη διάρκεια της ταφής και μετά την ανασκαφή
Διδασκαλία για το μάθημα: Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων

## Slide 3: Στην φύση δεν υπάρχει σίδηρος σε καθαρή μορφή
O σίδηρος εμφανίζεται σε μορφή οξειδωμένου ορυκτού
Ο μεταλλικός σίδηρος είναι ασταθής και σκουριάζει εύκολα
Τείνει να επιστρέψει στην αρχική φυσική του κατάσταση
“Slag from iron ore melting” από Knud Winckelmann διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
(εκτός από τους μετεωρίτες)

## Slide 4: Ηλεκτροχημική διάβρωση
“Figure 19.17 Rust, the Result of Corrosion of Metallic Iron”, στο ChemWiki: The Dynamic Chemistry E-textbook από Delmar Larsen, διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0 US

## Slide 5: Διάβρωση στο έδαφος
Όταν ο θαμμένος σίδηρος έρθει σε επαφή με υδατικό διάλυμα από το χώμα, διαβρώνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
Ο σίδηρος οξειδώνεται σε Fe2+ σε μορφή διαλύματος
Τα ηλεκτρόνια από αυτήν την αντίδραση καταναλώνονται από την αναγωγή οξυγόνου διαλυμένου στον ηλεκτρολύτη (υδατικό διάλυμα)
Παράγονται ιόντα υδροξυλίου, τα οποία αντιδρούν με το Fe2+ και παράγουν υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙ), Fe(OH)2
Όταν ο σίδηρος διαβρώνεται, η επιφάνεια του σιδήρου σκεπάζεται από αδιάλυτα προϊόντα διάβρωσης του σιδήρου, στα οποία έχουν προσροφηθεί εδαφικές εναποθέσεις (χώμα, άμμος, μικροί λίθοι)

## Slide 6: Προϊόντα διάβρωσης σε αρχαίο σίδηρο
Σε περιβάλλον με χαμηλό οξυγόνο
Fe2+ ή Fe2+/Fe3+ διαμορφώνει ενώσεις, όπως:
- μαγνητίτης, μαύρο, Fe3O4, είναι μαγνητικός
- σιδηρίτης, καφέ γκρίζο, FeCO3, δεν είναι μαγνητικός

## Slide 7: Προϊόντα διάβρωσης σε αρχαίο σίδηρο
Σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου
Fe3+ διαμορφώνει ενώσεις, όπως:
- οξυδροξείδια του σιδήρου (iron oxyhydroxides) FeOOH
π.χ. γκαιτίτης (α-FeOOH), το πιο σταθερό, χρώματος κίτρινο - καφέ
λεπιδοκροκίτης (γ-FeOOH), το πιο κοινό, χρώματος πορτοκαλί, απότομα σκούριασμα (flash rusting)
ακαγκαινίτης (β-FeOOH), το πιο επικίνδυνο, γιατί εμφανίζεται όταν υπάρχουν πολλά ιόντα χλωρίου

## Slide 8: Προϊόντα διάβρωσης σε αρχαίο σίδηρο
Άλλα
Bιβιανίτης - Fe3(PO4)2·8H2O χρώματος μπλε, διαμορφώνεται όταν υπάρχουν πολλά οστά γύρω από το σίδηρο.
Θειούχος σίδηρος - FeS2, μαύρου χρώματος, διαμορφώνεται όταν υπάρχει χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου και σε περιβάλλον θειοαναγωγικών βακτηρίων (sulphate reducing bacteria)

## Slide 9: Καθοδικές – Ανοδικές περιοχές
Οι ανοδικές και οι καθοδικές αντιδράσεις εκδηλώνονται σε διαφορετικές περιοχές του αντικειμένου.
Η αναγωγή (κάθοδος) του οξυγόνου συμβαίνει στην ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια που βρίσκεται πιο έξω από το αντικείμενο, συνήθως αυτή είναι ο μαγνητίτης.
Η οξείδωση (άνοδος) στο σίδηρο γίνεται στη διεπιφάνεια του σιδήρου με τα προϊόντα διάβρωσης.
Επειδή η άνοδος και η κάθοδος εκδηλώνονται σε διαφορετικές περιοχές, η άνοδος μπορεί να ελκύει με μεγαλύτερη ευκολία ιόντα χλωρίου από το χώμα.

## Slide 10: Αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα είναι ότι το όξινο διάλυμα FeCl2 να διαπερνά τα προϊόντα διάβρωσης και το πιο πυκνό διάλυμα να συγκεντρώνεται δίπλα στο καθαρό μέταλλο.

## Slide 11: Μετά την ανασκαφή
Τι γίνεται όταν ο σίδηρος μετά την ανασκαφή εκτίθεται στον αέρα και αφήνεται να στεγνώσει;
Το όξινο διάλυμα FeCl2 συμπυκνώνεται, τα προϊόντα διάβρωσης υδρολύονται και υπάρχει περίσσια οξυγόνου.
Σιδερένια ψαλίδια της Ρωμαϊκής
περιόδου από το Μουσείο της Καρθάγης

## Slide 12: Κύκλος διάβρωσης από ιόντα χλωρίου
2 Fe2+ + 3H2O + ½ O2 = 2FeOOH + 4H+
ή
2FeCl2 + 3H2O + ½ O2 = 2FeOOH + 4HCl
To FeOOH είναι στερεό και μπορεί να προκαλέσει φυσική ζημιά στο αντικείμενο.
Το ΗCl είναι οξύ και προκαλεί χημική ζημιά στο αντικείμενο, γιατί αντιδρά με το καθαρό μέταλλο και το οξειδώνει.

## Slide 13: Κύκλος αναδημιουργίας του οξέως («acid regeneration cycle»)
Fe + 2HCl + ½ O2  FeCl2 + H2O
2FeCl2 + 3H2O + ½ O2  2FeOOH + 4HCl
Το σημαντικό είναι το υδροχλωρικό οξύ (HCl) που αντιδρά και εμφανίζεται συνεχώς. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται κύκλος αναδημιουργίας του οξέως «acid regeneration cycle».

## Slide 14: Άλας του σιδήρου
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι τα ιόντα χλωρίου παράγουν ένα ευδιάλυτο άλας του σιδήρου (soluble iron salt).
Αυτή η διαλυτότητα επιτρέπει στον κύκλο να συνεχίζεται. Αν το άλας του σιδήρου ήταν αδιάλυτο, τότε θα σχηματιζόταν ίζημα και ο κύκλος θα έσπαγε.

## Slide 15: Ενεργός Διάβρωση Μη απομάκρυνση ιόντων Cl Απώλεια ακεραιότητας αντικειμένου
Η φωτογραφία απεικονίζει την κατάσταση ενεργού διάβρωσης από τον τροχό του ΄Πατρίς΄, όπου είναι εμφανή η αποκόλληση, η αποφλοίωση και ο σχηματισμός ακαγκαινίτη στη διεπιφάνεια μετάλλου και προίόντων διάβρωσης.
Το αποκολλημένο τμήμα στα αριστερά είναι από το στρώμα των ενάλιων επικαθίσεων με ένα στρώμα διάβρωσης με παρουσία ακαγκαινίτη και το εναπομείναν τμήμα αντιστοιχεί στο μέταλλο του εσωτερικού πλαισίου του τροχού, επίσης με σχηματισμό ακαγκαινίτη.
Σχηματισμός ακαγκαινίτη, αποκόλληση, ρηγμάτωση - που εντοπίζεται ο μεταλλικός πυρήνας!
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 16: Ενεργός Διάβρωση Μη απομάκρυνση ιόντων Cl Απώλεια ακεραιότητας αντικειμένου
Η ακτινογράφηση αποκάλυψε τη διατήρηση του συμπαγούς μεταλλικού πυρήνα
Η τοποθέτηση της ακτινογραφικής πλάκας κατά της διάρκεια της επιτόπιας ακτινογράφησης των διαφόρων τμημάτων του τροχού του ΄Πατρίς΄.
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 17: Σίδηρος από ανασκαφή
Ενεργός διάβρωση - χλωριούχος σίδηρος (ΙΙ)
Συμπτώματα:
  αποκόλληση κομματιών (spalling),
  ρηγματώσεις, κονιοποιημένη σκωρία
  χαλαρές φολίδες σκωρίας γύρω από το αντικείμενο
  προϊόντα διάβρωσης κοκκινο-καφέ χρώματος σε σημεία όπου υπάρχουν σπασίματα
  “δάκρυσμα” (σταγόνες) στην επιφάνεια του αντικειμένου ή εντός ρηγματώσεων.

## Slide 18: Σίδηρος που «δακρύζει»
Σταγόνες χαρακτηριστικές του "σιδήρου που δακρύζει", σε τμήμα σφυρήλατου καρφιού. (Μεγ.Χ 9 περ.)

## Slide 19: Σίδηρος που «δακρύζει»
Κατά την εξάτμιση διαλύματος FeCl2 σχηματίζονται κρύσταλλοι FeCl2
RH 18-56% σχηματίζεται FeCl2·2H2O
Πάνω από 56% RH κρύσταλλοι FeCl2·4H2O απορροφούν υγρασία με αποτέλεσμα τον σχηματισμό σταγόνων υγρού σφαιρικού σχήματος
Δισθενής σίδηρος που βρίσκεται σε διάλυμα οξειδώνεται σε ένα από τα FeOOH
Εάν το υγρό εξατμιστεί, παραμένει μια κοιλότητα στην επιφάνεια του μετάλλου

## Slide 20: Έγχρωμη φωτογραφία ακαγκαινίτη
Ισχυρά διαβρωμένος πέλεκυς:
Τα διαβρωμένα στρώματα έχουν αφαιρεθεί αποκαλύπτοντας τον ακαγκαινίτη πάνω στη μεταλλική επιφάνεια.
Selwyn, L.S., Sirois, J., and Argyropoulos, V., 1999, "The Corrosion of Excavated Archaeological Iron with Details on Weeping and Akaganeite", Studies in Conservation, 44, p.217-232.

## Slide 21: Σχηματισμός ακαγκαινίτη
Τα κόκκινο-καφέ χρώματος προϊόντα διάβρωσης σε τμήματα της επιφάνειας με αποκολλήσεις είναι συνήθως ακαγκαινίτης (-FeOOH)
Αποτελεί ένα συγκεκριμένο τύπο “σκουριάς” με δομή που σταθεροποιείται από τα χλωριόντα
Στον αρχαιολογικό σίδηρο, ο ακαγκαινίτης σχηματίζεται συνήθως στη διεπιφάνεια σιδήρου/στρώματος διάβρωσης.

## Slide 22: Κρύσταλλοι ακαγκαινίτη
Σχηματική απεικόνιση κρυστάλλων ακαγκαινίτη
σε σιδερένιο κομμάτι (Selwyn et al. 1999)

## Slide 23: Απεικονίζεται το ιδανικό μοντέλο δομής
Η δομή του  -FeOOH περικλείει διόδους-κανάλια μερικώς γεμάτα με ιόντα χλωρίου
Ιδεατό μοντέλο ακαγκαινίτη. (Selwyn et al. 1999)

## Slide 24: Πώς θα σταματήσει η ενεργός διάβρωση
Είναι αδύνατο να σταματήσει η ενεργός διάβρωση του αντικειμένου μετά την ανασκαφή, αν παραμείνει ασυντήρητο.
Ακόμα και αν τα αντικείμενα αποθηκευτούν σε πολύ χαμηλή σχετική υγρασία (RH κάτω από 15%), η διάβρωση μπορεί να συνεχιστεί.

## Slide 25: Δημιουργία αποθηκευτικών χώρων από Escal Barrier Film
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει δυνατή η αναστολή της περαιτέρω διάβρωσης με την αποθήκευση μη συντηρημένων σιδερένιων αντικειμένων μολυσμένων με ιόντα χλωρίου σε σφραγισμένο μικροκλιματικό θάλαμο που διατηρεί χαμηλή RH και αφαιρεί το οξυγόνo (π.χ. RP-K προσροφητές και Escal κατασκευασμένα από τη Mitsubishi).
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Notes: Αρχαιολογικο μουσειο

## Slide 26: Διπλή εξωτερική σφράγιση
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μη συντηρημένων ανασκαφικών σιδερένιων αντικειμένων μέχρι πέντε χρόνια έως ότου συντηρηθούν, όμως εξαρτάται από την τέλεια σφράγιση.

## Slide 27: Επεμβάσεις συντήρησης για ανασκαφικά μεταλλικά αντικείμενα από χερσαίο περιβάλλον
“Tiryns, Tb. XXVIII: iron daggers” από Dan Diffendale διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 2.0

## Slide 28: Διάγνωση του σιδήρου πριν την επέμβαση
Ύπαρξη μεταλλικού πυρήνα (ή ελάχιστης ποσότητας μετάλλου) και πλήρης απουσία ιχνών ενεργού διάβρωσης
Ύπαρξη μεταλλικού πυρήνα και ιχνών ενεργού διάβρωσης
Ύπαρξη ελάχιστης ποσότητας μετάλλου και ίχνη ενεργού διάβρωσης
Πλήρης απουσία μετάλλου
Ραδιογραφία (55kV, 10mAs, 1 sec). Οι λευκές περιοχές υποδεικνύουν την παρουσία μεταλλικού πυρήνα, οι γκρίζες προϊόντων διάβρωσης και οι μαύρες την απουσία μετάλλου. Μ. Γιαννουλάκη, Αρχαιά Μεσσήνη

## Slide 29: Στόχοι Επέμβασης
Σταθεροποίηση του μεταλλικού αντικειμένου, π.χ. απομάκρυνση χλωριόντων ή προϊόντων ενεργού διάβρωσης.
Διασφάλιση της αρχικής επιφάνειας και του σχήματος του αντικειμένου, το οποίο διατηρείται συνήθως μέσα στα στρώματα διάβρωσης.
Πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μεγάλο όγκο αντικειμένων, π.χ. ομαδική συντήρηση.

## Slide 30: Πλήρης απουσία μετάλλου
Ρωμαϊκά ψαλίδια στο Μουσείο της Καρθάγης, όπου διατηρούνται σταθερά 100 χρόνια μετά την ανασκαφή και χωρίς συντήρηση λόγω της απουσίας μεταλλικού πυρήνα.
Στην Ελλάδα, πολλά σιδερένια αντικείμενα βρίσκονται πλήρως ορυκτοποιημένα και δεν έχουν καθόλου μέταλλο.
Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται καμία αποχλωρίωση καθώς δεν υπάρχει καθόλου μέταλλο για να συνεχιστεί ο κύκλος της ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

## Slide 31: Ευρήματα που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση
Υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές θέσεις, όπου αντικείμενα από αρχαιολογικό σίδηρο περιέχουν κάποια ποσότητα μετάλλου ή ακόμα και σημαντικό μεταλλικό πυρήνα.
Καθώς πολλά εδάφη στην Ελλάδα περιέχουν άλατα χλωρίου, οι αρχαιολόγοι πρέπει να βεβαιωθούν ή να εξασφαλίσουν ότι, εάν τα ανασκαφικά τους ευρήματα βρίσκονται σε υγρή κατάσταση, πρέπει να παραμείνουν υγρά για να αποφευχθεί η θραύση τους μέσα από τη δημιουργία ακαγκαινίτη και άλλων φαινόμενων ενεργού διάβρωσης.
πρέπει να διατηρούνται υγρά
Η κατάσταση του τροχού του ατμόπλοιου Πατρίς κατά την ανέλκυσή του από τη θάλασσα το Μάιο του 2007.
Πίστωση φωτογραφίας: Βασίλης Μεντόγιαννης, UFR Team

## Slide 32: Αρχική επιφάνεια
Τομή σιδερένιου καρφιού από γαλο- ρωμαική ανασκαφή στο έδαφος.
Περιοχή Les Genat (Vandee F) 1ος αι π. Χ.
Πίστωση φωτογραφίας Arc’Antique

## Slide 33: Επεμβάσεις σταθεροποίησης
Όταν διατηρείται μέταλλο στο αντικείμενο και είναι επιμολυσμένο με ιόντα χλωρίου πρέπει να χρησιμοποιηθούν χημικά ή άλλες μέθοδοι συντήρησης, προκειμένου να αφαιρεθούν τα ιόντα χλωρίου.
Είναι λάθος να χρησιμοποιηθούν μόνο μηχανικές μέθοδοι για τον καθαρισμό τέτοιων αντικειμένων, επειδή είναι αδύνατο να απομακρυνθούν τα χλωριόντα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην μεταλλική επιφάνεια.

## Slide 34: Χημικές επεμβάσεις
Αυτές οι επεμβάσεις βασίζονται στην εμβάπτιση του σιδερένιου αντικειμένου σε χημικά διαλύματα (συνήθως αλκαλικό διάλυμα) και στην αναμονή της διάχυσης των χλωριόντων σε αυτά.
Η βασική κινητήρια δύναμη για την αφαίρεση των χλωριόντων είναι η διάχυση, με τα χλωριόντα να διαχέονται από μία περιοχή υψηλότερης συγκέντρωσης (στη διεπιφάνεια μετάλλου/ προϊόντων διάβρωσης) σε μία περιοχή χαμηλότερης συγκέντρωσης (στο διάλυμα αποχλωρίωσης).

## Slide 35: 2% κ.β. ΝαΟΗ σε απιονισμένο νερό, pH 13,5
Ο σίδηρος είναι σταθερός και γίνεται αφαίρεση ιόντων χλωρίου
Τα ιόντα του υδροξυλίου OH- διεισδύουν στα στρώματα των προϊόντων διάβρωσης και γίνεται αφαίρεση των ιόντων χλωρίου από το αντικείμενο μέσω της διάχυσης.
Αν κάποιο αντικείμενο που είναι ορυκτοποιημένο παραμείνει πολύ καιρό σε διάλυμα NaOH, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη διαλυθεί.

## Slide 36: Προβλήματα
Δεν υπάρχει ο ιδανικός τύπος επέμβασης για την απομάκρυνση των χλωριόντων από ορυκτοποιημένο σίδηρο
Α και Β: Ισχυρά διαβρωμένο σιδερένιο καρφί. Περιέχει μικρή ποσότητα μετάλλου. Ανασκαφή από το έδαφος στην περιοχή Newfoundland του Καναδά. Πριν (Α.) και μετά (Β.) την αποχλωρίωση σε διάλυμα 2% καυστικού νατρίου. CCI 1994: Argyropoulos et al. 1997
Α. Προ εμβάπτισης
Β. Μετά εμβάπτισης

## Slide 37: Μέθοδος συντήρησης με θειώδες αλκάλιο (alkaline sulphite), pH 13
Αφαιρεί τα ιόντα χλωρίου
Μέθοδος αποτελεσματική στην περίπτωση που υπάρχει μεταλλικός πυρήνας
Αν υπάρχει πολύ λίγο μέταλλο, τότε το αντικείμενο είναι πολύ εύθραυστο για να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος

## Slide 38: Μέθοδος συντήρησης με θειώδες αλκάλιο (alkaline sulphite)
Αυτή η μέθοδος αποχλωρίωσης έχει βρεθεί ότι είναι περισσότερο επιθετική στην κρούστα των προϊόντων διάβρωσης τους αρχαιολογικού σιδήρου από ότι το διάλυμα του υδροξειδίου του σιδήρου.
Ένα λουτρό μαζικής επέμβασης αποχλωρίωσης σιδερένιων έργων τέχνης με τη μέθοδο του θειώδους αλκαλίου.
Πίστωση φωτογραφίας Arc’Antique

## Slide 39: Μειονεκτήματα της εφαρμογής ισχυρά αλκαλικών διαλυμάτων
Ένα μειονέκτημα της εφαρμογής ισχυρά αλκαλικών διαλυμάτων σε επιμεταλλωμένα αντικείμενα από σίδηρο είναι η ικανότητά τους να απομακρύνουν συγκεκριμένα μέταλλα που χρησιμοποιούνται για επιμετάλλωση, όπως ο κασσίτερος ή ο ψευδάργυρος.
Επιπλέον, αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για σύνθετα σιδερένια αντικείμενα μαζί με οργανικά, καθώς το υψηλό pH του διαλύματος θα καταστρέψει το οργανικό υλικό.

## Slide 40: Ανάλυση χλωρίου
Chart: Μέτρηση συγκέντρωσης ιόντων χλωρίου σε διάλυμα επέμβασης
| 1η αλλαγή | 2η αλλαγή | 3η αλλαγή | 4η αλλαγή | 5η αλλαγή
 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
Οι συντηρητές δε γνωρίζουν πόσα ιόντα χλωρίου περιέχονται στο αντικείμενο πριν και μετά την επέμβαση.
Συνήθως παρακολουθείται ο ρυθμός της διάχυσης των ιόντων χλωρίου μέσα στο διάλυμα αποχλωρίωσης.
Τα διαλύματα αποχλωρίωσης αλλάζονται συνήθως κάθε εβδομάδα τον πρώτο μήνα (καθώς πολλά αντικείμενα περιέχουν ακαθαρσίες από το έδαφος και άλλα διαλυμένα υλικά και χρωματίζουν τα διαλύματα αποχλωρίωσης), στη συνέχεια τα διαλύματα αλλάζονται μία φορά το μήνα.
Πριν από την αλλαγή λαμβάνεται δείγμα από το διάλυμα εγμβάπτισης. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης χλωριόντων σε υδατικά διαλύματα χρησιμοποιείται η ποτενσιομετρική τιτλοδότηση.

## Slide 41: Ομαδική συντήρηση
Σιδερένια έργα τέχνης διαχωρισμένα με θερμοκολλημένη γάζα και με ξεχωριστές ετικέτες ένδειξης.
Πριν τη πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μεγάλο όγκο αντικειμένων, π.χ. ομαδική συντήρηση, καλό θα ήταν να ξεκινήσει η αποχλωρίωση με την τοποθέτηση των σιδερένιων αντικειμένων ξεχωριστά το καθένα και ύστερα να προσδιοριστεί ο χρόνος για την αποχλωρίωση των αντικειμένων αυτών από κάθε ανασκαφή.
Προετοιμασία σιδερένιων έργων τέχνης για μαζική επέμβαση σταθεροποίησης με θερμοκολλημένη γάζα
Πίστωση φωτογραφίας Arc’Antique

## Slide 42: Πλύση
Μετά την αποχλωρίωση, τα σιδερένια αντικείμενα πλένονται σε επανειλημμένα λουτρά απιονισμένου νερού, μέχρι το pH του αντικειμένου να είναι ουδέτερο (7), κάτι που μπορεί να διαρκέσει μέχρι 6 εβδομάδες.
Μειώνοντας το pH του σιδερένιου αντικειμένου από την αλκαλική περιοχή προς την ουδέτερη θα εμφανιστεί “σκουριά” στο νερό έκπλυσης, ένα ατυχές γεγονός προκαλούμενο από την πλύση τέτοιων αντικειμένων.

## Slide 43: Μηχανικός καθαρισμός
Μετά τη σταθεροποίηση
Η καλύτερη μηχανική μέθοδος καθαρισμού των σιδερένιων αντικειμένων είναι η χρήση αμμοβολής 280 - 410 kPa (40 - 60 p.s.i.) για την αποκάλυψη του σχήματος του αντικειμένου. Το υλικό της αμμοβολής μπορεί να είναι αλουμίνα (27μm), καρβίδιο πυριτίου (50μm) ή υαλοσφαιρίδια (27μm).
Προσοχή να μην αφαιρεθεί η αρχική επιφάνεια (στρώμα μαγνητίτη).
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 44: Ξήρανση
Τελικά, το κρυσταλλικά δεσμευμένο νερό απομακρύνεται από τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας λουτρά ακετόνης για περίπου 3 ημέρες.

## Slide 45: Ταννικό οξύ
Αυτός ο τύπος επικάλυψης χρησιμοποιείται ευρύτατα στη συντήρηση σιδερένιων αρχαιολογικών αντικειμένων.
Είναι πολύ δημοφιλής στη χρήση διότι δημιουργεί μια αισθητικά ευχάριστη επικάλυψη στο σιδερένιο αντικείμενο, αλλά επίσης το προστατεύει.
Algonquin College Applied Museum Studies Tannic Acid Treatment of Iron Artifacts
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 46: Μέτρηση Χλωροϊόντων
Σημασία της μεθόδου:
Καθορίζει την ποσότητα των ιόντων χλωρίου που αποσπώνται και διαχέονται σε διαλύματα επεμβάσεων ή κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης, ώστε να μπορεί κανείς να καθορίσει πότε να σταματήσει την επέμβαση.
Πως:
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι προσδιορισμού των χλωροϊόντων σε διάλυμα- μερικές είναι πιο ακριβείς από τις άλλες.

## Slide 47: Tαινίες Quantab®
Οι ταινίες Quantab είναι χρωματογραφικά τεστ μιας χρήσης
Οι ταινίες εμβαπτίζονται στο δείγμα και το διάλυμα απορροφάται μέσω της αντιδραστικής στήλης. Η συγκέντρωση μετριέται με σύγκριση του ορίου του χρώματος του αντιδραστηρίου με ένα βαθμονομημένο πίνακα.
Οι ταινίες δίνουν ένα γρήγορο πρώτο έλεγχο στο πεδίο ή το εργαστήριο, ώστε να καθορίσουμε τη γενική κλίμακα του ποσοστού των χλωροϊόντων και τα αποτελέσματα είναι κοντινά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.
berktree.com

## Slide 48: LaMotte Τitration Κits
Είναι και τα δύο σχεδιασμένα για έλεγχο του νερού στο πεδίο, αλλά ο καθορισμός του τελικού σημείου (βάση μιας χρωαμικής κλίμακας) είναι θέμα της κρίσης του καθενός, ειδικά όταν τα δείγματα είναι μολυσμένα ή θολά.
Τα LaMotte tests απαιτούν την προσεκτική προσθήκη αντιδραστηρίων (χρωμικό κάλιο και νιτρικό άργυρο) με χειροκίνητο σταγονόμετρο σε πολύ μικρή ποσότητα δείγματος. Οι σταγόνες πρέπει να μετρούνται μέχρι να παρατηρηθεί αλλαγή χρώματος.
fishersci.com

## Slide 49: LaMotte Τitration Κits
Ο αριθμός των σταγόνων συγκρίνεται με ένα βαθμονομημένο πίνακα από τον οποίο προσδιορίζεται η συγκέντρωση. Αν το δείγμα περιέχει μεγάλη συγκέντρωση σε ιόντα, η αλλάγη του χρώματος δεν είναι εύκολα εμφανής, οπότε το δείγμα πρέπει να διαλυθεί και το τεστ να επαναληφθεί.
Τα τεστ αυτά είναι ευκολόχρηστα και σχετικά φθηνά, αλλά υπάρχει η πιθανότητα σημαντικού λάθους, όταν οι σταγόνες δεν είναι ίσες, ενώ και ο προσδιορισμός του σημείου αλλαγής του χρώματος είναι υποκειμενικό θέμα. Τα απόβλητα περιέχουν ενώσεις αργύρου που θεωρούνται επικίνδυνες.
fishersci.com

## Slide 50: Ο Hach Τitrator
Μετάφερει γνωστούς όγκους νιτρικού υδραργύρου σε μία προετοιμασμένη, μικρή ποσότητα δείγματος.
Όταν επιτευχθεί η αλλαγή χρώματος, το ποσό του αντιδραστηρίου που έχει καταναλωθεί συγκρίνεται με ένα βαθμονομημένο πίνακα, ώστε να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των χλωροϊόντων.
Το σύστημα του τιτλοδότη είναι δύσχρηστο και σχηματίζονται επικίνδυνα απόβλητα ενώσεων υδραργύρου.
hach.com

## Slide 51: The HANNA Chloride Meter
Μετρά την κατανάλωση των ιόντων αργύρου σε δείγμα χλωροϊόντων και είναι εύχρηστο και γρήγορο.
Απελευθερώνει ιόντα αργύρου με συγκεκριμένο ρυθμό από ένα ηλεκτρόδιο σε μια μικρή ποσότητα δείγματος. Τα ιόντα χλωρίου ενώνονται με τα ιόντα αργύρου και η συνολική αγωγιμότητα του διαλύματος μειώνεται.
Όταν όλα τα ιόντα χλωρίου έχουν αντιδράσει, η αγωγιμότητα σταματά να μεταβάλλεται και το ηλεκτρόδιο μετρά τη συγκέντρωση χλωροϊόντων από την ποσότητα του αργύρου που καταναλώθηκε. Το ηλεκτρόδιο αργύρου απαιτεί συχνή λείανση. Τα απόβλητα περιέχουν ενώσεις αργύρου.
hannainst.com

## Slide 52: Ανάλυση της συγκέντρωσης χλωριόντων σε υδατικά διαλύματα με ποτενσιομετρική τιτλοδότηση
Οι ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις είναι τιτλοδοτήσεις βασισμένες στη μέτρηση διαφοράς δυναμικού (ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις) και περιγράφονται λεπτομερώς στα βιβλία αναλυτικής χημείας (π.χ., Skoog et al.1988). Έχουν χρησιμοποιηθεί στη συντήρηση για τον προσδιορισμό της ποσότητας χλωριόντων σε διαλύματα.
Βλέπε:
Skoog, D.A., West, D.M., and Holler, F.J. (1988) Fundamentals of Analytical Chemistry, 5th ed., Saunders College Publishing, New York.
Gran, G. (1952) ‘Determination of the equivalence point in ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις. Part II’, The Analyst 77 pp. 661-671.

## Slide 53: Ανάλυση της συγκέντρωσης χλωριόντων σε υδατικά διαλύματα με ποτενσιομετρική τιτλοδότηση
Πίνακας 1 : Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό | 
Gran’s plot paper | Orion 90-00-90 Gran’s plot paper,10% volume corrected
Μιλλι βολτόμετρο | Orion model 811 digital pH/millivoltmeter
Ηλεκτρόδιο pH | Orion model 91-02
Πιπέττα, ψηφιακή | Gilson Pipetman (Mandel Scientific), model P5000 (0.5 mL -5 mL)
Πιπέττα, ψηφιακή | Gilson Pipetman (Mandel Scientific), model P1000 (0.2 mL – 1 mL)
Πιπέττες, γυάλινες | 20 mL και 25 mL
Double junction ηλεκτρόδιο (Double junction reference electrode) | Orion model 90-02 αργύρου χλωριούχου αργύρου

## Slide 54: Ανάλυση της συγκέντρωσης χλωριόντων σε υδατικά διαλύματα με ποτενσιομετρική τιτλοδότηση
Πίνακας 1 : Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό | 
Reference electrode inner filling solution - Πληρωτικό διάλυμα εσωτερικού θαλάμου του ηλεκτροδίου αναφοράς | Orion 90-00-02, saturated AgCl, (green)
Reference electrode outer filling solution - Πληρωτικό διάλυμα εεξωτερικού θαλάμου του ηλεκτροδίου αναφοράς | Orion 90-00-03,10%
Ηλεκτρόδιο αργύρου | Orion model 94-16 silver/sulfide electrode
Silver polishing strips | Orion 94-82-01 polishing strips
Πίνακας 1 : Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό | 
Reference electrode inner filling solution - Πληρωτικό διάλυμα εσωτερικού θαλάμου του ηλεκτροδίου αναφοράς | Orion 90-00-02, saturated AgCl, (green)
Reference electrode outer filling solution - Πληρωτικό διάλυμα εεξωτερικού θαλάμου του ηλεκτροδίου αναφοράς | 
Ηλεκτρόδιο αργύρου | Orion model 94-16 silver/sulfide electrode
Silver polishing strips | Orion 94-82-01 polishing strips

## Slide 55: Συμπεράσματα
Στην Ελλάδα, πολλά σιδερένια αντικείμενα βρίσκονται πλήρως ορυκτοποιημένα και δεν έχουν καθόλου μέταλλο. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται καμία αποχλωρίωση ,καθώς δεν υπάρχει καθόλου μέταλλο για να συνεχιστεί ο κύκλος της ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Ωστόσο, υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές θέσεις όπου αντικείμενα από αρχαιολογικό σίδηρο περιέχουν κάποια ποσότητα μετάλλου ή ακόμα και σημαντικό μεταλλικό πυρήνα.
Καθώς πολλά εδάφη στην Ελλάδα περιέχουν άλατα χλωρίου, οι αρχαιολόγοι πρέπει να βεβαιωθούν ή να εξασφαλίσουν ,ότι εάν τα ανασκαφικά τους ευρήματα βρίσκονται σε υγρή κατάσταση, πρέπει να παραμείνουν υγρά για να αποφευχθεί η θραύση τους μέσα από τη δημιουργία ακαγκαινίτη και άλλων φαινόμενων ενεργού διάβρωσης.

## Slide 56: Συμπεράσματα
Η θεωρία που περιγράφηκε παραπάνω δείχνει ότι τα ιόντα χλωρίου βρίσκονται τυπικά στη διεπιφάνεια μεταξύ μετάλλου και στρωμάτων διάβρωση.
Ο μόνος τρόπος για την επιτυχή απομάκρυνση ιόντων χλωρίου είναι με τις μεθόδους εμβάπτισης σε διαλύματα σταθεροποίησης. Οι μέθοδοι εμβάπτισης δεν είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους, αλλά πρώτα πρέπει να έχει γίνει σωστή διάγνωση της κατάστασης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν πολύτιμες πληροφορίες.
Αυτές οι μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες,όταν υπάρχει παρουσία οργανικών υλικών ή/ και επιμεταλλωμένες επιφάνειες ή διακοσμήσεις (π.χ. νίελο).

## Slide 57: Βιβλιογραφία
Selwyn, L.S., Sirois, J., and Argyropoulos, V. 1999. ‘The Corrosion of Excavated Archaeological Iron with Details on Weeping and Akaganeite’, Studies in Conservation. 44: 217-232
Selwyn, L. 2004. ‘Overview of archaeological iron: the corrosion problem, key factors affecting treatment, and gaps in current knowledge’, In Metal 04: Proceedings of the International Conference on Metals Conservation, Canberra, Australia, 4-8 October 2004, 294-306. Canberra: National Museum of Australia.
Turgoose, S. 1982. ‘Post-excavation changes in iron antiquities’, Studies in Conservation. 27: 97-101.
Keene, S. 1994. ‘Real-time survival rates for treatments of archaeological iron’. In Ancient and Historical Metals:Conservation and Scientific Research: Proceedings of a Symposium Organised by the J. Paul Getty Museum and the Getty Conservation Institute, November 1991, Scott, D.A., Podany, J., and Considine, B. (eds.) 249-264. Marina del Rey: Getty Conservation Institute.
Mathias, C., Ramsdale, K., Nixon, D. 2004. ‘Saving archaeological iron using the revolutionary preservation system’. In Metal 04: Proceedings of the International Conference on Metals Conservation, Canberra, Australia, 4-8 October 2004, 28-42. Canberra: National Museum of Australia.

## Slide 58: Βιβλιογραφία
Knight, B. 1997. ‘The stabilisation of archaeological iron: past, present and future’. In Metal 95: Proceedings of the international conference on metals conservation, Semur-en-Auxois, 25-28 September 1995, 36-40. London: James & James.
North, N,.A. 1987. ‘Conservation of Metals’. In Conservation of Marine Archaeological Objects, ed. C. Pearson, Butterworths, London 207-252.
Selwyn, L.S. and Argyropoulos, V. 2005. ‘Removal of Chloride and Iron ions from Archaeological Wrought Iron with Sodium Hydroxide and Ethylenediamine Solutions’. Studies in Conservation, 50(2): 81-100.
Selwyn, L.S., Logan, J.A. 1993. ‘Stability of treated iron: a comparison of treatment methods’. In Preprints of ICOM Committee for Conservation tenth triennial meeting, Washington, DC, 22-27 August 1993, Bridgland, J (ed.) 803-807. Paris: International Council of Museums Committee for Conservation.
Turgoose, S. 1993. ‘Structure, composition and deterioration of unearthed iron objects.’ In Current P roble s in the Conservation of Metal Antiquities, Tokyo National Research Institute of Cultural Properties, Tokyo, Japan. 35-52.

## Slide 59: Βιβλιογραφία
Gilberg, M.R. and Seeley, N.M. 1982. ‘The alkaline sodium sulphite reduction process for archaeological iron: a closer look.’ Studies in Conservation. 27 :180-184.
Loeper-Attia, M-A.; Weker, W. 1995. ‘Dechloruration d'objets archéologiques en fer par la méthode du sulfite alcalin ΰ l'IRRAP’ In METAL 95, 162-166. London : James & James
Selwyn, L. 2001. ‘Analysis of the chloride ion concentration in aqueous solutions by potentiometric titration’, Canadian Conservation Institute Research Report, Canadian Conservation Institute, Ottawa. 1-14.
Argyropoulos, V., Selwyn, L.S., and Logan, J.A. 1997. ‘Developing a Conservation Treatment using Ethylenediamine as a Corrosion Inhibitor for Wrought Iron Objects Found at Terrestrial Archaeological Sites.’ In Metal 95: Proceedings of the international conference on metals conservation, Semur-en-Auxois, 25-28 September 1995, 153-158. London: James & James.
Logan, J. 1997. ‘Tannic Acid Treatment.’ CCI Notes 9/5. Canadian Conservation Institute, Ottawa.

## Slide 60: Τέλος Ενότητας

## Slide 61: Σημειώματα

## Slide 62: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη 2014. Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη. «Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων. Ενότητα 7: Αρχαιολογικός Σίδηρος». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 63: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 64: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 65: Explanation of the third party works’ use
The reuse of the work is not allowed. Permission from the creator is required.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as long as creator is credited appropriately
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as long as creator is credited appropriately and the derivative work is distributed with the same license.
The reuse of the work is allowed as long as creator is credited appropriately. Commercial use is not allowed
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as long as creator is credited appropriately and the derivative work is distributed with the same license. Commercial use is not allowed.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
The reuse of the work is allowed as long as creator is credited appropriately. No derivatives are allowed.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
The reuse of the work is allowed as long as creator is credited appropriately. Derivatives and commercial use are allowed.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as the commercial use without crediting the creator.
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as the commercial use without crediting the creator.
χωρίς σήμανση
Usually the reuse of the work is not allowed

## Slide 66: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 67: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.