## Slide 1: Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ)
Ενότητα 3: Παράμετροι διαλυτότητας
Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Παράμετροι διαλυτότητας Hildebrand
Οι παράμετροι διαλυτότητας Hildebrand για μια χημική ένωση προσδιορίζονται πειραματικά μέσω της εξάτμισής της,
βάσει της σχέσης:
όπου:
c = Πυκνότητα ενέργειας συνοχής
ΔH = θερμότητα εξαέρωσης
R = παγκόσμια σταθερά των αερίων
T = θερμοκρασία (Kelvin)
Vm = μοριακός όγκος

## Slide 3: Παράμετροι διαλυτότητας: χωρισμός σε 3 συνιστώσες
Οι δυνάμεις συνοχής μεταξύ μορίων μπορούν να χωριστούν σε τρία είδη :
Δυνάμεις διασποράς (London),
Δυνάμεις ξηρής πολικότητας (δυνάμεις Debye και Keesom),
Δυνάμεις δεσμών υδρογόνου.

## Slide 4: Γιατί είναι καλύτερο το μοντέλο με διαχωρισμένες τις δυνάμεις συνοχής; (1 από 2)
Είδαμε ότι η παγκόσμια παράμετρος διαλυτότητας (Hildebrand) δ μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες προβλέψεις.
Ο διαχωρισμός της παραμέτρου δ σε τρεις επί μέρους συνιστώσες αυξάνει την ακρίβεια με την οποία μπορούμε να περιγράψουμε τις μοριακές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των συστατικών ενός διαλύματος.
Notes: The division of the Hildebrand parameter into three component Hansen parameters (dispersion force, polar force, and hydrogen bonding force) considerably increases the accuracy with which non-ionic molecular interactions can be predicted and described. Hansen parameters can be used to interpret not only solubility behavior, but also the mechanical properties of polymers, pigment - binder relationships, and the activity of surfactants and emulsifiers.

## Slide 5: Γιατί είναι καλύτερο το μοντέλο με διαχωρισμένες τις δυνάμεις συνοχής; (2 από 2)
Το μοντέλο των τριών επί μέρους παραμέτρων μπορεί επίσης να ερμηνεύσει :
τη σύνδεση μεταξύ χρωστικής και συνδετικού μέσου,
Τις μηχανικές ιδιότητες πολυμερών,
Τη δράση των τασιενεργών μορίων.
Notes: The division of the Hildebrand parameter into three component Hansen parameters (dispersion force, polar force, and hydrogen bonding force) considerably increases the accuracy with which non-ionic molecular interactions can be predicted and described. Hansen parameters can be used to interpret not only solubility behavior, but also the mechanical properties of polymers, pigment - binder relationships, and the activity of surfactants and emulsifiers.

## Slide 6: Όταν ασκούνται και τα τρία είδη δυνάμεων συνοχής
Οι δυνάμεις συνοχής μεταξύ μορίων μπορούν να χωριστούν σε τρία είδη :
Δυνάμεις διασποράς (London),
Δυνάμεις ξηρής πολικότητας,
Δυνάμεις δεσμών υδρογόνου.
Μεταξύ των μορίων της ισοπροπανόλης ασκούνται και τα τρία είδη δυνάμεων

## Slide 7: Όταν ασκούνται δύο είδη δυνάμεων συνοχής
Δυνάμεις διασποράς (London),
Δυνάμεις ξηρής πολικότητας.
Μεταξύ των μορίων της ακετόνης ασκούνται δύο είδη δυνάμεων.

## Slide 8: Όταν ασκείται μόνο ένα είδος δυνάμεων συνοχής
Δυνάμεις διασποράς (London)
Μεταξύ των μορίων του εξανίου ασκείται ένα είδος δυνάμεων.

## Slide 9: Οι δυνάμεις μεταξύ διαφορετικών μορίων
Μεταξύ διαφορετικών μορίων μπορούν να ασκηθούν και τα τρία είδη μορίων :
Δυνάμεις διασποράς (London),
Δυνάμεις ξηρής πολικότητας,
Δυνάμεις δεσμών υδρογόνου.
Σε διάλυμα ακετόνης σε ισοπροπανόλη ασκούνται και τα τρία είδη δυνάμεων.

## Slide 10: Πότε ασκούνται συγκεκριμένες δυνάμεις συνοχής;
Οι δυνάμεις δεσμών υδρογόνου ασκούνται μόνο όταν στα μόρια υπάρχουν πολικές ομάδες –OH, -NH-, -NH2, COOH.
Οι δυνάμεις ξηρής πολικότητας (Keesom και Debye) ασκούνται μεταξύ ομάδων C-O-C, C=O, C-N=C, C-Cl, κλπ.
Οι δυνάμεις διασποράς (London) ασκούνται πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις δεσμών. Ακόμα και στο νερό, οι δυνάμεις διασποράς έχουν σημαντική συνεισφορά.

## Slide 11: Διαλυτότητα τριών παραμέτρων: Παράμετροι διαλυτότητας Hansen (HSP)
Κάθε είδος από τις δυνάμεις που προαναφέρθηκαν συνεισφέρει στις συνολικές δυνάμεις συνοχής.
  Ο Hansen (1966) τις σύνθεσε σε μια ενιαία θεωρία, κατά την οποία η παράμετρος Hildebrand σχηματίζεται με αθροιστικό τρόπο από τρεις επί μέρους παραμέτρους δt2 =δd2 + δp2 + δh2 .
  Όπου :
  δt2= συνολική παράμετρος Hildebrand
  δd2= συνιστώσα διασποράς (δυνάμεις London)
  δp2= συνιστώσα ξηρής πολικότητας (δυνάμεις Keesom και Debye)
  δh2 = συνιστώσα δεσμών υδρογόνου

## Slide 12: Τρισδιάστατο μοντέλο παραμέτρων διαλυτότητας δ (1 από 2)
Από τη σχέση τους οι παράμετροι HSP δd, δp, δh, καθορίζουν ένα τρισδιάστατο χώρο.
Σε αυτό το «χώρο Hansen» κάθε διαλύτης, κάθε χημική ένωση με μόρια που ασκούν μοριακές (μη ιοντικές δυνάμεις) καταλαμβάνει τη δική της αποκλειστική θέση.
Notes: The division of the Hildebrand parameter into three component Hansen parameters (dispersion force, polar force, and hydrogen bonding force) considerably increases the accuracy with which non-ionic molecular interactions can be predicted and described. Hansen parameters can be used to interpret not only solubility behavior, but also the mechanical properties of polymers, pigment - binder relationships, and the activity of surfactants and emulsifiers.

## Slide 13: Τριδιάστατο μοντέλο παραμέτρων διαλυτότητας δ (2 από 2)
δh
δd
δp
δt
ξηρή πολικότητα
δυνάμεις διασποράς
δεσμοί υδρογόνου

## Slide 14: Πώς προσδιορίζονται οι παράμετροι διαλυτότητας Hansen;
Κάθε μια από τις παραμέτρους Hansen μπορεί να μετρηθεί με την “ομοιομορφική” μέθοδο:
Π.χ. για τη βουτανόλη, η τιμή της παραμέτρου Hildebrand είναι δt=23.1
Μη πολικό «ομοιομορφικό» μόριο προς τη βουτανόλη είναι το βουτάνιο, οπότε η τιμή δt=14.5 του βουτανίου αποτελεί τη βάση για την τιμή της παραμέτρου διασποράς δd για τη βουτανόλη.
Από τη σχέση[δt2 - δd 2 ]½ προκύπτει η συνολική πολική συνιστώσα δa.
Με δοκιμές χρησιμοποιώντας διάφορα μόρια, ο Hansen διαχώρισε την δa σε δp και δh .

## Slide 15: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (1 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
n-βουτάνιο | 14.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0
n-πεντάνιο | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0
n-εξάνιο | 14.9 | 14.9 | 0.0 | 0.0
n-επτάνιο | 15.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0
n-οκτάνιο | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0
ισοοκτάνιο | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0
n-δωδεκάνιο | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0
κυκλοεξάνιο | 16.8 | 16.8 | 0.0 | 0.2
μεθυλο-κυκλοεξάνιο | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0
βενζόλιο | 18.6 | 18.4 | 0.0 | 2.0
τολουόλιο | 18.2 | 18.0 | 1.4 | 2.0
ναφθαλίνιο | 20.3 | 19.2 | 2.0 | 5.9
στυρόλιο | 19.0 | 18.6 | 1.0 | 4.1
o-ξυλένιο | 18.0 | 17.8 | 1.0 | 3.1
αιθυλβενζόλιο | 17.8 | 17.8 | 0.6 | 1.4
p-διαιθυλ-βενζόλιο | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.6

## Slide 16: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (2 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
χλωρομεθάνιο | 17.0 | 15.3 | 6.1 | 3.9
διχώρομεθάνιο | 20.3 | 18.2 | 6.3 | 6.1
1,1 διχλωροαιθυλένιο | 18.8 | 17.0 | 6.8 | 4.5
χλωροφόρμιο | 19.0 | 17.8 | 3.1 | 5.7
1,1 διχλωροαιθάνιο | 18.5 | 16.6 | 8.2 | 0.4
τριχλωροαιθυλένιο | 19.0 | 18.0 | 3.1 | 5.3
τετραχλωράνθρακας | 17.8 | 17.8 | 0.0 | 0.6
χλωροβενζόλιο | 19.6 | 19.0 | 4.3 | 2.0
o-διχλωροχλωροβενζόλιο | 20.5 | 19.2 | 6.3 | 3.3
τετραυδροφουράνιο (THF) | 19.4 | 16.8 | 5.7 | 8.0
1,4 διοξάνιο | 20.5 | 19.0 | 1.8 | 7.4
διαιθυλαιθέρας | 15.8 | 14.5 | 2.9 | 5.1
διβενζυλαιθέρας | 19.3 | 17.4 | 3.7 | 7.4

## Slide 17: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (3 από 8)
Διαλύτης | δh | δd | δp | δt
Διχλωρομεθάνιο | 20.3 | 18.2 | 6.3 | 6.1
Χλωροφόρμιο | 19.0 | 17.8 | 3.1 | 5.7
1,1 διχλωροαιθάνιο | 18.5 | 16.6 | 8.2 | 0.4
Διαιθυλαιθέρας | 15.8 | 14.5 | 2.9 | 5.1
Ακετόνη | 20.0 | 15.5 | 10.4 | 7.0

## Slide 18: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (4 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
ακετόνη | 20.0 | 15.5 | 10.4 | 7.0
μεθυλαιθυλκετόνη (ΜΕΚ) | 19.0 | 16.0 | 9.0 | 5.1
κυκλοεξανόνη | 19.6 | 17.8 | 6.3 | 5.1
διαιθυλοκετόνη | 18.1 | 15.8 | 7.6 | 4.7
ακετοφαινόνη | 21.8 | 19.6 | 8.6 | 3.7
μεθυλο-ισοβουτυλοκετόνη | 17.0 | 15.3 | 6.1 | 4.1
μεθυλο-ισοαμυλοκετόνη | 17.4 | 16.0 | 5.7 | 4.1
ισοφορόνη | 19.9 | 16.6 | 8.2 | 7.4
δι-ισοβουτυλοκετόνη | 16.9 | 16.0 | 3.7 | 4.1
καρβονικός εστέρας αιθυλενογλυκόλης | 29.6 | 19.4 | 21.7 | 5.1
οξικός μεθυλεστέρας | 18.7 | 15.5 | 7.2 | 7.6
μυρμηκικός αιθυλεστέρας | 18.7 | 15.5 | 7.2 | 7.6
καρβονικός εστέρας της προπυλένογλυκόλης-1,2 | 27.3 | 20.0 | 18.0 | 4.1
οξικός αιθυλεστέρας | 18.1 | 15.8 | 5.3 | 7.2
καρβονικός διαιθυλεστέρας | 17.9 | 16.6 | 3.1 | 6.1
θειικός διαιθυλεστέρας | 22.8 | 15.8 | 14.7 | 7.2

## Slide 19: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (5 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
οξικός n-βουτυλεστέρας | 17.4 | 15.8 | 3.7 | 6.3
οξικός ισοβουτυλεστέρας | 16.8 | 15.1 | 3.7 | 6.3
οξικός 2-αιθοξυαιθυλεστέρας | 20.0 | 16.0 | 4.7 | 10.6
οξικός ισοαμυλεστέρας | 17.1 | 15.3 | 3.1 | 7.0
ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέρας | 16.5 | 15.1 | 2.9 | 5.9
νιτρομεθάνιο | 25.1 | 15.8 | 18.8 | 5.1
νιτροαιθάνιο | 22.7 | 16.0 | 15.5 | 4.5
2-νιτροπροπάνιο | 20.6 | 16.2 | 12.1 | 4.1
νιτροβενζόλιο | 22.2 | 20.0 | 8.6 | 4.1
αιθανολαμίνη | 31.5 | 17.2 | 15.6 | 21.3
αιθυλενοδιαμίνη | 25.3 | 16.6 | 8.8 | 17.0
πυριδίνη | 21.8 | 19.0 | 8.8 | 5.9
μορφολίνη | 21.5 | 18.8 | 4.9 | 9.2
ανιλίνη | 22.6 | 19.4 | 5.1 | 10.0
Ν-μεθυλ-πυρολιδόνη | 22.9 | 18.0 | 12.3 | 7.2
κυκλοεξυλαμίνη | 18.9 | 17.4 | 3.1 | 6.6
κινολίνη | 22.0 | 19.4 | 7.0 | 7.6

## Slide 20: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (6 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
φορμαμίδιο | 36.6 | 17.2 | 26.2 | 19.0
N,N-διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF) | 24.8 | 17.4 | 13.7 | 11.3
διθειάνθρακας | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.6
διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) | 26.7 | 18.4 | 16.4 | 10.2
αιθανοθειόλη | 18.6 | 15.8 | 6.6 | 7.2
μεθανόλη | 29.6 | 15.1 | 12.3 | 22.3
αιθανόλη | 26.5 | 15.8 | 8.8 | 19.4
αλλυλική αλκοόλη | 25.7 | 16.2 | 10.8 | 16.8
1-προπανόλη | 24.5 | 16.0 | 6.8 | 17.4
2-προπανόλη | 23.5 | 15.8 | 6.1 | 16.4
1-βουτανόλη | 23.1 | 16.0 | 5.7 | 15.8
2-βουτανόλη | 22.2 | 15.8 | 5.7 | 14.5
ισοβουτανόλη | 22.7 | 15.1 | 5.7 | 16.0
βενζυλική αλκοόλη | 23.8 | 18.4 | 6.3 | 13.7

## Slide 21: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (7 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
κυκλοεξανόλη | 22.4 | 17.4 | 4.1 | 13.5
διακετονοαλκοόλη | 20.8 | 15.8 | 8.2 | 10.8
μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης | 23.5 | 16.2 | 9.2 | 14.3
μονοαιθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης | 22.0 | 16.2 | 7.8 | 12.7
μονομεθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης | 22.3 | 16.2 | 9.2 | 12.3
μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης | 20.8 | 16.0 | 5.1 | 12.3
μονοβουτυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης | 20.4 | 16.0 | 7.0 | 10.6
1 -δεκανόλη | 20.4 | 17.6 | 2.7 | 10.0
μυρμηκικό οξύ | 24.9 | 14.3 | 11.9 | 16.6
οξικό οξύ | 21.4 | 14.5 | 8.0 | 13.5
βενζοϊκό οξύ | 21.8 | 18.2 | 7.0 | 9.8
ελαϊκό οξύ | 15.6 | 14.3 | 3.1 | 14.3
στεατικό οξύ | 17.6 | 16.4 | 3.3 | 5.5

## Slide 22: Πίνακας: παράμετροι Hansen για διαλύτες στους 25°C (8 από 8)
solvent | δh | δd | δp | δt
φαινόλη | 24.1 | 18.0 | 5.9 | 14.9
ρεσορκινόλη | 29.0 | 18.0 | 8.4 | 21.1
m-κρεσόλη | 22.7 | 18.0 | 5.1 | 12.9
σαλικυλικός μεθυλεστέρας | 21.7 | 16.0 | 8.0 | 12.3
αιθυλενογλυκόλη | 32.9 | 17.0 | 11.0 | 26.0
γλυκερόλη | 36.1 | 17.4 | 12.1 | 29.3
προπυλενογλυκόλη | 30.2 | 16.8 | 9.4 | 23.3
διαιθυλενογλυκόλη | 29.9 | 16.2 | 14.7 | 20.5
τριαιθυλενογλυκόλη | 27.5 | 16.0 | 12.5 | 18.6
διπροπυλενογλυκόλη | 31.7 | 16.0 | 20.3 | 18.4
νερό | 47.8 | 15.6 | 16.0 | 42.3

## Slide 23: Παράμετροι διαλυτότητας Hansen για ρητίνες, πολυμερή, κλπ.
Πολυμερές | δd | δp | δh | R
Οξική κυτταρίνη | 18.6 | 12.7 | 11.0 | 7.6
Ελαστομερές ισοπρενίου (Ceriflex® IR305, Shell) | 16.6 | 1.4 | -0.8 | 9.6
Νιτρική κυτταρίνη | 15.4 | 14.7 | 8.8 | 11.5
Πολυαμίδιο (Versamid® 930, General Mills) | 17.4 | -1.9 | 14.9 | 9.6
Πολύ-ισοβουτένιο (Lutonal® IC-123, BASF) | 14.5 | 2.5 | 4.7 | 12.7
Πολυμεθακρυλικός αιθυλεστέρας (PEMA) | 17.6 | 9.7 | 4.0 | 10.6
Πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA) | 18.6 | 10.5 | 7.5 | 8.6
Πολυστυρένιο (Polystyrene LO, BASF) | 21.3 | 5.8 | 4.3 | 12.7
Οξικός πολυβινυλεστέρας (Mowilith) | 20.9 | 11.3 | 9.6 | 13.7
Πολυβινυλική βουτυράλη | 18.6 | 4.4 | 13.0 | 10.6
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) | 18.2 | 7.5 | 8.3 | 3.5

## Slide 24: Σφαίρα αντί για σημείο διαλυτότητας Hansen (1 από 2)
Πολυμερές | δd | δp | δh | R
Οξικός πολυβινυλεστέρας (Mowilith) | 20.9 | 11.3 | 9.6 | 13.7
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) | 18.2 | 7.5 | 8.3 | 3.5

## Slide 25: Σφαίρα αντί για σημείο διαλυτότητας Hansen (2 από 2)
R
R
δh
δd
δp
δt
ξηρή πολικότητα
δυνάμεις διασποράς
δεσμοί υδρογόνου

## Slide 26: Επιστροφή στην αφαίρεση στρώματος φυσικού πολυμερούς με διαλύτες
Γιατί, το στρώμα λινελαίου αφαιρείται από τους χλωριωμένους διαλύτες, ενώ όχι από την ακετόνη και την ΜΕΚ;
Αν και οι παράμετροι Hildebrand είναι παρόμοιες για τους διαλύτες αυτούς, οι χλωριωμένοι διαλύτες έχουν παρόμοιες τιμές δd με το λινέλαιο.
Chart: παράμετρος διαλυτότητας Hildebrand, δ (SI)
| 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.4 | 15.8 | 16 | 16.100000000000001 | 16.600000000000001 | 16.8 | 17.100000000000001 | 18 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.100000000000001 | 19.3 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 24.7 | 24.9 | 26.2 | 26.4 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 34.9 | 36.200000000000003 | 48
% διόγκωση | 0.17 | 0.21 | 0.7 | 8.1 | 1.17 | 0.58 | 0.4 | 1.34 | 0.45 | 0.2 | 0.18
(Burke, J., Solubility Parameters and Application, The Book and Paper Group, J. American Inst. for Conserv., v. 3, 1984
Notes: The inconsistencies in Fig. 1 stem from a difference in hydrogen bonding between the chlorinated solvents and the ketones. The intermolecular forces in linseed oil are primarily due to dispersion forces, with practically no hydrogen bonding involved. These polar configurations are perfectly matched by the intermolecular forces between chloroform molecules, thus encouraging interpenetration and swelling of the linseed oil polymer.
Acetone and methyl ethyl ketone (ΜΕΚ), however, are more polar molecules, with moderate hydrogen bonding capabilities. Even though the total cohesive energy density is similar in all four solvents, the differences in component forces, primarily hydrogen bonding, lead to the observed differences. Acetone and MEK would much rather be attracted to each other than to linseed oil.

## Slide 27: Ποιες παραμέτρους χρησιμοποιούμε;
Δεν χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους διαλυτότητας Hildebrand!
Αντί για αυτές χρησιμοποιούμε το τριμερές σύστημα των δd, δp, και δh .
Η χρήση των τρισδιάστατων χώρων έχει πολλές δυσκολίες.
Πιο εύχρηστη είναι η χρήση κλασματικών παραμέτρων διαλυτότητας (ή παραμέτρων Teas).

## Slide 28: Κλασματικές παράμετροι διαλυτότητας (παράμετροι Teas)
Οι τρεις κλασματικές παράμετροι διαλυτότητας που σχηματίζονται με τον παραπάνω τρόπο είναι :
Στην πράξη χρησιμοποιούνται οι παράμετροι 100fd, 100fp, και 100fh .

## Slide 29: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (1 από 8)
solvent | fd | fp | fh
n-Butane | 100,00 | 0,00 | 0,00
n-Pentane | 100,00 | 0,00 | 0,00
n-Hexane | 100,00 | 0,00 | 0,00
n-Heptane | 100,00 | 0,00 | 0,00
n-Octane | 100,00 | 0,00 | 0,00
Isooctane | 100,00 | 0,00 | 0,00
n-Dodecane | 100,00 | 0,00 | 0,00
Cyclohexane | 98,82 | 0,00 | 1,18
Methylcyclohexane | 100,00 | 0,00 | 0,00
Benzene | 90,29 | 0,00 | 9,71
Toluene | 84,26 | 6,48 | 9,26
Napthalene | 71,99 | 7,09 | 20,92
Styrene | 78,84 | 4,15 | 17,01
o-Xylene | 81,45 | 4,52 | 14,03
Ethyl benzene | 89,90 | 3,03 | 7,07
p- Diethyl benzene | 96,77 | 0,00 | 3,23

## Slide 30: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (2 από 8)
solvent | fd | fp | fh
Chloro methane | 62,96 | 22,59 | 14,44
Methylene chloride | 62,08 | 19,27 | 18,65
1,1 Dichloroethylene | 62,46 | 22,59 | 14,95
Ethylene dichloride | 64,51 | 22,84 | 12,65
Chloroform | 68,35 | 11,15 | 20,50
1,1 Dichloroethane | 68,27 | 30,26 | 1,48
Trichloroethylene | 69,34 | 11,31 | 19,34
Carbon tetrachloride | 96,74 | 0,00 | 3,26
Chlorobenzene | 75,68 | 16,60 | 7,72
o-Dichlorobenzene | 68,11 | 20,93 | 10,96
1,1,2 Trichlorotrifluoroethane | 90,18 | 9,82 | 0,00
Tetrahydrofuran | 58,61 | 17,22 | 24,17
1,4 Dioxane | 69,02 | 6,06 | 24,92
Diethyl ether | 66,39 | 12,18 | 21,43
Dibenzyl ether | 63,49 | 12,17 | 24,34

## Slide 31: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (3 από 8)
Διαλύτης | 100fh | 100fd | 100fp
Διχλωρομεθάνιο | 62,4 | 22,5 | 14,9
Χλωροφόρμιο | 68,3 | 11,1 | 20,5
1,1 διχλωροαιθάνιο | 68,3 | 30,3 | 1,5
Διαιθυλαιθέρας | 66,4 | 12,2 | 21,4
Ακετόνη | 53,5 | 27,8 | 18,7

## Slide 32: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (4 από 8)
solvent | fd | fp | fh
Acetone | 63,49 | 12,17 | 24,34
Methyl ethyl ketone | 53,48 | 27,81 | 18,72
Cyclohexanone | 57,40 | 27,19 | 15,41
Diethyl ketone | 63,23 | 20,32 | 16,45
Acetophenone | 59,54 | 25,00 | 15,46
Methyl isobutyl ketone | 63,93 | 25,22 | 10,85
Methyl isoamyl ketone | 62,50 | 22,43 | 15,07
Isophorone | 63,97 | 20,96 | 15,07
Di-(isobutyl) ketone | 56,06 | 23,10 | 20,85
Ethylene carbonate | 68,42 | 14,98 | 16,60
Methyl acetate | 52,48 | 38,48 | 9,04
Ethyl formate | 55,82 | 21,49 | 22,69
Propylene 1,2 carbonate | 55,82 | 21,49 | 22,69
Ethyl acetate | 55,26 | 36,44 | 8,30
Diethyl carbonate | 59,15 | 17,32 | 23,53
Diethyl sulfate | 66,05 | 11,44 | 22,51

## Slide 33: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (5 από 8)
solvent | fd | fp | fh
n-Butyl acetate | 63,50 | 13,50 | 22,99
Isobutyl acetate | 62,69 | 13,81 | 23,51
2-Ethoxyethyl acetate | 56,66 | 13,31 | 30,03
Isoamyl acetate | 62,87 | 11,40 | 25,74
Isobutyl isobutyrate | 65,22 | 11,46 | 23,32
Nitromethane | 51,22 | 38,37 | 10,41
Nitroethane | 53,16 | 36,30 | 10,54
2-Nitropropane | 55,98 | 32,88 | 11,14
Nitrobenzene | 63,61 | 24,64 | 11,75
Ethanolamine | 46,05 | 22,81 | 31,14
Ethylene diem me | 49,51 | 17,22 | 33,27
Pyridine | 59,73 | 24,11 | 16,16
Morpholine | 60,39 | 13,76 | 25,84
Analine | 59,95 | 13,53 | 26,53
N-Methyl-2-pyrrolidone | 54,01 | 29,01 | 16,98
Cyclohexylamine | 66,08 | 10,84 | 23,08
Quinoline | 60,11 | 19,13 | 20,77

## Slide 34: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (6 από 8)
solvent | fd | fp | fh
Formamide | 44,74 | 32,03 | 23,23
N,N-Dimethylformamide | 49,80 | 27,51 | 22,69
Carbon disulfide | 97,16 | 0,00 | 2,84
Dimethylsulphoxide | 50,09 | 30,77 | 19,14
Ethanethiol | 57,41 | 20,37 | 22,22
Methanol | 46,11 | 19,16 | 34,74
Ethanol | 48,45 | 16,09 | 35,47
Allyl alcohol | 48,22 | 20,26 | 31,52
1-Propanol | 50,31 | 13,96 | 35,73
2-Propanol | 51,09 | 13,26 | 35,65
1-B utanol | 51,79 | 12,78 | 35,43
2-Butanol | 52,36 | 13,44 | 34,20
Isobutanol | 51,13 | 12,84 | 36,04
Benzyl alcohol | 54,34 | 14,38 | 31,28

## Slide 35: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (7 από 8)
solvent | fd | fp | fh
Cyclohexanol | 56,00 | 10,25 | 33,75
Diacetone alcohol | 52,26 | 20,60 | 27,14
Ethylene glycol monoethyl ether | 50,00 | 19,57 | 30,43
Diethylene glycol monomethyl ether | 51,76 | 18,35 | 29,88
Diethylene glycol monoethyl ether | 50,91 | 21,00 | 28,08
Ethylene glycol monobutyl ether | 54,45 | 13,35 | 32,20
Diethylene glycol monobutyl ether | 53,68 | 18,42 | 27,89
1 -Decanol | 61,63 | 8,16 | 30,21
Formic acid | 46,63 | 22,28 | 31,09
Acetic acid | 49,88 | 18,65 | 31,47
Benzoic acid | 56,48 | 18,13 | 25,39
Oleic acid | 47,27 | 9,39 | 43,33
Stearic acid | 66,67 | 12,50 | 20,83

## Slide 36: Πίνακας: παράμετροι Teas για διαλύτες στους 25°C (8 από 8)
solvent | fd | fp | fh
Phenol | 53,67 | 13,14 | 33,18
Resorcinol | 49,57 | 14,36 | 36,07
m-Cresol | 55,77 | 12,53 | 31,70
Methyl salicylate | 51,67 | 19,05 | 29,29
Ethylene glycol | 47,07 | 15,74 | 37,20
Glycerol | 46,58 | 15,61 | 37,81
Propylene glycol | 48,01 | 14,94 | 37,04
Diethylene glycol | 45,93 | 22,58 | 31,49
Triethylene glycol | 46,93 | 21,33 | 31,74
Dipropylene glycol | 45,03 | 28,84 | 26,14
Water | 45,05 | 15,08 | 39,87

## Slide 37: Το τριγωνικό διάγραμμα διαλυτότητας (ή διάγραμμα Teas)
Δυνάμεις διασποράς, d
Ξηρές Πολικές δυνάμεις,, p
Δυνάμεις δεσμών υδρογόνου, h
δh
δd
δp
δt
ξηρή πολικότητα
δυνάμεις διασποράς
δεσμοί υδρογόνου

## Slide 38: Το τρίγωνο διαλυτότητας
Τα αλκάνια (κορεσμένοι υδρογ/κες) έχουν διαμοριακές δυνάμεις αποκλειστικά λόγω των δυνάμεων διασποράς επειδή
fp = 0 και fh =0
Συνεπώς στο τριγωνικό διάγραμμα θα βρεθούν στην κάτω δεξιά γωνία.
Δυνάμεις διασποράς, id
Ξηρές Πολικές δυνάμεις, ip
Δυνάμεις δεσμών υδρογόνου, ih

## Slide 39: Το τριγωνικό διάγραμμα διαλυτότητας
Πιο πολικά μόρια έχουν την παράμετρο των δυνάμεων διασποράς κάτω του 100, ενώ οι πολικές δυνάμεις μοιράζονται μεταξύ ξηρής πολικότητας και δεσμών υδρογόνου.
Δυνάμεις διασποράς, id
Ξηρές Πολικές δυνάμεις, ip
Δυνάμεις δεσμών υδρογόνου, ih

## Slide 40: Η εύρεση της θέσης στο τριγωνικό διάγραμμα
Παράδειγμα:
Χλωροφόρμιο
fd=68, fp=11, fh=21
68
11
21

## Slide 41: Η θέση ενός διαλύτη στο τριγωνικό διάγραμμα
Παράδειγμα:
Εξάνιο
fd=100, fp=0, fh=0
100
0
0

## Slide 42: Η σημασία της θέσης στο τριγωνικό διάγραμμα
Χλωροφόρμιο
fd=68, fp=11, fh=21
Εάν μια ρητίνη (βερνίκι) έχει τη θέση της στο τρίγωνο στην περιοχή που βρίσκεται το χλωροφόρμιο, τότε μπορεί να απομακρυνθεί με αυτό το διαλύτη.
67
11
21

## Slide 43: Μίγματα διαλυτών
Συχνά προκύπτει η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί μίγμα δυο ή περισσότερων διαλυτών για να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαλυτοποίηση.
Ας υποθέσουμε ότι αναμιγνύουμε χλωροφόρμιο (fd=68, fp=11, fh=21) και αιθανόλη (fd=36, fp=18, fh=46) σε αναλογία 30 : 70 v/v.
Υπολογιστική μέθοδος
Ο «νέος» διαλύτης που θα προκύψει θα έχει :
  100fd = 0.3×68 + 0.7×36= 45.6
  100fp = 0.3×11 + 0.7×18= 15.9
  100fh = 0.3×21 + 0.7×46= 38.5

## Slide 44: Η θέση του μίγματος διαλυτών στο τριγωνικό διάγραμμα
χλωροφόρμιο
(fd=68, fp=11, fh=21)
αιθανόλη
(fd=36, fp=18, fh=46)
Μίγμα 30:70
fd=45.6, fp=15.9, fh=38.5
45.6
15.9
38.5

## Slide 45: Η θέση του μίγματος διαλυτών στο τριγωνικό διάγραμμα
Γραφική μέθοδος
χλωροφόρμιο
(fd=68, fp=11, fh=21)
αιθανόλη
(fd=36, fp=18, fh=46)
Μίγμα 30:70
fd=45.6, fp=15.9, fh=38.5
45.6
15.9
38.5
30%
70%
αιθανόλη
χλωροφόρμιο

## Slide 46: Κατηγορίες διαλυτών: αλειφατικοί υδρογονάνθρακες
n-Pentane | 0 | 100 | 0
n- Hexane | 0 | 100 | 0
n-Heptane | 0 | 100 | 0
n-Dodecane | 0 | 100 | 0
Cyclohexane | 2 | 94 | 4
V M& P Naphtha | 3 | 94 | 3
Mineral Spirits | 4 | 90 | 4
White spirit
κυκλοεξάνιο

## Slide 47: Κατηγορίες διαλυτών: αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Benzene | 8 | 78 | 14
Toluene | 7 | 80 | 13
o-Xylene | 5 | 83 | 12
Naphthalene | 8 | 70 | 22
Styrene | 4 | 78 | 18
Ethylbenzene | 3 | 87 | 10
p-Diethyl benzene | 0 | 97 | 3
βενζόλιο
ναφθαλίνιο
τολουόλιο
ξυλένιο

## Slide 48: Κατηγορίες διαλυτών: χλωριωμένοι διαλύτες
Methylene chloride | 21 | 59 | 20
Ethylene dichloride | 19 | 67 | 14
Chloroform | 12 | 67 | 21
Trichloroethylene | 12 | 68 | 20
Carbon tetrachloride | 2 | 85 | 13
1,1,1 Trichloroethane | 19 | 70 | 11
Chlorobenzene | 17 | 65 | 8
Trichlorotrifluoroethane | 10 | 90 | 0
διχλωρομεθάνιο
1,1,1-τριχλωροαιθάνιο
χλωροφόρμιο
τετραχλωράνθρακας
Notes: Methylene chloride 21 59 20
Ethylene dichloride 19 67 14
Chloroform 12 67 21
Trichloroethylene 12 68 20
Carbon tetrachloride 2 85 13 1,1,1
Trichloroethane 19 70 11
Chlorobenzene 17 65 8
Trichlorotrifluoroethane 10 90 0

## Slide 49: Κατηγορίες διαλυτών: αιθερικοί διαλύτες
Diethyl ether | 13 | 64 | 23
Tetrahydrofuran (THF) | 19 | 55 | 26
Dioxane | 7 | 67 | 26
Methyl Cellosolve | 22 | 39 | 39
Cellosolve 8 | 20 | 42 | 38
Butyl Cellosolve | 18 | 46 | 36
Methyl Carbitol | 21 | 44 | 35
Carbitol ® | 23 | 48 | 29
Butyl Carbitol | 18 | 46 | 36
διαιθυλαιθέρας
THF
Methyl Cellosolve
(μονο-μεθυλαιθέρας γλυκόλης)
Butyl Cellosolve
Cellosolve 8
Methyl carbitol
carbitol
διοξάνιο
Notes: Methyl Cellosolve (μονο-μεθυλαιθέρας γλυκόλης) -- (2-μεθοξυ-αιθανόλη)
Butyl Cellosolve μονο-βουτυλαιθέρας γλυκόλης
Methyl Carbitol Diethyleneglycol monomethyl ether
Carbitol Diethyleneglycol monoethyl ether

## Slide 50: Κατηγορίες διαλυτών: κετονικοί διαλύτες
Acetone | 32 | 47 | 21
Methyl ethyl ketone | 30 | 53 | 17
Cyclohexanone | 28 | 55 | 17
Diethyl ketone | 27 | 56 | 17
Mesityl oxide | 24 | 55 | 21
Methyl isobutyl ketone | 22 | 58 | 20
Methyl isoamyl ketone | 20 | 62 | 18
Isophorone | 25 | 51 | 24
Di-isobutyl ketone | 16 | 67 | 17
ακετόνη
ΜΕΚ
κυκλοεξανόνη
μεσιτυλοξείδιο
ισοφορόνη
διισοβουτυλο-κετόνη
Notes: Mesityl oxide is a α,β-Unsaturated ketone with the formula CH3C(O)CH=C(CH3)2. This compound is a colorless, volatile liquid with a strong peppermint odor.
Isophorone is an α,β-unsaturated cyclic ketone, a colorless to yellowish liquid with a characteristic peppermint-like smell

## Slide 51: Κατηγορίες διαλυτών: εστερικοί διαλύτες
Methyl acetate | 36 | 45 | 19
Propylene carbonate | 38 | 48 | 14
Ethyl acetate | 18 | 51 | 31
Trimethyl phosphate | 37 | 39 | 24
Diethyl carbonate | 12 | 64 | 24
Diethyl sulfate | 39 | 42 | 19
n-Butyl acetate | 13 | 60 | 27
Isobutyl acetate | 15 | 60 | 25
Isobutyl isobutyrate | 12 | 63 | 25
Isoamyl acetate | 12 | 60 | 28
Cellosolve® acetate | 15 | 51 | 34
Ethyl lactate | 21 | 44 | 35
Butyl lactate | 20 | 40 | 32
οξικός μεθυλεστέρας
οξικός αιθυλεστέρας
Cellosolve acetate
Ethyl lactate
Butyl lactate
Οξικός ισοαμυλεστέρας

## Slide 52: Κατηγορίες διαλυτών: αλκοόλες
Methanol | 22 | 30 | 48
Ethanol | 18 | 36 | 46
1-Propanol | 16 | 40 | 44
2-Propanol | 16 | 41 | 43
1-Butanol | 15 | 43 | 42
2-Butanol | 16 | 44 | 40
Benzyl alcohol | 16 | 48 | 36
Cyclohexanol | 12 | 50 | 38
n-amyl alcohol | 13 | 46 | 41
Diacetone alcohol | 24 | 45 | 31
2-Ethyl-1-hexanol | 9 | 50 | 41
Ethylene glycol | 18 | 30 | 52
Glycerol | 23 | 25 | 52
Propylene glycol | 16 | 34 | 50
Diethylene glycol | 29 | 31 | 40
Η2Ο | 28 | 18 | 54
Η2Ο
μεθανόλη
αιθανόλη
προπανόλη-1
Βενζυλική αλκοόλη
κυκλοεξανόλη
διαιθυλενο-γλυκόλη
n-αμυλική αλκοόλη

## Slide 53: Παράδειγμα διαλυτοποίησης : κερί μέλισσας
Το κερί μέλισσας έχει περίπλοκη σύσταση που ποικίλλει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει παράθυρο διαλυτότητας που φαίνεται στο σχήμα.
Κερί μέλισσας

## Slide 54: Παράδειγμα διαλυτοποίησης : γομαλάκα
Η γομαλάκα, είναι επίσης φυσικό υλικό με περίπλοκη σύσταση που ποικίλλει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει παράθυρο διαλυτότητας που φαίνεται στο σχήμα.
γομαλάκα

## Slide 55: Βιβλιογραφία (1 από 2)
Hansen, C. M., The Three Dimensional Solibility Parameter and Solvent Diffusion Coefficient, PhD Thesis, Danish Technical Press, Copenhagen, 1967
Burke, J., Solubility Parameters and Application, The Book and Paper Group, J. American Inst. for Conserv., v. 3, 1984; The Book and Paper Group ANNUAL, Volume three, 1984
Horie, V., Materials for Conservation, Elsevier & Butterworth-Heinemann, 2nd Ed., Amsterdam 2010
Durkee, J. B., Cleaning with Solvents. Science and Technology, Elsevier & William Andrew, Amsterdam 2014

## Slide 56: Βιβλιογραφία (2 από 2)
Wypych G., Handbook of Solvents, ChemTec Publishing, Toronto-New York, 2000
Moncrieff, A. and; Weaver, G; Science for Conservators Book 2: Cleaning. Conservation Unit/Routledge 1987
Torraca, G; Solubility and solvents for conservation problems. ICCROM, Rome 1978

## Slide 57: Τέλος Ενότητας

## Slide 58: Σημειώματα

## Slide 59: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταμάτης Μπογιατζής 2014. Σταμάτης Μπογιατζής. «Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ). Ενότητα 3: Παράμετροι διαλυτότητας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 60: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 61: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 62: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 63: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.