## Slide 1: Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ)
Ενότητα 5: Υδατικά μέσα καθαρισμού και τασιενεργά υλικά
Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Η αναγκαιότητα για υδατικά μέσα
Η αφαίρεση «δύσκολων» υλικών (φυσικά και συνθετικά πολυμερή και ρητίνες) με οργανικούς διαλύτες συχνά συναντά προβλήματα :
  Διόγκωση υμενίων ρητίνης: προκαλεί μείωση της μηχανικής αντοχής τους
  Η χρήση διαλυτών δεν συνοδεύεται πάντα από την μέγιστη επιλεκτικότητα
  Οι περισσότεροι οργανικοί διαλύτες είναι τοξικοί
  Αρκετοί οργανικοί διαλύτες προκαλούν προβλήματα όταν αποβάλλονται στο περιβάλλον

## Slide 3: Το νερό
Το μόριο του νερού είναι μικρό, αλλά με πολλές ιδιαιτερότητες.
Γωνία 105.5°.
Εμφάνιση φορτίων.
Μεγάλη διπολική ροπή.
Ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις (δεσμοί υδρογόνου).
δ-
δ-
δ+
δ+
105.5°
μ

## Slide 4: Η δομή του νερού
Πολλά μόρια του νερού αποκτούν δυναμική οργάνωση με τη βοήθεια των δεσμών υδρογόνου.
Δημιουργία «δικτύων» στην υγρή φάση.
Δεσμοί υδρογόνου

## Slide 5: Η δομή του πάγου
Τα μόρια του νερού σε θερμοκρασία <100°C ακινητοποιούνται σε θέσης τετραεδρικής διάταξης
“Snowflake - Microphotograph by artgeek”, απόJacopo Werther διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.0
“Hex ice”, από Glazo διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 6: Το νερό ως διαλύτης
Το νερό μπορεί να διαλυτοποιεί υλικά που απαρτίζονται από οργανικά μόρια.
Η απλούστερο περίπτωση διαλυτοποίησης στο νερό, είναι εκείνη των ανόργανων αλάτων.
Η διαλυτοποίηση των αλάτων συμβαίνει μέσω της διάστασής τους σε ιόντα.
Κρύσταλλος NaCl
(στις 2 διαστάσεις)
Na+
Cl-

## Slide 7: Πώς επιτυγχάνεται η ενυδάτωση των ιόντων;
Τα ιόντα καταστρέφουν τη συνέχεια της δομής του (υγρού) νερού.
Κάθε ιόν περιστοιχίζεται από ένα αριθμό μορίων νερού, σχηματίζοντας τη σφαίρα (ή κλωβό) ενυδάτωσης.
Σχηματίζεται το ιόν Na+(aq) ή [Na(H2O)6]+
Πρώτη σφαίρα ενυδάτωσης
Δεύτερη σφαίρα ενυδάτωσης
(ασαφής και ασταθής)
Αναδημιουργία από : “Na+H2O”, από Leyo διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 8: Ενέργεια ενυδάτωσης ιόντων
Για την αντίδραση :
Η ενθαλπία (ΔΗυδ<0) καλείται ενέργεια ενυδάτωσης του ιόντος Μz+.
Το [M(Η2Ο)m] z+ συμβολίζεται και Mz+(aq).
ιόν | ΔHυδ | ιόν | ΔHυδ | ιόν | ΔHυδ
H+ | -1130 | Al3+ | -4665 | Fe3+ | -4430
Li+ | -520 | Be2+ | -2494 | F- | -505
Na+ | -406 | Mg2+ | -1921 | Cl- | -363
K+ | -322 | Ca2+ | -1577 | Br- | -336
Rb+ | -297 | Sr2+ | -1443 | I- | -295
Cs+ | -276 | Ba2+ | -1305 | ClO4- | -238
Cr2+ | -1904 | Mn2+ | -1841 | Fe2+ | -1946
Co2+ | -1996 | Ni2+ | -2105 | Cu2+ | -2100
Zn2+ | -2046 | Cd2+ | -1807 | Hg2+ | -1824

## Slide 9: Ενέργεια διαλυτοποίησης (εξώθερμη)
Η ενυδάτωση είναι άλλοτε ενδόθερμη (ΔΗ>0) και άλλοτε εξώθερμη (ΔΗ<0) διαδικασία.
Το πρόσημο εξαρτάται από τις ενθαλπίες κρυστάλλωσης και ενυδάτωσης των ιόντων.
Στο παράδειγμα φαίνεται μια εξώθερμη διαλυτοποίηση άλατος (ΔΗ<0).
Ca2+ (g) + 2 Cl - (g)
Ca Cl2 (s)
Ca2+ (aq) + 2 Cl - (aq)
ΔΗδιαλ
ΔΗυδ<0
Ε1
Ε3
Ε2
ΔΗκρυστ > 0
ΔHδιαλ = ΔHκρυστ + ΔHυδ
CaCl2 : ΔHδιαλ =-120 kJ/mol
Notes: ΔHκρυστ = lattice dissociation energy (ενέργεια διάστασης κρυστάλλου) >0 [ενδόθερμη]

## Slide 10: Ενέργεια διαλυτοποίησης (ενδόθερμη)
Στο παράδειγμα φαίνεται μια ενδόθερμη διαλυτοποίηση άλατος (ΔΗ>0).
Na+ (g) + Cl - (g)
Na Cl (s)
Na+ (aq) + Cl - (aq)
ΔΗδιαλ
Ε3
Ε1
Ε2
ΔΗκρυστ > 0
ΔΗυδ <0
ΔHδιαλ = ΔHκρυστ - ΔHυδ
NaCl: ΔHδιαλ = 3.9 kJ/mol
Notes: ΔHκρυστ = lattice dissociation energy (ενέργεια διάστασης κρυστάλλου) >0 [ενδόθερμη]

## Slide 11: Ενθαλπία διαλυτοποίησης αλάτων
Άλας | ΔHδιαλ kJ/mol | Άλας | ΔHδιαλ kJ/mol
AlCl3(s) | -373.63 | H2SO4(l) | -95.28
LiNO3(s) | -2.51 | LiCl(s) | -37.03
NaNO3(s) | 20.50 | NaCl(s) | 3.88
KNO3(s) | 34.89 | KCl(s) | -17.22
NaOH(s) | -44.51 | NH4Cl(s) | 14.7

## Slide 12: Γιατί πραγματοποιούνται οι ενδόθερμες διαλυτοποιήσεις; (1 από 2)
Οι εξώθερμες διαλυτοποιήσεις οδεύουν προς προϊόντα χαμηλότερης ενέργειας και συνεπώς, σταθερότερα.
Οι ενδόθερμες, προς προϊόντα ψηλότερης ενέργειας
Γιατί τελικά πραγματοποιούνται οι ενδόθερμες διαδικασίες διαλυτοποίησης;
Η εντροπία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.
αρχική
τελική
ΔΗ < 0
αρχική
τελική
ΔΗ > 0

## Slide 13: Γιατί πραγματοποιούνται οι ενδόθερμες διαλυτοποιήσεις; (2 από 2)
Η εντροπία εκφράζει την αταξία και έμμεσα τις δυνατότητες κίνησης των μορίων ή των ιόντων.
Εάν τα μόρια ή ιόντα, μετά μια διαδικασία έχουν περισσότερες δυνατότητες κίνησης , τότε λέμε ότι κατευθύνθηκαν σε κατάσταση μεγαλύτερης εντροπίας.

## Slide 14: Το νόημα της εντροπίας 1/2
Τα μόρια του αερίου πρακτικά, καταλαμβάνουν τον ένα από τους δύο χώρους.

## Slide 15: Το νόημα της εντροπίας 2/2
Όταν ανοίξει δίοδος μεταξύ των δύο χώρων, τα μόρια του αερίου καταλαμβάνουν και τους δύο χώρους.

## Slide 16: Εντροπία: η κινητήρια δύναμη προς την ομογενοποίηση

## Slide 17: Κίνηση Brown και εντροπία
Η αέναη κίνηση σωματιδίων μέσα σε ένα ρευστό μέσο (αέριο ή υγρό) συσχετίζεται με την τάση όλων των σωματιδίων να καταλάβουν κάθε σημείο του χώρου ακολουθώντας τυχαία διαδρομή.
“Brownian motion large”, από Lookang διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 18: Εντροπία και ενέργεια
Η διαφορά της εντροπίας του συστήματος των μορίων πριν και μετά τη διαλυτοποίηση είναι ΔS.
Η διαφορά της ενθαλπίας του συστήματος των μορίων πριν και μετά τη διαλυτοποίηση είναι ΔΗ.
Σε θερμοκρασία Τ(Κ), η ελεύθερη ενέργεια Gibbs (ΔG) δίνεται από τη σχέση :
ΔG = ΔH – TΔS

## Slide 19: Η εντροπία διαλυτοποίησης
NaCl Na+(aq) + Cl-(aq)
ΔS > 0
AlCl3 Al3+(aq) + 3Cl-(aq)
ΔS >> 0
Al3+(aq) + Cl-(aq) + Cl-(aq) + Cl-(aq)

## Slide 20: Η διαλυτοποίηση μορίων στο νερό
Το φαινόμενο διαλυτοποίησης μορίων διαφοροποιείται ως προς το είδος των ασκούμενων δυνάμεων (δεσμοί υδρογόνου).
Η2Ο
CH3ΟH

## Slide 21: Η διαλυτότητα των υλικών ζωγραφικής στο νερό
Τα υλικά που απαρτίζονται από μη πολικές ενώσεις (φυσικές ρητίνες, λάδια, κεριά, κλπ.) είναι υδρόφοβα και συνεπώς, δυσδιάλυτα στο νερό.
Επίσης, τα περισσότερα είδη οργανικών ρύπων (συνήθως ελαιώδη υλικά) ομοίως δεν διαλύονται στο νερό.
Αντίθετα, πολλά πρωτεϊνικά υλικά και υδατάνθρακες (πολυσακχαρίτες), ορισμένα συνθετικά συνδετικά (ακρυλικά) είναι υδρόφιλα, και συνεπώς, διασπείρονται εύκολα ή και διαλυτοποιούνται από το νερό.

## Slide 22: Υδροφιλικότητα και υδροφοβικότητα
Όταν αναφερόμαστε σε «συμβατικά» υλικά :
  Τα υδρόφιλα είναι ταυτόχρονα λιπόφοβα.
  Τα υδρόφοβα είναι ταυτόχρονα λιπόφιλα.
“Water drop on a leaf”, από AaronY διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0

## Slide 23: Τα τασιενεργά υλικά
Τα τασιενεργά υλικά θα τα διαχωρίσουμε από τα «συμβατικά» υλικά.
Τα τασιενεργά υλικά καλούνται και «απορρυπαντικά».
Όταν διαλύονται στο νερό, μειώνουν την «λιποφοβικότητα» του υδατικού φορέα μειώνοντας την επιφανειακή τάση του νερού.
Τα μόρια των χημικών ενώσεών τους έχουν ταυτόχρονα υδρόφιλο και λιπόφιλο χαρακτήρα.

## Slide 24: Σάπωνες
Οι σάπωνες (σαπούνια, λατινικά: sapo) είναι τα ιστορικώς γνωστότερα απορρυπαντικά. Η χρήση τους ήταν γνωστή από τους Ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ κάποια γραπτά κείμενα υποδεικνύουν ότι πιθανώς είχαν πρωτοχρησιμοποιηθεί από τους αρχαίους Αιγυπτίους.
Η παρασκευή τους από λιπαρή ύλη (συνήθως υπολείμματα ζωικών λιπαρών ιστών) με αλυσίβα (στάχτη πλούσια σε αλκάλεα) είναι παραδοσιακά γνωστή.
“Soap logs all natural”, από Mobentec διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 25: Σάπωνες και λιπαρά οξέα
Οι σάπωνες από χημικής πλευράς είναι μεταλλικά άλατα λιπαρών οξέων.
Είναι προϊόν εξουδετέρωσης λιπαρών οξέων με βάση (π.χ. NaOH).
Στο λιπαρό οξύ, η καρβοξυλικά ομάδα είναι ουδέτερη (αφόρτιστη).
Στο άλας του, φέρει αρνητικό φορτίο.
Άλας του λιπαρού οξέος (=σάπωνας)
Λιπαρό οξύ
OH-

## Slide 26: Σαπωνοποίηση
Χημική αντίδραση σαπωνοποίησης :
  Η λιπαρή ύλη σε αλκαλικό περιβάλλον μετατρέπεται σε άλας λιπαρών οξέων, τα οποία ακριβώς αποτελούν τους σάπωνες.
Τριεστέρας της γλυκερίνης με λιπαρά οξέα
Ελεύθερα άλατα των λιπαρών οξέων (σάπωνες)
ΟΗ-

## Slide 27: Σάπωνες και λίπη
Οι σάπωνες μπορούν να παρασκευαστούν από τα λίπη μέσω της αντίδρασης σαπωνοποίησης.
γλυκερίνη
3 διαφορετικά ελεύθερα μόρια σαπώνων παράγονται ως μίγμα.

## Slide 28: Τι pH έχει το υδατικό διάλυμα ενός σάπωνα;
Σε υδατικό περιβάλλον υφίστανται υδρόλυση άλατος με αποτέλεσμα το σχηματισμό ιόντων υδροξειδίου (OH-).
Τα ιόντα ΟΗ- που παράγονται έχουν σαν αποτέλεσμα, τα υδατικά διαλύματα των σαπώνων να έχουν αλκαλικό pH (δηλ. pH > 7).
Σάπωνας (άλας)
Συζυγές οξύ
(= λιπαρό οξύ)

## Slide 29: Υδρόφιλο και υδρόφοβο
Τα μόρια των αλάτων των λιπαρών οξέων αποτελούνται :
  (α) από μια ανθρακική αλυσίδα μεγάλου σχετικά μήκους (11-17 ανθράκων) η οποία λόγω της χαμηλής πολικότητάς της είναι εξαιρετικά υδρόφοβη, και
  (β) από το καρβοξυλικό ανιόν που επειδή είναι φορτισμένο είναι πολύ πολικό και εξαιρετικά υδρόφιλο.
Υδρόφοβο τμήμα του μορίου
Υδρόφιλο (πολικό)
τμήμα του μορίου

## Slide 30: Αμφίφυλα μόρια
Η συνύπαρξη των δυο ακραίων τάσεων της υδροφοβικότητας και της υδροφιλικότητας στο ίδιο μόριο του προσδίδουν την ιδιότητα του αμφίφιλου.
Εκτός από τους σάπωνες, υπάρχουν πολλά ακόμη είδη οργανικών μορίων με αμφίφυλα χαρακτηριστικά.
Οι χημικές αυτές ενώσεις ονομάζονται γενικώς απορρυπαντικά, ή αλλιώς τασιενεργές.

## Slide 31: Μικκυλιακή οργάνωση των τασιενεργών
Όταν τα αμφίφιλα μόρια βρεθούν σε νερό, έχουν την τάση να οργανώνονται σε σφαιρικές δομές που καλούνται αμφίφυλα συσσωματώματα, ή μικκύλια (micelles).
Τρισδιάστατη σχηματική απεικόνιση ενός σφαιρικού μικκυλίου.
“MicelleColor”, από Smokefoot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 32: Γιατί ονομάζονται «τασιενεργά;»
Η συμπεριφορά των αμφίφυλων μορίων μπορεί να μελετηθεί και μέσω των νόμων της φυσικής.
Μια από τις σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες του νερού είναι η μεγάλη επιφανειακή τάση του.
Τα αμφίφυλα μόρια (και συνεπώς και οι σάπωνες) καλούνται τασιενεργά επειδή μεταβάλλουν την επιφανειακή τάση του νερού.

## Slide 33: Η επιφανειακή τάση
Η επιφανειακή τάση είναι ένα μέγεθος που εξαρτάται από τις δυνάμεις στην διεπιφάνεια μεταξύ ενός υγρού και του περιβάλλοντός του (π.χ. του αέρα).
Σχετίζεται με τη διάταξη των μορίων ενός υγρού (π.χ. του νερού) ώστε να αντιστέκονται σε ένα εξωτερικό «εχθρικό» περιβάλλον (π.χ. τον ατμοσφαιρικό αέρα) ή μια εξωτερική δύναμη.
Είναι το αίτιο που ωθεί μια ομάδα μορίων νερού να οργανωθούν σε σφαιρική σταγόνα όταν βρίσκονται στον αέρα.

## Slide 34: Το σφαιρικό σχήμα μιας σταγόνας νερού
Γιατί μια μικρή ποσότητα νερού στον αέρα αποκτά το σφαιρικό σχήμα της σταγόνας;
Ο αέρας (μίγμα Ν2, Ο2, CO2) είναι εξαιρετικά μη πολικός.
Η ομάδα (των εξαιρετικά πολικών) μορίων του νερού μαζεύεται σε ένα σφαιρικό χώρο που εξασφαλίζει ότι έχουν τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια επαφής με τον αέρα.
Μεγάλη επιφάνεια
Σφαιρική διάταξη: έχει την ελάχιστη επιφάνεια

## Slide 35: Το σφαιρικό σχήμα μιας σταγόνας νερού
Τα μόρια του νερού προσπαθούν να αποφύγουν την έντονη επαφή με τον αέρα.
Σφαιρικό σχήμα σταγόνας νερού στον αέρα απουσία βαρύτητας.
Σχήμα σταγόνας νερού στον αέρα παρουσία βαρύτητας.

## Slide 36: Γωνία επαφής του νερού σε επιφάνειες υλικών
Ομοίως με τα προηγούμενα, μια ποσότητα νερού τείνει να αποκτήσει σφαιρικό σχήμα (=«μαζεύει») όταν πέσει επάνω σε υδρόφοβη επιφάνεια, όπως σε ύφασμα που έχει επίστρωση από κερί (α).
Αντίθετα, «απλώνει» όταν βρίσκεται επάνω σε υδρόφιλη επιφάνεια (β).
Υδρόφοβη επιφάνεια
Υδρόφιλη επιφάνεια
Σταγόνα νερού
(α)
(β)
<90°
>90°
Γωνία επαφής
Γωνία επαφής

## Slide 37: Εξαιρετικά υδρόφοβες επιφάνειες
Σταγόνα νερού επάνω σε επιφάνεια με εξαιρετικά υδρόφοβο επικαλυπτικό (coating).
“Super-hydrophobic Coating”, από Gbezy8 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 38: Επακόλουθα της επιφανειακής τάσης του νερού
Ομοίως, μια καρφίτσα που τοποθετείται επάνω στην επιφάνεια νερού, επιπλέει, παρότι έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό: με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ελάχιστη επιφάνεια επαφής μεταξύ του μετάλλου και του νερού.
Για τον ίδιο λόγο ένα έντομο περπατάει επάνω στο νερό χωρίς να βυθίζεται.
Τα μόρια του νερού οργανώνονται ώστε να αντισταθούν στον υδρόφοβο χαρακτήρα που έχει το πόδι του εντόμου.
“WaterstriderEnWiki”, από Megodenas διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 39: Αποτελέσματα της δράσης των τασιενεργών υλικών
Η απορρυπαντική δράση.
Η διαβροχή (wetting) μιας υδρόφοβης επιφάνειας επιτυγχάνεται με τη εισβολή μορίων νερού που βρίσκονται γύρω από τα μικκυλιακά συσσωματώματα. Με αυτό τον τρόπο, τα τασιενεργά χρησιμοποιούνται ως «Δούρειος Ίππος» από το νερό ώστε αυτό να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με το εχθρικό περιβάλλον ενός υδρόφοβου υλικού.
Ο αφρισμός : είναι το αποτέλεσμα της αύξησης της επιφάνειας διεπαφής μεταξύ των δυο «εχθρικών» μέσων.

## Slide 40: Τα τασιενεργά μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού
Η παρουσία υλικών στο νερό όπως οι σάπωνες, μειώνει την επιφανειακή του τάση και αναγκάζει τα μόρια του νερού να υιοθετούν μια οργανωτική δομή ώστε να μην αποφεύγει το λιπαρό περιβάλλον.
Οι σάπωνες λειτουργούν ως «μεσάζοντες» ή «γέφυρες» που εξασφαλίζουν καλύτερη επαφή μεταξύ μιας ποσότητας νερού και μιας λιπαρής ουσίας όπως ένας ρύπος.
Οι σάπωνες, τα υπόλοιπα απορρυπαντικά υλικά, και γενικά όλα τα υλικά που σχηματίζουν μικκύλια σε υδατικό περιβάλλον, καλούνται «τασιενεργά υλικά».

## Slide 41: Πώς συγκροτούνται τα μικκύλια στο νερό;
Στις μικκυλιακές δομές τους μέσα στο νερό, όλα τα μόρια ενός σάπωνα οργανώνονται ώστε :
  Να συνωστίζουν τις υδρόφοβες ανθρακικές αλυσίδες στο εσωτερικό των σφαιριδίων (και συνεπώς μακριά από το νερό) και
  Τις πολικές ομάδες (καρβοξυλικά ανιόντα) προς τα έξω.
Μικκύλιο που σχηματίζεται από σάπωνες παλμιτικού καλίου σε υδατικό περιβάλλον.

## Slide 42: Δομή μικκυλίου ενός σάπωνα

## Slide 43: Μοριακή περιγραφή της απορρυπαντικής δράσης (1 από 3)
Η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών στηρίζεται στο διπλό τους χαρακτήρα :
  Υδρόφοβη περιοχή στο εσωτερικό των μικκυλίων που σχηματίζουν στο υδατικό περιβάλλον,
  Υδρόφιλη εξωτερική περιφέρεια της σφαίρας που οφείλεται στις πολικές ομάδες που είναι σε επαφή με το νερό.

## Slide 44: Μοριακή περιγραφή της απορρυπαντικής δράσης (2 από 3)
Όταν το υδατικό σύστημα μικκυλίων ενός σάπωνα έρχεται σε επαφή με επιφάνεια που φέρει λιπαρούς (=υδρόφοβους) ρύπους, αυτοί παγιδεύονται από τα σφαιρικά μικκύλια και εγκλωβίζονται στο εσωτερικό τους.
ρύπος

## Slide 45: Μοριακή περιγραφή της απορρυπαντικής δράσης (3 από 3)
Με αυτό τον τρόποι οι ρύποι αποχωρίζονται από μια επιφάνεια.
Το επόμενο στάδιο είναι η απομάκρυνσή τους, με τη χρήση περίσσειας νερού
Το μικκύλιο με τον εγκλωβισμένο ρύπο έχει υδρόφιλη συμπεριφορά λόγω του εξωτερικού του και άρα «διαλύεται» ως σύνολο στο νερό και συνεπώς παρασύρεται.

## Slide 46: Αφρισμός (foaming)
Ο σχηματισμός αφρού, είναι ένα σύνηθες αποτέλεσμα της ανάμιξης αέρα με νερό, ώστε να αυξάνεται πολύ η επιφάνεια διεπαφής μεταξύ του αερίου και του υγρού.
Σε κανονικές συνθήκες ο αφρός καταρρέει γιατί η επιφανειακή τάση του νερού είναι μεγάλη και ωθεί γρήγορα σε μείωση της επιφάνειας διεπαφής με τον αέρα.
“Water and Foam (6099092653)”, από File Upload Bot (Magnus Manske) διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.0

## Slide 47: Σταθεροποίηση του αφρισμού
Ένα σημαντικό επακόλουθο της παρουσίας τασιενεργών στο νερό είναι η σταθεροποίηση του αφρισμού.
Δηλαδή, η παρουσία μορίων τασιενεργού προκαλεί μείωση της επιφανειακής τάσης του νερού και αύξηση της επιφάνειας διεπαφής.
Μόρια τασιενεργού
ατμός
υγρό
“Surfacant in Foam”, από Griffin22 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 48: Πώς επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση του αφρισμού;
Σχηματισμός διπλής στιβάδας.
Μόρια τασιενεργού
υγρό
υγρό
αέρας
αέρας

## Slide 49: Προβλήματα στη χρήση των σαπώνων
Ο αφρισμός συνοδεύει την απορρυπαντική δράση.
Γενικά : οτιδήποτε παρεμποδίζει τον αφρισμό, παρεμποδίζει και την απορρυπαντική δράση
Η απορρυπαντική δράση των σαπώνων παρεμποδίζεται σημαντικά από την παρουσία ιόντων ασβεστίου (Ca2+) και μαγνησίου (Mg2+).

## Slide 50: Παρεμπόδιση της απορρυπαντικής δράσης
Όταν υπάρχουν ιόντα (π.χ. ασβεστίου, μαγνησίου) στο νερό, τότε αυτό χαρακτηρίζεται «σκληρό νερό».
Η απορρυπαντική δράση παρεμποδίζεται στο σκληρό νερό.
Παρουσία ιόντων Ca2+ και Mg2+ τα καρβοξυλικά ανιόντα των λιπαρών οξέων δημιουργούν αδιάλυτα άλατα (ιζήματα) και δεν μπορούν πλέον να έχουν απορρυπαντική δράση.
Άλας ασβεστίου του λιπαρού οξέος (ίζημα)
Σάπωνας (τασιενεργό, διαλυτό στο νερό)

## Slide 51: Λύση στο πρόβλημα των απορρυπαντικών
Μια λύση στο πρόβλημα που προκύπτει από το σκληρό νερό έχει δώσει η συνθετική χημεία και η τεχνολογία εισάγοντας τα συνθετικά απορρυπαντικά.
Αυτά αποτελούν επίσης τασιενεργά μόρια, αλλά με διαφορετική πολική ομάδα, όπως π.χ. θειικές, ή σουλφονικές ομάδες, οι οποίες δεν μπορούν να σχηματίζουν αδιάλυτα άλατα με τα ιόντα ασβεστίου ή μαγνησίου που υπάρχουν στο σκληρό νερό.
Η καλή διαλυτότητα στο νερό εξασφαλίζει την απορρυπαντική δράση.

## Slide 52: Η αναγκαιότητα για συνθετικά απορρυπαντικά
Τα καρβοξυλικά ανιόντα των λιπαρών οξέων δημιουργούν αδιάλυτα άλατα (ιζήματα) με τα ιόντα Ca2+ και Mg2+ του σκληρού νερού.
Συνεπώς, δεν μπορούν πλέον να σχηματίσουν μικκυλιακές δομές και δεν έχουν απορρυπαντική δράση.
Το πρόβλημα αυτό αντιμετώπισε η συνθετική χημεία με τη δημιουργία συνθετικών απορρυπαντικών.

## Slide 53: Συνθετικά απορρυπαντικά
Πολική ομάδα
φορτισμένη
Ανιονικά: -
Κατιονικά: +
ή αφόρτιστη
μη ιονικά: -
?
Ανθρακική αλυσίδα
(γραμμική ή κυκλική)
Συνήθως > 10 C

## Slide 54: Ανιονικά τασιενεργά
Οι σάπωνες λιπαρών οξέων είναι ανιονικά τασιενεργά.
Συνθετικά τασιενεργά :
  Παρόμοια μόρια, αλλά με διαφορετικό ανιόν, όπως π.χ. θειικές ή σουλφονικές ιοντικές ομάδες.
  Δεν μπορούν να σχηματίζουν αδιάλυτα άλατα με τα ιόντα ασβεστίου ή μαγνησίου του σκληρού νερού και συνεπώς δεν παρεμποδίζουν την απορρυπαντική δράση.
  έχουν ισχυρή απορρυπαντική δράση. Μετουσιώνουν τις πρωτεΐνες και διαρυγνύουν τις κυτταρικές μεμβράνες.
  Ευαίσθητα στο pH και στην ιοντική ισχύ των διαλυμάτων.

## Slide 55: Κρίσιμη μικκυλιακή συγκέντρωση (CMC)
C (συγκέντρωση), mol/L
C = CMC
C < CMC
C > CMC

## Slide 56: Κρίσιμη μικκυλιακή συγκέντρωση (CMC)
Εκφράζει την ευκολία σχηματισμού μικκυλιακών συσσωματωμάτων
Μικρή τιμή CMC για ένα είδος τασιενεργού σημαίνει: μεγάλη ικανότητα στο σχηματισμό μικκυλίων
Δηλαδή: απαιτείται μικρός αριθμός μορίων για να δημιουργηθούν τα πρώτα μικκυλιακά συσσωματώματα.
“CMC”, από Schmin διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 57: Αριθμός συσσώρευσης (ΑΝ)
Ο αριθμός συσσώρευσης (aggregation number, AN) είναι ο μέσος αριθμός (μονομερών) μορίων του τασιενεργού υλικού ανά μικκυλιακό συσσωμάτωμα.
ΑΝ=32

## Slide 58: Υδρο-λιποφιλική ισορροπία (HLB)
Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός γαλακτώματος διαδραματίζει η υδρο-λιποφιλική ισορροπία (Hydrophile-Lipophile Balance, HLB).
Η HLB εκφράζει τη βαρύτητα συνεισφοράς των υδρόφιλων (πολικών) ομάδων σε ένα οργανικό μόριο, σε σχέση με εκείνη των λιπόφιλων (μη πολικών).
Η δεκανόλη έχει μικρότερη τιμή HLB από τη μεθανόλη.

## Slide 59: Τιμές της HLB (1 από 2)
Τα τασιενεργά υλικά έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν γαλακτώματα (emulsions) μέσα σε νερό :
  ανομοιογενή μίγματα, τα οποία σχηματίζονται με τη διασπορά «συσσωματωμάτων» (π.χ. μικκυλίων) τασιενεργών μορίων, τα οποία αποκτούν λευκό ή «γαλακτερό» χρώμα .
Τα τασιενεργά μόρια ανήκουν στους γαλακτωματοποιητές (emulsifiers).
Η τιμή της HLB (συνήθως 0-60) εκφράζει την ικανότητα ενός τασιενεργού να σχηματίζει ένα γαλάκτωμα και να μένει σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Slide 60: Τιμές της HLB (2 από 2)
Μικρή τιμή HLB (1-6): το τασιενεργό είναι λιποδιαλυτό και ότι σχηματίζεται σταθερό γαλάκτωμα νερού σε λάδι (water-in-oil, w/o).
Μεγάλη τιμή HLB (>10): σχηματίζεται σταθερό γαλάκτωμα λαδιού σε νερό (oil-in-water, o/w) και το τασιενεργό είναι πιο διαλυτό στο νερό.
HLB 1 - 3.5: υλικά αντι-αφρισμού
HLB 3.5 - 8: γαλακτωματοποιητές w/o
HLB 7 - 9: μέσα διαβροχής (wetting)
HLB 8 - 16: γαλακτωματοποιητές o/w
HLB 13 - 16: απορρυπαντικά
HLB 15 - 60: συστήματα διαλυτοποίησης

## Slide 61: Ανιονικά τασιενεργά (1 από 2)
Αλκυλο-θειικά και σουλφονικά άλατα :
Δωδέκυλο-θειικό νάτριο (sodium dodecyl sulfate, SDS ή sodium lauryl sulfate), ένα από τα πιο γνωστά ανιονικά τασιενεργά.
Δωδεκυλο-βενζο-σουλφονικό νάτριο (sodium dodecylbenzenesulfonate).
CMC: 7-10 mM
AN: 62
HLB: 40
CMC: 9-15 mM
AN: 2-3
HLB: 18
Notes: sodium dodecylbenzenesulfonate: ανήκει στα γραμμικά αλκυλοσουλφονικά άλατα (linear alkyz-benzosulfonates, LAS)

## Slide 62: Ανιονικά τασιενεργά (2 από 2)
Άλατα χολικών οξέων.
  Χολικό νάτριο,
  Δεοξυ-χολικό νάτριο.
CMC: 9-15 mM
AN: 2-3
HLB: 18
CMC: 2-6 mM
AN: 3-12
HLB: 16

## Slide 63: Κατιονικά τασιενεργά
Κατιονική πολική ομάδα.
Έχουν παρόμοιες ιδιότητες και χρήσεις με τα ανιονικά τασιενεργά.
Πιο συνήθης κατηγορία : τεταρτοταγή αμμωνιακά άλατα.
Χλωριούχο δεκαεξυλο-τριμεθαλαμμώνιο (hexadecyltrimethylammonium chloride, HTAB, CTAB).

## Slide 64: Μη ιονικά τασιενεργά: κυριότερες κατηγορίες
Ως πολική ομάδα :
  ομάδες –ΟΗ (αλκοόλες),
  αιθερικές ομάδες (-Ο-) .
  Συνήθως παράγωγα του πολυοξυ-αιθυλενίου.
    Η σειρά Brij,
    Η σειρά Triton,
    Η σειρά IGEPAL,
    Η σειρά Pluronic.
αιθυλενογλυκόλη
n
Πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG)
ή
Πολυοξυαιθυλένιο (PEO)

## Slide 65: Μη ιονικά τασιενεργά : Η σειρά Brij
  Brij 35: Πολυαιθυλενογλυκολικός δαφνικός αιθέρας.
  Brij 58: Πολυαιθυλενογλυκολικός δεκαεξυλικός αιθέρας.
C12
C16

## Slide 66: Μη ιονικά τασιενεργά: η σειρά Triton
  Η σειρά Triton.
Triton X100 : Πολυοξυαιθυλενικός t-οκτυλο-φαινυλαιθέρας.
Ανηγμένο (υδρογονωμένο) Triton X100: Πολυοξυαιθυλενικός t-οκτυλο-κυκλοεξυλαιθέρας.

## Slide 67: Διπλά ιονικά (zwitterionic) τασιενεργά
Περιέχουν μια ανιονική και μια κατιονική ομάδα στο ίδιο μόριο.
Η δράση τους μοιάζει με εκείνη των μη ιονικών.
Προστατεύουν τη δομή των πρωτεϊνών και αποτρέπουν τη συσσωμάτωσή τους.
Ένα συνηθισμένο παράδειγμα: φωσφατιδυλ-χολίνη (συστατικό της λεκιθίνης του λευκού των αβγών) και συνθετικά παράγωγα: 1-παλμιτοϋλ-2-ολεϋλ-φωσφατιδυλ-χολίνη.

## Slide 68: Διπλά ιονικά (zwitterionic) τασιενεργά
Το απορρυπαντικό CHAPS.
Είναι παράγωγο του χολικού οξέος.
“CHAPS”, από Edgar181 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 69: Σχέση ανάμεσα στα HLB και CMC
Τασιενεργά με χαμηλή CMC (<1 mM), δηλαδή σχηματίζουν εύκολα μικκύλια: είναι κυρίως λιπόφιλα και έχουν χαμηλή HLB.
Τασιενεργά με υψηλή CMC (>20 mΜ), δηλαδή σχηματίζουν δύσκολα μικκύλια: είναι κυρίως υδρόφιλα και αποδίδουν επίσης χαμηλά HLB.
Τασιενεργά με μεσαία CMC (2-20 mM) τείνουν να έχουν τα υψηλότερα HLB.

## Slide 70: Τασιενεργά υλικά και HLB
HLB 1 - 3.5 υλικά αντι-αφρισμού (ελαϊκό οξύ,μονοστεατική γλυκερίνη, τριστεατική σορβιτάνη).
HLB 3.5 - 8 γαλακτωματοποιητές w/o (μονοστεατική γλυκερίνη, μονοελαϊκή σορβιτάνη [Span80], μονοδαφνική αιθυλενογλυκόλη).
HLB 7 - 9 μέσα διαβροχής – wetting (μονοδαφνική σορβιτάνη [Span20], πολυοξυαιθυλενικός δαφνικός αιθέρας [Brij30]).
HLB 8 - 16 γαλακτωματοποιητές o/w (Span20, Brij30, ελαϊκή τριαιθανολαμίνη, μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (Tween 80).
HLB 13 - 16 απορρυπαντικά (Tween 80, Brij35).
HLB 15 - 60 συστήματα διαλυτοποίησης (πολυοξυ-αιθυλενικός δαφνικός αιθέρας [Brij35], ελαϊκό νάτριο/κάλιο, δωδεκυλο-θειικό νάτριο [SDS]).

## Slide 71: Βιβλιογραφία
Horie, V., Materials for Conservation, Elsevier & Butterworth-Heinemann, 2nd Ed., Amsterdam 2010.
Holmberg K., Jonsson B., Kronberg B. and Lindman B., Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, John Wiley and Sons, Chichester, England, 2003.
Wolbers Ρ., The Use of Water-Based Cleaning Systems on Fine Art Surfaces, Archetype, July, 1999.
Solvent Gels for Cleaning Works of Art: The Residue Question, V. Dorge (ed.), Research in Conservation, The Getty Conservation Institute, 2004.
Moncrieff, A. and Weaver, G; Science for Conservators Book 2: Cleaning. Conservation Unit/Routledge 1987.

## Slide 72: Τέλος Ενότητας

## Slide 73: Σημειώματα

## Slide 74: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταμάτης Μπογιατζής 2014. Σταμάτης Μπογιατζής. «Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ). Ενότητα 5: Υδατικά μέσα καθαρισμού και τασιενεργά υλικά». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 75: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 76: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 77: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 78: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.