## Slide 1: Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ)
Ενότητα 9: Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (α’μέρος)
Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Βασικοί όροι
Μακρομόρια,
Μονομερές,
Πολυμερές,
Γραμμικά πολυμερή,
Διακλαδιζόμενα πολυμερή,
διασταυρωμένα πολυμερή,
Τρισδιάστατες δομές,
Πολυμερισμός προσθήκης,
Πολυμερισμός συμπύκνωσης,
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας,
Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας,
Πολυπροπυλένιο,
Νάιλον.

## Slide 3: Τα βιομηχανικά πολυμερή στην υπηρεσία της συντήρησης (1 από 2)
Η οργανική χημεία και οι βιομηχανικές εφαρμογές της έθεσαν στη διάθεση του συντηρητή ένα πολύ μεγάλο αριθμό από συνθετικά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση των αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Τα συνθετικά οργανικά υλικά (υλικά στερέωσης, συγκολλητικά, επικαλυπτικά, κλπ.) σήμερα αποτελούν ένα σημαντικότατο κλάδο στον τομέα της συντήρησης και οι βιομηχανίες παραγωγής πλέον αφιερώνουν ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής τους σε αυτόν με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

## Slide 4: Τα βιομηχανικά πολυμερή στην υπηρεσία της συντήρησης (2 από 2)
Το εύρος των υλικών σε αυτή την κατηγορία είναι μεγάλο και ποικίλλει αναλόγως των εφαρμογών και της συγκεκριμένης δράσης.
Τα πολυμερή που προορίζονται να συνυπάρξουν πολλές φορές και με ανόργανα υλικά (μέταλλα, κονιάματα, κλπ.), προσφέρουν τεράστια ευελιξία ως προς την εξειδικευμένη φυσικο-χημική δράση τους, αλλά εμφανίζουν προβλήματα ως προς την συμβατότητα και τη διάρκεια ζωής.
Σημαντικό μέρος της έρευνας που γίνεται σήμερα προσανατολίζεται στη λύση αυτών των ζητημάτων.

## Slide 5: Πολυμερή: γενικά (1 από 2)
Ο όρος «πολυμερή» με την πιο πρόσφατη αντίληψη του όρου, είναι μια ευρύτατη έννοια που περιλαμβάνει ανόργανα μακρομόρια, βιο-μακρομόρια, συνθετικές ίνες, πλαστικά, ελαστικά υλικά, συνθετικές ρητίνες, κλπ.
Η πιο συνήθης εικόνα που έχουμε για τα πολυμερή είναι εκείνη του συνθετικού πλαστικού, συχνά με ινώδη διαμόρφωση.
“Plastic bottle”, από Nicole Gordine διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0
“Plastic basketball”, από Thegreenj διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 6: Πολυμερή: γενικά (2 από 2)
Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση, τα πολυμερή διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τη δομή και τις ιδιότητες.
Λόγω της αλληλουχίας μικρότερων μορίων που βρίσκονται ενωμένα σε αυτά και του μεγέθους τους, αποκτούν πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται στα συμβατικά «μικρά» μόρια.
“Plastic-Dart”, από Avatar διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Plastic beads5”, από Aney διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 7: Τι μας ενδιαφέρει πρωτίστως στα πολυμερή
Η αναγκαιότητα της χρήσης τους,
Η δομή τους,
Οι ιδιότητές τους,
Η αντοχή τους,
Η συμβατότητά τους με άλλα υλικά,
Η αντιστρεπτότητα στη χρήση τους,
Ο τρόπος διάθεσης στο εμπόριο,
Η παρουσία προσθέτων, βελτιωτικών κλπ. στο εμπορικό προϊόν,
Οι μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού τους.

## Slide 8: Τα φυσικής προέλευσης πολυμερή (1 από 2)
Τα φυσικά πολυμερή (εκείνα που απαντώνται στη φύση: φυτικό και τα ζωικό βασίλειο) έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για πολλούς αιώνες.
Συνήθη υλικά που περιέχουν πολυμερή στη σύστασή τους
  Ξύλο,
  Καουτσούκ,
  Βαμβάκι,
  Μαλλί,
  Δέρμα,
  Μετάξι.
“Male impala profile”, από Muhammad Mahdi Karim διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 9: Τα φυσικής προέλευσης πολυμερή (2 από 2)
Τα φυσικά πολυμερή που απαντώνται στα παραπάνω υλικά είναι μόρια που κατασκευάζει η φύση, όπως
οι πρωτεΐνες (κερατίνη, κολλαγόνο)
το άμυλο
η κυτταρίνη (ή κελλουλόζη)
η λιγνίνη
Τα μόρια αυτά είναι σημαντικά στις βιολογικές και φυσιολογικές διεργασίες και ως δομικά υλικά των φυτών και των ζώων.
“Structure de la Lignine”, από Korribot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 10: Τα συνθετικά πολυμερή (1 από 2)
Τα συνθετικά πολυμερή είναι προϊόντα αρχικά έρευνας χημικής εργαστηριακής σύνθεσης, και βιομηχανικής αναπαραγωγής.
Από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πεδίο των υλικών έχει ουσιαστικά σημειωθεί επανάσταση με την άφιξη των συνθετικών πολυμερών.
Τα συνθετικά πολυμερή, μπορούν να παραχθούν φθηνά, και οι ιδιότητές τους μπορούν να ελεγχθούν στο βαθμό που πολλά να είναι ανώτερα από τα αντίστοιχα φυσικά.
Σε πολλές εφαρμογές, εξαρτήματα από μέταλλο και ξύλο έχουν αντικατασταθεί από πλαστικά, τα οποία έχουν ικανοποιητικές ιδιότητες και μπορούν να παραχθούν με χαμηλό κόστος.

## Slide 11: Τα συνθετικά πολυμερή (2 από 2)
Ο όρος «πολυμερή» σχετίζεται άμεσα με το ευρύτερο σύνολο μακρομορίων
Συχνά ως πολυμερή νοούνται τα μακρομόρια με δομικές χρήσεις (π.χ. πλαστικά αντικείμενα, ελαστικά, κλπ.)
πολυαιθυλένιο
“PE and PP objects”, από Cjp24 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
πολυστυρένιο
“Geofoam”, από Marilyn475 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
βακελίτης
“Teléfono de baquelita, modelo 5523-EZ, de Standard Eléctrica (15 de mayo de 2014, Edificio Telefónica, Madrid)”, από Discasto διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 4.0
νάιλον
“Purga de polímero de un extrusor”, από Gran loco διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.5

## Slide 12: Συνθετικά πολυμερή: Πότε λέγονται «ρητίνες»;
Ως συνθετικές ρητίνες νοούνται τα μακρομόρια που χρησιμοποιούνται ως καλυπτικά μέσα, στερεωτικά ή και συγκολλητικά και εφαρμόζονται μέσω των διαλυμάτων τους
Συχνά, ο διαχωρισμός μεταξύ «πολυμερών» και «ρητινών» βασίζεται στις θερμικές τους ιδιότητες
Γενικά, οι ρητίνες έχουν δομή που εξασφαλίζει ότι σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι σχετικά μαλακές.
Η θερμική τους συμπεριφορά επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες και τις χρήσεις τους.
Paraloid ® B72
“Paraloid b72”, από Gixie διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Plexiglas ®
“Bromine vial in acrylic cube”, από Alchemist-hp διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0 DE

## Slide 13: Χαρακτηρισμός των πολυμερών
Τα πολυμερή και οι συνθετικές ρητίνες μπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα με τα εξής:
  Σύσταση: τα είδη των ομάδων μονομερών και η % αναλογία με την οποία είναι παρόντα στην αλυσίδα
  Μήκος αλυσίδας
  Μοριακό βάρος
  Ισομέρεια
  Φυσικές ιδιότητες (θερμικές, μηχανικές, οπτικές)

## Slide 14: Μοριακή δομή των πολυμερών
Τα πολυμερή ανήκουν στα μοριακά υλικά.
Τα μόρια στα πολυμερή είναι γιγαντιαία σε σύγκριση με τα συνήθη οργανικά μόρια. Λόγω του μεγέθους τους συχνά αναφέρονται σαν μακρομόρια.
Με κάθε μόριο, τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ ατόμων.
Για τα περισσότερα πολυμερή, τα μόρια αυτά βρίσκονται στη μορφή μακριών και εύκαμπτων αλυσίδων, των οποίων ο σκελετός είναι μια σειρά από άτομα ανθράκων.
Τις πιο πολλές φορές κάθε άτομο άνθρακα συνδέεται με απλό δεσμό με δύο γειτονικούς άνθρακες
Οι διπλοί δεσμοί είναι επίσης πιθανοί στα πολυμερή.

## Slide 15: Πώς σχηματίζονται τα μόρια των πολυμερών
Τα μακρομόρια αποτελούνται από δομικές ομάδες που καλούνται επαναλαμβανόμενες μονάδες ή ομάδες μονομερών και οι οποίες επαναλαμβάνονται διαδοχικά κατά μήκος της αλυσίδας. Στην ξενόγλωσση ορολογία, το συνθετικό "mer" προέρχεται από την ελληνική λέξη "μέρος".
Το μικρό αυτοτελές μόριο, που μετά τον πολυμερισμό σχηματίζει με την απλή επανάληψή του το τελικό πολυμερές, καλείται απλά μονομερές.
Ο όρος πολυμερές χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει πολλές συνδεδεμένες ομάδες μονομερών.
Ο όρος «επαναλαμβανόμενη μονάδα» ή «ομάδα μονομερούς (mer)» υποδηλώνει την επαναλαμβανόμενη ομάδα σε μια πολυμερή αλυσίδα ενώ ο απλός όρος "μονομερές" χρησιμοποιείται με την έννοια του μορίου που συγκροτεί μια ομάδα μονομερούς.

## Slide 16: Πώς γράφουμε τους τύπους πολυμερών
Αιθυλένιο
(μονομερές)
Πολυαιθυλένιο
(ομάδα μονομερούς, ή επαναλαμβανόμενη ομάδα)
Εντοπίζουμε την επαναλαμβανόμενη ομάδα, η οποία συσχετίζεται άμεσα με το μονομερές που χρησιμοποιείται για τη σύνθεσή του. Στα πολυμερή προσθήκης (βλ. πιο κάτω), η επαναλαμβανόμενη ομάδα σχηματίζεται από ένα μονομερές.
Π.χ. στο πολυαιθυλένιο, η επαναλαμβανόμενη ομάδα συσχετίζεται με το αντίστοιχο μονομερές, το αιθυλένιο (CH2=CH2). Συνεπώς θα έχει τη μορφή –CH2-CH2-, και θα δηλώνεται η επανάληψή τους με το n ως δείκτη. Τέλος, θα πρέπει να προστεθούν οι τελικές ομάδες στα δυο άκρα (εδώ –CH3).

## Slide 17: Σχέση μονομερούς και πολυμερούς
Αιθυλένιο.
Μονομερές.
Αέριο.
Ακόρεστο μόριο, επίπεδης γεωμετρίας
Δυο άνθρακες sp2
Πολυαιθυλένιο.
Πολυμερές. Στερεό. Συχνά κρυσταλλικό.
Κορεσμένο μόριο, τετραεδρικής γεωμετρίας για κάθε άνθρακα (δηλαδή, όλοι οι άνθρακες: sp3).
ομάδα μονομερούς (ή επαναλαμβανόμενη μονάδα)

## Slide 18: Σύνθεση των πολυμερών: πολυμερισμός
Σχηματική αναπαράσταση της αντίδρασης πολυμερισμού προσθήκης για τη σύνθεση του πολυαιθυλενίου
( )
n
Αιθυλένιο (μονομερές)
Πολυαιθυλένιο (πολυμερές)
“Polyethylene balls1”, από Materialscientist διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 19: Μηχανισμός πολυμερισμού προσθήκης
Αντίδραση πολυμερισμού προσθήκης (ή σταδιακής αύξησης αλυσίδας)
Αιθυλένιο (μονομερές)
Πολυαιθυλένιο (πολυμερές)
n+1
+
Πολυαιθυλένιο (αλυσίδα αυξημένη κατά μια μονάδα μονομερούς)
[καταλύτης]

## Slide 20: Πολυμερισμός αύξησης αλυσίδας με ελεύθερες ρίζες
Σχηματισμός πολυαιθυλενίου (PE) από το μονομερές του (αιθυλένιο) με πολυμερισμό προσθήκης
Σχηματίζονται ελεύθερες ρίζες οι οποίες παίζουν τον κύριο ρόλο στο σχηματισμό της αλυσίδας.
Ο μηχανισμός περιλαμβάνει διάφορα στάδια: έναρξη, διάδοση, τερματισμό.
.
.
έναρξη
διάδοση

## Slide 21: Μηχανισμός πολυμερισμού αύξησης αλυσίδας με καταλύτη
Οι αντιδράσεις πολυμερισμού προσθήκης (ή σταδιακής αύξησης αλυσίδας) πραγματοποιούνται σε διάφορα στάδια
Καταλύτης: ενώσεις τιτανίου (TiCl4 και TiCl3) ή καταλύτες Ziegler-Natta, συχνά με συν-καταλύτες (π.χ. τριαιθυλαλουμίνιο, Al(C2H5)3
Η ακριβής σύσταση του καταλύτη καθορίζει την ισομέρεια του τελικού πολυμερούς.
Ο μηχανισμός καθορίζει το μήκος (και το ΜΒ) της τελικής αλυσίδας: συχνά προσθέτοντας αέριο υδρογόνο στο σύστημα, μειώνεται το ΜΒ του προϊόντος
n+1
+
καταλύτης

## Slide 22: Μοριακή δομή πολυμερών
Ανάλογα με τον τρόπο επανάληψης και σύνδεσης των ομάδων μονομερούς:
(α) γραμμικά πολυμερή
(β) διακλαδισμένα πολυμερή
(γ) διασταυρωμένα πολυμερή
(δ) δικτυωμένες (τρισδιάστατες) μοριακές δομές

## Slide 23: Πoλυαιθυλένιο (PE)
Η αναπαράσταση αυτή δεν είναι αυστηρά ορθή κατά το ότι η γωνία μεταξύ των συνδεδεμένων με απλό δεσμό ατόμων άνθρακα δεν είναι 180° όπως φαίνεται, αλλά 109°.
ομάδα μονομερούς, ή επαναλαμβανόμενη ομάδα
Υπάρχουν διάφορες μορφές πολυαιθυλενίου ανάλογα με τη γεωμετρία των αλυσίδων και την αλληλουχία των μονάδων μονομερούς.
“Plastic-recyc-02”, από Tomia διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.5

## Slide 24: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) (1 από 2)
Υπάρχουν διάφορες μορφές πολυαιθυλενίου ανάλογα με τη γεωμετρία των αλυσίδων και την αλληλουχία των μονάδων μονομερούς.
Πολυαθυλένιο με αυστηρά γραμμική διάταξη αλυσίδων
Οι αλυσίδες μπορούν να προσεγγίσουν μεταξύ τους

## Slide 25: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) (2 από 2)
Επειδή οι γραμμικές αλυσίδες μπορούν να πλησιάσουν αρκετά μεταξύ τους σχηματίζεται πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

## Slide 26: Κρυσταλλικότητα πολυαιθυλενίου HDPE (1 από 2)
Στο HDPE οι αλυσίδες «πακετάρονται» με γεωμετρική αυστηρότητα
Σχηματίζοντα στρωσιγενείς κρυσταλλικές περιοχές (lamellae)
Συχνά διατάσσονται σε σφαιρικές υπερδομές (σφαιρουλίτες)
“Spherulite”, από AnonMoos διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Polyethylene-xtal-packing-3D-balls-orthographic”, από Benjah-bmm27 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 27: Κρυσταλλικότητα πολυαιθυλενίου HDPE (2 από 2)
Άμορφη περιοχή
Στρωσιγενής περιοχή
Το HDPE έχει κρυσταλλικές (στρωσιγενείς) και άμορφες περιοχές
Ονομάζεται ημικρυσταλλικό υλικό
Σφαιρουλίτες πολυαιθυλενίου, όπως παρατηρούνται στο πολωτικό μικροσκόπιο
“Spherulite2”, από Materialscientist διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Spherulite1”, από Daniele Pugliesi διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 28: Πoλυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) (1 από 3)
Όταν οι σχηματιζόμενες αλυσίδες κατά τον πολυμερισμό φέρουν διακλαδώσεις,
Σε μοριακό επίπεδο, αυτές καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο (σε σύγκριση με τις ευθύγραμμες αλυσίδες).

## Slide 29: Πoλυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) (2 από 3)
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

## Slide 30: Πoλυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) (3 από 3)

## Slide 31: Πολυπροπυλένιο (PP)
“Plastic-recyc-05”, από Sarang διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.5
Ομάδα μονομερούς
“Mint box polypropylene lid”, από Zeptomoon διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Red Polypropylene Chair with Stainless Steel Structure”, από Alex Rio Brazil διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Plastic 2000ml beaker”, από Lilly M διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“PE and PP objects”, από Cjp24 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 32: Στερεοϊσομέρεια γραμμικών πολυμερών
Τρεις τύποι πολυπροπυλενίου
Ισοτακτική διαμόρφωση
Συνδιοτακτική διαμόρφωση
Ατακτική διαμόρφωση

## Slide 33: Κρυσταλλικότητα πολυπροπυλενίου (1 από 3)
Ισοτακτικό πολυπροπυλένιο
“Isotactic polypropylene”, από Zureks διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 34: Κρυσταλλικότητα πολυπροπυλενίου (2 από 3)
Τρισδιάστατο μοντέλο ισοτακτικού πολυπροπυλενίου
“Syndiotactic polypropene”, από Dubaj διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 35: Κρυσταλλικότητα πολυπροπυλενίου (3 από 3)
Μικροφωτογραφία ισοτακτικού πολυπροπυλενίου
i-PP
“Polypropene migrograph”, από File Upload Bot (Magnus Manske) διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 36: Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Σχηματίζεται με πολυμερισμό προσθήκης από το μονομερές βινυλοχλωρίδιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Ομάδα μονομερούς, ή επαναλαμβανόμενη ομάδα
“Pure Polyvinyl Chloride powder”, από LHcheM διαθέσιμο άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 37: Χρήσεις του πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC)
Οι χρήσεις του είναι ποικίλλες:
  Πλαστικοί σωλήνες (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης),
  Ηλεκτρικές μονώσεις, καλώδια, κλπ,
  Υλικά κατασκευών,
  Ρουχισμός, έπιπλα, μικρο-αντικείμενα, παιχνίδια.
“PVC jacket”, από Ralph Schulz διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“PVC pressure”, από Strelecc διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0
“Swiss army knife open 20050612”, από Bergsten διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 38: Πολυμερισμός βινυλοχλωρίδιου
Στο τελικό προϊόν PVC, είναι δυνατόν να υπάρχουν ποσότητες μονομερούς βινυλοχλωρίδιου (VCM), το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι είναι καρκινογόνο.
Η χρήση του από τη δεκαετία του 1980 υπόκειται σε έλεγχο ως προς τα προϊόντα.
“PVC-polymerisation-2D”, από Pngbot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 39: Πολυμερισμός συμπύκνωσης
Ονομάζεται και πολυμερισμός με σταδιακή αύξηση αλυσίδας (ΠΣΑΑ), αν και οι δυο τύποι δεν είναι πάντα ταυτόσημοι.
Τα μονομερή αντιδρούν μεταξύ τους μέσω δραστικών χαρακτηριστικών ομάδων (-NH2, -COOH, -COCl, -OH) με ταυτόχρονη απόσπαση μικρών σταθερών μορίων (π.χ. H2O, HCl).
  Παραδείγματα προϊόντων πολυμερισμού συμπύκνωσης / ΠΣΑΑ:
  Πολυεστέρες,
  Νάιλον,
  Πολυαιθέρες (προϊόν ΠΣΑΑ),
  Πολυ-ιμίδια (προϊόν ΠΣΑΑ),
  Πολυκαρβονικοί εστέρες (προϊόν ΠΣΑΑ),
  Πολυμερή φαινόλης-φορμαλδεϋδης (βακελίτης, προϊόν ΠΣΑΑ).
Notes: Baekeland (1907), Carothers (1930)

## Slide 40: Νάιλον (1 από 2)
Το νάιλον παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1935 από τον Carothers στην εταιρεία Du Pont στις ΗΠΑ.
Ο στόχος ήταν να αντικαταστήσει το σημαντικά ακριβότερο μετάξι (πρωτεϊνική ίνα) στηρίχθηκε στην παρουσία των αμιδικών δεσμών –CO-NH- που θα συνέδεαν τα δυο διαφορετικά μονομερή μεταξύ τους.
“Carothers”, από Cmclen διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Nylon 3D”, από YassineMrabet διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 41: Νάιλον (2 από 2)
Στο παραπάνω παράδειγμα, απεικονίζεται το νάιλον 6,10
Μονομερές 1
(διαμίνη)
Μονομερές 2
(δικαρβοξυλικό οξύ)
Αμιδικός δεσμός
6C
10C

## Slide 42: Πολυμερισμός συμπύκνωσης
Η αλυσίδα «χτίζεται από την 1:1 αλληλουχία των δυο διαφορετικών μονομερών
Τα μήκη των αλυσίδων στο δικαρβοξυλικό οξύ και τη διαμίνη μεταφέρονται στο τελικό προϊόν
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προκύψουν διάφορα είδη νάιλον (π.χ. νάιλον 6,6, νάιλον 5,6, νάιλον 6,10)
δικαρβοξυλικό οξύ
διαμίνη

## Slide 43: Σύνθεση του νάιλον 6,10
Σύνθεση του νάιλον 6,10
Τα δυο μονομερή αντιδρούν σε αναλογία 1:1
6C
10C

## Slide 44: Διαμοριακοί δεσμοί στο νάιλον (1 από 2)
Ναίλον 6,10
Δεσμοί υδρογόνου ασκούνται με αποτελεσματικότητα μεταξύ των πιο κοντινών θέσεων μεταξύ των αλυσίδων
Αποτέλεσμα: το υλικό είναι αρκετά ανθεκτικό, κρυσταλλικό και με σχετικά ψηλό σημείο τήξης
…
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 45: Διαμοριακοί δεσμοί στο νάιλον (2 από 2)
Νάιλον 6,6
Λόγω της συμμετρικότητας στη δομή οι δεσμοί υδρογόνου σχηματίζονται σε τακτά διαστήματα
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 46: Σύγκριση των διαφόρων τύπων νάιλον
τύπος νάιλον | πολυαμίδιο (PA) | πυκνότητα g/cm3, (25°C) | Tg (°C) | σ.τ. (°C)
νάιλον 4,6 | PA 66 | 1.18 | 50 | 295
νάιλον 6,6 | PA 66 | 1.24 | 50 | 255
νάιλον 6,10 | PA 610 | 1.15 | 67 | 221
νάιλον 6,12 | PA 612 | 1.06 | 46 | 207
νάιλον 6 | PA 6 | 1.23 | 47 | 220
“Polycaprolactam”, από Yikrazuul διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 47: Συνήθη πολυμερή υλικά (1 από 3)
Πολυαιθυλένιο (PE)
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PV C)
Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE)
Πολυπροπυλένιο (PP)

## Slide 48: Συνήθη πολυμερή υλικά (2 από 3)
Πολυστυρένιο (PS)
Πολυμεθακρυλικος μεθυλεστέρας (PMMA)

## Slide 49: Συνήθη πολυμερή υλικά (3 από 3)

## Slide 50: Βιβλιογραφία
McMurry John, Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012 (ενιαίος τόμος)
Callister, W. D., Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
G. Strobl, The Physics of Polymers, 2007, Springer, New York
C. E. Carraher, Giant Molecules, 2003, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
J. Bicerano, Encyclopedia of Polymer Science and Technology. Copyright John Wiley & Sons, Inc., σελ. 655-677
J. W. Wicks, F. N. Jones, S. P. Pappas and D. A. Douglas, Organic Coatings, 2007, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
Y. Shashoua, Conservation of Plastics, 2008, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford
M. R. Schilling, The Glass Transition of Materials Used in Conservation, Studies in Conservation, Vol. 34, No. 3 (Aug., 1989), pp. 110-116
C. V. Horie, Materials for Conservation, 2010, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford

## Slide 51: Τέλος Ενότητας

## Slide 52: Σημειώματα

## Slide 53: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταμάτης Μπογιατζής 2014. Σταμάτης Μπογιατζής. «Επιστήμη Υλικών ΙΙ (Θ). Ενότητα 9: Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (α’ μέρος)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 54: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 55: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 56: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 57: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.