## Slide 1: Διαχείριση παραγωγής εντύπου υλικού
Ενότητα 13: Ασκήσεις στην διαχείριση παραγωγής γραφικών τεχνών
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής
Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Άσκηση 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου
Κοπτική.
2 Διπλωτικές - μία μηχανή για παράλληλα διπλώματα (8 τσέπες).
μία για τυπογραφικά φύλλα έως 64 σελίδες (4 τσέπες 2 τσάπες).
Συνθετική τυπογραφικών βιβλίου 8 σταθμών.
2 κλωστοσυρραπτικές μηχανές.
Κολλητική μηχανή ημιαυτόματη.
Καρφίτσα (συνθετική 5+1 σταθμών, 2 κεφαλές συρματορραφής, τριτομία).
Ημιαυτόματη μηχανή πίκμανσης.

## Slide 3: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 1/7
Πως σκεφτόμαστε:
Από τη στιγμή που έχουμε περιγράψει τις μηχανές και τα συστήματα παραγωγής που διαθέτουμε, καταγράφουμε τα είδη των εργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Προϋπόθεση είναι η πλήρης γνώση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού, οι χρόνοι παραγωγής και αλλαγών και η ροή εργασίας στο βιβλιοδετείο.

## Slide 4: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 2/7
Περιγραφή των εργασιών του βιβλιοδετείου
  Κοπή φύλλων (Κοπτική).
  Ξάκρισμα τελικών εντύπων (Κοπτική).
  Δίπλωση τυπωμένων φύλλων χαρτιού σε μορφή φυλλαδίων, χαρτών και τυπογραφικών φύλλων.
  Σύνθεση σωμάτων εντύπων για έντυπα και βιβλία με ράχη με μαλακό εξώφυλλο (soft cover) ή σκληρό κάλυμμα (hard cover).

## Slide 5: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 3/7
Περιγραφή των εργασιών του βιβλιοδετείου (συνέχεια)
  Πίκμανση εξωφύλλων βιβλίων.
  Κλωστορραφή σωμάτων εντύπων – βιβλίων.
  Βιβλιοδεσία εντύπων με μαλακό εξώφυλλο (perfect binding).
  Βιβλιοδεσία εντύπων τύπου τετραδίου ή «καρφίτσα» με σύνθεση των τυπογραφικών, συρματορραφή και τριτομία.

## Slide 6: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 4/7
Κάρτα ανάθεσης εργασίας του βιβλιοδετείου -
A΄ περιοχή: Στοιχεία πελάτη και εργασίας
Πελάτης | Δεδομένα | Παρατηρήσεις
Αριθμός εργασίας |  | 
Είδος εργασίας |  | 
Ημερομηνία εισόδου στην παραγωγή |  | 
Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας |  | 

## Slide 7: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 5/7
B΄ περιοχή: Στοιχεία και περιγραφή των δεδομένων παραγωγής
Είδος εντύπου | 
Αριθμός εντύπων/φύλλων τυπογραφικών | 
Περιγραφή εργασιών | 
Παρατηρήσεις | 

## Slide 8: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 6/7
Γ΄ περιοχή-1: Περιγραφή δεδομένων
Μηχανή | Είδος επεξεργασίας | Παρατηρήσεις
Κοπτική |  | 
Διπλωτική φυλλαδίων |  | 
Διπλωτική για τυπογραφικά φύλλα |  | 
Συνθετική σωμάτων |  | 
Κλωστοραπτική 1 |  | 
Κλωστοραπτική 2 |  | 
Κολλητική |  | 
Καρφίτσα |  | 
Πίκμανση |  | 

## Slide 9: Επίλυση Άσκησης 1: Δημιουργία κάρτας ανάθεσης εργασίας βιβλιοδετείου 7/7
Γ΄ περιοχή-2: Καταγραφή στοιχείων παραγωγής
Μηχανή | Ημέρα και ώρα εισόδου | Ημέρα και ώρα εξόδου | Παρατηρήσεις
Κοπτική |  |  | 
Διπλωτική φυλλαδίων |  |  | 
Διπλωτική για τυπογραφικά φύλλα |  |  | 
Συνθετική σωμάτων |  |  | 
Κλωστοραπτική 1 |  |  | 
Κλωστοραπτική 2 |  |  | 
Κολλητική |  |  | 
Καρφίτσα |  |  | 
Πίκμανση |  |  | 

## Slide 10: Άσκηση 2: Δημιουργία πίνακα προγραμματισμού παραγωγής λιθογραφείου
ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Computer to Plate - CTP |  |  |  |  | 
Δίχρωμη όφσετ 50x70 |  |  |  |  | 
Τετράχωμη όφσετ 50x70 |  |  |  |  | 
Τετράχωμη όφσετ 70x100 με 5ο πύργο επίστρωσης βερνικιού |  |  |  |  | 
Λαμιναριστική πλαστικοποίησης πλάτος 80 εκ. |  |  |  |  | 

## Slide 11: Άσκηση 3: Δημιουργία ημερήσιων δελτίων παραγωγής 1/5
Μηχανές:
  Τετράχρωμη όφσετ 50x70 εκ.
  Τετράχρωμη όφσετ 70x100 εκ. με 5ο πύργο επίστρωσης βερνικιού.
  Στάντζα - μηχανή κυτιοποιίας κοπής και πίκμανσης κουτιών από χαρτόνι 70x 100 εκ.
  Συρταροκολλητική μηχανή κυτιοποιίας - μορφοποίησης κουτιών από χαρτόνι πλάτους 70 εκ.

## Slide 12: Άσκηση 3: Δημιουργία ημερήσιων δελτίων παραγωγής 2/5
Ημερήσιο δελτίο παραγωγής – Τετράχρωμη εκτυπωτική μηχανή όφσετ 50x70 εκ.
Ημέρα: |  | Βάρδια: |  | Χειριστής: |  | 
Αριθμός εργασίας | Πύργος 1 Χρώμα | Πύργος 2 Χρώμα | Πύργος 3 Χρώμα | Πύργος 4 Χρώμα | Ώρα έναρξης προετοιμασίας | Ώρα έναρξης παραγωγής
Φύλλα παραγγελία | Σύνολο τυπωμένων φύλλων | Φύρα (σε φύλλα) | Καλά φύλλα |  |  | 

## Slide 13: Άσκηση 3: Δημιουργία ημερήσιων δελτίων παραγωγής 3/5
Τετράχρωμη όφσετ 70x100 εκ. με 5ο πύργο επίστρωσης βερνικιού
Ημέρα: |  | Βάρδια: |  | Χειριστής: |  |  | 
Αριθμός εργασίας | Πύργος 1 Χρώμα | Πύργος 2 Χρώμα | Πύργος 3 Χρώμα | Πύργος 4 Χρώμα | Βερνίκι | Ώρα έναρξης προετοιμασίας | Ώρα έναρξης παραγωγής
Φύλλα παραγγελία | Σύνολο τυπωμένων φύλλων | Φύρα (σε φύλλα) | Καλά φύλλα |  |  |  | 

## Slide 14: Άσκηση 3: Δημιουργία ημερήσιων δελτίων παραγωγής 4/5
Στάντζα - μηχανή κυτιοποιίας κοπής και πίκμανσης κουτιών από χαρτόνι 70x 100 εκ.
Ημέρα: |  | Βάρδια: |  | Χειριστής: |  | 
Αριθμός εργασίας |  |  | Καλούπι | Ξεφύλλισμα | Ώρα έναρξης προετοιμασίας (τέλος της προηγούμενης εργασίας) | Ώρα έναρξης παραγωγής
Φύλλα παραγγελία |  |  | Σύνολο κομμένων φύλλων | Φύρα (σε φύλλα) |  | 

## Slide 15: Άσκηση 3: Δημιουργία ημερήσιων δελτίων παραγωγής 5/5
Συρταροκολλητική μηχανή κυτιοποιίας - μορφοποίησης κουτιών από χαρτόνι πλάτους 70 εκ.
Αριθμός εργασίας | Αυτί κολλήματος | Κολλήσεις 2, 4, 6 | Ώρα έναρξης διαμόρφωσης (από το τέλος της προηγούμενης εργασίας) | Ώρα έναρξης παραγωγής
Κουτιά (παραγγελία) | Κουτιά Τελικά παραδοτέα | Φύρα (σε κουτιά) |  | 

## Slide 16: Άσκηση 4: Υπολογισμός του ολικού χρόνου παραγωγής 1/2
Υπολογισμός του ολικού χρόνου παραγωγής 4 εργασιών εκτύπωσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  Εργασία A: Εκτύπωση 5.000 φύλλων. Χρόνος αλλαγών: 25 min.
  Εργασία B: Εκτύπωση 28.000 φύλλων. Χρόνος αλλαγών: 30 min.
  Εργασία Γ: Εκτύπωση 3.000 φύλλων. Χρόνος αλλαγών: 20 min.
  Εργασία Δ: Εκτύπωση 16.000 φύλλων. Χρόνος αλλαγών: 25 min.
  H ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα της μηχανής (καθαρός χρόνος παραγωγής) είναι 8.000 φύλλα ανά ώρα.
  Όλες οι εργασίες είναι τετράχρωμες και αφορούν τη μία όψη εκτύπωσης.

## Slide 17: Άσκηση 4: Υπολογισμός του ολικού χρόνου παραγωγής 2/2
ΕΡΓΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΩΝ | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Α | 25 min | 40 min | 65 min ή 1h 5 min
Β | 30 min | 210 min | 240 min ή 4h
Γ | 20 min | 23 min | 43 min
Δ | 25 min | 120 min | 145 min ή 2h 25 min
ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 493 min ή 8h 13 min

## Slide 18: Άσκηση 5: Εκτύπωση 6 εργασιών 1/5
Δεδομένα παραγωγής:
  Δίχρωμη εκτυπωτική μηχανή διάστασης 50x70 εκ.
  Παραγωγική δυναμικότητα: 8000 φύλλα/ώρα (καθαρός χρόνος παραγωγής).
  Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα: 7,5 (450 min).

## Slide 19: Άσκηση 5: Εκτύπωση 6 εργασιών 2/5
Χρόνος προετοιμασίας:
  Mε αλλαγή εκτυπωτικών πλακών: 20 min.
  Mε αλλαγή μίας μελάνης: 30 min.
  Mε αλλαγή δύο μελανών: 40 min.

## Slide 20: Άσκηση 5: Εκτύπωση 6 εργασιών 3/5
Δεδομένα παραγωγής των 6 εργασιών με σειρά εκτύπωσης των χρωμάτων στον 1ο και 2ο πύργο.
  Α: 10.000 φύλλα C, M.
  B: 10.000 φύλλα K, Y.
  Γ: 20.000 φύλλα K, M.
  Δ: 18.000 φύλλα C, Y.
  Ε: 35.000 φύλλα Pantone 228, Pantone 136.
  ΣΤ: 28.000 φύλλα Μ, Pantone 122.

## Slide 21: Άσκηση 5: Εκτύπωση 6 εργασιών 4/5
Κατανομή των εργασιών - Πίνακας 1
Αριθμός εργασίας | 1ος Πύργος | 2ος Πύργος
Δ | C | Y
Α | C | M
Γ | K | M
Β | K | Y
Ε | M | Pantone 122
ΣΤ | Pantone 228 | Pantone 136

## Slide 22: Άσκηση 5: Εκτύπωση 6 εργασιών 5/5
Κατανομή των εργασιών - Πίνακας 2
Αριθμός εργασίας | Χρόνος προετοιμασίας - αλλαγών | Χρόνος παραγωγής | Συνολικός χρόνος
Δ | 20 min | 135 min | 155 min
Α | 30 min | 75 min | 105 min
Γ | 30 min | 150 min | 180 min
Β | 30 min | 75 min | 105 min
Ε | 40 min | 263 min | 303 min
ΣΤ | 40 min | 210 min | 250 min
ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1098 min ή 18h 18 min

## Slide 23: Τέλος Ενότητας

## Slide 24: Σημειώματα

## Slide 25: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Πολίτης 2014. Αναστάσιος Πολίτης. «Διαχείριση παραγωγής εντύπου υλικού. Ενότητα 13: Ασκήσεις στην διαχείριση παραγωγής γραφικών τεχνών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 26: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 27: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 28: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 29: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.