## Slide 1: Φλεξογραφία (Θ)
Ενότητα 2: Φλεξογραφικές πλάκες
Δρ.Σπυρίδων Νομικός
Τμήμα Γραφιστικής – Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Φλεξογραφικές πλάκες «κλισέ» < Μήτρα εκτύπωσης >
Τύποι κλισέ:
Συμβατικά (Απλά κλισέ),
Ενισχυμένα με μεταλλική πλάτη,
Φωτοπολυμερικά μονής και πολλαπλής επίστρωσης.
  Μονής,
  Πολλαπλής επίστρωσης.

## Slide 3: Συμβατικά κλισέ – Καουτσούκ & αρχικές εκτυπωτικές διαδικασίες
Χρήση φυσικού καουτσούκ (Latex) και κατόπιν με συνθετικό το βουλκανισμένου καουτσούκ (Buna), από τη γέννηση της φλεξογραφίας έως και το 1970 περίπου.
Από συνθετικό καουτσούκ τυπώνονται φτηνές συσκευασίες (χαρτιά για ιχθυοπωλεία – χάρτινες σακούλες για φρούτα – χαρτιά περιτυλίγματος για διάφορες χρήσεις).
Τα υλικά που τυπώνονται είναι κυρίως χαρτί, νάιλον, σελοφάν, HDPE, κ.λπ. Οι εκτυπώσεις αυτές δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις χρωμάτων, συμπτώσεων και βέβαια δεν εφαρμόζονται σε τετράχρωμες απαιτήσεις. Η εκτύπωση γίνεται με πλακάτα (φτιαχτά) μελάνια ανάλογα τις αποχρώσεις του δοκιμίου.
Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται είναι παλιάς τεχνολογίας και προορίζονται για εργασίες χωρίς ιδιαίτερες εκτυπωτικές απαιτήσεις.

## Slide 4: Ανάλυση και τύπος του καουτσούκ – Τύποι καουτσούκ 1/6
Φυσικό Καουτσούκ
  Στερεή μάζα από τον γαλακτώδη χυμό διαφόρων τροπικών δέντρων και κυρίως του παρακαουτσούκ από χαραγές που γίνονται στον κορμό τους. Ο γαλακτώδης χυμός ονομάζεται “Latex” και περιέχει 30 % – 50 % καουτσούκ υπό μορφή μικρών σφαιριδίων (κολλοειδής κατανομή) όπως και μικρές ποσότητες ρητινών, πρωτεϊνών, σακχάρων και ανόργανων αλάτων.
Σύσταση

## Slide 5: Ανάλυση και τύπος του καουτσούκ – Τύποι καουτσούκ 2/6
Ιδιότητες:
  Χρώμα: Κίτρινο έως καφέ.
  Ειδικό βάρος: 0,94 gr/cm3.
  Αδιάλυτο στο νερό.
  Διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες – υδρογονάνθρακες
  Προσβάλλεται από οξέα και αλκάλια, οπότε και χάνει τις ελαστικές του ιδιότητες.
  Τα ελαστικά «γηράσκουν» με την επίδραση του φωτός, της θερμότητας και της αντίδρασης με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και με την πάροδο του χρόνου.

## Slide 6: Ανάλυση και τύπος του καουτσούκ – Τύποι καουτσούκ 3/6
Συνθετικό Καουτσούκ:
  Το 1909 έγινε η σύνθεση από τον F. Hoffmann και το 1914 – 1918 έγινε η εφαρμογή του στη βιομηχανία με πολυμερισμό «Διμεθυλοβουταδιένιο».
Σύσταση:
  Τα πρώτα συνθετικά προϊόντα ήταν κολλοειδή προϊόντα πολυμερισμού του βουταδιενίου:
και του ισοπρενίου (-CH2=C-CH=CH2) παρουσία καταλυτών.

## Slide 7: Ανάλυση και τύπος του καουτσούκ – Τύποι καουτσούκ 4/6
BUNA – Συνθετικό Καουτσούκ.
  Στη Γερμανία παράγεται σε μεγάλες ποσότητες δια πολυμερισμού του βουταδιενίου με Νάτριο με το όνομα “BU-NA” από τα αρχικά του Βουταδιενίου και του Νατρίου.
Σύσταση:
  CH2=CH-CH=CH2
  –CH2-CH-CH-CH2 [1,2 CIS]
  –CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH- [1,4 CIS]
Οι χρήσεις και οι ιδιότητες των συνθετικών καουτσούκ απεδείχθη ότι υπερέχουν του φυσικού καουτσούκ και γι’ αυτό το συνθετικό καουτσούκ καλύπτει σήμερα τις ανάγκες των 4/5 της παγκόσμιας αγοράς.

## Slide 8: Ανάλυση και τύπος του καουτσούκ – Τύποι καουτσούκ 5/6
Σιλικόνες
  Παρόμοια υλικά με το καουτσούκ είναι οι σιλικόνες,οι οποίες βρίσκονται στα υπόλοιπα των υδρογονανθράκων με ενώσεις του πυριτίου (– Si – O- αλυσίδες κλπ).
Ιδιότητες (Ανάλογα με το βαθμό διακλάδωσης-δικτύωσης με τα άλλα μόρια και μεγέθη):
  Θερμική σταθερότητα,
  Αδιάλυτα στο νερό,
  Αντοχή στα οξέα και τις βάσεις.

## Slide 9: Ανάλυση και τύπος του καουτσούκ – Τύποι καουτσούκ 6/6
Καουτσούκ σιλικόνης:
  Με βουλκανισμό μετατρέπεται σε ελαστικό σιλικόνης.
  Aπόλυτα σταθερό σe λάδια, φως και καιρικές συνθήκες.
  Ελαστικό μεταξύ - 60C και +200C .
  Μικρή μηχανική αντοχή, γι’ αυτό και στα διάφορα κλισέ χρησιμοποιείται με διάφορους φορείς και έτσι συμπληρώνεται η μηχανική του αντοχή.
Άλλα πολυμερή:
  Πολυακρυλοεστέρες και πολυμερή κεκορεσμένων υδρογονανθράκων: π.χ Plexigum – Oppanol B.
  Πολυβινυλοχλωρίδιο: π.χ “Igelit” παρόμοιο του μαλακού καουτσούκ.
  Συνθετικά πολυμερών που χρησιμοποιούνται ως Latex – καουτσούκ, με μεγάλες αντοχές στα χημικά αντιδραστήρια και στις οξειδωτικές αντιδράσεις
  Τα θερμοπλαστικά μπορούν να αναμιχθούν και με καουτσούκ.

## Slide 10: Διαδικασία παραγωγής φλεξογραφικών κλισέ από καουτσούκ
Η διαδικασία παραγωγής ποικίλει από υλικό σε υλικό καθώς και από τους τρόπους κατασκευής.
Όλα τα κλισέ που κατασκευάζονται από καουτσούκ, σχηματίζονται με πίεση και θερμότητα του καουτσούκ μέσα σε μία μήτρα (καλούπι),η οποία έχει κατασκευαστεί από την μεταλλική φόρμα (πλάκα) σύμφωνα με την μακέτα μας.
Η φόρμα είναι η σύνθεση των στοιχειοθετημένων μεταλλικών στοιχείων σε αράδες μαζί με εικόνες-σχέδια που μπορούμε να πάρουμε από κλισεογράφο.

## Slide 11: Θερμομηχανική κατασκευή κλισέ
η μεταλλική τυπογραφική φόρμα (ή κλισέ τυπογραφίας), σε συνδυασμό με κείμενα (γράμματα, σχέδια, κ.λπ.), χρησιμοποιείται κατ΄αρχήν για την κατασκευή του κλισέ της φλεξογραφίας.
Το μεταλλικό υψιτυπικό κλισέ (θετικό – αρνητικό) ανάλογα με το θέμα, είναι έτοιμο για να δεχθεί την πλαστική αρνητική μήτρα, όπου θα πρεσαριστεί το υψιτυπικό κλισέ (θετικό) της φλεξογραφίας.

## Slide 12: Στάδια 1/3
1ο Στάδιο:
Tο μεταλλικό υψιτυπικό κλισέ (τυπογραφίας), τοποθετείται σε μια ειδική πρέσα, η οποία μορφοποιεί το υλικό τύπου «πρεσπάν» (εμπορική ονομασία) σε μήτρα εσώγλυφη-αναγνώσιμη. Το υλικό αυτό είναι χαρτί με αμίαντο ειδικής κατασκευής για να αντέχει σε θερμοκρασία και πίεση, και να μπορεί να στερεοποιείται και να λειτουργεί σαν καλούπι (μήτρα αναπαραγωγής).
Σ’ αυτό το στάδιο η κατασκευή της πλαστικής μήτρας γίνεται για να μπορεί να πρεσαριστεί το καουτσούκ, που θα χρησιμοποιηθεί στη μηχανή για την φλεξογραφική εκτύπωση.

## Slide 13: Στάδια 2/3
2ο Στάδιο:
Ο ειδικός αυτός μηχανισμός, πρεσάρει και θερμαίνει την επιφάνεια με το καουτσούκ, ενώ με ειδικά στηρίγματα –(αποστάτες ύψους) – φτιάχνεται το επιθυμητό πάχος της φλεξογραφικής πλάκας.
Η συμπίεση είναι 10 kgr/cm2 και η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι από 145C έως και 165C.
Η ποιότητα εκτύπωσης, στο υπόστρωμα εκτύπωσης, τους διαλύτες και την μελάνη που θα χρησιμοποιηθούν, κ.λπ. καθορίζονται από την εφαρμογή της πλάκας στη μηχανή εκτύπωσης.

## Slide 14: Στάδια 3/3
3ο Στάδιο:
πραγματοποιείται το κόψιμο του κλισέ (με ψαλίδι, κοπίδι).
4ο Στάδιο:
Εφαρμόζεται πάνω στον κύλινδρο της μηχανής (μακετοφόρο ) για να οδηγηθεί (στο τελικό στάδιο) στην εκτυπωτική μηχανή.

## Slide 15: Προβλήματα διαδικασίας κατασκευής 1/2
Πολλές φορές αν το υλικό δεν είναι «βουλκανισμένο» καλά ή αποκολλάται ενώ είναι ζεστό ή η ποιότητα του υλικού δεν είναι κατάλληλη, τότε, παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα:
Σπάνε οι άκρες των οφθαλμών των στοιχείων.
Κόβονται οι γραμμές – τελείες, στίγματα κ.λπ.
Παρουσιάζονται κενά (φυσαλίδες) μεταξύ των θεμάτων.
Ανομοιογενής επιφάνεια (στις πλακάτες περιοχές κυρίως).
Δεν έχει αντοχή το υλικό στη χρήση του.
Η διορθωσή του γίνεται με, την επανάληψη της διαδικασίας, εφαρμόζοντας ακριβώς τα ίδια δεδομένα (χρόνος, θερμοκρασία κ.λπ.) αφού ελεγχθεί η προηγούμενη διαδικασία.

## Slide 16: Προβλήματα διαδικασίας κατασκευής 2/2
Κατά την διαδικασία θέρμανσης-πίεσης τοποθετείται ταλκ για ευκολότερη αποκόλληση (το ταλκ είναι αδρανές υλικό και διευκολύνει την αποκόλληση). Στο εμπόριο συναντάμε τέσσερις βασικούς τύπους κλισέ και το κάθε ένα έχει αντίστοιχο τρόπο κατασκευής και βέβαια αντίστοιχη εφαρμογή.

## Slide 17: Είδη κλισέ 1/3
Απλό Κλισέ (Συμβατικά)
Η απλούστερη μορφή εφαρμογής του ελαστικού κλισέ είναι η σφραγίδα.
Η τοποθέτηση των κλισέ πάνω στον κύλινδρο εκτύπωσης (μακετοφόρο) γίνεται με γραμμές οδηγούς, οι οποίες είναι χαραγμένες επί του κυλίνδρου με ταινία διπλής επικόλλησης, η οποία μπορεί κατά το επιθυμητό να είναι αφρώδης.
Με αυτή την ταινία επιτυγχάνεται καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και ελαχιστοποίηση της ταλάντωσης στο σημείο – περιοδικότητα χρονισμού του μακετοφόρου καθώς και της περιμετρικής αύξησης του θέματος, που ενδέχεται να υπάρξει.

## Slide 18: Είδη κλισέ 2/3
Κλισέ με Μεταλλική Πλάτη:
Είναι κατασκευασμένο με διάφορες επικολλήσεις υλικού καουτσούκ και στρώσεις.
Η ευχρηστία και η γρήγορη αλλαγή το κατατάσσει στα λεγόμενα οικονομικά κλισέ.
Κλισέ μιας Συνεχούς Εκτύπωσης (μίας εργασίας)
Το κλισέ αυτό είναι ο ίδιος ο κύλινδρος (μακετοφόρος). Δηλαδή, ο άξονας του κυλίνδρου αναγομώνεται, κατασκευάζεται με την επίστρωση, βουλκανίζεται το καουτσούκ πάνω στο οποίο, κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα δημιουργεί το θέμα προς εκτύπωση. Κατόπιν ο κύλινδρος προσαρμόζεται στη φλεξογραφική μηχανή και είναι έτοιμος για εκτύπωση.

## Slide 19: Είδη κλισέ 3/3
Προϊόντα όπως: πλαστικές κουρτίνες, χαρτιά περιτυλίγματος, ταπετσαρίες τοίχου κ.α. είναι κυρίως θέματα μόνιμης και επαναλαμβανόμενης εκτύπωσης, άρα χρησιμοποιούμε κλισέ χάραξης εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια η χάραξη των κυλίνδρων γίνεται με ειδικά “Laser”.

## Slide 20: Φωτοπολυμερικές πλάκες (κλισέ):
Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην έκθεση πολλές Γερμανίας “DRUPA 1977”.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαν ελαστικά κλισέ από καουτσούκ λόγω πολύ καλύτερης απόδοσης σε πολλές τονικές εργασίες και σε τετράχρωμη εκτύπωση.

## Slide 21: Υλικά εκτύπωσης-Υποστρώματα:
Τα υποστρώματα που μπορούν να τυπωθούν είναι:
Λεπτό φύλλο από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο.(PE FILM).
Λεπτό φύλλο από πολυεστέρα και ζελατίνη,(PP FILM).
Λαμιναρισμένα φύλλα και χαρτιά.
Χαρτιά για χαρτοσακούλες (ανακυκλωμένα χαρτιά).
Μεγάλης απορροφητικότητας χαρτιά, ταπετσαρίες κ.α.
Κυματοειδές χαρτόνι (ondule) & microwelle.
Μεταλλικά φύλλα κ.α.(Aluminium foil).

## Slide 22: Πολυμερή «Πλαστικά»
Πλαστικά είναι τα μακρομοριακά υλικά, οργανικής προέλευσης που παράγονται συνθετικά ή δια μετατροπής μακρομοριακών φυσικών υλών. Ανάλογα με την συμπεριφορά τους στη θέρμανση, χωρίζονται σε Θερμοπλαστικά και Θερμοσκληραινόμενα.

## Slide 23: Φωτοπολυμερισμός και ελαστικά κλισέ καουτσούκ 1/5
Φωτοπολυμερισμός είναι η χημική αλλαγή της μοριακής σύνδεσης από διαλυτά σε αδιάλυτα μόρια μιας σειράς πλαστικών υλικών.
Η DYPONT και η BASF αντίστοιχα κατασκεύασαν φωτοπολυμερικές πλάκες για φλεξογραφική ποιοτική απόδοση (το “CYREL” και το “Nylon print” αντίστοιχα).
Τα φωτοπολυμερή υλικά (πλαστικά) βασίζονται σε ένα πολυαμίδιο διαλυτό και ένα φωτοπολυμερικό σύστημα, βασισμένο σ’ ένα δια-ακρυλαμίδιο.
Οι πολυουραιθάνες είναι μία άλλη κατηγορία πλαστικών υλικών και παράγονται δια πολυπροσθήκης από πολυαλκοόλες και διάφορους δι-ισοκυανικούς εστέρες. Είναι θερμοπλαστικές και γίνονται ελαστικές και σκληρές θερμοστατικές. Οι ιδιότητές τους, εξαρτώνται από τα συστατικά και τις προσθήκες που προσαρμόζονται στο σκοπό χρήσης.

## Slide 24: Φωτοπολυμερισμός και ελαστικά κλισέ καουτσούκ 2/5
Όλα τα παραπάνω υλικά είναι μαλακά, ελαστικά, βρίσκονται σε υψηλή ακρίβεια πάχους και βέβαια υπάρχουν σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας, “Shore”, για τις αντίστοιχες εκτυπώσεις υποστρωμάτων.
Η φωτοπολυμερική πλάκα (Flexo) είναι το καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει σήμερα στην τεχνολογία του φωτοπολυμερισμού. Η αναπαραγωγή είναι αποτελεσματική και καθαρή, με κάποια ελάχιστα προβλήματα, ελάχιστα έξοδα (χωρίς χάραξη και χωρίς μήτρες) και με λίγο χρόνο κατασκευής.

## Slide 25: Φωτοπολυμερισμός και ελαστικά κλισέ καουτσούκ 3/5
Πλεονεκτήματα
Μεταφέρεται απ’ ευθείας από το αρνητικό στην πλάκα.
Διατηρεί γραμμές λεπτότητας ως και 0,1 mm, μικρές κουκίδες ως 0,15 mm.
Διαβαθμίσεις λεπτομέρειας μέχρι και 80 γραμμές ανά cm (Raster) για εφαρμογές σε τονικές εργασίες.

## Slide 26: Φωτοπολυμερισμός και ελαστικά κλισέ καουτσούκ 4/5
Οι φωτοπολυμερικές πλάκες για κλισέ αποτελούνται:
Προστατευτικό φύλλο (αφαιρείται κατά την εμπρόσθια έκθεση).
Στρώμα που εξαφανίζεται διαλύεται από τους διαλύτες και εμποδίζει την επικόλληση του αρνητικού με την όψη της πλάκας, κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Φωτοευαίσθητο φωτοπολυμερικό - στρώμα της πλάκας. Μία έκθεση στο φως διαμέσου των καθαρών περιοχών παραμένουν χωρίς πολυμερισμό και διαβρώνονται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. Οι πολυμερισμένες περιοχές, θα «διογκωθούν» ελαφρώς όταν υποβληθούν στο διάλυμα του πλυσίματος αλλά θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.
Σταθερή βάση από πολυεστέρα, μέταλλο.

## Slide 27: Φωτοπολυμερισμός και ελαστικά κλισέ καουτσούκ 5/5
Συνοπτική Διαδικασία Φωτοπολυμερισμού «Κλισέ»
Τοποθέτηση του αρνητικού φιλμ πάνω στο παρθένο φωτοπολυμερικό κλισέ.
Φωτογράφηση με φωτισμό “Ultra Violet”-υπεριώδη ακτινοβολία.
Με την επίδραση του φωτός η φωτοευπαθής επίστρωση του κλισέ, δημιουργεί στα λευκά σημεία σκλήρυνση του υλικού όπου το ελαστομερές υλικό είναι αδιάλυτο σε διαλύτες.
Αντίθετα στις μη φωτισμένες περιοχές (μαύρα-σκοτεινά σημεία του φιλμ) δεν έγινε φωτοπολυμερισμός και η επίστρωση είναι ευπαθής στο διαλύτη και διαλύεται.

## Slide 28: Είδη φωτοπολυμερικών πλακών:
Πλάκες Μονής Επίστρωσης
  Αποτελείται από την βάση, την πολυμερική επίστρωση και ένα προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο αφαιρείται κατά την διάρκεια της φωτογράφησης.
Πλάκες (κλισέ) Φλεξογραφίας με Πολλές Επιστρώσεις
  Αυτού του τύπου το κλισέ, εφαρμόζεται σε εκτυπώσεις έγχρωμες υψηλών απαιτήσεων, με τα αντίστοιχα μελάνια και τους αντίστοιχους διαλύτες.
Επιλογή Πλακών Διαφορετικής Κατασκευής (σκληρότητας – πάχους)
  Σε μηχανές με μεγάλη διάμετρο χρησιμοποιούνται πλάκες μικρού πάχους ενώ σε μηχανές με μικρή διάμετρο μεγαλύτερου πάχους.

## Slide 29: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 1/10
Αρνητικά
Κατάλληλο Πρωτότυπο
  Η κατασκευή ενός καλού αρνητικού εξαρτάται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, από ένα καλό πρωτότυπο.
  Για να πετύχουμε σωστό βάθος δεν πρέπει τα γράμματα να έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους και κυρίως στην αρνητική γραμμή πρέπει να υπάρχει απόσταση ίση με 0,75mm.
  Ένα αδύναμο φιλμ είναι αδύναμης πυκνότητας και όταν αναπαραχθεί.
  Η κατασκευή της πλάκας επιτυγχάνεται μέσω φωτογραφικής μεθόδου.

## Slide 30: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 2/10
Απαιτήσεις στο Αρνητικό – Ελάχιστη Πυκνότητα
Για να γίνει ο πολυμερισμός χρειάζεται έστω και έναν ελάχιστο χρόνο έκθεσης, όπου χρησιμοποιείται η UV ακτινοβολία. Αν η πυκνότητα του αρνητικού δεν είναι η κατάλληλη, τότε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην δημιουργία επίπεδης επιφάνειας, επάνω στην ανάγλυφη εικόνα.
Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να διαβρωθεί η πλάκα, γι’ αυτό το λόγο απαιτείται φιλμ με πυκνότητα τουλάχιστον 4.0.
Μέγιστο Ποσοστό Διαφάνειας
Στα διαφανή σημεία του αρνητικού πρέπει να εισέρχεται τελείως το φως (πυκνότητα 0,03). Τυχόν σκιές μπορεί να επιφέρουν λάθος αποτελέσματα.

## Slide 31: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 3/10
Οι Ματ Επιφάνειες των Φιλμ
Πρέπει να έρχεται σε πλήρη επαφή με την πλάκα, ώστε να μην δημιουργούνται κενά αέρος τα οποία μπορούν να προκαλέσουνε τα εξής προβλήματα:
Να αλλοιώσει το σχήμα της κουκίδας.
Να αλλάζει η τονικότητα “dot gain” μεσαίων τόνων.
Να μην φαίνονται καθαρά οι άκρες των γραμμάτων.
Να χάνονται οι λεπτομέρειες.
Να παραμορφώνουν οι γραμμές.

## Slide 32: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 4/10
Διορθώσεις των φιλμ
Οι διορθώσεις στα φιλμ γίνονται από την πλευρά που δεν υπάρχει φωτοευαίσθητη εμουλσιόν, δηλαδή με την πρόσθεση ταινίας, η σκεπαστικό υγρό, η οποία είναι αδιαφανής και δεν επιτρέπει την διέλευση του φωτός.
Μη Επαρκής Επικάλυψη
Τα λάθη της επικάλυψης οφείλονται κυρίως στα υλικά και στον τρόπο εφαρμογής των στα διορθωμένα αρνητικά φιλμ. Η μεταφορά του φιλμ απ’ ευθείας στην φωτοευαίσθητη πλάκα έχει σαν αποτέλεσμα την φθορά των υλικών διορθώσεων των φιλμ. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος έκθεσης, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτός ο επιπλέον χρόνος έκθεσης καταστρέφει τις λεπτομέρειες και τα λεπτά περιγράμματα του θέματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του μεγέθους της κουκίδας του ράστερ, με αλλοίωση του επιθυμητού αποτελέσματος.

## Slide 33: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 5/10
Επιτρεπτά Όρια των Θεμάτων
Τα όρια καθορίζονται πάντα από τα φιλμ, τα μηχανήματα αναπαραγωγής, τη διαδικασία και τη φωτοπολυμερική πλάκα.
Μήκος Εκτύπωσης
Όταν μία επίπεδη πλάκα τοποθετείται επάνω στον μακετοφόρο κύλινδρο (σχετικά μικρής περιμέτρου), έχουμε σαν αποτέλεσμα μία μικρή παραμόρφωση του θέματος.
Ανάλογα με το υλικό, έχουμε διαφορετικούς τρόπους τάνυσης, όταν χρησιμοποιούμε φωτοπολυμερικές πλάκες.
Μπορούμε να υπολογίσουμε το κατά πόσο επί τοις %, ένα αρνητικό μπορεί να σμικρυνθεί κατά την εφαρμογή καμπυλότητας του φωτοπολυμερικού κλισέ στον κύλινδρο μακετοφόρο.

## Slide 34: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 6/10
Πώς Υπολογίζεται η Σμίκρυνση του Αρνητικού
Μία φωτοπολυμερική πλάκα, η οποία έχει φωτισθεί επίπεδα και η επιφάνειά της καλύπτει όλη της επιφάνεια του κυλίνδρου, δέχεται τανύσεις σύμφωνα με μια σταθερά-1 (ΣΤΑΘΕΡΑ)=Κ
K = 2 x π x t, όπου t είναι η δύναμη του φωτοπολυμερικού υλικού (δηλ.η ολική δύναμη τάνυσης της πλάκας, εκτός από τα υποστρώματα.)
Η σταθερά εξαρτάται από την αντοχή του υλικού στην πίεση και όχι από την ευκαμψία όπου έχουμε σκληρότητα υλικού.
Για τον υπολογισμό της σμίκρυνσης, χρησιμοποιούμε το μήκος εκτύπωσης R (διάμετρο του κυλίνδρου πίεσης μαζί με την πλάκα εκτύπωσης).

## Slide 35: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 7/10
Οπότε η απαιτούμενη σμίκρυνση ενός πρωτοτύπου ή ενός φιλμ υπολογίζεται από τη σχέση:
*η σμίκρυνση πρέπει να γίνεται κατά την φορά της κίνησης.

## Slide 36: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 8/10
Δοκίμια και Ταινίες Ελέγχου
Μας επιτρέπουν να γίνουν συγκρίσεις του πρωτοτύπου και του αναπαραγόμενου.
Μας οδηγούν σε πολλές κατάλληλες ρυθμίσεις και επιλογές.
Εύκολη μέθοδος για κατανόηση των πληροφοριών είναι η χρησιμοποίηση των ταινιών ελέγχου.
Προσοχή:
  Στους μεσαίους τόνους κατά την εκτύπωση (αύξηση dot gain).
  Στην ποιότητα της προεκτυπωτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στον βαθμό του ράστερ που έχει επιλεγεί, αλλά και στη χάραξη του διαθέσιμου κυλίνδρου (anilox) που θα χρησιμοποιηθεί.
  Ανάλογα με τη χάραξη του κυλίνδρου Anilox, τροποποιούνται και οι γωνίες του ράστερ για κάθε χρώμα, της τετραχρωμίας.

## Slide 37: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 9/10
Στοίβαξη και Αποθήκευση των Πολυμερικών Πλακών
Τα υλικά διαφόρων εταιρειών, για την κατασκευή φωτοπολυμερικών πλακών, έχουν και διαφορετικά όρια αντοχής.
Σε γενικά πλαίσια, διατηρούνται έως και 24 μήνες.
Τα κουτιά πρέπει να παραμένουν κλειστά και δεν πρέπει να στοιβάζονται πάνω από πέντε μαζί.
δεν τοποθετούνται κοντά σε καλοριφέρ ή σε σημεία που τα βλέπει ο ήλιος (π.χ παράθυρα).
στοιβάζονται σε δροσερό και στεγνό χώρο με θερμοκρασία από 4 C έως και 38 C.

## Slide 38: Επιλογή και διαδικασία από τη μακέτα στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ 10/10
Προσοχή
Επειδή το φως της ημέρας αλλά και οι λάμπες φωτισμού με UV ακτινοβολία, μπορούν να προκαλέσουν έστω και έναν μικρό φωτοπολυμερισμό στην πλάκα.
Τα παράθυρα πρέπει να καλύπτονται (από το ηλιακό φώς)
Στο χώρο εργασίας προβλέπεται η χρήση λαμπτήρων με χρυσαφί χρώμα π.χ Philips: TL 20/16, TL 40/16 – Sylvania: TLL 1500/65 W, 1500/85 W.
Επίσης πρέπει να επιλέγονται κουρτίνες, από τις οποίες δεν περνά η UV ακτινοβολία.

## Slide 39: Διαδικασία κατασκευής των φωτοπολυμερικών πλακών σε κλισέ
Πώς κόβονται οι ακατέργαστες πλάκες
Απαραίτητο να υπάρχουν: επίπεδη επιφάνεια και κοφτερά εργαλεία (κοπίδι, ψαλίδι).
Η πλάκα κόβεται κατά 5 mm έως 8 mm μεγαλύτερη από το αρνητικό που υπάρχει το θέμα, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τα σημεία στήριξης πάνω στον κύλινδρο μακετοφόρο.
Έτσι επιτυγχάνεται και η καλή επαφή του φιλμ με την πλάκα κατά την διάρκεια του φωτισμού της.
Καλύτερα είναι να γίνεται ένα λοξό κόψιμο στις γωνίες.
Οι πλάκες που προορίζονται για κοπή, τοποθετούνται με την όψη προς τα πάνω.

## Slide 40: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 1/8
Έκθεση των πλακών
Η έκθεση των πλακών γίνεται σε τρεις φάσεις:
Φωτισμός της Β’ (πίσω όψης) της Φ.Τ.Π πλάκας.
Φωτισμός της πλάκας της Α’ όψης μαζί με το αρνητικό,(μέσα από σύστημα απορόφησης).
Πλύσιμο Φ.Τ.Π πλάκας.
Επανάληψη φωτισμού της πλάκας μετά την εμφάνισή της στην ανάγλυφη ήδη, σχηματοποιημένη πλευρά.
Ο τελικός φωτισμός είναι απαραίτητος, διότι πολυμερίζεται η πλάκα και συναντά το σημείο πολυμερισμού της Α΄και Β΄όψης.

## Slide 41: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 2/8
Φωτισμός της πίσω όψης:
Αυτό το στάδιο έχει σαν σκοπό, να ευαισθητοποιήσει την πλάκα αλλά και να καθορίσει την βάση της ανάγλυφης εικόνας, δηλαδή το βάθος του φωτοπολυμερικού κλισέ.
Σε αυτήν τη φάση φωτίζουμε την πλάκα τοποθετώντας την, στο μηχάνημα εκφώτισης, χωρίς απορρόφηση και χωρίς αρνητικό φιλμ, αλλά με την πίσω όψη.
Φωτισμός (έκθεση) του αρνητικού φιλμ πάνω στην πλάκα
Tοποθετείται το φωτοπολυμερές υλικό από την (Α΄) μπροστινή όψη και σε ορισμένο χώρο και πάνω του επικάθεται το αρνητικό φιλμ, το οποίο έρχεται σε επαφή με την πλάκα.
Η πλήρης επαφή επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικού συστήματος απορρόφησης (Vacuum).

## Slide 42: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 3/8
Ο φωτισμός είναι επαρκής όταν φωτοπολυμεριστεί η πλάκα μέχρι το σημείο της βάσης που έχει καθοριστεί στο προηγούμενο στάδιο.
Ο χρόνος της έκθεσης εξαρτάται από:
  Την ευαισθησία του φωτοπολυμερούς υλικού
  Το βάθος της υψιτυπίας που απαιτείται.
  Το χρόνο έκθεσης της πίσω όψης.
  Την ποιότητα των στοιχείων στο αρνητικό.
Για τον πολυμερισμό της πλάκας καθοριστικό ρόλο παίζει η συχνότητα της UV ακτινοβολίας αλλά και ο χρόνος έκθεσης.

## Slide 43: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 4/8
Πλύσιμο της φωτοπολυμερικής πλάκας
Μετά την φωτογράφηση έχουμε το στάδιο του πλυσίματος όπου αφαιρείται - διαλύεται με τη βοήθεια διαλυτών το υλικό το οποίο δεν φωτίστηκε, δηλαδή η πάστα που δεν έχει υποστεί πολυμερισμό.
Το πλύσιμο των πλακών εξαρτάται:
  Από τους διαλύτες,
  Από την θερμοκρασία των διαλυτών,
  Από το χρόνο του πλυσίματος,
  Από το φωτοπολυμερικό υλικό (παρτίδα-είδος-εταιρεία,κ.λπ.).

## Slide 44: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 5/8
Ξήρανση (Στέγνωμα)
Κατά την ξήρανση, με την βοήθεια ζεστού αέρα, επιτυγχάνουμε την απομάκρυνση των υπολειμμάτων διαλυτών που μπορεί να έχουν παραμείνει στην πλάκα κατά το στάδιο πλυσίματος.
Κύλινδροι με φανέλα βοηθούν την απομάκρυνση του υλικού που είναι σε «ζελέ κατάσταση».
Ο χρόνος ξήρανσης εξαρτάται από το είδος της πλάκας και η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 C.
Μετά το στάδιο της ξήρανσης, οι πλάκες πρέπει να ευρίσκονται στο χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα, σε θερμοκρασία 20 C, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις συνθήκες χώρου.

## Slide 45: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 6/8
Αν λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορεί να γίνει αυτό, τότε τοποθετούνται σε ένα ξηραντήρα (ανάλογα με την επιλογή) και με μέγιστη χρονική διάρκεια 180 min.

## Slide 46: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 7/8
Άλλες επεξεργασίες
Η επιφάνεια της στεγνής πλέον φωτοπολυμερικής πλάκας στο στάδιο αυτό, γυαλίζει και δίνει την αίσθηση ότι έχει κολλητικές ιδιότητες.
Έτσι πρέπει να υποστεί επεξεργασία κατά την οποία αφαιρείται η κολλητική αυτή ιδιότητα αλλά και η γυαλάδα προκειμένου να πετύχουμε μια ματ επιφάνεια, με την βύθιση της στεγνής πλάκας μεσα σε διάλυμα αποτελούμενο από χλώριο και “B.ROM”.

## Slide 47: Εκφώτιση – Σχηματοποίηση 8/8
Τελική έκθεση (φώτισμα)
Με την τελική έκθεση της πλάκας σε UV ακτινοβολίας, έχουμε σαν αποτέλεσμα τον πλήρη πολυμερισμό σε όλα τα σημεία, όπου η πλάκα δεν έχει πολυμεριστεί τελείως κατά την «κύρια» έκθεσή της και κατά τις φάσεις επεξεργασίας απομάκρυνσης τυχόν υπολειμμάτων υλικών.
Η τελική έκθεση βοηθάει την πλάκα να αποκτήσει την ιδιότητα να αντιστέκεται σε διάφορους διαλύτες με τους οποίους μπορεί να έρθει σε επαφή.

## Slide 48: Δοκίμια και έλεγχος για τα φωτοπολυμερικά κλισέ
Εύρεση του χρόνου εκφώτισης – πλυσίματος – ύψους αναγλυφοτυπίας.
Εύρεση του χρόνου φωτισμού της πίσω όψης.
Καθορισμός του χρόνου έκθεσης του αρνητικού

## Slide 49: Πίνακες – Στοιχεία – Τεστ ΦΤΠ Εγγραφής 1/3
Της εταιρείας BASF
Αρνητικά:
Αρνητικά για φωτοπολυμερικές πλάκες για πάχος 3,18 mm.
Αρνητικά για φωτοπολυμερικές πλάκες για πάχος 6,35 mm.
Όλες οι γραμμές και οι τελείες είναι ακριβείς. Αφού η πλάκα φωτισθεί από την πίσω όψη με σωστό χρόνο, φωτίζουμε την πλάκα με ένα από τα αρνητικά σε καθορισμένα διαστήματα.
Μόλις η πλάκα πλυθεί και στεγνώσει βρίσκουμε το σωστό χρόνο έκθεσης. Εφαρμογές RASTER από 24l/cm έως και 54l/cm (πίνακας) (σκληρότητες αντίστοιχου πάχους και Raster).

## Slide 50: Πίνακες – Στοιχεία – Τεστ ΦΤΠ Εγγραφής 2/3
Της εταιρείας DUPONT
Στα αρνητικά αυτά έχουμε σε ίσες περιοχές αρνητικά και θετικά στοιχεία, όπως και κουκίδες ράστερ.
Αρνητικά για πλάκες με πάχος μέχρι 3,25 mm, έχουν θετικές και αρνητικές γραμμές με πάχος 0,17 – 0,25 – 0,8 mm. Επίσης οι θετικές και αρνητικές τελείες, έχουν διάμετρο 0,25 – 0,5 – 0,75 και 1 mm. Χρησιμοποιούνται ράστερ με 34, 42, 48 και 54 l/cm (γραμμές ανά εκατοστό).
Αρνητικά για πλάκες με πάχος από 3,94 mm μέχρι 6,5 mm, έχουνε αρνητικές και θετικές γραμμές με πάχος από 0,25 mm μέχρι 1 mm, γράμματα διαφορετικού μεγέθους και ράστερ με 16 και 24 l/cm –34l/cm.

## Slide 51: Πίνακες – Στοιχεία – Τεστ ΦΤΠ Εγγραφής 3/3
Της εταιρείας ASAHI
Φωτοπολυμερικές πλάκες από 1,7 έως 8,0mm μπορούν να κατασκευασθούν με 34l/cm – 48l/cm –54l/cm με σκληρότητα αντίστοιχου πάχους και Raster.
Της εταιρίας TOYOBO
Φωτοπολυμερικές πλάκες από 1,7mm –2,84mm – 6,35mm με σκληρότητες αντίστοιχου πάχους και Raster.
Της εταιρίας Uniroyal

## Slide 52: Χειρισμός των έτοιμων πλακών 1/3
Κόψιμο
Η έτοιμη πλάκα Flexo μπορεί να κοπεί προσεκτικά με οποιοδήποτε κοπίδι που υπάρχει, αρκεί να είναι σίγουρο ότι κόβεται και η πλάτη. Μπορεί επίσης να γίνει ένα λοξό κόψιμο με οποιαδήποτε σταθερή γωνία πάνω στο τραπέζι κοπής. Η πλαγιοκοπή στην άκρη της πλάκας, θα δημιουργεί ένα λοξό κόψιμο στην άκρη.

## Slide 53: Χειρισμός των έτοιμων πλακών 2/3
Μοντάζ της πλάκας
Με ένα στυλό μπορούν να σχεδιαστούν γραμμές στο κέντρο πάνω στην όψη της φωτοπολυμερικής πλάκας ή μπορούν να τοποθετηθούν οδηγοί πάνω στο στήριγμα του πολυεστέρα.
Γίνεται ένα επιφανειακό κόψιμο με ένα κοπίδι για να χαραχθεί ο πολυεστέρας.
Το κύρτωμα των τεντωμένων πλακών επιτυγχάνεται με θέρμανση στο φούρνο για 2 – 5 λεπτά στους 65ο C και μετά τοποθετούνται πάνω σε ένα σωλήνα (με την εικόνα προς τα έξω) και αφήνοντάς τις να κρυώσουν. Αυτό γίνεται για την καλύτερη κύρτωση της πλάκας και διευκόλυνση στο μοντάζ του μακετοφόρου.

## Slide 54: Χειρισμός των έτοιμων πλακών 3/3
Οι πλάκες μπορούν να τοποθετηθούν με οποιαδήποτε ταινία που υπάρχει στην αγορά. Προτείνονται ταινίες μεγάλης κολλητικότητας όπως η 3Μ νούμερο 411 και 412 ειδικά για κυλίνδρους μικρής διαμέτρου.
Συστήνεται να προσκολλάται η πλάκα, ειδικά όταν εφαρμόζεται σε μικρούς κυλίνδρους.
Υπάρχουν συστήματα στήριξης με διάφορα πινς (pins) για την προσαρμογή του κλισέ στον μακετοφόρο (διαφορετικό σύστημα προσαρμογής).

## Slide 55: Ποιοτικός έλεγχος στη κατασκευή των φωτοπολυμερικών πλακών 1/5
Προετοιμασία:
Πώς πρέπει να είναι ένα φιλμ.
Τα αρνητικά πρέπει να έχουν:
Επιφάνεια ματ.
Πυκνότητα ελάχιστη γύρω στα 2,0.
Λεπτομέρεια στις οριακές περιοχές με επαρκή σταθερότητα.
Καλή επαφή εμουλσιόν με την πλάκα.
Οι διορθώσεις (π.χ. με άμπτεκ) πρέπει να γίνονται στην άλλη όψη, για να μην επιβαρύνεται η ματ επιφάνεια που βρίσκεται σε επαφή με την πλάκα.
Τα ξυσίματα στην εμουλσιόν δε πρέπει να δημιουργούν τραχύτητες στην επιφάνεια.

## Slide 56: Ποιοτικός έλεγχος στη κατασκευή των φωτοπολυμερικών πλακών 2/5
Ένα ειδικό υγρό κάνει την εμουλσιόν πιο εύκολα να αφαιρεθεί χωρίς να καταστρέψει τη βάση του πολυεστέρα, όταν γίνουν μικρές διορθώσεις. Αν χρειάζεται να γίνουν πολλές διορθώσεις, πρέπει να γίνουν πάνω στο θετικό πριν να γίνει τελικό αρνητικό, που πρέπει να είναι λείο και χωρίς τσακίσματα. Επαληθεύουμε την λεπτομέρεια στους μεσαίους τόνους πριν την έκθεση της πλάκας (ισορροπία των γρι).
Κόψιμο της πλάκας στη μέση (αν χρειάζεται).
Η φωτοπολυμερική πλάκα που δεν έχει εκτεθεί, κόβεται εύκολα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται ελάχιστες απώλειες.
Ορίζεται η ολική περιοχή του αρνητικού
Τοποθέτηση ΦΤΠ στην κοπτική, με την όψη προς τα πάνω.
περιθώρια 1 cm γύρω από το πρωτότυπο για να μείνει χώρος για τα σημεία στήριξης.

## Slide 57: Ποιοτικός έλεγχος στη κατασκευή των φωτοπολυμερικών πλακών 3/5
Έκθεση της Πλάκας
Έκθεση της πλάτης (μόνο για πλάκα με πλάτη από πολυεστέρα)
απλή εργασία ,απαραίτητη για φωτοπολυμερισμό του πίσω μέρος της πλάκας. Η πλάκα:
Είναι σημαντικό να πολυμερίζεται μέχρι το βάθος της αναγλυφοτυπίας της.
Δεν χρειάζεται απορρόφηση, ούτε και σκέπασμα.
Απαραίτητη χρήση χρόνων και τεχνικών της έκθεσης προδιαγραφών του κατασκευαστή.
  Συμπεριλαμβάνονται οι δοκιμές με λωρίδες που συστήνονται.

## Slide 58: Ποιοτικός έλεγχος στη κατασκευή των φωτοπολυμερικών πλακών 4/5
Φωτογράφηση του Φιλμ στο Φωτοευαίσθητο – Πολυμερικό Κλισέ
Κατά την κύρια φωτογράφηση σχηματίζεται «αμυδρά» η εικόνα (το θέμα) μέσω της φωτιπολυμερικής διαδικασίας. Όλες οι λεπτομέρειες, (λεπτές γραμμές, γράμματα, ράστερ κλπ), δημιουργούνται σύμφωνα με τις διαφανείς περιοχές του αρνητικού φιλμ και δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιήσουν την μορφή και το σχήμα τους μετά την εκφώτιση. Η ποιότητα της τελικής εικόνας εξαρτάται από:
Ποιότητα του φιλμ,
Σωστό φωτισμό σε UV ακτινοβολία,
Το πλύσιμο μετά τον φωτισμό,
Σωστή αξιολόγηση της κάθε δυσκολίας της εργασίας κ.α.
Πάντοτε και ανάλογα την παρτίδα παραλαβής υλικού, του παρθένου πολυμερικόυ κλισέ, εφαρμόζεται πειραματικά ανάλογος χρόνος φωτισμού και εμφάνισης διαλυτών καθώς και τρόπο σκλήρυνσης της πλάκας.

## Slide 59: Ποιοτικός έλεγχος στη κατασκευή των φωτοπολυμερικών πλακών 5/5
Προδιαγραφές Φωτοπολυμερούς Κλισέ
Διαστάσεις (σε εκατοστά και σε ίντσες).
Την εταιρεία κατασκευής.
Τον κωδικό είδους του κλισέ πχ.(PQS είναι κωδικός φωτοπολυμερούς υλικού της εταιρίας Dupont -CYREL Ή FAII – FAC – FACII της εταιρίας BASF, Asahi,κ.λπ.).
Την ημερομηνία κατασκευής.
Τον κωδικό της παρτίδας παραγωγής.

## Slide 60: Δοκίμιο χρόνου κλισέ 1/4
Η ποιότητα της πλάκας, χρειάζεται να επιβεβαιωθεί από έναν έλεγχο φωτοευαισθησίας του υλικού. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται να γίνονται περιοδικά δοκιμές σε λωρίδες υλικού.
Αυξήσεις του χρόνου έκθεσης που προτείνονται:
  1,70 mm = 10 sec.
  2,29 mm = 1 min.
  2,84 mm = 2 min.
  3,94 mm = 3 min.

## Slide 61: Δοκίμιο χρόνου κλισέ 2/4
Σημείωση χρόνων έκθεσης για κάθε διάστημα.
Τοποθέτηση λωρίδας στο φωτομεταφορείο με την όψη προς τα κάτω.
Σκέπασμα των σημείων που δεν πρέπει να εκτεθούν στην ακτινοβολία με ένα αδιαφανές υλικό.
Τράβηγμα κάθε φορά της αδιαφάνειας κατά ένα διάστημα προς την πλευρά των διαστημάτων που έχουν μείνει χωρίς να εκτεθούν.
Το τελευταίο διάστημα πρέπει να αφεθεί χωρίς έκθεση.
Απομάκρυνση του δοκιμίου από το φωτομεταφορείο και αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος.

## Slide 62: Δοκίμιο χρόνου κλισέ 3/4
Πλύσιμο για καθορισμό κατάλληλου χρόνου έκθεσης.
Μετά το πλύσιμο, η κατάλληλη έκθεση φαίνεται μετρώντας το πάχος της βάσης με ακρίβεια.
Εκλογή του χρόνου έκθεσης της πλάτης από το βάθος που επιθυμείται.

## Slide 63: Δοκίμιο χρόνου κλισέ 4/4
Τεχνικές για την έκθεση της όψης
Φυσιολογικοί χρόνοι της έκθεσης (σε λεπτά)
Βάθος* 21-23 16-18 15 -17 13 –15
mm | 20 hrst | 50 hrst | 100 hrst | 150 hrst
0,76 | 7 – 9 | 8 – 10 | 9 – 11 | 10 – 12
1,00 | 8 - 10 | 9 - 11 | 10 - 12 | 11 - 13
*για βάθος μεγαλύτερο από 10 mm, αυξάνεται ο χρόνος έκθεσης κατά 20% για κάθε 0,25 mm πρόσθετου βάθους.
Επικάλυψη: γίνεται για να αποκτήσει η ίδια πλάκα περιοχές διαφορετικής επιφανειακής σκληρότητας. Χρησιμοποιείται ένα αδιαφανές υλικό πάνω στην επιφάνεια, πάνω από το καπάκι της απορρόφησης.

## Slide 64: Φωτοπολυμερικά κλισέ με χάραξη «μέσω laser»

## Slide 65: Συμβατικά κλισέ
Τα φωτοπολυμερικά κλισέ, μονής ή πολλαπλής επίστρωσης, έχουν κατά την διαδικασία κατασκευής τους, συγκεκριμένα όρια απόδοσης της κουκκίδας του ράστερ.
Όλες οι εταιρίες δίδουν απόκλιση και δυνατότητα απόδοσης από 1-3% σε ποσοστό κάλυψης και πιστότητας εως 98%.
Στην κατασκευή του φωτοπολυμερικού κλισέ μέσω Laser ακτινοβολίας, μπορεί να έχει απόδοση (μεταφορά) εως και 10 – 12 μικρά (χάραξης),πάχους απόδοσης εικόνας (1 – 2 % της τονικής διαβάθμισης).
Έτσι είναι δυνατόν η λεπτότατη κουκίδα να μπορεί να μεταφέρει στην επιφάνεια του υποστρώματος,που μεταφέρει με πολύ μεγάλη πιστότητα.

## Slide 66: Ψηφιακή χάραξη φωτοπολυμερικών κλισέ
Λόγω της ψηφιακής ελεγχόμενης «χάραξης»- εκφώτισης η ψηφιακή πληροφορία έρχεται μέσω RIP και ελέγχεται πλήρως η δυνατότητα ακριβής χάραξης (μεταφοράς).
Τα αποτελέσματα είναι ότι έχουμε δυνατότητα ελάχιστης αύξησης κουκκίδας και απότομη «κοφτή» χάραξη – εκφώτιση του κλισέ.
Η απόδοση της κουκκίδας μπορεί να είναι και έως 20μm (μικρά) αλλά και ελάχιστη η αύξηση μεγέθους της κουκίδας.

## Slide 67: RASTER για φωτοπολυμερικές πλάκες 1/2
Για τις ειδικές χρήσεις για εκτυπώσεις φλεξογραφικές χρησιμοποιούμε ράστερ με στρογγυλή – ελλειπτική κουκίδα.
Δίνει καλύτερη εκτύπωση (καθαρότερη) στους μεσαίους τόνους.
Πρέπει οι κουκίδες από 30% - 70% να είναι πράγματι στρογγυλές.
Αρνητικά ράστερ με στρογγυλή κουκίδα,χαρακτηρίζονται με ποιοτική απόδοση πιστότητας,στην εκτύπωση.

## Slide 68: RASTER για φωτοπολυμερικές πλάκες 2/2
Από τους παρακάτω τύπους, δίνονται δυνατότητες και γνώσεις σε εφαρμογές αυτών των ράστερ στην παραγωγή για τα φωτοπολυμερικά κλισέ.
Dmin = ελάχιστη πυκνότητα (προκύπτει από την πυκνομέτρηση των λευκών σημείων του ράστερ)
DR = περιφέρεια ράστερ (προκύπτει από τη διαφορά των λευκών σημείων από τα σκούρα σημεία DR=Dmax-Dmin)
SI=Μεσαίοι τόνοι - Λευκοί τόνοι
Σκούροι τόνοι - Λευκοί τόνοι
Σήμερα οι εντολές δίνονται μέσω χρωμογράφου και δίνουν το κατάλληλο ράστερ (L/cm – γραμμές ανά εκατοστό) για τη μέθοδο της φλεξογραφικής εκτύπωσης και αυτό διότι πρέπει να είναι γνωστό η χάραξη του κυλίνδρου Anilox.
Η χάραξη είναι 60ο οπότε και δεν υπάρχει πρόβλημα στις γνωστές χαράξεις των τεσσάρων χρωμάτων (4C) τετραχρωμίες.

## Slide 69: Κλισέ και έλεγχος 1/3
Στόχοι
Η φλεξογραφία έχει αντικειμενικά ,ένα πρόβλημα με το άπλωμα της κουκίδας (Dot Gain). Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση της κουκίδας είναι:
Τα φιλμ (ποιότητα κατασκευής, πάχος, ευαισθησία, αμαύρωση).
Σχήμα κουκίδας & σκληρότητα υλικού.
Φωτοπολυμερική πλάκα (κατασκευαστής, πάχος, τύπος).
Μηχανισμός - μονάδα έκθεσης.

## Slide 70: Κλισέ και έλεγχος 2/3
Όταν τυποποιηθούν οι συντελεστές και γίνει η επιλογή του θέματος και του φιλμ-κλισέ, πρέπει να υπάρξουν συγκρίσιμα στοιχεία με:
επιλογή του υλικού της πλάκας (δύο είδη τουλάχιστον).
επεξεργασία και διαδικασία με διαφορετικά φιλμς – σε διαφορετικές συνθήκες και μηχανήματα.
πλύσιμο της πλάκας με συγκεκριμένα υγρά έκπλυσης.
μετρήσεις κουκίδων με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένο σημείο.
συγκρίσεις μεταξύ των.
εκτίμηση και αποτέλεσμα.

## Slide 71: Κλισέ και έλεγχος 3/3
Καταγραφή αξιολόγηση και ανάλυση των παραπάνω τεχνικών – μετρήσεων.
Εξέταση των παραγόντων με τα γνωστά υλικά, την διαδικασία, τη εκτυπωτική μηχανή και τον άνθρωπο.
Αποφασίζεται η καταλληλότερη επιλογή φιλμ και κλισέ στις δυνατότερες καλύτερες συγκρίσιμες επιθυμητές τιμές.
Ελέγχεται σχολαστικά το φιλμ, το κλισέ και το τελικό δοκίμιο.
Επιλέγονται οι κατάλληλοι χρόνοι – υλικό – διαδικασία – συνθήκες και το τελικό δοκίμιο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός- πρωτότυπο για συγκρίσιμη τιμή τόνου απόχρωσης του θέματος.

## Slide 72: Η δέλτα-laser χάραξη για φλεξογραφικό κύλινδρο
Ένας άλλος τρόπος χάραξης είναι με ακτίνες LASER (π.χ. Δέλτα – LASER). Η ΔΕΛΤΑ-LASER χάραξη γίνεται με δύο τρόπους:
Το σύστημα με μάσκα: μια μεταλλική μάσκα οδηγεί τη χάραξη (γρήγορη χάραξη και σωστή ανάγλυφη κουκίδα για την φλεξογραφική εκτύπωση.)
Το σύστημα με scanner: το φιλμ μοντάρεται σε ένα κύλινδρο, και διαβάζεται από ένα laser. Οι πληροφορίες δίνονται σε ένα υπολογιστή ο οποίος καθοδηγεί το laser (δυνατότητα ψηφιοποίησης των πληροφοριών, και αποθήκευσης για την εφαρμογή σε συνέχεια χάραξής της.)

## Slide 73: Κύλινδροι χαραγμένοι με laser
Οι κύλινδροι από λάστιχο (LATEX–BUNA), οι οποίοι έχουν χαραχτεί με laser χρησιμοποιούνται στην φλεξογραφία από το 1972. Οι κύλινδροι αυτοί έχουν την ιδιότητα και την δυνατότητα να γίνεται εκτύπωση, χωρίς αυτά να ξεφεύγουν από τα επιθυμητά όρια.Προορίζονται κυρίως σε εφαρμογές για ταπετσαρίες.

## Slide 74: Τέλος Ενότητας

## Slide 75: Σημειώματα

## Slide 76: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Δρ.Σπυρίδων Νομικός 2014. «Φλεξογραφία (Θ). Ενότητα 2: Φλεξογραφικές πλάκες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 77: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 78: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 79: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.