## Slide 1: Φλεξογραφία (Θ)
Ενότητα 4: Η Φλεξογραφική Εκτυπωτική Μονάδα
Δρ.Σπυρίδων Νομικός
Τμήμα Γραφιστικής-Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Σχεδιαγράμματα εκτυπωτικών φλεξογραφικών μηχανών

## Slide 3: Σχεδιάγραμμα μηχανής για εκτύπωση ετικέτας 1/2
Η φλεξογραφική μηχανή είναι μια εκτυπωτική μονάδα, κυλινδρικής εκτύπωσης “WEB” ή σε διαστάσεις επιφάνειας. Η web μηχανή αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
Κύλινδροι κλισέ (μακετοφόρος),
Κύλινδρος (μεταδότης) Anilox,
Μελανείο - κύλινδρα – σύστημα μετάδοσης μελάνης,
Κύλινδρος πίεσης,
Σύστημα μεταφοράς (ταινίας ρολού – φύλλου),
Σύστημα στέγνωσης.

## Slide 4: Σχεδιάγραμμα μηχανής για εκτύπωση ετικέτας 2/2
Σύστημα τροφοδοσίας (εκτύλιξης ρολού),
Σύστημα επανατύλιξης – εναπόθεσης (επανατύλιξης ρολού),
Κύλινδρα τάνυσης – ευθυγράμμισης ( ρολού),
Κονσόλα ελέγχου.
Οπτικά συστήματα ελέγχου ποιότητας.

## Slide 5: Τμήματα μηχανής και ικανότητες εκτύπωσης 1/6
Φλεξογραφική μηχανή για WEB εκτύπωση (εύκαμπτο υλικό) με λειτουργία από ρολό εκτύλιξης – τύπωμα – ρολό επανατύλιξης.
Η μηχανή μπορεί να τυπώσει στο παρακάτω πλάτος, ρολού, υλικού 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm (βέβαια υπάρχουν και ειδικές παραγγελίες).

## Slide 6: Τμήματα μηχανής και ικανότητες εκτύπωσης 2/6
Η μηχανή μπορεί να τυπώσει 4 – 6 - 8 χρώματα.
Η κίνηση της μηχανής γίνεται με απ’ ευθείας από το κεντρικό μοτέρ.
Η ταχύτητα είναι από 60-80-150 μέτρα/λεπτό έως 350 μέτρα/λεπτό.
Μπορεί να τυπώσει εμπρός και πίσω όπως παρακάτω αναφέρουμε 4+0,2+2, 6+0, 5+1, 4+2, 3+3, χρώματα στις Α, Β όψεις του υλικού εκτύπωσης.
Διακρίνονται σε αυτόματα μηχανικά ή και υδραυλικά συστήματα για την αποκόλληση του κυλίνδρου της πίεσης και του Anilox από την πλάκα όταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει πρόβλημα και αυτόματη πίεση, όταν αυτή επαναλάβει την εκτύπωση.

## Slide 7: Τμήματα μηχανής και ικανότητες εκτύπωσης 3/6
Συνήθως υπάρχει κεντρικό στρόφαλο (κίνηση για σύμπτωση) 360° με διπλό γρανάζι (μπρος-πίσω).
Έχει δυνατότητες να ρυθμίσει σε μέτρα σύμπτωσης την μηχανή με μηχανικό τρόπο ή και όταν ευρίσκεται σε λειτουργία από κονσόλα μέσω Η/Υ και έλεγχο (πίεσης-τάνυσης-ιξώδες μελάνης κλπ), ανάλογα με το μοντέλο και την εταιρεία.
Τροφοδοτεί, με σύστημα αυτόματου τυλίξεως-επανατυλίξεως υλικό εκτύπωσης σε ρολό χωρίς να διακοπεί η κίνησή της, (ενώ λειτουργεί) και συνεχώς στο επόμενο ρολό τροφοδοσίας με οικονομία χρόνου.
Οι κύλινδροι είναι υδρόψυκτοι και με ελεγχόμενη θερμοκρασία με οπτικά ελεγχόμενα ρολόγια (θερμοκρασίας) αλλά και ηχητικά ή οπτικές ενδείξεις (led).

## Slide 8: Τμήματα μηχανής και ικανότητες εκτύπωσης 4/6
Η ξήρανση στέγνωση του υλικού-υποστρώματος γίνεται με ανεμιστήρες, αντιστάσεις αέρος και θερμοστάτες για τον έλεγχο του αέρος, ή UV λάμπες.
Υπάρχουν αντλίες μελανιών (τροφοδοσίας μελανιών).
Αρίθμηση – πλάκα θερμαινόμενη για το υλικό (π.χ. cellophan) – Μοτέρ για εκτύλιξη – επανατύλιξη από ρολό σ’ άλλο ρολό.
Οι φλεξογραφικές μηχανές χωρίζονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες:
  Οριζόντια διάταξη STACK,
  Κάθετη διάταξη STACK),
  Κεντρικής (κοινή) πίεσης μηχανή C.I.

## Slide 9: Τμήματα μηχανής και ικανότητες εκτύπωσης 5/6

## Slide 10: Τμήματα μηχανής και ικανότητες εκτύπωσης 6/6
Μηχανισμός ασφάλισης
Μακετοφόρος
Ανιλοξ (κύλινδρος μελάνωσης
Κύλινδρος Ανιλοξ με σύστημα κουβούκλιο.
πολυλειτουργικό σύστημα μελάνωσης Ανιλοξ με επιπλέον σύστημα μελανοφόρου.

## Slide 11: Οριζόντια διάταξη μηχανής
Στην οριζόντια διάταξης μηχανή κάθε εκτυπωτικός πύργος βρίσκεται σε σειρά με τα αντίστοιχα βοηθητικά συστήματα.
Η αυτονομία αυτή του κάθε πύργου, πρώτου, δεύτερου πύργου, τρίτου πύργου κ.ο.κ. όπου μαζί με τα συστήματα ξήρανσης -εκτύλιξης-επανατύλιξης ρολού μας συμπληρώνουν μια φλεξογραφική μηχανή οριζόντιας διάταξης.
Η οριζόντια διάταξη έχει δυνατότητες (λόγω σχήματος-διάταξης μηχανής) να συμπληρώνεται και με άλλα συστήματα εκτύπωσης (π.χ. βαθυτυπίας) ούτως ώστε να έχουμε δύο ταυτόχρονες εκτυπώσεις σε ένα πέρασμα.
Σ’ αυτό το πιεστήριο, είναι η ευκολία πρόσθεσης μελλοντικά και άλλων – Πύργων – εκτύπωσης όπως και η τάνυση του ρολού και η ξήρανση γίνονται καλύτερα.

## Slide 12: Κάθετη διάταξη φλεξογραφικού πιεστηρίου
Πλεονεκτήματα
Ελέγχονται γρήγορα,
Ρυθμίζονται τα μελανεία,
Πιο οικονομικό (στην αγορά του),
Πιο ευέλικτο στην χρήση του.
Μειονεκτήματα
Έχει μικρή απόσταση μεταξύ των εκτυπωτικών κυλίνδρων, το οποίο σημαίνει σχετική δυσκολία στο στέγνωμα.
Πολυπλοκότητα γραναζιών κίνησης. (Διπλό γρανάζι μετάδοσης κίνησης για εμπρός και πίσω εκτύπωση με αντίστοιχη φορά του μακετοφόρου).
Μεγαλύτερη (σχετικά) απόκλιση σε συμπτώσεις χρωμάτων.
Περίπου 1mm απόκλιση σε εκτυπώσεις τετραχρωμίας.

## Slide 13: Κεντρική πίεση C.I (central impression) 1/4
Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Τα τελευταία χρόνια ο σχεδιασμός των φλεξογραφικών πιεστηρίων γίνεται με την εφαρμογή κοινού κυλίνδρου πίεσης.
Η κίνηση της κεντρικής πίεσης και η άμεση εφαρμογή των περιφερειακών πύργων, μέσω του κεντρικού γραναζιού δίδει μείωση και ελαχιστοποίηση της κίνησης μεταξύ των κυλίνδρων και έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των τριβών.
Σταθερή και ισομερή ξήρανση του τυπωμένου μέρους, με αποτέλεσμα σωστό και ομοιόμορφο, λόγω των ίσων αποστάσεων των συστημάτων ξήρανσης – στέγνωσης, μεταξύ των εκτυπωτικών πύργων.
Απλός τρόπος μετάδοσης κίνησης, με αντίστοιχη εφαρμογή συντήρησης.

## Slide 14: Κεντρική πίεση C.I (central impression) 2/4
Μείωση σε ±0,125mm των αποκλίσεων σύμπτωσης των χρωμάτων κυρίως σε εκτυπώσεις τετραχρωμίας λόγω της εφαρμογής (τέλειας συγκράτησης) του υλικού εκτύπωσης στο κύλινδρο πίεσης.
Δυνατότητα για συνδυασμό και σχεδιασμό συστημάτων στέγνωσης στα ενδιάμεσα στάδια των κυλίνδρων.
Μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης m/λεπτό.

## Slide 15: Κεντρική πίεση C.I (central impression) 3/4
Όμως ορισμένοι, πρέπει να αναφερθεί, ότι υπάρχουν και μειονεκτήματα όσον αφορά αυτά τα πιεστήρια κεντρικής πίεσης.
Περιορισμένη απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων με περιορισμένες δυνατότητες ξήρανσης σε ορισμένα υλικά εκτύπωσης.
Η ανάγκη ύπαρξης κεντρικού καζανιού πίεσης, μεγάλων διαστάσεων, το οποίο σημαίνει μεγάλο όγκο, βάρος, κόστος λειτουργίας μηχανής.

## Slide 16: Κεντρική πίεση C.I (central impression) 4/4
Κύλινδρος κλισέ
Μονοτύμπανη (κεντρικού τυμπάνου)
Φλεξογραφική μηχανή
CI (Central Impression)
Κύλινδρος κλισέ (ΦΤΠ)
Μελανωτής κύλινδρος

## Slide 17: Ανάλυση φλεξογραφικού πιεστηρίου 1/4
Σε ένα σχεδιασμό -σκέψης-αγοράς πιεστηρίου, κύριο και βασικό ρόλο έχουν οι εργασίες τα θέματα προς εκτύπωση.
Σε παραγγελίες με εκτυπωτικές απαιτήσεις τότε και η μηχανή θα είναι αντιστοίχως πιο αυτοματοποιημένη και μεγάλο ρόλο στη σχέση ποιότητα και ταχύτητα.
Μέσα από την αγορά μηχανημάτων (σχέση μηχανήματος και απόδοσης), παρατηρείται η αυξημένη απαίτηση σε ποιότητα η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου. Αυτά είναι:

## Slide 18: Ανάλυση φλεξογραφικού πιεστηρίου 2/4
  οπτικού ελέγχου.
  μελανεία κλειστού τύπου (DOCTOR BLADE) λεπίδα απόξεσης- καθαρισμού.
  κάμερα υψηλής ανάλυσης-πάγωμα εικόνας για καλύτερο έλεγχο.
  σύστημα “άπειρης μεταβλητής” ρυθμίσεις σε οποιαδήποτε μηχανές.
  κύλινδροι Anilox γρήγορης αντικατάστασης.
  κύλινδροι (sleeves) μακετοφόροι.
  και άλλες καινοτομίες και εφαρμογές-συνδυασμών για κατάλληλες αποδόσεις υψηλών απαιτήσεων.

## Slide 19: Ανάλυση φλεξογραφικού πιεστηρίου 3/4
Παράγοντες οι οποίοι μόνιμα και καθοριστικά επηρεάζουν την ποιοτική εκτύπωση φλεξογραφίας:
  Σωστή εμφάνιση-τοποθέτηση κλισέ,
  Σωστός κύλινδρος Anilox (κατάλληλος),
  Σωστή κατανομή μελάνης,
  Σωστό ομοιόμορφο πάχος εκτυπούμενης επιφάνειας,
  Ρευστότητα-ιξώδες μελάνης,
  Σωστή τάνυση υλικού – υλικό,
  Πιεστήριο – μηχανολογία – αυτοματισμοί,
  Οπτικά – συστήματα ελέγχου (ποιότητας).
Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι για μια εκτύπωση τετραχρωμίας όλες οι μηχανολογικές εφαρμογές και πιεστήρια δεν είναι κατάλληλα.

## Slide 20: Ανάλυση φλεξογραφικού πιεστηρίου 4/4
Με όλα τα ανωτέρω λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα παρακάτω:
Το χαμηλότερο κόστος ανά/μονάδα (συνήθως υπολογίζεται με το κιλό) - σακούλες – χαρτί περιτυλίγματος κλπ.
Μικρότερος χώρος.
Εύχρηστα – αποδοτικά μελάνια – σωστές αποχρώσεις στην εκτύπωση υλικών.
Γρήγορη – εύκολη προετοιμασία εργασίας (Σετάρισμα).

## Slide 21: Εκτυπωτικές μηχανές 1/2
Εκτυπωτική μηχανή ετικέτας με στέγνωση UV φωτισμού
Επίπεδη φλεξογραφική μηχανή για εκτύπωση χαρτόνια

## Slide 22: Εκτυπωτικές μηχανές 2/2
Φλεξογραφική μηχανή με κεντρική πίεση εκτύπωσης σε συνδυασμό με πολλούς κυλίνδρους πίεσης (STACK, σε σειρά)
Εττικετέζα
Μηχανή τύπου stack

## Slide 23: Κύλινδρα φλεξογραφικής μηχανής 1/2
Τα κύλινδρα είναι τα μέρη ή συστήματα εκείνα τα οποία πάνω τους μεταφέρεται και κινείται η επιφάνεια του εκτυπούμενου υλικού.
Ορισμένοι απ’ αυτούς έχουν και ειδικά μέταλλα βαμμένοι (επινικελωμένοι-επιχρωμιωμένοι) και ορισμένοι ανοξείδωτοι.
Αυτοί οι κύλινδροι (inox) έχουν αντιμαγνητικά μέταλλα (inox 318 AISI, 304 AISI) σε περιεκτικότητα Cr (Χρώμιο) Ni (Νικέλιο) και ποσοστά Fe (Σίδηρος).
Η κίνηση η οποία γίνεται μεταξύ των είναι από ηλεκτροκινητήρα στο ένα μέρος και με γρανάζια ή ιμάντες (γρανάζια πλάγια-όρθια) (ιμάντες οδοντωτοί) και σε ορισμένους από τους κυλίνδρους υπάρχει ψύξη (υδρόψυκτοι).
Ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που υπάρχει «σκληρό νερό».

## Slide 24: Κύλινδρα φλεξογραφικής μηχανής 2/2
Συστήματα υγρής ψύξης κυλίνδρων:
Σύστημα ψύξης με ψεκασμό και σωλήνα αντλία αναρρόφησης – και ανακύκλωση.
Σύστημα ψύξης κυλίνδρων με σωλήνες για εσωτερική ψύξη αγωγούς επί της εσωτερικής επιφάνειας.
Συστήματα κίνησης
Α΄ Τρόπος κίνησης
Γίνεται με ηλεκτρομοτέρ το οποίο δίνει κίνηση σε ένα τμήμα του πιεστηρίου και αντιστοίχως άλλα ηλεκτρομοτέρ μεταδίδουν αυτή την κίνηση μέσω ιμάντα.

## Slide 25: Βασική ανάλυση φλέξο πιεστηρίου (C.I.) Φλεξογραφικό πιεστήριο
6 χρωμάτων με τα Μέρη αυτού
ρολό εκτύλιξης
ρολό επανατύλιξης
κύλινδρα κλισέ – άνιλοξ – μελάνια
κύλινδρα μεταφοράς – ευθυγράμμισης
κύλινδρος τάνυσης (καλάντρα)
θάλαμος ξήρανσης -z-
Dancer rollers (κύλινδροι χορευτές)
Σύστημα ελέγχου (στραβοσκόπιο) (video)

## Slide 26: Διάφορες ρυθμίσεις ελέγχου από Η/Υ (κονσόλα) 1/2
Αυτόματος διορθωτής, επιλογής, δεξιά αριστερά ή κέντρο ρολού με ηλεκτρομηχανικό τρόπο.
Κεντρική πίεση με κεντρικό μοτέρ και οκτώ κλισέ (χρώματα) με αυτόματο σύστημα λίπανσης και με τη θερμοκρασία του κεντρικού κυλίνδρου πίεσης κρατείται σταθερά με
Σύστημα οπτικού ελέγχου.
Κύλινδρος κίνησης ρολού με ανάλογη τάνυση (Dynes) σύμφωνα με το υλικό.
Θάλαμος στέγνωσης με κυλίνδρους από χρώμιο.
Ρολό επανατύλιξης με μοτέρ και φρένο.

## Slide 27: Διάφορες ρυθμίσεις ελέγχου από Η/Υ (κονσόλα) 2/2
Οθόνη (Monitor) ελέγχου “Videoscope” της εταιρίας “BST” και πίνακας ελέγχου αλλαγής ρολού στην παραλαβή τυπομένου.

## Slide 28: Ο κύλινδρος Αnilox 1/3
«Η καρδιά της φλεξογραφίας» “Joseph P. Trungale”
Εισαγωγή
Αυτός ο κύλινδρος ευρίσκεται μεταξύ του μελανοφόρου και του κυλίνδρου του κλισέ, ο οποίος τροφοδοτεί με μελάνι (εξ επαφής) και βέβαια είναι ο κυριότερος κύλινδρος μελανώματος και ρυθμιστής τροφοδοσίας, ποσότητος μελάνης του κλισέ.
Συνήθως είναι διαμέτρου αναλόγως της διαμέτρου του κυλίνδρου του κλισέ και είναι σιδερένιος με επένδυση εξωτερικής κεραμικού υλικού.
Είναι αρκετά ακριβός στο κοστολόγιό του.

## Slide 29: Ο κύλινδρος Αnilox 2/3
έχει στην επιφάνειά του χαράξεις γραμμών (ιδιαιτέρου σχήματος) όμοιες με κυψέλες, οι οποίες μπορεί να παρομοιασθούν με κύλινδρο της βαθυτυπίας, (εσωγλυφοτυπία).
Αφού αποξεστεί από τον κύλινδρο anilox της περίσσειας μελάνης μεταφέρει την κατάλληλη ποσότητα και από εκεί η μελάνη μεταφέρεται στο υπόστρωμα εκτύπωσης ή με μηχανικό τρόπο.
Η χάραξη στον κύλινδρο anilox γίνεται με ακτίνες laser.
Κατηγορίες και ποιότητες “anilox” :
  «ψιλός anilox» (ψιλή γραμμή)
  «χοντρός anilox» (χοντρές γραμμές).

## Slide 30: Ο κύλινδρος Αnilox 3/3
Η καλή απόδοση τετραχρωμίας, με αρκετά ψιλή κουκίδα Raster, (60-80 l/cm) επιτυγχάνεται μόνο με την χρησιμοποίηση του αντίστοιχου «ψιλού anilox».
Γεωμετρία - χάραξη κυψελίδος στον Αnilox:
Υπάρχει σε σχήμα τετράγωνο – εξάγωνο ρομβικό.
Υπάρχει σε όγκο τετράεδρης, τρίεδρης και κόλουρης (πυραμίδας).

## Slide 31: Μορφές – σχήματα πυραμίδων σε anilox
Flexographic Deutsch Association

## Slide 32: Ονομασία κυλίνδρου “anilox”
1939: O Mr. Douglas E. Tuttle χρησιμοποιούσε το σύστημα της μελάνωσης από τη μέθοδο βαθυτυπίας τη φλεξογραφική μέθοδο.
Yπάρχει κατάθεση στο βιβλίο πατέντας στις U.S.A. Ο ίδιος ονόμασε τον κύλινδρο “Anilox” για λόγους μάρκετινγκ διότι υπήρχε η έννοια και λέξη “lithox” για τα μελάνια της μεθόδου όφσετ.
Δανείστηκε την κατάληξη “OX” και βέβαια την αρχή της λέξης “Ανιλίνης” οπότε και συμπλήρωσε τη νέα λέξη “ANILOX”.

## Slide 33: Σύστημα μελάνωσης με άνιλοξ (κουβούκλιο) 1/2

## Slide 34: Σύστημα μελάνωσης με άνιλοξ (κουβούκλιο) 2/2
 | OXIDO DE CROMO (LC-4) | CROMO DURO
Espesor Dureza Rochwell Hv | 0,005¨ 71-74 1150-1400 | 0,005-0,001¨ 55-69 600-1000
Vida util normat en aplicaciones de racla (meses) | 30+ | 1-4
Tension dinamica superficial (dinas/cm) | 35-36 | 33-36
Substrato corriente | Acero | Cobre blando

## Slide 35: Προδιάγραφες anilox
Linea | VOLUME
440-550 300-400 180-250 110-180 80-100 | 2,0-5,0 2,0-8,0 6,0-16,0 6,0-32,0 10,0-60,0

## Slide 36: Κατασκευή κυλίνδρου anilox 1/2
Τρία μέταλλα έχουν χρησιμοποιηθεί ως σήμερα για την κατασκευή κυλίνδρων anilox:
Χάλυβας.
  ο πυρήνας του κυλίνδρου δημιουργεί ράστερ άμεσα χαλκός εδώ ο πυρήνας του κυλίνδρου αποτελείται επίσης από χάλυβα: επιχαλκώνεται γαλβανικά και έπειτα δημιουργείται το ράστερ. Το στρώμα του χαλκού ανέρχεται σε 0,5mm περίπου. Σήμερα κυρίως οι κύλινδροι anilox (ράστερ) είναι από χάλυβα επενδεδυμένοι με κεραμικό υλικό.
Ορείχαλκος.
  ένας χαλύβδινος άξονας επιστρωνόταν με ένα σωλήνα ορείχαλκου και έπειτα δημιουργούνταν το ράστερ. Οι κύλινδροι από ορείχαλκο δεν χρησιμοποιούνται σήμερα σχεδόν καθόλου.

## Slide 37: Κατασκευή κυλίνδρου anilox 2/2
Υλικό κατασκευής - Χάλυβας και Xαλκός.
  οι απόψεις ακόμη διίστανται. Για πιο χονδρόκοκκα ράστερ χρησιμοποιείται συνήθως χάλυβας υψηλής καθαρότητας ενισχυμένος με χαλκό και χαραγμένος. Για πιο λεπτά δίκτυα ράστερ γίνεται επιχάλκωση, γιατί στην προκειμένη περίπτωση η φθορά του εργαλείου με χάλυβα είναι μεγαλύτερη.
  Ένας επιχαλκωμένος κύλινδρος έχει μεταξύ άλλων το πλεονέκτημα, ότι σε καινούριες δημιουργίες ράστερ (επισκευές), εάν έχει γίνει πολύ μικρό [το μέγεθος], μπορεί κανείς να το επιτύχει ξανά εύκολα με γαλβανική επιχάλκωση.
Ορισμένοι κατασκευαστές προτιμούν μία χρωμίωση, ενώ άλλοι με διπλή επιχρωμίωση για να μπορέσουν να επιτύχουν ένα όσο το δυνατό καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς ρωγμές στο στρώμα του χρωμίου.

## Slide 38: Μέθοδοι για τη δημιουργία του Άνιλοξ
Χάραξη anilox
Εγχάραξη με οξέα (οξείδωση).
Με κύλινδρο εκτύπωσης
Χάραξη με ηλιοκλισογράφο
Κεραμικοί κύλινδροι, οι οποίοι διαχωρίζονται σε:
  κεραμικούς κυλίνδρους
  κεραμικά επιστρωμένοι κύλινδροι
  κύλινδροι λεπτού κεραμικού κατεργασμένοι (χαραγμένοι) με laser

## Slide 39: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 1/9
Για τον χειρισμό του χρώματος, δηλαδή την ποσότητα σε γραμμάρια ή σε όγκο μεταδιδόμενης μελάνης, ευθύνονται περισσότεροι παράγοντες:
Σχέση κουκίδας / steg,
Αριθμός ράστερ (χάραξης),
Γωνία της κορυφής της κουκίδας,
Βάθος κουκίδας,
Μορφή κουκίδας (γεωμετρία της επιφάνειας όγκου),
Ιξώδες μελάνης.

## Slide 40: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 2/9
Σχέση κουκίδων / steg :
Η σχέση κουκίδας / steg εκφράζει τη σχέση πλάτος κουκίδας προς πλάτος steg μετρημένο στην ευθεία, δηλαδή σε μια σχέση 5:1 το πλάτος της κουκίδας είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το πλάτος του steg.
Η σχέση steg / έκτασης είναι η επιφάνεια που τυπώνει, αποτελούμενη από ράστερ, σε σχέση προς την επιφάνεια του κυλίνδρου, με άλλα λόγια: η σχέση συνολικής έκτασης του steg προς την συνολική επιφάνεια της κουκίδας πολλαπλασιαζόμενη επί του 100 προκύπτει το επί τοις εκατό ποσοστό της επιφάνειας της κουκίδας από την συνολική επιφάνεια του κυλίνδρου

## Slide 41: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 3/9
Αριθμός ράστερ (γραμμών)
Οι έννοιες πλάτος ράστερ, αριθμός ράστερ, διαχωρισμός ράστερ και πυκνότητα ράστερ δείχνει πόσες κυψελίδες ή κουκίδες, ράστερ υπάρχουν στην γραμμή ανά εκατοστό, συχνά αναφέρεται και με το L/cm. Το πλάτος του ράστερ καθορίζεται με βάση την μικρότερη απόσταση των κεντρικών σημείων των κουκίδων.
Πυκνότητα ράστερ = αριθμός των κυψελίδων ή κουκίδων ράστερ ανά cm2 .

## Slide 42: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 4/9
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι αριθμοί ράστερ είναι:
40άρι ράστερ για βερνίκι και άλλες επιστρώσεις
60άρι ράστερ για τύπωμα επιφανειών
80άρι ράστερ για λεπτές γραμμές, μικρά γράμματα και εργασίες με ράστερ
120άρι ράστερ για 4χρωμίες
Αλλά ειδικά στην εκτύπωση με ράστερ, η εξέλιξη είναι ραγδαία λόγω της τεχνολογίας, με πολύ καλές εκτυπώσεις ποιότητας σε 172 ράστερ ανά εκατοστό.

## Slide 43: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 5/9
Σήμερα χρησιμοποιούνται με καλά αποτελέσματα κύλινδροι με 172 γρ/εκατοστό ράστερ, για ποιοτικές πολλαπλών χρωμάτων, εργασίες εκτύπωσης με ράστερ οθόνη και Anilox 220 l/cm, 315 l/cm, 400 l/cm χάραξης προδιαγραφές γεωμετρίας για τον Άνιλοξ
  Ρύθμιση γωνίας ράστερ,
  βάθος κουκίδας,
  μορφή κουκίδας
Αυτές οι παράμετροι αλληλοεξαρτώνται.
Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός ράστερ, τόσο πιο βαθιά βρίσκεται η κουκίδα και το αντίστροφο

## Slide 44: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 6/9
Εδώ παίζουν ρόλο και άλλες λειτουργίες – όπως:
  Μήκος ακμής των πυραμίδων ράστερ-επιφάνεια.
  Μήκος ακμής των πυραμίδων ράστερ-επιφάνεια [εδάφους] (με αμβλεία πυραμίδα).
  Γωνία κορυφής της πυραμίδας ράστερ.
  Βάθος της “δακτυλήθρας” της πυραμίδας ράστερ.
Ως η ποιο κατάλληλη μορφή κουκίδας, έχει αποδειχθεί η πυραμίδα

## Slide 45: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 7/9
Αριθμός μετάδοσης χρώματος
Από όλες αυτές τις λειτουργίες μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός μετάδοσης χρώματος, δηλαδή ο όγκος των κουκίδων ml / m2.
Πως υπολογίζεται ο αριθμός μετάδοσης χρώματος (F);
  Για αυτό το σκοπό χρειάζονται τα ακόλουθα μεγέθη:
  n (106 m –2) = πυκνότητα ράστερ, δηλαδή κυψελίδες ανά m2
  V (10-7 m3) =όγκος της πυραμίδας ράστερ
Με ίδιο μήκος ακμής, δηλαδή με ίδιο αριθμό ράστερ, με την αλλαγή της γωνίας, αλλάζει φυσιολογικά και το βάθος των κουκίδων κι έτσι αλλάζει ταυτόχρονα και ο όγκος.

## Slide 46: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 8/9
Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει
Με όγκο, ο οποίος είναι λιγότερος από το μισό μέγεθος, ο κύλινδρος με 120άρι ράστερ δίνει σχεδόν την ίδια ποσότητα χρώματος όπως ο κύλινδρος με 80άρι ράστερ με 2,5 φορές περίπου περισσότερες κουκίδες ανά mm2 και με μια άλλη γωνία κορυφής.
Εξάρτηση από το πλάτος του steg και το πλάτος του ράστερ
Ο Dr. Schläpfer έφτασε στο αποτέλεσμα ότι: η παροχή μελάνης είναι έμμεσα[;] ανάλογη με το πλάτος του ράστερ. Έτσι, π.χ. με σταθερή σχέση κουκίδας / steg ενός κυλίνδρου [για] 60άρι ράστερ είναι ακριβώς διπλάσια, όπως στον κύλινδρο [για] 120άρι ράστερ.

## Slide 47: Μετάδοση μελάνης από τον κύλινδρο “Anilox” 9/9
Απώλεια άντλησης και απώλεια μετάδοσης
Ο αριθμός μετάδοσης μελάνης δεν αναφέρει τον πραγματικά μεταδιδόμενο όγκο ποσότητας μελάνης. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη ακόμη δύο παράγοντες:
Η απώλεια άντλησης στον κύλινδρο ράστερ, η οποία παρουσιάζεται κατά την μετάδοση προς το κλισέ μπορεί να είναι μεταξύ 30% και 50%, και
Η απώλεια μετάδοσης από το κλισέ προς το υλικό εκτύπωσης, που είναι διαφορετικός ανάλογα με το προς εκτύπωση υλικό και μπορεί να είναι μεταξύ 40% και 80%. (Μερικές φορές γίνεται λόγος και για «χωρισμό χρώματος»).

## Slide 48: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 1/8
Spitzenwinkel 110° |  |  |  | Spitzenwinkel 100° |  |  | Spitzenwinkel 90° |  | 
Rasterzahl | 60 L/cm | 80 L/cm | 120 L/cm | 60 L/cm | 80 L/cm | 120 L/cm | 60 L/cm | 80 L/cm | 120 L/cm
Volumen | 3,10 | 1,32 | 0,39 | 3,75 | 1,68 | 0,47 | 4,47 | 1,88 | 0,56
Fargebungs- zahl | 11,26 | 8,44 | 5,63 | 13,49 | 10,12 | 6,74 | 16,08 | 12,06 | 8,04
Dupont-Technical for flexographic printing /Cyrel Plates

## Slide 49: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 2/8
Näpfchen/ Stegverhältnis | Farbabgabe in bezug auf die Rasterweite |  |  |  |  | 
2:1 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160L/cm
 | 6,9 | 5,2 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,6 Micron
5:1 |  |  |  |  |  | 
 | 13,5 | 10,1 | 8,1 | 6,8 | 5,8 | 5,1 micron
Αυτοί λοιπόν είναι ορισμένοι συγκριτικοί αριθμοί και υπολογισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να επεξηγήσουν την εξάρτηση των αναφερθέντων λειτουργιών μιας κουκίδας ράστερ
Source: Dupont

## Slide 50: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 3/8
Συντήρηση
Η συντήρηση είναι απαραίτητη για μια μεγάλη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου. Σημαντικό είναι:
Να λυθεί ο κύλινδρος ράστερ από το σύστημα Doctor Blade κασετίνα.
Να καθαριστεί καλά.
Να σκουπιστεί ώστε να στεγνώσει.
Συνιστάται προσοχή κατά το μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα.
Να αποθηκευτούν οι κύλινδροι κρεμασμένοι.

## Slide 51: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 4/8
Ενδεικτικές φόρμες “τεστ” για κυλίνδρους “Anilox” για την θεωρητική και πραγματική απόδοση όγκου μελάνης σε εκτυπωτική διαδικασία της εκτύπωσης.
Επειδή στη διαδικασία της εκτύπωσης δεν έχουμε μόνο υλικά αλλά και εφαρμογές, συνθήκες, ανθρώπινο δυναμικό, κατά την παράδοση μιας μηχανής γίνεται η παρουσίαση και η μέτρηση των κυλίνδρων “Anilox”.

## Slide 52: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 5/8

## Slide 53: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 6/8

## Slide 54: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 7/8

## Slide 55: Γωνίες Χάραξης Anilox – προδιαγραφές 8/8

## Slide 56: Σύστημα μελανείου
Το μελανείο είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης – μελάνωσης και λειτουργίας του όλου συστήματος της πλάκας (κλισέ).
Αποτελείται από:
  την αποθήκη μελάνης (ρευστής),
  από ένα σύστημα κυκλοφορίας με αντλία.
Η ρευστότητα της μελάνης πρέπει να είναι συνεχώς και απαραιτήτως σε σωστή αραίωση (σωστό ιξώδες της μελάνης)
Ο κύλινδρος μελανοφόρος ευρίσκεται μονίμως μέσα στη σκάφη του μελανείου και τροφοδοτεί με μελάνι τον κύλινδρο του anilox ο οποίος μεταφέρει στο κύλινδρο του κλισέ και από εκεί στην εκτυπούμενη επιφάνεια μέσω του κυλίνδρου πίεσης.
Kλειστό σύστημα “Doctor blade” μελάνης

## Slide 57: Doctor blade (μεταλλική λεπίδα καθαρισμού) 1/6
Όπως στη βαθυτυπία έτσι και στη φλεξογραφία είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της λεπίδας καθαρισμού (απόξεσης), γνωστή ως Doctor blade, η οποία καθαρίζει από τον anilox το περίσσευμα μελανιού, πρωτού έλθει σε επαφή με το κλισέ.

## Slide 58: Doctor blade (μεταλλική λεπίδα καθαρισμού) 2/6
Συστήματα καθαρισμού του κλισέ με “Doctor blade”:
Με συνδυασμό (ανάποδης φοράς μεταξύ των) πλαστικής και μεταλλικής λεπίδας (διπλή απόξεση).
Με θετική φορά απόξεσης (η θέση του Doctor blade).
Με αρνητική φορά απόξεσης (η θέση του Doctor blade).
Αυτή η λεπίδα καθαρισμού έχει ειδική θέση και τοποθετείται πάνω στο σύστημα απόξεσης. Καθώς ο κύλινδρος γυρίζει αυτή η λεπίδα καθαρισμού αποξύνει το μελάνι όμως παράλληλα μειώνεται το πλάτος της λόγω τριβής και έτσι συνεχώς είναι απαραίτητο να ελέγχεται η θέση της και να αντικαθίσταται μόλις κριθεί απαραίτητο.

## Slide 59: Doctor blade (μεταλλική λεπίδα καθαρισμού) 3/6
Η μυτερή σπάτουλα έχει λίγο χρόνο τέλειας απόξεσης (Α)
(Β) Η πλατιά σπάτουλα σε “ζώνη” επαφής (Ζ) έχει μόνιμη και σταθερή απόξεση.
Οι ρυθμίσεις των τόνων και τονικότητας σημείων είναι καλύτερες λόγω ομοιόμορφης απόξεσης περίσσιας μελάνης (Β).
Το σχήμα (Γ) δείχνει τα πλεονεκτήματα της (Β) σπάτουλας συγκρίνοντας τις περιοχές επαφής με την συμβατική. Η εφαρμογή εξαρτάται από την πίεση επαφής. Δοκιμές έδειξαν ότι η ιδανική επαφή είναι γύρω στα 150-200p/cm. Αυτή η πίεση μπορεί να παραχθεί με σύστημα από πεπιεσμένο αέρα.

## Slide 60: Doctor blade (μεταλλική λεπίδα καθαρισμού) 4/6

## Slide 61: Doctor blade (μεταλλική λεπίδα καθαρισμού) 5/6
Ρολλά Doctor Blade.
Εύχρηστο. Απλό στην αλλαγή κασσέτας με άλλες ποιότητες και υλικά.
Σταθεροποίηση Doctor Blade .
Κρατά τη λεπίδα σταθερή
Κόφτης.
Με μαχαίρια από ειδικό μέταλλο. Εύκολο κόψιμο με μια κίνηση.
Μπάρα μέτρησης.
Τυποποιημένο μήκος 1500 mm (άλλα μεγέθη προαιρετικά).
Τελικό σταμάτημα.
Ρυθμιζόμενο για την τοποθέτηση του επιθυμητού μήκους

## Slide 62: Doctor blade (μεταλλική λεπίδα καθαρισμού) 6/6

## Slide 63: Συστήματα στέγνωσης μελανιών 1/2
Στη φλεξογραφία τα μελάνια είναι ρευστά.
Πάνω στην όποια φλεξογραφική μηχανή, υπάρχουν συστήματα τα οποία βοηθούν και στεγνώνουν (ξηραίνουν) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την μελάνη με εφαρμογές συστημάτων θερμού αέρα.
Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην μέθοδο offset προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτύπωση νωπής εκτύπωσης, πάνω σε νωπή, και νωπή πάνω σε στεγνή.
Το πιεστήριο καθορίζεται από μια σειρά σημαντικών συνισταμένων, οι οποίες βοηθούν πολύ, στο σωστό σχεδιασμό καθώς και στην εφαρμογή των συστημάτων στέγνωσης.
Χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα στέγνωσης, τα οποία αντίστοιχα εφαρμόζονται σε διάφορες μηχανές και ανάλογα με την διάταξη της μηχανής.

## Slide 64: Συστήματα στέγνωσης μελανιών 2/2
Οι διάφορες στεγνωτικές μονάδες που εφαρμόζονται είναι:
Στέγνωση απλής μορφής φλόγας,
Στέγνωση με πεπιεσμένη φλόγα,
Στέγνωση με θερμό αέρα,
Στέγνωση με μικροκύματα.

## Slide 65: Κύλινδρα τάνυσης – κίνησης ρολού
Στα πιεστήρια συναντάμε κύλινδρα τα οποία μεταφέρουν και κινούν το υλικό καθώς και ρολλά κύλινδρα (καλάντρα) ρύθμισης τάνυσης και άλλα, τα οποία όλα μαζί μας δίδουν την επιθυμητή κίνηση (τάνυση) του ρολού.

## Slide 66: Οργάνωση ρολού – συστήματα εκτύλιξης – επανατύλιξης 1/2
Οι τρόποι που χαρακτηρίζουν και λειτουργούν τα συστήματα εκτύλιξης-επανατύλιξης ρολού:
μίνιμουμ και μάξιμουμ φάρδος ρολού καθώς και μήκους.
σύστημα προσαρμογής ρολών ενός συστήματος χωρητικότητας για –διπλούς- τετραπλούς ρολούς.
σύστημα τεντώματος (τάνυσης).
κύλινδροι μεταφοράς (βοηθούν στη σωστή εκτύλιξη και εφαρμογή).

## Slide 67: Οργάνωση ρολού – συστήματα εκτύλιξης – επανατύλιξης 2/2
Μηχανισμοί ελέγχου (κινήσεως πλάτους) και ακριβή θέση στην σωστή θέση για την ακρίβεια των συμπτώσεων των μέτρων στη μηχανή. Δηλαδή οι συμπτώσεις εξασφαλίζονται με την παράλληλα κίνηση των ρολών καθώς επίσης και την αξονική κίνηση, ενώ η μηχανή ευρίσκεται πάντοτε σε κίνηση.
Μηχανισμό, (μπανάνα) κύλινδρος, με διαμορφωμένη καμπύλη για την εκτόνωση και τάνυση από κέντρο προς τα πλάγια του ρολού που τυπώνεται.
Τις κάποιες βλάβες μηχανής κατά την ώρα της λειτουργίας μπορεί να έχουν αποτελέσματα τα οποία καθυστερούν και αναβάλουν προγραμματισμένη παραγωγή καθώς επίσης και όποια τυχών καταστροφή μέρους γραναζιών, υλικού, κλισέ κλπ. που θα μπορούσε να συμβεί κατά την διάρκεια λειτουργίας της μηχανής.
Τα συστήματα αυτά ελέγχονται και συντηρούνται περιοδικώς και πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής και χρονικές συντηρήσεις των μερών του μηχανήματος.

## Slide 68: Σύστημα εκτύλιξης ρολού 1/2
Τα συστήματα εκτύλιξης έχουν κύριο λόγο στις προδιαγραφές του μηχανήματος και αναφέρονται στη δυνατότητα μεγέθους του ρολού.
Χωρητικότητα του ρολού σε
  πλάτος - 720mm-1120mm
  πλάτος- 500mm-1200mm
  πλάτος- 1620mm
2) Εκτυπούμενη επιφάνεια
  πλάτος - 700mm-1110mm
  πλάτος- 400mm-1100mm
  πλάτος- 1600mm
3) Διάμετρος ρολού σε μηχανή
  60cm
  80cm
  120cm

## Slide 69: Σύστημα εκτύλιξης ρολού 2/2
Η πλατφόρμα αυτή κυρίως χωρίζεται σε δύο τύπους:
Με κεντρικό άξονα (στήριξης ρολού).
  Τα παραπάνω συγκεκριμένα ρολά προσαρμόζονται με άξονα πάνω στο μέρος φόρτωσης-εκτύλιξης του ρολού. Δύο γερανάκια (ηλεκτρομοτέρ) βοηθούν με την δύναμή τους (γύρω στα 0,5 ton έκαστο ανυψωτική ικανότητα) στην τοποθέτηση του ρολού στη θέση εκτύλιξης και σωστή εφαρμογή πάνω στη μηχανή. Ειδικά ρουλεμάν βοηθούν στην τέλεια (χωρίς ιδιαίτερες τριβές) εκτύλιξη του ρολού.
Με πλευρική στήριξη ρολού
  Το σύστημα αυτό εκτύλιξης ρολού έχει δύο άκρα (πλευρικά ημιαξόνια) και στηρίζεται σε ένα μηχανισμό με βάση για κάποια κίνηση των ημιαξονίων στο κέντρο του συστήματος.

## Slide 70: Συντήρηση μηχανής
Σε πολλές μηχανές παρατηρείται το φαινόμενο της αλλοίωσης της ευθυγράμμισης των κυλίνδρων, είτε αυτοί είναι της πίεσης είτε της μεταφοράς υλικού, είτε των άλλων κυλίνδρων. Η όποια εφαρμογή πίεσης και κίνησης στον κύλινδρο όπως επίσης και το υλικό κατασκευής του παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ευθυγράμμισή τους. Η φύλαξη τους, όπως και η αλλαγή τους, προϋποθέτει σωστή τοποθέτηση και σωστή φορά. Παράγοντες όπως:
  κόψιμο του ρολού στις άκρες,
  κακή τοποθέτηση στο μοντάζ,
  κακή ποιότητα υλικού,
  λάθος χειρισμό.
Υποχρεώνουν τη λειτουργεία της μηχανής σε λιγότερες στροφές από τη προβλεπόμενη και βέβαια ο σοβαρός παράγοντας των κραδασμών πάνω στη μηχανή δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.

## Slide 71: Συστήματα οπτικού ελέγχου 1/3
Όπως σ’ όλες τις μηχανές στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης (σε τακτά χρονικά διαστήματα) ο εκτυπωτής ελέγχει την εκτύπωση. Ο έλεγχος είναι όχι μόνο στις συμπτώσεις μεταξύ των χρωμάτων και των θεμάτων αλλά και των αποχρώσεων της σωστής απόδοσης της κουκίδας των θεμάτων.

## Slide 72: Συστήματα οπτικού ελέγχου 2/3
Α΄ Σύστημα «Στροβοσκόπιο»
Υπάρχει μια συσκευή, η οποία τοποθετείται πριν την επανατύλιξη του τυπωμένου υλικού στο ρολό και αποτελείται από ένα λαμπτήρα, ξένου, και φωτίζει κανονικά και με διαδοχικές λάμψεις μια συγκεκριμένη περιοχή κινούμενης ταινίας. Οι λάμψεις πυροδοτούνται από ένα φωτοκύτταρο και ανιχνεύει μια, ειδικά γι’ αυτό το λόγο, τυπωμένη κουκίδα στην αρχή της εργασίας. Αυτή η διαδοχική ανάφλεξη είναι σε συγχρονισμό με την ταχύτητα και φωτίζεται το ίδιο σημείο κάθε φορά. Έτσι δημιουργείται, κάθε φορά, η αίσθηση της ακινησίας και βέβαια του ελέγχου συγκεκριμένου σημείου.

## Slide 73: Συστήματα οπτικού ελέγχου 3/3
Β. Σύστημα «Συγχρονοσκόπιο»
Ο μηχανισμός ελέγχου αυτός αποτελείται από 15 μικρούς καθρέπτες – παραλληλόγραμμους και είναι προσαρμοσμένες σε ένα τύμπανο, που γυρίζει με χρονισμό ένα προς πέντε (1/5) της ταχύτητας του εκκεντρικού τύμπανου.
C. System Camera / Video

## Slide 74: Η τετραχρωμία στη φλεξογραφία 1/3
Στη φλεξογραφία χρησιμοποιούμε τετραχρωμίες των τεσσάρων βασικών χρωμάτων.
Ανάλογα με τη γωνία anilox έχουμε αντίστοιχες γωνίες στα τέσσερα βασικά χρώματα.
Παράδειγμα: για Αnilox 45° έχουμε Ματζέντα = 67,5°, Κίτρινο = 82,5°, Μπλε = 7,5°, Μαύρο = 37,5° και επιπλέον χρώμα = 60°.
Source: Dupont

## Slide 75: Η τετραχρωμία στη φλεξογραφία 2/3
Στη διαδικασία σκαναρίσματος και όταν γίνεται η μετατροπή των αρχείων από RGB σε CMYK πρέπει να δοθεί ένδειξη dot gain μεταξύ 25-40% και ανάλογα με το θέμα.
Τα φόντα, τα γράμματα και τα πλατιά γραμμικά μοτίβα δεν συντίθενται από τετραχρωμικά μελάνια, ενώ τα ράστερ ντεγκραντέ (degrade) φόντου γίνονται με ξεχωριστό χρώμα.
Βασικός παράγοντας για τον καθορισμό του ράστερ 42, 48, 54-6 γραμμές ανά εκατοστό είναι η l/cm χάραξη του κυλίνδρου Anilox.
Ιδανική θεωρείται η σχέση 1προς 3,5.

## Slide 76: Η τετραχρωμία στη φλεξογραφία 3/3
Η κατάλληλη εκλογή και ρύθμιση σ’ αυτές τις περιοχές μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιηθεί το κέρδισμα της κουκίδας, το “άπλωμα” της μελάνης και η βελτίωση της ποιότητας των τυπωμένων πλακάτων.
  Μεταβλητές που επηρεάζουν αυτούς τους τομείς:
  Χάραξη του anilox,
  Τοποθέτηση του anilox,
  Ρύθμιση του pH και της διαφάνειας της μελάνης,
  Ρύθμιση απόδοσης της μελάνης,
  Πρόσθεση αντι-αφριστικών,
  Ρύθμιση στεγνώματος,
  Ρύθμιση της πλάκας (πίεση).
  *(Πάντα σε σχέση με το υλικό εκτύπωσης).

## Slide 77: Χάραξη του anilox 1/2
Παράμετροι
Ρύθμιση γωνίας ράστερ,
Βάθος κουκίδας,
Μορφή κουκίδας.
Λειτουργίες που παίζουν ρόλο στη χάραξη
Το μήκος ακμής των πυραμίδων ράστερ – επιφάνεια,
Γωνία κορυφής της πυραμίδας ράστερ,
Βάθος της «δακτυλήθρας» της πυραμίδας.

## Slide 78: Χάραξη του anilox 2/2
Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάδοση χρώματος από τον κύλινδρο anilox
Σχέση κουκίδας/steg,
Αριθμός χάραξης l/cm,
Γωνία της κορυφής της κουκίδας,
Βάθος κουκίδας,
Μορφή κουκίδας,
Ιξώδες μελάνης, και το Πε.Χα. (P.H.).

## Slide 79: Τοποθέτηση του anilox 1/2
Κατά την τοποθέτηση του anilox, στα συστήματα Doctor Blade και τροφοδοσίας κυλίνδρων η μελάνη ασκεί υδραυλικές δυνάμεις στο σημείο πίεσης.
κατά την τοποθέτηση του anilox αφήνουμε μια μικρή ποσότητα μελάνης να περάσει απ’ το σημεία πίεσης.
Καθώς αυξάνουμε την ταχύτητα του πιεστηρίου, η υδραυλική πίεση της μελάνης ωθεί τον anilox δυνατότερα πάνω στον Doctor Blade, μειώνοντας έτσι την ποσότητα μελάνης που διαπερνά.

## Slide 80: Τοποθέτηση του anilox 2/2
Εάν η σχέση των δύο ράστερ δεν είναι εντάξει, τότε επίσης κάνει μουαρέ το οποίοι δημιουργείται από:
Λάθος χάραξη στον κύλινδρο.
Παραπάνω (υπερβολικό) χρώμα.
Μεγάλη πίεση.
Άλλοι κανόνες είναι:
Όσο χοντρότεροι οι κύλινδροι ράστερ, τόσο σαφές δείχνει το μουαρέ.
Όσο πιο λεπτό το ράστερ κλισέ, τόσο ευαίσθητο γίνεται.
Όσο ψηλότεροι οι τόνοι στο ράστερ, τόσο κρίσιμο γίνεται στο μουαρέ.

## Slide 81: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 1/9
Όταν χρησιμοποιούμε καινούρια μελάνια για πρώτη φορά ή τα συνήθη μελάνια με διαφορετικό anilox, την πλάκα ή το υπόστρωμα, πρέπει να ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
Η μελάνη πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας (στο χώρο), και επηρεάζει την τιμή του pH και τις μετρήσεις διαφάνειας σε μεγάλο βαθμό.
Βάζουμε το μελάνι να ανακυκλώνεται στη σκάφη και μετά ρυθμίζουμε τον anilox. Έπειτα ρυθμίζουμε την πίεση και βάζουμε σε λειτουργία τη μηχανή σε ταχύτητα εκτύπωσης.

## Slide 82: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 2/9
Ο αριθμός μετάδοσης χρώματος δηλαδή ο όγκος των κουκίδων ml ανά m2 δεν είναι ο πραγματικά μεταδιδόμενος όγκος μελάνης για τον οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες:
Η απώλεια άντλησης στον κύλινδρο ράστερ, η οποία παρουσιάζεται κατά τη μετάδοση προς το κλισέ και μπορεί να είναι από 30% έως και 50%.
Η απώλεια μετάδοσης από το κλισέ προς τον (αύλακα εκτύπωσης) (ανάλογα με το προς εκτύπωση υλικό) και είναι από 40% έως και 80%.

## Slide 83: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 3/9
Ουσιαστικά σαν αναγκαίες προϋποθέσεις και παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή εκτύπωση είναι:
Σωστή φωτογράφηση – εμφάνιση – πλύσιμο – στέγνωμα του κλισέ.
Σωστή και καλή συντήρηση των μερών της μηχανής και κυρίως του Anilox.
Συγκεκριμένα για την συντήρηση του κυλίνδρου Anilox απαιτείται:
Λύσιμο του κυλίνδρου ράστερ από το σύστημα Doctor Blade σε περίπτωση μη χρήσης του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Καλός καθαρισμός και σκούπισμα ώστε να στεγνώσει.
Προσοχή κατά το μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα.
Αποθήκευση των κυλίνδρων κρεμασμένων ελεύθεροι.
Έγκαιρη αντικατάσταση των κυλίνδρων.

## Slide 84: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 4/9
Μια σωστή και συνεχής καλή εκτύπωση περιλαμβάνει και τις παρακάτω παραμέτρους.
Πληροφορίες – μετρήσεις της φθοράς του Anilox.
Η χρωματική σειρά εκτύπωσης μελανιών (λόγω απόδοσης τονικότητας χρωστικής).
Ποσοστό αραίωσης (με διαλύτη) μελάνης.
Ιξώδες μελανιών (σε κάθε εκτυπούμενη μονάδα).
Μέτρηση πάχους – σκληρότητας (shore) κλισέ.
Πίεση εκτύπωσης.
Ταχύτητα εκτύπωσης.
Ποιότητα υλικού (εκτυπούμενης επιφάνειας) – (έλεγχος τάνυσης).

## Slide 85: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 5/9
Υπερβολική πρόσθεση διαλύτη θα έχει ως αποτέλεσμα:
Την χαμηλή κολλητικότητα της μελάνης,
Χάσιμο της γυαλάδας,
Χάσιμο της αντοχής στην τριβή και τη χάραξη.
με αυτό τον τρόπο διαλύεται η ρητίνη <binder> της μελάνης, στοιχείο που διατηρεί τις παραπάνω ιδιότητες.

## Slide 86: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 6/9
Γενικά απαιτούνται μελάνια με βάση μελάνη βάσης νιτροκυτταρίνης (nitrocellulose), με ιξώδες σταθερό στα 22-26sec και με υψηλή χρωστικότητα ώστε να επιδέχονται ελάττωση της χρωστικής με την προσθήκη διαφανούς βερνικιού (Όχι διαλύτη) μεταξύ 30-50%. Αυτό γίνεται για δύο λόγους:
Mε τον καιρό τα μελάνια αφήνουν κατάλοιπα στη κυψέλη του Anilox μειώνοντας την περιεκτικότητά της, οπότε μειώνεται η προσθήκη διαφανούς βερνικιού, έτσι ώστε να διατηρηθεί σταθερή η χρωστική δύναμη του υλικού.
Όσο πιο χρωστικό είναι το μελάνι, τόσο χαμηλότερο βάθος μπορούν να έχουν οι κυψέλες του Anilox και συνεπώς περιορίζεται το dot gain.

## Slide 87: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 7/9
Όταν η μελάνη στεγνώνει πολύ γρήγορα θα έχει μια τάση να μαζεύεται στη πλάκα προκαλώντας μπούκωμα:
των μικρών στοιχείων,
των λευκών στοιχείων σε φόντο και
του ράστερ.
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουμε υψηλή υγρασία γεγονός που οδηγεί στην αργή εξάτμιση του νερού από τα φιλμ της μελάνης. Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται πρόσθετα μπορεί αυτά να εξατμιστούν πριν το νερό. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει:
σε χάσιμο γυαλάδας,
ράγισμα του φιλμ της μελάνης,
έλλειψη πρόσφυσης και
έλλειψη αντοχής στο νερό.

## Slide 88: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 8/9
Σημαντικό ρόλο στο στέγνωμα της μελάνης και κατ’ επέκταση στη ποιοτική εκτύπωση παίζει:
η θερμοκρασία του στεγνωτηρίου,
η ποσότητα του αέρα καθώς και
η ταχύτητά του.
Σε περιπτώσεις που δημιουργηθεί πρόβλημα στη μεταφορά της μελάνης θα πρέπει:
να ελεγχθεί αν το pH και η πυκνότητα της μελάνης στον Anilox είναι σωστή
να ελεγχθεί κατά πόσο σωστή είναι η επεξεργασία της πλάκας. Να σημειωθεί ότι κάθε γρέζι που παραμένει, μπορεί να προκαλέσει βρώμικο τύπωμα όταν τυπώνουμε σε μη επιστρωμένα χαρτιά.
να σιγουρευτείτε ότι δεν προσθέτετε τίποτα στο μελάνι που μπορεί να φθείρει τη πλάκα.

## Slide 89: Ρύθμιση του PH και της διαφάνειας της μελάνης 9/9
Οι κυριότεροι παράμετροι στην τυποποιημένη Φλεξογραφική εκτύπωση (πολλών χρωμάτων) ράστερ.
Αναπαραγωγή και εκτυπωτική μορφή (Druck Form).
Πιεστήριο και μελανείο.
Υπόστρωμα εκτύπωσης.
Εκτυπωτές.

## Slide 90: Αναπαραγωγή και εκτυπωτική μορφή
Το φαινόμενο της αύξησης της κουκίδας που συναντάμε στην Φλεξογραφία, πρέπει ήδη στην αναπαραγωγή των φιλμ, να ληφθούν υπ’ όψιν. Με μία ειδική τεχνική ραστεροποίησης είναι σήμερα δυνατόν να καθοριστεί το μέγεθος, η μορφή και η θέση της κουκίδας.
Παράλληλα μ’ αυτό, είναι επίσης και η μορφή εκτύπωσης, το κλισέ. Είτε είναι χάραξη ή φωτοπολυμερικό, δεν έχει σημασία, θα πρέπει να έχει σταθερές διαστάσεις, για να διατυπώνεται κάθε κουκίδα με την ίδια ένταση. Μικροδιαφορές στο κλισέ δεν είναι αποδεκτές.

## Slide 91: Εκτυπωτική μηχανή και μελανείο, ιδιαιτέρως ο κύλινδρος ράστερ 1/2
Οι καλύτερες προϋποθέσεις στις άλλες – παραμέτρους δεν ωφελούν, όταν η εκτυπωτική μηχανή δεν εκτυπώνει σωστά. Αυτό πετυχαίνει σήμερα κυρίως όταν χρησιμοποιούμε μονοκύλινδρη εκτυπωτική μηχανή, μιας και σ’ αυτή την περίπτωση η προετοιμασία γίνεται μόνο μια φορά.
Για την πολύχρωμη εκτύπωση είναι ιδιαίτερα σπουδαίο, οι χαράξεις σε μορφή και βάθος να είναι παντού όμοιες, για να μην παρουσιάζονται αλλαγές στους τόνους.
Είναι ευνόητο από τα προηγούμενα ότι θα πρέπει να τυπώνουμε με απόξεση (σπάτουλα).

## Slide 92: Εκτυπωτική μηχανή και μελανείο, ιδιαιτέρως ο κύλινδρος ράστερ 2/2
Βεβαίως είναι και άλλα εξαρτήματα αναγκαία όπως: αυτόματα μηχανήματα μέτρησης του ιξώδους, όπως και (Umfompynpwerk).
Η πίεση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην πιέζουν πολύ την κουκίδα του ράστερ, δηλαδή να μην πλαταίνει. Με την λανθασμένη ρύθμιση της πίεσης καταστρέφονται οι τόνοι και έτσι, όλη η εικόνα.
Και βεβαίως εννοείται ότι θα πρέπει όλα τα συστήματα της μηχανής να είναι σε άριστη κατάσταση, συντήρησης.

## Slide 93: Μελάνια εκτύπωσης 1/2
Η χρωματική σκάλα θα έπρεπε με τις πυκνομετρήσεις, να συμπίπτει με τα αντίτυπα & το δοκόμιο.
Τα συνδετικά μέσα θα πρέπει να μεταφέρουν το μελάνι πολύ καθαρά για να μην εξαπλώνεται και καταστρέφει την εικόνα.
Αντί να προσθέτουμε στα φλεξογραφικά μελάνια κάποιο διαλύτη για να στεγνώνουν γρήγορα, τα φλεξογραφικά μελάνια για εκτύπωση με ράστερ, έχουν έως και 20% περισσότερο ποσοστό, επιβραδυντή.
Είναι ευνόητο, ότι οι λεπτές χαράξεις του ράστερ από τη στιγμή που γεμίζει μελάνι ως την εκτύπωση, δεν θα πρέπει να στεγνώνει.

## Slide 94: Μελάνια εκτύπωσης 2/2
Η ρευστότητα θα πρέπει να είναι σταθερή, παρ’ όλο αν δουλεύουμε με απόξεση (σπάτουλα) είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Μετρώντας με το κύπελλο ροής, δεχόμαστε και τις ρευστότητες μεταξύ 23 και 30 sec σε 4mm κύπελλο ροής. Στην εκτύπωση χωρίς απόξεση οι μετρήσεις μεταξύ 15 και 19 sec σε 4 mm.
Είναι ευνόητο ότι χρησιμοποιούμε το μελάνι ανάλογα με το υλικό που θα τυπωθεί. Σε πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο πρέπει να γίνει δοκιμή.
Στη Φλεξογραφία παίζει βασικό ρόλο η απόδοση και η μετάδοση του χρώματος. Η μετάδοση πετυχαίνει μόνο τότε τέλεια, όταν τα φλεξογραφικά μελάνια έχουν τη σωστή ρευστότητα και το στέγνωμα.

## Slide 95: Υλικά που τυπώνουμε
Στη Φλεξογραφία είναι δυνατόν να τυπωθούν κάθε είδους υλικό αρχίζοντας από χαρτιά, περγαμηνές, αλουμίνιο, πλαστικά κλπ. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι στην πολύχρωμη εκτύπωση, θα πρέπει οι επιφάνειες να είναι λείες και να κρατούνται σε όρια τα πάχη, των υλικών.
Άλλη βασική προϋπόθεση για μια σωστή εκτύπωση είναι η σωστή ρύθμιση και έλεγχος.

## Slide 96: Συστήματα – μηχανισμοί για δοκίμια σε διάφορα υποστρώματα 1/4
Ανάμειξη χρωμάτων
Ρύθμιση των Φλεξογραφικών μελανιών γίνεται μέσω της εκτύπωσης. Τα Φλεξογραφικά μελάνια φεύγοντας (βγαίνοντας) από την παραγωγή, είναι ημιπροϊόντα, δηλαδή δεν είναι έτοιμα για εκτύπωση, πρέπει ο φλεξογράφος να τα ετοιμάσει διαμορφώσει.
Οι εταιρείες (κατασκευάστριες) των φλεξογραφικών μελανιών, προμηθεύουν τα μελάνια συνήθως:
  Με υψηλή ρευστότητα.
  Μεσαία ταχύτητα εξάτμισης.

## Slide 97: Συστήματα – μηχανισμοί για δοκίμια σε διάφορα υποστρώματα 2/4
Η σωστή ρύθμιση των μελανιών εξαρτάται από:
Θέμα – ράστερ – επιφάνεια.
Το υλικό που θα τυπωθεί – απορροφητικά χαρτιά ή μη.
Ταχύτητα εκτύπωσης, η οποία εξαρτάται από το στήσιμο της μηχανής και πάλι από το εκτυπούμενο υλικό και τη ρύθμιση του μελανιού.
Στεγνωτήριο (σύστημα στεγνώματος) της μηχανής.
Σύστημα μελανείου – αν λειτουργεί με ή χωρίς doctorblade – σπάτουλα απόξεσης.
Από την αρχική Ρύθμιση των φλέξο μελανιών – αν από την παραγωγή στεγνώνουν γρήγορα ή όχι.

## Slide 98: Συστήματα – μηχανισμοί για δοκίμια σε διάφορα υποστρώματα 3/4
Κυρίως πρέπει να προσέχουμε 2 κανόνες:
Για τη ρύθμιση της απαραίτητης ρευστότητας – που εξαρτάται από τις προηγούμενες παραμέτρους – προσθέτουμε διαλυτικά.
Για να αναμείξουμε την μελάνι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, βερνίκι.

## Slide 99: Συστήματα – μηχανισμοί για δοκίμια σε διάφορα υποστρώματα 4/4
Στη συνέχεια πρέπει να επιλεχτεί το σωστό ράστερ (λεπτότητα). Αριθμός κουκίδων/cm. Πάλι και αυτό εξαρτάται από:
Λεία υποστρώματα: για παράδειγμα ζελατίνες (λεπτό ράστερ) πιο άγρια χαρτιά χρησ. (χοντρό ράστερ).
Είδος της μηχανής: σε μια καινούργια μονόχρωμη τυπώνεται καλύτερα ένα λεπτό ράστερ από ότι σε μια πολύχρωμη παλαιότερου τύπου, κεντρικού τυμπάνου ή στακ,..
Κύλινδρος ράστερ: αν σε μια επιχείρηση αποφασίστηκε για έναν συγκεκριμένο αριθμό ράστερ, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε κλισέ ράστερ, διότι υπάρχει σχέση απόδοσης, επιθυμητής ποιότητας.

## Slide 100: Εκτυπωτής-φλεξογράφος
Από τον χειριστή της μηχανής (ο εκτυπωτής) απαιτείται:
Να γνωρίζει τη μηχανή γενικά στις δυνατότητες και τις αδυναμίες της.
Να γνωρίζει το σύστημα εκτύπωσης.
Να γνωρίζει τα εκτυπούμενα υλικά – που είναι ένα ευρύ επίπεδο υποστρωμάτων και αναλωσίμων.
Να γνωρίζει καλά τα μελάνια εκτύπωσης, όπου πρέπει να γνωρίζει και τη σύνθεση των και τους διαλύτες των, κ.λπ.

## Slide 101: Tests για τον υπολογισμό dot gain

## Slide 102: Τέλος Ενότητας

## Slide 103: Σημειώματα

## Slide 104: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Δρ.Σπυρίδων Νομικός 2014. Ενότητα 4: Η Φλεξογραφική Εκτυπωτική Μονάδα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 105: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 106: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 107: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 108: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.