## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 3: Διαδικασίες παραγωγής μελανιών εκτύπωσης
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η παρουσίαση των διαδικασιών παραγωγής των μελανιών εκτύπωσης.

## Slide 3: Παραγωγή βερνικιού
Το πρώτο στάδιο για την παραγωγή ενός εκτυπωτικού μελανιού αποτελεί η παραγωγή του βερνικιού, δηλαδή η ανάμειξη του διαλύτη ή των διαλυτών με τη ρητίνη ή τις ρητίνες με ισχυρή ανάδευση, ώστε τελικά, να παραχθεί το λεγόμενο βερνίκι, που είναι ένα υποκίτρινο παχύρρευστο υγρό.

## Slide 4: Ανάμειξη χρωστικής (1 από 3)
Ακολουθεί η ανάμειξη της χρωστικής με το βερνίκι, με σκοπό την πλήρη ομογενοποίηση όλων των συστατικών του μίγματος.
Κατά την διαδικασία της ανάμιξης αυτής συμβαίνουν συγχρόνως και τα ακόλουθα φαινόμενα…

## Slide 5: Ανάμειξη χρωστικής (2 από 3)
Αρχικά συμβαίνει λειοτρίβηση (άλεση ή κονιοποίηση, δηλαδή μείωση του μεγέθους των κόκκων) της χρωστικής,
ακολουθεί η διαβροχή - ύγρανση (δηλαδή η απομάκρυνση του αέρα από τη μάζα το πιγμέντου και η προσκόλληση του μέσου διαβροχής στην επιφάνεια του πιγμέντου),
η διάσπαση των συσσωματωμάτων της χρωστικής,
και τέλος, η διασπορά (δηλαδή η κίνηση στο υγρό μέσον των σωματιδίων, που έχουν διαβραχεί, με αποτέλεσμα τον πλήρη και μόνιμο διαχωρισμό τους).

## Slide 6: Κόκκοι χρωστικής
Η μορφολογία των κόκκων της χρωστικής μπορεί να είναι όπως στα παρακάτω σχήματα:

## Slide 7: Λειοτρίβηση χρωστικής
“Natural ultramarine pigment”, από Calvero διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“White-Mortar-and-Pestle”, από Evan-Amos διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Indigo cake”, από Picsel διαθέσιμο με άδεια CC από-SA 3.0

## Slide 8: Ανάμειξη χρωστικής (3 από 3)
“ink swirls”, από Graham Richardson διαθέσιμο με άδεια CC από-NC 2.0

## Slide 9: Διασπορά χρωστικής
Η διασπορά της χρωστικής πραγματοποιείται είτε σε τρικύλινδρες μηχανές (εάν πρόκειται για παχύρρευστα μελάνια), είτε σε σφαιρόμυλους (εάν πρόκειται για λεπτόρρευστα μελάνια, κτλ).
Συνήθως σε αυτό το στάδιο προστίθενται και τα πρόσθετα στο τελικό προϊόν.

## Slide 10: Παράδειγμα διασποράς πολυμερών σε νανοδιαστάσεις
“Gelatine Particles 01”, από Maercli διαθέσιμο με άδεια CC από-SA 3.0 DE

## Slide 11: Μηχανές διασποράς μελανιών
Όπως αναφέρθηκε διατίθενται πολλές μηχανές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διασπορά μελανιών. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:
  Κυλινδρόμυλοι , όπως είναι αυτοί με τους τρεις κυλίνδρους.
  Σφαιρόμυλοι, όπως είναι οι οριζόντιοι κύλινδροι με σφαίρες εσωτερικά, που διακρίνονται σε:
    Μύλους με σφαιρίδια.
    Μύλους με κύλινδρο και εσωτερικά ελάσματα ή ράβδους.

## Slide 12: Τύποι συσκευών
Επίσης, υπάρχουν διάφοροι τύποι αναμεικτήρων και συσκευών διασποράς, όπως:
Οδοντωτοί αναμεικτήρες,
Αναμεικτήρες υψηλής ταχύτητας και τάρακτρα,
Αναμεικτήρες και ελάσματα σχήματος Ζ, διατμητικοί και τύπου μπετονιέρας,
Αναμεικτήρες υψηλής ταχύτητας διπλού άξονα,
Μύλοι διασποράς τύπου ρότορα-στάτορα.

## Slide 13: Μύλος τριών κυλίνδρων (1 από 2)
Ο μύλος τριών κυλίνδρων αποτελείται από ένα σύστημα ψυχόμενων κυλίνδρων, που βρίσκονται σχεδόν σε επαφή ο ένας με τον άλλον.
Το μελάνι τροφοδοτείται από χοάνη μεταξύ των δύο κυλίνδρων.
Κάθε κύλινδρος περιστρέφεται με διαφορετική ταχύτητα.
Ο πρώτος κύλινδρος είναι αργός, ο μεσαίος γρήγορος και ο τρίτος, ακόμη πιο γρήγορος.

## Slide 14: Μύλος τριών κυλίνδρων (2 από 2)
Όταν η μηχανή λειτουργεί και το μελάνι αρχίζει να περνάει ανάμεσα από τους κυλίνδρους, οι κύλινδροι πλησιάζουν μεταξύ τους σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Οι κύλινδροι πιέζουν τους κόκκους του χρώματος, το κονιοποιούν και το διαμοιράζουν με τριβή, ενώ περιστρέφονται με διαφορετική ταχύτητα, κάτι που προκαλεί την καλή διασπορά των συστατικών του μελανιού.

## Slide 15: Σφαιρόμυλοι (1 από 2)
Όλοι οι σφαιρόμυλοι λειτουργούν με βάση την ίδια αρχή, σύμφωνα με την οποία το δοχείο ανάμειξης είναι γεμάτο με σφαιρίδια διαμέτρου 1-2mm. Αυτά είναι κατασκευασμένα συνήθως από πορσελάνη, αλλά υπάρχουν και χαλύβδινα ή σφαιρίδια από άλλα υλικά.
Τα χαλύβδινα σφαιρίδια είναι πιο αποτελεσματικά αλλά έχουν το μειονέκτημα να «λερώνουν» τα λευκά χρώματα με ελαφρές αποχρώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς τρίβονται μεταξύ τους, φθείρονται και μεταφέρουν σίδηρο στο μελάνι. Σήμερα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα σφαιρίδια.
Μέσα στον μύλο υπάρχει κόσκινο για να διαχωρίζονται τα σφαιρίδια, αφού το μελάνι περνάει μέσα από αυτό, και τα σφαιρίδια μένουν στον μύλο ενώ δονούνται με μηχανικό τρόπο.

## Slide 16: Σφαιρόμυλοι (2 από 2)
Αρχικά, η μηχανή γεμίζει με μελάνι και μετά το τάρακτρο αρχίζει να περιστρέφεται, οπότε αναγκάζει τα σφαιρίδια να κινούνται βίαια γύρω από το τύμπανο και να χτυπούν το ένα το άλλο. Τότε, οι κόκκοι του χρώματος κονιοποιούνται, δηλαδή αλέθονται σε πολύ μικρά σωματίδια.
Τελικά, ανοίγει η βαλβίδα εξόδου του μελανιού και λαμβάνεται δείγμα, το οποίο ελέγχεται για τον βαθμό διασποράς του χρώματος. Αν η διασπορά δεν είναι ικανοποιητική, η κατεργασία συνεχίζεται. Ο μύλος ρυθμίζεται κατάλληλα, μέχρι να παραχθεί μελάνι κατάλληλης ποιότητας.

## Slide 17: Αναμεικτήρες σχήματος Ζ
Οι αναμεικτήρες αυτοί είναι μύλοι ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη και την έκπλυση χρωστικών που λαμβάνονται κατευθείαν από υδατικά αιωρήματα.
Στη συνέχεια, η υδατική φάση αντικαθίσταται από κατάλληλο βερνίκι ή φορέα, ενώ για την απομάκρυνση της υγρασίας χρησιμοποιείται κενό.

## Slide 18: Άλλοι τύποι αναμεικτήρων
Άλλοι τύποι αναμεικτήρων και μύλων διασποράς είναι:
Αναμεικτήρας υψηλής ταχύτητας, ικανός για διασπορά χρωστικών, ρητινών και ειδικών χρωμάτων για την παραγωγή σειράς μελανιών και βερνικιών.
Αναμεικτήρας με ακιδωτό δίσκο.
Άλλοι αναμεικτήρες υψηλής ροπής, που χρησιμοποιούνται για την προδιασπορά μελανιού, πριν δηλαδή αυτό τροφοδοτηθεί στον μύλο διασποράς.

## Slide 19: Μεγάλοι κάδοι ανάμειξης
Η χρήση κάδων μεγάλης χωρητικότητας επιτρέπει την ικανοποιητική ανάμειξη και ανάδευση προκατεργασμένων μελανιών με διαλύτες ή πρόσθετα πριν την τελική έξοδό τους προς τα δοχεία συσκευασίας.
Η μέθοδος παρασκευής μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην δέσμευση αέρα μέσα στα μελάνια. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για ορισμένα μελάνια, όπως τα μελάνια του οξειδωτικού πολυμερισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μελάνι πρέπει να περάσει από απαερωτή, δηλαδή σύστημα που λειτουργεί με κενό και αφαιρεί τον εγκλωβισμένο αέρα.

## Slide 20: Συσκευασία μελανιών
Τέλος, πραγματοποιείται στο προϊόν:
Δειγματοληψία (έλεγχος ιξώδους, απόχρωσης, ειδικού βάρους, απόδοσης, κτλ.) και διορθώσεις εάν χρειαστεί.
Συσκευασία (σε δοχεία με βάση το βάρος σε kg, ή με βάση τον όγκο σε L).
Σήμανση και ετικέτες (πληροφορίες* για το προϊόν).
* Περισσότερα στοιχεία στα MSDS
“Yellow&Magenta coldset offset inks”, από Julo διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
19

## Slide 21: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991 .
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 22: Τέλος Ενότητας

## Slide 23: Σημειώματα

## Slide 24: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 3: Διαδικασίες παραγωγής μελανιών εκτύπωσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 25: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 26: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 27: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 28: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.