## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 4: Φορείς μελανιών εκτύπωσης
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων τύπων φορέων που περιέχονται στα μελάνια εκτυπώσεων, των συστατικών, των ιδιοτήτων τους και των τρόπων σκλήρυνσης αυτών.

## Slide 3: Εισαγωγή
Οι διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης χρειάζονται διαφορετικούς τύπους φορέων μελανιών, οι οποίοι σε συνδυασμό με τον τύπο του χαρτιού ή γενικά του υποστρώματος που εκτυπώνεται, καθορίζουν το μηχανισμό ξήρανσης των μελανιών.

## Slide 4: Τύποι φορέων μελανιών (1 από 2)
Τα μελάνια διακρίνονται στις κατηγορίες υγρού και πάστας, ανάλογα με τους τρόπους εφαρμογής και ξήρανσης, ενώ η σύνθεση του φορέα καθορίζεται από τις απαιτήσεις του τελικού προϊόντος.
Για παράδειγμα, το στρώμα του μελανιού πρέπει να είναι στιλπνό, εύκαμπτο και ανθεκτικό στην τριβή, πάνω σε ένα κάλυμμα περιοδικού, για να μη γδέρνεται κατά την χρήση του.
Αντίθετα, πάνω σε ένα φύλλο συσκευασίας ή σε ένα μεταλλικό φύλλο, το στρώμα του μελανιού πρέπει να έχει πολύ καλή πρόσφυση και να είναι εύκαμπτο για να αντέχει κατά την συσκευασία και την μεταφορά.

## Slide 5: Τύποι φορέων μελανιών (2 από 2)
Ακόμη, το στρώμα του μελανιού πρέπει να αντέχει στις δοκιμασίες της χρήσης του. Δεν πρέπει να προσβάλλεται από το περιεχόμενο του υλικού που συσκευάζει, δεν πρέπει να μολύνει το περιεχόμενό του, πρέπει να μπορεί να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες του καταψύκτη, στα μικροκύματα ή στο ζεστό νερό.
Ο συνδυασμός μεταξύ του υποστρώματος προς εκτύπωση και των συστατικών του φορέα, θα πρέπει επίσης, να είναι κατάλληλος, με κριτήριο τις αντοχές στη θερμότητα, το φως και το νερό.

## Slide 6: Ξήρανση μελανιών (1 από 2)
Η τέλεια ξήρανση του μελανιού είναι από τις βασικές απαιτήσεις κατά την διαδικασία της εκτύπωσης.
Μια αιτία της μόλυνσης προϊόντων σε μια συσκευασία μπορεί να είναι η οσμή των μελανιών που δεν στέγνωσαν τελείως.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που συμβαίνει όταν το στρώμα του μελανιού δεν είναι εντελώς στεγνό, είναι ότι το μελάνι μεταφέρεται στην πίσω όψη του επόμενου φύλλου (φαινόμενο set-off). Σε περίπτωση τροφοδοσίας με φύλλα αυτό το φαινόμενο έχει σαν αποτέλεσμα το φαινόμενο set- off στην πίσω όψη των εντύπων, ενώ όταν η τροφοδοσία γίνεται με χαρτί από ρολό τότε το φαινόμενο παρατηρείται μετά την εκτύπωση, όταν το χαρτί τυλίγεται.

## Slide 7: Ξήρανση μελανιών (2 από 2)
Κατά την εκτύπωση ευκάμπτων φύλλων με τη μέθοδο της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας χρησιμοποιείται εξαναγκασμένη ξήρανση του διαλύτη από το μείγμα χρώματος-ρητινών είτε με ζεστό αέρα μεγάλης ταχύτητας ή με υπέρυθρη ακτινοβολία.
Το χαρτί μετά περνά από ψυχρούς κυλίνδρους για να φθάσει στη συνήθη θερμοκρασία, ώστε να μην τυλιχτεί θερμό και κολλήσουν οι ρητίνες.
Ωστόσο, η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να δημιουργήσει καταστροφή του χαρτιού, κατσάρωμα, ζάρες στα πλαστικά φύλλα, κτλ.

## Slide 8: Φορείς μελανιών
Γενικά, ενώ υπάρχουν εντελώς τυποποιημένα μελάνια για γενική χρήση, υπάρχουν κι άλλα με κατάλληλη σύνθεση για ορισμένους τύπους εκτύπωσης, είδη χαρτιών και υλικών προς εκτύπωση και για κάλυψη ειδικών απαιτήσεων ανάλογα με το τελικό προϊόν. Υπάρχουν, επίσης, μελάνια διαφορετικών τύπων ανάλογα με τις εφαρμογές.

## Slide 9: Φορείς για υγρά μελάνια (1 από 2)
Τα υγρά μελάνια για εφαρμογές στην εύκαμπτη συσκευασία πρέπει να εξετάζονται ως προς το χρόνο ξήρανσης επάνω στα εκτυπωμένα φύλλα, μαζί με την ευκαμψία και την πρόσφυση ακόμη και σε μη πορώδη υλικά.
Οι κύριες διαφορές μεταξύ των φορέων για διάφορα υγρά μελάνια είναι στην επιλογή ρητινών και κατά συνέπεια, στον τύπο του διαλύτη που χρειάζεται για να τις διαλύσει.
Επειδή δίνεται μεγάλη σημασία στις ιδιότητες του υλικού κατά την τελική χρήση, το συνδετικό υλικό ή η ίδια η ρητίνη, παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη διασπορά του χρώματος μέσα στο μελάνι και πρέπει να μπορεί να συνεργάζονται με το χρώμα.

## Slide 10: Φορείς για υγρά μελάνια (2 από 2)
Σπουδαίο ρόλο για την επιλογή του διαλύτη παίζουν:
Η ταχύτητα έκλυσης του διαλύτη από το μελάνι,
Οι ιδιότητες της εκτύπωσης, και
Η συγκόλληση του φιλμ του μελανιού επάνω στο υλικό που τυπώθηκε.

## Slide 11: Πλαστικοποιητές
Οι πλαστικοποιητές πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με τις επιλεγμένες ρητίνες και πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητική ποσότητα, ώστε να παρέχεται ευκαμψία χωρίς όμως να μαλακώνει το φιλμ και να σταματάει τη μηχανή.
Παραδείγματα πλαστικοποιητών είναι ο φθαλικός διβουτυλεστέρας, ο φθαλικός διοκτυλεστέρας, ο φωσφορικός τρικρεζυλεστέρας, κτλ.
10

## Slide 12: Συνδυασμοί ρητίνης-διαλύτη για υγρά μελάνια (1 από 3)
Κάποιοι συνδυασμοί ρητίνης-διαλύτη που χρησιμοποιούνται για τα υγρά μελάνια είναι οι παρακάτω:
Νιτροκυτταρίνη διαλυμένη σε αιθανόλη και οξικό αιθυλεστέρα. Ο συνδυασμός χρησιμοποιείται για εκτύπωση σελοφάν πολυεστέρα, κατεργασμένα φιλμ πολυολεφίνης και φύλλων αλουμινίου. Δημιουργεί ένα άοσμο φιλμ μελανιού, που είναι κατάλληλο για τη συσκευασία τροφίμων.

## Slide 13: Συνδυασμοί ρητίνης-διαλύτη για υγρά μελάνια (2 από 3)
Πολυαμίδιο σε αιθανόλη/οξικό αιθυλεστέρα. Χρησιμοποιείται σε φύλλα συσκευασίας από κατεργασμένη πολυολεφίνη και διαθέτει υψηλή συνδετική ικανότητα, μεγάλη στιλπνότητα, αντοχή στα λίπη και στη φθορά. Επίσης έχει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με νιτροκυτταρίνη για να αντέχει στη θερμότητα. Αυτές οι συνταγές φορέων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και στο ψήσιμο.

## Slide 14: Συνδυασμοί ρητίνης-διαλύτη για υγρά μελάνια (3 από 3)
Ακρυλικά συμπολυμερή σε αιθανόλη και οξικό αιθυλεστέρα. Τροποποιημένα με άλλες ρητίνες, όπως με νιτροκυτταρίνη έχουν καλή αντίσταση στη θερμοκρασία, στιλπνότητα, αντίσταση στα λιπαρά υλικά και πρόσφυση σε φύλλα συσκευασίας από πολυολεφίνες.
Ακρυλικές ρητίνες με υδατική βάση. Τα υδατικά ακρυλικά συμπολυμερή αντικαθιστούν τις παραδοσιακές ρητίνες μηλικού οξέος που διαλύονται σε αλκαλικά διαλύματα και έχουν καλύτερες ιδιότητες ως προς τη στιλπνότητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε κουτιά, χαρτοσακούλες και σάκους.

## Slide 15: Φορείς για μελάνια «πάστα»
Οι φορείς για ξήρανση με οξείδωση στο μελάνι της offset και της υψιτυπίας δεν περιέχουν μόνο ρητίνες και διαλύτες, αλλά και έλαια κι έναν αριθμό προσθέτων που σχετίζονται με την ανάγκη ελέγχου των ρεολογικών ιδιοτήτων των μελανιών και την επιτάχυνση της ξήρανσης του μελανιού μέχρι να σχηματιστεί ένα σκληρό και στιλπνό φιλμ.

## Slide 16: Σύνθεση του φορέα μελανιού
Υπενθυμίζεται ότι ο φορέας ενός μελανιoύ μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε, αλλά όχι και όλα τα ακόλουθα συστατικά ανάλογα με το μηχανισμό ξήρανσής του:
Ρητίνες,
Διαλύτες,
Έλαια,
Πρόσθετα, όπως :
Πλαστικοποιητές,
Καταλύτες ξήρανσης κτλ.
Φωτοεκκινητές (για ξήρανση με UV).

## Slide 17: Ρητίνες
Τα είδη των ρητινών που διατίθενται για τη βιομηχανία μελανιών είναι πάρα πολλά. Εκτός από τις φυσικές ρητίνες υπάρχουν και πολλές συνθετικές ρητίνες.
Οι ρητίνες, γενικά, χαρακτηρίζονται ως μη κρυσταλλικά υλικά, σκληρά ή ρευστά με μεγάλο μοριακό βάρος.
Στα μελάνια εκτύπωσης εξασφαλίζουν σκληρότητα, καλή πρόσφυση, στιλπνότητα και ευκαμψία στο στεγνό στρώμα, αλλά αποτελούν και συνδετικό των κόκκων του χρώματος.
16

## Slide 18: Φυσικές ρητίνες
Οι ρητίνες που υπάρχουν στη φύση προέρχονται κυρίως από φυτά, όπως το ρετσίνι του πεύκου.
Το Shellac (γομμαλάκκα) παράγεται σε δέντρα από έντομα.
17

## Slide 19: Ρετσίνι του πεύκου - αβιετικό οξύ
Το ρετσίνι προέρχεται από τα πεύκα και χρησιμοποιείται σε λάκκες αλκοολικής βάσης, σε συνδυασμό με έλαια για την βελτίωση της σύνδεσης του χρώματος σε μη ξηραινόμενα μελάνια εφημερίδων.
Επίσης, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κοβάλτιο, τον μόλυβδο ή το μαγγάνιο (άλατα), που σαν καταλύτες οξείδωσης χρησιμοποιούνται σε μελάνια «πάστα».
Το ρετσίνι του πεύκου περιέχει κυρίως (περίπου 90%) αβιετικό οξύ και χρησιμοποιείται πολύ σαν πρώτη ύλη μετά από τροποποίησή του για παραγωγή άλλων προϊόντων. Λόγω του καρβοξυλίου που περιέχει, ενώνεται με άλλα μόρια, για παράδειγμα με τη γλυκερίνη με την οποία παράγει εστέρες. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η ρητίνη χρησιμοποιείται συνήθως σε φορείς των μελανιών σε πάστα.
18

## Slide 20: Εστέρας του πενταερυθρίτη
Ο εστέρας του πενταερυθρίτη παράγεται με την αντίδραση του αβιετικού οξέος με τον πενταερυθρίτη, που είναι μια τετρατομική αλκοόλη.
Αν και αυτή η ρητίνη είναι πολύ ακριβή, προτιμάται διότι επιτρέπει τη γρήγορη έκλυση του διαλύτη και έτσι η ξήρανση του μελανιού είναι πιο γρήγορη, ενώ παρουσιάζει και μεγάλη αντίσταση στα αλκάλια και την υγρασία.
19

## Slide 21: Συνθετικές ρητίνες
Μεγάλος αριθμός αλκοολών και οργανικών οξέων μπορούν να αντιδράσουν με συμπύκνωση (αφαίρεση μορίων νερού), οπότε σχηματίζουν εστέρες κατάλληλους για την παραγωγή μελανιών.
Στις ρητίνες αυτές υπάγονται οι φυσικές και οι τροποποιημένες φαινολικές και αλκυδικές ρητίνες.
Ακόμη υπάρχουν πολλές πολυμερείς και συμπολυμερείς ρητίνες, όπως τα θερμοπλαστικά πολυστυρένια και οι θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες, που βασίζονται στην αντίδραση ουρίας-φορμαλδεϋδης και μελαμίνης-φορμαλδεύδης για συστήματα που σκληραίνουν με ανάμιξη δύο συστατικών.
20

## Slide 22: Έλαια
Τα έλαια μπορεί να είναι ζωικής, φυτικής ή ορυκτής προέλευσης και παίζουν σπουδαίο ρόλο στη σύνθεση των μελανιών και βερνικιών εκτύπωσης.

## Slide 23: Κατηγορίες ελαίων
Τα έλαια ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:
Στα ξηραινόμενα,
Στα ημιξηραινόμενα και
Στα μη ξηραινόμενα.

## Slide 24: Ξηραινόμενα έλαια (1 από 2)
Τα ξηραινόμενα έλαια είναι συνήθως φυτικά έλαια, που λαμβάνονται από σπέρματα διαφόρων φυτών.
Αποτελούνται από μίγματα γλυκεριδίων και τριγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων. Ένα τέτοιο μίγμα μπορεί να περιέχει μια σειρά από λιπαρά οξέα, μερικά από τα οποία μπορεί να είναι πλήρως κορεσμένα, δηλαδή χωρίς διπλούς δεσμούς στην αλυσίδα του άνθρακα του μορίου τους, ενώ άλλα είναι ακόρεστα, δηλαδή περιέχουν έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς.

## Slide 25: Ξηραινόμενα έλαια (2 από 2)
Υπενθυμίζεται ότι:
Όταν διπλοί δεσμοί συνδέονται με γειτονικούς απλούς εναλλάξ δεσμούς (-CH=CH-CH=CH-) λέγονται συζυγιακοί διπλοί δεσμοί.

## Slide 26: Η διαδικασία ξήρανσης (1 από 2)
Η διαδικασία ξήρανσης περιλαμβάνει απορρόφηση οξυγόνου από την ατμόσφαιρα μεταξύ των διπλών δεσμών γειτονικών μορίων και σύνδεση αυτών των μορίων υδρογονανθράκων. Όταν ολοκληρωθεί ο οξειδωτικός πολυμερισμός, σχηματίζεται ένα σκληρό, εύκαμπτο φιλμ.
Η ικανότητα των ελαίων να ξηραίνονται εξαρτάται από τον αριθμό των ακόρεστων ομάδων των λιπαρών οξέων που περιλαμβάνουν. Τα συστατικά των κορεσμένων λιπαρών οξέων (όπως το παλμιτικό και το στεατικό) δε συμμετέχουν στην ξήρανση με οξειδωτικό πολυμερισμό.

## Slide 27: Η διαδικασία ξήρανσης (2 από 2)
Τα έλαια που ξηραίνονται με οξειδωτικό πολυμερισμό είναι τα ακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το λινελαϊκό και το λινολενικό οξύ. Κατά συνέπεια, η φύση των λιπαρών οξέων και οι αναλογίες τους μέσα στα φυτικά έλαια καθορίζουν την ικανότητά τους να ξηραίνονται.
Τα γλυκερίδια που σχηματίζουν τα έλαια, λίπη και κεριά είναι χημικές ενώσεις (εστέρες) της γλυκερίνης και διαφόρων οργανικών λιπαρών οξέων.

## Slide 28: Η γλυκερίνη
Η γλυκερίνη είναι μια αλκοόλη που το μόριό της περιλαμβάνει τρία υδροξύλια (τριόλη) :

## Slide 29: Η αντίδραση εστεροποίησης
Κατά την αντίδραση εστεροποίησης, αλκοόλη και λιπαρό οξύ σχηματίζουν έναν εστέρα (γλυκερίδιο στην περίπτωση της επόμενης αντίδρασης) με συμπύκνωση (δηλαδή με αφαίρεση ενός μορίου νερού) .

## Slide 30: Τριστεαρίνη
Η εστεροποίηση τριών ίδιων μορίων οξέος με την γλυκερίνη δίνει ένα τριγλυκερίδιο, που λέγεται τριστεαρίνη.

## Slide 31: Μικτά γλυκερίδια
Στη φύση υπάρχουν πιο σύνθετα, μικτά γλυκερίδια με αλυσίδες λιπαρών οξέων διαφορετικού μήκους και βαθμό κορεσμού στα μόρια των οξέων.
Παράδειγμα ενός ακόρεστου τριγλυκεριδίου: α-παλμιτο-α, β- διολεϊνη:

## Slide 32: Έλαια και λίπη
Τα έλαια, που είναι σε ρευστή μορφή στη θερμοκρασία δωματίου, περιέχουν μεγάλο αριθμό ακόρεστων οξέων, ενώ αντίθετα τα λίπη είναι στερεά σε συνήθη θερμοκρασία.
Τα οξέα περιέχουν σχεδόν αποκλειστικά ευθεία ανθρακική αλυσίδα και σχεδόν πάντα έχουν άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα.

## Slide 33: Παραδείγματα
Τα κύρια κορεσμένα οργανικά οξέα είναι το δαφνικό, το μυριστικό, το παλμιτικό και το στεατικό.
Τα κύρια ακόρεστα είναι το ελαϊκό, το λινελαϊκό και το λινολενικό.
Ελαϊκό οξύ CH3(CH2) 7CH = CH(CH3) 7CΟ2H (ένας διπλός δεσμός).
Λινελαϊκό οξύ CH3(CH2) 4CH=CHCH2CH=CH(CH2) 7CΟ2H (δύο μεμονωμένοι διπλοί δεσμοί).
Λινολενικό οξύ CH3CH2CH = CHCH2CH = CHCH2CH =CH(CH2) 7-CΟ2H (τρεις μεμονωμένοι διπλοί δεσμοί).

## Slide 34: Λινέλαιο
Το πιο σπουδαίο από τα ξηραινόμενα έλαια είναι το λινέλαιο που λαμβάνεται από τα σπέρματα του λιναριού.
Περιέχει ένα μείγμα εστέρων της γλυκερίνης με τα οργανικά οξέα λινελαϊκό και λινολενικό, με το πρώτο σε μεγαλύτερη αναλογία.
Με εξαίρεση το λινέλαιο, τα φυτικά έλαια συνήθως χρησιμοποιούνται μετά από τροποποίηση ή κάποια άλλη κατεργασία. Με θέρμανση μπορούν να παράγουν βερνίκια ή σταθερά έλαια.

## Slide 35: Οξειδωτικός πολυμερισμός
Ένα λεπτό στρώμα λινέλαιου χωρίς στεγνωτικό (καταλύτη οξείδωσης) χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα για να πολυμεριστεί στη συνήθη θερμοκρασία.
Αν θερμανθεί σχηματίζει βερνίκι κι αν η κατεργασία αυτή συνοδεύεται από οξυγόνο (παροχή αέρα), συμβαίνει οξειδωτικός πολυμερισμός των ακόρεστων γλυκεριδίων.
Όσο περισσότερο θερμαίνεται αυτό το λάδι, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός πολυμερισμού του, μέχρι που τελικά θα αποκτήσει δομή πηκτής από τρισδιάστατα πολυμερισμένα μόρια, οπότε και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον ως φορέας σε μελάνια, διότι θα έχει ήδη ξηρανθεί.

## Slide 36: Βερνίκια από φυτικά έλαια
Τα βερνίκια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη διαβροχή των κόκκων του χρώματος και τη διασπορά του χρώματος κατά την παρασκευή μελανιών.
Τα βερνίκια που παράγονται με θέρμανση ελαίων αποτελούν κι ένα μέσο για την αύξηση του ιξώδους, χωρίς να προστεθεί περισσότερο στερεό πρόσθετο και είναι επίσης ένα μέσον ρύθμισης της εκτυπωτικής ικανότητας των μελανιών.
Τέλος, σε συνδυασμό με τις ρητίνες συνδέουν και «κολλούν» τη σκόνη του χρώματος στην επιφάνεια του εντύπου.

## Slide 37: Έλαιο κινεζόδενδρου και έλαιο oiticicα
Άλλα παραδείγματα φυτικών ξηραινομένων ελαίων είναι το έλαιο του κινεζοδένδρου και το έλαιο oiticica.

## Slide 38: Έλαιο κινεζόδενδρου (1 από 2)
Εξάγεται από τους καρπούς του κινεζόδενδρου και περιέχει τριγλυκερίδια λινολενικού οξέος που έχει τρεις συζυγείς διπλούς δεσμούς και έχει μεγάλη δραστικότητα στον πολυμερισμό:
CH3(CH2) 3CH = CH-CH = CH-CH = CH(CH2) 7COOH
Περιέχει περίπου κατά 80% λινολενικό γλυκερινεστέρα και κατά 20% ελαϊκό γλυκερινεστέρα.
Το έλαιο του κινεζόδενδρου δίνει σκληρό, γυαλιστερό φιλμ που ξηραίνεται γρήγορα.

## Slide 39: Έλαιο κινεζόδενδρου (2 από 2)
Σε συνδυασμό με φαινολικές ή αλκυδικές ρητίνες δίνει φιλμ μελανιού με μεγάλη αντοχή στην τριβή, στην υγρασία, στα αλκάλια, στο σαπούνι και βρίσκει εφαρμογές στα λιθογραφικά μελάνια, για συσκευασίες σαπουνιών και απορρυπαντικών (είναι αλκαλικά) και δίνουν γυαλιστερή επιφάνεια όταν τυπώνεται επάνω από έντυπα σαν βερνίκι.
Βρίσκει εφαρμογή και στην εκτύπωση μεταλλικών μελανιών.

## Slide 40: Έλαιο oiticicα (1 από 2)
Το έλαιο oiticica προέρχεται από τους καρπούς της Licania rigida και περιλαμβάνει λιπαρό οξύ το d-λικανικό οξύ που διαθέτει τρεις συζυγείς διπλούς δεσμούς αλλά και μια κετονομάδα (-C=O):

## Slide 41: Έλαιο oiticicα (2 από 2)
Τα βερνίκια από το έλαιο oiticica στεγνώνουν γρήγορα και δίνουν φιλμ μεγάλης στιλπνότητας, με καλή πρόσφυση, αντοχή στη τριβή, αντίσταση στο νερό και τα αλκάλια.
Στα λιθογραφικά μελάνια δημιουργούν ένα σκληρό φιλμ, ανθεκτικό στην τριβή χωρίς υγρασία σε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως πλαστικά και μεταλλικά φύλλα.

## Slide 42: Ημιξηραινόμενα φυτικά έλαια (1 από 2)
Στα ημιξηραινόμενα έλαια περιλαμβάνονται το ηλιέλαιο και το σογιέλαιο, που είναι το πιο σημαντικό για τα μελάνια.
Το σογιέλαιο περιέχει λινελαϊκό οξύ και ελαϊκό οξύ σε μεγάλη αναλογία. Το πρώτο έχει μεμονωμένους διπλούς δεσμούς, ενώ το δεύτερο έναν διπλό δεσμό. Έτσι, δεν αντιδρούν σχεδόν καθόλου με το οξυγόνο και ο πολυμερισμός τους είναι αργός.

## Slide 43: Ημιξηραινόμενα φυτικά έλαια (2 από 2)
Τα ημιξηραινόμενα έλαια συνήθως αντιδρούν με ρητίνες, όπως ρητίνες αλκυδίων και σχηματίζουν πιο εύκαμπτα φιλμ από αυτά των μη τροποποιημένων ξηραινόμενων ελαίων.
Οι εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης που έχουν, τα καθιστούν χρήσιμα βερνίκια για εκτύπωση επάνω σε χαρτί φύλλα και σε ταινία, καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες με τη μέθοδο offset.

## Slide 44: Καταλύτες ξήρανσης (1 από 5)
Η ξήρανση των μελανιών με πολυμερισμό είναι πολύ αργή, μόνο με την παρουσία του οξυγόνου, οπότε χρειάζεται τουλάχιστον μια εβδομάδα ή περισσότερο για να ξηρανθεί ένα λεπτό στρώμα προς σκληρό φιλμ.
Προκειμένου να επιταχυνθεί ο πολυμερισμός, πρέπει να προστεθούν καταλύτες ξήρανσης μέσα στο φορέα του μελανιού, για να ελαττωθεί ο χρόνος ξήρανσης σε μερικές ώρες.
Αυτοί οι καταλύτες έχουν τη μορφή ανόργανων αλάτων ή οργανικών (σάπωνες) και χρησιμοποιούνται σαν διαλύματα ή σαν πάστες.

## Slide 45: Καταλύτες ξήρανσης (2 από 5)
Οι καταλύτες αυτοί είναι ελαιοδιαλυτοί σάπωνες που παρασκευάζονται με μετατροπή οργανικών οξέων σε άλατά τους με βαρέα μέταλλα ή σάπωνες που έπειτα διαλύονται σε έλαια για να δώσουν μίγμα που εύκολα διασπείρεται μέσα στο μελάνι.
Για την παρασκευή αυτών των καταλυτών χρειάζονται λιπαρά οξέα μεγάλου μήκους αλυσίδας, όπως το λινελαϊκό και το λινολενικό που βρίσκονται στο λινέλαιο, το καπρυλικό οξύ και τα ναφθενικά οξέα. Αυτά τα οξέα αντιδρούν έπειτα με άλατα μετάλλων (συνήθως μετάλλων μετάπτωσης π.χ. μαγγανίου και κοβαλτίου), οπότε λαμβάνονται άλατα οργανικά βαρέων μετάλλων όπως λινελαϊκό κοβάλτιο που αναμιγνύεται με το λινέλαιο.

## Slide 46: Καταλύτες ξήρανσης (3 από 5)
Το αποτέλεσμα της κατάλυσης με ρευστούς καταλύτες στην ταχύτητα αντίδρασης εξαρτάται από τη συγκέντρωση που αυτοί χρησιμοποιούνται και από το μέταλλο που επιλέγεται για τη σύνθεση των λιπαρών αλάτων. Το κοβάλτιο προκαλεί πιο γρήγορη ξήρανση και ακολουθεί το μαγγάνιο, το δημήτριο, ζιρκόνιο και το λίθιο.
Συχνά χρησιμοποιούνται μίγματα αυτών των αλάτων και με συνδυασμούς επιτυγχάνονται οι επιθυμητές ιδιότητες των καταλυτών.

## Slide 47: Καταλύτες ξήρανσης (4 από 5)
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την επίδραση της συγκέντρωσης του καταλύτη κοβάλτιο στο χρόνο ξήρανσης. Η πιο αποτελεσματική επίδραση είναι στη συγκέντρωση περίπου 0,20%
t (h)
Συγκέντρωση καταλύτη κοβάλτιο (%)

## Slide 48: Καταλύτες ξήρανσης (5 από 5)
Οι ρευστοί καταλύτες δίνουν γρήγορη αντίδραση για μερικές εφαρμογές για στιγμιαίες εκτυπώσεις πολυχρωμίας, σε εκτυπωτικές μηχανές διχρωμίας.
Σε εφαρμογές που χρειάζονται αργή ξήρανση χρησιμοποιούνται καταλύτες σε μορφή πάστας. Αυτοί παρασκευάζονται με άλεση ανόργανων αλάτων, όπως βορικού μαγγανίου μέσα σε βερνίκι από λινέλαιο.

## Slide 49: Μη ξηραινόμενα έλαια (1 από 2)
Τα μη ξηραινόμενα φυτικά έλαια βρίσκουν εφαρμογή σαν πλαστικοποιητές για να αυξήσουν την ευκαμψία των βερνικιών αλκυδίων που εκτυπώνονται επάνω σε φύλλα.
Μη ξηραινόμενα έλαια είναι τα ορυκτέλαια, που προέρχονται από τα υψηλού σημείου βρασμού κλάσματα απόσταξης του πετρελαίου (>360 C), όπως της Βόρειας Θάλασσας, που περιέχουν κορεσμένους υδρογονάνθρακες μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας και αρωματικές ενώσεις.

## Slide 50: Μη ξηραινόμενα έλαια (2 από 2)
Η κύρια χρήση τους αφορά την παραγωγή οικονομικών μελανιών για εκτύπωση εφημερίδων, σε χαρτί, σε ταινία από καρούλι με τη μέθοδο offset, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του με το μαύρο χρώμα του άνθρακα ή μαζί με ρητίνη πεύκου ή ρητίνες υδρογονανθράκων για την ελάττωση της αφαίρεσης του χρώματος με τριβή (δηλαδή το γνωστό μουτζούρωμα χεριών από εφημερίδες).
Ωστόσο, εάν το μαύρο του άνθρακα αναμειχθεί μόνο με ορυκτέλαιο, το μελάνι δε θα στεγνώσει ποτέ !!!

## Slide 51: Φορείς για UV ακτινοβολία (1 από 2)
Τα μελάνια και τα βερνίκια που σκληραίνουν με UV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εφαρμογές των εκτυπώσεων.
Τα πρώτα χρησιμοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1960 και χρησιμοποιήθηκαν ιδίως για εκτυπώσεις λιθογραφίας σε μη απορροφητικές επιφάνειες φύλλων συσκευασίας, όπως πλαστικά και μεταλλικά φύλλα για κονσέρβες.
Η χρήση τους τώρα έχει εξαπλωθεί σε όλες τις μεθόδους εκτύπωσης και οι πρόσφατες εφαρμογές περιλαμβάνουν μελάνια μεταξοτυπίας που ξηραίνονται με UV ακτινοβολία.

## Slide 52: Φορείς για UV ακτινοβολία (2 από 2)
Τα συγκεκριμένα μελάνια σκληραίνουν στιγμιαία με υπεριώδη ακτινοβολία με απορρόφηση φωτονίων μεγάλης ενέργειας από κατάλληλη φωτεινή πηγή (υπεριώδους ακτινοβολίας) και αντιδρούν χημικά σχηματίζοντας σκληρά φιλμ.
Δεν περιέχουν τα παραδοσιακά έλαια, διαλύτες και ρητίνες και ο μηχανισμός ξήρανσής τους είναι αποκλειστικά φωτοχημικός (φωτοπολυμερισμός).
Επειδή δεν περιέχουν διαλύτες που οι ατμοί τους θα μόλυναν το περιβάλλον, αυτά τα συστήματα θεωρούνται πιο φιλικά στο περιβάλλον. Γενικότερα, μειώνουν τα προβλήματα ξήρανσης που σχετίζονται με τους συμβατικούς φορείς μελανιών.

## Slide 53: Φωτοεκκινητές
Οι φορείς μελανιών που σκληραίνουν με UV, συνήθως περιέχουν ένα ακόρεστο προπολυμερές και μονομερή απλής και πολλαπλής δράσης που συνδέονται κατά την έκθεσή τους στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητος ένας καταλύτης φωτοεκκίνησης (φωτοεκκινητής), ο οποίος απορροφά ενέργεια και αποικοδομείται δίνοντας ελεύθερες ρίζες, που προκαλούν την αντίδραση του πολυμερισμού.

## Slide 54: Προπολυμερή- μονομερή
Τα υγρά προπολυμερή και μονομερή επιδρούν στη ταχύτητα σκλήρυνσης του συστήματος και επίσης ρυθμίζουν το ιξώδες των μελανιών καθόσον τα μελάνια αυτά δεν περιέχουν παραδοσιακά διαλυτικά.
Σημειώνεται ότι η προσθήκη διαλυτών σε μελάνι, που σκληραίνει με UV ακτινοβολία για την ρύθμιση της ροής του, θα έχει ανεπιθύμητη επίδραση στο χρόνο ξήρανσης.

## Slide 55: Αφρισμός
Τα μελάνια που σκληραίνουν με UV στην μέθοδο offset είναι ιδιαίτερα ευπαθή στον αφρισμό και κατά συνέπεια βάφουν την επιφάνεια χωρίς «εικόνα». Ως αιτία θεωρείται η παρουσία πολικών μορίων μικρού μοριακού βάρους στο φορέα που σχηματίζουν γαλάκτωμα με το νερό.
Σημειώνεται ότι η γαλακτωματοποίηση είναι επιθυμητή μόνο σε κάποιο μικρό βαθμό, προκειμένου να ψύχεται το μελάνι, ενώ η αυξημένη γαλακτωματοποίηση είναι ανεπιθύμητη γιατί προκαλεί αφρισμό.
Το φαινόμενο του αφρισμού μπορεί να ελεγχθεί μέχρις ενός σημείου με προσεκτική επιλογή του χρώματος, καθόσον υδρόφοβα χρώματα (αυτά που απωθούν το νερό), συνήθως μειώνουν τη γαλακτωματοποίηση.

## Slide 56: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991 .
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 57: Τέλος Ενότητας

## Slide 58: Σημειώματα

## Slide 59: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 4: Φορείς μελανιών εκτύπωσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 60: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 61: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 62: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 63: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.