## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 6: Χρώμα και χημική δομή χρωστικών υλών
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην εμφάνιση χρώματος και στην χημική δομή των χρωστικών υλών.

## Slide 3: Χρωστικές
Ο χρωματισμός των υλικών, των τροφίμων και των φαρμάκων επιτυγχάνεται με τη χρήση των έγχρωμων ουσιών (ανόργανων και οργανικών).
Οι χρωστικές, που κυκλοφορούν στο εμπόριο, παρασκευάζονται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες που παράγουν φάρμακα και άλλες οργανικές ενώσεις και περιλαμβάνονται σε ένα πεντάτομο βιβλίο, με το γενικό τίτλο Color Index.
“Indian pigments”, από Luigi Chiesa διαθέσιμο με άδεια CC από 2.0

## Slide 4: Εφαρμογές των χρωστικών
Από το 1856, οπότε ο Perkin ανακάλυψε την Μωβεϊνη, άρχισε να αναπτύσσεται η βιομηχανική παρασκευή συνθετικών οργανικών ενώσεων, που στην αρχή προορίζονταν κυρίως για την βαφή των υφανσίμων ινών.
Ορισμένες απ' αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την βαφή κι άλλων υλών, όπως χαρτιού, δέρματος, γούνας, τροφίμων, πλαστικών, βερνικιών, λακκών, τυπογραφικών μελανιών, φαρμάκων κλπ.
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα άρχισαν να παρασκευάζονται προϊόντα, ειδικά για χρώση βερνικιών, τυπογραφικών μελανιών κλπ.
3

## Slide 5: Χρήσεις χρωστικών
Πιο συγκεκριμένα, οι χρωστικές χρησιμοποιούνται για την βαφή των υφανσίμων ινών, το χρωματισμό των υλικών, εφαρμόζονται στα μελάνια εκτυπώσεων (printing inks), σε Τεχνολογίες αιχμής (Laser), στην ηλεκτρονική (για οθόνες υγρών κρυστάλλων - LCD), σε μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (CD), σε φωτοαγωγούς και σε μη γραμμικά οπτικά κτλ.
“Dyeing British Library Royal MS 15.E.iii, f. 269 1482”, από Il Dottore διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Coherent 899 dye laser”, από Hankwang διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 6: Πού οφείλεται το χρώμα που βλέπουμε;
Το φως και το χρώμα που είναι ορατό και αντιληπτό από τον άνθρωπο αντιστοιχεί μόνο σε ένα μικρό μέρος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, που βρίσκεται στην περιοχή 400-750 nm.

## Slide 7: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκη κύματος 120-190 nm (εγγύς υπεριώδης), 190-400 nm (υπεριώδης), και με μήκη κύματος πάνω από 700 nm (υπέρυθρη) δεν είναι ορατή από τον άνθρωπο.
“Spectre visible light el”, από 84user διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 8: Φάσμα ορατού φωτός
Ανακλώμενο Χρώμα | Περιοχή μήκους κύματος σε nm | Απορροφούμενο χρώμα
Ιώδες | 400-435 | Κιτρινοπράσινο
Κυανό | 435-480 | Κίτρινο
Κυανοπράσινο | 480-490 | Πορτοκαλί
Πράσινο | 490-560 | Ερυθρό
Κιτρινοπράσινο | 560-580 | Ιώδες
Κίτρινο | 580-595 | Κυανό
Πορτοκαλί | 595-605 | Κυανοπράσινο
Ερυθρό | 605-750 | Πράσινο

## Slide 9: Πηγές φωτός
Η σχετική ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε μήκος κύματος στην ορατή περιοχή, διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την πηγή.
Φυσική πηγή φωτός είναι ο ήλιος.
Όλες οι άλλες πηγές φωτός, που χρησιμοποιούνται, όπως οι λάμπες πυρακτώσεως, οι λάμπες φθορίου, Laser κτλ. είναι τεχνητές.
“Nile red 01”, από Kuebi διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 10: Το αίσθημα του χρώματος
Το αίσθημα του χρώματος προκαλείται στον άνθρωπο, όταν στον μάτι του φθάνει ένας ορισμένος συνδυασμός φωτεινής ακτινοβολίας με μήκη κύματος, που βρίσκονται στην ορατή περιοχή.
“Psychophysical”, από Vanessaezekowitz διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 11: Φωτεινή ακτινοβολία και ανθρώπινο μάτι
Το αίσθημα του χρώματος εξαρτάται:
Από τη μορφή του φάσματος της ακτινοβολίας, που εκπέμπει η φωτεινή πηγή προς το αντικείμενο,
Από την μεταβολή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας εξαιτίας της εκλεκτικής απορρόφησης από το αντικείμενο διαφόρων μηκών κύματος, κτλ.
Από την περιοχή, όπου είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο μάτι.
“Nile red 01”, από Kuebi διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 12: Εμφάνιση χρώματος (1 από 2)
Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνιση χρώματος εξαρτάται από την ικανότητα της χρωστικής να απορροφά εκλεκτικά ακτινοβολίες ορισμένων μηκών κύματος του ορατού φάσματος.
Όταν όλες οι προσπίπτουσες ακτίνες ανακλώνται το αντικείμενο εμφανίζεται λευκό, ενώ όταν όλες απορροφώνται εμφανίζεται μαύρο.

## Slide 13: Εμφάνιση χρώματος (2 από 2)
Όταν ηλιακό φως προσπίπτει σε έγχρωμο υλικό, τότε ακτινοβολίες ορισμένου μήκους κύματος απορροφώνται, ενώ οι υπόλοιπες παθαίνουν διάχυση και ανάκλαση ή διέρχονται μέσα από το αντικείμενο και φθάνοντας στο ανθρώπινο μάτι προκαλούν το αίσθημα του συμπληρωματικού χρώματος εκείνων που απορροφήθηκαν.
Συμπληρωματικά λέγονται δυο χρώματα, που όταν αναμιχθούν δίνουν το λευκό.
“Color Perception”, από mitopencourseware διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 2.0

## Slide 14: Χρωστικές ύλες (1 από 2)
Χρωστικές ύλες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν όλες εκείνες οι ουσίες οι οποίες, όταν μεταφερθούν με κατάλληλο τρόπο σ' ένα υπόστρωμα, το χρωματίζουν.
Άλλοτε είναι διαλυτές στο μέσον εφαρμογής τους, κι άλλοτε αδιάλυτες (πιγμέντα).
“Pigment VS Dye”, από Raising Creativity διαθέσιμο με άδεια CC-ΒΥ

## Slide 15: Χρωστικές ύλες (2 από 2)
Όπως αναφέρθηκε, κάθε χρωστική μπορεί ν' απορροφήσει μόνο σε ορισμένες περιοχές της ορατής ακτινοβολίας. Αυτό εξαρτάται από την ενέργεια που έχει το μόριο στην σταθερή του κατάσταση, κάτι που καθορίζεται από το είδος των χημικών δεσμών και των ομάδων του.
“Simple reflectance”, από Phidauex διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 16: Η εξίσωση του Planck (1 από 2)

## Slide 17: Η εξίσωση του Planck (2 από 2)
Η ενέργεια που απορροφάται από ένα μόριο επιδρά στην περιστροφή του μορίου, ενισχύει την ενέργεια ταλάντωσης των ατόμων γύρω από μια μέση θέση ισορροπίας στα πολυπυρηνικά μόρια ή και διεγείρει τα ηλεκτρόνια σε υψηλότερες στάθμες.
Συνήθως μετατρέπεται σε θερμότητα μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

## Slide 18: Εμφάνιση χρώματος στις οργανικές ενώσεις (1 από 2)
Στις οργανικές ενώσεις η εμφάνιση του χρώματος οφείλεται στην παρουσία των π-ηλεκτρονίων (των ηλεκτρονίων των διπλών δεσμών στις ακόρεστες ενώσεις) που είναι πιο ευκίνητα, οπότε αρκεί ένα μικρότερο ποσό ενέργειας για να διεγερθούν (στο ορατό) σε σχέση με τα σ-ηλεκτρόνια (των ηλεκτρονίων των απλών δεσμών κορεσμένων ενώσεων).
Έτσι, για παράδειγμα, οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες απορροφούν στο εγγύς υπεριώδες, ενώσεις με ένα διπλό δεσμό στο υπεριώδες, ενώ ενώσεις με συζυγιακούς διπλούς δεσμούς στην ορατή περιοχή.

## Slide 19: Εμφάνιση χρώματος στις οργανικές ενώσεις (2 από 2)
Μάλιστα, όσο περισσότερους διπλούς δεσμούς έχει μια οργανική ένωση, τόσο ευκολότερα διεγείρονται τα π-ηλεκτρόνια και ιδιαίτερα, όταν οι διπλοί δεσμοί είναι συζυγιακοί.
“Beta-carotene-conjugation”, από Sirjasonr διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 20: Σύγχρονη ερμηνεία
Συμπερασματικά, η απορρόφηση του φωτός στην υπεριώδη και ορατή περιοχή οφείλεται στην αλληλεπίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας με ορισμένα ηλεκτρόνια του μορίου της χρωστικής.
Σε αυτή τη βάση, η ανάπτυξη της κβαντομηχανικής σε συνδυασμό με την θεωρία των μοριακών τροχιακών, μας οδήγησαν στην σύγχρονη ερμηνεία της σχέσης χρώματος και χημικής σύνταξης μιας οργανικής ένωσης.

## Slide 21: Σχέση χρώματος και χημικής δομής
Οι μελέτες της σχέσης μεταξύ χρώματος και χημικής σύνταξης των οργανικών ενώσεων άρχισαν τον προηγούμενο αιώνα.
Βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν να βρεθεί ένας τρόπος υπολογισμού του χρώματος ενός μορίου από την γνώση της σύνταξης του. Αυτό σήμερα μπορεί να γίνει με την βοήθεια προσεγγιστικών μεθόδων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αρχικά διατυπώθηκαν σχετικές απόψεις από τους Graebe και Lieberman (1868), τον Witt (1876), τον Νιετζκι (1888), τον Hewitt και αργότερα από τους Dilthey, Wizinger κλπ.

## Slide 22: Χρωμοφόρες ομάδες
Ο Witt θεωρείται ο πρώτος, που διατύπωσε την πιο ολοκληρωμένη θεωρία, που σε πολλά σημεία της ισχύει ακόμα και μετά την εμφάνιση της νεότερης κβαντομηχανικής θεωρίας.
Ο Witt είχε από την αρχή επισημάνει ότι ένα μόριο χρωστικής περιέχει έναν βενζολικό ή ναφθαλινικό πυρήνα με συνδεδεμένες ακόρεστες ομάδες του τύπου -Ν=Ο, -Ν=Ν-,
= C = Ο που ονόμασε χρωμοφόρες.
“RetinalCisandTrans”, από Palosirkka διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 23: Χρωμογόνο
Χρωμογόνο ονομάστηκε ο πυρήνας που φέρει τις χρωμοφόρες ομάδες.
Αυξόχρωμες ονομάστηκαν οι ομάδες (-ΝΗ2, -ΟΗ, και τα υποκατεστημένα παράγωγα τους) στα μόρια των χρωστικών. Αυτές, όπως και οι ομάδες -COOH και –SΟ3H, όταν υπάρχουν στο χρωμογόνο, αυξάνουν την ένταση του χρώματος ή και μετατοπίζουν την απορρόφηση σε μικρότερα ή μεγαλύτερα μήκη κύματος (υψοχρωμική – βαθυχρωμική μεταβολή).
Η χρωμοφόρα ομάδα του WITT θεωρείται γενικά υποκαταστάτης δέκτης e (-M), ενώ η αυξόχρωμη υποκαταστάτης δότης e (+M).

## Slide 24: Μεσομέρεια (1 από 3)
Μεσομέρεια ή συντονισμός εμφανίζεται σε μόρια που μπορούν να παρασταθούν με δυο ή περισσότερες ηλεκτρονιακές δομές, που είναι ενεργειακά ισοδύναμες.
“Benz3”, από Slashme διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 25: Μεσομέρεια (2 από 3)
Για παράδειγμα, η μετατόπιση της απορρόφησης σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (βαθυχρωμική μεταβολή) οφείλεται στην παρουσία ομάδων, που μπορούν να πάρουν μέρος στην μεσομέρεια κάποιου τμήματος του μορίου με συζυγιακούς διπλούς δεσμούς.
Ο αριθμός των δυνατών μεσομερών οριακών τύπων του μορίου αυξάνεται, όσο αυξάνει ο αριθμός των π- ηλεκτρονικών ζευγών και η πολικότητα του μορίου, εξ αιτίας της παρουσίας υποκαταστατών.
24
Notes: 24

## Slide 26: Μεσομέρεια (3 από 3)
Τελικά, όσο περισσότεροι είναι οι οριακοί τύποι, τόσο μικρότερο είναι το ποσό της ενέργειας που χρειάζεται για την μετάβαση από τον ένα τύπο στον άλλο, άρα τόσο μικρότερη είναι η ενέργεια διέγερσης, γεγονός που προκαλεί μετατόπιση της απορρόφησης σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (δηλαδή βαθυχρωμική μεταβολή).

## Slide 27: Εμφάνιση χρώματος στις ανόργανες ενώσεις
Η εμφάνιση χρώματος στις ανόργανες ενώσεις οφείλεται, επίσης, στη μεταβολή της ενεργειακής κατάστασης των ηλεκτρονίων τους.
Έτσι, ορισμένα ηλεκτρόνια των στοιχείων μετάπτωσης με την επίδραση συνδεδεμένων ομάδων, ιόντων ή μορίων είναι δυνατόν να απορροφήσουν φωτεινή ακτινοβολία του ορατού φωτός και να μεταπηδήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση.
Η περιοχή απορρόφησης για κάθε μέταλλο εξαρτάται από την φύση και τη θέση των συνδεδεμένων ομάδων, ιόντων ή μορίων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η απορρόφηση ενέργειας προκαλεί μεταφορά ηλεκτρονίων σθένους από ένα άτομο ή ιόν σε άλλο, όπως στο παράδειγμα: PbJ2→PbJ+J
Notes: Transition metals (στοιχεία μεταπτώσεως)

## Slide 28: Μέτρηση του χρώματος
Κατά την πρόσπτωση φωτεινής ακτινοβολίας μήκους κύματος λ και έντασης Ι0 (ή σωστότερα ισχύος Ρ0) σε χρωματισμένο αντικείμενο, ένα μέρος αυτής μπορεί να υποστεί ανάκλαση (IR), διάχυση (IS), απορρόφηση (IA) ή να διέλθει ανέπαφο (IΤ) έτσι ώστε να ισχύει η σχέση:
I0 = IR + IS + IA + IΤ

## Slide 29: Νόμος Lambert – Beer (1 από 3)
Οι μεταβολές της ενεργειακής κατανομής της φωτεινής ακτινοβολίας στις περιπτώσεις των έγχρωμων υλικών οφείλονται κυρίως στην απορρόφηση μέρους αυτής από τα μόρια των χρωστικών και διέπονται από το γενικό νόμο των Lambert – Beer.
Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία περάσει μέσα από μια έγχρωμη ουσία (δηλαδή ουσία που απορροφά), τότε ένα μέρος της απορροφάται, ενώ ένα άλλο διέρχεται μέσα από το σώμα.

## Slide 30: Νόμος Lambert – Beer (2 από 3)
Προσπίπτουσα ακτινοβολία
Εξερχόμενη ακτινοβολία
I0
I

## Slide 31: Νόμος Lambert – Beer (3 από 3)
Αν I0 η ένταση της προσπίπτουσας και Ι η ένταση της εξερχόμενης ακτινοβολίας, ισχύει ότι η απορρόφηση της ακτινοβολίας (Α) από ένα έγχρωμο σώμα ισούται με:
Α=log( I0/I)
και
A=log 1/T
όπου Τ η διαπερατότητα, καθώς ισχύει ότι T= I/I0 .
Πρακτικά, η απορρόφηση Α αντιστοιχεί στην αδιαφάνεια ή οπτική πυκνότητα του υλικού (D).

## Slide 32: Ο ρόλος του πιγμέντου
Οι μεταβολές της ενεργειακής κατανομής της φωτεινής ακτινοβολίας μέσα από ένα έγχρωμο επίστρωμα με καλυπτική ικανότητα οφείλονται στον συνδυασμό της απορρόφησης και της διάχυσης προς διάφορες κατευθύνσεις της ακτινοβολίας αυτής, από κάθε ξεχωριστό σωματίδιο του πιγμέντου.
“Simple reflectance”, από Phidauex διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 33: Χημική και φυσική δομή
Η ικανότητα του πιγμέντου να απορροφά τη φωτεινή ακτινοβολία εξαρτάται από την χημική του φύση, αλλά η ικανότητα του να την διαχέει προς διάφορες κατευθύνσεις εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες που μερικές φορές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι.
Έτσι, η φυσική κατάσταση του πιγμέντου, δηλαδή η κρυσταλλική μορφή του, το μέγεθος και το σχήμα των σωματιδίων, ο βαθμός διασποράς τους κλπ ασκεί σημαντική επίδραση.

## Slide 34: Kubelka – Munk (1 από 3)
Οι Kubelka και Munk, μελέτησαν τις οπτικές ιδιότητες των στερεών σε κατάσταση διασποράς και διατύπωσαν μια μαθηματική σχέση μεταξύ της ανάκλασης του φωτός από ένα επίστρωμα που περιέχει πιγμέντα και των συντελεστών απορρόφησης και διάχυσης του πιγμέντου.

## Slide 35: Kubelka – Munk (2 από 3)
Πραγματοποίησαν μια μαθηματική ανάλυση πάνω σε απλό μοντέλο:
Θεώρησαν ότι το επίστρωμα περιέχει σε ομογενή διασπορά εξαιρετικά λεπτά σωματίδια του πιγμέντου και ότι οι μεταβολές, που παθαίνει το φως όταν περάσει μέσα από πολύ λεπτές διαδοχικές στοιβάδες του επιστρώματος, είναι παρόμοιες με αυτές που συμβαίνουν στα διαλύματα των χρωστικών, με μόνη διαφορά, ότι το φως παράλληλα με την απορρόφηση παθαίνει επίσης διάχυση και ανάκλαση.

## Slide 36: Kubelka – Munk (3 από 3)

## Slide 37: Διάγραμμα ανάκλασης
Διαγράμματα % ανάκλασης δυο μπλε δειγμάτων σε συνάρτηση με το μήκος κύματος του φωτός.
100
80
60
40
20
0
400
500
600
700
Μήκος κύματος / nm
Ανάκλαση %

## Slide 38: Καθορισμός απόχρωσης (1 από 2)
Η προηγούμενη μαθηματική σχέση βοηθάει στο να καθοριστεί η απόχρωση μιγμάτων πιγμέντων.
Οι απορροφήσεις και διαχύσεις του κάθε πιγμέντου (K/S) είναι προσθετικές και ανάλογες των συγκεντρώσεων τους. Δηλαδή, σ' ένα μίγμα τριών πιγμέντων Α, Β, Γ που περιέχονται με αναλογία α, β, γ αντίστοιχα, θα ισχύει:
(K/S) μίγματος = α(Κ/S)Α + β(Κ/S)Β + γ(Κ/S)Γ

## Slide 39: Καθορισμός απόχρωσης (2 από 2)
Έτσι, είναι δυνατό να προσδιοριστεί το είδος των απαραίτητων πιγμέντων και η ποσότητα του καθενός από αυτά για να επιτευχθεί ή να διορθωθεί μια συγκεκριμένη απόχρωση.
Οι υπολογισμοί απαιτούν την χρήση κατάλληλων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

## Slide 40: CIE - σύστημα αντικειμενικού χαρακτηρισμού των χρωμάτων
To 1931 έγινε αποδεκτό από διεθνή επιτροπή (Commission Internationale de l'Eclairage - CIE) ένα ενιαίο σύστημα χαρακτηρισμού ενός χρώματος.
Η βάση του συστήματος ήταν ο αντικειμενικός καθορισμός ενός συγκεκριμένου χρωματισμού, δηλαδή ο καθορισμός του σε συνάρτηση με αριθμητικές τιμές και με τρόπο ανεξάρτητο από τον εκάστοτε παρατηρητή.
To CIE δέχεται ότι υποκειμενικά η αίσθηση του χρώματος καθορίζεται από τρεις παράγοντες, την απόχρωση (hue), τον κορεσμό (saturation) και την φωτεινότητα (lightness - luminosity).

## Slide 41: Απόχρωση
Η απόχρωση ή χροιά (HUE) καθορίζει εάν το χρώμα εμφανίζεται κόκκινο, κυανό κλπ, και αντικειμενικά χαρακτηρίζεται από το επικρατέστερο μήκος κύματος, που μετά από ανάκλαση ή διάχυση, κτλ. φθάνει στον παρατηρητή.
“HSV-RGB-comparison”, από W!B: διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“HSV cone”, από Fanghong διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 42: Κορεσμός
Ο κορεσμός (SATURATION) δηλώνει σε ποιο βαθμό το εμφανιζόμενο χρώμα είναι "καθαρό" ή περιέχει λευκό, γκρίζο ή μαύρο. Αντικειμενικά, ο κορεσμός αντιστοιχεί στον όρο καθαρότητα (PURITY), μιας και τα καθαρά χρώματα είναι πλήρως κορεσμένα. Επομένως, ο κορεσμός ενός χρώματος δείχνει την «ποσότητα» του άσπρου με το οποίο αναμιγνύεται.
“HSL color solid cylinder alpha lowgamma”, από SharkD διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“HSV color solid cylinder alpha lowgamma”, από SharkD διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 43: Φωτεινότητα
Η φωτεινότητα (LIGHTNESS) καθορίζει το μέγεθος στο οποίο το χρώμα φαίνεται να εκπέμπει φως από "μαύρο" μέχρι "λευκό". Το "μαύρο" σημαίνει ότι δεν εκπέμπεται καθόλου φως, ενώ το απόλυτα "λευκό" σημαίνει ότι όλο το προσπίπτον φως ανακλάται. Δηλαδή η φωτεινότητα αντικειμενικά χαρακτηρίζεται από την σχετική ανάκλαση μιας έγχρωμης προς μια λευκή επιφάνεια.
“HSL color solid dblcone chroma gray”, από SharkD διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 44: Απόχρωση – κορεσμός - φωτεινότητα
“Hsl-hsv models”, από Deuterium διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 45: Βασικά και συμπληρωματικά χρώματα
Βασικά χρώματα
(Red- Green-Blue)
Συμπληρωματικά χρώματα
(Cyan-Magenta-Yellow)

## Slide 46: Χρωματικές συντεταγμένες (1 από 3)
Το CIE σύστημα για να καλύψει ομοιόμορφα το χρωματικό χώρο, εισήγαγε τρία μη πραγματικά κύρια χρώματα, που τα ονόμασε Χ, Υ και Ζ.
Για να τοποθετηθεί ένα οποιοδήποτε χρώμα σε ένα διάγραμμα δύο διαστάσεων χ και y, τα κύρια χρώματα Χ, Υ και Ζ πρέπει να μετατραπούν σε χρωματικές συντεταγμένες χ και y με βάση τις παρακάτω εξισώσεις:
χ=Χ /Χ+Υ+Ζ , y=Υ/Χ+Υ+Ζ , ζ =Ζ/Χ+Υ+Ζ
άρα x+y+ζ = 1

## Slide 47: Χρωματικές συντεταγμένες (2 από 3)
Το CIE σύστημα δέχεται και μια τρίτη συντεταγμένη τον συντελεστή φωτεινότητας -LUMINANCE FACTOR- που σημειώνεται με Υ και είναι κάθετη στο επίπεδο, που σχετίζεται με τα φωτομετρικά δεδομένα της χρωματομετρίας στην ορατή περιοχή.
Τα Χ και Ζ ορίστηκαν έτσι ώστε να έχουν μηδέν (LUMINANCE) φωτεινότητα. Τα φωτομετρικά δεδομένα της χρωματομετρίας αναφέρονται μόνο στον παράγοντα Υ.

## Slide 48: Χρωματικές συντεταγμένες (3 από 3)
Δηλαδή, για κάθε μήκος κύματος μετρήθηκαν οι πραγματικές χρωματικές παράμετροι, μετά μετατράπηκαν στις χρωματικές συντεταγμένες χ και y του συστήματος CIE, με αποτέλεσμα, να προκύψει το χρωματικό διάγραμμα, όπου όλα τα πραγματικά χρώματα περιλαμβάνονται στην επιφάνεια που περιβάλλεται από την καμπύλη, τα χρώματα του φάσματος είναι πάνω στην καμπύλη και τα ερυθροϊώδη, που δεν υπάρχουν στο φάσμα, βρίσκονται στην ευθεία VR και προκύπτουν από ανάμιξη των κόκκινων και κυανών.

## Slide 49: CIE χρωματικό διάγραμμα (1 από 3)
V
R
Y συντ.
X συντ.
“PlanckianLocus”, από PAR διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
48
Notes: 48

## Slide 50: CIE χρωματικό διάγραμμα (2 από 3)
Έτσι, είναι δυνατόν ένα χρώμα να τοποθετηθεί μέσα στο διάγραμμα αυτό, εάν μετρηθούν οι τρεις πραγματικές χρωματικές παράμετροι των κύριων μονοχρωματικών ακτινοβολιών και στη συνέχεια με μετατραπούν με μαθηματικές σχέσεις στις μη πραγματικές χρωματικές παραμέτρους Χ, Υ και Ζ του CIE συστήματος και μετά στις χρωματικές συντεταγμένες χ και y.

## Slide 51: Παράδειγμα χρώματος (1 από 2)
Για παράδειγμα, ένα χρώμα μπορεί να παραχθεί από την κατάλληλη ανάμιξη των τριών κύριων προσθετικών μονοχρωματικών ακτινοβολιών που τις ονομάζουμε Χ, Υ και Ζ. Είναι γνωστό, ότι αν οι τρεις μονοχρωματικές ακτινοβολίες κόκκινη (Χ), πράσινη (Υ) και μπλε (Ζ) προστεθούν σε ίσες ποσότητες δίνουν το λευκό, δηλ. 0,33Χ+0,33Υ+0,33Ζ =1, 0 (λευκό).
“CIE 1931 XYZ Color Matching Functions”, από Acdx διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 52: Παράδειγμα χρώματος (2 από 2)

## Slide 53: Η σημασία του CIE συστήματος
Τελικά, τo CIE σύστημα βοηθάει να καταγραφεί ένα χρώμα με αριθμούς έτσι, ώστε να μην απέχει από την οπτική εντύπωση ενός μέσου παρατηρητή. Αποτελεί επίσης έναν οδηγό για την διόρθωση ενός χρώματος και για να σημειωθούν οι μεταβολές για πιο σκούρο ή ανοιχτό χρωματισμό.
Το σύστημα που είχε διαμορφωθεί το 1931 δεν ανταποκρινόταν σ' όλες τις περιπτώσεις με επιτυχία. Έτσι, έγιναν ορισμένες διορθώσεις, όπως στις πρότυπες πηγές φωτός, στις συνθήκες παρατήρησης κλπ. ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του CIE συστήματος στην πράξη.

## Slide 54: Νέα θέματα
Έτσι, προέκυψε η ανάγκη ενός πιο ομοιόμορφου χρωματικού διαγράμματος, καθώς και πιο πολύπλοκων σχέσεων από εκείνη των KUBELKA-MUNK, ώστε να υπάρχει αρκετή ακρίβεια στον καθορισμό ενός χρώματος και στον υπολογισμό των σωστών αναλογιών για να επιτευχθεί ή να διορθωθεί ένα χρώμα.
Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την διεξαγωγή πιο πολύπλοκων υπολογισμών αποδείχθηκε πολύτιμη. Με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα όργανα μέτρησης χρώματος σχεδόν αμέσως μπορούν να παρέχουν τις χρωματικές συντεταγμένες στο CIE σύστημα ή οποιαδήποτε άλλο σύστημα, καθώς και τις τυχόν διορθώσεις.

## Slide 55: Χρωματόμετρα
Αρχικά η σύγκριση του χρώματος ενός δείγματος γινόταν υποκειμενικά από τον παρατηρητή σε σταθερό φωτισμό και με πρότυπα δείγματα που δίνονταν από το εργοστάσιο κατασκευής. Αυτό βέβαια είχε σαν προϋπόθεση ότι ο παρατηρητής διέθετε τη σειρά των προτύπων χρωμάτων.
Με το CIE σύστημα έγινε προσπάθεια να καθορίζεται ένα χρώμα αντικειμενικά και πάντα με τον ίδιο τρόπο και βέβαια με την χρήση οργάνων μέτρησης (χρωματόμετρα). Οι τιμές που προκύπτουν μπορούν εύκολα να μετατραπούν στις χρωματικές συντεταγμένες του συστήματος με απλές μαθηματικές σχέσεις.

## Slide 56: Φασματοφωτόμετρα
Με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την σύνδεση τους με τα φασματοφωτόμετρα, οι υπολογισμοί που σχετίζονται με την μέτρηση του χρώματος, την έρευνα των αναλογιών στις ποσότητες και γενικά την συνταγή για την επίτευξη ορισμένου χρώματος, έγιναν υπόθεση ρουτίνας.

## Slide 57: Άλλα χρωματικά διαγράμματα (1 από 2)
Η CΙE, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της βιομηχανίας, από το 1960 συνέστησε διαδοχικά μια σειρά χρωματικών διαγραμμάτων ομοιόμορφου χρωματικού χώρου π.χ. CIE 1964 (U* V* W* ), CΙE 1976 (L* U* V*) και CIE 1976 (L* α* β*) κλπ.
Τα διάφορα συστήματα συνδέονται μεταξύ τους και με το αρχικό CIE σύστημα του 1931 με την βοήθεια εξισώσεων μετασχηματισμού.
Αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες, αλλά οι απαραίτητοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν εύκολα στα όργανα μέτρησης του χρώματος που έχουν ενσωματωμένους μικροϋπολογιστές.

## Slide 58: Άλλα χρωματικά διαγράμματα (2 από 2)
“Adobergb-in-cielab”, από Jacobolus διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“CIELAB color space”, από Vilson Vieira διαθέσιμο με άδεια CC από 2.5

## Slide 59: Χρωματικό μοντέλο RGB
58
Στο RGB μοντέλο, τα χρώματα θεωρούνται προσμίξεις των βασικών χρωμάτων Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε.
Το μοντέλο βασίζεται στο καρτεσιανό σύστημα και παριστάνεται με τον RGB κύβο.
Χρησιμοποιείται στην απεικόνιση χρωμάτων στις οθόνες και γενικά στα συστήματα απεικόνισης.
Notes: 58

## Slide 60: Χρωματικά μοντέλα CMY & CMYK
59
Στο CMY μοντέλο, τα χρώματα θεωρούνται προσμίξεις των συμπληρωματικών χρωμάτων Κυανό, Μωβ, Κίτρινο.
Το μοντέλο αυτό είναι αντίστοιχο με το RGB και χρησιμοποιείται στην έγχρωμη εκτύπωση. Στην πράξη προστίθεται επιπλέον το μαύρο χρώμα για καλύτερα οπτικά αποτελέσματα.
Notes: 59

## Slide 61: Χρωματικό μοντέλο HSI
60
Στο HSI μοντέλο, τα χρώματα αναπαριστώνται από δύο χρωματικούς παράγοντες (Hue & Saturation) και την φωτεινότητά (Intensity).
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή των χρωμάτων με βάση την ανθρώπινη αντίληψη.
Notes: 60

## Slide 62: Χρωματικός χώρος και παρατηρητής
Από όλα τα προηγούμενα φαίνεται ότι το να σχεδιαστεί ένας πραγματικά ομοιόμορφος χρωματικός χώρος είναι ο ιδανικός στόχος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο μηχανισμός της ανθρώπινης αντίληψης του χρώματος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, ενώ η αίσθηση του χρώματος είναι υποκειμενική.
Με την βοήθεια συσκευών και οργάνων ακριβείας είναι δυνατόν να προκύψει μια αντικειμενική βάση αναφοράς, όμως και πάλι η πλήρης εναρμόνισή τους με την υποκειμενική ανθρώπινη όραση είναι ζητούμενο.
Έτσι, παραμένει το γεγονός ότι σε όλα τα θέματα ταυτοποίησης χρωματικού αποτελέσματος, ο παρατηρητής είναι ο τελικός κριτής και ελεγκτής. Το όργανο απλά βοηθάει στο να προσεγγίσουμε όσο γίνεται περισσότερο το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## Slide 63: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991 .
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 64: Τέλος Ενότητας

## Slide 65: Σημειώματα

## Slide 66: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 6: Χρώμα και χημική δομή χρωστικών υλών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 67: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 68: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 69: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 70: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.