## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 8: Χρωστικές ύλες μελανιών εκτύπωσης
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εισαγωγή
Η ενότητα περιλαμβάνει τους κυριότερους παράγοντες για την επιλογή ενός χρώματος για ένα μελάνι. Ακολουθούν η αναλυτική παρουσίαση των χρωστικών υλών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των μελανιών εκτυπώσεων, οι βασικές τους ιδιότητες, οι εφαρμογές τους και ορισμένα παραδείγματα.

## Slide 3: Οι μέθοδοι εκτύπωσης και η επιλογή μελανιού (1 από 3)
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορούν να διακριθούν σε αυτές, όπου υπάρχει επαφή της εκτυπωτικής πλάκας με το υπόστρωμα, το οποίο εκτυπώνεται (λιθογραφία, offset, φλεξογραφία, βαθυτυπία, μεταξοτυπία), και σε εκείνες, όπου δεν υπάρχει επαφή της εκτυπωτικής πλάκας με το υπόστρωμα και που περιλαμβάνουν την μέθοδο εκτύπωσης με έγχυση (ψεκασμό) μελανιού, την ηλεκτροστατική εκτύπωση και την εκτύπωση με θερμομεταφορά.

## Slide 4: Οι μέθοδοι εκτύπωσης και η επιλογή μελανιού (2 από 3)
Για την επιλογή του κατάλληλου μελανιού πρέπει να είναι γνωστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις μεθόδους εκτύπωσης.
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά πρακτικών, αλλά πολύ σημαντικών θεμάτων , όπως το είδος και η ποσότητα του προς εκτύπωση υλικού (χαρτί, χαρτόνι, πολυμερή, μέταλλα, κεραμικά), η απαιτούμενη ποιότητα εκτύπωσης (πιστότητα χρωμάτων, επιθυμητή ακρίβεια εικόνας, στιλπνότητα, διαφάνεια ή αδιαφάνεια του μελανιού), η ταχύτητα εκτύπωσης και ξήρανσης, γενικά δηλαδή οι παράμετροι της εκτύπωσης και η τελική χρήση του προϊόντος.

## Slide 5: Οι μέθοδοι εκτύπωσης και η επιλογή μελανιού (3 από 3)
Σχετικά με την σύνθεση ενός μελανιού, πολλοί είναι οι συντελεστές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως ο τύπος μελανιού που χρειάζεται να παρασκευαστεί (υγρό, πάστα ή στερεό σε σκόνη), το επιθυμητό χρώμα, το ιξώδες, η διαφάνεια ή η αδιαφάνεια του μελανιού, οι ιδιότητες του τελικού στρώματος (φιλμ) του εκτυπωμένου μελανιού, η χρήση του μελανιού (πχ. εάν το μελάνι θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση υφασμάτων, χρειάζεται να έχει καλή αντοχή στη θέρμανση), το κόστος και η τιμή πώλησης του μελανιού, κτλ.

## Slide 6: Οι χρωστικές ύλες και οι ιδιότητές τους (1 από 2)
Είναι γνωστό ότι ένα μελάνι εκτύπωσης έχει σκοπό να μεταδώσει κάποιο θέμα (πληροφορία) δημιουργώντας μια εικόνα (image) επάνω σε μια επιφάνεια ενός υλικού.
Εάν το θέμα είναι μόνο ένα ασπρόμαυρο κείμενο, αρκεί ένα μελάνι με μαύρο χρώμα για την δημιουργία της αντίθεσης πάνω στο λευκό χαρτί, ενώ αν το θέμα είναι έγχρωμο (πολύχρωμες εικόνες) χρησιμοποιούνται πιο πολύπλοκα έγχρωμα χημικά υλικά.
Αυτά τα υλικά είναι οι χρωστικές ύλες (δηλαδή το χρώμα/πιγμέντο ή χρωστική) που χρησιμοποιούνται για να δώσουν χρώμα στο έντυπο και να δημιουργήσουν την αντίθεση στην εμφάνιση του υλικού εκτύπωσης μεταφέροντας την πληροφορία - θέμα.

## Slide 7: Οι χρωστικές ύλες και οι ιδιότητές τους (2 από 2)
Για να χρησιμοποιηθούν στα μελάνια εκτυπώσεων, οι χρωστικές ύλες θα πρέπει να διαθέτουν μεγάλη σταθερότητα χρώματος, μεγάλη αντοχή στο φως, σταθερότητα στη χημική προσβολή, κατάλληλο σχήμα και μέγεθος κόκκου και ευκολία διασποράς στους συνήθεις φορείς μελανιού.

## Slide 8: Χρωστικές ύλες: πιγμέντα και χρωστικές (1 από 2)
Όπως είναι γνωστό, οι χρωστικές ύλες (colorants) που χρησιμοποιούνται στα μελάνια εκτυπώσεων μπορεί να είναι οι χρωστικές ουσίες (dyes) και τα πιγμέντα (pigments).
Θα πρέπει, ίσως, να διευκρινιστεί ότι η διαφορά μεταξύ χρώματος (πιγμέντου) και χρωστικής είναι περισσότερο τεχνολογικής σημασίας και στηρίζεται στο γεγονός ότι μία χρωστική διαλύεται στο μέσον εφαρμογής της, ενώ το χρώμα παραμένει αδιάλυτο αλλά σε διασπορά μέσα σε αυτό.
Γενικά, επομένως, ένα προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρώμα (πιγμέντο) ή ως χρωστική, εάν δεν είναι γνωστή η διαλυτότητα του στο μέσον εφαρμογής του.

## Slide 9: Χρωστικές ύλες: πιγμέντα και χρωστικές (2 από 2)
Ως πιγμέντο χαρακτηρίζεται μια χρωστική ύλη, που βρίσκεται σε μορφή λεπτών σωματιδίων, πρακτικά αδιάλυτη στον φορέα, στον οποίο διασπείρεται και η οποία χρησιμοποιείται για τις οπτικές, προστατευτικές ή διακοσμητικές της ιδιότητες.
Αντίστοιχα, ως χρωστική ουσία χαρακτηρίζεται εκείνη η χρωστική ύλη, που διαλύεται σε κάποιο μέσον (φορέας), με στόχο τον σχηματισμό έγχρωμων διαυγών υλικών.

## Slide 10: Πιγμέντα (1 από 3)
Τα πιγμέντα αποτελούν κατά μια έννοια τα πιο σημαντικά συστατικά της σύνθεσης των εκτυπωτικών μελανιών, καθώς αποτελούν την «οπτική ταυτότητα» του μελανιού.
Όταν εφαρμόζονται σε κάποιο υπόστρωμα, είτε παραμένουν στην επιφάνεια ή γεμίζουν τα κενά (πόρους) στο χαρτί ή σε άλλες ανώμαλες επιφάνειες.

## Slide 11: Πιγμέντα (2 από 3)
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι πιγμέντων. Κάποια προέρχονται από φυσικά υλικά (ορυκτά ή φυτά), ενώ πολλά είναι συνθετικά υλικά.
Μπορεί να είναι ανόργανα, οργανικά. Επίσης, μπορούν να είναι μεταλλικά άλατα (όπως ασβεστίου, βαρίου κτλ) ή σχηματίζονται από οργανικές χρωστικές πάνω σε ανόργανα υποστρώματα (λάκκες).
10
Notes: 10

## Slide 12: Παραδείγματα
Το μελάνι Lac Red C περιέχει το άλας του βαρίου (CI Pigment Red 53, CI: 15585).
“Lithol Rubine”, από Edgar181 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
11
Ένα magenta μελάνι (Lithol Rubine calcium toner 4B) περιέχει το άλας του ασβεστίου (Pigment Red 57:1).

## Slide 13: Πιγμέντα (3 από 3)
12
Όταν τα πιγμέντα διασπείρονται σε κάποιο μέσον προκαλούν απορρόφηση ή σκέδαση του φωτός.
Έτσι, όταν συμβαίνει εκλεκτική απορρόφηση του φωτός, το υλικό εμφανίζεται έγχρωμο.

## Slide 14: Κατηγορίες Πιγμέντων
Τα πιγμέντα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την σύστασή τους:
Το μαύρο του άνθρακα,
Τα ανόργανα και
Τα οργανικά πιγμέντα.

## Slide 15: Το μαύρο του Άνθρακα (1 από 2)
Το μαύρο του άνθρακα εξετάζεται ως ξεχωριστή κατηγορία γιατί κατέχει μεγάλο μερίδιο της ποσότητας καταναλισκόμενου χρώματος στα μελάνια των εκτυπώσεων εντύπων.
Το μαύρο του άνθρακα είναι βασικά αιθάλη ή στοιχειακός άνθρακας και διατίθεται σε διάφορες μορφές (χνούδι, χνούδι συμπιεσμένο, σε μορφή κόκκων). Παρασκευάζεται με ατελή καύση πετρελαίου, υγραερίου ή φυσικού αερίου σε κατάλληλους φούρνους με περιορισμένη παροχή οξυγόνου και στη συνέχεια συλλέγεται ηλεκτροστατικά.
Γενικά, το μαύρο του άνθρακα είναι φθηνό, με καλή αντοχή χρώματος, με μεγάλη αντοχή στο φως, στην θερμότητα, την υγρασία και χημικές ουσίες.

## Slide 16: Το μαύρο του άνθρακα (2 από 2)
15
Συνοπτικά λοιπόν, το μαύρο του άνθρακα:
Οικονομικό.
Με καλή χρωστική δύναμη.
Υψηλής αντοχής στο φως, την θερμότητα, την υγρασία και τα χημικά.
Αποτελεί μεγάλο μέρος της συνολικής ποσότητας των εκτυπωτικών μελανιών (εκτύπωση εντύπων).
Notes: 15

## Slide 17: Ανόργανα Πιγμέντα (1 από 3)
Αυτή η ομάδα χρωμάτων είναι η παλαιότερη που γνωρίζει ο άνθρωπος. Εκτός από σχέδια με κάρβουνο, έχουν βρεθεί σε σπηλιές έγχρωμα σχέδια, ζωγραφισμένα με οξείδια του σιδήρου.
Μερικά γνωστά ανόργανα χρώματα είναι τo πράσινο του χρωμίου, το ούλτρα μαρίν, τα πιγμέντα καδμίου και το οξείδιο του τιτανίου. Πολλά από τα παραπάνω χρώματα, όπως και μερικά κίτρινα του μολύβδου σπανίζουν πλέον ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου για λόγους τοξικότητας.

## Slide 18: Ανόργανα Πιγμέντα (2 από 3)
Τα λευκά ως αυτοτελή χρώματα αλλά και ως βελτιωτικά-ενισχυτικά των χρωμάτων βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή.
Το λευκό χρώμα του διοξειδίου του τιτανίου συχνά αναμειγνύεται με άλλα χρώματα για να αυξήσει την αδιαφάνεια ενός μελανιού.

## Slide 19: Ανόργανα Πιγμέντα (3 από 3)
Γενικά, τα ανόργανα χρώματα είναι σκληρά και μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις επιφάνειες των πλακών εκτύπωσης και στις εκτυπωτικές μηχανές (πχ. μαχαίρια αφαίρεσης μελανιού από τους κυλίνδρους βαθυτυπίας). Συχνά, είναι δύσκολη η λειοτρίβησή τους και μπορεί οι ιδιότητες της ροής τους να δυσκολέψουν την λειτουργία της εκτύπωσης.
Τα πλεονεκτήματα τους συνίστανται στο ότι είναι αδιαφανή, σταθερά στο φως, παρουσιάζουν καλή αντοχή σε χημικές ουσίες και είναι οικονομικά.

## Slide 20: Ιδιότητες ανόργανων πιγμέντων
Ανόργανα πιγμέντα
Πλεονεκτήματα:
Αδιαφανή.
Σταθερά στο φως.
Ανθεκτικά στα χημικά.
Οικονομικά.
Ιδιαίτερα χρήσιμα στην βιομηχανία εκτυπώσεων συσκευασίας.
Μειονεκτήματα:
Πολύ σκληρά, προκαλούν καταστροφή των εκτυπωτικών πλακών ή των κυλίνδρων.
Συχνά δύσκολο να λειοτριβηθούν.
Μερικές ιδιότητες τους δυσκολεύουν την διαδικασία της εκτύπωσης.
19
Notes: 19

## Slide 21: Οργανικά Πιγμέντα (1 από 2)
Αυτά παράγονται κυρίως στη χημική βιομηχανία με πρώτες ύλες παράγωγα του πετρελαίου, όπως αρωματικές ενώσεις, και τα παράγωγά τους. Οι πλέον συνήθεις ενώσεις είναι τα αζωχρώματα που δίνουν τα κίτρινα hansa, τα κίτρινα βενζιδίνης, τα σταθερά ερυθρά ρουμπινιά litho και η ερυθρά λάκα C. Οι φθαλοκυανίνες δίνουν μια σειρά από μπλε μέχρι πράσινα χρώματα.

## Slide 22: Οργανικά Πιγμέντα (2 από 2)
Τα πλεονεκτήματα των οργανικών χρωμάτων σε σχέση με τα ανόργανα είναι η ανώτερη χρωστική δύναμη, οι πιο πολλές και έντονες αποχρώσεις, οι χαμηλότερες πυκνότητες, άρα και η μικρότερη τάση τους να αφήσουν ίζημα μέσα στο κουτί συσκευασίας, η μαλακή υφή τους, η μεγάλη διαφάνεια.
Τα μειονεκτήματά τους είναι γενικά η χαμηλή αντοχή τους στη θερμότητα, το φως και τις χημικές ουσίες, η τάση προς διάλυση σε σαπούνια, λάδια και διαλύτες, αλλά και η τοξικότητα που εμφανίζουν ορισμένα από αυτά.

## Slide 23: Πιγμέντα/χρώματα (1 από 4)
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα πιγμέντων, που βρίσκουν εφαρμογή στα μελάνια εκτυπώσεων, με βάση το χρώμα τους:
Κίτρινα Πιγμέντα: Hansa Yellows, Arylide Yellows, Arylamide Yellows, Diarylamide Yellow, Diarylide Yellows, Iron Oxide Yellows, Chrome Yellows, Cadmium Yellow, Fluorescent Yellow.
Πορτοκαλί Πιγμέντα: Orange 2G, Dinitroanoline Red, Permanent Red 2G, Pyrazolone Orange, Benzidine Orange, Permanent Orange G, Diarilyde Orange, Fast Orange F2G, Benzimidazolone Orange HL, Perinon Orange, Ethyl lake Red C.

## Slide 24: Πιγμέντα/χρώματα (2 από 4)
Κόκκινα Πιγμέντα: Naphthol Red, Permanent Red FRR, Toluidine Red, Permanent Red, “R”, Carmine F.B., Naphthol Red F4R, Naphthol Red L.F. , Permanent Red FRL, Bordeaux FRR (F4R), Naphthol Red Dark, Rubbine 2B, Permanent Red 2B, BON Reds, Lithol Reds, BΟΝ Red (Lake Red “C” B.Ο.Ν.), Lake Red “C”, Lithol Rubine 4B, Β.Ο.Ν. Maroon, PMTA Pink, Rhomadine GG, Β.Ο.Ν. Arylamide Red, Helio Red FGR, Quinacridone Red ή Magenta Y, Napthol Carmine FBR, Permanent Carmine FBR.
Πράσινα Πιγμέντα: PMTA Deep Green, PMTA Vivid Green, Phtalocyanine Green, Phthalocyanine Green.

## Slide 25: Πιγμέντα/χρώματα (3 από 4)
Μπλε Πιγμέντα: PMTA Victoria Blue - PMTA Brilliant Blue, Phthalocyanine Blue (, Phthalocyanine Blue Alpha (solvent- stable), Phtahalocyanine Blue NC Beta form, Phthalocyanine Blue B NCNF, Ultramarine Blue, Alkali Blue G, Reflex Blue 2G, Indanthrene Blue, Anthraquinonoid Blue, Victoria Blue CEA, Copper Ferrocyanide Blue.
Ιώδη Πιγμέντα: PMTA Rhodamine, PMTA Violet, Fanal Violet, Ultramarine Violet, Quinacridone Violet, Crystal Violet CFA.
Kαφέ Πιγμέντα: Brown Iron Oxides, Diazo Brown 5R, Chromium Antimony Titanium Buff, Benzimidazolone Brown HFR, Fast Brown HFR.

## Slide 26: Πιγμέντα/χρώματα (4 από 4)
Μαύρα Πιγμέντα: Φυτικό Μαύρο/Vegetable Black, Carbon Blacks (Channel and Fournace), Furnace Black, Channel Black, Lamp Black, Black Iron Oxide, Magnetic Iron Oxide, Synthetic Black Oxide.
Λευκά Πιγμέντα: Zinc Oxide, Titanium dioxide, Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate (Magnesia), Lithopole, Zinc Sulphide, Blanc Fixe, Process White, Talc, French Chalk, Silica, China Clay, Bentonite, Kaolin Clay, Alumina Hydrate, Light Alumina Hydrate, Lake White, Transparent White.
Μεταλλικά Πιγμέντα: Aluminium, Copper Powder, Bronze Powder.

## Slide 27: Ιδιότητες οργανικών πιγμέντων
Οργανικά πιγμέντα
Πλεονεκτήματα:
Ισχυρή δύναμη χρώματος.
Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων.
Χαμηλές πυκνότητες (όχι ιζήματα).
Μαλακή υφή (όχι ζημιές στις πλάκες).
Υψηλή διαπερατότητα (πολυχρωμίες).
Μειονεκτήματα:
Μεγάλες διαφορές μεταξύ των πιγμέντων όσον αφορά τις αντοχές σε θέρμανση, φως και χημικά.
Τάση διάλυσης σε σαπούνια, έλαια και διαλύτες.
Μερικά είναι τοξικά.
26
Notes: 26

## Slide 28: Χρωστικές (1 από 3)
Χρωστικές ουσίες (dyes) είναι οι ουσίες που διαλύονται στο μέσον διασποράς τους για να σχηματίσουν διαυγή έγχρωμα διαλύματα και γενικά υλικά. Καθώς τα μόρια της χρωστικής βρίσκονται σε λεπτό διαμερισμό, έχουν το πλεονέκτημα να είναι φωτεινά, με μεγάλη χρωστική δύναμη και είναι διαφανή.
Οι χρωστικές δίνουν μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων από τα αδιαφανή πιγμέντα. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης διαφάνειας δεν έχουν την καλυπτική ικανότητα των ανόργανων και πολλών συνθετικών οργανικών πιγμέντων, γεγονός που θεωρείται μειονέκτημα για μερικές εφαρμογές εκτυπώσεων, ιδίως στον τομέα της συσκευασίας, όπου κάποιες φορές χρειάζεται να καλυφθούν χαρτόνια ή διαφανή πολυμερή υλικά.

## Slide 29: Χρωστικές (1 από 3)
Οι χρωστικές ή βαφές είναι οργανικές ή οργανομεταλλικές ενώσεις.
Το χρώμα μιας χρωστικής (βαφής) προκαλείται από την εκλεκτική απορρόφηση του φωτός, αλλά καθώς δεν υπάρχουν διακριτά σωματίδια, δεν υπάρχει σκέδαση του φωτός και το σύστημα είναι διαπερατό.
28
Notes: 28

## Slide 30: Χρωστικές (2 από 3)
Η μεγάλη διαφάνεια αποτελεί βασική απαίτηση για την επιτυχή πολυχρωμία με αλληλοαπόθεση χρωμάτων. Επιπλέον, ο μεγάλος βαθμός διασποράς τους δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για να προσβληθούν από το περιβάλλον, τη θερμότητα, το φως και τους διαλύτες.
Αν και οι χρωστικές ήταν γνωστές για τη χρήση τους στα υφάσματα, σήμερα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε μελάνια που βρίσκουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας.

## Slide 31: Χρωστικές (3 από 3)
Χρησιμοποιούνται για τις εκτυπώσεις με έγχυση (ψεκασμό) μελανιού (ink jet), με εξάχνωση μελανιού και με θερμομεταφορά. Χρησιμοποιούνται, επίσης, τόσο στα υγρά μελάνια, όσο και στις πάστες μελανιών, στα μελάνια που αλλάζουν χρώμα, σε μελάνια ασφαλείας (επιταγές), ως σκόνες (toner) στα μελάνια ηλεκτροστατικής εκτύπωσης κτλ.
Ορισμένες συνθετικές χρωστικές έχουν χαρακτηριστεί ως τοξικές ή καρκινογόνες, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα για την εκτύπωση - διακόσμηση της συσκευασίας τροφίμων.

## Slide 32: Βιβλιογραφία
Thompson, B., Υλικά Εκτυπώσεων: Μελάνια & Καλυπτικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2002.
Todd E. Ronald, Μελάνια εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 1999.
Τσαγκαράκη-Καπλάνογλου, Ειρήνη, Προστασία από την διάβρωση χρώματα και βερνίκια, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1985.
Clayton M., in The Printing ink manual, (Leach, R H, Pierce, R.J. eds), 5th ed., pp. 140-210, Springer, The Netherlands, 1993.
Zollinger, H, Color Chemistry: Syntheses, Properties and Applications of Organic Dyes and Pigments, 2nd revised edition, pp. 1-50, Wiley - VCH Weinheim, Germany, 1991.
Christie R.M., Colour Chemistry, The Royal Society of Chemistry, pp. 23, 148-167, Cambridge, UK, 2001.

## Slide 33: Τέλος Ενότητας

## Slide 34: Σημειώματα

## Slide 35: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 8: Χρωστικές ύλες μελανιών εκτύπωσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 36: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 37: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 38: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 39: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.