## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 9: Παραδείγματα χρωστικών για μελάνια εκτύπωσης –
Color Index
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η παρουσίαση του Color Index και στη συνέχεια, η σύντομη αναφορά σε χρωστικές και πιγμέντα και ορισμένες χαρακτηριστικές εφαρμογών στα μελάνια εκτύπωσης.

## Slide 3: Κατάλογος Color Index
O κατάλογος Color Index είναι ο πιο χρήσιμος τρόπος κατάταξης των χρωστικών υλών κι έχει δημιουργηθεί από την Society of Dyers and Colorists (1925).
Αποτελείται από ένα πεντάτομο έργο, όπου παρουσιάζονται οι χρωστικές ύλες ανάλογα με τον τύπο, την χρήση και δίνονται τεχνικές πληροφορίες σύμφωνα με την ονομασία C.I.
2
Notes: 2

## Slide 4: Ονομασία C.I. – Color Index
Παραδείγματα:
CI Pigment Yellow 12
CI Pigment Yellow 14
3

## Slide 5: Color Index
geocities.ws
4
Notes: 4

## Slide 6: Κατάταξη των χρωστικών (1 από 3)
Η κατάταξη των χρωστικών αυτών σε κατηγορίες μπορεί να γίνει από βαφικής πλευράς δηλ. ανάλογα με τις βαφικές τους ιδιότητες.
Όσες ανήκουν σε μια κατηγορία θα έχουν ίδιες βαφικές ιδιότητες, δηλ. θα βάφουν ορισμένα είδη ινών ή γενικότερα υλικών με τον ίδιο τρόπο και θα έχουν παρόμοιες ιδιότητες.
5

## Slide 7: Κατάταξη των χρωστικών (2 από 3)
Η κατάταξη των χρωστικών από βαφικής πλευράς:
Όξινα χρώματα,
Βασικά χρώματα,
Χρώματα προστύψεως,
Απευθείας βάφοντα ή ουσιαστικά χρώματα,
Χρώματα αντιδράσεως,
Χρώματα αναπτυσσόμενα στην ίνα,
Χρώματα οξειδώσεως,
Χρώματα αναγωγής,
Χρώματα διασποράς.
6
Notes: 6

## Slide 8: Χρωστικές από βαφικής πλευράς
Acid Dyes | Leather Dyes
Azoic Dyes | Mordant Dyes
Basic Dyes | Natural Dyes
Developers | Oxidation Bases
Direct Dyes | Pigments
Disperse Dyes | Reactive Dyes
Fluorescent brighteners | Solvent Dyes
Food and drug Dyes | Dyes
Ingrain Dyes | Vat Dyes
7
Notes: 7

## Slide 9: Κατάταξη των χρωστικών (3 από 3)
Η κατάταξη των οργανικών χρωστικών και πιγμέντων από χημικής πλευράς με βάση τη χημική τους σύνταξη ή τις χρωμοφόρες ομάδες τους, σύμφωνα με την σειρά που έχει ακολουθηθεί στο COLOUR INDEX γίνεται ως εξής :
Αζωχρώματα, Νιτροδοχρώματα, Νιτροχρώματα, Χρώματα στιλβενίου, Χρώματα διφαινυλομεθανίου, Χρώματα τριφαινυλομεθανίου, Χρώματα ξανθενίου, Χρώματα ακριδίνης, Χρώματα κυανινών, Χρώματα θειαζολίου, Χρώματα αζινών, Χρώματα οξαζινών, Θειοχρώματα, Χρώματα ανθρακινόνης, Χρώματα ινδικού και θειοϊνδικού, Χρώματα φθαλοκυανινών.
8
Notes: 8

## Slide 10: Χρωστικές από χημικής πλευράς
 | C.I. Numbers
Nitroso | 10000-10299
Nitro | 10300-10999
Azo | 
Monoazo | 11000-19999
Disazo | 20000-29999
Trisazo | 30000-34999
Polyazo | 35000-36999
Diphenylmethane | 41000-41999
Triarylmethane | 42000-44999
 | C.I. Numbers
Xanthene | 45000-45999
Acridine | 46000-46999
Quinoline | 47000-47999
Methine and Polymethine | 48000-48999
Anthraquinone | 58000-72999
Indigoid | 73000-73999
Phthalocyanine | 74000-74999
Inorganic Colouring Matters | 77000-77999
9

## Slide 11: Χρωστικές ύλες: Πιγμέντα και χρωστικές
“Indian pigments”, από Luigi Chiesa διαθέσιμο με άδεια CC από 2.0
10

## Slide 12: Κατηγορίες πιγμέντων
Πιγμέντα
Μαύρο του άνθρακα
Οργανικά
Ανόργανα

## Slide 13: Παραδείγματα Πιγμέντων (1 από 5)
Κίτρινα πιγμέντα
  Hansa Yellows,
  Mono azo or Arylide Yellows,
  Diarylide and Arylamide Yellows,
  Iron oxide, chrome, cadmium yellows.
Πορτοκαλί πιγμέντα
  DNA, Diarilyde, Fast 2FG Orange.

## Slide 14: Παραδείγματα Πιγμέντων (2 από 5)
Κόκκινα πιγμέντα
  Para Red, Naphthol Red,
  Permanent Red FRR,
  Lithol Rubine 4B.
Πράσινα πιγμέντα
  PMTA Deep Green,
  Phthalocyanine Green.

## Slide 15: Παραδείγματα Πιγμέντων (3 από 5)
Μπλε πιγμέντα
  PMTA Victoria Blue - PMTA Brilliant Blue,
  Phthalocyanine Blue,
  Ultramarine Blue.
Μωβ πιγμέντα
  PMTA Rhodamine,
  Crystal Violet.

## Slide 16: Παραδείγματα Πιγμέντων (4 από 5)
Καφέ πιγμέντα
  Brown iron oxides,
  Benzimidazolone Brown HFR, Fast Brown HFR.
Μαύρα πιγμέντα
  Vegetable Black (Lamp Black),
  Carbon Blacks (Channel and Fournace).

## Slide 17: Παραδείγματα Πιγμέντων (5 από 5)
Λευκά πιγμέντα
  Titanium dioxide,
  Zinc White, Chinese white,
  Magnesium Carbonate,
  Silica,
  China clay, bentonite, kaolin clay,
  Talc, French Chalk,
  Lithopole,
  Calcium Carbonate,
  Silica.
Μεταλλικά πιγμέντα
  Aluminium,
  Copper Powder,
  Bronze Powder.

## Slide 18: Σημαντικές κατηγορίες Χρωστικών – βαφών
Χρωστικές – βαφές
Όξινα χρώματα
Βασικά χρώματα
Χρώματα διαλύτη
Χρώματα διασποράς

## Slide 19: Όξινες Χρωστικές
Πρόκειται για ανιοντικές χρωστικές, διαλυτές στο νερό, αδιάλυτες κυρίως σε οργανικούς διαλύτες. Ορισμένες είναι διαλυτές σε οινόπνευμα, κετόνες και αιθέρες. Δίνουν πολύ έντονες αποχρώσεις, ενώ η αντοχή τους στο φως ποικίλει από πολύ καλή έως πολύ χαμηλή. Πρόκειται για χημικές ενώσεις τύπου azo, anthraquinone, triphenylmethane, azine, xanthene, ketonimine, nitro και nitroso. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Eosine (C.I. Acid Red 87- C.I. No. 45380).
18

## Slide 20: Χρωστικές – βαφές (1 από 4)
Όξινα χρώματα
Διαλυτές σε νερό, αδιάλυτες σε οργανικούς διαλύτες.
Δίνουν πολύ λαμπερά χρώματα, η αντοχή τους στο φως ποικίλει.
Πολλά χρησιμοποιούνται σε μελάνια ασφαλείας (επιταγές, κτλ)
Eosine (C.I. Acid Red 87, C.I. No. 45380).

## Slide 21: Όξινα χρώματα
Ηλιανθίνη (Methyl orange)
“Methyl-orange-2D-skeletal”, από Benjah-bmm27 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Methyl-orange-sample”, από Benjah-bmm27 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Methyl orange 02035”, από Rubashkyn διαθέσιμο με άδεια CC από-SA 3.0
20
Notes: 20

## Slide 22: Βασικές Χρωστικές
Η βιομηχανία των εκτυπώσεων τις προτιμά λόγω των πολύ λαμπερών αποχρώσεων και της υψηλής χρωστικής τους δύναμης. Ωστόσο, η αντοχή τους στο φως είναι ιδιαίτερα «χαμηλή» και αυτό περιορίζει πολλές από τις χρήσεις τους. Είναι διαλυτές στο νερό και στην αλκοόλη, αλλά έχουν χαμηλή διαλυτότητα στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες. Παραδείγματα βασικών χρωστικών είναι οι παρακάτω: Auramine, Rhodamine 6G, Rhodamine B, Victoria Blue, Methyl Violet.
“Sample of Auramine O”, από LHcheM διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
21

## Slide 23: Χρωστικές – βαφές (2 από 4)
Βασικά χρώματα
Διαλυτές σε νερό και αλκοόλη, αλλά σε μικρό βαθμό σε οργανικούς διαλύτες.
Λαμπερά χρώματα- υψηλή καλυπτική ικανότητα.
Φτωχή αντοχή στο φως.
Χρησιμοποιούνται σαν μαύρο για toner cartridges.
Auramine (C.I. Basic Yellow 2, C.I. No. 41000).
Rhodamine 6G ( C.I. Basic Red 1, C.I. No. 45160).

## Slide 24: Βασικά χρώματα
Crystal violet
“Methyl Violet 10B”, από Pngbot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Crystal Violet in aqueous solution”, από LHcheM διαθέσιμο με άδεια CC από-SA 3.0
23

## Slide 25: Χρωστικές Διαλύτου
Οι ιδιότητες αυτών των χρωστικών εξαρτώνται από την διαλυτότητα τους σε κάποιο συγκεκριμένο διαλύτη, επομένως είναι ιδιαίτερα σύνηθες να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποιους διαλύτες για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαλυτότητα και οι βέλτιστες ιδιότητες.
Παραδείγματα χρωστικών διαλύτου είναι: C.I. Solvent Yellow 19, C.I. Solvent Orange 45, C.I. Solvent Red 8, Induline (Spirit Soluble), C.I. Solvent Blue 7, Nigrosine (Spirit Soluble), C.I. Solvent Black 5 , Nigrosine (Free Base), C.I. Solvent Black 7.
24

## Slide 26: Χρωστικές – βαφές (3 από 4)
Χρώματα διαλύτη
Διαλυτές σε οργανικούς διαλύτες,
C.I. Solvent Yellow 19, C.I. No. 13900:1,
C.I. Solvent Orange 45, C.I. No. 11700:1,
C.I. Solvent Blue 7, C.I. No. 50400 (Induline).

## Slide 27: Χρωστικές Διασποράς
Η κύρια χρήση τους στην βιομηχανία των εκτυπώσεων είναι σε μελάνια θερμομεταφοράς (heat transfer inks) για εκτυπώσεις πάνω σε υφάσματα και ειδικότερα σε συνθετικές ίνες. Μπορούν, επίσης, να εκτυπωθούν μέσω εξάχνωσης σε μέταλλα, ταπετσαρίες και πλαστικά μπουκάλια.
Μερικές από τις πιο γνωστές χρωστικές διασποράς είναι οι εξής: C.I. Disperse Yellow 3, C.I. Disperse Red 4, C.I. Disperse Blue 3, C.I. Disperse Red 60.
26

## Slide 28: Χρωστικές – βαφές (4 από 4)
Χρώματα διασποράς
Μελάνια θερμομεταφοράς για εκτύπωση σε ύφασμα (συνθετικών ινών).
Μπορεί να ξεθωριάσουν κάτω από ορισμένες συνθήκες .
Μπορούν να εκτυπωθούν σε θερμοπλαστικά, μέταλλα, χαλιά και πλαστικά μπουκάλια.
C.I. Disperse Yellow 3, C.I. No. 11855.
C.I. Disperse Red 60, C.I. No. 6075.

## Slide 29: Χρώματα διασποράς
Disperse Red 54
28

## Slide 30: Άλλες κατηγορίες χρωστικών υλών με εφαρμογή στα μελάνια εκτυπώσεων (ονομασία από βαφικής πλευράς)
29

## Slide 31: Ουσιαστικά χρώματα
30
Notes: 30

## Slide 32: Χρώματα πρόστυψης
“Alizarin-sample”, από Benjah-bmm27 διαθέσιμο με άδεια
“Alizaryna”, από Arrowsmaster διαθέσιμο με άδεια
31

## Slide 33: Χρώματα αναγωγής
“Indigo”, από Edgar181 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Indian indigo dye lump”, από Palladian διαθέσιμο με άδεια CC από-SA 2.5
“Leucoindigo structure”, από Hoffmeier διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“IndigoDyedYarn”, από Loggie διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
32
Notes: 32

## Slide 34: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998 .
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991.
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 35: Τέλος Ενότητας

## Slide 36: Σημειώματα

## Slide 37: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 9: Παραδείγματα χρωστικών για μελάνια εκτύπωσης – Color Index». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 38: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 39: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 40: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 41: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.