## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 10: Ιδιότητες ροής μελανιών
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η παρουσίαση των ιδιοτήτων ροής των μελανιών εκτυπώσεων και η κατανόηση του ρόλου τους στην διαδικασία της εκτύπωσης.

## Slide 3: Ρεολογία
Με τον όρο Ρεολογία εννοούμε τον κλάδο της Μηχανικής των ρευστών, που μελετά την ρευστομηχανική τους, σε συνάρτηση με την ρεολογική τους συμπεριφορά. Με άλλα λόγια μελετά την ροή κατά την παραμόρφωση της ύλης, δηλαδή των στερεών, υγρών και αερίων υλικών σωμάτων.
Η ρεολογία, περιλαμβάνει επίσης, την μελέτη της ροής και των σχετικών ιδιοτήτων των μελανιών εκτύπωσης, όπου περιέχονται όροι όπως ροή, χρόνος ροής, ιξώδες, συνοχή, ακαμψία, κολλητικότητα, κτλ.

## Slide 4: Ρεολογία μελανιών (1 από 5)
 | Ιξώδες | Χαμηλό |  | Υψηλό
Χρόνος ροής | Συνοχή | Μικρή |  | Μεγάλη
Μικρός | Χωρίς συνοχή | Υγρό | Χωρίς συνοχή | Ινώδες
Μέτριος |  | Μαλακό | Ρευστό | Συμπαγές
Μεγάλος | Κολλώδες | Βουτυρώδες | Κολλώδες | Άκαμπτο

## Slide 5: Ρεολογία μελανιών (2 από 5)
Ένα υγρό μελάνι χαρακτηρίζεται ως «λεπτόρρευστο», όταν έχει χαμηλό ιξώδες και μικρό χρόνο ροής. Τέτοια μελάνια σχηματίζουν συνήθως «ίνες» όταν ρέουν.
Αντίθετα, ένα μελάνι χαρακτηρίζεται ως «παχύρρευστο», όταν παρουσιάζει υψηλό ιξώδες και μεγάλο χρόνο ροής.
«Ινώδες» λέγεται ένα μελάνι που έχει μεγάλο ιξώδες και μικρό χρόνο ροής λόγω της υψηλής εσωτερικής συνοχής του. Ένα τέτοιο μελάνι μπορεί να καταστρέψει το χαρτί καθώς προκαλεί αποκόλληση στο χνούδι του.

## Slide 6: Ρεολογία μελανιών (3 από 5)
Ως «μαλακό» χαρακτηρίζεται ένα μελάνι που έχει χαμηλό ιξώδες και μέτριο χρόνο ροής. Παραδείγματα αυτού του τύπου μελανιών αποτελούν τα μελάνια της offset που τυπώνουν πάνω σε ρολό χαρτί, όπου απαιτείται μικρή κολλητικότητα ώστε λόγω της μεγάλης ταχύτητας εκτύπωσης να ελαχιστοποιούνται οι βλάβες του χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται να εξασφαλίζεται η συνεχής ομαλή παροχή μελανιού.
Ως «ρευστό» μελάνι χαρακτηρίζεται εκείνο που έχει μέτριο ιξώδες και μέτριο χρόνο ροής, ιδιότητες που απαιτούνται ιδιαίτερα από τα μελάνια υψιτυπίας.

## Slide 7: Ρεολογία μελανιών (4 από 5)
Ως «συμπαγές (συνεκτικό)» χαρακτηρίζεται ένα μελάνι με μεγάλο ιξώδες και μέτριο χρόνο ροής. Τέτοια μελάνια, είναι τα μελάνια λιθογραφίας όφσετ, που εμφανίζουν ιδιότητες στερεού, δηλαδή δεν ρέουν όταν αναστρέφουμε το κουτί που τα περιέχουν.
Μελάνι «χωρίς συνοχή» χαρακτηρίζεται αυτό που έχει χαμηλό ή μέτριο ιξώδες. Λέγεται έτσι, διότι δεν σχηματίζει μακριές ίνες όταν κατανέμεται μεταξύ των κυλίνδρων.

## Slide 8: Ρεολογία μελανιών (5 από 5)
Ως «βουτυρώδη» χαρακτηρίζονται τα μελάνια με χαμηλό ιξώδες και μεγάλο χρόνο ροής. Η περιγραφή θυμίζει παρόμοιες ιδιότητες του μαλακού βούτυρου ή της μαργαρίνης. Τέτοια μελάνια που μοιάζουν άκαμπτα και χωρίς συνοχή είναι κατάλληλα για εκτύπωση με την μέθοδο της μεταξοτυπίας.
Ο όρος «άκαμπτο» χρησιμοποιείται για ένα μελάνι πολύ συμπαγές, με μεγάλο ιξώδες και μεγάλο χρόνο ροής. Τέτοια είναι τα πυκνόρρευστα μελάνια λιθογραφίας, που χρειάζονται προσπάθεια για να μεταφερθούν από το δοχείο συσκευασίας τους, με τη βοήθεια της σπάτουλας (δηλαδή με την εφαρμογή κάποιας δύναμης διάτμησης).

## Slide 9: Ρεολογία και μεταφορά μελανιού
Ένα μελάνι με σωστές ρεολογικές ιδιότητες μπορεί να μεταφερθεί ικανοποιητικά από το σύστημα τροφοδοσίας της μηχανής εκτύπωσης στην πλάκα εκτύπωσης κι από εκεί στην επιφάνεια που εκτυπώνεται.
Στην περίπτωση των μελανιών offset το φιλμ του μελανιού πρόκειται να υποστεί πολλές διατμήσεις και μεταφορές για να φθάσει τελικά στο χαρτί.
Στις πολυχρωμίες τα μελάνια που εφαρμόζονται διαδοχικά, πρέπει να προσκολλώνται στη σωστή ποσότητα πάνω στα προηγούμενα, που ενδέχεται να είναι ακόμη υγρά, ώστε να αναπαραχθεί σωστά το επιθυμητό δείγμα.

## Slide 10: Ρεολογία και απαιτήσεις κατά την εκτύπωση (1 από 3)
Οι ρεολογικές ιδιότητες των μελανιών στα διάφορα στάδια της εκτύπωσης χρειάζεται να μεταβάλλονται κατάλληλα:
Κατά την εξέλιξη της εκτύπωσης, το μελάνι πρέπει να αναπληρώνεται από το σύστημα τροφοδοσίας επάνω στην εκτυπωτική πλάκα ή κύλινδρο, ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται στο χαρτί ή γενικά στο υπόστρωμα.
Αυτό είναι εφικτό μεν στη βαθυτυπία και την φλεξογραφία, αλλά αρκετά δύσκολο στην λιθογραφία, όπου η τροφοδοσία της πάστας του μελανιού ελέγχεται και ρυθμίζεται με λάμες. Επίσης, χρειάζεται να περάσει από ένα μεγάλο αριθμό κυλίνδρων πριν φθάσει στην πλάκα εκτύπωσης.

## Slide 11: Ρεολογία και απαιτήσεις κατά την εκτύπωση (2 από 3)
Κατά συνέπεια, ένα μελάνι λιθογραφίας όφσετ πρέπει αρχικά να είναι πολύ συνεκτικό και άκαμπτο στο δοχείο μεταφοράς του, για να προλαμβάνεται η εκροή του από αυτό, μετά να τροφοδοτεί το μελανείο ανάλογα με τη ζήτηση και να μην εμποδίζει την ροή του άρα και την εκτύπωση. Στην συνέχεια, το μελάνι αυτό θα πρέπει να είναι λεπτόρρευστο και να ρέει εύκολα από τον ένα κύλινδρο στον άλλο, να κατανέμεται σωστά και να δημιουργεί ένα λεπτό και ομοιόμορφο φιλμ πριν περάσει στην πλάκα εκτύπωσης, αλλά όταν τελικά αποτεθεί στην επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να πήζει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ελαττώνεται το άπλωμά του, που μπορεί να μειώσει την ακρίβεια της εκτυπωμένης εικόνας.

## Slide 12: Ρεολογία και απαιτήσεις κατά την εκτύπωση (3 από 3)
Επομένως, με βάση όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα, κατάλληλα για την μέθοδο λιθογραφίας όφσετ, θεωρούνται τα μελάνια σε πάστα, λόγω των θιξοτροπικών ιδιοτήτων τους: δηλαδή είναι παχύρρευστα στα δοχεία μεταφοράς και επάνω στο χαρτί - υπόστρωμα, ενώ είναι λεπτόρρευστα κατά την διανομή τους μεταξύ των κυλίνδρων.

## Slide 13: Νευτώνεια και μη νευτώνεια μελάνια
Με βάση τα χαρακτηριστικά ροής τους τα μελάνια, όπως τα ρευστά γενικότερα, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:
Α) Σε αυτά που εμφανίζουν ιδανική ή σχεδόν ιδανική ροή και λέγονται νευτώνεια υγρά. Αυτά διατηρούν σταθερό το ιξώδες τους σταθερό κατά την διάρκεια της ροής. (Τα απλά μελάνια χαμηλού ιξώδους της βαθυτυπίας και της φλεξογραφίας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως νευτώνεια κατά προσέγγιση)
Β) Σε αυτά που δεν εμφανίζουν ιδανική ροή (πολύπλοκα συστήματα, όπως τα χρώματα και τα παχύρρευστα εκτυπωτικά μελάνια - πάστα) και χαρακτηρίζονται ως μη νευτώνεια
12

## Slide 14: Τι είναι η Θιξοτροπία;
Επομένως, ως μη νευτώνεια υγρά, χαρακτηρίζονται όσα δεν διατηρούν την τιμή του ιξώδους τους σταθερή κατά την χρήση τους (ροή, ανάδευση, εκτύπωση, κτλ).
Αντίθετα, το ιξώδες αυτών των ρευστών μειώνεται με την ανάδευση (μηχανική παραμόρφωση). Η ιδιότητα αυτή των παραπάνω ρευστών λέγεται θιξοτροπία, και τα ρευστά αυτά, λέγονται θιξότροπα.

## Slide 15: Θιξότροπα μελάνια
Εκτός από τα λιθογραφικά μελάνια, η θιξοτροπία είναι μια επιθυμητή ιδιότητα των μελανιών που εφαρμόζονται στην μέθοδο της μεταξοτυπίας, διότι το παχύ φιλμ του μελανιού που συνήθως χρησιμοποιείται θα μπορούσε να καταστρέψει την ακρίβεια της εικόνας, εάν τα μελάνια δεν ήταν θιξότροπα.
Αντίθετα, τα μελάνια της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας πρέπει να ρέουν εύκολα για να μπορούν να μεταφέρονται από τον κύλινδρο anilox ή τις κυψέλες του εγχάρακτου βαθυτυπικού κυλίνδρου, αντίστοιχα.

## Slide 16: Ιξώδες (1 από 5)
Ιξώδες είναι η ιδιότητα ενός ρευστού να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή, λόγω της εσωτερικής τριβής των μορίων του. Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες ενός ρευστού, τόσο πιο μικρή ρευστότητα παρουσιάζει (παχύρρευστο). Αντίθετα, ένα λεπτόρρευστο υγρό εμφανίζει μικρό ιξώδες και μεγάλη ρευστότητα.
“Viscosity”, από Anynobody διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 17: Ιξώδες (2 από 5)
Για την κατανόηση του θέματος, θεωρούμε το πρότυπο της απλής νευτώνειας ροής, δηλαδή αυτό κατά το οποίο το ρευστό παριστάνεται ως το σύνολο μιας σειράς λεπτών στοιβάδων ή φύλλων τοποθετημένων το ένα επάνω στο άλλο ανάμεσα σε δυο επιφάνειες στερεού.
Όταν ασκείται μια δύναμη στα φύλλα αυτά, τότε γλιστρούν το ένα επάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα το ρευστό να κινείται.
Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται πάνω τους, τόσο πιο γρήγορο είναι το γλίστρημα των φύλλων (στρωτή ροή).

## Slide 18: Ιξώδες (3 από 5)
Η δύναμη που προκαλεί το γλίστρημα των φύλλων μεταξύ τους λέγεται διατμητική τάση (τ) και το φαινόμενο διάτμηση.
Η τάση που ασκείται, προκαλεί την παραμόρφωση του υγρού. Η κίνηση του ενός φύλλου επάνω στο άλλο χαρακτηρίζεται ως παραμόρφωση (ταχύτητα) διάτμησης (D).
Κάθε υγρό, ανάλογα με τη χημική δομή του και τις φυσικές του ιδιότητες, προβάλλει διαφορετική αντίσταση.

## Slide 19: Ιξώδες (4 από 5)
Στα ιδανικά ή απλά υγρά η παραμόρφωση διάτμησης που παρατηρείται είναι ευθέως ανάλογη με την τάση διάτμησης που ασκείται στο υγρό. Αν δεν ασκηθεί τάση, δεν παρατηρείται παραμόρφωση και το υγρό δεν ρέει.
Η γραφική παράσταση μεταξύ διατμητικής τάσης και παραμόρφωσης διάτμησης είναι μια ευθεία γραμμή που περνάει από την αρχή των αξόνων, δείχνοντας ότι το υγρό αρχίζει να κινείται ακόμα και με την εφαρμογή μιας ελάχιστης δύναμης. Αυτή η ροή περιγράφεται ως Νευτώνεια ροή στο διάγραμμα που ακολουθεί.

## Slide 20: Ιξώδες (5 από 5)
Στην γραφική παράσταση φαίνεται ότι η παραμόρφωση διάτμησης D είναι ευθέως ανάλογη προς την διατμητική τάση τ.
Δηλαδή τ = η.D, όπου n είναι η σταθερά που λέγεται συντελεστής ιξώδους. Η σταθερά n αντιστοιχεί στην εφαπτόμενη της γωνίας θ στην γραφική παράσταση τάσης-παραμόρφωσης.
θ
Διατμητική τάση (τ)
Παραμόρφωση διάτμησης (D)
Νευτώνεια ροή
Notes: Να αλλάξουν οι άξονες μεταξύ τους

## Slide 21: Μέτρηση ιξώδους
Για την μέτρηση του ιξώδους των ρευστών, όπως και στην περίπτωσή μας των εκτυπωτικών μελανιών χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι οργάνων και συσκευών, όπως τα κύπελλα ροής, τα ιξωδόμετρα, κτλ.

## Slide 22: Κύπελλο ροής (1 από 2)
Το ιξώδες των απλών μελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας (θεωρούνται σχεδόν νευτώνεια υγρά) μπορεί να μετρηθεί με κάποιο πρότυπο κύπελλο, όπως το Zahn Cup. Για την χρήση αυτού του κυπέλλου, το εμβαπτίζουμε στο υγρό που εξετάζουμε και το γεμίζουμε. Στη συνέχεια, μετράμε το χρόνο που χρειάζεται να αδειάσει το κύπελλο από μια οπή, που έχει στον πυθμένα του. Από τον χρόνο ροής μπορεί να υπολογιστεί το ιξώδες του ρευστού με την βοήθεια πρότυπων καμπύλων αναφοράς.
“Kubek-forda”, από Dariusz.Biegacz διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 23: Κύπελλο ροής (2 από 2)
Συχνά η απώλεια των πτητικών συστατικών του διαλύτη από τη μάζα του μελανιού κατά την χρήση του στην εκτύπωση έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ιξώδους του, άρα και του χρόνου ροής του, που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Το μελάνι τότε, πρέπει να αραιωθεί και πάλι στο σωστό ιξώδες, με ανάμειξη με περισσότερο διαλυτικό, και να ελεγχθεί με την χρήση του κυπέλλου ροής για την ρύθμιση του επιθυμητού χρόνου ροής. Η τεχνική είναι απλή και χρησιμοποιείται συγκριτικά, καθώς δεν δίνει απόλυτες τιμές ιξώδους. Γενικά η χρήση του κυπέλλου ροής μπορεί να γίνει μόνο σε μελάνια με Νευτώνεια ή σχεδόν Νευτώνεια ροή.

## Slide 24: Αρχή ιξωδομέτρου (1 από 2)
Το ιξώδες των μη νευτώνειων ρευστών (παχύρρευστων μελανιών) ελέγχεται με το ιξωδόμετρο. Η αρχή του ιξωδομέτρου Brookfield φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Μελάνι
Περιστρεφόμενος κύλινδρος
23

## Slide 25: Αρχή ιξωδομέτρου (2 από 2)
Ένας μεταλλικός κύλινδρος (άξονας) περιστρέφεται μέσα σε ένα σταθερό κύπελλο που περιέχει μελάνι προς εξέταση. Η παραμόρφωση διάτμησης, άρα και η ροή του μελανιού είναι ανάλογη με την τάση διάτμησης και την ταχύτητα περιστροφής του χρησιμοποιούμενου κυλίνδρου.
Επειδή η τάση διάτμησης, όπως και η ταχύτητα περιστροφής είναι γνωστή (μετριέται), η τιμή του ιξώδους η μπορεί να προσδιοριστεί. Το ιξώδες του υγρού μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου αλλά και με βάση τον τύπο του άξονα (κυλίνδρου) που χρησιμοποιείται.
24

## Slide 26: Μονάδες ιξώδους
Στην πράξη χρησιμοποιούνται δύο συστήματα μονάδων για μετρήσεις του ιξώδους: Το σύστημα C.G.S. (εκατοστόμετρο, γραμμάριο, δευτερόλεπτο) που σήμερα έχει αντικατασταθεί από το σύστημα SΙ (διεθνές σύστημα).
Ωστόσο, οι βιομηχανίες των μελανιών και των βιομηχανικών ελαίων που μετρούν το ιξώδες τους, χρησιμοποιούν ακόμη το παλαιότερο σύστημα C.G.S., μερικές φορές παράλληλα με το σύστημα SΙ.

## Slide 27: Σύστημα C.G.S. (1 από 2)
Το σύστημα C.G.S. (cm,g,sec) χρησιμοποιεί το poise (Ρ) που αντιστοιχεί στο ιξώδες που έχει ένα υγρό ενός γραμμαρίου ανά εκατοστόμετρο, ανά δευτερόλεπτο. (Εάν θεωρηθεί ότι μια επίπεδη επιφάνεια 1 cm2 κινείται με ταχύτητα 1 cm.s-1 σχετικά με μία άλλη, σε απόσταση 1 cm απ' αυτή και ασκείται δύναμη 1 dyn, το υγρό που τα διαχωρίζει έχει ιξώδες ενός poise).
Εάν ληφθεί υπόψη η πυκνότητα του υγρού σε διάφορες θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στα έλαια ή στα βερνίκια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μονάδα Stokes, που περιγράφει το κινηματικό ιξώδες υγρού:
Κινηματικό ιξώδες (Stokes) = Συντελεστής ιξώδους σε poise/πυκνότητα του υγρού

## Slide 28: Σύστημα C.G.S. (2 από 2)
Επειδή το poise είναι αρκετά μεγάλη μονάδα, το ιξώδες για έλαια ή ρευστά μικρού ιξώδους εκφράζεται σε εκατοστά ή χιλιοστά του poise δηλαδή centipoise (1 cP = 0,01 Ρ) ή milipoise (1 mP = 0,001 Ρ).
Για παράδειγμα ο συντελεστής ιξώδους για το νερό στους 20°C είναι 1,009 cP (10,09 mP), ενώ για τη γλυκερίνη είναι 850 cP (8500 mP).

## Slide 29: Σύστημα SI (1 από 2)
Στο σύστημα SI (m, kg, sec), ως μονάδα της δύναμης χρησιμοποιείται το Newton (1N=1m.kg.s-1) και του ιξώδους, το pascal - δευτερόλεπτο (Pa.s).

## Slide 30: Σύστημα SI (2 από 2)
Στην πράξη, γίνεται χρήση μιας απλής μαθηματικής σχέσης μεταξύ των συστημάτων CGS και SI, καθώς:
1 Pa.s = 10 Ρ
1 mPa.s = 1 cP
Έτσι, στο διεθνές σύστημα SI, το ιξώδες του νερού στους 20C (1,009 cP) γίνεται 1,009 mPa s και της γλυκερίνης 850 mPa s.

## Slide 31: Ρευστότητα
Ως ρευστότητα ορίζεται το αντίστροφο του ιξώδους, δηλαδή:
Φ=1/η
Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες ενός ρευστού, τόσο μικρότερη είναι η ρευστότητά του και η ροή του είναι αργή (παχύρρευστο), ενώ όσο μικρότερο το ιξώδες του ρευστού, τόσο μεγαλύτερη η ρευστότητά του και η ροή του πραγματοποιείται με μεγάλη ταχύτητα (λεπτόρρευστο).
30

## Slide 32: Η επίδραση της θερμοκρασίας στο ιξώδες
Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι όσο αυξάνει η θερμοκρασία ενός υγρού, τόσο ελαττώνεται ο συντελεστής ιξώδους του. Η τιμή του ιξώδους ανά °C είναι ένα χαρακτηριστικό του κάθε υγρού και λέγεται συντελεστής ιξώδους. Για ένα ορισμένο υγρό η σχέση μεταξύ ιξώδους n και θερμοκρασίας Τ (σε βαθμούς K), δίνεται από τη σχέση:
lοgη = Β/Τ+ C
όπου Β και C είναι σταθερές για το κάθε υγρό. Σύμφωνα με αυτήν την εξίσωση, η γραφική παράσταση της σχέσης logη με το 1/Τ δίνει ευθεία γραμμή για πολλά υγρά.

## Slide 33: Συντελεστές που επιδρούν στο ιξώδες (1 από 3)
Γενικά, διάφορα (απλά) υγρά παρουσιάζουν διαφορετικό ιξώδες για δύο βασικούς λόγους:
Ο πρώτος οφείλεται στις ηλεκτροστατικές έλξεις μεταξύ των μορίων εξαιτίας των δυνάμεων διασποράς ή των πολικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.
Ο δεύτερος λόγος είναι η στερεοχημική παρεμπόδιση, που σχετίζεται με την γεωμετρία και την διάταξη των μεγαλομορίων τους.

## Slide 34: Συντελεστές που επιδρούν στο ιξώδες (2 από 3)
Στα μη πολικά μόρια, το ιξώδες αυξάνει με το μοριακό βάρος.
Στα πολικά μόρια, αναπτύσσονται πολικές αλληλεπιδράσεις και ένα δίκτυο σύζευξης των μορίων. Κατά συνέπεια τα πολικά υγρά έχουν μεγαλύτερο ιξώδες από τα μη πολικά.
Κατά συνέπεια, το νερό (πολικό μόριο, με δεσμούς υδρογόνου), έχει μεγαλύτερο ιξώδες (1,009 mPas) από το βενζόλιο (μη πολικό) με ιξώδες 0,647 mPas, παρότι έχει μικρότερο μοριακό βάρος (νερό = 18, βενζόλιο = 80).
Η γλυκερίνη που διαθέτει τρεις ομάδες που μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς υδρογόνου, έχει ακόμη μεγαλύτερο ιξώδες (850 mPas) από το νερό.

## Slide 35: Συντελεστές που επιδρούν στο ιξώδες (3 από 3)
Στα μεγαλομόρια με μεγάλη ανθρακική αλυσίδα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων τους αυξάνει το ιξώδες των υγρών, λόγω της στερεοχημικής παρεμπόδισης, που σχετίζεται με την γεωμετρία και την διάταξή τους. Για να αρχίσει η ροή τους πρέπει οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ τους να υπερνικηθούν και να διασπαστεί η δομή τους.
Στην περίπτωση μελανιών, η προσθήκη ρητινών, χρωμάτων, προσθέτων, καταλυτών οξείδωσης κλπ. έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ρευστών ή ημίρρευστων (πολτών) που έχουν δομή αρκετά περίπλοκη, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται ως μη Νευτώνεια.

## Slide 36: Σύσταση και ρεολογικές ιδιότητες (1 από 3)
Η σύνθεση των μελανιών επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό τις ρεολογικές τους ιδιότητες:
Αρχικά, η σωστή επιλογή της χρωστικής ύλης (πιγμέντου) και της ποσότητάς της είναι σημαντικός παράγοντας για τη ρύθμιση των ρεολογικών ιδιοτήτων των μελανιών.
Η μεγάλη συγκέντρωση της χρωστικής ύλης (πιγμέντου), που είναι απαραίτητη για την αύξηση της αδιαφάνειας (opacity) και της έντασης του χρώματος (color strength), μπορεί να περιπλέξει την συμπεριφορά της ροής.
35

## Slide 37: Σύσταση και ρεολογικές ιδιότητες (2 από 3)
Η επιθυμητή ροή του μελανιού γενικά ελέγχεται με τη χρήση των ρητινών, όπως είναι η ρητίνη πεύκου κτλ, που αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό το ιξώδες των μελανιών. Το ιξώδες ρυθμίζεται στη συνέχεια με την χρήση των κατάλληλων διαλυτών.
Γενικά, ένα μελάνι με σωστή διασπορά των συστατικών του διαθέτει καλή αδιαφάνεια και στιλπνότητα (glossity), αλλά μετά από πολλές διατμήσεις μπορεί να αλλοιωθεί και να προκαλέσει μείωση της ακρίβειας εκτύπωσης και προβλήματα στη μηχανή.
36

## Slide 38: Σύσταση και ρεολογικές ιδιότητες (3 από 3)
Η μεγάλη θιξοτροπία που παρουσιάζουν μερικά μελάνια (γίνονται λεπτόρρευστα μετά από πολλές διατμήσεις στους κυλίνδρους μελανώματος) μπορεί να οφείλεται στο φαινόμενο της θρόμβωσης.
Η θρόμβωση έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη στιλπνότητα και αδιαφάνεια του μελανιού. Ωστόσο, συχνά μετά από πολλές διατμήσεις, οι θρόμβοι και τα συσσωματώματα σπάζουν και διασπείρονται.
Συχνά, επίσης, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα πρόσθετα (αντιθρομβωτικά).
37

## Slide 39: Δυνάμεις συνοχής, θρόμβωση και διασπορά
Στο σχήμα παριστάνονται οι δυνάμεις συνοχής σε ένα μελάνι: με διακεκομμένες γραμμές συμβολίζονται οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων του συνδετικού μέσου (κύκλοι), με πλήρεις γραμμές οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των κόκκων του πιγμέντου (τετράγωνα), που όταν είναι μεγάλες, παρατηρείται θρόμβωση. Τέλος, διακρίνονται οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ μορίων του μέσου διασποράς και των σωματιδίων του χρώματος (πιγμέντο σε διασπορά).

## Slide 40: Κολλητικότητα των μελανιών (1 από 4)
Εκτός από το ιξώδες, η κολλητικότητα ή πρόσφυση του μελανιού είναι, επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας που εξετάζεται κατά την μεταφορά του μελανιού στην διάρκεια της εκτύπωσης και κατά την πρόσφυσή του στο χαρτί.

## Slide 41: Κολλητικότητα των μελανιών (2 από 4)
Η τιμή της κολλητικότητας ενός μελανιού μπορεί να μετρηθεί εμπειρικά και όχι κατά απόλυτο τρόπο.
Επίσης, αυτές οι τιμές μπορούν να σχετιστούν με τις ικανότητες της εκτυπωτικής μηχανής: δηλαδή υπάρχει περίπτωση, αν η τιμή της κολλητικότητας του μελανιού ξεπεράσει κάποιο όριο για τη δοσμένη ταχύτητα μιας γρήγορης μηχανής, να καταστραφεί η επιφάνεια του χαρτιού (αποκόλληση της επίστρωσης του χαρτιού και μάδημα του χαρτιού χωρίς επίστρωση).
Έτσι, υπάρχει μια κρίσιμη τιμή κολλητικότητας που σχετίζεται με τον τύπο της εκτύπωσης, την ταχύτητα και την αντοχή της επιφάνειας του χαρτιού.

## Slide 42: Κολλητικότητα των μελανιών (3 από 4)
Η μέτρηση της κολλητικότητας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και οι συσκευές μέτρησης της κολλητικότητας, συμπληρώνονται συνήθως από όργανα που ελέγχουν την τάση των μελανιών λιθογραφίας όφσετ να δημιουργούν γαλάκτωμα, όπως δείχνει το επόμενο σχήμα.

## Slide 43: Κολλητικότητα των μελανιών (4 από 4)
Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από δύο κυλίνδρους που είναι μελανωμένοι, ενώ ο μεγαλύτερος περιστρέφεται δίνοντας κίνηση και στον άλλο. Η περιστροφή σε αντίθετη προς την περιστροφή των δεικτών του ωρολογίου προκαλεί μια ελκτική δύναμη στον κύλινδρο οδηγό προς τα αριστερά που τη μετράει ο μετρητής τάσης.
Μετρητής τάσης
Περιστρεφόμενος κύλινδρος
Κύλινδρος οδηγός
Δύναμη έλξης
Μελάνι

## Slide 44: Διανομή και μεταφορά του μελανιού
Η απόδοση ενός μελανιού στη λειτουργία της μηχανής εκτύπωσης έχει σχέση με τα ρεολογικά χαρακτηριστικά του.
Ωστόσο, δεν υπάρχει πάντα μια αυστηρά θεωρητική και ποσοτική σχέση μεταξύ ιξώδους, κολλητικότητας και απόδοσης μηχανής και ποιότητας εκτύπωσης. Έτσι, οι προβλέψεις πολλές φορές βασίζονται στην εμπειρία και καθορίζονται από την συμπεριφορά μελανιού και μηχανής.

## Slide 45: Στίγματα και λεκέδες
Ένας φαινόμενο που επιδρά στην εμφάνιση της επιφάνειας του εκτυπωμένου εντύπου είναι τα στίγματα ή οι λεκέδες.
Δύο τύποι στιγμάτων διακρίνονται, τα στίγματα του χαρτιού και του μελανιού, που έχουν σαν αποτέλεσμα τις ανωμαλίες της εμφάνισης του εντύπου.

## Slide 46: Στίγματα χαρτιού
Τα πιο γνωστά είναι τα στίγματα χαρτιού, που οφείλονται στην ανομοιογένεια της πρόσφυσης του μελανιού στην επιφάνεια του χαρτιού. Η μη πρόσφυση στο χαρτί μπορεί να οφείλεται σε ξένα σώματα, όπως συμβαίνει με τις κόλλες σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Ακόμη μπορεί να οφείλονται σε ανόμοια απορρόφηση μελανιού από κάποιο χαρτί λόγω της μη ομαλής επιφάνειάς του.

## Slide 47: Στίγματα μελανιού
Τα στίγματα μελανιού είναι αποτέλεσμα της απόθεσης μη ομοιόμορφου πάχους μελανιού στην επιφάνεια του χαρτιού. Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται στη δημιουργία ινών στο μελάνι που έχει αποτεθεί στο χαρτί, καθώς το φιλμ του μελανιού διχοτομείται, καθώς φεύγει από τον κύλινδρο εκτύπωσης. Ο σχηματισμός αυτών των ινών σχετίζεται με τη δημιουργία ομίχλης (νέφους) μελανιού.

## Slide 48: Ομίχλη μελανιού
Ένα μελάνι που σχηματίζει μακριές ίνες, μπορεί κατά την εκτύπωση αυτές να κόβονται σε πολλά μικρά σταγονίδια κατά την διάτμησή του. Τα σταγονίδια αυτά διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα καλύπτοντας τον εργαζόμενο και την μηχανή με λεπτό σύννεφο μελανιού, το ονομαζόμενο και ομίχλη μελανιού, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην περίπτωση της γρήγορης εκτύπωσης σε χαρτί από ρολό (για παράδειγμα κατά την εκτύπωση εφημερίδας). Το πρόβλημα συχνά οφείλεται στη φύση της χρωστικής ύλης και τη χαμηλή ικανότητά της να διασπείρεται στον φορέα κατά την διαδικασία ανάμειξης των συστατικών του μελανιού.
47

## Slide 49: Σχηματισμός ομίχλης μελανιού
Πιο συγκεκριμένα, καθώς οι κύλινδροι μελανώματος έρχονται σε επαφή (Α), το μελάνι και ο διαλυμένος αέρας ή οι φυσαλίδες του διαλύτη συμπιέζονται, ενώ όταν το μελάνι φθάσει στην θέση Β, αρχίζει να διαχωρίζεται, ενώ οι παγιδευμένες φυσαλίδες εκτονώνονται απότομα και προκαλούν σπηλαίωση. Όσο οι φυσαλίδες αυξάνουν σε μέγεθος, σχηματίζονται σταγονίδια που εμφανίζονται σαν στίγματα στην εκτύπωση ή παρασύρονται στον αέρα και σχηματίζουν την ομίχλη μελανιού.
Φιλμ μελανιού
Α
Β

## Slide 50: Θέματα τροφοδοσίας μελανιού (1 από 3)
Η επιτυχής τροφοδοσία μελανιού εξαρτάται από τις δυνάμεις συνοχής μεταξύ των συστατικών του μελανιού που είναι ισχυρές.
Αν οι δυνάμεις αυτές είναι ισχυρές, τότε όταν ένα στρώμα μελανιού τραβηχτεί από τον αγωγό τροφοδοσίας του επάνω στον κύλινδρο οδηγό, οι ισχυρές δυνάμεις συνοχής θα προκαλέσουν την έλξη περισσότερου μελανιού, καθώς αυτό συμπεριφέρεται σαν μια ενιαία μάζα μέσα στον αγωγό. Ένα τέτοιο μελάνι μπορεί να έχει μεγάλο ιξώδες και μεγάλη τάση υποχώρησης (σχήμα α διαφάνειας 50) ή χαμηλή τάση υποχώρησης και χαμηλό ιξώδες (σχήμα β, διαφάνεια 50).

## Slide 51: Θέματα τροφοδοσίας μελανιού (2 από 3)
Τροφοδοσία μελανιού από τον κύλινδρο τροφοδοσίας:
(α) μεγάλο ιξώδες και μεγάλη τάση υποχώρησης,
(β) χαμηλή τάση υποχώρησης και μικρό ιξώδες,
(γ) μεγάλη τάση υποχώρησης και μικρό ιξώδες.
Μελάνι
Κύλινδρος
(α)
Κύλινδρος
(β)
Κύλινδρος
(γ)
Συγκράτηση μελανιού

## Slide 52: Θέματα τροφοδοσίας μελανιού (3 από 3)
Αντίθετα, εάν οι δυνάμεις συνοχής είναι μικρές, η τάση διάτμησης του κυλίνδρου έλκει ένα μέρος από το μελάνι που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο, που το αφήνει πίσω στον οδηγό του. Τέτοια μελάνια έχουν μεγάλη τάση υποχώρησης και χαμηλό ιξώδες (σχήμα γ στην διαφάνεια 50).
Ένα μελάνι με μεγάλη πιθανότητα να παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο περιέχει μεγάλη αναλογία σε χρώμα, μικρό ιξώδες και είναι κατάλληλο για εκτύπωση μεγάλων επιφανειών. Οι σύγχρονες μηχανές διαθέτουν σύστημα ανάδευσης κατά την τροφοδοσία μελανιού για καλύτερη ομογενοποίηση της μάζας του και την προώθηση του προς τον κύλινδρο εκτύπωσης.

## Slide 53: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991 .
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 54: Τέλος Ενότητας

## Slide 55: Σημειώματα

## Slide 56: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 10: Ιδιότητες ροής μελανιών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 57: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 58: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 59: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 60: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.