## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 11: Μελάνια υδατικής βάσης (νερού) και μελάνια υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η παρουσίαση των μελανιών υδατικής βάσης (νερού) και εκείνων που σκληραίνουν με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ως εναλλακτικών υλικών έναντι των μελανιών εκτύπωσης που έχουν ως βάση τους οργανικούς διαλύτες.

## Slide 3: Σύγχρονες απαιτήσεις από μελάνια (1 από 2)
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα σύγχρονα μελάνια εκτυπώσεων έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις:
Οι εκτυπωτικές μηχανές έπρεπε να λειτουργούν γρήγορα και οικονομικά.
Οι παραδοσιακές τεχνολογίες με την συνεχή τους βελτίωση, αλλά και οι πιο σύγχρονες, αυτές που εκτυπώνουν χωρίς επαφή του προς εκτύπωση υλικού με το σύστημα εκτύπωσης (ψηφιακές τεχνολογίες εκτύπωσης), απαιτούσαν νέα χαρακτηριστικά από τα μελάνια και τους φορείς μελανιών, που να καλύπτουν την ανάγκη για σταθερή εκτύπωση, με χρώματα υψηλής ποιότητας και καλά ελεγχόμενες ιδιότητες.

## Slide 4: Σύγχρονες απαιτήσεις από μελάνια (2 από 2)
Επίσης, η γρήγορη ανάπτυξη της βιομηχανίας συσκευασίας, δημιούργησε την ανάγκη σύνθεσης μελανιών για εκτύπωση όχι μόνο επάνω σε χαρτί και χαρτόνι αλλά και σε άλλα υποστρώματα, όπως γυαλί, κεραμικά, μέταλλα και πολυμερή.
Τέλος, έπρεπε να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον και η σχετική νομοθεσία για πιο υγιεινές συνθήκες εργασίας και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, για σύνθεση νέων μελανιών και βερνικιών χωρίς οργανικούς διαλύτες: τέτοια είναι τα μελάνια που σκληραίνουν με ακτινοβολία UV και τα μελάνια υδατικής βάσης.

## Slide 5: Α΄μέρος: μελάνια που σκληραίνουν με ακτινοβολία UV

## Slide 6: Μελάνια UV (1 από 2)
Τα μελάνια και τα βερνίκια που σκληραίνουν με UV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εφαρμογές των εκτυπώσεων.
Τα πρώτα χρησιμοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1960 και χρησιμοποιήθηκαν ιδίως για εκτυπώσεις λιθογραφίας σε μη απορροφητικές επιφάνειες φύλλων συσκευασίας, όπως πλαστικά και μεταλλικές επιφάνειες για κονσέρβες.
Η χρήση τους τώρα έχει εξαπλωθεί σε όλες τις μεθόδους εκτύπωσης και οι σύγχρονες εφαρμογές περιλαμβάνουν την μέθοδο της μεταξοτυπίας, της φλεξογραφίας και των ψηφιακών εκτυπώσεων.
5

## Slide 7: Μελάνια UV (2 από 2)
Τα μελάνια UV σκληραίνουν στιγμιαία με υπεριώδη ακτινοβολία, με απορρόφηση φωτονίων μεγάλης ενέργειας από κατάλληλη φωτεινή πηγή (υπεριώδους ακτινοβολίας) και μέσω χημικής αντίδρασης σχηματίζουν σκληρά φιλμ.
Δεν περιέχουν τα παραδοσιακά συστατικά μελανιών, όπως έλαια, διαλύτες και ρητίνες ενώ ο μηχανισμός ξήρανσής τους και σκλήρυνσης είναι αποκλειστικά φωτοχημικός (φωτοπολυμερισμός).
Επειδή δεν περιέχουν διαλύτες, που οι ατμοί τους θα επιβάρυναν το περιβάλλον, αυτά τα συστήματα θεωρούνται πιο φιλικά στο περιβάλλον. Γενικότερα, δεν περιλαμβάνουν προβλήματα ξήρανσης που σχετίζονται με τους συμβατικούς φορείς μελανιών.
6

## Slide 8: Σκλήρυνση μελανιών με ακτινοβολία (1 από 4)
Η μέθοδος του πολυμερισμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φωτοπολυμερισμού, που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, δίνει την ευκαιρία για χρήση μελανιών και βερνικιών χωρίς διαλύτες, για εκτύπωση με διάφορες μεθόδους, που είναι προτιμότερα από τα συμβατικά για εφαρμογές σε μη απορροφητικά υλικά εκτύπωσης, για γρήγορη (σχεδόν στιγμιαία) ξήρανση που λύνει και το πρόβλημα της πρόσφυσης, με την χρήση μηχανών μεγάλης ταχύτητας και για την πραγματοποίηση εφαρμογών, όπου προτιμώνται μελάνια χωρίς διαλύτες, όπως στην συσκευασία τροφίμων.

## Slide 9: Σκλήρυνση μελανιών με ακτινοβολία (2 από 4)
Η σκλήρυνση μελανιών με ακτινοβολία UV αντιστοιχεί σε μήκη κύματος 100-380 nm:
100-280 nm, UV-C: παρέχει πλήρη και γρήγορη αντίδραση πολυμερισμού,
280-315 nm, UV-B: προκαλεί πιο αργή και πλήρη σκλήρυνση
και 315-380 nm, UV-A: επιτυγχάνει την σκλήρυνση των πιο παχιών στρωμάτων μελανιού και γενικά επιχρισμάτων.

## Slide 10: Σκλήρυνση μελανιών με ακτινοβολία (3 από 4)
Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων για την σκλήρυνση μελανιών με ακτινοβολία UV:
Το πρώτο σύστημα βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερισμού με ελεύθερες ρίζες.
Το δεύτερο σύστημα βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση σκλήρυνσης κατιοντικού πολυμερισμού.
9

## Slide 11: Σκλήρυνση μελανιών με ακτινοβολία (4 από 4)
Ολιγομερή
Μονομερή
Φωτοεκκινητές
Ολιγομερή
Μονομερή
Φωτοεκκινητές σε δράση
Ολιγομερή
Μονομερή
Αδρανείς Φωτοεκκινητές
UV
Υπόστρωμα
Υπόστρωμα

## Slide 12: Βασικά χαρακτηριστικά μελανιών UV (1 από 2)
Τα μελάνια που σκληραίνουν με UV ακτινοβολία, πρέπει να διαθέτουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά των συμβατικών μελανιών, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εκτύπωσης:
μονομερή, αντί για συμβατικούς διαλύτες
ολιγομερή και προπολυμερή, αντί των συμβατικών ρητινών
φωτοεκκινητές (πρόσθετα)

## Slide 13: Βασικά χαρακτηριστικά μελανιών UV (2 από 2)
Μελάνια συμβατικά | Μελάνια UV
Χρώμα Διαλύτης (φορέας) Ρητίνη σαν συνδετικό Στεγνωτικό ή καταλύτες ξήρανσης Ενισχυτικά χρώματος Πρόσθετα π.χ. πλαστικοποιητές | Χρώμα Μονομερή Μεγάλου μοριακού βάρους ολιγομερή ακρυλικά ή προπολυμερή Φωτοεκκινητές Ενισχυτικά χρώματος Πρόσθετα π.χ. πλαστικοποιητές και συνεργιστικές ουσίες

## Slide 14: Πιγμέντα για μελάνια UV
Τα πιγμέντα που περιέχονται στα μελάνια UV είναι παρόμοια με αυτά των συμβατικών μελανιών, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι τα μαύρα και γενικά τα πιο σκούρα χρώματα εμποδίζουν τη διέλευση UV ακτινοβολίας και μειώνουν την αποτελεσματικότητα της σκλήρυνσης.

## Slide 15: Διαλύτες για μελάνια UV
Οι συμβατικοί διαλύτες στην περίπτωση των μελανιών UV έχουν αντικατασταθεί από μονομερή χαμηλού ιξώδους που εύκολα αντιδρούν και πολυμερίζονται.
Τα μονομερή αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ρεολογίας των προπολυμερών ρητινών και βοηθούν στην σκλήρυνση των μελανιών, που όμως η μεγάλη τοξικότητά τους περιορίζουν τη χρήση τους. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται κυρίως μονομερή μεγάλου ιξώδους.

## Slide 16: Συνδετικά για μελάνια UV
Στη θέση των συνδετικών ρητινών προβλέπονται προπολυμερισμένα ολιγομερή που προέρχονται από χημική αντίδραση μεταξύ του ακρυλικού οξέος με συμβατικές ρητίνες ουρεθάνης, εποξειδίων και πολυεστέρων.

## Slide 17: Καταλύτες πολυμερισμού με UV
Οι φορείς των μελανιών που σκληραίνουν με ακτινοβολία UV βασίζονται στη χημεία πολυμερισμού των ακρυλικών. Τα ακρυλικά και κυρίως τα αλκένια απορροφούν ακτινοβολία και πολυμερίζονται, αλλά η ταχύτητα πολυμερισμού είναι πολύ αργή οπότε προκύπτουν προβλήματα σε συστήματα εκτύπωσης με μεγάλη ταχύτητα.
Είναι επομένως ανάγκη να χρησιμοποιηθούν καταλύτες (φωτοεκκινητές) που μπορούν να απορροφούν γρήγορα UV και αποτελεσματικά, δημιουργώντας ελεύθερες ρίζες που προωθούν τον πολυμερισμό.

## Slide 18: Πρόσθετα για μελάνια UV
Οι φωτοεκκινητές είναι τα συστατικά που απορροφούν UV ακτινοβολία και προκαλούν την έναρξη της διαδικασίας πολυμερισμού.
Προστίθενται επίσης και πλαστικοποιητές για να δώσουν ελαστικότητα στο σκληρυμένο φιλμ μελανιού, καθώς και πρόσθετες ουσίες για την επιτάχυνση της αντίδρασης σκλήρυνσης.

## Slide 19: Πλεονεκτήματα μελανιών UV
Στεγνώνουν ακαριαία με την έκθεση στην ακτινοβολία.Τα εκτυπωμένα έντυπα βγαίνουν στεγνά και μπορούν να διπλωθούν αμέσως.
Δεν υπάρχουν προβλήματα με φαινόμενα set-off. Δεν υπάρχει ανάγκη ψεκασμού αντί -set οff που δημιουργεί προβλήματα από την αιωρούμενη σκόνη, το κόστος και την επίδραση στην εκτύπωση βερνικιού αργότερα.
18

## Slide 20: Πλεονεκτήματα μελανιών UV
Είναι εφικτές ενδιάμεσες εργασίες φινιρίσματος
Είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε μη πορώδη υποστρώματα
Επειδή δεν περιέχουν συμβατικοί διαλύτες, δεν εκλύουν VOCs. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση μελανιών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας.
Δεν υπάρχει ανάγκη εγκαταστάσεων ξήρανσης, όπως φούρνων και συστημάτων θερμού αέρα.
19

## Slide 21: Μειονεκτήματα μελανιών UV
Απαιτούν υψηλή δαπάνη εγκατάστασης εξοπλισμού
Έχουν υψηλότερο κόστος υλικών (μελάνια, βερνίκια, κτλ)
Μικρός χρόνος ζωής UV λαμπών
Λιγότερο αποτελεσματικά σε πορώδη υποστρώματα
Ορισμένα προβλήματα λόγω ρεολογικών ιδιοτήτων μελανιών της offset στην ταχύτητα εκτύπωσης
20

## Slide 22: Αφρισμός
Τα μελάνια που σκληραίνουν με UV στην λιθογραφία – offset είναι ιδιαίτερα ευπαθή στον αφρισμό και κατά συνέπεια βάφουν την επιφάνεια χωρίς εικόνα. Ως αιτία θεωρείται η παρουσία πολικών μορίων μικρού μοριακού βάρους στο φορέα που σχηματίζουν γαλάκτωμα με το νερό.
Η γαλακτωματοποίηση είναι επιθυμητή μόνο σε κάποιο μικρό βαθμό, σε ορισμένες παραδοσιακές λιθογραφίες, προκειμένου να ψύχεται το μελάνι, ενώ η αυξημένη γαλακτωματοποίηση είναι ανεπιθύμητη γιατί προκαλεί αφρισμό.
Το φαινόμενο του αφρισμού μπορεί να ελεγχθεί μέχρις ενός σημείου με προσεκτική επιλογή του χρώματος, καθόσον υδρόφοβα χρώματα (απωθούν το νερό), συνήθως μειώνουν τη γαλακτωματοποίηση.
21

## Slide 23: Β΄μέρος: μελάνια υδατικής βάσης

## Slide 24: Μελάνια με βάση το νερό
Η ανάγκη για χρήση μελανιών εκτύπωσης µε βάση το νερό βασίζονται στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος ώστε να ελαττωθεί η χρήση οργανικών διαλυτών.
Τα μελάνια µε βάση το νερό προσφέρουν ένα ελκυστικό τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, με ταυτόχρονη ελάττωση του κόστους που σχετίζεται µε την χρήση διαλυτών και την διαχείριση (απαγωγή) των ατμών τους.

## Slide 25: Χρήση μελανιών νερού
Η παραδοσιακή χρήση μελανιών µε βάση το νερό γίνεται στην εκτύπωση µε την μέθοδο της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας, σε πορώδη χαρτιά και χαρτόνια, κυματοειδή χαρτόνια, πλαστικό για σακούλες, περιτυλίγματα κτλ.
Ο μηχανισμός ξήρανσης μπορεί να είναι αφενός η απορρόφηση του μελανιού από τους πόρους του υλικού που εκτυπώνεται (εάν το υλικό είναι πορώδες) και αφετέρου η εξάτμιση του υδατικού φορέα.

## Slide 26: Προσφορά θερμικής ενέργειας 1/3
Η διαδικασία της εξάτμισης ενισχύεται με προσφορά θερμικής ενέργειας στο στρώμα του μελανιού με διάφορες μεθόδους, όπως:
Αγωγή. Η εκτυπωμένη ταινία του χαρτιού περνάει επάνω από θερμαινόμενους κυλίνδρους. Έτσι η θερμότητα πρέπει να μεταδοθεί με αγωγή μέσα από τη μάζα του χαρτιού της εκτυπωμένης επιφάνειας. Στην περίπτωση πλαστικών υλικών συσκευασίας, η θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή για να μην καταστραφούν ή να μην συρρικνωθούν.
25

## Slide 27: Προσφορά θερμικής ενέργειας 2/3
Μεταφορά. Η ταινία του εκτυπωμένου χαρτιού περνάει ανάμεσα από φυσητήρες, οπότε η θερμική ενέργεια εξατμίζει το υγρό, ενώ η ροή του αέρα απομακρύνει το αέριο από την επιφάνεια του υγρού. Η ταχύτητα εξάτμισης αυξάνει με την χρήση ρεύματος αέρος για την αφαίρεση των αερίων μορίων (εξαναγκασμένη εξάτμιση).
Η τεχνική εφαρμόζεται στην φλεξογραφία και τη βαθυτυπία για μη πορώδη υλικά, αλλά χρησιμοποιούνται ακόμη για κάποια συστήματα μεταξοτυπίας.
26

## Slide 28: Προσφορά θερμικής ενέργειας 3/3
Ακτινοβολία. Κατά την ξήρανση με εξάτμιση, η ακτινοβολία που χρησιμοποιείται δεν προκαλεί χημικά φαινόμενα, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της υπεριώδους ακτινοβολίας και με την τεχνική σκλήρυνσης μελανιών με ηλεκτρονική ακτίνα.
Η ακτινοβολία σε αυτή την περίπτωση είναι η υπέρυθρη, δηλαδή ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος (χαμηλής ενέργειας, που δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις). Η ενέργεια αυτή, μπορεί να προκαλέσει μόνο θέρμανση αν απορροφηθεί από το μέσο από το οποίο διέρχεται.
27

## Slide 29: Παράγοντες ξήρανσης με εξάτμιση
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την ξήρανση με εξάτμιση ενός μελανιού είναι:
Το σημείο βρασμού (τάση ατμών, πτητικότητα) του υγρού.
Η σχετική ταχύτητα εξάτμισης, που ορίζεται ως η ταχύτητα εξάτμισης του εξεταζομένου υγρού σε σύγκριση με ένα πολύ πτητικό υγρό που θέτουμε ως βάση π.χ. τον διαιθυλαιθέρα.
Η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης, δηλαδή η θερμική ενέργεια που χρειάζεται για να μετατραπεί ένας όγκος υγρού σε ατμό.
28

## Slide 30: Προβλήματα μελανιών νερού
Στα μειονεκτήματα των μελανιών αυτών μπορούμε να αναφέρουμε την χαμηλή ταχύτητα ξήρανσης (χρειάζονται θερμική ενέργεια για να στεγνώσουν), τη μειωμένη σταθερότητα που εμφανίζουν, ενώ για να εξασφαλιστεί η σωστή διαβροχή του υποστρώματος, εάν δεν χρησιμοποιούνται πορώδη αλλά πλαστικά κτλ. είναι αναγκαία μια ειδική επιφανειακή κατεργασία (ηλεκτρική εκκένωση κορώνας) αλλά και η χρήση τασενεργών ουσιών.

## Slide 31: Κανόνες σωστής χρήσης μελανιών νερού (1 από 2)
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των μελανιών με υδατική βάση, έχει αναπτυχθεί μια σειρά από κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για την βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης:
Στόχος πρέπει να είναι η εφαρμογή του λεπτότερου δυνατού φιλμ μελανιού.
Η αραίωση με νερό των μελανιών εκείνων που είναι έτοιμα για χρήση πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή (αποφεύγεται και η αραίωση γαλακτωμάτων).
Όσο περισσότερο στερεό περιέχει ένα μελάνι υδατικής βάσης, τόσο υψηλότερο είναι το ιξώδες του, αλλά η μεγάλη αραίωση πρέπει να αποφεύγεται.

## Slide 32: Κανόνες σωστής χρήσης μελανιών νερού (2 από 2)
Όταν απαιτείται αραίωση, πρέπει να ελέγχεται η τιμή του pΗ του και να διατηρείται στο 7,5-8,5 για ελαχιστοποίηση του κινδύνου της θρόμβωσης.
Προτείνεται επίσης, χρήση αντιαφριστικών προσθέτων.
Η εκτυπωτική μηχανή πρέπει να πλένεται αμέσως μετά τη χρήση της.
Οι κύλινδροι anilox και οι κύλινδροι βαθυτυπίας πρέπει να καθαρίζονται μετά από ενδιάμεσες εργασίες.
Το μη πορώδες υπόστρωμα πρέπει να υφίσταται επιφανειακή κατεργασία για την αύξηση της επιφανειακής του ενέργειας και την ικανοποιητική διαβροχή του.

## Slide 33: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991 .
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 34: Τέλος Ενότητας

## Slide 35: Σημειώματα

## Slide 36: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 11: Μελάνια υδατικής βάσης (νερού) και μελάνια υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 37: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 38: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 39: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 40: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.