## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 12: Μελάνια για ψηφιακές εκτυπώσεις
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των ψηφιακών τεχνολογιών εκτύπωσης, μελανιών και γενικότερα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές, καθώς και η επισήμανση των κοινών και διαφορετικών χαρακτηριστικών τους σε σχέση με τα συμβατικά μελάνια εκτύπωσης.

## Slide 3: Τεχνικές και υλικά ψηφιακής εκτύπωσης (1 από 3)
Η επιστήμη και η τεχνολογία που αφορούν τα μελάνια και γενικά τα υλικά, που χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά συστήματα εκτύπωσης αναπτύχθηκαν πολύ μετά από αυτές που αντιστοιχούν στις συμβατικές μεθόδους.
Από τη δεκαετία του 1940 άρχισε να εφαρμόζεται η μέθοδος της ηλεκτροφωτογραφίας.

## Slide 4: Τεχνικές και υλικά ψηφιακής εκτύπωσης (2 από 3)
Από τη δεκαετία του 1960, η μέθοδος εκτύπωσης με ψεκασμό μελανιού και η θερμική μεταφορά του μελανιού εφαρμόστηκαν από την Βρετανική Ταχυδρομική Υπηρεσία (British Post Office) για τις ανάγκες της αλληλογραφίας.
Εδώ και αρκετές δεκαετίες, επίσης, είναι γνωστή η μέθοδος εκτύπωσης με εξάχνωση χρωστικών.
3

## Slide 5: Τεχνικές και υλικά ψηφιακής εκτύπωσης (3 από 3)
Η καθοριστική όμως, εξέλιξη, που έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα ήταν η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η ανακάλυψη της δυνατότητας μεταφοράς της εικόνας απευθείας από την οθόνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εκτυπωτικά υποστρώματα.
Από τότε, η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών που χαρακτηρίζονται και ως εκτυπώσεις χωρίς επαφή του υποστρώματος µε την πλάκα εκτύπωσης (N.I.P. – non impact printing) μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί ραγδαία…

## Slide 6: Συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης
Αναπτύχθηκαν πολλοί τύποι συστημάτων που εκτυπώνουν ψηφιακά, τα οποία χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να σχηματίσουν την (λανθάνουσα) «εικόνα», που είναι:
η ηλεκτροφωτογραφία (electrophotography),
η ιονογραφία (ionography),
η µαγνητογραφία (magnetography),
η μέθοδος έγχυσης (inkjet)
η θερμογραφία (thermography),
η ξηρογραφία (“X”- Graphy).
5

## Slide 7: Βασικές τεχνολογίες
Οι βασικές κατηγορίες από αυτές τις τεχνολογίες, που ακολουθούν στην παρουσίαση και χρησιμοποιούνται πλέον στις ψηφιακές εκτυπώσεις είναι η ηλεκτροστατική μέθοδος, η μέθοδος της έγχυσης (ή ψεκασμού) μελανιού (inkjet) και οι θερμικές μέθοδοι (θερμική μεταφορά και εξάχνωση χρωστικών).

## Slide 8: Χρωστικές ύλες (1 από 2)
Ως χρωστικές ύλες για ψηφιακούς εκτυπωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρωστικές ή πιγμέντα ανάλογα µε τον τρόπο εφαρμογής τους.
Οι χρωστικές (dyes) μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα έγχυσης μελανιού και μεταφοράς µε θέρμανση, ενώ τα πιγμέντα (pigments) αποτελούν τη βάση για τα μελάνια σε σκόνη (toners) που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση µε την ηλεκτροστατική μέθοδο (ηλεκτροφωτογραφία, ιονογραφία και μαγνητογραφία).

## Slide 9: Χρωστικές ύλες (2 από 2)
Υπάρχουν επίσης, περιπτώσεις όπου τα µόρια των πιγμέντων δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το χρώμα τους, αλλά και για ορισμένες επιπλέον ιδιότητές τους.
Ένα τέτοιο παράδειγμα, αποτελούν κάποια συστατικά μελανιών σε σκόνη, που συμμετέχουν είτε σε φαινόμενα ηλεκτρικής αγωγιμότητας, είτε σε άλλες αντιδράσεις, όπως συμβαίνει με ορισμένες οργανικές ουσίες που παρουσιάζουν φωτοαγωγιµότητα (φωτοαγώγιμα υλικά), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό µε άλλα έγχρωμα µόρια για διάφορες εφαρμογές της εκτύπωσης κτλ.

## Slide 10: Συστήματα εκτύπωσης με μελάνια σε σκόνη - (toners)

## Slide 11: Ηλεκτροστατική μέθοδος (1 από 3)
Τα βασικά στοιχεία της αρχής λειτουργίας του συστήματος εκτύπωσης με την ηλεκτροστατική μέθοδο είναι τα εξής:
Η πληροφορία μεταφέρεται στο υπόστρωμα μέσω ενός κυλίνδρου, που καλύπτεται από φωτοαγώγιμο υλικό με laser, κι όπου δημιουργείται η λανθάνουσα (αόρατη) «εικόνα».
Ο κύλινδρος αυτός έλκει την σκόνη του toner λόγω ηλεκτροστατικού φορτίου στην «φορτισμένη» περιοχή της εικόνας και έτσι «μελανώνεται» η περιοχή της εικόνας.
Τελικά, το μελάνι μεταφέρεται μέσω του κυλίνδρου στο υπόστρωμα (χαρτί, κτλ), όπου πρέπει να λειώσει και να στερεοποιηθεί για να συνδεθεί σταθερά.
10

## Slide 12: Ηλεκτροστατική μέθοδος (2 από 3)
Πιο αναλυτικά, τα βασικά στάδια λειτουργίας είναι :
Δημιουργία εικόνας (imaging)
Μελάνωση (inking)
Μεταφορά toner (toner transfer - printing)
Σκλήρυνση toner (toner fusing / fixing)
Καθαρισμός (cleaning / conditioning) και επαναχρησιμοποίηση για κάθε χρώμα

## Slide 13: Ηλεκτροστατική μέθοδος (3 από 3)
Στην πραγματικότητα, δηλαδή, υπάρχει επαφή μεταξύ του κυλίνδρου που μεταφέρει το μελάνι με το εκτυπωτικό υπόστρωμα, αλλά όχι με την κλασσική μορφή των παραδοσιακών τυπογραφικών στοιχείων, μήτρας, κτλ.
Βασικό λειτουργικό στοιχείο είναι ο κύλινδρος μεταφοράς του toner, ο οποίος καλύπτεται από κάποιο φωτοαγώγιμο υλικό (όπως για παράδειγμα από οργανικά φωτοαγώγιμα υλικά OPC – organic photoconductor)

## Slide 14: Συστατικά μελανιών toners (1 από 5)
Ένα μελάνι σε σκόνη αποτελείται από σύστημα δύο συστατικών:
Το πρώτο συστατικό είναι αυτό που δίνει το χρώμα που μπορεί να είναι μαύρο, κίτρινο, cyan ή magenta.
Το δεύτερο σημαντικό συστατικό είναι το υλικό που ελέγχει το ηλεκτροστατικό φορτίο (CCA), κι είναι απαραίτητο για την μεταφορά μέσω φόρτισης των σωματιδίων του toner προς την επιφάνεια της «εικόνας» επάνω στο φωτοαγώγιμο τύμπανο.

## Slide 15: Συστατικά μελανιών toners (2 από 6)
Τα πρόσθετα ελέγχου του ηλεκτροστατικού φορτίου, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, χρησιμοποιούνται για να δημιουργούν σταθερό ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε είδος χρώματος, για να μπορούν τα σωματίδια να αποτεθούν στη σωστή αναλογία, ώστε να παραχθεί το επιθυμητό χρώμα στην εικόνα.

## Slide 16: Συστατικά μελανιών toners (3 από 6)
Οι χρωστικές ύλες που χρησιμοποιούνται στα μελάνια σε σκόνη (toner) είναι συνήθως αιθάλη ή πιγμέντα σε ανάμειξη με θερμοπλαστικές ρητίνες, που είναι συνήθως συμπολυμερή στυρενίου-ακρυλικών ρητινών.
Τα πιγμέντα βρίσκονται σε μικρούς κόκκους διαμέτρου 6-20 μm και ο φορέας σε πιο ογκώδεις κόκκους διαμέτρου περίπου 80-100μm. Οι κόκκοι του πιγμέντου περιβάλλουν τους κόκκους του φορέα.
15

## Slide 17: Συστατικά μελανιών toners (4 από 6)
Υπενθυμίζεται ότι τα πιγμέντα έχουν έναν βαθμό αδιαφάνειας, που δεν είναι επιθυμητή, εφόσον τα χρώματα εκτυπώνονται το ένα πάνω στο άλλο (πολυχρωμία).
Όσον αφορά τα πιγμέντα ανά χρώμα, αυτά συνήθως είναι:
  Το κίτρινο χρώμα, που δημιουργείται συνήθως από αζωενώσεις,
  Το χρώμα magenta από ενώσεις κινακριδόνης-ξανθενίου,
  Το cyan από φθαλοκυανίνες.
16

## Slide 18: Συστατικά μελανιών toners (5 από 6)
Οι ρητίνες των toners έχουν θερμοκρασία υαλώδους μεταπτώσεως Tg, δηλαδή θερμοκρασία, στην οποία μαλακώνουν και ρέουν, περίπου 65-70°C.
Σημειώνεται ότι τα toners πρέπει να είναι γενικά σταθερά στη θερμότητα, ώστε να μη τήκονται και ρέουν πριν τη στερέωση στο χαρτί. Αυτό το φαινόμενο θα ελάττωνε την ακρίβεια εκτύπωσης και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης αλλά και στον έλεγχο της διαδικασίας εκτύπωσης.
17

## Slide 19: Συστατικά μελανιών toners (6 από 6)
Έτσι, ένα ιδανικό toner αποτελείται από μια χρωστική με πρόσθετα για την στερέωση του χρώματος, που μπορούν να είναι κάποια συμπολυμερή σε συνδυασμό με τα πολυμερή της ρητίνης που αποτελούν τον φορέα της σκόνης του μελανιού.
Ένα τέτοιο παράδειγμα σύνθεσης toner για εκτύπωση κειμένου μπορεί να είναι: μαύρο του άνθρακα, κάποιο πρόσθετο ρύθμισης φορτίου, 90% πολυμερές συνδετικό (ρητίνη), ξηρά λιπαντικά και πρόσθετα, όπως στεατικός ψευδάργυρoς και έλαια σιλικόνης.
18

## Slide 20: Ποιότητα εκτύπωσης με toners (1 από 2)
Το πάχος του εκτυπωμένου στρώματος μελανιού toner μπορεί να είναι περίπου 5-10 μm, ανάλογα και με το υπόστρωμα.
Σημειώνεται ότι το είδος και το μέγεθος των σωματιδίων του toner καθορίζει την ακρίβεια (ποιότητα) εκτύπωσης που μπορεί να επιτευχθεί.

## Slide 21: Ποιότητα εκτύπωσης με toners (2 από 2)
Τα μεγαλύτερα σωματίδια περιορίζουν την ακρίβεια της εκτύπωσης, ενώ όσο μικρότερα είναι αυτά, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια έχει η εκτυπωμένη εικόνα.
Πάντως, τα σωματίδια των ξηρών toners είναι δύσκολο να μεταφερθούν ομοιόμορφα από το δοχείο τους στο τύμπανο, καθώς το μέσον ελέγχου ηλεκτροστατικού φορτίου βρίσκεται συνήθως ενσωματωμένο μέσα στους κόκκους του. Έτσι, δεν έχουν ομοιόμορφη συμπεριφορά, μερικοί κόκκοι είναι λιγότερο φορτισμένοι από άλλους, οπότε, μεταφέρονται πιο αργά, και προκαλούν ανωμαλίες στα άκρα των κουκκίδων του ράστερ ή στις γραμμές.
20

## Slide 22: Εκτύπωση με έγχυση μελανιού

## Slide 23: Μελάνια για έγχυση (1 από 2)
Τα μελάνια, που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις με έγχυση, είναι κατά βάση υγρά (υδατικής βάσης ή μελάνια οργανικών διαλυτών) με ιξώδες 1-30 mPa.s.
Το πάχος του εκτυπωμένου φιλμ μελανιού είναι περίπου 0.5 μm στην περίπτωση της χρήσης διαλυτών και 5-15 μm (ανάλογα με το υπόστρωμα) στην περίπτωση των μελανιών υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

## Slide 24: Μελάνια για έγχυση (2 από 2)
Οι χρωστικές ύλες που χρησιμοποιούνται στα μελάνια έγχυσης είναι σε μικρό βαθμό τα πιγμέντα και κυρίως οι χρωστικές- βαφές (dyes).
Τα συστατικά των μελανιών έγχυσης διαφέρουν ανάλογα με την μέθοδο ξήρανσης και σκλήρυνσης: Εξάτμιση και απορρόφηση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

## Slide 25: Εκτύπωση με έγχυση μελανιού (1 από 3)
Η αρχή της εκτύπωσης με έγχυση μελανιού είναι γνωστή εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, ήρθε ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί για την εκτύπωση μιας εικόνας σε οποιοδήποτε μέγεθος μέσω κάποιου ψηφιακού αρχείου.
“Epson-inkjet-printer”, από Masgatotkaca διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 26: Εκτύπωση με έγχυση μελανιού (2 από 3)
Καθώς η εκτύπωση είναι χωρίς επαφή, και επομένως μόνο το μελάνι έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια που εκτυπώνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή υλικό...
“Canon S520 ink jet printer - opened”, από Aka διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 27: Εκτύπωση με έγχυση μελανιού (3 από 3)
Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου περιλαμβάνει εκτόξευση μικρών σταγονιδίων μελανιού προς το εκτυπωτικό υπόστρωμα, από ένα μικρό ακροφύσιο (μπεκ).
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας σταγονιδίων, αλλά όλοι διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: το σύστημα ελέγχου του στόχου των σταγονιδίων, με ψηφιακά σήματα μεγάλης συχνότητας από τον υπολογιστή.
Ο σχηματισμός των σταγονιδίων γίνεται με σύστημα ελεγχόμενης πίεσης στο υγρό μελάνι προς τα ακροφύσια της εκτύπωσης.
Μελάνι
Υπόστρωμα προς εκτύπωση

## Slide 28: Τεχνολογίες ψεκασμού μελανιού
Υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογίες για την εφαρμογή της εκτύπωσης με έγχυση μελανιού:
Της συνεχούς εκτόξευσης (ροής) μελανιού και
Της εκτόξευσης σταγόνων κατά ζήτηση.
Τεχνολογία ψεκασμού μελανιού
Συνεχούς εκτόξευσης
Εκτόξευση σταγόνων κατά ζήτηση
Απλό μπεκ
Πολλαπλό μπεκ
Hertz
Ψεκασμός με βαλβίδα
Πιεζο ηλεκτρικό
σύστημα
Θερμική έγχυση
ή με φυσαλίδες
Hotmelt
(με τήξη)

## Slide 29: Αναπαράσταση της εκτύπωσης με έγχυση μελανιού
“Micro Piezo Animation”, από Javachan διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 30: Εκτύπωση με θερμική μεταφορά μελανιού
29

## Slide 31: Εκτύπωση εικόνας με θερμική μεταφορά
Η εκτύπωση αυτή μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους :
Θερμική μεταφορά μελανιού,
Εκτύπωση με εξάχνωση χρωστικών.
Χαρτί με την αρχική εικόνα
Στρώμα χρωστικής
Ίνες χαρτιού ή υφάσματος
Η διάχυση προς τις άκρες ελαττώνει την ακρίβεια εκτύπωσης
30

## Slide 32: Μελάνια για θερμική μεταφορά
Τα μελάνια αυτά μεταφέρονται στο υπόστρωμα είτε με μεταφορά ενός λεπτού στρώματος μελανιού (thermal transfer) είτε μέσω της εξάχνωσης χρωστικής (sublimation).
Η διαδικασία της θερμικής μεταφοράς περιλαμβάνει μια σειρά από φυσικά και χημικά φαινόμενα, όπως: α) τήξη/εξάχνωση με την θέρμανση, β) μεταφορά με πίεση και γ) στερεοποίηση μέσω ψύξης.
Τα μελάνια της θερμικής μεταφοράς εφαρμόζονται πρώτα σε μια ειδική ταινία ή φύλλο.
Τα μελάνια είναι τύπου hot-melt και δημιουργούν στρώματα περίπου 10-15 μm ανάλογα με το υπόστρωμα.

## Slide 33: Χρωστικές κατάλληλες για εξάχνωση
CI Disperse Red 60
CI Disperse Blue 26
CI Disperse Yellow 218

## Slide 34: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991.
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.

## Slide 35: Τέλος Ενότητας

## Slide 36: Σημειώματα

## Slide 37: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 12: Μελάνια για ψηφιακές εκτυπώσεις». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 38: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 39: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 40: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 41: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.