## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ)
Ενότητα 14: Μελάνια και Υλικά για εφαρμογές στα τυπωμένα ηλεκτρονικά
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος ενότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εισαγωγή στα μελάνια ή πιο σωστά στα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

## Slide 3: Εισαγωγή (1 από 3)
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, ας σκεφτούμε μερικά παραδείγματα: μπορεί μια διαφημιστική αφίσα να περιέχει μια κινούμενη έγχρωμη εικόνα που θα συνοδεύεται από ήχο;
Θα μπορούσε αυτή η εικόνα & ο ήχος της να ενεργοποιείται, όταν διαπιστώνει ότι κάποιος καταναλωτής βρίσκεται κοντά στο συγκεκριμένο κατάστημα και να σταματά, όταν αυτός απομακρύνεται;
Θα μπορούσε μια αφίσα να εκπέμπει δείγμα από το άρωμα του καφέ που θα πωλείται εντός του καταστήματος ή το άρωμα κάποιου άλλου υλικού;

## Slide 4: Εισαγωγή (2 από 3)
Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στο μέλλον προσφορές ή κουπόνια, τυπωμένα πάνω σε συσκευασίες, με ελάχιστο κόστος, όπως για παράδειγμα ένα πολύ λεπτό κινητό τηλέφωνο, τυπωμένο σε μια διαφημιστική τσάντα ταξιδιού;
Θα μπορούσε μια συσκευασία δημητριακών μετά την χρήση της να αναδιπλωθεί και να λειτουργήσει ως ρολόι ή ως ηλεκτρονικό παιχνίδι; Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο δεν θα πεταχτεί ως άχρηστη, αλλά θα μπορεί να διατηρεί και να αξιοποιεί το εμπορικό σήμα της εταιρίας, λειτουργώντας και φιλικά στο περιβάλλον!
Μπορεί ένα φωτιστικό να τυπωθεί πάνω σε ταπετσαρία ή σε αυτοκόλλητο;

## Slide 5: Εισαγωγή (3 από 3)
Εάν κάποιες από τις προηγούμενες εφαρμογές φαντάζουν ως μακρινά όνειρα, σας διαβεβαιώνω ότι δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, όπως δείχνουν τα παραδείγματα που ακολουθούν…
flexoglobal.com

## Slide 6: Τυπωμένοι αισθητήρες - ανιχνευτές
Οι τυπωμένοι και εύκαμπτοι αισθητήρες - ανιχνευτές (sensors) κατακτούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών. Αναφέρονται εφαρμογές, όπως:
Biosensors,
Capacitive sensors (not including touchscreens),
Piezoresistive & piezoelectric (pressure, force, or strain) sensors,
Photoelectric (photodetectors, hybrid CMOS image sensors, digital X-ray sensors),
Temperature sensors,
Gas sensors.

## Slide 7: Έξυπνη συσκευασία φαρμάκων
printedelectronicsworld.com

## Slide 8: Ανίχνευση γλυκόζης για διαβητικούς
Υπάρχουν πολλές πρωτοποριακές εφαρμογές των τυπωμένων αισθητήρων - ανιχνευτών, όπως αυτή για την ανίχνευση της γλυκόζης στους διαβητικούς.
Λεπτομέρειες από ανιχνευτές γλυκόζης
ineffableisland.com

## Slide 9: Αναδιπλούμενος υπολογιστής με τυπωμένη οθόνη
insaviewpoint.blogspot.gr

## Slide 10: Το κινητό τηλέφωνο του μέλλοντος
insaviewpoint.blogspot.gr

## Slide 11: Επιδερμικά ηλεκτρονικά
soundchristian.com

## Slide 12: Τυπωμένα ηλεκτρονικά σε φακό επαφής
gajitz.com

## Slide 13: Εύκαμπτα τυπωμένα ηλεκτρονικά
flexoglobal.com

## Slide 14: Εκτύπωση ηλεκτρονικών σε τρισδιάστατη μορφή
insaviewpoint.blogspot.gr

## Slide 15: Η ιστορία της εκτύπωσης ηλεκτρονικών (1 από 2)
Οι εκτυπωτικές μέθοδοι ανακαλύφθηκαν χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων να καλύψουν την ανάγκη διάδοσης της πληροφορίας σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων με χαμηλό κόστος.
Από την μεγάλη «έκρηξη» του 1450, όταν ο Gutenberg ανακάλυψε την τυπογραφία … μέχρι περίπου το 1950, οπότε και κάνει την εμφάνιση της η μέθοδος offset πέρασαν πολλά χρόνια.

## Slide 16: Η ιστορία της εκτύπωσης ηλεκτρονικών (2 από 2)
Στο μεταξύ οι άνθρωποι συνέχισαν να αναζητούν φθηνούς κι έξυπνους τρόπους για την μεταφορά της πληροφορίας (κείμενο & εικόνα) πάνω σε διάφορα υποστρώματα (σε χαρτί, χαρτόνι, πολυμερή, μέταλλα, γυαλί, ύφασμα, κεραμικά, ξύλο, γενικά σε κάθε είδους επιφάνεια ακόμα και σε… αυγά).
Έτσι, φτάσαμε στις μέρες μας, όπου μέσω των εκτυπωτικών μεθόδων έγινε δυνατή η φθηνή και λειτουργική κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (τυπωμένα κυκλώματα, OLEDs, RFID κεραίες, μπαταρίες, οθόνες, παιχνίδια κτλ) σε μαζική κλίμακα.

## Slide 17: Κατασκευή ηλεκτρονικών με εκτύπωση
Η μέθοδος κατασκευής ηλεκτρονικών με εκτύπωση τείνει να επικρατήσει για τους εξής βασικούς λόγους:
Η εκτύπωση μπορεί να γίνει σε όλα σχεδόν τα εκτυπωτικά υποστρώματα, ακόμα και σε τρισδιάστατη μορφή
Η (προσθετική) αυτή μέθοδος είναι πιο οικονομική για μαζική παραγωγή από τις βιομηχανίες
Βοηθά στην ανάπτυξη «νέων επιχειρηματικών μοντέλων»… μέσω εκτύπωσης νέων προϊόντων με έναν απλό ink-jet εκτυπωτή «βιομηχανία στο γραφείο»!

## Slide 18: Μειονεκτήματα του συμβατικού τρόπου κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Η κλασσική βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χρησιμοποιεί αφαιρετικές διαδικασίες,
Εφαρμόζεται σε πιο μικρές επιφάνειες, σκληρά - άκαμπτα υποστρώματα,
Χρησιμοποιεί περισσότερα χημικά,
Άρα προκαλεί και περισσότερα απόβλητα,
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας,
Ακολουθεί περισσότερες, πιο πολύπλοκες και πιο δαπανηρές διαδικασίες.

## Slide 19: Πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου
Αντίθετα, η μέθοδος της εκτύπωσης λειτουργεί «προσθετικά»,
Επομένως εξοικονομεί περισσότερα υλικά και ενέργεια,
Περιλαμβάνει λιγότερες και απλούστερες διαδικασίες,
Εφαρμόζεται σε κάθε είδους υπόστρωμα
Θεωρείται ότι προκαλεί μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

## Slide 20: Σχηματική αναπαράσταση της συμβατικής & της σύγχρονης μεθόδου κατασκευής τυπωμένων ηλεκτρονικών μέσω εκτύπωσης
Αφαιρετική μέθοδος
1.Υλικό - Υπόστρωμα
2.Φωτοευαίσθητη ρητίνη
3.Έκθεση σε UV ακτινοβολία
4.Διάβρωση
5.Καθαρισμός
Προσθετική μέθοδος
1.Υπόστρωμα
2.Εκτύπωση
3.Προσθήκη υλικού

## Slide 21: Υλικά και παράμετροι της εκτύπωσης ηλεκτρονικών

## Slide 22: Συστατικά μελανιών για εκτύπωση ηλεκτρονικών
Αγώγιμα υλικά, μέταλλα, νανοσωλήνες άνθρακα & γραφένιο,
Πολυμερή,
Διαλύτες,
Πρόσθετα.

## Slide 23: Παράγοντες (1 από 2)
Σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στις ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες των μελανιών είναι:
Το είδος του μετάλλου: Ag, Au, Cu, Ni, Pt,
Το μέγεθος (nm) και
Ο τύπος των σωματιδίων: σφαιρικά, ραβδόμορφα ή σε νιφάδες
Η περιεκτικότητα των μελανιών σε στερεά
Οι ρεολογικές ιδιότητες και,
Η επιφανειακή τάση τους.

## Slide 24: Παράγοντες (2 από 2)
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες:
Ο χρόνος κατεργασίας (συνήθως λίγα min έως h) και
Η θερμοκρασία (80°C -200°C) για την στερέωση των μελανιών πρέπει να ελέγχεται καθώς επιδρά και στο υπόστρωμα, που συνήθως είναι πλαστικό.
Ο χρόνος και η θερμοκρασία κατεργασίας για την στερέωση του μελανιού επιδρούν στην ποιότητα του προϊόντος.

## Slide 25: Παράδειγμα
Χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Αγώγιμο μελάνι από Ag, όπου το μέγεθος των σωματιδίων (particle size) είναι μικρότερο από 1 μm στη μορφή νιφάδων (flake form) – παρουσιάζει το πλεονέκτημα να διαθέτει πολύ χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση και να σχηματίζει πολύ λεπτά αγώγιμα στρώματα.

## Slide 26: Υποστρώματα
Χρησιμοποιούνται κυρίως πλαστικά κατά προτίμηση εύκαμπτα υποστρώματα (Polyethylene Terephthalate PET, Polyetherimide PEΙ, Polyimide PI, Polyarylate PAR, Polycarbonate PC κτλ),
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επίσης, χαρτί, γυαλί (glass) και κεραμικά υλικά.
Σημαντικές επιθυμητές ιδιότητες των εύκαμπτων υποστρωμάτων:
αντοχές σε κάμψη, έκταση - τέντωμα
σε δονήσεις & κραδασμούς,
γενικά σε μηχανικές καταπονήσεις,
και στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

## Slide 27: Πλαστικά εύκαμπτα φύλλα οργανικών φωτοανιχνευτών
photonics.com

## Slide 28: Επιφανειακές ιδιότητες υποστρωμάτων
Ο ρόλος της μικροδομής της επιφάνειας του εκτυπωτικού υποστρώματος και της υφής του (ο βαθμός τραχύτητας - roughness) είναι καθοριστικός
Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομαλή και λεία μορφολογία
Επίσης, να είναι απαλλαγμένη από ανωμαλίες (defects), όπως πόρους (pores) και ρωγμές (cracks) ή ανομοιογένειες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι προτιμότερα τα πλαστικά, παρόλα τα προβλήματα-μειονεκτήματα που έχουν, όπως το να διογκώνονται, να στρίβουν κτλ.

## Slide 29: Σχέση Μελανιών με Υποστρώματα
Η «συμβατότητα» και η «συνάφεια» του υποστρώματος με το μελάνι είναι απαραίτητες, όπως και …
Η σταθερότητα της χημικής τους σύστασης,
Η καλή πρόσφυση του «μελανιού» πάνω στο υπόστρωμα και
Η ικανότητα διαβροχής (wettability)
Για τους παραπάνω λόγους συχνά πραγματοποιείται επεξεργασία της επιφάνειας πριν την εκτύπωση (corona, UV, κτλ).

## Slide 30: Επιφανειακή κατεργασία υποστρώματος
Η κατεργασία του εκτυπωτικού υποστρώματος μεταβάλει την «γωνία επαφής» (υδρόφιλο – υδρόφοβο της επιφάνειας) και την ικανότητα διαβροχής (wettability) του υποστρώματος από το μελάνι.
Οι έρευνες έχουν στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων με κατάλληλες επιφάνειες (λείες και στιλπνές) για καλύτερα αποτελέσματα.

## Slide 31: Κυριότερες μέθοδοι εκτύπωσης τυπωμένων ηλεκτρονικών
Μεταξοτυπία - Screen printing (παραδοσιακή μέθοδος αλλά με όρια στην ανάλυση, την ταχύτητα και το κόστος).
Βαθυτυπία – Roto - Gravure.
Λιθογραφία Οffset.
Ψεκασμός μελάνης (Ink- jet, piezoelectric print head/thermal inkjet).
Υβριδικά συστήματα.

## Slide 32: Γενικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτικών μεθόδων
Εκτυπωτική μέθοδος | Offset lithography | Flexography | Gravure | Screen printing | Ink jet
Τύπος εκτυπωτικής πλάκας | Επίπεδη («τσίγκος») | Ανάγλυφη πλάκα από πολυμερές | Εγχάρακτος κύλινδρος | Τελάρο | Καμιά (ψηφιακή εκτύπωση)
Υποστρώματα | Χαρτιά, χαρτόνια, πολυμερή | Χαρτιά, χαρτόνια, πολυμερή | Χαρτιά, χαρτόνια, επιστρωμένα χαρτιά, πολυμερή | Όλα τα είδη | Όλα τα είδη
Πάχος φιλμ μελανιού (μm) | 1-2 | 6-8 | 8-12 | 20 nm- 100 μm | Εξαρτάται από το μελάνι
Ιξώδες μελανιού (Pa.s) | 5-50 | 0.01-0.1 | 0.01-0.05 | 0.1-10 | 0.01
Ανάλυση (lines/cm) | 100 (συμβατική) 200 (άνυδρη) | 60 | 100 | 50 | 60 (συνεχής) 250 (DOD)
Ref. An. Blayo, B. Pineaux, sOc-EUSAI conference, Grenoble 2005

## Slide 33: Στόχοι περιβαλλοντικής έρευνας (1 από 3)
Μπορεί η χρήση των απαιτούμενων υλικών να γίνει αποδοτικότερη; (πλεονέκτημα της προσθετικής μεθόδου, αλλά πολλά προβλήματα παραμένουν)
Μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας (για την λειτουργία φούρνου, συστήματα laser κτλ για την τήξη & την σκλήρυνση των υλικών);

## Slide 34: Στόχοι περιβαλλοντικής έρευνας (2 από 3)
Μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η χρήση επιβλαβών ουσιών; Γιατί ενώ υπάρχει μείωση των χημικών, υπάρχουν ακόμα εκπομπές VOC’s λόγω των οργανικών διαλυτών που περιέχονται στα μελάνια.
Μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος ζωής, λειτουργίας & χρήσης των προϊόντων; Μέχρι στιγμής διαθέτουν από κάποιες χιλιάδες ώρες έως και δυο χρόνια ζωής.

## Slide 35: Στόχοι περιβαλλοντικής έρευνας (3 από 3)
Μπορεί να προωθηθεί η ανακύκλωση των προϊόντων αυτών τόσο για οικονομικούς, όσο και περιβαλλοντικούς λόγους; Ο διαχωρισμός των υλικών των τυπωμένων ηλεκτρονικών είναι πολύ δύσκολος, όπως για παράδειγμα η απομόνωση του χρησιμοποιημένου αργύρου.

## Slide 36: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το θεωρητικό μάθημα «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998 .
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.
Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος, Ε. Τσατσαρώνη – Ι. Ελευθεριάδης, Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/κη, 2013.
The Printing Ink Manual, Leach RH, Pierce RJ, 5th Ed. Springer, 2007.
Colour Chemistry, Zollinger, H, VCH, 1991.
Προστασία από τη διάβρωση – Χρώματα και βερνίκια, Ειρ. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, ΟΕΔΒ, 1985.
Πηγές από διαδίκτυο: flexoglobal.com , printedelectronicsworld.com , ineffableisland.com, insaviewpoint.blogspot.gr , soundchristian.com , gajitz.com , photonics.com

## Slide 37: Τέλος Ενότητας

## Slide 38: Σημειώματα

## Slide 39: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Θ). Ενότητα 14: Μελάνια και Υλικά για εφαρμογές στα τυπωμένα ηλεκτρονικά». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 40: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 41: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 42: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 43: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.