## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Ε)
Ενότητα 10: Εκτίμηση των μηχανικών αντοχών εκτυπωμένης επιφάνειας
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος της ενότητας
Στόχος της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στην εκτίμηση των μηχανικών αντοχών εκτυπωμένης επιφάνειας (πρόσφυση, ελαστικότητα, χάραξη, δίπλωση, τριβή, κτλ.)

## Slide 3: Μηχανικές αντοχές (1 από 2)
Στον όρο μηχανικές αντοχές περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι αντοχές που εμφανίζει ο φορέας του μελανιού, κατά την χρήση της εκτυπωμένης επιφάνειας, δηλαδή όταν υποβληθεί σε μηχανικές δοκιμασίες, ανάλογα με τον τελικό προορισμό της (έντυπο: περιοδικό, εφημερίδα, βιβλίο, κτλ. - συσκευασία: τρόφιμα, φάρμακα, απορρυπαντικά, κτλ).

## Slide 4: Μηχανικές αντοχές (2 από 2)
Στις δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνονται κι εκείνες, στις οποίες το εκτυπωμένο μελάνι υποβάλλεται κατά το δίπλωση – τσάκισμα, την τριβή, τη χάραξη - γδάρσιμο, κτλ.
Στον έλεγχο περιλαμβάνεται, επίσης, η δοκιμασία για την αντοχή της πρόσφυσης και της ελαστικότητας του φορέα.
3

## Slide 5: Πρόσφυση (1 από 2)
Η πρόσφυση δείχνει τον βαθμό σύνδεσης του επιχρίσματος με το υπόστρωμα. Καλή πρόσφυση σημαίνει καλή σύνδεση μεταξύ των δυο υλικών. Το αντίθετο συμβαίνει όταν το επίχρισμα ξεκολλάει εύκολα από το υπόστρωμα και ξεφλουδίζει.

## Slide 6: Πρόσφυση (2 από 2)
Δηλαδή, η πρόσφυση μιας οργανικής επικάλυψης αποτελεί το μέτρο της καλής ή όχι σύνδεσης του επιχρίσματος με ένα υπόστρωμα (μέταλλο, κτλ).
Η καλή πρόσφυση έχει μεγάλη σημασία για την καλή εμφάνιση και την αντοχή στην χρήση μιας εκτυπωμένης επιφάνειας.
5

## Slide 7: Ελαστικότητα (1 από 2)
Η ελαστικότητα είναι η ιδιότητα των σωμάτων να παραμορφώνονται κάτω από την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων και να επανέρχονται στις αρχικές τους διαστάσεις, όταν πάψουν να ενεργούν επάνω τους οι δυνάμεις αυτές. Σημαίνει την ευλυγισία και την ευκινησία ενός σώματος.

## Slide 8: Ελαστικότητα (2 από 2)
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ελαστικότητα αφορά επιφάνειες που διπλώνονται ή μορφοποιούνται κατά την κατεργασία τους, όπως είναι οι μεταλλικές επιφάνειες κατά την κατασκευή δοχείων συσκευασίας, κτλ.
7

## Slide 9: Δίπλωση-τσάκισμα
Σύμφωνα με τον όρο «δίπλωση - τσάκισμα», κατά την δοκιμασία αυτή, ελέγχεται η συνέχεια του φορέα της εκτυπωμένης επιφάνειας (όπως για παράδειγμα σε κουτιά συσκευασίας, κτλ) κατά την δίπλωση και το τσάκισμα της επιφάνειας , όπως ακριβώς συμβαίνει κατά την χρήση της (εφημερίδα, περιοδικό, χαρτί περιτυλίγματος, κτλ).

## Slide 10: Τριβή (1 από 3)
Όπως είναι γνωστό, τριβή λέγεται η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση ενός σώματος και η οποία αναπτύσσεται όταν ένα κινούμενο σώμα έρχεται σε επαφή με άλλο σώμα ή επιφάνεια, εμποδίζοντας ή σταματώντας την κίνηση αυτή.

## Slide 11: Τριβή (2 από 3)
Η αντοχή στην τριβή έχει μεγάλη σημασία όταν τα έντυπα στοιβάζονται, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε χαρτόνια που φυλάσσονται και σύρονται σε ράφια, π.χ. ντοσιέ, σε βιβλία που υφίστανται τριβή μεταξύ τους, σε περιοδικά και χαρτιά που κρατάει ο αναγνώστης για πολλή ώρα με τα χέρια του, κτλ. ή ακόμα, όταν ο φορέας έρχεται σε επαφή με άλλα σώματα.
10

## Slide 12: Τριβή (3 από 3)
Για την αύξηση της αντοχής στην τριβή χρησιμοποιούνται διάφορα πρόσθετα π.χ. κεριά ή άλλα υλικά κατά της τριβής.
Άλλες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, επίσης, είναι να ενισχυθούν τα μελάνια με καταλύτες οξειδωτικού πολυμερισμού, να προστεθούν ρητίνες, να εκτυπωθεί κάποιο βερνίκι μετά την εκτύπωση του μελανιού, ή ακόμα και να επιστρωθεί κερί μετά την εκτύπωση, κτλ.

## Slide 13: Χάραξη
Η αντοχή του φορέα στη χάραξη έχει, επίσης, μεγάλη σημασία για εκτυπωμένες επιφάνειες που υφίστανται μηχανικές καταπονήσεις.
Η δοκιμασία δείχνει κατά πόσον μια εκτυπωμένη επιφάνεια αντέχει την πίεση με κάτι το αιχμηρό και σκληρό, ώστε να μην χαραχθεί και φανεί κάποιο σημάδι (χάραξη) επάνω της.

## Slide 14: Έλεγχος και δοκιμές αντοχών
Για τον έλεγχο των παραπάνω αντοχών και ιδιοτήτων του φορέα, υπάρχουν οι πρακτικές – εμπειρικές μέθοδοι (ποιοτικός έλεγχος) και οι επιστημονικές μέθοδοι (ποσοτικές μετρήσεις), που απαιτούν συνήθως τη χρήση οργάνων και συσκευών (για παράδειγμα την συσκευή IGT, κτλ).
Στην συγκεκριμένη άσκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός, μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικές – εμπειρικές μέθοδοι.

## Slide 15: Όργανα / Υλικά
Δείγματα εκτυπωμένου χαρτιού, χαρτονιού, μεταλλικής λακαρισμένης επιφάνειας για δοκιμασία και δείγματα ελέγχου,
Αιχμηρό όργανο (π.χ. κοπίδι),
Βαμβάκι, νερό
Αυτοκόλλητη ταινία.

## Slide 16: Πειραματική διαδικασία (1 από 7)
Έλεγχος πρόσφυσης (σε μεταλλική επιφάνεια):
Η πρόσφυση ελέγχεται με τη μέθοδο της σταυροειδούς εγκοπής (Cross-cut test DIN 53151). Με τη μέθοδο αυτή ελέγχεται η δύναμη πρόσφυσης του υμένα της λάκας πάνω σε ένα μεταλλικό υπόστρωμα.

## Slide 17: Πειραματική διαδικασία (2 από 7)
Έλεγχος πρόσφυσης (σε μεταλλική επιφάνεια):
Πάνω στο επίχρισμα χαράσσονται με το κοπίδι παράλληλες και κάθετες γραμμές, πάνω σε αυτές επικολλάται ειδική συγκολλητική ταινία και στη συνέχεια η ταινία τραβιέται απότομα. Ελέγχεται το ποσοστό της αποκολλημένης επιφάνειας της λάκας, που δίνει το βαθμό πρόσφυσης της.
16

## Slide 18: Πειραματική διαδικασία (3 από 7)
Έλεγχος πρόσφυσης (σε μεταλλική επιφάνεια):
Χρησιμοποιείται κλίμακα από το 0, στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει αποκόλληση έως το 5, για την πλήρη αποκόλληση.
Η ίδια δοκιμασία μπορεί να γίνει σε χαρτί/χαρτόνι περιτυλίγματος, όπου ελέγχεται η συνέχεια του φορέα με μια λωρίδα αυτοκόλλητης ταινίας.

## Slide 19: Πειραματική διαδικασία (4 από 7)
Έλεγχος μηχανικών αντοχών:
Ελαστικότητα: Το δοκίμιο κάμπτεται 100 φορές συνεχώς και μετά ελέγχεται η συνέχεια του φορέα, δηλαδή εάν υπάρχει κάποια ρωγμή στο φορέα.
Δίπλωση-τσάκισμα: Η προς εξέταση επιφάνεια διπλώνεται – ξεδιπλώνεται 100 φορές. Εναλλακτικά, σύμφωνα με άλλη μέθοδο, η επιφάνεια διπλώνεται και τοποθετείται πάνω της βάρος για 4 ώρες. Στη συνέχεια ελέγχεται η συνέχεια του φορέα. Εξετάζεται η γραμμή τσακίσματος μετά το ίσιωμα του χαρτιού.

## Slide 20: Πειραματική διαδικασία (5 από 7)
Έλεγχος μηχανικών αντοχών:
Τριβή στεγνού μελανιού: Δύο όμοιες επιφάνειες τρίβονται μεταξύ τους 100 φορές κατά την ίδια πάντα φορά.
Εναλλακτικά, η δοκιμασία μπορεί να γίνει με μια εκτυπωμένη και μια μη εκτυπωμένη όμοια επιφάνεια.
Επίσης, μπορεί να γίνει και τριβή του εντύπου με στεγνά δάχτυλα, με εφαρμογή μικρής πίεσης.

## Slide 21: Πειραματική διαδικασία (6 από 7)
Έλεγχος μηχανικών αντοχών:
Τριβή βρεγμένου εντύπου: Αυτή η δοκιμή μπορεί να γίνει με τριβή με τα δάχτυλα ή με ένα μικρό κομμάτι βαμβακιού, αφού πρώτα η εκτυπωμένη επιφάνεια δεχθεί λίγες σταγόνες νερού.
Χάραξη- γδάρσιμο: Η αντοχή στη χάραξη σε χαρτί ελέγχεται συνήθως εμπειρικά, με το νύχι, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Παρατηρείται εάν υπάρχει αποκόλληση του μελανιού.

## Slide 22: Πειραματική διαδικασία (7 από 7)
Έλεγχος μηχανικών αντοχών:
H αντοχή στο στοίβαγμα ελέγχεται με την τοποθέτηση 100 δοκιμίων σε στοίβα, στην οποία τοποθετείται πλάκα ιδίων διαστάσεων και βάρους 100 kg.
Μετά από 5 ημέρες ελέγχεται κατά πόσον τα δοκίμια έχουν κολλήσει μεταξύ τους.

## Slide 23: Εκτίμηση των αποτελεσμάτων
Συγκρίνονται τα εξεταζόμενα δοκίμια με τα δείγματα ελέγχου και καταγράφονται σχόλια και παρατηρήσεις.

## Slide 24: Σχόλια – συμπεράσματα
Τα δείγματα που δοκιμάστηκαν και τα δείγματα ελέγχου επικολλώνται στην έκθεση εργασίας.
Συγκρίνονται τα εξεταζόμενα δοκίμια με τα δείγματα ελέγχου και καταγράφονται σχόλια- συμπεράσματα και παρατηρήσεις.

## Slide 25: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το εργαστήριο «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Εργαστηριακές ασκήσεις Υλικών ΙΙ, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ειρ. Στρατή, Αθήνα 1997.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.

## Slide 26: Τέλος Ενότητας

## Slide 27: Σημειώματα

## Slide 28: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Ε). Ενότητα 10: Εκτίμηση των μηχανικών αντοχών εκτυπωμένης επιφάνειας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 29: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 30: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 31: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 32: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.