## Slide 1: Μελάνια και επικαλυπτικά (Ε)
Ενότητα 12: Έλεγχος σταθερότητας, αφρισμού και ποιότητας εκτύπωσης με μελάνια υδατικής βάσης
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχος της ενότητας
Στόχος της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στον έλεγχο (Ι) της σταθερότητας, (ΙΙ) του αφρισμού και (ΙΙΙ) της ποιότητας εκτύπωσης με μελάνια υδατικής βάσης.

## Slide 3: (Ι) Έλεγχος Σταθερότητας Μελανιών που Μπορούν να Αραιωθούν με Νερό

## Slide 4: Γενικά
Η χρήση μελανιών υδατικής βάσης αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας για μείωση της χρήσης των οργανικών διαλυτών και της εκπομπής οργανικών πτητικών ουσιών (VOCs).
Κατά την παρασκευή ενός μελανιού πιγμέντου ή χρωστικής, υδατικής βάσης, γίνεται πάντα έλεγχος της σταθερότητάς του.
Ο έλεγχος αυτός, επίσης, χρειάζεται να γίνεται κι όταν ένα μελάνι εξάγεται από την αποθήκη, επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της αλλοίωσης.

## Slide 5: Έλεγχος Σταθερότητας
Η αραίωση συνήθως γίνεται 50:50 με νερό βρύσης (δικτύου).
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το νερό του δικτύου ως προς την ποιότητά του (άλατα/σκληρότητα και pH), κι αν χρειάζεται χρησιμοποιείται απιονισμένο νερό.

## Slide 6: Όργανα / Υλικά Έλεγχος Σταθερότητας
Δείγματα μελανιών υδατικής βάσης,
Ποτήρια γυάλινα,
Ογκομετρικοί κύλινδροι των 100 ml,
Νερό βρύσης (δικτύου) και απιονισμένο νερό,
Μικρή σπάτουλα για το μελάνι.

## Slide 7: Πειραματική διαδικασία Έλεγχος Σταθερότητας
Η δοκιμή είναι σχετικά απλή.
Χρειάζεται μόνο η σωστή αραίωση του μελανιού σε αναλογία 1:1 μέσα στο ποτήρι.
Μετά από καλή ανάμειξη με τη σπάτουλα του μελανιού, το διάλυμα μένει σε ηρεμία όλη τη νύχτα.
Την επόμενη μέρα, εξετάζεται το μείγμα με τη βοήθεια της σπάτουλας, οπτικά.

## Slide 8: Εκτίμηση αποτελεσμάτων Έλεγχος Σταθερότητας (1 από 2)
Αν το μελάνι είναι αρκετά σταθερό, θα φαίνεται ομοιόμορφο και μαλακό, χωρίς ίχνη ιζήματος.
Αν είναι ασταθές, θα φαίνεται κάποιο σημάδι αστάθειας ή ανομοιογένειας - ασυνέχειας.
Στην δεύτερη περίπτωση, το μελάνι θα φαίνεται σαν να αφήνει ίζημα στο ποτήρι και στη σπάτουλα.

## Slide 9: Εκτίμηση αποτελεσμάτων Έλεγχος Σταθερότητας (2 από 2)
Στη συνέχεια, το μελάνι αναδεύεται ξανά με τη σπάτουλα, μετά εξάγεται από το ποτήρι και εξετάζεται.
Το μελάνι παρατηρείται καθώς στάζει στο ποτήρι, κι αφήνει ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια της σπάτουλας.
Το μελάνι μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό, εάν είναι ομοιόμορφο και στιλπνό, χωρίς να υπάρχουν σημάδια παρουσίας συσσωματωμάτων.

## Slide 10: (ΙΙ) Έλεγχος του Αφρισμού σε Μελάνια με Υδατική Βάση

## Slide 11: Έλεγχος του αφρισμού (1 από 2)
Ο αφρισμός είναι ένα πρόβλημα που σχετίζεται κυρίως με τα μελάνια φλεξογραφίας υδατικής βάσης, δηλαδή αυτών που αραιώνονται με νερό.
Ο αφρισμός όμως μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε κάθε σύστημα με βάση το νερό, όπως είναι τα μελάνια βαθυτυπίας και τα μελάνια έγχυσης (ψεκασμού).

## Slide 12: Έλεγχος του αφρισμού (1 από 2)
Αν το μελάνι έχει την κατάλληλη σύσταση, δεν θα παρατηρηθεί αφρισμός κατά την ανάμειξη. Εάν όμως η σύσταση του μελανιού δεν είναι σωστή, δημιουργούνται φυσαλίδες που μεταφέρονται στην πλάκα εκτύπωσης, όπου μπορούν να σκάσουν και να σχηματίσουν κυκλικά σημάδια στο υπόστρωμα.
Φυσικά αυτό το φαινόμενο είναι ανεπιθύμητο να συμβεί, καθώς τα σημάδια είναι αρκετά εμφανή και χαρακτηρίζονται σαν σημεία αφρισμού.
11

## Slide 13: Έλεγχος του αφρισμού (2 από 2)
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου χρησιμοποιούνται τα αντιαφριστικά (ως πρόσθετα στη σύνθεση του μελανιού) ή τα πρόσθετα διάσπασης του αφρού στο μελάνι, δηλαδή πάνω στη μηχανή εκτύπωσης.
Χρησιμοποιούνται σιλικόνες ή άλλες οργανικές ουσίες, τασιενεργές (επιφανειοδραστικές ουσίες). Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί, εάν χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποσότητα από τις ουσίες αυτές, μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα, όπως το μάτι του ψαριού, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα είδος δακτυλίου πάνω στο υπόστρωμα.

## Slide 14: Όργανα / Υλικά Έλεγχος του αφρισμού
Ογκομετρικός κύλινδρος 50 cm3,
Δείγμα μελανιού υδατικής βάσης,
Νερό βρύσης δικτύου/απιονισμένο,
Χρονόμετρο.

## Slide 15: Πειραματική διαδικασία Έλεγχος του αφρισμού (1 από 2)
Δείγμα μελανιού εισάγεται στον κύλινδρο μέχρι τον όγκο των 10 cm3.
Προστίθενται 10 cm3 νερό.
Ο κύλινδρος κλείνει με φελλό ή τον αντίχειρα και ταράσσεται επί 10 sec για να αναμειχθεί καλά το μελάνι με το νερό.

## Slide 16: Πειραματική διαδικασία Έλεγχος του αφρισμού (2 από 2)
Μετά, ο κύλινδρος αφήνεται στον πάγκο και αρχίζει η μέτρηση του χρόνου με το χρονόμετρο.
Παρατηρείται ο αφρός, καθώς ανεβαίνει στην επιφάνεια του μελανιού και μετρείται η ποσότητα του αφρού, που παραμένει μετά τα 30 sec στον κύλινδρο.
Καταγράφονται οι παρατηρήσεις και γίνονται σχόλια.

## Slide 17: Εκτίμηση των αποτελεσμάτων Έλεγχος του αφρισμού (1 από 2)
Γενικά, είναι αναμενόμενο να υπάρχει μια ποσότητα αφρού στην επιφάνεια του μελανιού, μετά την ανατάραξη, που εξαφανίζεται βαθμιαία.
Εάν υπάρχει αφρός πάνω από 1-2 cm3 μετά τα 30 sec, τότε το μελάνι μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μεγάλη τάση για αφρισμό.

## Slide 18: Εκτίμηση των αποτελεσμάτων Έλεγχος του αφρισμού (2 από 2)
Ένα τέτοιο μελάνι θα χρειάζεται πιθανά μια μικρή προσθήκη αντιαφριστικού προσθέτου.
Εάν, όμως, μετά την ανατάραξη δεν υπάρχει κανένα σημάδι αφρισμού στην επιφάνεια του μελανιού, τότε αυτό το μελάνι πρέπει να ελεγχθεί μήπως δημιουργήσει «μάτια ψαριού» κατά την εκτύπωση. Θα χρειαστεί για αυτό περαιτέρω έλεγχος.

## Slide 19: (ΙΙΙ) Εκτίμηση της ποιότητας εκτύπωσης μελανιών που μπορούν να αραιωθούν με νερό

## Slide 20: Ποιότητα εκτύπωσης (1 από 2)
Σε ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου των μελανιών εκτύπωσης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να ελεγχθεί με την εκτύπωση δοκιμίων ελέγχου με κατάλληλες δοκιμαστικές εκτυπωτικές μηχανές.
19
Notes: 19

## Slide 21: Ποιότητα εκτύπωσης (2 από 2)
Ο έλεγχος της ποιότητας της εκτύπωσης αφορά την γυαλάδα του εκτυπωμένου μελανιού, το βάρος της επίστρωσης, την απόδοση όσον αφορά το χρωματικό αποτέλεσμα, την παρουσία επιφανειακών ελαττωμάτων (defects, pinholes, κτλ) και φυσικά την αντίσταση και αντοχή των εκτυπωμένων μελανιών σε φυσικούς, χημικούς και μηχανικούς παράγοντες κτλ.

## Slide 22: Εκτίμηση ποιότητας εκτύπωσης (1 από 2)
Εκτός από την χρήση εκτυπωτικών μηχανών για την εκτύπωση δοκιμίων ή την συσκευή IGT, μπορούν επίσης, να εφαρμοστούν και πιο απλοί τρόποι καθημερινού ελέγχου.
Ένας τέτοιος τρόπος είναι η χρήση κατάλληλων ράβδων για να εκτιμηθεί η ποιότητα εκτύπωσης των μελανιών στο «στρώσιμο» του μελανιού πάνω σε διάφορα υποστρώματα.

## Slide 23: Εκτίμηση ποιότητας εκτύπωσης (2 από 2)
Στη συνέχεια, ο έλεγχος των δοκιμίων αυτών γίνεται οπτικά, μακροσκοπικά είτε με την χρήση μεγεθυντικού φακού - «λούπας».
Επίσης, εάν χρειαστεί μπορεί να γίνει χρήση μικροσκοπίου, και καταγραφή για περαιτέρω μελέτη των εικόνων.
22
Notes: 22

## Slide 24: Δοκιμές με την χρήση των ράβδων

## Slide 25: Λήψη εικόνων δειγμάτων με κάμερα

## Slide 26: Εξέταση δειγμάτων με μικροσκόπιο
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ Αθήνας

## Slide 27: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις για το εργαστήριο «Μελάνια», Στ. Θεοχάρη, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., ΤΕΙ Αθήνας, 2008.
Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, Thompson, B, Εκδ. ΙΩΝ, 1998.
Μελάνια Εκτυπώσεων, Todd R., Εκδ. ΙΩΝ, 1999.
Εργαστηριακές ασκήσεις Υλικών ΙΙ, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ., Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ειρ. Στρατή, Αθήνα 1997.
Σημειώσεις Μελάνια – Φωτοευαπαθείς ενώσεις, Π. Παπαδάκου, ΤΕΙ Αθήνας, 2007.

## Slide 28: Τέλος Ενότητας

## Slide 29: Σημειώματα

## Slide 30: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Μελάνια και επικαλυπτικά (Ε). Ενότητα 12: Έλεγχος σταθερότητας, αφρισμού και ποιότητας εκτύπωσης με μελάνια υδατικής βάσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 31: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 32: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 33: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 34: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.