## Slide 1: Χημεία Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 6: Παρασκευή Διαλυμάτων Ορισμένης Περιεκτικότητας % κ.ο. και % κ.β. (Εφαρμογή: Υπολογισμός Συστατικών για τη Σύνθεση Μελανιού)
Δρ. Σταματίνα Θεοχάρη Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θεωρητικό μέρος (1 από 2)
Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μίγμα που αποτελείται από δυο ή περισσότερα συστατικά (στερεά, υγρά ή αέρια).
Το συστατικό του μίγματος που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία λέγεται διαλύτης, ενώ το άλλο συστατικό λέγεται διαλυμένη ουσία.
Όταν ο διαλύτης είναι το νερό, το διάλυμα λέγεται υδατικό. Υπάρχουν ακόμα αλκοολούχα, αιθερικά κτλ διαλύματα, ανάλογα με το διαλύτη.

## Slide 3: Θεωρητικό μέρος (2 από 2)
Η συγκέντρωση του κάθε διαλύματος εκφράζει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος ή διαλύτη.
Η % κ.β. περιεκτικότητα (w/w) ενός διαλύματος εκφράζει τα g της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύματος.
Η % κ.ο. περιεκτικότητα (w/v) ενός διαλύματος εκφράζει τα της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος.

## Slide 4: Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση στους υπολογισμούς και στη χρήση των απαραίτητων ογκομετρικών οργάνων για την παρασκευή των διαλυμάτων.
Επίσης, σκοπός μας είναι η πρακτική εξάσκηση στον τρόπο που αραιώνουμε τα οξέα!!!
Πάντα προσθέτω το οξύ στο νερό και ποτέ το αντίθετο!!!

## Slide 5: Απαιτούμενα όργανα και υλικά
Ζυγός – σπάτουλα,
Ποτήρια βρασμού – ζέσεως,
Ογκομετρικές φιάλες,
Ογκομετρικοί κύλινδροι,
Σιφώνια,
Προχοϊδα,
Χλωριούχο νάτριο NaCl,
Θειικό οξύ H2SO4,
Υδροχλωρικό οξύ HCl.

## Slide 6: Πειραματική διαδικασία – υπολογισμοί (1 από 6)
Παρασκευή 250 mL υδατικού διαλύματος NaCl 0,5% κ.ο.
Υπολογίζουμε πρώτα την ποσότητα του NaCl:
Στα 100 mL διαλύματος περιέχονται 0,5 g.
Στα 250 mL Χ; g
Άρα:
Ζυγίζουμε 1,25 g άλατος και το διαλύουμε σε μικρή ποσότητα νερού σε ποτήρι ζέσεως. Στη συνέχεια μεταφέρουμε το διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 250 mL και συμπληρώνουμε με νερό μέχρι τη χαραγή.

## Slide 7: Πειραματική διαδικασία – υπολογισμοί (2 από 6)
Παρασκευή 250 mL υδατικού διαλύματος H2SO4 10 % κ.ο. από H2SO4 εμπορίου, περιεκτικότητας 96% κ.β. και πυκνότητας d 1,84 g/mL.
Υπολογίζουμε πρώτα την ποσότητα του H2SO4:
Στα 100 mL διαλ. H2SO4 θέλουμε 10 g καθαρού H2SO4.
Στα 250 mL Χ; g
Άρα:

## Slide 8: Πειραματική διαδικασία – υπολογισμοί (3 από 6)
Τα 25 g καθαρού H2SO4 θα τα πάρουμε από το H2SO4 εμπορίου, δηλαδή:
Σε 100 25 g H2SO4 εμπορίου περιέχονται 96 g καθαρού H2SO4
Χ; 25 g καθαρού H2SO4
Άρα:

## Slide 9: Πειραματική διαδικασία – υπολογισμοί (4 από 6)
Υπολογίζουμε τον όγκο του οξέος του εμπορίου και έχουμε:
Με ογκομετρικό κύλινδρο παίρνουμε 14,15 mL και το διαλύουμε σε μικρή ποσότητα νερού σε ποτήρι ζέσεως. Στη συνέχεια μεταφέρουμε το διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 250 mL και συμπληρώνουμε με νερό μέχρι τη χαραγή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προσθέτω το οξύ στο νερό και ποτέ το αντίθετο, σιγά-σιγά λόγω της εξώθερμης αντίδρασης.

## Slide 10: Πειραματική διαδικασία – υπολογισμοί (5 από 6)
Παρασκευή 100 g υδατικού διαλύματος HCl 4 % κ.β. από HCl του εμπορίου, περιεκτικότητας 37% κ.β. και πυκνότητας d=1,19 g/mL.
Υπολογίζουμε πρώτα την ποσότητα του ΗCl:
Στα 100 g HCl εμπορίου περιέχονται 37 g καθαρού HCl.
Στα Χ; g 4 g
Άρα:

## Slide 11: Πειραματική διαδικασία – υπολογισμοί (6 από 6)
Ο όγκος του θα βρεθεί με τον τύπο της πυκνότητας.
Στην περίπτωση αυτού του διαλύματος δεν μετράμε συνολικό όγκο διαλύματος αλλά συνολική μάζα. Έτσι, δεν συμπληρώνουμε νερό μέχρι τη χαραγή.
Επομένως, με σιφώνιο ή προχοϊδα παίρνουμε 9,1 οξέος και τα προσθέτουμε σε νερό με όγκο ίσο με 100 -10,8= 89,2 g ή 89,2 mL (καθώς η πυκνότητα του νερού είναι ίση με 1 g/mL).

## Slide 12: Εφαρμογές: Άσκηση 1η (1 από 2)
Υπολογίστε τις ποσότητες που πρέπει να ζυγίσετε από κάθε συστατικό για την σύνθεση 250 g των παρακάτω μελανιών υδατικής βάσης :

## Slide 13: Εφαρμογές: Άσκηση 1η (2 από 2)
Συστατικά | Εκτύπωση σε χαρτί (σε ποσοστό %) | Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο (σε ποσοστό %)
Οργανική χρωστική | 12 – 15 | 12 – 15
Ρητίνες | 10 – 25 | 15 – 25
Αλκοόλες | 0 | 2 – 5
Πρόσθετα (κεριά, αντιαφριστικά, παράγοντες διαβροχής & διασποράς, μικροβιοκτόνα) | 5 – 7 | 6 – 10
Νερό | 53 – 73 | 45 – 65

## Slide 14: Άσκηση 2η
Να υπολογιστούν τα g των επιμέρους συστατικών που πρέπει να αναμειχθούν για να παρασκευαστούν 750 g ενός μελανιού υδατικής βάσης για χρήση σε εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης:
Συστατικά -Ποσοστό %
Απιονισμένο νερό (Υδατικό μέσο διασποράς) 60 – 90,
Υδατοδιαλυτός διαλύτης (Ρυθμίζει το ιξώδες) 5 – 30,
Χρωστική ουσία (Δίνει χρώμα) 1 – 10,
Τασιενεργά (Ρυθμίζουν την διαβροχή & την πρόσφυση) 0.1 – 10,
Βιοκτόνο (Εμποδίζει την ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων) 0.05 – 1,
Ρυθμιστικά (Ρυθμίζουν το pH του μελανιού) 0.1 – 0.5,
Άλλα πρόσθετα (Αντιαφριστικά, κεριά κλπ.) >1.

## Slide 15: Άσκηση 3η
Να υπολογιστούν οι ακριβείς ποσότητες των συστατικών για την παρασκευή 250 g μελανιού, για εκτύπωση πάνω σε χαρτί με τη μέθοδο της φλεξογραφίας σύμφωνα με την προτεινόμενη σύνθεση:
Συστατικά - Ποσοστό %
Χρωστική 18,00%,
Ακρυλικό / αλκαλικό βερνίκι νερού 60,00%,
Κερί από πολυαιθυλένιο 4,00%,
Ισοπροπυλική αλκοόλη 4,00%,
Νερό 13,90%,
Αντιαφριστική σιλικόνη 0,10%.

## Slide 16: Βιβλιογραφία (1 από 2)
Χημεία Γραφικών Τεχνών, Ν. Καρακασίδη, εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα 2005
Γενική Χημεία, D. Ebbing, S. Gammon, εκδ. Τραυλός, Αθήνα, 2011
Χημεία, Εισαγωγικές Έννοιες, Ε. Λυμπεράκη, εκδ. Αλτιντζή, 2009
Χημεία για Τεχνολόγους, Φ. Νόμπελη, εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα, 2003
Διδακτική της Χημείας ΙΙ, Γιούρη-Τσοχατζή, Μανουσάκης, Θεσ/κη, 1994

## Slide 17: Βιβλιογραφία (2 από 2)
Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας, Ν. Καρακασίδη, ΤΕΙ Αθήνας, 1997
Εργαστηριακές ασκήσεις Χημικής & Περιβ. Τεχνολογίας, Ε. Φουντουκίδης, εκδ. Πουκαμισάς, 2009
Σημειώσεις Εργαστηρίου Ηλεκτροχημείας, Σ. Καλογεροπούλου, ΤΕΙ Πειραιά, 2000
Σημειώσεις Εργαστηρίου «Επιφανειακή επεξεργασία και χρωματισμός των υλικών», Ε. Τσαγκαράκη – Καπλάνογλου, Ε.Κ.Π.Α. 2006

## Slide 18: Τέλος Ενότητας

## Slide 19: Σημειώματα

## Slide 20: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταματίνα Θεοχάρη 2014. Σταματίνα Θεοχάρη. «Χημεία Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 6: Παρασκευή Διαλυμάτων Ορισμένης Περιεκτικότητας % κ.ο. και % κ.β.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 21: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 22: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 23: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.