## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ)
Ενότητα 2: Υδατογραφήματα
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε ιστορικά στοιχεία που αφορούν το ταξίδι του χαρτιού στον χρόνο.
Η ενότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει μία συνέχεια πριν αναφερθούμε σε πιο εφαρμοσμένα θέματα που αφορούν το χαρτί.
Μία πολύ ωραία μελέτη πάνω στην ιστορία του χαρτιού έχουν κάνει οι Βλέσσας – Μαλακού.
Στοιχεία αυτής θα βρείτε στην βιβλιογραφία του παρόντος κεφαλαίου μια και η ενότητα αυτή στηρίχθηκε αρκετά στη μελέτη αυτή.

## Slide 3
Το χαρτί αποτέλεσε και αποτελεί το πιο σημαντικό μέσο μεταφοράς γνώσης αν και ο πάπυρος αποτέλεσε όπως ήδη είδαμε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5.000 ετών τη σημαντικότερη επιφάνεια καταγραφής στοιχείων.
Μάλιστα, κατάφερε να εκτοπίσει όλα τα μέχρι τότε χρησιμοποιούμενα μέσα πλην της περγαμηνής, που εξακολούθησε να χρησιμοποιείται.
Από τη στιγμή δε που ανακαλύφθηκε και η τυπογραφία τα πάντα άλλαξαν καθοριστικά για την δυνατότητα επικοινωνίας και την ταχύτητα διάχυσης της γνώσης.

## Slide 4: Τι είναι το χαρτί
To χαρτί είναι ένα υλικό που αποτελείται από μεμονωμένες ίνες που έρχονται σε επαφή μετά την απομάκρυνση του νερού, διαμέσω ενός κοσκίνου στο οποίο έχει εναποτεθεί μία υδατική διασπορά του.
Chinese rice paper dwg από dorrie84 ©2007-2015 dorrie84

## Slide 5
Η εφεύρεση του χαρτιού θεωρείται ότι έγινε το 105 μ.Χ. (δεν είναι ακριβές) από τον Κινέζο Ts’ai Lun (Τσάι Λουν), έναν ανώτατο αξιωματούχο της δεύτερης περιόδου της δυναστείας των Han.
Θεωρείται ότι ο Ts’ai Lun κατάφερε να βελτιώσει παλαιότερες προσπάθειες παρασκευής φύλλων χαρτιού, αν και για πολλούς δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για την συμβολή του στην παραγωγή του χαρτιού.
“Cai-lun” από Kaldari διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 6
Αρχικά κύρια πρώτη ύλη της κινέζικης χαρτοποιητικής ήταν η κάνναβη, ακολούθησε η χαρτομουριά (2ος αιώνας) της οποίας ο εσωτερικός φλοιός έδινε τις καλύτερες ποιότητες χαρτιού για καλλιγραφία και ζωγραφική, το ραττάν (3ος αιώνας) και το μπαμπού (8ος αιώνας) που αντικατέστησε τα προηγούμενα.
Άλλες πρώτες ύλες για την παραγωγή χαρτιού ήταν το άχυρο ρυζιού και σταριού καθώς και φλοιοί διαφόρων φυτών για την παραγωγή ειδικών χαρτιών.
Επίσης χρησιμοποιούνται ακόμη ως σήμερα σαν πηγές ινών από χειροτέχνες χαρτοποιούς το βαμβάκι, το λινάρι, το κινέζικο χόρτο (China grass ή ramie)

## Slide 7
Αρχικά στην Κίνα οι πρώτες ύλες που ήταν κατά βάση ράκη ή φυτικές ίνες, διαβρέχονταν με νερό και παρέμεναν εμποτισμένες για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν ακολουθούσε βρασμός με αλισίβα. Το μείγμα που είχε σχηματιστεί μεταφέρονταν σε σάκους από δικτυωτά υφάσματα, οι οποίοι στην συνέχεια ξεπλένονταν με νερό.

## Slide 8
Ακολουθούσε λήψη ποσοτήτων του πλυμένου υλικού και εναπόθεσή του πάνω σε ξύλινα τραπέζια, όπου το χτυπούσαν με ξύλινα μακριά ραβδιά.
Στη συνέχεια, ο σχηματιζόμενος πολτός αραιώνονταν με νερό μέσα σε έναν κάδο.
Το επόμενο βήμα ήταν η βύθιση ενός ορθογώνιου καλουπιού (mould) στον κάδο που βρίσκονταν ο αραιωμένος πολτός.
fotosdominho.blogspot.gr

## Slide 9
Το ύφασμα λειτουργούσε σαν κόσκινο μια και συγκρατούσε τις ίνες, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε το νερό όταν το καλούπι ανασηκώνονταν από το δοχείο νερού.
Οι ίνες που συσσωματώνονταν πάνω στα κόσκινα θα αποτελούσαν πλέον το παραγόμενο χαρτί μόλις στέγνωναν. Γι αυτό ασκούνταν πίεση με τη βοήθεια μεγάλων πετρών ώστε να μειωθεί η υγρασία.
Ύστερα, το χαρτί επικολλούνταν σε κάθετες επιφάνειες, ούτως ώστε να ξηραθεί και, τέλος επιχρίζονταν με φυτική κόλλα για να παρεμποδίζεται ο εμποτισμός του χαρτιού από το μελάνι.
Τέλος, γίνονταν η λείανσή του χρησιμοποιώντας πέτρες. Η διαδικασία που περιγράφηκε απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.

## Slide 10
historiainventos.blogspot.gr

## Slide 11
Στη συνέχεια οι Κινέζοι βελτίωσαν την μέθοδό τους ώστε να παράξουν χαρτί καλύτερης ποιότητας και να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγή.
Αξίζει να σημειωθεί πως είχαν την δυνατότητα να παράξουν χαρτί μεγάλων διαστάσεων (3-3.6 m μήκους) χρησιμοποιώντας πλαίσιο αντίστοιχων διαστάσεων το οποίο διαχειρίζονταν με τη βοήθεια συστήματος τροχαλιών.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ακόμη στην Ασία. Οι Βλέσσας –Μαλακού αναφέρουν δε ότι σήμερα στο Βόρειο Λάος κατά την οικοτεχνική παραγωγή χαρτιού το καλούπι δεν τοποθετείται σε νερό όπως προαναφέρθηκε, αλλά τοποθετείται βρεγμένο στο έδαφος και αποχύνεται σε αυτό ο αραιωμένος πολτός. Αυτή η μέθοδος θεωρείται ακόμη πιο παλαιά από την προαναφερθείσα.

## Slide 12: Παραγωγή χειροποίητου χαρτιού στο Nepal
Στο Nepal υπάρχει παραδοσιακή γνώση κατασκευής χαρτιών περισσότερο από 1000 χρόνια.
Τα χαρτιά φτιάχνονται από τα κλαδάκια δύο θάμνων, του Lokta [daphne papyracea] και του Argeli [edgeworthia gardneri], παρόμοιων με τη μεσογειακή δάφνη.
Τα χαρτιά αυτά είναι εξαιρετικά μακρόινα, με ιδιαίτερες αντοχές και πολύ καλή απορροφητικότητα σε κάθε είδους μελάνια.
Από τον απολύτως φυσικό τρόπο κατασκευής τους δεν περιέχουν οξέα ή αλκάλια και έτσι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

## Slide 13: Το φυτό Lokta, daphne papyracea
Daphne Plant/ Lokta plant For detail about making Lokta paper

## Slide 14
Μαριέττα Καλλονά Μουσική μπάλα παπιέ μασέ εξωτερικό χαρτί
Lokta naurangi Nepal 10 cm

## Slide 15
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΗΣ Αυγοτέμπερα και σινική σε χαρτί LOKTA Nepal 50x70cm

## Slide 16
Γιώργος Κόρδης Τα σύννεφα Αυγοτέμπερα σε ξύλο προετοιμασμένο με χειροποίητο χαρτί Lokta Nepal

## Slide 17: Lokta με φυσικά άνθη naurangi

## Slide 18: Lokta recycled

## Slide 19: Lokta με μωβ κλωστές

## Slide 20: Παραγωγή του χειροποίητου χαρτιού argeli στο Nepal
Το argeli [edgeworthia gardneri] είναι ένας θάμνος αυτοφυής στα Ιμαλάια και από τις ίνες του κατασκευάζεται εξαιρετικό χαρτί.
Τις ακόλουθες φωτογραφίες έστειλε ο Mahabir Pun από το χωριό Nangi του Nepal [άνοιξη του 2007] στον έμπορο χαρτιού Δημήτρη Τσοκάκη.
sikkimfoundation.org

## Slide 21: Ο φλοιός από τα κλαδιά του argeli
Fine & Handmade Papers

## Slide 22: Το καθάρισμα του φλοιού
Fine & Handmade Papers

## Slide 23: Το καθάρισμα του φλοιού
Fine & Handmade Papers

## Slide 24: Η Harimaya και η Dilmaya καθαρίζουν τα κλαδιά του argeli
Fine & Handmade Papers

## Slide 25: Τα καθαρισμένα κλαδιά βράζουν σε σιγανή φωτιά
Fine & Handmade Papers

## Slide 26: Ο πολτός μετά το βράσιμο μπαίνει στα τελάρα
Fine & Handmade Papers

## Slide 27: Χτύπημα του βρασμένου φλοιού με ξύλινα σφυριά
Το πιο σημαντικό στάδιο γιατί γίνεται η απομόνωση των ινών.
Fine & Handmade Papers

## Slide 28: Ο πολτός μαζεύεται σε τελάρα
Fine & Handmade Papers

## Slide 29: και στεγνώνει στον ήλιο
Fine & Handmade Papers

## Slide 30
Fine & Handmade Papers

## Slide 31: Το κάθε φύλλο χαρτιού βγαίνει από το τελάρο
Fine & Handmade Papers

## Slide 32
Fine & Handmade Papers

## Slide 33
Fine & Handmade Papers

## Slide 34
Το εξώφυλλο του βιβλίου
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΣΙΤΣΑ είναι του Γιάννη Μόραλη [Η εν Αθήναις Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 1934, ξυλογραφία 23,5 χ 33 εκ.]
Τυπώθηκε στο χειροποίητο χαρτί Argeli.
Την έμπνευση και την φροντίδα είχε η Λεώνη Βιδάλη.
Fine & Handmade Papers

## Slide 35
ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ ΗΘΙΚΩΤΑΤΟΙ Βενετία 1877 Χειροποίητο χαρτί Lokta Nepal 50gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, 2006
Fine & Handmade Papers

## Slide 36
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εν Βιέννη, 1794 Χειροποίητο χαρτί Lokta Nepal 50gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, 2006
Fine & Handmade Papers

## Slide 37: Χειροποίητο χαρτί από Ινδία
Στην Ινδία η πρώτη ύλη είναι βαμβάκι ή γιούτα [jute].
Το βοτανικό όνομα του Jute αναφέρεται από τον Πλίνιο ως Corchorus olitorius, κόρχορος ο λαχανικός.

## Slide 38
Το φυτό Jute, corchorus olitorius. Η ονομασία του φυτού οφείλεται στον Πλίνιο, έχουμε όμως προγενέστερη αναφορά στον Αριστοφάνη.
pfaf.org

## Slide 39: Jute σε φυσικό λευκό
Fine & Handmade Papers

## Slide 40: Jute orange
Fine & Handmade Papers

## Slide 41
Δημήτρης Μηλιώτης, 2009 Μονοτυπία 40 x 40 cm σε βαμβακερό χαρτί Ινδίας με φυσικά λουλούδια marigold.
Fine & Handmade Papers

## Slide 42: Χειροποίητα χαρτιά Ταϋλάνδης
Η πρώτη ύλη κατασκευής χαρτιού στην Ταϋλάνδη είναι η broussonetia papyrifera [paper mulberry].
Εδώ υπάρχει παράδοση στα πολύ λεπτά και διαφανή χαρτιά.
Fine & Handmade Papers

## Slide 43: Διαφανές χαρτί 30gr με μεταξωτές κλωστές forest green
Fine & Handmade Papers

## Slide 44: Διαφανές χαρτί 30gr με μεταξωτές κλωστές, old brick
Fine & Handmade Papers

## Slide 45: Αραχνοϋφαντο χαρτί μόλις 15 gr σε φυσικό λευκό
Fine & Handmade Papers

## Slide 46: dried green mango
Fine & Handmade Papers

## Slide 47
Μαριέττα Καλλονά
Ιαπωνέζικα Σπίτια οριγκάμι με χαρτιά Lokta και Thailand dried straw 18x26x11cm
Fine & Handmade Papers

## Slide 48
Μαριέττα
Καλλονά Κυκλάδες Thailand mulberry 33x22x16cm
Fine & Handmade Papers

## Slide 49: Στη συνέχεια ακολουθεί μία σύνοψη των στοιχείων που αφορούν την εξάπλωση της τέχνης παραγωγής χαρτιού

## Slide 50
105 μ.Χ. | Θεωρείται ως η επίσημη ημερομηνία της εφεύρεσης του χαρτιού από τον Κινέζο Ts’ai Lun (Τσάι Λουν).
3ος αιώνας μ.Χ. | Το χαρτί καθιερώθηκε ως το βασικό υπόστρωμα γραφής.
4ος αιώνας μ.Χ. | Εισάγεται το κολλάρισμα με φυτική κόλλα ή άμυλο.
5ος αιώνας μ.Χ. | Οι Κινέζοι εφηύραν την τυπογραφία -κατά την οποία χρησιμοποιούσαν ξύλινα πλακίδια-σφραγίδες, μελάνι και χαρτί. Σύμφωνα με τον D. Hunter (1978) η πρώτη αποτελεσματική τύπωση πάνω σε χαρτί πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, υπό την υποστήριξη της Αυτοκράτειρας Shotoku (πιθανώς η ίδια να εφηύρε την τύπωση).
7ος αιώνας μ.Χ. | Οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι που κατασκεύασαν χάρτινο χρήμα.
9ος αιώνας μ.Χ. | Οι Κινέζοι κατασκεύασαν χαρτί τουαλέτας.
950 μ.Χ. | Οι Κινέζοι κατασκεύασαν τα αναδιπλούμενα βιβλία.

## Slide 51: Κινέζικο αρχαίο χαρτονόμισμα

## Slide 52: Το ταξίδι του χαρτιού από την Κίνα στις υπόλοιπες χώρες και την Ελλάδα έχει εν συντομία ως εξής:
280 μ.Χ. | Παραγωγή χαρτιού στο Βιετνάμ από δάφνη, μπαμπού, άχυρο ρυζιού και φύκια.
4ο-6ο αιώνας μ.Χ. | Ανάπτυξη της χαρτοποίας στο Θιβέτ και τις κοιλάδες των Ιμαλαΐων. Πρώτες ύλες αποτέλεσαν ένα είδος αυτοφιούς δάφνης και οι ρίζες του φυτού Stellera Chamaejasme.
610 μ.Χ. | Η παραγωγή χαρτιού ξεκίνησε στην Ιαπωνία μέσω της Κορέας. Κορυφαίες χαρτοποιητικές πρώτες ύλες της είναι τα κόζο, μιτσουμάτα και γκάμπι. Η Κορέα συνδέθηκε περισσότερο με την τυπογραφία των κινητών μεταλλικών στοιχείων.

## Slide 53
751 μ.Χ. Η νικηφόρος μάχη των Αράβων ενάντια στους Κινέζους στο σημερινό Καζακστάν σηματοδότησε την έναρξη της παραγωγής του χαρτιού στον Ισλαμικό κόσμο.
794 μ.Χ. Αναφέρεται η ύπαρξη του πρώτου χαρτοποιίου στη Βαγδάτη. Το περσικό χαρτί ήταν ανώτερης ποιότητας από το αραβικό. Χρησιμοποιούσαν τεχνικές αρκετά συναφείς με τις κινεζικές.

## Slide 54
9ος αιώνας μ.Χ. Διαδεδομένο το Συριακό «δαμασκηνό» χαρτί. Η Αίγυπτος παράγει χαρτί.
Μέσα 11ου αιώνα μ.Χ. παραγωγή χαρτιού στην Τυνησία.
1140 μ.Χ. Στην Ισπανία έχει ξεκινήσει η χαρτοποιΐα (Χάτιβα, Κόρτομπα).
11ος αιώνας μ.Χ. Τον ίδιο αιώνα, η αραβική τεχνική παραγωγής χαρτιού διαδόθηκε στο Βυζάντιο και στην Ιταλία (Σικελία, Αμάλφι, Γένοβα).

## Slide 55
1270 μ.Χ. Λειτούργησε η χαρτοποιΐα Φαμπριάνο (πιθανά η πρώτη χαρτοποιΐα στην Ιταλία).
14ος αιώνας μ.Χ. Παραγωγή χαρτιού στην Ινδία, η γνώση διαδόθηκε μέσω Περσίας και Κεντρικής Ασίας.
1455 Εφεύρεση της τυπογραφίας στην Γερμανία.

## Slide 56
1491 Σε άνθιση η χαρτοποιΐα στην Κρακοβία (Πολωνία).
1495 Παραγωγή χαρτιού στην Αγγλία.
1570 Λειτουργεί χαρτόμυλος στην Μόσχα.
~1575 Οι Ισπανοί εγκατέστησαν την πρώτη χαρτοποιία της Β. Αμερικής, στην πόλη του Μεξικού.
1576 Παραγωγή χαρτιού στην Ρωσία.
1591 Παραγωγή χαρτιού στην Σκοτία.
1690 Παραγωγή χαρτιού στις ΗΠΑ.

## Slide 57
1799 Κατασκευή της χαρτοποιητικής μηχανής από τον Λ.-Ν. Ρομπέρ στο Παρίσι.
1877 Ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο χαρτοποιΐας στο Φάληρο.
Δεκαετία ’80 Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις χαρτιού κηρύσσουν πτώχευση. Διεσώθηκαν μόνο η Αθηναϊκή χαρτοποιία και η ΜΕΛ.

## Slide 58: Σημαντικά στάδια στην εξέλιξη της τεχνικής της χαρτοποιΐας
Περίπου το 1680, εφευρέθηκε μία μηχανή αποΐνωσης (beater), που κατασκευάστηκε στην Ολλανδία και ονομάστηκε “Hollander beater” ή “Hollander” . Μέχρι σήμερα όταν αναφερόμαστε σε αυτή, την αποκαλούμε ο Ολλανδός.
chestofbooks.com

## Slide 59
Η ταχύτητα πολτοποίησης ήταν υπερτετραπλάσια από αυτή των ξύλινων σφυριών αλλά υπήρχαν αντιδράσεις από τους χαρτοποιούς της εποχής ότι ο Ολλανδός τεμάχιζε τις ίνες σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα το χαρτί να μην είναι τόσο ανθεκτικό όσο αυτό που παρήγαγαν μέχρι τότε με άλλες μεθόδους.
Ηεξάπλωση της χρήσης του Ολλανδού ήταν τεράστια.

## Slide 61: Χαρτοποιητικό καλούπι με υδατόσημο
Μετά την πολτοποίηση των κουρελιών ακολουθούσε το στάδιο σχηματισμού του φύλλου.
Το εργαλείο για τον σκοπό αυτό ήταν το χαρτοποιητικό καλούπι.

## Slide 62
Το 1798 μια μηχανή παραγωγής ρολών χαρτιού μεγάλου μήκους (15 μέτρα) (Λουί-Νικολά Ρομπέρ).
Η εφεύρεση αυτή μετατρέπει την εναλλασσόμενη ασυνεχή κίνηση του αρχιτεχνίτη σε συνεχή και μηχανοκίνητη, ενώ δίνει φύλλα με μικρό πλάτος και θεωρητικά ατελείωτο μήκος.
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Robert Paper Machine” από Daderot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 63: Κυκλικό κόσκινο
Μπρούτζινο
Ανοξείδωτο
johnstondandy.com
tjskl.org.cn
Το 1809 σχεδιάζεται ένας διαφορετικός τύπος μηχανής με την προσθήκη κυλινδρικών κόσκινων.

## Slide 64
Το 1820 εισάγεται το στέγνωμα των ρολών χαρτιού με κυλίνδρους θερμαινόμενους με ατμό θα υπάρξουν και νέοι αυτοματισμοί.

## Slide 65: Πρώτες ύλες στην παραγωγή χαρτιού
Όπως προαναφέρθηκε στην Ασία εκτός από ράκη, χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτες ύλες στην παραγωγή του χαρτιού τοπικά φυτά όπως δάφνη, οι ρίζες του φυτού Stellera Chamaejasme, κόζο, μιτσουμάτα και γκάμπι.
Άλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν ήταν μπαμπού, άχυρο ρυζιού και σταριού, χαρτομουριά, ραττάν, βαμβάκι, λινάρι, κινέζικο χόρτο (China grass ή ramie) και γιούτα.

## Slide 66
Στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική χρησιμοποιήθηκαν ίνες όπως ράκη από κάνναβη και λινάρι (non-wood plant fibers). Αργότερα, χρησιμοποιήθηκαν και τα βαμβακερά ράκη (18ος αιώνας).
Τα στάδια επεξεργασίας συνοπτικά ήταν ταξινόμηση, διαλογή, τεμαχισμός, μούλιασμα σε νερό, φυσική ζύμωση, πλύσιμο και μηχανική επεξεργασία πολτοποίησης.

## Slide 67
Η μεγάλη ζήτηση χαρτιού στην Αμερική είχε σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πολύ μεγάλες ποσότητες ρακών, οι οποίες συχνά δεν επαρκούσαν.
Αξίζει να αναφερθεί ότι εκείνη την εποχή μία χαρτοβιομηχανία χρησιμοποιούσε ένα υδατόσημο στο οποίο καταγράφονταν η προτροπή “SAVE RAGS”.
Μία άλλη μέθοδος, ήταν αυτή που εφαρμόστηκε το 1776. Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε νόμος στη Μασαχουσέτη με τον οποίο οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να συμβάλλουν οι ίδιοι στην συγκέντρωση και μεταφορά των ρακών στις χαρτοβιομηχανίες.

## Slide 68
Ο φυσιοδίφης Ρενέ Ρεομύρ (Renē Antoine Ferchault de Rēaumur) 1719 διατύπωσε την πρώτη πρόταση για τη χρήση ξύλου ως πηγή χαρτοπολτού.
“Wasp colony” από Alvesgaspar διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 69
Το 1774 χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιημένο χαρτί.
Είχαν ήδη εξετασθεί υλικά όπως κομμάτια ξύλου, βρύα από έλη, πατάτες, φλούδες καλαμποκιού, θάμνοι, φλοιοί δέντρων, χόρτα, φλοιό γλυκολεμονιάς, αλθαία, φύκια, αλλά και ορυκτές ίνες, κωνοφόρα, αμπέλια, άχυρα κ.α. Ο Γερμανός Σέφερ (Schaeffer) μελέτησε πάνω από 80 διαφορετικές φυτικές ύλες
Η μεγάλη όμως αύξηση της ζήτησης χαρτιού στον Δυτικό κόσμο οδήγησε στη χρήση ξυλείας.
Γύρω στο 1840-1845 εφευρέθηκε μηχανή για άλεση ξυλείας και έκτοτε αρχίζει η χρησιμοποίηση του ξυλοπολτού ως πρώτη ύλη.

## Slide 70
Ακολούθησε η χρήση χημικών μεθόδων, οι οποίες διαλυτοποιούν τη λιγνίνη και τα ρητινώδη συστατικά του ξύλου.
Το 1851 παράγεται χαρτί με επεξεργασία του ξυλοπολτού με καυστικό νάτριο (soda process – Hugh Burgess & Charles Watt)
Το 1857 πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ η όξινη μέθοδος πολτοποίησης (μέθοδος θειωδών, sulfite process – Benjamin & Richard Tilgham).
Το 1884 πρωτοχρησιμοποιήθηκε η μέθοδος θειϊκών ή Kraft (sulfate pulp – Kraft process – Carl Dahl).

## Slide 71
Άρα, η χρήση του ξύλου στην παραγωγή χαρτιού είναι σχετικά πρόσφατη.
Τέλος, ακόμη πιο πρόσφατα το μεταχειρισμένο χαρτί (waste paper, παλαιόχαρτο) έχει γίνει μία σημαντική πηγή πρώτης ύλης σε Ευρώπη και Αμερική.
Συνοψίζοντας λοιπόν βλέπουμε ότι οι χρησιμοποιούμενες ίνες στην χαρτοποιΐα είναι δυνατόν να προέρχονται
Άμεσα από φυτά
Έμμεσα από φυτικά προϊόντα
Από ξύλο
Από ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιού

## Slide 72
Σε κάθε περίπτωση το είδος της πρώτης ύλης που θα επιλεγεί σχετίζεται με την εφαρμογή που πρόκειται να έχει το παραγόμενο χαρτί.
Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές ίνες μαζί.
Αυτό γίνεται αφενός μεν για να προσδοθούν στο τελικό προϊόν βελτιωμένα χαρακτηριστικά, αφετέρου δε για την μείωση του κόστους παραγωγής.

## Slide 73: Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Hunter D. , Papermaking, The History and Technique of an Ancient Craft, Dover Publications, N.Y., 1978.
Ελληνική
Βλέσσας Μ. – Μαλακού Μ., Ιστορία του χαρτιού, Εκδόσεις Αιώρα, Αθήνα, 2010.
Τσάτσης Δ. Ε., Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου χαρτιού συσκευασίας (και διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων), Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2008.
Φιλιππακοπούλου Θ. ,Μελέτη Λεύκανσης Απομελανωμένου Παλαιόχαρτου Εφημερίδων και Περιοδικών. Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007.
Σύνδεσμοι
paperfil
en.wikipedia.org/Cai_Lun
legacy.forestprod.org
uwsp.edu
WikiHow, How to Make Paper

## Slide 74: Τέλος Ενότητας

## Slide 75: Σημειώματα

## Slide 76: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση . «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ). Ενότητα 2: Η διαδρομή του χαρτιού στο χρόνο». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 77: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 78: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 79: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Hunter D. , Papermaking, The History and Technique of an Ancient Craft, Dover Publications, N.Y., 1978.
Βλέσσας Μ. – Μαλακού Μ., Ιστορία του χαρτιού, Εκδόσεις Αιώρα, Αθήνα, 2010.
Τσάτσης Δ. Ε., Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου χαρτιού συσκευασίας (και διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων), Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2008.
Φιλιππακοπούλου Θ. ,Μελέτη Λεύκανσης Απομελανωμένου Παλαιόχαρτου Εφημερίδων και Περιοδικών. Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007.
paperfil
en.wikipedia.org/Cai_Lun
legacy.forestprod.org
uwsp.edu
WikiHow, How to Make Paper

## Slide 80: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 81: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.