## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ)
Ενότητα 3: Η διαδρομή του χαρτιού στο χρόνο
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην χαρτοποιΐα μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται στις δύο ακόλουθες μεγάλες κατηγορίες
(i) σε ίνες που προέρχονται και (ii) σε ίνες που δεν προέρχονται από ξύλο δέντρων.

## Slide 3
Γενικά, η φυτική ύλη αποτελείται τόσο από πολυμερείς όσο και από μονομερείς ενώσεις.
Οι μονομερείς ή ολιγομερείς ενώσεις μπορεί να είναι είτε οργανικές είτε ανόργανες.
Από τις οργανικές ενώσεις προκύπτουν τα εκχυλίσιμα συστατικά και από τις ανόργανες ενώσεις η τέφρα.
Οι πολυμερείς ενώσεις διακρίνονται με βάση τη σύσταση και τη δομή τους σε τρεις βασικές κατηγορίες, που αποτελούν και τα κύρια συστατικά του χαρτιού
    Κυτταρίνη
    Hμικυτταρίνη και
    Λιγνίνη.

## Slide 4
Επίσης, η κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη συνιστούν την ολοκυτταρίνη. Δηλαδή, η ολοκυτταρίνη είναι το σύνολο των πολυσακχαριτών του κυτταρικού τοιχώματος του φυτού, που απομονώνεται με διάφορες αναλυτικές μεθόδους.

## Slide 5
Αξίζει να σημειωθεί πως η περιεκτικότητα σε κυτταρίνη, ημικυτταρίνη και λιγνίνη διαφέρει ανάλογα με το είδος της φυτικής ύλης.
Παραδείγματος χάρη, η κυτταρίνη περιέχεται κατά 40-50% στο ξύλο και στο μπαμπού, κατά 95-99% στο βαμβάκι και κατά 20-30% στο φλοιό των δένδρων.

## Slide 6
Το ξύλο που είναι η βασική πηγή κυτταρινούχων ινών στην παραγωγή του χαρτιού μπορεί να περιγραφεί με τον όρο “composite”.

## Slide 7: Κύρια στερεά συστατικά του ξύλου
Tα τέσσερα κύρια στερεά συστατικά του ξύλου (κυτταρίνη, ημικυτταρίνη, λιγνίνη και εκχυλίσιμα) συγκρατούνται μαζί κυρίως με φυσικοχημικές δυνάμεις, παρά από έναν υψηλής τάξης βαθμό ομοιοπολικού δεσμού (high degree of covalent bonding).
Τρία από τα συστατικά, η κυτταρίνη, η ημικυτταρίνη και η λιγνίνη είναι πολυμερείς ενώσεις όπως έχει προαναφερθεί.
Το τέταρτο συστατικό, τα εκχυλίσιμα συστατικά του ξύλου, αποτελούν μία τάξη μονομερών ρητινούχων υλικών.

## Slide 8
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι σχετικές αναλογίες των συστατικών για τυπικά σκληρά και μαλακά ξύλα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτιού.
Τύποι ινών | (%) Σκληρού ξύλου (φυλλοβόλα, deciduous) | (%) Μαλακού ξύλου (κωνοφόρα)
κυτταρίνη | 40 | 39
ημικυτταρίνη | 37 | 30
λιγνίνη | 20 | 27
εκχυλίσιμα | 3 | 4

## Slide 9
Η αναλογία των διαφορετικών τύπων ινών που θα περιέχονται σε ένα χαρτί εξαρτάται από την χρήση για την οποία προορίζεται.
Για παράδειγμα, οι ίνες μαλακού ξύλου έχουν τυπικά μήκη της τάξης των 2.5-4 mm και είναι επιθυμητές για προϊόντα που απαιτούν υψηλή αντοχή στο σχίσιμο, σε μηχανική αντοχή, στην αναδίπλωση και αντίσταση σε πλάγιες δυνάμεις (edgewise compression forces), όπως χάρτινες τσάντες καθώς και σε επίπεδο χαρτί (linerboard) για κυματοειδές χαρτόνι (corrugated containers). Επίσης, τα χαρτιά υγείας συνίστανται συνήθως από ίνες μαλακών ξύλων.

## Slide 10
Linerboard (επίπεδο χαρτί). Tο επιφανειακό στρώμα στο κυματοειδές χαρτόνι (corrugated cardboard) κατασκευάζεται κυρίως από λευκασμένη χαρτόμαζα Kraft από πεύκο με απόδοση 47-52 %.
H χαρτόμαζα και η δομή επιλέγεται κυρίως ώστε να δίνει υψηλή αντοχή στην συμπίεση (compression strength) κ.α.

## Slide 11
Αντίθετα, οι ίνες από σκληρό ξύλο έχουν μήκος σχεδόν 1 mm και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν επιπεδότητα (smothness), όπως στην περίπτωση του χαρτιού εκτύπωσης.
Για να επιτευχθούν συνδυασμοί ιδιοτήτων όπως αντοχή, επιπεδότητα και άλλες εξειδικευμένες ιδιότητες χρησιμοποιούνται μείγματα ινών των διαφορετικών αυτών κατηγοριών.

## Slide 12
Χαρτί φωτοαντιγραφικού (Copy paper), αποτελείται συχνά από ίνες χημικής χαρτόμαζας μη τραυματισμένες.
Επίσης, συνίστανται από ένα μείγμα μαλακού και σκληρού ξύλου. Παρατηρείστε την ανοιχτή δομή του. Οι ίνες και η δομή του επιλέγονται έτσι ώστε να δώσουν επιπεδότητα (flatness) και καλές επιφανειακές ιδιότητες.

## Slide 13: Στην συνέχεια θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για την κυτταρίνη, ημικυτταρίνη και την λιγνίνη

## Slide 14: Κυτταρίνη
Απομονώθηκε την περίοδο 1837-1842 από τον Γάλλο Α. Payeh, που επιβεβαίωσε ότι έχει εμπειρικό τύπο [C6H10O5]ν.
Αποτελεί το βασικό δομικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτών και την πιο διαδεδομένη οργανική ένωση στη φύση.
Πρόκειται για ένα βασικό συστατικό του χαρτιού.
Είναι παρούσα σε ξυλώδη και μη ξυλώδη φυτά όπως το άχυρο, τα καλάμια (reeds) και η κάνναβη (hemp).

## Slide 15
Αποτελεί το ένα τρίτο της μάζας των ετησίων φυτών όπως π.χ. των δημητριακών και το μισό σχεδόν εκείνης των δέντρων.
Η κυτταρίνη (cellulose) ανήκει στην κατηγορία των μη σακχαροειδών ομοπολυσακχαριτών.
Είναι ένα γραμμικό πολυμερές με μεγάλο βαθμό πολυμερισμού, που αποτελείται από μονάδες ανυδρογλυκόζης.

## Slide 16
Η ανυδρογλυκόζη προκύπτει από την αφυδάτωση της γλυκόζης και επομένως η κυτταρίνη αναμένουμε να είναι υγροσκοπική όπως και είναι.
Η κυτταρίνη αποτελείται από ν μονάδες D-γλυκόζης C6H12O6 ενωμένες με β-1,4-γλυκοζιτικούς δεσμούς.

## Slide 18
Στην κατεύθυνση της αλυσίδας, η επαναλαμβανόμενη μονάδα είναι ένα μόριο κελλοβιόζης (2 μόρια γλυκόζης).
Η διαμόρφωση της ραχοκοκαλιάς της κυτταρίνης είναι κεκαμμένη και καθορίζεται από τις γωνίες και τα μήκη των δεσμών της γέφυρας οξυγόνου του γλυκοζιτικού δεσμού.
Παρουσιάζει μεγάλη χημική και μηχανική αντοχή και στην καθαρή της μορφή έχει χρώμα λευκό.

## Slide 19
Η κυτταρίνη που απομονώνεται από φυσικές πηγές περιέχει μίγμα μακρομορίων με πολύ διαφορετικά μήκη αλυσίδας.
Γι’ αυτό το λόγο εμφανίζεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο μέσο μοριακό βάρος (κυμαίνεται μεταξύ 100.000 - 1.000.000), το ζυγισμένο ως προς τα μοριακά βάρη (Mw, weight average molecular mass) και το μέσο μοριακό βάρος (Mn number average molecular mass).

## Slide 20
Να σημειωθεί ότι η ποιότητα του χαρτιού συνδέεται άμεσα με τον βαθμό πολυμερισμού της κυτταρίνης που εμπεριέχει.
Γενικά, όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός πολυμερισμού, τόσο πιο μεγάλο είναι το μήκος του μακρομορίου της κυτταρίνης.
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά οι βαθμοί πολυμερισμού διαφόρων κυτταρινούχων υλών.
Υλικά | Βαθμός πολυμερισμού
Βαμβάκι | 7700 - 12000
Κυτταρίνη από ςύλο | 3000
Επεξεργασμένος ξυλοπολτός | 600- 1600

## Slide 21: Μέτρο της ποιότητας ενός χαρτιού
Μέτρο της ποιότητας ενός χαρτιού είναι η περιεκτικότητά του σε κυτταρίνη.
Για παράδειγμα, τα πολύ καλής ποιότητας ιστορικά χαρτιά έχουν κατασκευαστεί από καθαρό λινό ή βαμβάκι που είναι σχεδόν καθαρή κυτταρίνη.
Τα χαρτιά που κατασκευάστηκαν από τις αρχές του 1800 και μετά περιέχουν ημικυτταρίνες, λιγνίνη και διάφορα πρόσθετα λόγω της αλλαγής των πρώτων υλών και των μεθόδων παραγωγής χαρτιού, με δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα του χαρτιού.

## Slide 22
Ίνες χαρτιού
Ίνες χαρτιού x200
“Zellstoff 200 fach Polfilter” από Jan Homann διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Paper” από ChP94 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 23
Τα μακρομόρια της κυτταρίνης μπορούν να διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους προκαλώντας την ανάπτυξη δεσμών υδρογόνου.
Χάρη σε αυτές τις έντονα ελκτικές δυνάμεις παρουσιάζεται κρυσταλλικότητα στη διάταξή τους.
Οι κρυσταλλικές περιοχές προκύπτουν εκεί όπου τα μακρομόρια της κυτταρίνης παραλληλίζονται σημαντικά.

## Slide 24
Εκτός από τις περιοχές μεγάλης κρυσταλλικότητας σχηματίζονται και περιοχές μικρότερης κρυσταλλικότητας αλλά και άμορφες περιοχές.
VTT's Innofirewood project

## Slide 25
Στις άμορφες περιοχές υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από την ελικοειδή δομή των αλυσίδων της κυτταρίνης λόγω της ολικής θραύσης των διαμοριακών δεσμών και της μερικής θραύσης των ενδομοριακών δεσμών υδρογόνου.
Η ευκινησία των αλυσίδων στις άμορφες περιοχές δίνει στο χαρτί ευκαμψία, ενώ η σταθεροποίηση αυτών στις κρυσταλλικές περιοχές τους προσδίδει αντοχή και ελαστικότητα.
Οι κρυσταλλικές περιοχές είναι λιγότερο ευάλωτες στη χημική προσβολή, επειδή δεν επιτρέπουν την είσοδο αντιδραστηρίων σε αυτές.

## Slide 26
Τα μικροϊνίδια είναι μεγάλης σημασίας για την υπερμοριακή αρχιτεκτονική της κυτταρίνης ανεξάρτητα από την προέλευση αυτής.
Ένα μικροϊνίδιο αποτελείται από αλυσίδες κυτταρίνης που περιλαμβάνουν άμορφες ή κρυσταλλικές περιοχές.
Τα μικροϊνίδια με την σειρά τους συσσωματώνονται σε μακροϊνίδια με διάμετρο της τάξης των μm.
Άρα, τα μικρο και μακροινίδια αποτελούν τις δομικές μονάδες του κυταρικού τοιχώματος της ίνας (fiber) της κυτταρίνης.

## Slide 27
Συνδυάζονται δε σε συγκεκριμένες μορφολογικές αρχιτεκτονικές, ανάλογα με το μέρος του κυτταρικού τοιχώματος που ανήκουν.
Η ίνα της κυτταρίνης είναι ουσιαστικά ένα κύτταρο της αρχικής φυτικής ύλης από το οποίο έχουν αφαιρεθεί διάφορα συστατικά που δεν επιτρέπουν καλή διασύνδεση (π.χ. λιγνίνη, μεγάλο ποσό ημικυτταρινών).
Στα ακόλουθα σχήματα απεικονίζεται η μορφολογική αρχιτεκτονική της ίνας κυτταρίνης.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 28
Από τα προαναφερθέντα καταλαβαίνουμε πως σχηματίζονται τα στοιχειώδη ινίδια, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια άμορφων ημικυτταρινών και λιγνίνης, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται δέσμες (δες ακόλουθο πίνακα).
Διάμετρος δέσμης στοιχειωδών ινιδίων (nm) | Ονομασία δεσμών
3.5-30 | νανοϊνΐδια
30-300 | μικροϊνίδια (microfibril)
300- | ινίδια (fibril)
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 29: πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα ξύλου
Στο ακόλουθο σχήμα παρατηρούμε ακόμη καλύτερα ότι η ίνα αποτελείται από τέσσερα στρώματα.
Καταρχήν, το πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα P που είναι το εξωτερικό στρώμα στο οποίο τα μικροινίδια είναι αραιά διατεταγμένα. Το ηλεκρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει πως αποτελείται από ένα ακανόνιστο πλέγμα τυχαία διαρρυθμισμένων ινιδίων κυτταρίνης, στα συνεχή κενά του οποίου αποτίθεται λιγνίνη, υμενίνη, φελλίνη, ημικυτταρίνες ή πηκτίνες.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 30: Δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα ξύλου
Στα κύτταρα που προορίζονται να στηρίξουν το φυτό (κύτταρα ξύλου, φλοιού, νευρώσεων φύλλων κ.λ.π.) προστίθεται εσωτερικά ένα ακόμη «δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα» αποτελούμενο από τρεις στρώσεις (S1, S2, S3).
Το S1 αποτελεί το εξωτερικό στρώμα του δευτερογενούς τοιχώματος. Το S2 ή μεσαία στρώση, αποτελεί το κύριο στρώμα του δευτερογενούς τοιχώματος. Το S3 αποτελεί το εσωτερικό στρώμα του δευτερογενούς τοιχώματος.
Η οπή στο κέντρο της ίνας ονομάζεται lumen, ενώ η περιοχή γύρω από την ίνα ονομάζεται μεσοκυττάρια στρώση middle lamella (ML). Η μεσοκυττάρια στρώση καλύπτει το χώρο ανάμεσα σε δύο γειτονικά κύτταρα.
Η λιγνίνη συγκεντρώνεται με μεγάλη πυκνότητα στην μεσοκυττάρια στρώση (πάνω από 50% σε ξηρά βάση). Αντίθετα, στην μεσοκυττάρια στρώση δεν συγκεντρώνεται καθόλου κυτταρίνη, αλλά πηκτινικές ουσίες και ημικυτταρίνη. Στο μικροσκόπιο εμφανίζεται τελείως άμορφη.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 31: Δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα ξύλου
Τέλος, τα εκχυλίσιμα τα οποία δεν αποτελούν δομικά συστατικά του ξύλου είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα στους διάφορους ξύλινους ιστούς.
Τα τοιχώματα S1 και S3 είναι όμοια μεταξύ τους, είναι περισσότερο ανθεκτικά στην επίδραση χημικών αντιδραστηρίων από το S2 και λιγότερο ανθεκτικά από το P.
Τα ινίδια εμφανίζονται να καλύπτονται από λεπτά στρώματα μορίων ημικυτταρίνης και ίσως και λιγνίνης.
Το δευτερογενές τοίχωμα είναι πλουσιότατο σε κυτταρίνη. Εκεί, τα μόρια της κυτταρίνης συνδυάζονται σε επιμηκέστερα στοιχεία με τη μορφή μακρών ινιδίων, που διατάσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις προσδίδοντας στο τοίχωμα του κυττάρου σταθερότητα και σχετική ακαμψία. Το δευτερογενές τοίχωμα περιέχει τις πιο πολλές και επιμήκεις ίνες κυτταρίνης, που είναι απαραίτητες στη χαρτοποιΐα.

## Slide 32: Δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα ξύλου
Γενικά μπορούμε να παρομοιάσουμε το δευτερογενές τοίχωμα με το σιδηροπαγές σκυρόδεμα, όπου το ρόλο του μεταλλικού ιστού (ελαστικότητα και αντοχή σε εφελκυσμό) παίζει η κυτταρίνη και το ρόλο του τσιμέντου (ακαμψία και αντοχή σε θλίψη) η λιγνίνη και οι ημικυτταρίνες, μέσα στις οποίες είναι εμβαπτισμένα τα μικροινίδια της πρώτης.

## Slide 33
Όσον αφορά τις διαστάσεις των ινών να αναφερθεί ότι οι ίνες είναι σχετικά μεγάλου μήκους σε σχέση με τη διάμετρό τους.
Το μήκος των μικροϊνίδιων εξαρτάται από την προέλευση της κυτταρίνης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι μέσες διαστάσεις διαφόρων ινών ανεπεξέργαστης κυτταρίνης.
Ίνες | Μήκος ινών (μm) | Διάμετρος ινών (μm)
Βαμβάκι | 9000 | 19
Έλατο | 3400 | 31
Πεύκο | 3100 | 25
Μπαμπού | 2700 | 14
Αχυρο σιταριού | 1410 | 15
Οξιά | 1200 | 21
Ευκάλυπτος | 850 | 20

## Slide 34
Όπως θα δούμε σε επόμενες ενότητες, ο βαθμός και ο τρόπος επεξεργασίας των ινών της κυτταρίνης κατά την παραγωγή του χαρτιού καθορίζουν το τελικό σχήμα και τις διαστάσεις των ινών της κυτταρίνης στο χαρτί.
Για παράδειγμα, η διεργασία του "χτυπήματος" (beating) προκαλεί σημαντικό διαχωρισμό των ινιδίων της κυτταρίνης (fibrillation) αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής μεταξύ των ινών, αλλά και ελάττωση του μήκους τους.

## Slide 35: Ο ρόλος των δεσμών υδρογόνου στο χαρτί
Ένα φύλλο χαρτιού αποτελείται από ίνες κυτταρίνης συνδεδεμένες μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου, που ανάλογα με το βαθμό που έχουν κτυπηθεί παρουσιάζουν διάφορες διαβαθμίσεις διαχωρισμού σε ινίδια.
Στο ακόλουθο σχήμα φαίνονται οι διαμοριακοί αλλά και οι ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου στην κυτταρίνη.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου με τους οποίους κάθε μόριο γλυκόζης συνδέεται με το διπλανό του στην αλυσίδα.
Ο ένας δεσμός είναι μεταξύ των Ο-3-Η του ενός δακτυλίου και του Ο-5 του άλλου δακτυλίου και μεταξύ των Ο-6 του ενός μορίου γλυκόζης και του Ο-2-Η του διπλανού δακτυλίου.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 36: Ο ρόλος των δεσμών υδρογόνου στο χαρτί
Οι ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου είναι υπεύθυνοι για την ακαμψία της αλυσίδας και σταθεροποιούν τη διαμόρφωση της κρυσταλλικής κυτταρίνης.
Οι αλυσίδες δημιουργούν ένα κρυσταλλογραφικό επίπεδο, όπου συγκρατούνται μαζί με δεσμούς υδρογόνου από το Ο(3) της μιας αλυσίδας στο Ο(6)Η της άλλης.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 37: Ο ρόλος των δεσμών υδρογόνου στο χαρτί
Οι δεσμοί υδρογόνου όπως θα δούμε και σε επόμενες ενότητες σχηματίζονται στο στάδιο της ξήρανσης του πλέγματος των ινών.
Για να πραγματοποιηθεί ο σχηματισμός των δεσμών που έχουν μήκος μερικά νανόμετρα θα πρέπει οι συμμετέχουσες στο δεσμό επιφάνειες να προσεγγίσουν πολύ η μια την άλλη.
Επομένως, έχει μεγάλη σημασία η διαθέσιμη επιφάνεια επαφής μεταξύ των ινών κατά το σχηματισμό των δεσμών.
Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο περισσότεροι δεσμοί υδρογόνου θα σχηματιστούν και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνοχή του χαρτιού.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 38: Ο ρόλος των δεσμών υδρογόνου στο χαρτί
Η προσέγγιση επιτυγχάνεται με τη δράση των δυνάμεων επιφανειακής τάσης που λαμβάνει χώρα στο στάδιο όπου γίνεται η εξάτμιση του νερού.
Εννοείται ότι αν χρησιμοποιηθούν διαλύτες με μικρή επιφανειακή τάση κατά την παραγωγή του χαρτιού τότε το παραγόμενο χαρτί θα έχει ελάχιστη συνοχή και δεν θα έχει μηχανική αντοχή.

## Slide 39: Πορώδες σύστημα στην κυτταρίνη
Η εξέταση της μικροδομής της κυτταρίνης (και κατά συνέπεια του χαρτιού) αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο σύστημα πόρων με τριχοειδή, διάκενα και ρωγμές.
Λόγω του συστήματος των πόρων και διακένων, η συνολική επιφάνεια της κυτταρίνης ξεπερνά κατά πολύ την γεωμετρική εξωτερική της επιφάνεια.
Από πειραματικές μετρήσεις με ειδικές τεχνικές της επιφάνειας διαφόρων δειγμάτων χαρτιού έχει διαπιστωθεί η συνολική επιφάνεια μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 1000 m2/g, ανάλογα με την προέλευση αλλά και τη μέθοδο προσδιορισμού των δειγμάτων.

## Slide 40
Ο συνολικός όγκος των πόρων και η κατανομή τους εξαρτώνται πολύ από τη διόγκωση και την ξήρανση της κυτταρίνης.
Κατά την πρώτη ξήρανση της κυτταρίνης συμβαίνει μια σημαντική μη αντιστρεπτή ελάττωση του όγκου των πόρων και της δυνατότητας διόγκωσης, λόγω της "κερατοποίησης" (hornification).
Πιστεύεται ότι η κερατοποίηση συνίσταται στη μη αντιστρεπτή δημιουργία νέων δεσμών υδρογόνου και εκδηλώνεται σαν ελάττωση της δυνατότητας κατακράτησης νερού.

## Slide 41: (ii) Ημικυτταρίνη
Long branched sugar chains (polymer, polysaccharide)
Amorphous
Composition varies largely from species to species
C6 and/or C5 sugars

## Slide 42
Στο πρωτοταγές και δευτεροταγές κυτταρικό τοίχωμα των ινών, το πλέγμα της κυτταρίνης σχηματίζει ένα συνεχές και πορώδες σύστημα υφής σπόγγου.
Στους επιμήκεις κενούς χώρους που σχηματίζονται στην κυτταρική κατασκευή βρίσκονται άμορφα υλικά του κυτταρικού τοιχώματος, όπως οι ημικυτταρίνες και η λιγνίνη.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.

## Slide 43
Πρόκειται για μη κυτταρινούχα υλικά που δεν έχουν κανονικότητα στον προσανατολισμό τους. Σχηματίζουν ένα συνεχές σύστημα που διεισδύει σε εκείνο της κυτταρίνης και συντελεί στο να αποκτήσει το κυτταρικό τοίχωμα στερεότητα.
Για τους χαρτοποιούς η ημικυτταρίνη μπορεί να θεωρείται ως ένα φυσικό αντιδραστήριο που προσδίδει αντοχή (dry-strength agent).
Η ημικυτταρίνη δεν απαντάται ελεύθερη στη φύση. Συνυπάρχει πάντα μαζί με την κυτταρίνη και την λιγνίνη.

## Slide 44
Το δευτερογενές τοίχωμα μοιάζει με το σιδηροπαγές σκυρόδεμα.

## Slide 45
Οι ημικυτταρίνες είναι πολυσακχαρίτες όπως και η κυτταρίνη αλλά με μικρότερο μοριακό βάρος από αυτό της κυτταρίνης.
Η δομή τους είναι γενικά πιο περίπλοκη από αυτή της κυτταρίνης.
Χημικά διαχωρίζονται από την κυτταρίνη γιατί περιέχουν και δομικές μονάδες διαφορετικές από την γλυκόζη.
Λόγω των διαφόρων πλευρικών ομάδων τους, τα μόρια της ημικυτταρίνης δεν μπορούν να αποκτήσουν κρυσταλλικότητα όπως η κυτταρίνη.

## Slide 46
Η ημικυτταρίνη όπως είδαμε και σε προηγούμενο πίνακα εμπεριέχεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στα σκληρά ξύλα (30%) απ’ ότι στα μαλακά (27%).
Στο ξηρό ξύλο περιέχονται σε ποσοστό 20-30%.
Επίσης, είναι άλλη η κυρίαρχη δομή της ημικυτταρίνης στα σκληρά και άλλη στα μαλακά ξύλα.
Τύποι ινών | (%) Σκληρού ςύλου (φυλλοβόλα, deciduous) | (%) Μαλακού Ξύλου (κωνοφόρα)
κυτταρίνη | 40 | 39
ημικυτταρίνη | 37 | 30
λιγνίνη | 20 | 27
εκχυλίσιμα | 3 | 4

## Slide 47
Σύμφωνα με έναν ορισμό, ο όρος "ημικυτταρίνες" με την τεχνολογική του έννοια, περιλαμβάνει πολυσακχαρίτες πολλές φορές διακλαδισμένους με πολύ μικρότερα μοριακά βάρη από την α-κυτταρίνη που διαλύονται εν ψυχρώ σε διάλυμα 17.5% NaOH (η α-κυτταρίνη παραμένει αδιάλυτη).

## Slide 48
Με τον ορισμό αυτό, οι β- και γ- κυτταρίνες (κυτταρίνες με μικρά μοριακά βάρη) που διαλύονται στο διάλυμα NaOH 17,5% εν ψυχρώ κατατάσσονται στις ημικυτταρίνες

## Slide 49
Από χημική άποψη, οι ημικυτταρίνες χωρίζονται σε δύο υποομάδες, στις πολυουρονικές ημικυτταρίνες και στις κελλουλοζάνες.
Οι ημικυτταρίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση των ινών του χαρτιού κατά την κατασκευή του.
Επίσης, κατά την έκθεση του χαρτιού στο φως απορροφούν ενέργεια και πυροδοτούν φωτοχημικές αντιδράσεις, δηλαδή συμπεριφέρονται ως φωτοευαισθητοποιητές.

## Slide 50: (iii) Λιγνίνη
Branched long-chain molecule (polymer) made up of 3 types of monomers
Amorphous (non-crystalline)
Composition varies from species to species
Is the binder in all plants gluing the cellulose fibres together

## Slide 51
Η λιγνίνη είναι ένα ακόμη συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτών.
Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι:
Δεν έχει μορφή πολυσακχαρίτη.
Δεν περιέχει σάκχαρα.
Παραμένει αδιάλυτη σε πυκνό θειικό οξύ (72%), όπου διαλύονται όλα τα υπόλοιπα συστατικά του φυτού.
Αδιάλυτη στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες.
Αδρανής ως προς τα διάφορα ανόργανα οξέα

## Slide 52: Τα τρία κύρια μονομερή της λιγνίνης
Η φυσική λιγνίνη, είναι ένα φαινολικό πολυμερές που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό κονιφεριλικής αλκοόλης στα μαλακά ξύλα, ενώ από τον πολυμερισμό κονιφεριλικής, σιναπιλικής και π-κουμαριλικής αλκοόλης (κατά μικρό ποσοστό) στα σκληρά ξύλα.

## Slide 53
Η λιγνίνη περιέχει πληθώρα ενεργών ομάδων, όπως μεθοξυ-ομάδες, αλειφατικά και φαινολικά υδροξύλια και αιθερικούς δεσμούς διαφόρων τύπων.
Τα φαινολικά υδροξύλια αποτελούν την δραστικότερη ομάδα της λιγνίνης.

## Slide 54
Ο τρόπος με τον οποίο πολυμερίζονται οι αλκοόλες αυτές οδηγεί σε ένα πολυμερές το οποίο συνίσταται από ομάδες φαινυλοπροπανίου, που συγκρατούνται μεταξύ τους με δύο είδη δεσμών (άνθρακα (-C-C-) και αιθερικούς (-C-Ο-C-)).
Ο τρόπος διασύνδεσης των ομάδων αυτών έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην οξειδωτική δράση του οξυγόνου του αέρα.
Συγκεκριμένα, αν η οξειδωτική δράση λαμβάνει χώρα σε ελαφρά όξινες ή αλκαλικές συνθήκες οδηγεί στο σχηματισμό στιλβενίων, κινονών και άλλων ενώσεων με χρωμοφόρες ομάδες.
Οι ενώσεις αυτές εμφανίζουν έντονη απορρόφηση του μπλε φωτός με συνέπεια να εμφανίζονται κίτρινες.
Η χρωματική αστάθεια της λιγνίνης κατά την γήρανσή της είναι από τους κύριους λόγους που επιβάλλουν την αφαίρεσή της από τους χαρτοπολτούς.

## Slide 55
Η λιγνίνη προσδίδει σκληρότητα και ανθεκτικότητα στα τοιχώματα των κυτταρινικών ινών.
Συμπεριφέρεται ως η συνδετική ουσία μεταξύ των ινών.
Για να παραχθεί η χαρτόμαζα απομακρύνεται η λιγνίνη.
Οι ιδιότητες του χαρτιού επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την παρουσία λιγνίνης.

## Slide 56
Η φυσική λιγνίνη είναι υδρόφοβη.
Συνδέεται με τις ημικυτταρίνες με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο λιγνίνης – ημικυτταρινών να είναι απροσπέλαστο στο νερό.
Έτσι, υψηλό περιεχόμενο λιγνίνης πρέπει να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις ιδιότητες του χαρτιού αυξάνοντας την ακαμψία των ινών, ελαττώνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας δεσμών μεταξύ τους και παρεμποδίζοντας τη διόγκωσή τους.
Φαίνεται πάντως ότι η λιγνίνη δεν επηρεάζει αρνητικά την ανθεκτικότητα στο χρόνο των μηχανικών πολτών.
Αντίθετα δρα σαν αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας έτσι την κυτταρίνη.

## Slide 57
Αποικοδόμηση της λιγνίνης πραγματοποιείται με επίδραση αλκαλικού ή όξινου διαλύματος σε θερμοκρασιακή περιοχή 150-180 oC.
Εκτός από την αποικοδόμηση της λιγνίνης λαμβάνει χώρα και ο επαναπολυμερισμός των προϊόντων αποικοδόμησης.
Η αλκαλική υδρόλυση της λιγνίνης παρουσία οξυγόνου είναι συνήθης πρακτική.

## Slide 58
Οι διεργασίες πολτοποίησης βασίζονται στην αντίδραση των ξυλοτεμαχιδίων (wood chips) ή άλλου ινώδους αρχικού υλικού (raw material) σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις και σε pH το οποίο κυμαίνεται από πολύ όξινο (όξινη θειική διεργασία – acid sulfite process) έως μέτρια αλκαλικό (ουδέτερη θειική διεργασία – neutral sulfite process) ή με sulfides υπό αλκαλικές συνθήκες.
Οι διεργασίες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές στην απομάκρυνση όλης της λιγνίνης και πρέπει να ακολουθούνται από λεύκανση με μία σειρά οξειδωτικά αντιδραστήρια.
Οι διεργασίες αυτές οδηγούν σε αποδόμηση (attack) των υδατανθράκων που περιέχονται στο ξύλο.

## Slide 59
Τέλος να αναφερθεί ότι στο χαρτί περιέχονται πρόσθετα συστατικά, τα οποία αναλύονται σε επόμενη ενότητα.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η λιγνίνη για τη χαρτοποιία αποτελεί ανεπιθύμητο συστατικό μια και με την επίδραση του φωτός οδηγεί σε κιτρίνισμα του χαρτιού (γήρανση).
Η απαίτηση απομάκρυνσής της είναι ακόμη μεγαλύτερη για προϊόντα που θέλουμε να έχουν αντοχή στον χρόνο και χρωματική σταθερότητα.
Όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια η απομάκρυνσή της γίνεται αφού «μαλακώσει» με τη φυσική δράση ενζύμων ή με βρασμό και προσθήκη κατάλληλων χημικών ουσιών στις απαραίτητες αναλογίες.
Το χτύπημα και η άλεση συντελούν καθοριστικά στον διαχωρισμό της.

## Slide 60: Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Klemm, D., Philipp, B., Heinze, T., Heinze, U., Wagenknecht, W. (1998), Comprehensive Cellulose Chemistry, Volume 1, Fundamentals and Analytical Methods, ed. Wiley - VCH.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.
V I Kovalenko, Crystalline cellulose: structure and hydrogen bonds Russian Chemical Reviews 79 (3) 231 ± 241 (2010).
M. A. Hubbe, “Paper”, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2005 (Article Online Posting Date: 15.7. 2005).
Ελληνική
Σ. Ζερβός, Διδακτορική διατριβή, Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004.
Σ. Ζερβός, Μεταπτυχιακή Εργασία, Διερεύνηση κριτηρίων και μεθόδων αποτίμησης καταλληλότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης χαρτιού/αρχείων σε σχέση με τον σχεδιασμό των συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου (Εφαρμογή στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, 1999-2000.
Μ. Κούκιος, Διδακτορική διατριβή, Η Παραγωγή Χαρτοπολτού σε Συνδυασμό με την Παραλαβή Ζυμώσιμων Σακχάρων από τα Ελληνικά Άχυρα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1975.
Σ. Σιμωνέτης, Διδακτορική διατριβή, Μελέτη της παραγωγής χαρτόμαζας με χλωρίωση προυδρολυμένου αχύρου. Προβλήματα εφαρμογής., Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1990.
Α.Μ. Οικονόμου, Διδακτορική διατριβή, Μελέτη λεύκανσης απομελανωμένου παλαιόχαρτου με μικρή περιεκτικότητα σε μηχανική χαρτόμαζα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998.
Φιλιππακοπούλου Θ. ,Μελέτη Λεύκανσης Απομελανωμένου Παλαιόχαρτου Εφημερίδων και Περιοδικών. Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007.
Τσάτσης Δ. Ε., Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου χαρτιού συσκευασίας (και διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων), Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2008.
Β. Thomson, Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002.
Σύνδεσμοι
Paperfil
http://en.wikibooks.org/wiki/Papermaking/Raw_materials

## Slide 61: Τέλος Ενότητας

## Slide 62: Σημειώματα

## Slide 63: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση . «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ). Ενότητα 3: Ίνες που χρησιμοποιούνται στην χαρτοποιία σύσταση και δομή ξύλου». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 64: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 65: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 66: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Klemm, D., Philipp, B., Heinze, T., Heinze, U., Wagenknecht, W. (1998), Comprehensive Cellulose Chemistry, Volume 1, Fundamentals and Analytical Methods, ed. Wiley - VCH.
Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.
V I Kovalenko, Crystalline cellulose: structure and hydrogen bonds Russian Chemical Reviews 79 (3) 231 ± 241 (2010).
M. A. Hubbe, “Paper”, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2005 (Article Online Posting Date: 15.7. 2005).
Σ. Ζερβός, Διδακτορική διατριβή, Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004.
Σ. Ζερβός, Μεταπτυχιακή Εργασία, Διερεύνηση κριτηρίων και μεθόδων αποτίμησης καταλληλότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης χαρτιού/αρχείων σε σχέση με τον σχεδιασμό των συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου (Εφαρμογή στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, 1999-2000.
Μ. Κούκιος, Διδακτορική διατριβή, Η Παραγωγή Χαρτοπολτού σε Συνδυασμό με την Παραλαβή Ζυμώσιμων Σακχάρων από τα Ελληνικά Άχυρα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1975.
Σ. Σιμωνέτης, Διδακτορική διατριβή, Μελέτη της παραγωγής χαρτόμαζας με χλωρίωση προυδρολυμένου αχύρου. Προβλήματα εφαρμογής., Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1990.
Α.Μ. Οικονόμου, Διδακτορική διατριβή, Μελέτη λεύκανσης απομελανωμένου παλαιόχαρτου με μικρή περιεκτικότητα σε μηχανική χαρτόμαζα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998.
Φιλιππακοπούλου Θ. ,Μελέτη Λεύκανσης Απομελανωμένου Παλαιόχαρτου Εφημερίδων και Περιοδικών. Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007.
Τσάτσης Δ. Ε., Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου χαρτιού συσκευασίας (και διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων), Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2008.
Β. Thomson, Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002.
Paperfil
http://en.wikibooks.org/wiki/Papermaking/Raw_materials

## Slide 67: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 68: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.