## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ)
Ενότητα 4: Παραγωγή χαρτόμαζας
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: παραγωγή χαρτόμαζας και χαρτοποίηση
Η παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή χαρτιού στη χαρτοβιομηχανία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια
  την παραγωγή χαρτόμαζας ή πολτοποίηση (paper pulp) και
  την παραγωγή χαρτιού (χαρτοποίηση).
Για την χαρτοποίηση θα αναφερθούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε εκτεταμένα με την παραγωγή χαρτόμαζας.
ietd.iipnetwork.org

## Slide 3: Πρωτογενής και δευτερογενής χαρτόμαζα
Οι διαφορές των μεθόδων πολτοποίησης και των πηγών των ινών που χρησιμοποιούνται (π.χ. διαφορετικά είδη δέντρων ή παλαιόχαρτο) οδηγούν σε μεγάλες διαφορές στην σύσταση των ινών της παραγόμενης χαρτόμαζας και για αυτό χρησιμοποιείται στην συνέχεια στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων χαρτιού.
Η παραγόμενη χαρτόμαζα μπορεί να είναι
  είτε παρθένα ή αλλιώς πρωτογενής χαρτόμαζα (virgin pulp),
  είτε δευτερογενής ή ανακυκλωμένη χαρτόμαζα (secondary ή recycled pulp).
Η πρώτη κατηγορία όπως προκύπτει και από την ετυμολογία της λέξης παράγεται από πολτοποίηση φυτικών ινών και η δεύτερη από πολτοποίηση παλαιόχαρτου.
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιοριστούμε στην παραγωγή της πρωτογενούς χαρτόμαζας.

## Slide 4: Βασικά στάδια παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο
Ξυλοτεμαχίδια
Κορμοτεμαχίδια
Αποφλοίωση
Θρυμματισμός σε τεμαχίδια
Ταξινόμηση τεμαχιδίων
Συμπύκνωση
Καθαρισμός
Βελτιωτικές επεξεργασίες
Μηχανική αποϊνωση
Ξήρανση
Πολτός
Πολτοποίηση
Ξένες προσμίξεις
Ρόζοι
χοντρά
Υγρά
δέσμες ινών

## Slide 5: Βασικά στάδια παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο
Tα αρχικά στάδια αφορούν την επεξεργασία της ξυλώδους ύλης, δηλαδή την αποφλοίωση των κορμών δένδρων και τον τεμαχισμό τους σε μικρά κομμάτια.
Για την αποφλοίωση υπάρχουν μηχανισμοί που αφαιρούν το φλοιό από το ξύλο. Οι φλοιοί των δένδρων είναι υλικό χωρίς ίνες «πετρωμένο» και η παρουσία του στο κυτταρινούχο προϊόν το καταστρέφει ή το υποβαθμίζει ποιοτικά.
Ξυλοτεμαχίδια
Κορμοτεμαχίδια
Αποφλοίωση
Θρυμματισμός σε τεμαχίδια
Ταξινόμηση τεμαχιδίων
Συμπύκνωση
Καθαρισμός
Βελτιωτικές επεξεργασίες
Μηχανική αποϊνωση
Ξήρανση
Πολτός
Πολτοποίηση
Ξένες προσμίξεις
Ρόζοι
χοντρά
Υγρά
δέσμες ινών
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 6: Βασικά στάδια παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο
Στη συνέχεια τα ξύλα θρυματίζονται σε τεμαχίδια, με τη βοήθεια κατάλληλων μηχανημάτων. Η αποΐνωση που ακολουθεί γίνεται με ειδικούς μηχανισμούς αποΐνωσης.
Ξυλοτεμαχίδια
Κορμοτεμαχίδια
Αποφλοίωση
Θρυμματισμός σε τεμαχίδια
Ταξινόμηση τεμαχιδίων
Συμπύκνωση
Καθαρισμός
Βελτιωτικές επεξεργασίες
Μηχανική αποϊνωση
Ξήρανση
Πολτός
Πολτοποίηση
Ξένες προσμίξεις
Ρόζοι
χοντρά
Υγρά
δέσμες ινών

## Slide 7: Βασικά στάδια παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 8: Βασικά στάδια παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο
Ο τεμαχισμός των αποφλοιομένων κορμών συντελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότερη χημική κατεργασία του ξύλου μια και είναι πιο εύκολος ο εμποτισμός με τα διαλύματα των χημικών αντιδραστηρίων. Εν συνεχεία, τα τεμαχίδια αυτά διέρχονται από κόσκινα με στόχο να απομακρυνθούν τόσο τα λεπτόκοκκα σωματίδια (σκόνη) όσο και τα μεγάλα κομμάτια ή/και τα τυχόν συσσωματώματα και, ακολούθως, υπόκεινται σε πολτοποίηση. Μετά την πολτοποίηση ο πολτός υποβάλλεται σε καθαρισμό, συμπύκνωση, βελτιωτικές επεξεργασίες όπως για παράδειγμα λεύκανση και τέλος ξήρανση.

## Slide 9: Τα είδη των κυριότερων παραγόμενων πολτών είναι
Μηχανικός πολτός ή ξυλόπαστα (mechanical pulp, MP)
Χημικός πολτός (chemical pulp, CP)
Ημιχημικός πολτός (semichemical pulp)

## Slide 10
Οι ονομασίες των πολτών υποδηλώνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποΐνωση του ξύλου κατά τη διάρκεια της διεργασίας παραγωγής της χαρτόμαζας.
Οι διεργασίες αυτές είναι οι μηχανικές και οι χημικές.
Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται συνδυασμός μηχανικών και χημικών διεργασιών ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων και να παραχθούν προϊόντα με μεγαλύτερο εύρος ιδιοτήτων και μικρότερου κόστους.
χημικομηχανική CMP-Chemo – Mechanical Pulp,
χημοθερμομηχανική πολτοποίηση - Chemo – Thermo-Mechanical Pulp κ.ά.

## Slide 11: Μηχανικός πολτός
Ο μηχανικός πολτός προέρχεται από την κατεργασία του ξύλου μόνο με μηχανικά μέσα.
Για να παραχθεί ο μηχανικός πολτός τα κορμοτεμάχια αποφλοιώνονται και απαλάσσονται από τους κόμπους και θρυματίζονται σε τεμαχίδια, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, με τη βοήθεια κατάλληλων μηχανημάτων.
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 12
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 13
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 14
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 15
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 16: Αποΐνωσή κορμοτεμαχίων
Η αποΐνωσή των κορμοτεμαχίων γίνεται στους μηχανισμούς αποΐνωσης που αποτελούνται από κυλινδροτριβείς (grinders) και των ξυλοτεμαχιδίων σε δισκοτριβείς (disk refiners).
Οι νέες μηχανικές τεχνικές αναπτύχθηκαν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

## Slide 17
Επειδή, κατά την αποΐνωση αναπτύσσονται μεγάλες τριβές και επομένως παραγωγή θερμότητας στα σημεία επαφής των ξυλοτεμαχιδίων με τις μεταλλικές επιφάνειες των μηχανισμών εκτριβής, χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα νερού.
Έτσι, μαλακώνουν τα ξυλοτεμαχίδια, διευκολύνεται ο διαχωρισμός (το ξεκόλλημα) των ινών και ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός τους.
Από την άλλη πλευρά, με την χρήση νερού διατηρείται η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα ώστε να μην ανάβει και καίγεται το ξύλο.

## Slide 18
Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο παραλαμβάνονται οι ίνες σε ένα αιώρημα – πολτό, το οποίο αφού περάσει από κόσκινα για να συγκρατηθούν κομμάτια ξύλου και συσσωματώματα ινών οδηγείται στη δεξαμενή χρησιμοποίησής του.
Να τονιστεί ότι η θερμότητα που παράγεται κατά την αποΐνωση στους δισκοτριβείς εξασθενεί τις δυνάμεις που συγκρατούν την λιγνίνη.
Η λιγνίνη αυτή δεν απομακρύνεται, αλλά παραμένει προσκολλημένη στις ίνες.
Στη συνέχεια ο πολτός ξεπλένεται με ράντισμα με νερό.

## Slide 19: Λεύκανση μηχανικού πολτού
Ο μηχανικός πολτός δίνει στο χαρτί ένα γκρι-κίτρινο τόνο με υψηλή αδιαφάνεια και πολύ λεία επιφάνεια.
Για την λεύκανση του πολτού αυτού και την συντήρησή του ώστε να μην μουχλιάζει και σαπίζει χρησιμοποιείται διάλυμα υποθειώδους νατρίου, διθειωνώδες νάτριο (sodium dithionite) ή υπεροξείδιο του υδρογόνου (alkaline hydrogen peroxide).
chmltech.com

## Slide 20: Λεύκανση μηχανικού πολτού
chmltech.com

## Slide 21: Λεύκανση μηχανικού πολτού
Ο μηχανικός πολτός όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερης αξίας μπορεί και να λευκανθεί με υπεροξείδιο του υδρογόνου (alkaline hydrogen peroxide) και διθειωνώδες νάτριο (sodium dithionite).
Η διαδικασία αυτή μπορεί να του προσδώσει λαμπρότητα (brightness) έως 80%.
Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται διαχωρισμός των ινών με την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε χαρτοπολτό.
Αυτός είναι και ο λόγος που η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως υψηλής απόδοσης (high yield pulp).
Η πολύ μικρή διάλυση των συστατικών του ξύλου κατά την μηχανική πολτοποίηση οδηγεί σε απόδοση του ξύλου σε ίνες της τάξης του 95%.

## Slide 22: Tα πλεονεκτήματα της μεθόδου λεύκανσης με υπεροξείδιο του υδρογόνου (alkaline hydrogen peroxide) και διθειωνώδες νάτριο είναι:
Η καλή αδιαφάνεια και καλή εκτυπωτική ικανότητα του παραγόμενου χαρτιού
Υψηλή απόδοση στον λαμβανόμενο πολτό
Οικονομικότερη παραγωγή χαρτιού
Μη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών και προφανώς
Αποφυγή δημιουργίας επιβαρυμένων σε χημικές ουσίες αποβλήτων

## Slide 23: Τα μειονεκτήματα της μεθόδου λεύκανσης με υπεροξείδιο του υδρογόνου (alkaline hydrogen peroxide) και διθειωνώδες νάτριο είναι:
πολλές ίνες καταστρέφονται με τη μηχανική κατεργασία και έτσι το παραγόμενο χαρτί είναι μικρότερης αντοχής
η απομάκρυνση της λιγνίνης είναι μερική με αποτέλεσμα το χαρτί να κιτρινίζει όταν εκτεθεί στον ήλιο.
η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων λιγνίνης προκαλεί μικρότερη σύνδεση μεταξύ των ινών (interfiber bonding)

## Slide 24
Ο μηχανικός πολτός ήταν ο πρώτος πολτός που παρασκευάστηκε και δεν πληρούσε όλες τις απαιτήσεις.
Εξακολουθούσε να υπάρχει η ανάγκη για μία μέθοδο οικονομική που να δίνει καλής ποιότητας πολτό από ξύλο, με όσο το δυνατόν λιγότερη λιγνίνη.

## Slide 25
Οι ονομασίες των πολτών υποδηλώνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποΐνωση του ξύλου κατά τη διάρκεια της διεργασίας παραγωγής της χαρτόμαζας.
Οι διεργασίες αυτές είναι οι μηχανικές και οι χημικές.
Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται συνδυασμός μηχανικών και χημικών διεργασιών ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων και να παραχθούν προϊόντα με μεγαλύτερο εύρος ιδιοτήτων και μικρότερου κόστους.
χημικομηχανική CMP-Chemo – Mechanical Pulp,
χημοθερμομηχανική πολτοποίηση - Chemo – Thermo-Mechanical Pulp κ.ά.

## Slide 26: Pulping

## Slide 27: RMP (Refiner Mechanical Pulp)
Μία τροποποιημένη μέθοδος είναι η RMP (Refiner Mechanical Pulp) κατά την οποία παράγεται πολτός σε ατμοσφαιρική πίεση χρησιμοποιώντας δισκοτριβείς και πρόκειται για την παλαιότερη εφαρμοζόμενη αντίστοιχη διαδικασία.
Με την τεχνική αυτή παράγεται μεγαλύτερη αναλογία μακρύτερων και άθραυστων ινών που δίνουν ισχυρότερο χαρτί.
Ως μέθοδος είναι πιο ενεργοβόρα.
Small laboratory refiner
Pulping and Bleaching PSE 476, Lecture #2, Mechanical Pulping από sefs.washington.edu

## Slide 28: Mechanical Pulping Process Conditions
Process | Heating Time (min) | Temp (C) | Chemicals | pH | Pretreatment Time (min) | PretreatmentTemp (C)
RMP | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TMP | 1-10 | 110-140 | NA | NA | NA | NA
CTMP | 1-10 | 110-140 | 2-5% Na2SO3 | 9-12 | 2-5 | 120-130
CMP |  |  |  |  |  | 
- Cold NaOH | NA | NA | NaOH Bath | 12+ | 120 | 30
- Sulfite SCMP/BCMP | 1-10 | 110-140 | 12-17% Na2SO3, 12-17% NaHSO3 | 9-12 6 | 60 | 130-170
ARTMP | 1-10 | 110-140 | 0.65% DTPA, 0.05% Mg2SO4, 3.1% NaSiO3, 5.1% NaOH, 4.1% H2O2 | 12 | 3 - 30 minute reactions | Steamed

## Slide 29: TMP, ThermoMechanical Pulping process
Μία άλλη εναλλακτική μέθοδος της μηχανικής πολτοποίησης είναι η διεργασία παραγωγής θερμομηχανικού πολτού (TMP, ThermoMechanical Pulping process) κατά την οποία
Tα ξυλοτεμαχίδια θερμαίνονται περίπου στους 120 οC παρουσία ατμών υπό πίεση πριν και κατά την διάρκεια της εκτριβής (refining).
Στη συνέχεια, ο πολτός διέρχεται από κόσκινα για να απομακρυνθούν τμήματα ξύλου που δεν διαχωρίστηκαν.
Ο πολτός που προκύπτει με αυτή τη μέθοδο είναι ελαφρά χρωματισμένος και έχει ίνες μεγαλύτερου μήκους.
Ο πολτός ΤΜP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει τη χρήση του χημικού πολτού για ορισμένα προϊόντα χαρτιού.

## Slide 30: CTMP (ChemiThermoMecanical Pulp)
Μία περαιτέρω εξέλιξη της μεθόδου παραγωγής του πολτού TMP είναι η μέθοδος παραγωγής του πολτού CTMP (ChemiThermoMecanical Pulp)
Πρόκειται για μέθοδο παραγωγής μηχανικού πολτού με χημική επεξεργασία.
Κατά την διεργασία αυτή, τα τεμαχίδια ξύλου εμβαπτίζονται σε θειώδες νάτριο και υπεροξείδιο του υδρογόνου, δηλαδή υπόκεινται μια χημική επεξεργασία πριν την μηχανική εκτριβή.
Ο στόχος είναι ο προκύπτων πολτός να είναι λιγότερο χρωματισμένος και πιο ανθεκτικός.
Η ανθεκτικότητα μπορεί να αυξάνει και κατά 50%. Η απόδοση είναι της τάξης του 90-95%.
Το επόμενο βήμα είναι η παραγωγή χημικών πολτών.

## Slide 31: Χημικός πολτός
Η παραγωγή χημικού πολτού συμβάλει στην δυνατότητα παραγωγής ενός χαρτιού που δεν φέρει τα μειονεκτήματα εκείνων των χαρτιών που παράγονται από μηχανικό πολτό.
Έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδίδονται στο χαρτί είναι η υψηλή μηχανική αντοχή, η αντοχή στο φως καθώς επίσης το λευκότερο χρώμα.
slidesharecdn.com/woodandpulp

## Slide 32
Συγκεκριμένα, για την παραγωγή του χημικού πολτού τα κορμοτεμάχια αποφλοιώνονται, απομακρύνονται οι κόμποι και ακολουθεί τεμαχισμός τους.
Ο τεμαχισμός διευκολύνει την επαφή των χημικών αντιδραστηρίων με τα μη ινώδη συστατικά του ξύλου.
Στόχος όλων των ακολουθούμενων βημάτων είναι η διάλυση της λιγνίνης προς παραγωγή χαρτοπολτού με υψηλή περιεκτικότητα σε κυτταρινούχες ίνες.
Ακολουθεί η χημική επεξεργασία, που περιλαμβάνει βρασμό με τα χημικά αντιδραστήρια σε αυτόκλειστους λέβητες, δηλαδή υπό υψηλή πίεση.
Η διάλυση της συνδετικής ύλης μεταξύ των ινών (κυρίως λιγνίνης) επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κατάλληλων χημικών αντιδραστηρίων (NaOH, Na2S, Na2CO3, H2SO3 κ.ά. υπό υψηλή πίεση).

## Slide 33
Μετά, η λιγνίνη μπορεί να εκπλυθεί αφήνοντας τις μακριές ίνες στο χαρτοπολτό, που είναι πλέον ελεύθερος προσμίξεων μια και τα περισσότερα από τα μη ινώδη συστατικά του ξύλου διαλύονται στο διάλυμα των χημικών αντιδραστηρίων και με έκπλυση διαχωρίζονται.
Οι παραμένουσες ίνες έχουν υποστεί τον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό και γι αυτό είναι μακρύτερες, περισσότερο εύκαμπτες και πιο άθικτες από αυτές του μηχανικού πολτού.
Η λιγνίνη που απομακρύνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της χημικής διεργασίας περίπου η μισή ποσότητα του ξύλου μετατρέπεται σε αυτό που αποκαλείται μαύρο διάλυμα πολτοποίησης (black liquor).
Ο πολτός καθαρίζεται και πριν γίνει η λεύκανσή του απομακρύνεται το μαύρο διάλυμα πολτοποίησης.

## Slide 34
slidesharecdn.com/allaboutpapermakingprocess

## Slide 35: Απόδοση της μεθόδου παραγωγής χημικού πολτού
Η απόδοση της μεθόδου κυμαίνεται από 40 έως 60% (low-yield pulp) και είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη που οδηγεί στην παραγωγή μηχανικού πολτού.
Ο χημικός πολτός ή το χαρτί που προκύπτει από αυτόν ονομάζεται συχνά ως woodfree.
Ο όρος αυτός δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν παράγεται από ίνες ξύλου.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για ξυλοπολτό που όμως δεν περιέχει μηχανικό πολτό.

## Slide 36: Οι μέθοδοι χημικής πολτοποίησης διακρίνονται ως εξής:
Μέθοδος σόδας (Αλκαλική μέθοδος, soda pulp)
Θειώδης μέθοδος (sulphite pulp)
Θειϊκή μέθοδος ή μέθοδος kraft (Kraft ή Sulphate pulp)

## Slide 37: Μέθοδος σόδας
Το 1851 στην Αγγλία οι H. Burgess και C. Watt παρασκεύασαν πρώτοι χαρτί με τη μέθοδο της σόδας βράζοντας ξύλο ιτιάς σε διάλυμα αλισίβας.
Το χαρτί αυτό χρησιμοποιήθηκε στην έκδοση εφημερίδας.
Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και για την κατασκευή πολτών από ράκη.
Μετά το 1880 χρησιμοποιήθηκε βελτιωμένη και μάλιστα για ξύλα από πεύκα, το ρετσίνι των οποίων απομακρύνεται εύκολα με την σόδα.
Άλλα είδη ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ξύλα ελάτων και τα πλατύφυλλα.
Επίσης, δοκιμάστηκε η πολτοποίηση διαφόρων φυτικών ινών, όπως άχυρου, μπαμπού, καλαμιών και στελεχών καλαμποκιού.
Παρόλα αυτά φάνηκε ότι το ξύλο ήταν καταλληλότερο για τη μέθοδο αυτή

## Slide 38
Η μέθοδος περιλαμβάνει βράσιμο μικρών κομματιών ξύλου (chips) σε υγρό βρασμού που περιέχει καυστικά αλκάλια (NaOH), σε κλειστούς λέβητες, σε υψηλή θερμοκρασία μέχρι 135 οC (5-12 ώρες) και υπό υψηλή πίεση ατμού.
Η απόδοση με την μέθοδο αυτή είναι 100 kg κυταρίνης από 330 kg ξερού ξύλου και κατανάλωση 60-80 kg σόδας.

## Slide 39
Οι λέβητες που χρησιμοποιούνται είναι σιδερένιοι και έχουν επένδυση από μολύβι που και αυτό σκεπάζεται με άλλη επένδυση από τούβλα ανθεκτικά στα οξέα, προσαρμοσμένα προσεχτικά μεταξύ τους με ένα τσιμέντο με βάση τον λιθάργυρο (PbO).
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 40
Το διάλυμα βρασμού κατά την μέθοδο αυτή είναι το NaOH, που παράγεται είτε ηλεκτρολυτικά από NaCl, είτε με την αντίδραση γαλακτώματος ασβέστου και ανθρακικού νατρίου που γίνεται μέσα σε δεξαμενές εφοδιασμένες με αναδευτήρα και δεν παρουσιάζει δυσκολία.
Μετά το πέρας των αντιδράσεων κατά την παρασκευή των υγρών βρασμού, το σύστημα αφήνεται σε ηρεμία ώστε να κατακαθίσουν και να αποχωριστούν τα διάφορα ιζήματα που παράγονται και να ληφθούν τα αντιδραστήρια καθαρά για την παραπέρα χρήση τους.

## Slide 41
Να σημειωθεί ότι επιλέγεται θερμοκρασία βρασμού μέχρι 135 οC όπως προαναφέρθηκε γιατί η προσβολή της λιγνίνης στους 140 οC είναι 28 φορές ταχύτερη από αυτή της κυτταρίνης, ενώ στους 270 οC οι ταχύτητες προσβολής για τα δύο κύρια συστατικά του ξύλου κυτταρίνη-λιγνίνη είναι οι ίδιες.
Έτσι, για να μην υπάρχει απώλεια σε κυτταρίνη η θερμοκρασία βρασμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 140 οC αλλά ούτε και μικρότερη, γιατί στην θερμοκρασία των 120 οC χρειάζεται τριπλάσιος χρόνος βρασμού για να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα διαλυτοποίησης της λιγνίνης.

## Slide 42
Κατ’ άλλους ερευνητές αναφέρονται ως συνήθεις συνθήκες κατά την πολτοποίηση με τη μέθοδο σόδας θερμοκρασία 150-170 οC, για 3-5 ώρες και πίεση 4-6 Atm.
Μερικά από τα μη ινώδη συστατικά του ξύλου είναι διαλυτά στο διάλυμα NaOH, ενώ άλλα στην υψηλή θερμοκρασία και πίεση που επικρατεί, διασπώνται προς όξινα προϊόντα τα οποία αντιδρούν με το NaOH προς διαλυτά άλατα.
Ακολουθεί έκπλυση του παραγόμενου πολτού με νερό με τη βοήθεια κοσκίνων που συγκρατούν τις ίνες. Τα απόνερα μεταφέρονται στις δεξαμενές ανάκτησης των χρήσιμων υλικών.
Ακολουθεί λεύκανση της χαρτόμαζας με χλώριο.

## Slide 43: Να σημειωθεί ότι τα σημαντικά βήματα κατά την διεργασία αυτή είναι:
H απορρόφηση του NaOH στην διεπιφάνεια υγρό-λιγνίνη
H ένωση του απορροφημένου άλκαλι με την λιγνίνη, με την αύξηση της θερμοκρασίας
H αλκαλική υδρόλυση του συνόλου λιγνίνης-υδατάνθρακες στις υψηλές θερμοκρασίες
H διάχυση της λιγνίνης που έχει ενωθεί με το άλκαλι από το ξύλο
Τέλος, να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται πλέον.

## Slide 44: Θειώδης μέθοδος (sulphite pulp)
Η θειώδης μέθοδος «στήθηκε» από μία τυχαία παρατήρηση του Αμερικανού Tilghman (1866) ο οποίος κατά την διάρκεια των πειραμάτων που πραγματοποιούσε παρατήρησε πως η επίδραση του θειώδους οξέος προκαλούσε αλλοιώσεις σε μαλακό ξύλο κάνοντάς το πιο μαλακό και ινώδες.
Ουσιαστικά, ανακάλυψε ότι αν βραστούν ξυλοτεμαχίδια με διάλυμα θειώδους οξέος σε υψηλή πίεση, προκαλείται διάλυση της λιγνίνης και απελευθέρωση των ινών της κυτταρίνης.
Η παρατήρηση αυτή δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη αλλά αξιοποιήθηκε από μια χαρτοποιΐα στην Φιλαδέλφεια της Αμερικής για την παρασκευή χαρτιού.
Σε βιομηχανική εφαρμογή πρωτομπήκε από τον Σουηδό Ekman το 1875 στο πρώτο εργοστάσιο πολτοποιίας στον κόσμο (Bergvik, Σουηδία).
Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε θειώδης μέθοδος.

## Slide 45
Για να απομακρυνθεί η λιγνίνη από τα ξυλοτεμαχίδια και να ελευθερωθεί η κυτταρίνη, τα αποφλοιωμένα και χωρίς κόμπους ξύλα κόβονται σε κύβους και βράζονται σε αυτόκλειστους λέβητες με υδατικό διάλυμα θειωδών αλάτων, υπό πίεση (μέχρι 5 Atm) και θερμοκρασία 125-135 οC με διάρκεια βρασμού 12-30 ώρες.
Wood and pulp, από SappiHouston στο slideshare

## Slide 46
Επειδή, το θειώδες διάλυμα διεισδύει δύσκολα, απαιτείται αρκετά μεγάλος χρόνος κατεργασίας.
Τα άλατα που χρησιμοποιούνται είναι είτε θειώδη (SO32-), είτε όξινα θειώδη (HSO3−), ανάλογα με το pH.
Τα άλατα αυτά χρησιμοποιούνται για να παραχθεί όξινο θειώδες ασβέστιο, που μαζί με το παραγόμενο αέριο διοξείδιο του θείου είναι τα δραστικά συστατικά της μεθόδου.
Wood and pulp, από SappiHouston στο slideshare

## Slide 47
Επίσης, τα άλατα αυτά χρησιμοποιούνται αντί του SO2 στην διαλυτοποίηση της λιγνίνης γιατί το SO2 οξειδώνεται με το οξυγόνο που υπάρχει στο ξύλο προς θειϊκό οξύ που μαυρίζει τον πολτό.
Αντίθετα, με την παρουσία των αλκαλίων μετά την παραγωγή των λιγνιτοσουλφονικών οξέων, η περίσσεια του παραγόμενου θειϊκού οξέος εξουδετερώνεται από τα αλκάλια.
Wood and pulp, από SappiHouston στο slideshare

## Slide 48
Κατά την παραγωγική διαδικασία, o ασβεστόλιθος (CaCO3) που υπάρχει σε βιομηχανικούς πύργους αντιδρά με διοξείδιο του θείου, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ψεκασμός νερού, παράγοντας όξινο θειώδες ασβέστιο.
CaCO3 + 2SO2 + H2O  Ca(HSO3)2 + CO2
Στο κάτω μέρος του πύργου, συλλέγεται το Ca(HSO3)2 που με περίσσεια SO2 διοχετεύεται στις δεξαμενές κατεργασίας του ξύλου μαζί με υπέρθερμο ατμό.
Το ξύλο διαλύεται από το σχηματιζόμενο Ca(HSO3)2

## Slide 49
Μετά τον βρασμό, το περιεχόμενο του λέβητα διηθείται για να απομακρυνθεί η διαλυτοποιημένη λιγνίνη και να παραμείνουν οι ίνες της κυτταρίνης που στη συνέχεια ξεπλένονται με άφθονο νερό για να υποστούν την παραπέρα κατεργασία τους.
Wood and pulp, από SappiHouston στο slideshare

## Slide 50
Wood and pulp, από SappiHouston στο slideshare

## Slide 51
Ακολουθεί λεύκανση με χλώριο, εξουδετέρωση με Ca(ΟH)2 και έκπλυση με περίσσεια νερού.
Τέλος, συμπυκνώνεται προς παχύρευστη μάζα.
Η εκκένωση των λεβήτων γίνεται τάχιστα με την βοήθεια της πίεσης που υπάρχει μέσα τους και με αυτό τον τρόπο συντελείται ο αποχωρισμός των ινών μεταξύ τους.
Το μαύρο υγρό των λεβήτων συλλέγεται σε μεγάλες δεξαμενές για παραπέρα κατεργασία του.
Wood and pulp, από SappiHouston στο slideshare

## Slide 52
Βίντεο από SappiHouston στο slideshare

## Slide 53: πλεονεκτήματα θειώδους μεθόδου:
διαλύει την περισσότερη λιγνίνη
δίνει πιο λευκό πολτό.
Επίσης, επειδή μαλακώνει το εξωτερικό τοίχωμα της ίνας, ο πολτός διαβρέχεται πιο εύκολα.
Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στην χαρτοποιία μια και οδηγεί σε καλή στρώση των ινών στη μηχανή χαρτοποιίας και επιτρέπει την κατασκευή χαρτιών γραφής και υδατογραφίας (χαρτί ακουαρέλας).

## Slide 54: μειονεκτήματα θειώδους μεθόδου:
οι όξινες συνθήκες υδρολύουν μέρος της κυτταρίνης, που έχει άμεσο αντίκτυπο στις ίνες.
Ως αποτέλεσμα το χαρτί που παράγεται να έχει μικρότερη μηχανική αντοχή από εκείνο που παράγεται με την μέθοδο των θειϊκών αλάτων που θα δούμε ακολούθως.

## Slide 55
Διαθέτει όμως μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από ένα χαρτί που παρασκευάζεται από μηχανική χαρτόμαζα.
Η απόδοση δε της μεθόδου σε χαρτόμαζα είναι μεγαλύτερη από αυτή για την παραγωγή πολτού Kraft.
Επίσης, ο πολτός αυτός λευκαίνεται ευκολότερα από τον αντίστοιχο πολτό Kraft.

## Slide 56
Τέλος, να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή ειδικών χαρτιών, αλλά και ως πηγή κυτταρίνης για διεργασίες εκτός των εφαρμογών του χαρτιού.
Αποτελεί:
πρώτη ύλη για την παραγωγή χαρτιού καλής ποιότητας (fine paper)
χρησιμοποιείται σαν χαρτί γραφής, χαρτί υγείας, glassine καθώς και
για να προσδώσει μηχανική αντοχή στο χαρτί που προορίζεται για εφημερίδες.
Ένα σημαντικό κλάσμα του λευκασμένου θειώδους πολτού βρίσκει εφαρμογή στην σύνθεση παραγώγων κυτταρίνης όπως για παράδειγμα σελοφάνη, οξεική κυτταρίνη και μέθυλοκυτταρίνη.
Μετά το 1940 επικράτησε η μέθοδος kraft, αν και η μέθοδος των θειωδών είναι σημαντική.
Σήμερα, περίπου το 10% του χαρτοπολτού παράγεται με τη μέθοδο αυτή.

## Slide 57: Μέθοδος των θειϊκών αλάτων (Kraft ή Sulphate method)
Το 1879 ο Γερμανός Carl Dahl κατά τη διεργασία της ανάκτησης των χημικών αντιδραστηρίων, αναπλήρωσε το καταναλισκόμενο κατά την πολτοποίηση άλκαλι, προσθέτοντας θειϊκό νάτριο στο υγρό της πολτοποίησης.
Κατά την καύση του υγρού πολτοποίησης το θειϊκό νάτριο αναγόταν σε θειούχο και για το λόγο αυτό η μέθοδος πολτοποίησης ονομάστηκε μέθοδος των θειϊκών.

## Slide 58
Αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο χημικής πολτοποίησης και ανακαλύφθηκε όταν διάφοροι ερευνητές άρχισαν να τροποποιούν τη μέθοδο της σόδας χρησιμοποιώντας εκτός από NaOH ή Na2CO3, το Na2S.
Ο ρόλος του Na2S είναι να παράγει με υδρόλυση περισσότερο NaOH (που διαλυτοποιεί την λιγνίνη) καθώς η αντίδραση προχωρεί, σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση:
Na2S + 2H2O  2NaOH + H2S

## Slide 59
Έτσι, η αρχική περιεκτικότητα σε NaOH μπορεί να είναι μικρότερη από ότι στη μέθοδο της σόδας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χαρτί να έχει μεγαλύτερη αντοχή, επειδή μεγάλη περιεκτικότητα NaOH προσβάλλει εν μέρει τις ίνες κυτταρίνης.
Ως αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ενός πολτού με μακριές ίνες που συχνά λέγεται Kraft (ισχυρός).

## Slide 60: Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Kraft είναι τα ακόλουθα:
Μπορεί να κατεργαστεί όλα τα είδη ξύλου, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ ρητινούχων ξύλων (πεύκο), αλλά και μη ξυλώδεις ίνες όπως το bamboo.
Η χαρτόμαζα αυτή παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή. Ιδιαίτερα δε η προερχόμενη από κωνοφόρα δέντρα που περιέχουν ρετσίνι π.χ. πεύκα.
Οι ίνες διαχωρίζονται χωρίς να χάσουν την αντοχή τους. Ο χαρτοπολτός από μαλακό ξύλο χωρίς λεύκανση είναι ισχυρότερος από όλους.
Τουλάχιστον το 80% των χημικών ουσιών ανακτώνται

## Slide 61: Τα μειονέκτημα της μεθόδου Kraft είναι:
η παραγωγή θειούχων ενώσεων όπως μερκαπτανών (που προκύπτουν από την αντίδραση του Na2S με τις μεθυλικές ομάδες της λιγνίνης που δίνει CH3SH), H2S, δισουλφιδίων εξαιτίας της χρήσης του Na2S.
Oι δύσοσμες αυτές ενώσεις προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα ρύπανσης, αφού δεν έχει επιτευχθεί η δέσμευσή τους με κάποια μέθοδο. Για το λόγο αυτό οι εργοστασιακές μονάδες βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

## Slide 62
To χρώμα του πολτού αυτού είναι πιο σκουρόχρωμο σε σχέση με άλλους, αλλά με λεύκανση δίνει έναν πολύ λευκό πολτό.
Χρησιμοποιείται αλεύκαστος για παραγωγή χαρτιού συσκευασίας και περιτύλιξης (σακούλες τροφίμων, χαρτόσακοι, τσιμεντόσακοι, επίπεδα χαρτιά, κυματοειδές χαρτόνι).
Ο πλήρως λευκασμένος πολτός χρησιμοποιείται για υψηλής ποιότητας χαρτί, όπου η αντοχή, η λευκότητα και η αντίσταση στο κιτρίνισμά του χαρτιού είναι σημαντικές παράμετροι.

## Slide 63
Η απόδοση της μεθόδου είναι της τάξης του 46-56%.
Οι μεγαλύτερης απόδοσης πολτοί περιέχουν περίπου 10% λιγνίνη και χρησιμοποιούνται για επίπεδα χαρτόνια (linerboard).
Οι μικρότερης απόδοσης πολτοί λευκαίνονται για να απομακρυνθεί όλη η λιγνίνη και να αποκτήσουν μεγάλη λαμπρότητα (90%+)
Linerboard (επίπεδο χαρτί) (κυρίως από λευκασμένη χαρτόμαζα Kraft από πεύκο).
H χαρτόμαζα και η δομή επιλέγεται κυρίως ώστε να δίνει υψηλή αντοχή στην συμπίεση (compression strength) κ.α.
Biermann C.J., Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.

## Slide 64
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο ευρύτατα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πολτοποίησης και λεύκανσης περιγράφονται ως εκλεκτικές, με την έννοια ότι αποδομούν και διαλύουν την λιγνίνη, παρά την κυτταρίνη.
Πάντως, η μείωση των αλυσίδων των μακρομορίων της κυτταρίνης που συμβαίνει είναι σημαντική, όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα. Για παράδειγμα, ο βαθμός πολυμερισμού μπορεί να μειώνεται από
Είδος ινών | Βαθμός πολυμερισμού
Φυσικό ξύλο (natural wood) | ~ 9000
Αλεϋκαστες ίνες kraft (για | ~ 6000
containerboard) | 
Λευκασμένος πολτός kraft (για χαρτί | - 4000
εκτύπωσης) | 

## Slide 65
Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται τυπικά παραδείγματα της χημικής σύστασης των ινών που εμπεριέχονται στον θερμομηχανικό, αλεύκαστο kraft και λευκασμένο kraft πολτό.
Τύπος ινών (%) | Θερμομηχανικός πολτός (ΤΜΡ), % | Αλεύκαστος kraft πολτός, % | Λευκασμένος kraft πολτός, %
Απόδοση | 96 | 56 | 46
Κυτταρίνη | 44 | 54 | 78
Ημικυτταρίνη | 26 | 26 | 22
Λιγνίνη | 27 | 10 | <1
Εκχυλίσιμα συστατικά | 3 | <1 | «1

## Slide 66: Ακολουθεί ένας χρήσιμος συγκριτικός πίνακας που αφορά διαφορετικά χαρακτηριστικά του μηχανικού και χημικού πολτού

## Slide 67: Μηχανικός πολτός vs Χημικός πολτός
 | Μηχανικός πολτός | Χημικός πολτός
Ενεργειακή κατανάλωση | 1000 KW/'tomie πολτού | Self-sufficient
Απόδοση (από ξυλώδες υλικό) | 95% | 45%
Μήκος ινών | Κλάσματα ινών (Fibre fragments) διαφορετικού μεγέθους | Κυρίως μεγαλύτερες ίνες
Ισχύς χαρτιού | Μικρή | Υψηλή
Παραγωγή πολτού στην Ευρώπη | 32% | 66%
Κόστος παραγωγής | Μικρότερο | Μεγαλύτερο από ότι στην περίπτωση του μηχανικού πολτού

## Slide 68: Μηχανικός πολτός vs Χημικός πολτός
Σύγκριση | Η χρήση χημικού πολτού στην παραγωγή χαρτιού στοιχίζει πιο ακριβά από την χρήση μηχανικού πολτού, αλλά έχει καλύτερη μηχανική αντοχή και μεγαλύτερο βαθμό λαμπρότητας (brightness properties). Ο πολτός softwood kraft αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ποιότητες χημικού πολτού. Χρησιμοποιείται για να προσδώσει την απαιτούμενη μηχανική ισχύ για την παραγωγή χαρτιού εκτύπωσης (lightweight publication papers). Χαρτιά όπως τα εκτύπωσης ή γραφής (Fine papers) αποτελούν ένα παράδειγμα του τύπου χαρτιού που παράγεται κυρίως από χαρτοπολτό σκληρής ξυλείας (hardwood pulp), ο οποίος ενισχύεται με μια μικρή ποσότητα από τον πιο ακριβό και με μεγαλύτερη μηχανική αντοχή πολτό softwood kraft. Πεύκο και έλατο παρέχουν τον ισχυρότερο χαρτοπολτό (π.χ. softwood kraft), ενώ ο πολτός hardwood kraft παράγεται από σημύδα, ευκάλυπτο, λεύκα, ακακία και πολλά άλλα μικτά τροπικά είδη. Είδη δένδρων με ταχεία ανάπτυξη, όπως ο ευκάλυπτος και η ακακία αποτελούν τις πλέον αναδυόμενες πρώτες ύλες για την παραγωγή πολτού.

## Slide 69: Ημιχημικός πολτός Συνδυασμένη χημική και μηχανική κατεργασία
Η ημιχημική πολτοποίηση είναι μία επεξεργασία που προκύπτει με συνδυασμό των δύο μεθόδων της χημικής και της μηχανικής πολτοποίησης.
Οι παραχθέντες χαρτοπολτοί είναι ενδιάμεσης ποιότητας (μεταξύ χημικού και μηχανικού πολτού), ανάλογα με την επιλεγείσα αναλογία του μηχανικού και χημικού πολτού που χρησιμοποιείται.
Οδηγούμαστε στην χρησιμοποίηση ημιχημικών πολτών ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για το περιεχόμενο ποσοστό λιγνίνης ή ημικυτταρινών στον χαρτοπολτό.
Έτσι, αν θέλουμε κάποιο χαρτί λόγω της εφαρμογής του να έχει λιγνίνη ή κυτταρίνη σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που μπορεί να του προσφέρει η χημική μέθοδος, επιλέγουμε την ημιχημική.

## Slide 70
Τα στάδια παραγωγής του ημιχημικού πολτού είναι παρόμοια με αυτά που ακολουθούνται για την παραγωγή των υπολοίπων ειδών χαρτοπολτού.
Τα τεμαχισμένα μέρη ξύλου επεξεργάζονται με χημικά αντιδραστήρια όπως στην περίπτωση της παραγωγής χημικού πολτού, αλλά με μικρότερες ποσότητες χημικών αντιδραστηρίων και με πιο ήπιες συνθήκες αντίδρασης.
Αν ο παραγόμενος χαρτοπολτός πρόκειται να διατεθεί ως χαρτόνι δεν υφίστανται την διαδικασία της λεύκανσης.
Αντίθετα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χαρτί εκτύπωσης τότε υφίσταται αυτή την βελτιωτική διεργασία, με την δυνατότητα προσθήκης χημικού ή και μηχανικού πολτού.

## Slide 71: Λεύκανση χαρτοπολτού
Όπως προκύπτει από το διάγραμμα απεικόνισης των σταδίων παραγωγής χαρτοπολτού, μετά την πολτοποίηση ένα σημαντικό στάδιο είναι οι βελτιωτικές επεξεργασίες.
slidesharecdn.com/allaboutpapermakingprocess

## Slide 72: Σε αυτό το στάδιο ανήκει η διαδικασία της λεύκανσης του χαρτοπολτού
Πρόκειται για μια χημική διεργασία που διεξάγεται για διάφορους τύπους ξυλώδους και μη ξυλώδους πολτού προκειμένου να αυξηθεί η λευκότητά τους.
Συμβάλλει στη χημική σταθερότητα, καθαρότητα και μονιμότητα των χημικών πολτών.
Στηρίζεται στην οξείδωση των ακαθαρσιών που ακολουθούν τον παρασκευασμένο χαρτοπολτό και είναι υπόλοιπα λιγνίνης και χρωστικές ύλες που δεν απομακρύνθηκαν τελείως κατά τον βρασμό του ξύλου.

## Slide 73: Η λεύκανση του χαρτοπολτού γίνεται για διάφορους λόγους, οι σπουδαιότεροι εκ των οποίων είναι:
Η αντίθεση (contrast) της εκτύπωσης βελτιώνεται όσο αυξάνει η λευκότητα του χαρτιού.
Από αισθητικής άποψης τα λευκότερα χαρτιά είναι σε μεγάλο βαθμό πιο επιθυμητά.
Τα χρωματιστά χαρτιά γίνονται πιο λαμπερά με τη χρήση λευκότερων πολτών.
Απαραίτητη διαδικασία για λόγους υγιεινής, όπως στην περίπτωση χαρτιού για συσκευασία τροφίμων.

## Slide 74
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λεύκανση μηχανικού και ανακυκλωμένου πολτού είναι παρόμοια.
Για τη λεύκανση του ανακυκλωμένου πολτού χρησιμοποιείται Η2Ο2 και Na2S2O4 (διθειονώδες νάτριο ή υδροθειώδες νάτριο, ισχυρό αναγωγικό).
Οι μηχανικοί πολτοί όπως έχουμε αναφέρει έχουν μεγάλη ποσότητα λιγνίνης.
Θα ήταν πρακτικά αδύνατο να απομακρυνθεί η λιγνίνη αυτή με λεύκανση, αλλά και μη επιθυμητό αφού ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του μηχανικού πολτού είναι ότι αποτελεί έναν υψηλής απόδοσης πολτό.
Γι αυτό ουσιαστικά στους μηχανικούς πολτούς μας ενδιαφέρει η απομάκρυνση των χρωμοφόρων ενώσεων.

## Slide 75
Οι λευκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι διάφοροι οξειδωτικοί παράγοντες όπως το H2O2, που αποτελεί το πιο κοινό αντιδραστήριο για την λεύκανση των μηχανικών πολτών.
Ο πολτός κατεργάζεται επίσης με NaOH η ποσότητα του οποίου είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χημικού πολτού.
Επίσης, οι θερμοκρασίες επεξεργασίας του πολτού είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες για την παραγωγή χημικού πολτού.
Xρησιμοποιoύνται ακόμη μέταλλα μετάπτωσης (όπως Fe, Mg, Cu) τα οποία καταλύουν την διάσπαση του Η2Ο2.

## Slide 76
Επίσης, χηλικά αντιδραστήρια (EDTA) για την απομάκρυνση μεταλλοϊόντων πριν την προσθήκη του H2O2, που του επιτρέπει να δράσει πιο αποτελεσματικά.
Επίσης, τυχόν σχηματισθέντα σύμπλοκα EDTA-μετάλλων χρωματίζουν λιγότερο από τα αντίστοιχα λιγνίνης-μετάλλων.
Άλατα μαγνησίου και πυριτικά συντελούν στην λεύκανση.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται εκτός από το H2O2 είναι το Na2S2O4, του οποίου η δράση όμως σε αντίθεση με του H2O2 είναι αναγωγική για τις χρωμοφόρες ενώσεις του πολτού.
Πάντως, η λιγνίνη που παραμένει μετά την λεύκανση οδηγεί εκ νέου σε χρωματισμό με την επαφή του πολτού με τον αέρα και το φως.
Γι αυτό και κιτρινίζουν οι εφημερίδες με το πέρασμα του χρόνου.

## Slide 77
Οι χημικοί πολτοί έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη από τον μηχανικό πολτό.
Ο στόχος στην λεύκανσή τους είναι να απομακρυνθεί το υπόλειμμα της λιγνίνης (delignification).
Για τη λεύκανση του χημικού πολτού ακολουθείται μία σειρά βημάτων.
Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν NaOCl και στη συνέχεια χλώριο ως λευκαντικά, η χρήση των οποίων έχει καταργηθεί για περιβαλλοντικούς λόγους.
Σήμερα, η τάση είναι να χρησιμοποιούνται μέθοδοι λεύκανσης χωρίς χλώριο (chlorine-free or totally chlorine-free).

## Slide 78
Ενδεικτικά μία τέτοια πορεία (totally chlorine-free TCF) που ακολουθείται έχει τα ακόλουθα βήματα:
Επεξεργασία με Ο2, μετά Ο3, έκπλυση με NaOH, μετά επεξεργασία με H2O2 και Na2S2O4.
Επίσης, μελετώνται ερευνητικά οι καλούμενες μέθοδοι βιολεύκανσης με τη χρήση μυκήτων που διασπά εκλεκτικά την λιγνίνη.
Η μέθοδος αυτή είναι πάντως πιο αργή συγκρινόμενη με την χημική λεύκανση.

## Slide 79: Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Biermann C.J., Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
Bouchard, C. Maine, R.M. Berry, and D.S. Argyropoulos Can. J. Chem. Vol. 74,1996 (232-237).
Hubbe M. A., “Paper”, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2005 (Article Online Posting Date: 15.7. 2005).

## Slide 80: Βιβλιογραφία
Ελληνική
Γραμμενίδης Α., Χαρτοποιΐα, Πάτρα 1984.
Καρακασίδης Γ.Ν., Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Καρακασίδης Γ.Ν., Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Οικονόμου Α.Μ., Διδακτορική διατριβή, Μελέτη λεύκανσης απομελανωμένου παλαιόχαρτου με μικρή περιεκτικότητα σε μηχανική χαρτόμαζα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998.
Τσάτσης Δ. Ε., Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου χαρτιού συσκευασίας (και διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων), Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2008.
Φιλιππακοπούλου Θ., Μελέτη Λεύκανσης Απομελανωμένου Παλαιόχαρτου Εφημερίδων και Περιοδικών. Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007.
Issa B.J. Saied, Παραγωγή χαρτόμαζας από άχυρο με τη μέθοδο οξυγόνου, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1986.
Thomson Β., Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002.
Σύνδεσμοι
paperonline.org, Types of Pulping Processes
oldandsold.com, The Sulfite Process
http://sites.google.com/site/paperfil/
http://paper.my/Sulfite%20Process.htm
http://paper.my/Kraft%20Process.htm

## Slide 81: Τέλος Ενότητας

## Slide 82: Σημειώματα

## Slide 83: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση . «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ). Ενότητα 4: Παραγωγή χαρτομάζας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 84: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 85: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 86: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Biermann C.J., Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
Bouchard, C. Maine, R.M. Berry, and D.S. Argyropoulos Can. J. Chem. Vol. 74,1996 (232-237).
Hubbe M. A., “Paper”, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2005 (Article Online Posting Date: 15.7. 2005).
Γραμμενίδης Α., Χαρτοποιΐα, Πάτρα 1984.
Καρακασίδης Γ.Ν., Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Καρακασίδης Γ.Ν., Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Οικονόμου Α.Μ., Διδακτορική διατριβή, Μελέτη λεύκανσης απομελανωμένου παλαιόχαρτου με μικρή περιεκτικότητα σε μηχανική χαρτόμαζα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998.
Τσάτσης Δ. Ε., Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου χαρτιού συσκευασίας (και διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων), Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2008.
Φιλιππακοπούλου Θ., Μελέτη Λεύκανσης Απομελανωμένου Παλαιόχαρτου Εφημερίδων και Περιοδικών. Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007.
Issa B.J. Saied, Παραγωγή χαρτόμαζας από άχυρο με τη μέθοδο οξυγόνου, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1986.
Thomson Β., Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002.
paperonline.org, Types of Pulping Processes
oldandsold.com, The Sulfite Process
http://sites.google.com/site/paperfil/
http://paper.my/Sulfite%20Process.htm
http://paper.my/Kraft%20Process.htm

## Slide 87: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 88: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.