## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ)
Ενότητα 6: Επίδραση της υγρασίας, της θερμοκρασίας και του φωτός στις ιδιότητες κυτταρίνης - χαρτιού
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Το χαρτί είναι ένα υλικό του οποίου η σταθερότητα και η αντοχή επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.
Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στις ιδιότητές του είναι η υγρασία, η θερμοκρασία, το ηλιακό φως και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι.
Προηγούμενα όμως θα γίνει μια παρένθεση για παράθεση μερικών ορισμών, που θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι στην κατανόηση των όσων θα αναφερθούν παρακάτω.

## Slide 3: Απόλυτη Υγρασία (absolute humidity)
Έτσι, ως Απόλυτη Υγρασία (absolute humidity) ορίζεται το βάρος της υγρασίας που περιέχεται σε έναν όγκο αέρος με δεδομένο βάρος και εκφράζεται σε γραμμάρια υγρασίας ανά κυβικό μέτρο αέρος (g/m3).

## Slide 4: Σχετική Υγρασία (relative humidity)
Ενώ, ως Σχετική Υγρασία (relative humidity) ορίζεται ο λόγος, εκφρασμένος ως ποσοστό, της τρέχουσας περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία προς την θεωρητική περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία όταν ο αέρας είναι κορεσμένος σε υδρατμούς στην επικρατούσα θερμοκρασία.

## Slide 5
Επομένως όσο διαφοροποιείται το περιεχόμενο ποσοστό υγρασίας του αέρα, τότε μεταβάλλεται το σημείο (θερμοκρασία) κορεσμού του αέρα.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες ο κορεσμός επέρχεται σε λιγότερη περιεχόμενη υγρασία, δεδομένου ότι ο κρύος αέρας έχει μικρότερη δυνατότητα να περιέχει υγρασία από τον θερμό αέρα.

## Slide 6
Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του χαρτιού επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την θερμοκρασία και την περιεκτικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε υγρασία.
Για αυτό πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εκτίμηση ιδιοτήτων του χαρτιού επιβάλλεται να έχει γίνει μία προετοιμασία του ώστε να βρίσκεται σε ισορροπία σε πρότυπες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

## Slide 7: Στην συνέχεια θα δούμε εν συντομία πως επιδρά η υγρασία και η θερμοκρασία στις ιδιότητες του χαρτιού

## Slide 8
Η κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη είναι υγροσκοπικές και γι αυτό το χαρτί είναι και αυτό ένα υγροσκοπικό υλικό.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσροφά μόρια νερού από τον περιβάλλοντα χώρο.
Αντίστοιχα, το χαρτί μπορεί να αποβάλλει υγρασία.
Έτσι, όταν εκτεθεί σε περιβάλλον με υγρασία σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου και διογκώνεται καθώς το νερό συνδέεται με τις ίνες με δεσμούς υδρογόνου.

## Slide 9
Η μεγάλη υγροσκοπικότητα οφείλεται στην αλληλεπίδραση των υδροξυλομάδων της κυτταρίνης με τα μόρια νερού.

## Slide 10
H διάλυση της κυτταρίνης στο νερό παρεμποδίζεται από την κανονικότητα της υπερμοριακής δομής της.
Terzopoulou, Z.; Kyzas, G.Z.; Bikiaris, D.N. Recent Advances in Nanocomposite Materials of Graphene Derivatives with Polysaccharides. Materials 2015, 8, 652-683 διαθέσιμο με άδεια CC BY 4.0

## Slide 11
Επιπλέον, το ίδιο δείγμα χαρτιού κάτω από τις ίδιες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, μπορεί να προσροφά διαφορετικές ποσότητες νερού και άρα να έχει διαφορετικό περιεχόμενο υγρασίας.
Αυτό σχετίζεται με το αν το χαρτί «προσεγγίζει» τις δεδομένες συνθήκες από μια πιο ξηρή ή πιο υγρή κατάσταση.
“Water Sorption Isotherms for Microcrystalline Cellulose Fig B”, από Dvstechnique διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 12
Η αλληλεπίδραση κυτταρίνης – νερού μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένας ανταγωνιστικός σχηματισμός δεσμών υδρογόνου μεταξύ των υδροξυλομάδων του πολυμερούς και των υδροξυλομάδων του πολυμερούς με τα μόρια νερού (ακόλουθο σχήμα).

## Slide 13
Η αλληλεπίδραση κυτταρίνης-νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα του ήδη προσροφημένου νερού καθώς και από παράγοντες όπως η θερμοκρασία.

## Slide 14
Επίσης, η προσρόφηση νερού περιορίζεται στις μη κρυσταλλικές περιοχές της κυτταρίνης και στο σύστημα πόρων και κενών.
Chengjun Zhou and Qinglin Wu (2012). Recent Development in Applications of Cellulose Nanocrystals for Advanced Polymer-Based Nanocomposites by Novel Fabrication Strategies, Nanocrystals - Synthesis, Characterization and Applications, Dr. Sudheer Neralla (Ed.), ISBN: 978-953-51-0714-9, InTech, DOI: 10.5772/48727. Available from: intechopen.com

## Slide 15
Gyu-Young Yun, Joo-Hyung Kim and Jaehwan Kim, Dielectric and polarization behaviour of cellulose electro-active paper (EAPap), J. Phys. D: Appl. Phys. 42 No 8 (21 April 2009) 082003 (6pp)

## Slide 16
Πάντως σε κάθε περίπτωση προσροφά ή εκροφά υγρασία ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, έως ότου υπεισέλθει ισορροπία μεταξύ της υγρασίας του χώρου και του χαρτιού.
“Water Sorption Isotherms for Microcrystalline Cellulose Fig B”, από Dvstechnique διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 17
Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται η ισόθερμη ρόφησης-εκρόφησης υδρατμών από καθαρές κυτταρινούχες ίνες (βαμβάκι).
“Water Sorption Isotherms for Microcrystalline Cellulose Fig B”, από Dvstechnique διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 18
Το σιγμοειδές σχήμα της ισόθερμης ρόφησης - εκρόφησης υδρατμών που είναι συνάρτηση της σχετικής υγρασίας οφείλεται:
στην υπέρθεση χημιορροφημένων μορίων νερού σε ελεύθερες υδροξυλομάδες,
στο σχηματισμό μονομοριακού στρώματος νερού (αλλά και πολυστρωματικών) στις προσιτές επιφάνειες (accessible surfaces) και
στην τριχοειδή συμπύκνωση στο σύστημα πόρων και κενών που έχει αυξηθεί σε όγκο λόγω της διόγκωσης της κυτταρίνης.
“Water Sorption Isotherms for Microcrystalline Cellulose Fig B”, από Dvstechnique διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 19
Η ποσότητα του νερού που προσροφάται εξαρτάται από την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία του χώρου που το περιβάλλει.
Έτσι για παράδειγμα, το χαρτί σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας 20-25°C και σχετικής υγρασίας 50-60%, προσροφά περίπου 5-10% του βάρους του σε νερό, ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 25-27% όταν η σχετική υγρασία γίνει 100%.
“Water Sorption Isotherms for Microcrystalline Cellulose Fig B”, από Dvstechnique διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 20
Αν για παράδειγμα προσεγγίζεται η επιθυμητή τιμή σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας από μικρότερες σχετικές υγρασίες, τότε το δείγμα χαρτιού περιέχει λιγότερο νερό.
Αντίθετα, αν προσεγγίζεται από υψηλότερες τιμές σχετικής υγρασίας τότε το δείγμα χαρτιού θα περιέχει περισσότερο νερό.
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υστέρηση.
Έτσι, είναι σύνηθες να προσεγγίζεται η ισορροπία από μία πιο ξηρή κατάσταση για να αποφεύγεται το φαινόμενο της υστέρησης.
“Water Sorption Isotherms for Microcrystalline Cellulose Fig B”, από Dvstechnique διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 21
Η υστέρηση που παρατηρείται αποδίδεται σε πιθανές μόνιμες μεταβολές της σχετικής θέσης των μακρομορίων ή τμημάτων τους λόγω προηγούμενης ρόφησης.
Επίσης, μπορεί να οφείλεται στην επίμονη σύνδεση των τελευταίων ιχνών του νερού κατά την πλήρη εκρόφηση.

## Slide 22
Τύπος χαρτιού | Περιεχόμενη υγρασία στην κατάσταση ισορροπίας (%) για 50% RH | 
 | Από 35% RH | Από 80% RH
Φίλτρου (Filter. 100% rag) | 6.6 | 7.2
Bond (100% rag) | 6.6 | 7.5
Bond (100% softwood) | 7.4 | 8.4
Περιτυλίγματος (Wrapping, kiaft) | 7.8 | 9.3
Εφημερίδας (Newsprint) | 9.0 | 10.9

## Slide 23
Θερμοκρασία 22.8 °C | Περιεχόμενη υγρασία (%) |  | 
 | 100% χαρτί από κουρέλια (Rag Paper) | Λευκασμένος θειώδης χαρτοπολτός (Bleached Sulfite) | Μηχανικός χαρτοπολτός (Ground-wood)
52.4 % RH εκρόφηση |  | 8.37 | 
52.6 % RH εκρόφηση | 5.86 |  | 
52.4 % RH προσρόφηση |  | 7.88 | 
48.0 % RH εκρόφηση |  | 7.89 | 
48.0 % RH προσρόφηση |  | 7.62 | 
50.0 % RH προσρόφηση |  |  | 9.70
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται ενδεικτικές τιμές της περιεχόμενης υγρασίας (%) διαφόρων τύπων χαρτιού για διάφορες τιμές σχετικής υγρασίας.

## Slide 24
Θερμοκρασία 22.8 °C | Περιεχόμενη υγρασία (%) |  | 
 | 100% χαρτί από κουρέλια (Rag Paper) | Λευκασμένος θειώδης χαρτοπολτός (Bleached Sulfite) | Μηχανικός χαρτοπολτός (Ground-wood)
52.4 % RH εκρόφηση |  | 8.37 | 
52.6 % RH εκρόφηση | 5.86 |  | 
52.4 % RH προσρόφηση |  | 7.88 | 
48.0 % RH εκρόφηση |  | 7.89 | 
48.0 % RH προσρόφηση |  | 7.62 | 
50.0 % RH προσρόφηση |  |  | 9.70
Παρατηρούμε ότι οι πιο καθαρές και κρυσταλλικές μορφές κυτταρίνης προσροφούν λιγότερο νερό υπό δεδομένες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε σχέση με εκείνες που περιέχουν άμορφα και επιφλοιωμένα (encrusting) υλικά.
Η απορρόφηση δηλαδή του νερού γίνεται κυρίως στην άμορφη περιοχή της ίνας όπως έχει ήδη προαναφερθεί.

## Slide 25
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αφορά τις αλλαγές που υπεισέρχονται στις περισσότερες φυσικές ιδιότητες του χαρτιού σαν αποτέλεσμα των μεταβολών της περιεχόμενης υγρασίας.
Το νερό επιδρά στις ίνες κυτταρίνης κάνοντάς τες πιο εύκαμπτες - ελαστικές (plasticizing), χαλαρώνοντας και εξασθενώντας τους δεσμούς μεταξύ των ινών (interfiber bonding).

## Slide 26
Το χαρτί γίνεται σημαντικά πιο δύσκαμπτο (stiffer) κάτω από ξηρές συνθήκες.
Έτσι, ιδιότητες όπως η αντοχή στην αναδίπλωση (folding endurance), η αντοχή στο σχίσιμο (tearing strength) και η δυνατότητά του να τεντωθεί - επιμηκυνθεί (stretch) φθάνουν τις μέγιστες τιμές τους σε σχετικά υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας (80-90 % R.H.) και μειώνονται σε χαμηλές τιμές υγρασίας όπου οι ίνες γίνονται περισσότερο δύσκαμπτες (stiff) και εύθραυστες (brittle).

## Slide 27
Η αντοχή στον εφελκυσμό (tensile strength) φθάνει την μέγιστη τιμή της σε περιοχή χαμηλής υγρασίας και μειώνεται σταθερά με αύξηση της περιεχόμενης υγρασίας πιθανώς λόγω της εξασθένισης των δεσμών μεταξύ των ινών (interfiber bonding).
Επίσης, η αυξημένη υγρασία προκαλεί αύξηση του βάρους του χαρτιού και επομένως του βάρους ανά επιφάνεια του χαρτιού.
Οι περισσότερες από αυτές τις μεταβολές στις ιδιότητες του χαρτιού λόγω της μεταβολής της υγρασίας είναι πλήρως αντιστρεπτές.

## Slide 28
Πάντως, υπάρχουν και ορισμένες ιδιότητες που δεν είναι αντιστρεπτές, όπως για παράδειγμα ορισμένα χαρτιά υφίστανται μόνιμο χάσιμο της γυαλάδας τους όταν εκτίθενται σε υγρασίες μεγαλύτερες του 85%.
Τα ανωτέρω ισχύουν για περιοχή υγρασίας από εντελώς ξηρή έως τις επικρατούσες συνθήκες σχετικής υγρασίας 95% και σε θερμοκρασία δωματίου.
Οποιαδήποτε επιπλέον διαβροχή οδηγεί στην παρουσία ελεύθερου νερού στο φύλλο, προκαλώντας περισσότερο βαθιά (profound) και μόνιμα αποτελέσματα.

## Slide 29
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι η υγρασία έχει αξιοσημείωτη επίδραση σε πολλές ιδιότητες του χαρτιού και κατά συνέπεια στην ποιότητά του.
Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι ιδιότητες του χαρτιού όπως θα δούμε και ακολούθως να εκτιμώνται υπό καθορισμένες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας (σχετική υγρασία 50% ± 2% και θερμοκρασία 23ο C) μια και αυτές επιδρούν στην περιεχόμενη υγρασία στην κατάσταση ισορροπίας (EMC, equilibrium moisture content).

## Slide 30: Διαστασιακή σταθερότητα του χαρτιού (Dimensional stability)
Μία ακόμη σημαντική συνέπεια της προσρόφησης και εκρόφησης του νερού από το χαρτί είναι η μεταβολή των διαστάσεών του, που συνήθως συνοδεύει τις μεταβολές της περιεχόμενης υγρασίας.
Τέτοιες αλλαγές στις διαστάσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εκτυπωτική διαδικασία.

## Slide 31
Οι άνισες μεταβολές των διαστάσεων προκαλούν ανεπιθύμητα ζαρώματα (cockling) και κυρτώσεις (curling).
Για αυτούς τους λόγους έχει αφιερωθεί πολύ μελέτη και προσπάθεια ώστε να μειωθούν οι αιτίες συρρίκνωσης και απλώματος του χαρτιού και να επινοηθούν μέσα που να οδηγούν στην αύξηση της διαστασιακής σταθερότητας.
TEEMU LEPPÄNEN, Effect of Fiber Orientation on Cockling of Paper

## Slide 32
Οι διαστασιακές μεταβολές οφείλονται στη διόγκωση (swelling) των ανεξάρτητων ινών κατά την προσρόφηση νερού σε μεγάλες τιμές σχετικής υγρασίας και τη συστολή τους κατά την εκρόφηση υγρασίας σε χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας.

## Slide 33
Παρατηρήθηκε ότι όταν οι κυτταρινούχες ίνες διογκώνονται περνώντας από ξηρές συνθήκες στο σημείο κορεσμού των ινών (fiber saturation point), τότε αυξάνεται κατά 15-20 % η διάμετρος των ινών τους.

## Slide 34
Είναι αδύνατο να είμαστε ακριβείς για το βαθμό διόγκωσης των ινών, επειδή:
οι ίνες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτιού διαφέρουν ως προς αυτή την ιδιότητα, αλλά και γιατί
η ακανόνιστη διατομή (cross section) τους δημιουργεί δυσκολία στον καθορισμό της διαμέτρου.
Επιπλέον, ο ορισμός του σημείου κορεσμού των ινών δεν είναι ακριβής.

## Slide 35
TEEMU LEPPÄNEN, Effect of Fiber Orientation on Cockling of Paper
Πάντως, σε αντίθεση με την αξιοσημείωτη αύξηση της διαμέτρου των ινών (lateral dimension) που ουσιαστικά συμβαίνει κάθετα στην πορεία κίνησης της χαρτοποιητικής μηχανής (CD, cross direction), η αύξηση κατά μήκος (longitudinal dimension) των ινών που αντιστοιχεί στην φορά κίνησης της μηχανής (MD, machine direction) είναι πρακτικά αμελητέα (αντιστοιχεί περίπου στο 5% της αύξησης της διαμέτρου των ινών).
Άρα, η διαστασιακή σταθερότητα είναι περισσότερο κρίσιμη στην διεύθυνση CD παρά στην MD.

## Slide 36
Μάλιστα, μπορεί η γνώση αυτή να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καθοριστούν οι δύο διευθύνσεις του χαρτιού.
Αυτό πραγματοποιείται με την ύγρανση ενός δείγματος χαρτιού.
Oι ίνες διογκώνονται καθώς προσροφάται γρήγορα νερό (περισσότερο όπως προαναφέρθηκε κατά την διεύθυνση CD).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χαρτί να τείνει να σχηματίσει έναν κύλινδρο ο άξονας του οποίου αντιστοιχεί στην διεύθυνση MD, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.
arzpuck.ru

## Slide 37
Η ίδια τάση υπάρχει και κατά την εκρόφηση υγρασίας όταν το χαρτί βρίσκεται σε ξηρές κλιματικές συνθήκες.
arzpuck.ru

## Slide 38
Γενικά, κατά την παρασκευή χαρτιού δύο σημεία βρίθουν ιδιαίτερης προσοχής.
Nα υπάρχουν καθορισμένες συνθήκες υγρασίας που θα ομοιάζουν με αυτές που θα εφαρμόζονται κατά την χρήση του.
Το ποσοστό σχετικής υγρασίας που συστήνεται κατά την εκτύπωσή του, αλλά και τη γραμμή συσκευασίας του χαρτιού και χαρτονιού να είναι 45-60 %.
Να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες τεχνικές που έχουν οι χαρτοποιοί ώστε να διατηρήσουν αυτές τις συνθήκες υγρασίας κατά την διάρκεια παραγωγής.

## Slide 39
Αν και η διόγκωση των ινών είναι η αιτία της διαστολής και της συστολής του χαρτιού δεν υπάρχει κάποια άμεση συσχέτιση μεταξύ των δύο φαινομένων.
Έστω ότι διαθέτουμε δείγματα χαρτιού από την ίδια ίνα και έστω ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά διόγκωσης ινών.
Αυτά μπορεί να εμφανίζουν είτε αμελητέες, είτε μέγιστες διαστασιακές μεταβολές, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και τις συνθήκες σχηματισμού και ξήρανσης του φύλλου.
Γι αυτό το χαρτί θα πρέπει να διατηρείται σε περιβάλλον σταθερής υγρασίας ώστε να μην λαμβάνουν χώρα μεταβολές στις διαστάσεις του.

## Slide 40
Οι ακόλουθες παράμετροι θεωρούνται ότι είναι οι πιο σημαντικοί για την διαστασιακή σταθερότητα του χαρτιού.
  Το ριτίδιασμα (shrinkage) κατά τη διάρκεια της ξήρανσης.
  Ο βαθμός διασύνδεσης των ινών.
  Η ενδοδιασύνδεση των ινών κυτταρίνης.
  Οι μη διογκούμενες ίνες.

## Slide 41: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Super Paper! Magnetic, Waterproof, Glowing, or Anti-Bacterial!
Polymerization technique yields superhydrophobic cellulose surfaces
Luminescent cellulose sheet fabricated by facile self-assembly of cadmium selenide nanoparticles on cellulose nanofibres
Oriol Cusola has worked in the patent developed by the group CELBIOTECH
All about paper making process
Science for Handpapermakers

## Slide 42: Επίδραση της θερμοκρασίας του χώρου στις ιδιότητες του χαρτιού
Το χαρτί επηρεάζεται σημαντικά από την θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται.
Οι υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλείται θερμική αποικοδόμηση της κυτταρίνης και μείωση της αντοχής της.
Συνεργιστικά στην αποικοδόμησή του δρα το pH (ο σημαντικότερος παράγοντας θερμικής γήρανσης.
Xαμηλές τιμές pH οδηγoύν σε επιτάχυνση της θερμικής γήρανσης) και η παρουσία οξυγόνου (οδηγεί σε μεγαλύτερη αποικοδόμηση της κυτταρίνης).

## Slide 43: Η θερμική γήρανση του χαρτιού προκαλεί
Ενδοδιασύνδεση των μακρομορίων της κυτταρίνης (crosslinking).
Απόπολυμερισμό κυρίως στα όξινα χαρτιά.
Οξειδωτική διάσπαση της κυτταρίνης (σε υψηλές θερμοκρασίες) και άρα:
  μείωση του βαθμού πολυμερισμού,
  ελάττωση των μηχανικών αντοχών,
  ελάττωση του pH και
  υποβάθμιση των οπτικών ιδιοτήτων.

## Slide 44
Παρατεταμένη θέρμανση του χαρτιού στους 120°C προκαλεί κιτρίνισμα.
Θέρμανση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 120°C οδηγεί σε διάσπαση λόγω οξειδώσεων και τελικά καύση ή πυρόλυση.

## Slide 45: Εγκλιματισμός του χαρτιού (Conditioning of paper)
Οι αξιοσημείωτες επιδράσεις της περιεχόμενης υγρασίας και της θερμοκρασίας στις ιδιότητες του χαρτιού προϋποθέτουν ότι ο έλεγχος των περισσότερων χαρτιών θα πρέπει να διεξάγεται υπό καθορισμένες και ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.
Το Tappi Standard T402 καθορίζει ως απαιτούμενη σχετική υγρασία 50% ± 2% και θερμοκρασία 23οC ± 2oC.

## Slide 46
Η μέθοδος επίσης καθορίζει την ανακύκλωση του αέρα αυτού με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες του δείγματος και περιγράφει τον προσδιορισμό της ισορροπίας με διαδοχικές ζυγίσεις.
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και πάλι ότι δεν μας ενδιαφέρει η γνώση της απόλυτης υγρασίας, αλλά η σχετική υγρασία, που είναι εκείνη η υγρασία στην οποία το χαρτί βρίσκεται σε ισορροπία, δηλαδή το χαρτί δεν αποβάλλει αλλά ούτε προσλαμβάνει υδρατμούς.

## Slide 47
Είναι σύνηθες να προσεγγίζεται η ισορροπία από την πιο ξηρή κατάσταση για να αποφεύγεται το φαινόμενο της υστέρησης.
Γενικά, η ισορροπία μπορεί να επιτυγχάνεται σε 15-30 min στην περίπτωση των ελαφριών απορροφητικών χαρτιών (light-weight absorbent papers).
Πολύ περισσότερος χρόνος απαιτείται για την περίπτωση χαρτιών μεγαλύτερου βάρους, λόγω του αργού ρυθμού διάχυσης της υγρασίας στο εσωτερικό των δειγμάτων.

## Slide 48
Καθώς η πυκνότητα και το βάρος του χαρτιού ή του χαρτονιού αυξάνεται, η ισορροπία απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο, λόγω του αργού ρυθμού διάχυσης της υγρασίας στο εσωτερικό του δείγματος.
Η υγρασία στο χαρτί προσδιορίζεται κανονικά από τη μείωση του βάρους του κατά την ξήρανσή του στους 105 οC ± 3 oC. H μέθοδος αυτή είναι ικανοποιητική για χαρτιά που δεν περιέχουν πτητικά ή εύτηκτα συστατικά.
Τέλος, το χαρτί δεν πρέπει να έχει μεγάλη υγρασία γιατί τότε δεν είναι εύχρηστο και δεν πρέπει να είναι ξερό γιατί τότε τσακίζεται και σχίζεται πολύ εύκολα.
Υγρασία 5-7% είναι ιδανική.

## Slide 49
Να σημειωθεί επίσης ότι η αντίσταση και η διηλεκτρική σταθερά του χαρτιού μεταβάλλονται με την περιεχόμενη υγρασία.
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν κατάλληλα μηχανήματα τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος της χαρτοποιητικής μηχανής και τα οποία ανιχνεύουν την υγρασία του.
Οι πρακτικές δυσκολίες όμως που εμφανίζονται στην καταγραφή των μετρήσεων έχουν οδηγήσει στον περιορισμό της χρήσης τους.

## Slide 50
Με άλλα λόγια είναι απαραίτητος ο εγκλιματισμός (conditioning) και συχνά ο προεγκλιματισμός (preconditioning) του χαρτιού.
Να σημειωθεί ότι ο εγκλιματισμός και ο προεγκλιματισμός επηρεάζουν την ορθότητα (accuracy) και την επαναληψιμότητα (repeatability) των μετρήσεων.
Ο κλιματισμός των δειγμάτων στις πρότυπες συνθήκες αποτελεί ένα πειραματικό πρωτόκολλο που εγγυάται την επαναληψιμότητα και την συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων ανεξαρτήτως των κλιματικών συνθηκών.

## Slide 51
Έτσι, λόγω της σημαντικής εξάρτησης των μηχανικών αντοχών από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, επιβάλλεται ο κλιματισμός των δειγμάτων σε πρότυπες συνθήκες (23°C και 50% RH, TAPPI Τ402) για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση των μετρήσεων.

## Slide 52
Κατά τον εγκλιματισμό των δειγμάτων τα δείγματα τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάμους που έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.
Ως χρόνος παραμονής των δειγμάτων σε θάλαμο εγκλιματισμού πριν από την εκτέλεση των μετρήσεων και ειδικά για την περίπτωση που επρόκειτο να εκτιμηθούν μηχανικές αντοχές ορίζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.

## Slide 53
Ο προσδιορισμός της κατάστασης ισορροπίας της περιεκτικότητας σε υγρασία του δείγματος και της ατμόσφαιρας γίνεται αντιληπτός με διαδοχικές ζυγίσεις του.
Προφανώς όταν διαδοχικές ζυγίσεις δειγμάτων μέσα σε χρονικό διάστημα μιας ώρας είναι πρακτικά αμετάβλητες (διαφορά μικρότερη από το 0.25 % της ολικής μάζας) τότε έχει υπεισέλθει ισορροπία.

## Slide 54
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και πάλι ότι δεν μας ενδιαφέρει η γνώση της απόλυτης υγρασίας, αλλά η σχετική υγρασία, που είναι εκείνη η υγρασία στην οποία το χαρτί βρίσκεται σε ισορροπία, δηλαδή το χαρτί δεν αποβάλλει αλλά ούτε προσλαμβάνει υδρατμούς.

## Slide 55: Προκλιματισμός του χαρτιού (preconditioning of paper)
Συχνά είναι σημαντικό τα δείγματα χαρτιού να υπόκεινται σε εγκλιματισμό αφού προηγούμενα έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο θάλαμο με μικρότερη υγρασία.
Ο προεγκλιματισμός απαιτεί το χαρτί να βρίσκεται σε συνθήκες θερμοκρασίες έως 39 οC και σχετική υγρασία που κυμαίνεται από 20 έως 35% RH (TAPPI Τ402) για μία επαρκή χρονική περίοδο (συνήθως 24 ωρών, αν απαιτηθεί παραπάνω χρόνος, συνήθως 2 ημέρες είναι αρκετές).
Έτσι, επιτρέπεται στο χαρτί η σταθεροποίησή του.
Στη συνέχεια, το χαρτί φέρεται στις τελικές απαιτούμενες συνθήκες από μία πιο ξηρή κατάσταση. Αυτό βοηθά ώστε οι απαιτούμενες συνθήκες υγρασίας του χαρτιού να επιτυγχάνονται στην ελάχιστη χρονική περίοδο.
Ο προεγκλιματισμός δεν απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις.

## Slide 56
Ο προκλιματισμός εφαρμόζεται για παράδειγμα πριν την μέτρηση των μηχανικών αντοχών, επειδή επηρεάζονται από την ποσότητα του νερού που περιέχεται σε αυτό.
Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο στάδιο αν πρόκειται να εκτιμηθούν και να συγκριθούν οι μηχανικές ιδιότητες κάποιου χαρτιού πριν και μετά από υδατικές κατεργασίες.
Έτσι, αν για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιηθεί το στάδιο αυτό τότε τα χαρτιά που έχουν υποστεί υδατικές κατεργασίες θα προσεγγίσουν τις τιμές σχετικής υγρασίας 50% από μια πιο υγρή κατάσταση (100% RH) και έτσι θα περιέχουν στην κατάσταση ισορροπίας περισσότερο νερό από ότι αν είχαν προκλιματιστεί.

## Slide 57
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα πειραματικά αποτελέσματα να συνοδεύονται από σημαντικά σφάλματα.
Για παράδειγμα, αν μετράται αντοχή στις αναδιπλώσεις (folding endurance) οι πειραματικές τιμές θα είναι ψευδώς μεγαλύτερες από τις αληθινές (η ιδιότητα αυτή φθάνει τις μέγιστες τιμές της σε σχετικά υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας).
Αν πάλι μετράται η αντοχή στον εφελκυσμό (tensile strength) οι πειραματικές τιμές θα είναι ψευδώς μικρότερες από τις αληθινές τιμές (η ιδιότητα αυτή μειώνεται σταθερά με αύξηση της περιεχόμενης υγρασίας).
Γενικά, από τις ιδιότητες των μηχανικών αντοχών η αντοχή στις αναδιπλώσεις και η εφελκυστική αντοχή εμφανίζουν την μεγαλύτερη και μικρότερη ευαισθησία, αντίστοιχα.

## Slide 58
Ο προκλιματισμός των δειγμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητος, γιατί "σβήνει" τη θερμική και υγρασιακή ιστορία των δειγμάτων, επιτρέποντας τον καθορισμό του περιεχόμενου νερού τους με απόλυτο τρόπο.

## Slide 59: Επίδραση του φωτός στις ιδιότητες του χαρτιού
Είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία μας, ότι όταν το χαρτί εκτίθεται στο ηλιακό φως κιτρινίζει (πίνακας). Το πόσο θα κιτρινίσει το χαρτί εξαρτάται από:
  την ποιότητά του,
  τον χρόνο έκθεσης στο ηλιακό φως,
  την υγρασία,
  την θερμοκρασία,
  και την περιεκτικότητά του σε φωτοευαίσθητα συστατικά (κυρίως λιγνίνη και Fe3+).

## Slide 60
Οι κύριες χημικές μεταβολές που προκαλούνται από την επίδραση του φωτός οφείλονται:
Στην οξείδωση των υδροξυλομάδων -ΟΗ που οδηγούν στον σχηματισμό είτε καρβονυλομάδων -CH=O, είτε καρβοξυλομάδων –COOH.
Στην πρώτη περίπτωση δημιουργείται κίτρινος χρωματισμός, ενώ στην δεύτερη αυξάνεται η οξύτητα του χαρτιού.
Στην υδρόλυση της κυτταρίνης, που οδηγεί στην υποβάθμιση των μηχανικών αντοχών της.

## Slide 61
Συστατικά | Απορρόφηση σε λ<200 nm | Απορρόφηση σε 200<λ<400 nm | Απορρόφηση σε λ> 400 nm
Καθαρή κυτταρίνη | ναι | ασθενή | 
Ημικυτταρίνες | ναι | ασθενή | -
Φυσική και τροποποιημένη λιγνίνη | ναι | ναι< 350 | ναι
Από τον ακόλουθο πίνακα καταλαβαίνουμε γιατί ιδιαίτερα οι μηχανικοί πολτοί, που περιέχουν αυξημένες ποσότητες λιγνίνης, εμφανίζουν φαινόμενα όπως η χρωματική αστάθεια, που οφείλεται στην φωτοοξείδωση της λιγνίνης.

## Slide 62
Επιγραμματικά θα αναφέρουμε ότι οι μηχανισμοί επίδρασης του φωτός είναι:
  Άμεση φωτόλυση.
  Αποικοδόμηση λόγω παρουσίας φωτοευαισθητοποιητών (photosensitized degradation).
  Φωτοχημική δημιουργία ελευθέρων ριζών.

## Slide 63: Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Biermann C.J., Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
Kirwan M.J., Paper and Paperboard Packaging Technology, London, Blackwell Publishing, 2005.
Klemm D., B. Philipp, T. Heinze, U. Heinze, W. Wagenknecht, Comprehensive Cellulose Chemistry, Volume 1, Fundamentals and Analytical Methods, ed. Wiley – VCH, 1998.
Thomson Β., Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002
Zamestnaci, Connectivity between hydrogen bonding system in paper and paper products
Ελληνική
Ζερβός Σ., Διδακτορική διατριβή, Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004.
Χρύσου Κ., Προσωπικές σημειώσεις, Χημείο του Κράτους, 2012.

## Slide 64: Τέλος Ενότητας

## Slide 65: Σημειώματα

## Slide 66: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση . «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ). Ενότητα 6: Επίδραση της υγρασίας, της θερμοκρασίας και του φωτός στις ιδιότητες κυτταρίνης - χαρτιού». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 67: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 68: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 69: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Biermann C.J., Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
Kirwan M.J., Paper and Paperboard Packaging Technology, London, Blackwell Publishing, 2005.
Klemm D., B. Philipp, T. Heinze, U. Heinze, W. Wagenknecht, Comprehensive Cellulose Chemistry, Volume 1, Fundamentals and Analytical Methods, ed. Wiley – VCH, 1998.
Thomson Β., Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002
Zamestnaci, Connectivity between hydrogen bonding system in paper and paper products
Ζερβός Σ., Διδακτορική διατριβή, Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004.
Χρύσου Κ., Προσωπικές σημειώσεις, Χημείο του Κράτους, 2012.

## Slide 70: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 71: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.