## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 3: Προσδιορισμός μάζας φύλλων χαρτιού ανά μονάδα επιφάνειας (g/m2)
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Στην εργαστηριακή αυτή άσκηση θα γίνει προσδιορισμός της φυσικής ιδιότητας του χαρτιού, μάζα χαρτιού ανά μονάδα επιφανείας (g/m2).
Πρόκειται για βασική ιδιότητα του χαρτιού, η τιμή της οποίας εξαρτάται από:
τις συνθήκες σχετικής υγρασίας και
θερμοκρασίας του χώρου όπου πραγματοποιείται η μέτρηση
το πάχος του χαρτιού και άρα από
την ταχύτητα λειτουργίας της μηχανής παραγωγής χαρτιού.
Γι αυτό άλλωστε η ιδιότητα αυτή ελέγχεται συνεχώς κατά την παραγωγή του χαρτιού.
Ρυθμίζεται δε μεταβάλλοντας παράμετρες όπως π.χ. ο ρυθμός ροής του αιωρήματος στο δικτυωτό πλέγμα.

## Slide 3
Η φύση της διαδικασίας παρασκευής χαρτιού είναι τέτοια ώστε δεν μπορεί να επιτευχθεί τέλεια κατανομή των ινών και των υπόλοιπων συστατικών.
Η ομοιομορφία της μάζας ανά επιφάνεια είναι ένα μέγεθος τόσο σημαντικό όσο το μέσο βάρος του χαρτιού.
Η ανάγκη για μεγαλύτερη ομοιομορφία στην κατανομή του βάρους έχει οδηγήσει στην χρήση συσκευών ελέγχου του βάρους του χαρτιού κατά την παραγωγή του χαρτιού.
Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν την απορρόφηση ακτινοβολίας (ακτίνες β).

## Slide 4
Η μάζα του χαρτιού ήταν η πρώτη ιδιότητα του ιστού που μετρήθηκε on-line.
Με την τεχνική αυτή μετράται με έναν ανιχνευτή β-ακτινοβολίας η απορρόφηση από το χαρτί ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από ένα ραδιοϊσότοπο όπως είναι για παράδειγμα το Promethium-147, το Krypton-85 κ.α.
Η β-ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή οι απορροφητικές της ιδιότητες εξαρτώνται μόνο από την μάζα και είναι ανεξάρτητες από την σύσταση της χαρτόμαζας που απορροφά.

## Slide 5
Η πηγή ακτινοβολίας τοποθετείται από την μία πλευρά του ιστού και ο ανιχνευτής από την άλλη πλευρά.
Είναι απαραίτητο για την ακρίβεια των μετρήσεων η απόσταση μεταξύ αυτών των μονάδων και οι σχετικές τους θέσεις να διατηρούνται σταθερές κατά την διάρκεια της μετακίνησης κάθετα στην μηχανή.
Αυτό προϋποθέτει ότι η διάταξη είναι προσαρμοσμένη σε πολύ σταθερά πλαίσια τα οποία διαθέτουν για παράδειγμα την δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας μέσα στην ροή του νερού.

## Slide 6
Στις τελικές θέσεις, οι κεφαλές μέτρησης θα πρέπει να μπορούν να απομακρύνονται από τον ιστό, που σημαίνει ότι είναι καταρχήν δυνατόν να ρυθμίζεται η μετρητική διάταξη χωρίς την ύπαρξη δείγματος μεταξύ των δύο απέναντι πλευρών.
Η δυνατότητα διόρθωσης για διάφορες πηγές σφαλμάτων είναι επίσης απαραίτητη.
.
Μετρητική on-line διάταξη του βάρους και της υγρασίας του χαρτιού εξοπλισμένη με κατάλληλο ανιχνευτή

## Slide 7
Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι το βάρος του χαρτιού (basis weight) μετράται είτε άμεσα κατά την διάρκεια παρασκευής του χαρτιού με συσκευή μέτρησης β-ακτινοβολίας είτε εκτός μηχανής ζυγίζοντας με ακρίβεια ένα κομμάτι χαρτιού χρησιμοποιώντας έναν αναλυτικό ζυγό.
Επίσης, να αναφερθεί ότι η διακύμανση βάρους εξαρτάται από τις διακυμάνσεις βάρους κατά το μήκος του (length variations), κάθετα στην διεύθυνση της μηχανής (cross-machine variations) και στις υπολειπόμενες διακυμάνσεις (residual variations)

## Slide 8: Πειραματικό μέρος
Στο εμπόριο το χαρτί κυκλοφορεί με τυποποιημένα βάρη. Η μέτρηση της ιδιότητας αυτής γίνεται με την κοπή των φύλλων σε δοκίμια συγκεκριμένων διαστάσεων το εμβαδόν των οποίων υπολογίζεται και ζυγίζονται.
Όταν είναι δυνατόν τα δείγματα χαρτιού που ζυγίζονται αποτελούνται από 10 φύλλα, επιφάνειας έκαστου τουλάχιστον 100 cm2 (10 cm x 10 cm).
Τέλος, να σημειωθεί ότι για την μέτρηση του μεγέθους αυτού τα δοκίμια πρέπει πρώτα να εγκλιματίζονται για 48 h σε θερμοκρασία 23 οC και σχετική υγρασία RH 50%. Προδιαγραφή ISO 536:1995.
Επειδή ενδέχεται τα δοκίμια που θα χρησιμοποιηθούν να μην έχουν εγκλιματιστεί σε πρότυπες συνθήκες και να χρησιμοποιούνται υπό τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο δειγματοληψίας θα πρέπει αυτό να αναφέρεται σε κάθε περίπτωση.

## Slide 9: Πειραματικό μέρος
Όργανα
  Κοπτική μηχανή
  Αναλυτικός ζυγός
Υλικά
  Φύλλα χαρτιού γραφής με βάρη
  80, 100, 160, 250 και 300 g/m2

## Slide 10: Εκτέλεση πειραματικής διαδικασίας
Δίνονται φύλλα χαρτιού γραφής διαφορετικού βάρους 80, 100, 160, 250 και 300 g/m2.
Κάθε εργαστηριακή ομάδα αναλαμβάνει και ένα διαφορετικού βάρους χαρτί.
Αρχικά τα φύλλα αυτά κόβονται σε διαστάσεις 10 cm x 10 cm.
Στην περίπτωση όπου η διάταξη κοπής δεν πληροί την απαίτηση να επιτυγχάνεται τυπική απόκλιση στο εμβαδόν καθενός δοκιμίου ελέγχου μικρότερη από 0.5% του μέσου εμβαδού, τότε απαιτείται προσδιορισμός κάθε δοκιμίου ελέγχου ξεχωριστά.
Στη συνέχεια κάθε ομάδα ζυγίζει τα δείγματα χαρτιού διαστάσεων 10 cm x 10 cm.

## Slide 11: Εκτέλεση πειραματικής διαδικασίας
Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα για κάθε είδος χαρτιού διαφορετικής μάζας που εξετάζεται.
Σημειώνεται ότι mi και Ai είναι η μάζα και η επιφάνεια έκαστου δοκιμίου ελέγχου σε g και cm2, αντίστοιχα.
Ακολούθως, υπολογιστείτε την μέση τιμή της μάζας χαρτιού σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m2) και την τυπική απόκλιση.
Ελέγξτε αν υπάρχουν διαφορές από την θεωρητική τιμή βάρους κάθε χαρτιού και δικαιολογείστε την απάντησή σας.

## Slide 12: Συμπληρώστε τον πίνακα
n | Μάζα (g) | Επιφάνεια () | Επιφάνεια () | / (g/)
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
n |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 

## Slide 13: Βιβλιογραφία
B. Norman, Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 3, p203, Paper Chemistry and Technology, M. Ek, G. Gellerstedt and G. Henriksson (Editors), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009.
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 536:2012 Paper and board - Determination of grammage
Ν. Γ. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 1997.

## Slide 14: Τέλος Ενότητας

## Slide 15: Σημειώματα

## Slide 16: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπελέση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 3: Προσδιορισμός μάζας φύλλων χαρτιού ανά μονάδα επιφάνειας (g/m2)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 17: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 18: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 19: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
B. Norman, Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 3, p203, Paper Chemistry and Technology, M. Ek, G. Gellerstedt and G. Henriksson (Editors), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009.
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 536:2012 Paper and board - Determination of grammage
Ν. Γ. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 1997.

## Slide 20: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 21: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.