## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 4: Προσδιορισμός τoυ πάχους μεμονωμένων φύλλων χαρτιού και υπολογισμός της φαινόμενης πυκνότητας χαρτιού
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στην άσκηση αυτή θα περιγραφεί
ο προσδιορισμός του πάχους (thickness, caliper) (μm) μεμονωμένων φύλλων χαρτιού
καθώς και
η μέθοδος υπολογισμού της φαινόμενης πυκνότητας του χαρτιού.

## Slide 3: Πάχος χαρτιού
Το πάχος είναι μία θεμελιώδης ιδιότητα του χαρτιού. Ποικίλλει ανάλογα με τις ίνες που τροφοδοτούνται στη χαρτοποιητική μηχανή και την τελική επεξεργασία του χαρτιού.
Οι ίνες από μαλακό ξύλο είναι σαν ταινίες μεγάλου πλάτους με λεπτά τοιχώματα και όταν συγκολλούνται παράγουν πυκνό χαρτί.
Οι ίνες από σκληρό ξύλο έχουν πιο παχιά τοιχώματα και λιγότερη τάση να συγκολλούνται στενά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την αύξηση του πάχους του φύλλου χαρτιού.

## Slide 4: Το πάχος εξαρτάται από
το είδος
τον βαθμό άλεσης της χαρτόμαζας
την πίεση που ασκείται στο υγρό άκρο της χαρτοποιητικής μηχανής
την έκταση ή το βαθμό λείανσής του
την υγρασία και
την θερμοκρασία.
Πάχος χαρτιού με στενά όρια ανοχής απαιτείται στην κατασκευή βιβλίων όπου τυχόν σφάλματα από εκατοντάδες σελίδες θα μπορούσαν να είναι συσσωρευτικά στο τελικό πάχος του βιβλίου.

## Slide 5
Σύμφωνα με το πρότυπο SCAN-P 7, το πάχος του χαρτιού μπορεί να μετράται με δύο τρόπους: ως το πάχος ενός μονού φύλλου (single) ή ως το πάχος ενός πλήθους σελίδων (stack).
Και στις δύο περιπτώσεις το πάχος μετράται ως η απόσταση μεταξύ δύο παράλληλων επιφανειών που έχουν επιφάνεια 200 mm2 και υπό πίεση 100 kPa.

## Slide 6
Στις μετρήσεις πάχους, ιδιαίτερα για τα μονά φύλλα, το μέσο πάχος του φύλλου αναμένεται ότι υπερεκτιμάται εφόσον η επιφανειακή ανομοιογένεια του χαρτιού περιλαμβάνεται στην μέτρηση.
Με την μέτρηση του πάχους μιας στοίβας χαρτιών η ιδέα είναι ότι τα σφάλματα αυτού του είδους θα μειώνονται.
Η εμπειρία πάντως έχει δείξει ότι οι επιδράσεις αυτές δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως με αυτό τον τρόπο.
Η μέτρηση πάντως σε μία στοίβα είναι κατάλληλη στην περίπτωση της εκτίμησης του πάχους ενός βιβλίου. Γενικά όμως θεωρείται ότι το πάχος χαρτιού όπως μετράται με το πρότυπο αυτό υπερεκτιμάται.

## Slide 7
Πρότυπο SCAN P-88:01 περιγράφει έναν βελτιωμένο προσδιορισμό του πάχους χαρτιού για χρήση του σε υπολογισμούς δυσκαμψίας κάμψης (bending stiffness) και σε μελέτες μεταβολών του πάχους στην καλάνδρα καθώς και σε άλλες εφαρμογές. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, το πάχος του χαρτιού «σκανάρεται» μεταξύ δύο αντικριστών μετρητικών σημείων, έτσι ώστε να λαμβάνεται ένα προφίλ πάχους του χαρτιού.

## Slide 8
Η μέση τιμή καλείται δομικό πάχος (structural thickness). Το πάχος κατά το SCAN-P 7 αντιστοιχεί σε μία τιμή κοντά στην μέγιστη τιμή των κορυφών.

## Slide 9
Το πάχος μερικών χαρτιών μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά και μία μέτρηση του πάχους ως η απόσταση μεταξύ δύο επίπεδων επιφανειών μερικές φορές γίνεται λιγότερο εφαρμόσιμη (relevant).
Η χρησιμοποίηση δεδομένων όπως είναι η δύναμη που ασκείται και η διάμετρος των μετρούμενων σημείων μπορεί να οδηγήσει στον υπολογισμό μίας μέσης αληθινής τιμής πάχους.

## Slide 10
Κατά την μέτρηση του πάχους χαρτιών που κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο αλλά έχουν διαφορετικά βάρη προκύπτει ότι το πάχος των χαρτιών μεταβάλλεται ανάλογα με το βάρος τους.

## Slide 11
Όταν ένα χαρτί υπόκεινται σε πίεση στην καλάνδρα μπορεί να συμπιεστεί σε ποσοστό μικρότερο του 50 % του αρχικού του μεγέθους.
Όταν η πίεση που δέχεται το χαρτί σταματά τότε αυτό «συνέρχεται» και αποκτά την τελική του παραμόρφωση.
Η τάξη της μόνιμης μείωσης πάχους ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες στην καλάνδρα και τα προϊόντα χαρτιού και είναι για παράδειγμα της τάξης του 5–30 %.
Η μείωση του μέσου πάχους του ιστού είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ένα μειονέκτημα, ιδιαίτερα για τα χαρτόνια και άλλα προϊόντα που απαιτούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυσκαμψία κάμψης (bending stiffness).

## Slide 12
Η δυσκαμψία κάμψης εξαρτάται σημαντικά από το μέσο πάχος. Μία σημαντική μείωση του πάχους μπορεί να προκαλέσει μία σημαντική διαστολή του ιστού κάθετα στην διεύθυνση της μηχανής (CD). Για παράδειγμα, παρατηρήθηκε διαστολή της τάξης του 0.3% όταν ένα χαρτί από χημική χαρτόμαζα εμφάνισε μόνιμη μείωση του πάχους του κατά 20% λόγω της χρησιμοποίησης της καλάνδρας.
Επιπλέον, το προφίλ του πάχους του ιστού στην διεύθυνση CD συχνά ρυθμίζεται από το πέρασμα στην καλάνδρα προκειμένου να βελτιωθούν στάδια όπως αυτό της εκτύπωσης και του ξετυλίγματος (winding) του χαρτιού. Σύγχρονες μηχανές καλάνδρας περιλαμβάνουν εξελιγμένα συστήματα για τον έλεγχο του προφίλ του πάχους την διεύθυνση CD.

## Slide 13
Η μέτρηση του πάχους ενός μεμονωμένου φύλλου χαρτιού ή χαρτονιού γίνεται επί μιας καθορισμένης επιφάνειας και κάτω από ένα συγκεκριμένο στατικό φορτίο χρησιμοποιώντας παχύμετρο που διαθέτει υψηλή ακρίβεια.
Οι μετρήσεις γίνονται σε διάφορα σημεία του χαρτιού και προκύπτει ο μέσος όρος.
Στα ακόλουθα σχήματα απεικονίζονται διάφοροι τύποι παχύμετρων όπως ψηφιακά ή μη παχύμετρα τσέπης και ψηφιακά παχύμετρα μεγάλης ακρίβειας.

## Slide 14
advic.co.th
Προσωπικό αρχείο Β. Μπέλεση

## Slide 15
Προσωπικό αρχείο Β. Μπέλεση
testingmachines.com

## Slide 16: Φαινόμενη πυκνότητα
Ως φαινόμενη πυκνότητα ρ (g/cm3) ορίζεται η ποσότητα μάζας ανά μονάδα όγκου του χαρτονιού (g/cm3), η οποία υπολογίζεται από τη μάζα (g/m2) και το πάχος του χαρτιού (μm).
Η φαινόμενη πυκνότητα δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
Αποτελεί δε το αντίστροφο μέγεθος του ειδικού όγκου (bulk) (cm3/g) που χρησιμοποιείται συχνά στην τεχνολογία του χαρτιού.

## Slide 17
Πολλά κατασκευαστικά υλικά όπως είναι τα μέταλλα και τα πλαστικά έχουν μία ομογενή δομή. Αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα αυτών των υλικών είναι σταθερή.
Υπάρχουν πάντως πολλά υλικά στα οποία η αναλογία μπορεί να μεταβάλλεται και κατά συνέπεια και η πυκνότητά τους.
Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα αφρώδη πλαστικά (foamed plastics) και το ξύλο.
Για το χαρτί, η πυκνότητα του υλικού μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ 300 έως 1000 kg/m3.

## Slide 18
Για παράδειγμα μπορεί να είναι τόσο μεγάλη όσο στο glassine (1.4 g/cm3), αλλά και τόσο μικρή όσο στο κρεπαρισμένο χαρτί (0.1 g/cm3, creped wadd).
Οι διαφορές στις ιδιότητες του χαρτιού σε αυτό το διάστημα τιμών είναι αξιοσημείωτες.
H πυκνότητα της καθαρής κυτταρίνης είναι περίπου 1500 kg/m3.

## Slide 19
Γενικά η πυκνότητα αποτελεί ένδειξη της σχετικής ποσότητας του αέρα στο χαρτί, η οποία επηρεάζει τις οπτικές ιδιότητες του χαρτιού αλλά και τις ιδιότητες αντοχής του.
Η πυκνότητα του χαρτιού επηρεάζεται από τον τύπο της ίνας καθώς και από όλες τις τεχνολογικές παραμέτρους της παραγωγής χαρτιού όπως είναι ο διαχωρισμός των ινών, το χτύπημά τους, το πρεσάρισμα, η ξήρανση και η διαδικασία διέλευσης στην καλάνδρα.

## Slide 20
Μεγάλη τιμή της φαινόμενης πυκνότητας χαρτιού για καθορισμένη επιπεδότητα είναι ο μεγάλος βαθμός άλεσης της χαρτόμαζας, ο μεγάλος βαθμός αφυδάτωσης του ιστού στο τμήμα πρεσών και τα υψηλά επίπεδα προσθήκης πληρωτικών υλικών ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης αργιλλοπυριτικών (clay).
Η μεγάλη τιμή φαινόμενης πυκνότητας χαρτιού είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου το χαρτί έχει υποστεί στίλβωση σε σημαντικό βαθμό στην καλάνδρα (heavily calendered)
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγχεται, η υγρασία του χαρτιού, η επιπεδότητα (smoothness) και τέλος αν είναι εφικτό να μειωθεί η φόρτωση ινών στο υγρό στάδιο ή ο βαθμός στίλβωσής του

## Slide 21
Από τις χαρτόμαζες υψηλής απόδοσης παράγονται χαρτιά με υψηλό ειδικό όγκο και χαμηλή πυκνότητα.
Χαμηλές τιμές φαινόμενης πυκνότητας είναι λιγότερο συνηθισμένο να απαντηθούν.
Σε αυτή την περίπτωση, με βάση και τα όσα προαναφέρθηκαν μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της τιμής της
  με αύξηση του βαθμού άλεσης της χαρτόμαζας
  με χρήση πολτού kraft αντί μηχανικού ή
  με χρήση αργιλλοπυριτικών υλικών (clay)
  καθώς και με αύξηση του βαθμού αφυδάτωσης του ιστού και
  της φόρτωσης στην καλάνδρα.

## Slide 22: Πειραματικό μέρος
Όργανα
  Αναλυτικός ζυγός
  Παχύμετρο
Υλικά
  Φύλλα χαρτιού γραφής με βάρη 80, 100, 160, 250 και 300 g/m2

## Slide 23
n | Μάζα (g) | Επιφάνεια () | Επιφάνεια () | / (g/) | Μέσο / (g/) | Πάχος (μm) | Μέσο πάχος (μm) | Μέση Φαινόμενη πυκνότητα (g/)
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  | 
n |  |  |  |  |  | Πάχος (μm) | Μέσο πάχος (μm) | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24: Βιβλιογραφία
C. Fellers, Paper Physics, Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 4, p25, Paper Products Physics and Technology, M. Ek, G. Gellerstedt and G. Henriksson (Editors), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009.
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 534:2011 Paper and board -- Determination of thickness, density and specific volume
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 534:1988 Paper and board -- Determination of thickness and apparent bulk density or apparent sheet density
Ν. Γ. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 1997.

## Slide 25: Τέλος Ενότητας

## Slide 26: Σημειώματα

## Slide 27: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπελέση 2014. Βασιλική Μπελέση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 4: Προσδιορισμός τoυ πάχους μεμονωμένων φύλλων χαρτιού και υπολογισμός της φαινόμενης πυκνότητας χαρτιού». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 28: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 29: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 30: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
C. Fellers, Paper Physics, Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 4, p25, Paper Products Physics and Technology, M. Ek, G. Gellerstedt and G. Henriksson (Editors), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009.
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 534:2011 Paper and board -- Determination of thickness, density and specific volume
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 534:1988 Paper and board -- Determination of thickness and apparent bulk density or apparent sheet density
Ν. Γ. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 1997.

## Slide 31: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 32: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.