## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 6: Χαρτοποίηση
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Πρόσθετες ουσίες στην παραγωγή χαρτιού
Ένα χαρτί μπορεί να παρασκευαστεί χρησιμοποιώντας μόνο ίνες. Πάντως, προκειμένου να ληφθούν οι επιθυμητές ιδιότητές του μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ένας αριθμός πρόσθετων ουσιών όπως:
Οξέα και βάσεις για τον έλεγχο του pH
Άμυλο για την βελτίωση της αντοχής του στην ξηρή κατάσταση (dry strength)
Ρητίνες για την βελτίωση της αντοχής του μετά από διαβροχή (wet strength, πρόσθετα αντοχής)
Fillers,όπως clay, τάλκης,TiO2 για την βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων
Χρωστικές και πιγμέντα για να ληφθεί το επιθυμητό χρώμα
Μέσα λαμπρότητας (οptical brighteners) για την βελτίωση της λαμπρότητας του χαρτιού
Μέσα συγκράτησης (retention aids) για την βελτίωση της συγκράτησης των ινών και των fillers στον ιστό του χαρτιού

## Slide 3: Βήματα για την παραγωγή χαρτοπολτού
Πριν προστεθούν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω πρόσθετα ανάλογα με το είδος χαρτιού που πρόκειται να παρασκευαστεί είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων των διαφόρων πρώτων υλών.
Ακολουθεί ανάμειξη αυτών με άφθονο νερό (~94-96 % του πολτού) στον πολτοποιητή.
Στην βιομηχανία ο πολτοποιητής είναι μία μεγάλη δεξαμενή με ισχυρό αναδευτήρα στον πυθμένα της, που διατηρεί σε συνεχή ανάδευση τον πολτό.
Ο έτοιμος πλέον πολτός μεταφέρεται στην χαρτοποιητική μηχανή για την χαρτοποίηση.

## Slide 4: Χαρτοποιητική μηχανή – χαρτοποίηση
Μετά την απελευθέρωση των ινών στο χαρτί το επόμενο βήμα είναι οι ίνες να στερεοποιηθούν πάλι σχηματίζοντας έναν ιστό χαρτιού.
Αυτό επιτυγχάνεται με τις χαρτοποιητικές μηχανές.
Οι χαρτοποιητικές μηχανές στο πέρασμα του χρόνου έχουν δεχθεί και θα εξακολουθούν να δέχονται μία σειρά μηχανολογικών βελτιώσεων.

## Slide 5: Χαρτοποιητικές μηχανές
Διακρίνονται ανάλογα με την επιφάνεια σχηματισμού των ινών σε επίπεδες και σε κυλινδρικού τύπου.
Στις επίπεδες, ανήκουν οι μηχανές Fourdrinier που διαθέτουν επίπεδο πλέγμα.
Οι μηχανές κυλινδρικού τύπου διαθέτουν ένα ή περισσότερα κυλινδρικά πλέγματα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτονιού μεγάλου βάρους.
Η αρχή λειτουργίας της χαρτοποιητικής μηχανής στηρίζεται στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν οι πρωτεργάτες Κινέζοι.

## Slide 6
Συνοπτικά τα διάφορα στάδια από τα οποία διέρχεται ο πολτός μέχρι να παραχθεί το χαρτί στις σύγχρονες χαρτοποιητικές μηχανές μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται σε δύο, στο υγρό και στο στεγνό στάδιο.

## Slide 7: Το υγρό στάδιο στην χαρτοποιητική μηχανή
Το υγρό στάδιο περιλαμβάνει:
To κιβώτιο τροφοδοσίας (head box)
Το τμήμα διαμόρφωσης του ιστού (forming section)
To τμήμα πρεσών (press section)
C.J. Biermann, Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996

## Slide 8: Το στεγνό στάδιο στην χαρτοποιητική μηχανή
Το στεγνό στάδιο περιλαμβάνει:
Το τμήμα ξήρανσης (Dryer sections)
Το τμήμα επιφανειακής αδιαβροχοποίησης σε πρέσα (Size press)
Την καλάνδρα (calender)
Τους κυλίνδρους περιτύλιξης (Reel)
C.J. Biermann, Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996

## Slide 9
Ουσιαστικά, ο ιστός του χαρτιού σχηματίζεται από πολτοποιημένες ίνες τοποθετημένες σε κόσκινο, ακολουθεί σε γενικές γραμμές η αφυδάτωση, το στέγνωμα και το σιδέρωμα του ιστού.
Στην συνέχεια θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα προαναφερθέντα στάδια.

## Slide 10
Ο πολτός πριν φθάσει στο κιβώτιο τροφοδοσίας βρίσκεται τοποθετημένος στην δεξαμενή τροφοδοσίας της χαρτοποιητικής μηχανής.
Ακολούθως διέρχεται στο δοχείο αραίωσης, αφού ρυθμιστεί ο ρυθμός ροής του και εκεί αραιώνεται με μεγάλες ποσότητες νερού (περιεκτικότητα σε νερό 99%, ενώ οι ίνες αποτελούν το 1% ή αλλιώς έως πυκνότητα πολτού 4-5 g/l).
C.J. Biermann, Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996

## Slide 11
Πολύ σημαντικό είναι το επόμενο στάδιο κατά το οποίο ο πολτός διέρχεται από ένα περιστρεφόμενο κόσκινο που συγκρατεί οτιδήποτε έχει μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό των ινών.
Στη συνέχεια βρίσκεται το κιβώτιο τροφοδοσίας το οποίο τροφοδοτείται με αιώρημα πολτού σε τέτοιο ρυθμό (ποσότητα) ώστε η τροφοδοσία να είναι σταθερή και χωρίς διακυμάνσεις.
C.J. Biermann, Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996

## Slide 12
Το πολύ αραιό αιώρημα ινών απλώνεται πάνω στο κινούμενο πλέγμα διαμόρφωσης του ιστού (κρισσάρα, wire). Ο ρόλος του πλέγματος, που είναι σαν κόσκινο, είναι να συγκρατεί στην επιφάνειά του τα στερεά συστατικά του πολτού – τις ίνες και να επιτρέπει την απομάκρυνση των υγρών.
Στην συνέχεια, ο ιστός του χαρτιού μπαίνει στο τμήμα πρεσών όπου το νερό απομακρύνεται με την πίεση που δέχεται ο ιστός διερχόμενος από ανοξείδωτους ρόλους.

## Slide 13
Προκειμένου να αυξηθεί περισσότερο η ξηρότητα του χαρτιού διέρχεται μέσω του τμήματος ξήρανσης (drying section) που αποτελείται συνήθως από κυλίνδρους με ατμό στο εσωτερικό τους.
Στο τέλος της χαρτοποιητικής μηχανής πολλές φορές υπάρχει η καλάνδρα, μετά το τμήμα ξήρανσης και πριν το σύστημα περιτύλιξης του χαρτιού. Κατά την επεξεργασία του στην καλάνδρα, το χαρτί περνά εναλλάξ, ανάμεσα από χαλύβδινους κυλίνδρους επενδυμένους με ύφασμα ή χαρτί, που το συμπιέζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εμφάνιση (στιλπνότητα, οπτικές ιδιότητες) και η ελαστικότητά του.
Στο τέλος της χαρτοποιητικής μηχανής ο ιστός του χαρτιού τυλίγεται.

## Slide 14
Τυλιγόμενο χαρτί στην χαρτοποιητική μηχανή που στη συνέχεια κόβεται στο κατάλληλο μέγεθος

## Slide 15: Πειραματικό μέρος
Υλικά
Παλαιόχαρτο από χημική χαρτόμαζα
ή
Λευκασμένη χημική χαρτόμαζα πεύκου
Διηθητικό χαρτί
Όργανα
Χωνί Buchner
Κωνική φιάλη κενού
Πολτοποιητής
Δοχείο όγκου 1 l

## Slide 16: Πείραμα 1
Ζυγίζονται 2 g χαρτόμαζας ή παλαιόχαρτου. Στη συνέχεια κόβεται σε μικρά κομμάτια και τοποθετείται στον πολτοποιητή. Προσθέτονται 200 ml H2O έτσι ώστε η περιεκτικότητά του να είναι 1% κ.β. Στην συνέχεια πολτοποιείται περίπου επί 5-6 min. ο πολτός αραιώνεται έως τελικής περιεκτικότητας 2‰.
Ακολουθεί διήθηση υπό κενό, απομάκρυνση του χαρτιού και συμπίεσή του. Τέλος, αφήνεται να στεγνώσει.

## Slide 17: Πείραμα 2
Ζυγίζονται 4 g λευκασμένης χημικής χαρτόμαζας. Στη συνέχεια κόβεται σε μικρά κομμάτια και τοποθετείται στον πολτοποιητή.
Προσθέτονται 96 ml H2O.
Στην συνέχεια πολτοποιείται το μείγμα περίπου επί 5-6 min.
Ο πολτός αραιώνεται προσθέτοντας 300 ml Η2Ο.
Στην συνέχεια πολτοποιείται το μείγμα περίπου επί 3-5 min.
Ακολουθεί διήθηση υπό κενό, απομάκρυνση του χαρτιού και συμπίεσή του. Τέλος, αφήνεται να στεγνώσει. (Πυριαντήριο 105 oC)

## Slide 18: Πείραμα 2
Επίσης, μπορεί να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία και στο τελικό αιώρημα χαρτοπολτού περιεκτικότητας 2‰ να προστεθεί κατάλληλη ποσότητα TiO2 έτσι ώστε η περιεκτικότητά του να είναι 15% ανά g χαρτιού.
Ακολουθεί διήθηση υπό κενό, απομάκρυνση του χαρτιού και συμπίεσή του. Τέλος, αφήνεται να στεγνώσει.

## Slide 19: Πείραμα 4
Επαναλαμβάνεται το Πείραμα 1 και προστίθεται στο τελικό στάδιο ποσότητα CMC carboxymethylcellulose. Το αιώρημα ανακινείται και αφήνεται υπό ανάδευση για 10 min. Ακολουθεί διήθηση υπό κενό, απομάκρυνση του χαρτιού και συμπίεσή του. Τέλος, αφήνεται να στεγνώσει.
Παρατηρείστε διαφορές στα 3 δείγματα χαρτιού που παρασκευάσατε.

## Slide 20: Βιβλιογραφία
Ε. Brannvall, Overview of Pulp and Paper Processes, Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 2, p1, Pulping Chemistry and Technology, M. Ek, G. Gellerstedt and G. Henriksson (Editors), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009.
Α. Γραμμενίδης, Χαρτοποιΐα, Πάτρα 1984.
C.J. Biermann, Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
Γ.Ν. Καρακασίδης, Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.

## Slide 21: Τέλος Ενότητας

## Slide 22: Σημειώματα

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπελέση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 6: Χαρτοποίηση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 26: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Ε. Brannvall, Overview of Pulp and Paper Processes, Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 2, p1, Pulping Chemistry and Technology, M. Ek, G. Gellerstedt and G. Henriksson (Editors), Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009.
Α. Γραμμενίδης, Χαρτοποιΐα, Πάτρα 1984.
C.J. Biermann, Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
Γ.Ν. Καρακασίδης, Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.

## Slide 27: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 28: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.