## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 7: Εύρεση διεύθυνσης ινών στο χαρτί
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Η δυνατότητα εύρεσης της διεύθυνσης ινών στο χαρτί είναι μία σημαντική παράμετρος γιατί όπως θα δούμε ακολούθως συντελεί στην αποφυγή λαθών που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της εκτυπωτικής διαδικασίας αλλά και της συσκευασίας.

## Slide 3
Η εύρεση της διεύθυνσης των ινών στηρίζεται στην επιφανειακή διαβροχή ενός φύλλου χαρτιού που οδηγεί σε διαστασιακή μεταβολή του.
Οι διαστασιακές μεταβολές προκαλούνται από την αλληλεπίδραση του χαρτιού με την υγρασία και οφείλονται στη διόγκωση (swelling) των ινών κατά την προσρόφηση νερού σε μεγάλες τιμές σχετικής υγρασίας.
Επίσης, διαστασιακές μεταβολές μπορούν να προκληθούν και με τη συστολή των ινών που λαμβάνει χώρα κατά την εκρόφηση υγρασίας σε χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας.

## Slide 4
Η αύξηση της διαμέτρου των ινών κατά το πέρασμά τους από ξηρές συνθήκες στο σημείο κορεσμού τους (fiber saturation point) είναι της τάξης του 15-20 %.
Είναι αδύνατο να είμαστε ακριβείς για το βαθμό διόγκωσης των ινών, επειδή οι ίνες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτιού διαφέρουν ως προς αυτή την ιδιότητα, αλλά και γιατί η ακανόνιστη διατομή (cross section) τους δημιουργεί δυσκολία στον καθορισμό της διαμέτρου.
Επιπλέον, ο ορισμός του σημείου κορεσμού των ινών δεν είναι ακριβής.

## Slide 5
Σε αντίθεση με την αξιοσημείωτη αύξηση της διαμέτρου των ινών (lateral dimension) που ουσιαστικά συμβαίνει κάθετα στην πορεία κίνησης της χαρτοποιητικής μηχανής (Σχήμα 1) (CD, cross direction), η αύξηση κατά μήκος (longitudinal dimension) των ινών που αντιστοιχεί στην φορά κίνησης της μηχανής (MD, machine direction) είναι πρακτικά αμελητέα (αντιστοιχεί περίπου στο 5% της αύξησης της διαμέτρου των ινών).

## Slide 6
Καθώς λοιπόν οι ίνες τείνουν να ευθυγραμμιστούν παράλληλα στην φορά κίνησης της χαρτοποιητικής μηχανής οποιαδήποτε αλλαγή στην διατομή τους δρα συσσωρευτικά στην πλευρά CD του φύλλου.
Γι αυτό η διαστασιακή σταθερότητα είναι περισσότερο κρίσιμη στην διεύθυνση CD παρά στην MD.
Η χρησιμοποίηση αυτής της γνώσης οδηγεί στην δυνατότητα καθορισμού των δύο διευθύνσεων του χαρτιού.

## Slide 7
Συγκεκριμένα, καθώς προσροφάται νερό από τις ίνες αυτές διογκώνονται. Με βάση δε τα όσα προαναφέρθηκαν είναι ευνόητο ότι η διόγκωση γίνεται κυρίως στην διεύθυνση CD.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χαρτί να σχηματίζει έναν κύλινδρο ο άξονας του οποίου αντιστοιχεί στην διεύθυνση MD.
Η κατεύθυνση των ινών του χαρτιού έχει μεγάλη σημασία για την παραγωγή ετικετών και κουτιών.
arzpuck.ru

## Slide 8
Για να ελαττώσουμε όσο είναι δυνατό τα διάφορα εκτυπωτικά προβλήματα που τυχόν εμφανιστούν λόγω της ιδιομορφίας αυτής του χαρτιού θα πρέπει σε όλα τα στάδια των χειρισμών του χαρτιού να λαμβάνουμε υπόψη την διεύθυνση των ινών.

## Slide 9: Για παράδειγμα
Τα φύλλα χαρτιού πρέπει να τροφοδοτούνται στις εκτυπωτικές μηχανές όφφσετ κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διεύθυνση των ινών να είναι παράλληλη προς τον άξονα των εκτυπωτικών κυλίνδρων. Έτσι, οι μεταβολές της υγρασίας επηρεάζουν την μικρότερη διάσταση και τα προβλήματα ρύθμισης ελαττώνονται.
Όταν τοποθετούμε φύλλα σε διπλωτικές μηχανές να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το χαρτί διπλώνεται ευκολότερα κατά την διεύθυνση των ινών του.
Προσοχή! Το χαρτόνι διπλώνει καλύτερα κατά μήκος των πικμάνσεων ή χαράξεων που έχουν γίνει κάθετα στην διεύθυνση των ινών του. Δηλαδή, η διεύθυνση των ινών να είναι παράλληλη προς το καπάκι και τον πάτο του κουτιού, ώστε το στήσιμο της συγκολλημένης πλάγιας ραφής του σώματος του κουτιού να είναι ασφαλέστερο στην μηχανή συσκευασίας.

## Slide 10
Στην βιβλιοδεσία η διεύθυνση των ινών των φύλλων των βιβλίων και των καταλόγων είναι προτιμότερο να είναι παράλληλη προς την ράχη του βιβλίου, γιατί τότε διπλώνονται ευκολότερα και παραμένουν ανοιχτά σε οποιαδήποτε σελίδα. Ειδάλλως, οι σελίδες γυρίζουν δυσκολότερα και δεν στέκονται επίπεδες.
Η διεύθυνση των ινών των ετικετών θα πρέπει να είναι κάθετη στον κατακόρυφο άξονα της συσκευασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η ετικέτα τυλίγεται και δεν συγκολλείται σωστά.
Το χαρτί και το χαρτόνι είναι πιο δύσκαμπτο στην διεύθυνση των ινών του.

## Slide 11: Πειραματικό μέρος
Υλικά
Διάφορα είδη χαρτιού
Απιονισμένο νερό
Όργανα-Συσκευές
Ευρύλαιμο δοχείο

## Slide 12: Εκτέλεση πειραματικού μέρους
Κόψτε τα χαρτιά που σας δίνονται σε διαστάσεις 8 cm x 8 cm. Στη συνέχεια τοποθετήστε το σε ένα ευρύλαιμο δοχείο που έχετε γεμίσει με νερό έτσι ώστε να διαβραχεί η μία πλευρά του και απομακρύνετε γρήγορα.
Παρατηρήστε το σχήμα που θα πάρει και προσδιορίστε τις διευθύνσεις CD και MD.

## Slide 13: Βιβλιογραφία
Γ.Ν. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Γ.Ν. Καρακασίδης, Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
M.J. Kirwan, Paper and Paperboard Packaging Technology, London, Blackwell Publishing, 2005.

## Slide 14: Τέλος Ενότητας

## Slide 15: Σημειώματα

## Slide 16: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπελέση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 7: Εύρεση διεύθυνσης ινών στο χαρτί». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 17: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 18: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 19: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Γ.Ν. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Γ.Ν. Καρακασίδης, Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
M.J. Kirwan, Paper and Paperboard Packaging Technology, London, Blackwell Publishing, 2005.

## Slide 20: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 21: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.