## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 10: Αυτοαντιγραφικό χαρτί (carbonless copy paper ή no carbon required – NCR paper)
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αυτοαντιγραφικο χαρτι (carbonless copy paper ή no carbon required – NCR paper)

## Slide 3
Πρόκειται για χαρτί επικαλυμμένο με ειδικές χημικές ουσίες, που αντιδρά στην πίεση της γραφίδας κατά την γραφή, παρέχοντας αντίγραφα χωρίς την χρήση carbon.
Χαρακτηρίζεται ως χημικό χαρτί και παρασκευάστηκε με κίνητρο την αναγκαιότητα αποφυγής της τοξικότητας των carbon papers.
Πιστεύεται όμως ότι και αυτά τα χαρτιά προκαλούν προβλήματα υγείας από την παρατεταμένη χρήση τους.

## Slide 4
Διατίθεται στους ακόλουθους τύπους
CB (Coated ή cover Back),
CF (Coated Front),
CFB (Coated Front and Back) και
SC (Self Contained)
“Carbonless copy paper” από Юкатан διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 5
Συνήθως χρησιμοποιούνται ως διπλότυπα ή τριπλότυπα και σχηματίζουν ένα αντίγραφο των όσων γράφονται στο φύλλο πάνω από αυτά, στο φύλλο που βρίσκεται κάτω από αυτά.
Χρησιμοποιούνται είτε για χρήση σε εκτυπωτή είτε για την περίπτωση γραφής με το χέρι.

## Slide 6
Τα χαρτιά αυτά παράγονται με την τεχνολογία της μικροκάψουλας.
Οι μικροκάψουλες αυτές έχουν μέση διάμετρο 4-7 μm.
Μικροκάψουλες με μέγεθος μικρότερο από 2 μm δεν είναι κατάλληλες, λόγω της σκληρότητάς τους.
Επίσης, μικροκάψουλες με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 μm είναι ευαίσθητες προς διάρρηξη και επομένως πάλι δεν είναι επιθυμητές.
Προσωπικό αρχείο Β. Μπελέση

## Slide 7
Το εσωτερικό της μικροκάψουλας αποτελείται από πιγμέντο διεσπαρμένο σε ελαιώδες μείγμα διαλυτών (αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες).
Από άλλους ερευνητές αναφέρεται ότι αποτελείται από άχρωμο διάλυμα χρωστικής (dye) 2 - 6% διαλυμένο σε οργανικό διαλύτη υψηλού σημείου ζέσεως.

## Slide 8
Συνήθως οι χρωστικές που βρίσκουν εφαρμογή είναι ευαίσθητες σε όξινο περιβάλλον όπως π.χ. crystal violet lactone (CVL) ή Ν-benzoyleucomethylene blue (N-BLMB).
Όταν πρωτοεφαρμόσθηκε η συγκεκριμένη τεχνολογία ως διαλύτες χρησιμοποιούνταν τα πολυχλωριομένα διφαινύλια (poly-chlorinated biphenyls, PCBs) τα οποία όμως αντικαταστάθηκαν από άλλους διαλύτες μια και είναι ενδοκρινικοί διαταρράκτες.
Σήμερα χρησιμοποιούνται διαλύτες όπως το φθαλικό διβουτύλιο (dibutyl-phthalate), το κυκλοεξάνιο (cyclohexane) κ.α.

## Slide 9
Απαίτηση αποτελεί οι μικροκάψουλες να είναι σε καλή διασπορά αν όχι τότε απαιτείται να γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση της καλής διασποράς.
Προσωπικό αρχείο Β. Μπελέση

## Slide 10
Τα τοιχώματα της μικροκάψουλας είναι πολυεστερικά και προκύπτουν από τον πολυμερισμό που ακολουθεί την ανάμειξη δύο συστημάτων.
Το ένα από αυτά είναι μία ουσία με βάση το ακρυλάμιδοσουλφονικό οξύ και το δεύτερο από κατάλληλη αναλογία μεθανόλης – φορμαλδεΰδης και ενός ποσοστού μελαμίνης.

## Slide 11
Το παραγόμενο υλικό επαλείφει την μία πλευρά ενός χαρτιού (CB).
Ένα άλλο φύλλο χαρτιού, αυτό που θα δεχθεί την εικόνα, επικαλύπτεται στην μία πλευρά του (CF) με όξινη φαινολική ρητίνη (μπορεί να είναι αλκαλική επιφανειακά αλλά όξινη εσωτερικά, η οποία χρησιμοποιείται κατά βάση σε θερμά κλίματα) ή με καολίνη (προτιμάται σε ψυχρά κλίματα) ή πιο σπάνια με σαλικυλικό ψευδάργυρο.
Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται συνήθως τα clays, ενώ στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία φαινολικές ρητίνες.

## Slide 12
Το επίχρισμα αυτό παίζει το ρόλο του αντιδραστηρίου εμφάνισης της χρωστικής.
Ξηραίνεται και συγκολλάται στην επιφάνεια του χαρτιού με latex στυρενίου - βουταδιενίου ή με ένα από τα συνδετικά μέσα που αναφέρονται παρακάτω.
Επίσης, οι φαινολικές ρητίνες (1-10 μm ή 1-3 μm) μπορεί είτε να προετοιμάζονται με λειοτρίβισή τους έως κατάλληλου μεγέθους, είτε καλύτερα να προμηθεύονται σε έτοιμη μορφή.
Αν προμηθεύονται έτοιμες μειώνεται ο κίνδυνος έκθεσης στην φαινόλη των εργατών που εργάζονται στην προετοιμασία του επιχρίσματος.

## Slide 13
Έτσι, καθώς γράφουμε σε ένα φύλλο χαρτί (Προσοχή !! όχι στην CB γιατί αυτή την αφήνουμε να έρχεται σε επαφή με την CF του δεύτερου χαρτιού αλλά στην άλλη όψη) ασκούμε πίεση και διαρρηγνύονται οι μικροκάψουλες.
Η χρωστική που ελευθερώνεται διαπερνά το φύλλο χαρτιού και έρχεται σε επαφή με το όξινο αντιδραστήριο στην επικάλυψη CF.
Έτσι, «εμφανίζεται» το γραπτό κείμενο.
Να σημειωθεί ότι η πυκνότητα των μικροκάψουλων στο επίχρισμα CB είναι της τάξης αρκετών εκατομυρίων ανά cm2.

## Slide 14
Στην περίπτωση των CFB χαρτιών (Σχήμα 1), το πρώτο φύλλο επικαλύπτεται μόνο στην κάτω επιφάνεια (CB) με μικροκάψουλες που περιέχουν χρωστική ουσία.
Το τελευταίο φύλλο επικαλύπτεται μόνο στην πάνω πλευρά (CF) με όξινη ουσία (color developing matrix) και το ενδιάμεσο φύλλο (CFB) επικαλύπτεται στην πάνω πλευρά με όξινη ουσία και στην κάτω πλευρά με τις μικροκάψουλες.

## Slide 15
Έτσι, με την μηχανική πίεση που ασκείται κατά την γραφή οι μικροκάψουλες διαρρηγνύονται και η χρωστική απορροφάται από το χαρτί και εμφανίζει την εικόνα στο κάτω μέρος του χαρτιού όταν έρχεται σε επαφή με την όξινη ουσία (επίχρισμα από αργιλλοπυριτικό υλικό (clay) ή ρητίνη).
Ενδέχεται εκτός από αυτή την μορφή (three-part form) οι μικροκάψουλες και το δραστικό επίχρισμα να επικαλύπτουν την ίδια επιφάνεια του χαρτιού (self-contained CCP).
Στόχος είναι οι μικροκάψουλες να σπάνε κατά την δική μας επιθυμία, ρυθμίζοντας το pH ή με άσκηση μηχανικής πίεσης.

## Slide 16
Σε κάθε περίπτωση μια και το επίχρισμα με τις μικροκάψουλες εφαρμόζεται συνήθως σε βάση χαρτιού τα συνδετικά μέσα (binders ή adhesives) που χρησιμοποιούνται είναι gum arabic, υδροξυμέθυλοκυτταρίνη, καζείνη, μέθυλοκυτταρίνη, δεξτρίνη, άμυλο ή παράγωγα αμύλου ή πολυμερή (butadiene-styrene copolymers), οξικό πολυβινύλιο ή πολυβινυλική αλκοόλη, πολυακρυλικά, πολυστυρένιο και ζελατίνη.
Ως χαρτί έχει χρησιμοποιηθεί στην αγορά όχι μόνο το αμιγώς κυτταρινούχο, αλλά και χαρτί στο οποίο έχουν αντικατασταθεί μερικώς ή πλήρως οι κυτταρινούχες ίνες από συνθετικά πολυμερή.

## Slide 17
Στην γραμμή παραγωγής υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι που συνδέονται με αντλίες με τους αντιδραστήρες οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με συστήματα ψύξης και θέρμανσης.
Η έκταση της γραμμής παραγωγής εξαρτάται από το μέγεθος της παραγωγής της κάθε βιομηχανίας.
Προσωπικό αρχείο Β. Μπελέση

## Slide 18
Αρχικά, στον αντιδραστήρα γίνεται η προετοιμασία της διάλυσης των πιγμέντων μέσα στον διαλύτη, όπου παραμένουν 1-1.5 ώρα. Στη συνέχεια προστίθενται στον αντιδραστήρα όλα τα συστατικά.
Η θερμοκρασία λειτουργίας του είναι 35-40 oC και το pH του κυμαίνεται στην περιοχή 4.0 - 4.2.
Η ρύθμιση του pH γίνεται με φορμικό οξύ. Η καλή ομογενοποίηση του μείγματος επιτυγχάνεται με το δίσκο διασποράς που βρίσκεται στον αντιδραστήρα και κινείται με ταχύτητα 20 m/min.
Προσωπικό αρχείο Β. Μπελέση

## Slide 19
Στη συνέχεια, προκειμένου να σχηματιστεί το πολυμερικό φιλμ που θα περικλείσει το πιγμέντο που βρίσκεται σε διασπορά σε έλαιο, απαιτείται ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 80 oC.
Ακολούθως φιλτράρεται το παραχθέν μείγμα με σίτα κατάλληλης διαμέτρου (40-50 μm).
Το φιλτραρισμένο υλικό αποθηκεύεται σε μεγάλες δεξαμενές.
Προσωπικό αρχείο Β. Μπελέση

## Slide 20
Το επόμενο στάδιο αφορά την επάλειψη του υλικού στο χαρτί, που γίνεται στην μηχανή επάλειψης.
Το χαρτί είναι τοποθετημένο στην αρχή της μηχανής με την μορφή ρόλου. Η σχετική υγρασία του είναι της τάξης του 6-7%.
Το υλικό επάλειψης βρίσκεται σε δεξαμενή και με κατάλληλο μηχανισμό αρχίζει να επαλείφει την επιφάνεια του χαρτιού.
Το επικαλυμμένο χαρτί διέρχεται από μία σειρά κυλίνδρων που θερμαίνονται ώστε να απλωθεί ικανοποιητικά και στο τέλος της γραμμής υπάρχει η δυνατότητα διοχέτευσης ατμού ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια της υγρασίας και το χαρτί να παραλαμβάνεται έχοντας πάλι σχετική υγρασία 6-7%.
Τέλος, μορφοποιείται εκ νέου σε ρολό.
Να σημειωθεί ότι αναφέρεται και παραγωγή του αυτοαντιγραφικού χαρτιού με εφαρμογή του επιχρίσματος σε υγρό ιστό.

## Slide 21
Τελικό στάδιο είναι η κοπή του χαρτιού στις επιθυμητές διαστάσεις του στην κοπτική μηχανή. Το χαρτί μπορεί επίσης να διατίθεται και σε ρόλους.

## Slide 22
Τα χαρτιά αυτά βρίσκουν εφαρμογή ως μηχανογραφικά έντυπα και μπλοκ τιμολογίων για παραγγελίες, φορτωτικά έντυπα και για πολλές άλλες εφαρμογές στις επιχειρήσεις.
Διατίθενται σε μια πλήρη γκάμα χρωμάτων, γραμμαρίων και διαστάσεων.

## Slide 23: Πειραματικό μέρος
Σας δίνονται διάφορα είδη χαρτιού.
Διαπιστώστε ποια από αυτά τα χαρτιά είναι αυτογραφικά και βρείτε τις όψεις CF και CB.

## Slide 24: Βιβλιογραφία
Carbonless copy paper, Niosh Hazard Review, CDC, DHHS (NIOSH) Publication, 2000, No. 2001-107.

## Slide 25: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
APPVION, carbonless, NCR PAPER
Koehler Paper Group

## Slide 26: Ευχαριστίες
Η άσκηση αυτή στηρίχθηκε στη βοήθεια της εταιρείας ΣΥΡΙΑΤΟΣ, Χ., Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ

## Slide 27: Τέλος Ενότητας

## Slide 28: Σημειώματα

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπελέση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 10: Αυτοαντιγραφικό χαρτί (carbonless copy paper ή no carbon required – NCR paper)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 30: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 31: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 32: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Carbonless copy paper, Niosh Hazard Review, CDC, DHHS (NIOSH) Publication, 2000, No. 2001-107.
APPVION, carbonless, NCR PAPER
Koehler Paper Group

## Slide 33: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 34: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.