## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 11: Παρατήρηση ινών σε έγγραφα ασφαλείας
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Τα έγγραφα ασφαλείας όπως είναι τα χαρτονομίσματα, τα γραμματόσημα, τα δελτία ταυτότητας, τα διαβατήρια κ.α. αναμένεται να επιδεικνύουν αντοχή στον χρόνο και να μην παραχαράσσονται.
Προκειμένου να αποτραπεί η παραχάραξή τους απαιτείται:
  η χρήση συνδυασμού τεχνολογιών και τεχνικών εκτύπωσης
  καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση ειδικών εκτυπωτικών υποστρωμάτων π.χ. χαρτιών και ειδικών υλικών π.χ. ινών, μελανιών κ.α..

## Slide 3
Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιούνται ειδικά μελάνια (bleeding inks) τα οποία διεισδύουν σε βάθος στο χαρτί ασφαλείας, ώστε κάθε απόπειρα μηχανικής απόξεσης των εγγράφων να προξενεί ορατή φθορά.
Αύξων αριθμός τυπωμένος με διεισδυτική μελάνη
Ένα μέρος της αρίθμησης έχει εισχωρήσει πέρα ως πέρα στο χάρτινο υπόστρωμα και φαίνεται και από την πίσω όψη
archive.is

## Slide 4
Επίσης, όταν ένα χαρτί πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε υλικά ασφαλείας τότε πριν την χαρτοποίηση και κατά την παραγωγή του χαρτοπολτού ενδέχεται να διασπείρονται σε αυτόν ίνες (fibres) ή δισκία που φθορίζουν υπό το φως υπεριώδους ακτινοβολίας (fluorescent planchettes).

## Slide 5
Οι ίνες και τα δισκία κατά την προσθήκη τους στον χαρτοπολτό ενσωματώνονται σε τυχαίες θέσεις και διάφορα βάθη και μπορεί να είναι άχρωμα ή έγχρωμα (coloured fibres or planchettes).
Τα έγχρωμα πρόσθετα λόγω του χρώματός τους ξεχωρίζουν μέσα στο χαρτί και διακρίνονται εύκολα δια γυμνού οφθαλμού.
archive.is

## Slide 6: Φθορίζουσες ίνες
Γερμανία: δελτίο ταυτότητας - υπεριώδες χαρακτηριστικό προστατευτικήςμεμβράνης: κίτρινοι φθορίζοντες αετοί = φθορίζουσα επιτύπωση
archive.is

## Slide 7
archive.is

## Slide 8
Επίσης, τα πρόσθετα μπορεί να έχουν παρασκευασθεί και από ιριδίζουσες ενώσεις προκαλώντας μεταβολές του χρώματός τους.
Οι ιριδίζουσες μελάνες περιέχουν διαφανείς χρωστικές αποτελούμενες από μικροσκοπικές φολίδες μίκας επιστρωμένες με μια λεπτή ταινία, οι οποίες προκαλούν φαινόμενα συμβολής με το προσπίπτον φως. Αυτό δημιουργεί λαμπρές ανταύγειες σαν μαργαριταριού που αλλάζουν χρώμα όταν αλλάζει και η γωνία παρατήρησης ή φωτισμού.
Γαλλικό διαβατήριο - ιριδίζουσα μελάνη
archive.is

## Slide 9
Συχνά χρησιμοποιούνται και φθορίζοντα νήματα ασφαλείας (Fluorescent security thread)
Λιθουανία: διπλωματικό διαβατήριο
Νήμα που χρησιμοποιείται για τη συρραφή των σελίδων ενός φυλλαδίου και φθορίζει σε ένα ή περισσότερα χρώματα υπό την επίδραση υπεριωδών ακτίνων.
archive.is

## Slide 10: Μικρά φθορίζοντα σωματίδια
archive.is

## Slide 11: Φθορίζουσα μελάνη (Fluorescent ink)
archive.is

## Slide 12
Nα σημειωθεί ότι ο φθορισμός είναι μια βραχύτατη εκπομπή φωτός, που παύει μέσα σε 10-8 sec, μετά την έκθεση του σε ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκος κύματος.
Στα υλικά ασφαλείας ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και φωσφορίζουσα μελάνη η οποία περιέχει συστατικά που εκπέμπουν φως όταν εκτεθούν σε ακτινοβολία (ορατό φως ή υπεριώδεις ακτίνες) συγκεκριμένου μήκους κύματος.
Στα φωσφορίζοντα υλικά μετά την παύση της έκθεσης στη διεγείρουσα ακτινοβολία που διαρκεί επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10-8 δευτερολέπτων, η εκπομπή ακτινοβολίας συνεχίζεται για λεπτά ή ακόμη και ώρες, σε αντίθεση με το φθορισμό.

## Slide 13
Υπόστρωμα χωρίς οπτικά λευκαντικά
Υπόστρωμα με οπτικά λευκαντικά
Με την χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να παρατηρηθεί και η χρησιμοποίηση οπτικού λευκαντικού στο χαρτί αν και θεωρείται ασυνήθιστη η χρήση του σε χαρτί ασφαλείας.
Αν το χαρτί περιέχει οπτικό λευκαντικό τότε φωτίζεται με την χρήση ακτινοβολίας UV, ειδάλλως παραμένει σκοτεινό.
Οπτικά λευκαντικά λέγονται ορισμένες ουσίες που προστίθενται στον (αποτελούμενο κυρίως από κυτταρίνη ξύλου) χαρτοπολτό κατά την κατασκευή του χαρτιού, ώστε να το κάνουν να φαίνεται πιο άσπρο.
archive.is
Η παρουσία οπτικών λευκαντικών ανιχνεύεται από το γαλαζωπό τους φθορισμό στις υπεριώδεις ακτίνες.

## Slide 14: Πειραματικό μέρος
Εξετασθέντα υλικά
Χαρτονομίσματα
Γραμματόσημα
Ταινίες ασφαλείας σε κουτιά τσιγάρων
Εισιτήρια συγκοινωνίας
Όργανα
Φορητή πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας μήκους κύματος

## Slide 15
Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα γίνει παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων υλικών ασφαλείας ύστερα από την έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία.
archive.is

## Slide 16: Βιβλιογραφία
Handbook of print media - Technologies and Production Methods, RG Helmut Kipphan Ed.
Introduction to Security Printing, Warner, Richard D., and Richard M. Adams II.
Ε. Μπιλήρη, Εκτυπώσεις ασφαλείας – έγγραφα ασφαλείας και παραχάραξη, Πτυχιακή εργασία, 2012.
archive.is/aMnj
prado.consilium.europa.eu/el/glossarypopup.html
frontier-economics.com/europe/en
secretservice.gov
minfin.gr/portal/en
bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Organization/buildings/IETA.aspx#action
noteprinting.com/services.shtml

## Slide 17: Τέλος Ενότητας

## Slide 18: Σημειώματα

## Slide 19: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 11: Παρατήρηση ινών σε έγγραφα ασφαλείας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 20: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 21: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 22: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Handbook of print media - Technologies and Production Methods, RG Helmut Kipphan Ed.
Introduction to Security Printing, Warner, Richard D., and Richard M. Adams II.
Ε. Μπιλήρη, Εκτυπώσεις ασφαλείας – έγγραφα ασφαλείας και παραχάραξη, Πτυχιακή εργασία, 2012.
archive.is/aMnj
prado.consilium.europa.eu/el/glossarypopup.html
frontier-economics.com/europe/en
secretservice.gov
minfin.gr/portal/en
bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Organization/buildings/IETA.aspx#action
noteprinting.com/services.shtml

## Slide 23: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 24: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.