## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ)
Ενότητα 2: Κεραμικά Υλικά
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Κεραμικά υλικά
«Χαρακτηρίζονται τα στερεά υλικά που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (συχνά >1000 οC) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας τους είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής τους.
Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, όπου το ένα από αυτά είναι μη μέταλλο ή μη μεταλλικό στοιχειακό στερεό».

## Slide 3: Κεραμικά υλικά
Σύμφωνα με άλλον ορισμό είναι τα ανόργανα μη μεταλλικά υλικά που παράγονται με θερμική κατεργασία και καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα χημικών συστάσεων και φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.

## Slide 4: Περιοδικός πίνακας των στοιχείων
users.sch.gr

## Slide 5: Χρήση κεραμικών υλικών
Τα κεραμικά υλικά χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα ως πρώτες ύλες χωρίς ή με θερμική επεξεργασία.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασκευών από κεραμικά υλικά είναι η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, ο Παρθενώνας κ.α.
Στα αρχαία ελληνικά η λέξη κεραμικό υποδήλωνε την ψημένη άργιλο.

## Slide 6: Είδη κεραμικών υλικών
Σήμερα με την λέξη κεραμικά εννοούμε μία τεράστια γκάμα υλικών:
Αργιλλοπυριτικά υλικά
Γρανίτης, μάρμαρο (ορυκτά κεραμικά)
Γυαλιά (γυαλιά νατρίου, βοριοπυριτικά κ.α.)
Ανθρακούχα υλικά: Γραφίτης, Γραφένιο, Νανοσωλήνες άνθρακα
Oξείδια μετάλλων (MgO, Al2O3, TiO2, Fe3O4 κ.τ.λ.)
Καρβίδια, Νιτρίδια, βορίδια, πυριτίδια, φθορίδια
Τσιμέντο

## Slide 7: Κεραμικά υλικά βάσει των εφαρμογών τους
Ύαλοι (ύαλοι και υαλοκεραμικά) (παραδοσιακά κεραμικά)
“skyscraper” από geralt διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Empty green beer bottles” από Petr Kratochvil διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 8: Κεραμικά υλικά βάσει των εφαρμογών τους
Προϊόντα πηλών (Δομικά κεραμικά-Κεραμικά σκεύη) (παραδοσιακά κεραμικά)
“House Extension” από Holland And Green Architectural Design διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0
“Solna Brick wall vilt forband” από Xauxa διαθέσιμο με άδεια (CC BY-SA 3.0)

## Slide 9: Κεραμικά υλικά βάσει των εφαρμογών τους
Πυρίμαχα (πυρίμαχοι πηλοί-πυριτία-βασικά κεραμικά-ειδικά κεραμικά) (παραδοσιακά κεραμικά)
“Clay pots in punjab pakistan” από Jugni διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 10: Κεραμικά υλικά βάσει των εφαρμογών τους
Κεραμικά εκτριβής (π.χ. γυαλόχαρτο, τροχοί λείανσης, εκτριβής και στίλβωσης κ.α.) (παραδοσιακά κεραμικά)
Κονιάματα (τσιμέντα) (παραδοσιακά κεραμικά)
“BrugPatras” από SieBot διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 11: Κεραμικά υλικά βάσει των εφαρμογών τους
Προηγμένα κεραμικά (γίνεται αξιοποίηση ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών ιδιοτήτων και συνδυασμοί ιδιοτήτων)
Εφαρμογές π.χ. Σε εξαρτήματα μηχανών εσωτερικής καύσης και κινητήρων, βαλβίδες, κύλινδροι, πιστόνια, εξαρτήματα υπερκραμμάτων για τουρμπίνες αεροπλάνων, σε συστήματα θωράκισης για προστασία από βλήματα, συσκευασία ηλεκτρονικών, ιατρικά εμφυτεύματα, ενισχύσεις μεταλλικών σωμάτων.
Επίσης, ενώσεις του ουρανίου (πυρηνικές εφαρμογές – υλικά επένδυσης πυρηνικών αντιδραστήρων) και ο άνθρακας με τις δύο αλλοτροπικές του μορφές (γραφίτης και διαμάντι).

## Slide 12: Κεραμικά υλικά βάσει των εφαρμογών τους
Ρότορας (Al2O3)
Κεραμικοί δίσκοι φρένων
“AMG Carbon Ceramic brake” από Dana60Cummins διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 13: Δίσκοι βαθυτυπίας με κεραμική επίστρωση
igt.nl

## Slide 14: Γενικά χαρακτηριστικά των κεραμικών υλικών
Υψηλά σημεία τήξης (μεγαλύτερα των μετάλλων)
Μεγάλη σκληρότητα
Υψηλό μέτρο ελαστικότητας
Ταυτόχρονα είναι και εύθραυστα (δυσκολία μετακίνησης διαταραχών στην δομή, πορώδης δομή, μικρορωγμές, ακαθαρσίες)

## Slide 15: Γενικά χαρακτηριστικά των κεραμικών υλικών
Σταθερή μηχανική αντοχή για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Επιρρεπή στις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας (εξαίρεση τα pyrex λόγω της χαμηλής τιμής του συντελεστή θερμικής γραμμικής διαστολής των βοριοπυριτικών γυαλιών και ο γραφίτης)
Συνήθως θερμικοί και ηλεκτρικοί μονωτές με την εξαίρεση κάποιων υπεραγώγιμων κεραμικών (περοβσκίτες La-Ba-Cu-O, Y-Ba-Cu-O), ορισμένων καλών αγωγών (γραφίτης, καρβίδια, νιτρίδια και βορίδια των W, V, Nb, Cr, Co) και των ημιαγωγών (Si, Ge, GaAs, SiC κ.α.).

## Slide 16: Γενικά χαρακτηριστικά των κεραμικών υλικών
Χημικά σταθερά μετά το πέρας της θερμικής κατεργασίας τους
Ορισμένα έχουν πιεζοηλεκτρικές και φερροηλεκτρικές ιδιότητες
Αντοχή σε διάβρωση (ειδική περίπτωση η χημική αποσύνθεση μαρμάρινων μνημείων π.χ. Παρθενώνας από SO2 λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
Καλά προσροφητικά μέσα (π.χ. ενεργός άνθρακας, ξηροπηκτή SiO2 (silica gel), Al2O3, ορισμένοι ζεόλιθοι κ.α.)

## Slide 17: Γενικά χαρακτηριστικά των κεραμικών υλικών
Κατάλληλα για την κατασκευή καταλυτών (ενεργή Al2O3, TiO2, SiO2) και καταλυτικών φορέων (ενεργή Al2O3, ZrO2, TiO2, μουλίτης, κορδιερίτης).
Βιοσυμβατά (Al2O3, ZrO2, Sialons, βιογυαλιά, υδροξυαπατίτης Ca10(PO4)6(OH)2, πορσελάνη κ.α.).

## Slide 18: Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μέταλλα
Σχετικά χαμηλή πυκνότητα (πιο ελαφριά)
Υψηλό σημείο τήξης (μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών υψηλής θερμοκρασίας)
Υψηλό μέτρο ελαστικότητας (πιο στιβαρά)
Χαμηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα (μονωτές)
Καλή αντίσταση σε θλίψη (πιο ανθεκτικά)
Πολύ υψηλή σκληρότητα (πιο ανθεκτικά σε φθορά)
Ανώτερη πυρίμαχη, αντιδιαβρωτική και αντιτριβική συμπεριφορά

## Slide 19: Μειονεκτήματα σε σχέση με τα μέταλλα
Μικρή αντίσταση σε εφελκυσμό
Ευθραυστότητα
Υψηλό κόστος παραγωγής
Εύκολη διάδοση των ρωγμών
Σημαντική επίδραση της μικροδομής των δευτερευουσών φάσεων και του πορώδους στην αντοχή σε θραύση-φυσικές ιδιότητες
Μικρή αντοχή σε κόπωση, λυγισμό και κρούση
Έλλειψη ειδικών μεθόδων που οδηγούν σε μη καταστροφικές δοκιμές για τον έλεγχό τους

## Slide 20: Δομή κεραμικών
Τα κεραμικά υλικά διακρίνονται σε:
Ιοντικά ή ετεροπολικά κεραμικά (ionic ceramics)
Ομοιοπολικά κεραμικά (covalent ceramics)

## Slide 21: Ιοντικός- Ομοιοπολικός- Μικτός χαρακτήρας
Ουσιαστικά η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ των συνδεομένων ατόμων θα καθορίσει τον χαρακτήρα που θα επικρατήσει στα υλικά. Με αυτό το κριτήριο υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
Μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας: Ιοντικός χαρακτήρας.
Μηδενική διαφορά ηλεκτραρνητικότητας: Ομοιοπολικός χαρακτήρας.
Ενδιάμεσες τιμές διαφοράς ηλεκτραρνητικότητας: Μικτός χαρακτήρας.

## Slide 22: Περιοδικός πίνακας των στοιχείων
users.sch.gr

## Slide 23: Χαρακτηριστικά ιοντικών κεραμικών (ionic ceramics)
Ενώσεις μετάλλου-αμετάλλου με τη μορφή ιόντων που συνδέονται μεταξύ τους με δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως (π.χ. ΜgO, ZrO2, Al2O3).
Τα κατιόντα είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα ανιόντα, κάθε κατιόν πρέπει να εφάπτεται σε όλα τα ανιόντα που το περιβάλλουν, ενώ τα ανιόντα δεν πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους

## Slide 24: Κρυσταλλικές δομές ιοντικών κεραμικών
Τα κεραμικά με πυκνότερη διάταξη ιόντων επιδεικνύουν σταθερότερη δομή (οι ηλεκτροστατικές ελκτικές δυνάμεις δημιουργούν σταθερές κρυσταλλικές δομές).
Οι συνηθέστερες κρυσταλλικές δομές των ιοντικών κεραμικών είναι:
Η κυβική εδροκεντρωμένη (FCC)
Η μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική (ΗCP)

## Slide 25: Κυβική εδροκεντρωμένη
Kυβική εδροκεντρωμένη (FCC) π.χ. η μαγνησία (MgO)
1.bp.blogspot.com

## Slide 26: Mέγιστης πυκνότητας εξαγωνική
Mέγιστης πυκνότητας εξαγωνική (ΗCP) π.χ. Al2O3
1.bp.blogspot.com

## Slide 27: Ομοιοπολικά κεραμικά
Ενώσεις αμετάλλων π.χ. Si, Διαμάντι, C, SiO2,
Δομή συνήθως κυβική ή κρυσταλλική ή άμορφη (Μη κρυσταλλική δομή έχουν τα γυαλιά που είναι άμορφα)
butane.chem.uiuc.edu

## Slide 28: Ομοιοπολικός δεσμός
Προϋποθέτει παρόμοιες ηλεκτραρνητικότητες μεταξύ των δύο στοιχείων.
“Electronegative” από Adblocker διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 29: Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Barsoum M. W., Taylor and Francis group, “Fundamentals of Ceramics”, 2003.
Callister W., «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών» 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
Ελληνική
Κονιδάκης Γ., Σημειώσεις Μαθήματος «Επιστήμη Κεραμικών Υλικών» Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2012.
Κονιδάκης Γ., Επιστήμη Κεραμικών Υλικών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παντέλης Δ. Ι., «Μη μεταλλικά τεχνικά υλικά», 2η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Κεραμικά υλικά (CERAMICS) (Μέρος 1ο)

## Slide 30: Τέλος Ενότητας

## Slide 31: Σημειώματα

## Slide 32: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ). Ενότητα 2: Κεραμικά Υλικά ». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 33: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 34: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 35: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Barsoum M. W., Taylor and Francis group, “Fundamentals of Ceramics”, 2003.
Callister W., «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών» 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
Κονιδάκης Γ., Σημειώσεις Μαθήματος «Επιστήμη Κεραμικών Υλικών» Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2012.
Κονιδάκης Γ., Επιστήμη Κεραμικών Υλικών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παντέλης Δ. Ι., «Μη μεταλλικά τεχνικά υλικά», 2η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
Κεραμικά υλικά (CERAMICS) (Μέρος 1ο)

## Slide 36: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 37: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.