## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ)
Ενότητα 7: Οξείδιο του τιτανίου (TiO2)
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: TiO2
Το TiO2 είναι ένας ημιαγωγός n-τύπου εξαιτίας της ύπαρξης κενών θέσεων οξυγόνου στο πλέγμα του και εσωτερικών ιόντων τιτανίου (σε πιέσεις οξυγόνου κοντά στην ατμόσφαιρα επικρατούν οι κενές θέσεις οξυγόνου).
Η δομή του προκύπτει από τον υβριδισμό των 2p τροχιακών του οξυγόνου με τα 3d τροχιακά του τιτανίου.
“Fases TiO2” από RodrigoToniato διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 3: TiO2
Κρυσταλλογραφικά απαντάται σε τρεις κύριες δομές πολυμορφισμού με διαφορετική διευθέτηση των ατόμων στο χώρο.
Αυτές είναι ο ανατάσης, το ρουτήλιο και ο μπρουκίτης.
Ανάλογα με τη φάση που κυριαρχεί στο υλικό εκτιμάται και η έκταση του ενεργειακού χάσματος Eg (3.0-3.2eV).
Οι συνηθέστερες δομές είναι οι δύο πρώτες και ανήκουν στο τετραγωνικό κρυσταλλικό σύστημα.
“Fases TiO2” από RodrigoToniato διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 4: TiO2
Οι κρύσταλλοι του TiO2 αποτελούνται από οκταεδρικές ομάδες ανιόντων οξυγόνου γύρω από το κατιόν του τιτανίου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους στη δομή του ανατάση και στη δομή του ρουτηλίου είναι διαφορετικός.
Το ρουτήλιο είναι σταθερότερο σε υψηλές θερμοκρασίες και γι αυτό απαντάται σε υφαιστειογενή πετρώματα.
O ανατάσης είναι σταθερός σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Ο μπρουκίτης απαντάται συνήθως μόνο σε ορυκτά και έχει δομή που ανήκει στο κρυσταλλικό ορθορομβικό σύστημα.
Η δομή του όμως δεν είναι σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου.

## Slide 5: Χαρακτηριστικές φυσικοχημικές σταθερές του ανατάση και του ρουτηλίου
Ιδιότητες | Ρουτήλιο | Ανατάσης
Κρυσταλλικό σύστημα | Τετραγωνικό | Τετραγωνικό
Σταθερά πλέγματος a=b | 4.59 Å | 3.78 Å
Σταθερά πλέγματος c | 2.95 Å | 9.52 Å
Ειδική πυκνότητα | 4.2 g cm-1 | 3.9 g cm-1
Δείκτης διάθλασης (633nm) (Refractive index) | 2.7 | 2.5
Διαπερατότητα | 114 | 31
Σημείο τήξης | 1858 °C | Μετατρέπεται σε ρουτήλιο σε υψηλές θερμοκρασίες
Eg | 3. 20 eV | 3.02 eV

## Slide 6: Ιδιότητες TiO2
Διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα στην διάβρωση και φωτοδιάβρωση, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανακύκλωσής του.
Επιπλέον, είναι χημικά αδρανές, αδιάλυτο σε πολυμερή, μη τοξικό, θερμικά σταθερό κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες επεξεργασίας και χαμηλού κόστους.

## Slide 7: Εφαρμογές στην Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Απαντάται σε αφθονία και χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων και εκτυπωτικών μελανιών (ως λευκή χρωστική) λόγω κυρίως του μεγάλου δείκτη διάθλασής του και της ευκολίας συνθετικής παρασκευής του σε μεγάλες ποσότητες.

## Slide 8: To TiO2 σε μελάνια για εύκαμπτη συσκευασία
Στην εύκαμπτη συσκευασία η συνεκτικότητα (consistency) και η απόδοση (performance) των λευκών μελανιών είναι κρίσιμες για την ποιότητα της εκτυπωμένης εικόνας.
Τα λευκά μελάνια πρέπει να παρέχουν επαρκή καλυπτικότητα αδιαφάνεια (hiding power, opacity) προκειμένου να επιτρέψουν την παροχή υψηλής ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης και αυτές τις προϋποθέσεις τις πληρoί το TiO2 το οποίο παράγεται σε διάφορες ποιότητες (με την μορφή ανατάση αλλά και ρουτηλίου) για την συγκεκριμένη εφαρμογή (flexible packaging inks).

## Slide 9: Μέθοδοι εκτύπωσης ειδικών μελανιών ΤiΟ2 για εύκαμπτη συσκευασία
Φλεξογραφία
Βαθυτυπία
Μεταξοτυπία
ink jet
sheet fed offset

## Slide 10: Ειδικά μελάνια ΤiΟ2 για εύκαμπτη συσκευασία
Oil Based Titanium Dioxide
  Sheetfed
Solvent Based Titanium Dioxide
  Flexo
  Gravure
UV Titanium Dioxide
  Flexo
  Screen
  Sheetfed
Water Based Titanium Dioxide
  Flexo

## Slide 12: Εφαρμογές ΤιΟ2 στη βιομηχανία πολυμερών
Πρόκειται για το πιο σημαντικό λευκό πιγμέντο που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία των πολυμερών.
To TiO2 είναι πολυχρηστικό όταν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές πολυμερών. Δηλαδή έχει να προσφέρει περισσότερα στην βιομηχανία πολυμερών πέρα από το λευκό χρώμα και την αδιαφάνεια.
Πρόκειται για ένα φωτοευαίσθητο υλικό και η επιπλέον αξία του έγκειται στην αλληλεπίδρασή του με το φως.
Για παράδειγμα, αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την σκέδαση του φωτός που προκαλεί αδιαφάνεια ή την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από το TiO2 προστατεύοντας έτσι τα πολυμερή από διάσπαση.
Χρησιμοποιείται ευρύτατα επειδή σκεδάζει αποτελεσματικά το ορατό φως προσδίδοντας λευκότητα, φωτεινότητα και αδιαφάνεια όταν αποτελεί συστατικό ενός πλαστικού προϊόντος.

## Slide 13: Εφαρμογές ΤιΟ2 στη βιομηχανία πολυμερών
Το ρουτήλιο προτιμάται ως πιγμέντο σε σχέση με τον ανατάση επειδή σκεδάζει το φως πιο αποτελεσματικά μια και έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης, είναι πιο σταθερό και είναι λογότερο πιθανό να δράσει καταλυτικά στην φωτοδιάσπαση.
Προκειμένου το TiO2 να έχει καλή διασπορά, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα στον αποχρωματισμό η επιφάνειά του επεξεργάζεται κατάλληλα.
Δεν υπάρχει μια μέθοδος για την επιφανειακή επεξεργασία του που να οδηγεί σε ένα πιγμέντο κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές στην βιομηχανία πλαστικών και έτσι πραγματοποιείται συνεχής έρευνα σε αυτό τον τομέα.
Σε αντίθεση με έγχρωμα πιγμέντα που παρέχουν αδιαφάνεια απορροφώντας το ορατό φως , το διοξείδιο του τιτανίου και άλλα λευκά πιγμέντα παρέχουν αδιαφάνεια σκεδάζοντας το φως.

## Slide 16
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ του δείκτη διάθλασης του πιγμέντου και του πολυμερούς στο οποίο διασπείρεται τόσο μεγαλύτερη είναι η σκέδαση του φωτός.
White Pigment | Rl | Plastic | Rl
Rutile TiO2 | 2.73 | Polystyrene | 1.60
Anatase TiO2 | 2.55 | Polycarbonate | 1.59
Antimony Oxide | 2.09-2.29 | SAN | 1.56
Zinc Oxide | 2.02 | Polyethylene | 1.50-1.54
Basic Carbonate, White Lead | 1.94-2.09 | Acrylic | 1.49
Lithopone | 1.84 | Polyvinyl Chloride | 1.48
Clay | 1.65 |  | 
Magnesium Silicate | 1.65 |  | 
Barytes BaSO4 | 1.64 |  | 
Calcium Carbonate | 1.63 |  | 

## Slide 17: Περίθλαση και μέγεθος σωματιδίων
Η περίθλαση είναι ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο το πιγμέντο σκεδάζει το φως. Το φως που διέρχεται κοντά σε ένα σωματίδιο πιγμέντου κάμπτεται.

## Slide 19: Το TiO2 στην τεχνολογία του χαρτιού
Χρησιμοποιείται στην τεχνολογία του χαρτιού μαζί με τα clays (καολίνης, china clay) και το CaCO3 ως πιγμέντο (pigment, filler) προκειμένου να πληρώσει το πορώδες του χαρτιού και να βελτιώσει την ποιότητα της κάλυψης της επιφάνειάς του.
Συντελεί στην βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων του χαρτιού και στην λαμπρότητά του.
Χρησιμοποιείται ακόμη και για οικονομικούς λόγους μια και αντικαθιστά τις πιο ακριβές ίνες.

## Slide 20: Φωτοκαταλυτικό -αντιβακτηριακό χαρτί
Καινοτόμα είναι η εφαρμογή του στο φωτοκαταλυτικό και το αντιβακτηριακό χαρτί.
Μικροοργανισμοί σε χαρτονομίσματα
mirror.co.uk

## Slide 21: Φωτοκαταλυτικό -αντιβακτηριακό χαρτί

## Slide 22: Φωτοκαταλυτικό -αντιβακτηριακό χαρτί

## Slide 23: Φωτοκαταλυτικό -αντιβακτηριακό χαρτί

## Slide 24: TiO2 – τεχνολογία χαρτιού
Η παράμετρος που επηρεάζει στην τεχνολογία του χαρτιού την αποτελεσματικότητά του είναι κυρίως το μέγεθός του ΤiO2 παρά το σχήμα του.
Το βέλτιστο μέγεθός του ως πιγμέντο στην τεχνολογία του χαρτιού είναι περίπου 0.2 μm.

## Slide 25: TiO2 – Διάσπαση χρωστικών
Το ΤiΟ2 αποτελεί τον καλύτερο φωτοκαταλύτη για την διάσπαση χρωστικών που προέρχονται για παράδειγμα από απόβλητα βιομηχανιών εκτύπωσης, χρωμάτων κ.α. παρουσία UV ή UVis.
Σημαντικός ημιαγωγός με τεράστια πεδίο εφαρμογών και αποτελεσματικότητας στον τομέα της φωτοκατάλυσης.
Φωτοκαταλυτικά υμένια TiO2 τυπώνονται με τις τεχνικές εκτύπωσης ink-jet και μεταξοτυπία.

## Slide 26: Προσομοίωση κόκκου ημιαγώγιμου υλικού με μικροηλεκτροχημικό στοιχείο, υπό την επίδραση του φωτός.
hν≥Εg
Οι φωτοδημιουργούμενες οπές στην επιφάνειά του είναι ισχυρά οξειδωτικές, ενώ τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια είναι αρκετά αναγωγικά.

## Slide 27
Σε όξινο pH είναι κατιονικό με αποτέλεσμα να μπορεί να εναποτίθεται εύκολα στις αρνητικά φορτισμένες κυτταρινικές ίνες.

## Slide 28: To TiO2 βασικό συστατικό του e-ink
Βασικό συστατικό της ηλεκτρονικής μελάνης (e-ink). Συγκεκριμένα έχει μελετηθεί η μικροενθυλάκωση αιωρημάτων χρώματος ματζέντα, κίτρινου και κυανού με λευκό πιγμέντο (TiO2) σε πολυμερικά περιβλήματα προς χρήση τους σε έγχρωμες ηλεκτροφορητικές οθόνες (electrophoretic image display, EPID).
Scanning electron microscopy (SEM) photograph of bare TiO2 particles (a);TiO2/P(MMA-co-EGDMA-co-MAA) hybrid composite particle (b).
Η λειτουργία των οθονών αυτών στηρίζεται στην ηλεκτροφόρεση κατά την οποία έχουμε μετακίνηση φορτισμένων σωματιδίων αιωρούμενων σε ένα υγρό υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου.

## Slide 29: To TiO2 βασικό συστατικό του e-ink
Η οθόνη αποτελείται από δύο διαφανή και αγώγιμα πολυμερικά στρώματα που περιέχουν το αιώρημα των σωματιδίων σε μη πολικό διαλύτη (electrophoretic ink). Με εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των ηλεκτροδίων τα σωματίδια μετακινούνται στο πάνω ή στο κάτω μέρος της συσκευής. Άλλοι ερευνητές χρησιμοποίησαν λευκά σωματίδια τα οποία διέσπειραν μη πολικό διαλύτη με σκούρο μπλε χρώμα. Όταν τα σωματίδια είναι στο μπροστινό ηλεκτρόδιο σκεδάζουν το φως (scatter the light) (λευκό χρώμα white state) και όταν είναι στο πίσω ηλεκτρόδιο ο διαλύτης απορροφά το χρώμα (σκούρο χρώμα dark state).
Schematic illustration of microcapsule-type electrophoretic display.

## Slide 30: Μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και χημική ενέργεια
V. Artero, Molecular science for artificial photosynthesis From bio-inspired catalyst to nanomaterials, Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, Université Joseph Fourier, CNRS, CEA Grenoble

## Slide 31: πάστα ΤiΟ2 για φωτοευαισθητοποιημένες ηλεκτροχημικές κυψελίδες
Εικόνα SEM από πάστα TiO2 που εκτυπώνεται με μεταξοτυπία, για χρήση της σε φωτοευαισθητοποιημένες ηλεκτροχημικές κυψελίδες (Dye Sensitized Solar Cells).
D.S. Tsoukleris, I.M. Arabatzis, E. Chatzivasiloglou, A.I. Kontos, V. Belessi, M.C. Bernard, P. Falaras, “2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells”, Solar Energy 79 (2005) 422–430.

## Slide 32: Το ΤiΟ2 ως νανοαισθητήρας στην συσκευασία τροφίμων
Τεράστιας σημασίας είναι επίσης η εφαρμογή τους ως νανοαισθητήρες στην συσκευασία τροφίμων.
Andrew Millsa
Show Affiliations, Oxygen indicators and intelligent inks for packaging food, Chem. Soc. Rev., 2005,34, 1003-1011 DOI: 10.1039/B503997P

## Slide 33: Βιβλιογραφία 1/2
D.S. Tsoukleris, I.M. Arabatzis, E. Chatzivasiloglou, A.I. Kontos, V. Belessi, M.C. Bernard, P. Falaras, “2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells”, Solar Energy 79 (2005) 422–430.
I.M. Αραμπατζής, “Νανοδομημένη τιτάνια για περιβαλλοντικές εφαρμογές”, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 2004.
Β. Κ. Μπέλεση, «Σύνθεση νανοσύνθετων καταλυτών TiΟ2 και εφαρμογές αυτών στην ετερογενή φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων για την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης», Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα, 2007.
V. Belessi, G. Romanos, N. Boukos and C. Trapalis, “Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorption on the surface of TiO2 nanoparticles”, Journal of Hazardous Materials 170 (2-3) (2009) 836-844.
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, R. Zboril, J. Tucek, D. Jancik, T. Albanis and D. Petridis, “Structure and photocatalytic performance of magnetically separable titania photocatalysts for the degradation of propachlor”, Applied Catalysis B: Environmental 87 (2009) 181–189.

## Slide 34: Βιβλιογραφία 2/2
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, A. Katsoulidis, P. Pomonis, D. Petridis and T. Albanis, “Structure and photocatalytic performance of TiO2/clay nanocomposites for the degradation of dimethachlor as model organic pollutant”Applied Catalysis B: Environmental” 73(3-4) (2007) 292-299.
C.A. Kim, M.J. Joung, S.D. Ahn, G.H. Kim, S.-Y. Kang, I.-K. You, J. Oh, H. J. Myoung, K.H. Baek, K. S. Suh , “Microcapsules as an electronic ink to fabricate color electrophoretic displays” Synthetic Metals 151 (2005) 181–185.
M. Badila, C. Brochon*, A. Hebraud, G. Hadziioannou, “Encapsulation of TiO2 in poly(4-vinyl pyridine)-based cationic microparticles for electrophoretic inks” Polymer 49 (2008) 4529–4533.
Σ.Ν. Κρητικός, “Παρασκευή καταλυτικού φορέα με υγρές χημικές μεθόδους-Μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόσφυση στο κεραμικό υπόστρωμα”, Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών, Αθήνα 2011.
Χ. Ταπεινός, “Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσφαιρών οξειδίων σιδήρου”, Ερευνητική Εργασία Διπλώματος Ειδίκευσης, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 2009.

## Slide 35: Τέλος Ενότητας

## Slide 36: Σημειώματα

## Slide 37: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ). Ενότητα 7: Οξείδιο τιτανίου». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 38: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 39: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 40: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 1/2
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
D.S. Tsoukleris, I.M. Arabatzis, E. Chatzivasiloglou, A.I. Kontos, V. Belessi, M.C. Bernard, P. Falaras, “2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells”, Solar Energy 79 (2005) 422–430.
I.M. Αραμπατζής, “Νανοδομημένη τιτάνια για περιβαλλοντικές εφαρμογές”, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 2004.
Β. Κ. Μπέλεση, «Σύνθεση νανοσύνθετων καταλυτών TiΟ2 και εφαρμογές αυτών στην ετερογενή φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων για την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης», Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα, 2007.
V. Belessi, G. Romanos, N. Boukos and C. Trapalis, “Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorption on the surface of TiO2 nanoparticles”, Journal of Hazardous Materials 170 (2-3) (2009) 836-844.
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, R. Zboril, J. Tucek, D. Jancik, T. Albanis and D. Petridis, “Structure and photocatalytic performance of magnetically separable titania photocatalysts for the degradation of propachlor”, Applied Catalysis B: Environmental 87 (2009) 181–189.

## Slide 41: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 2/2
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, A. Katsoulidis, P. Pomonis, D. Petridis and T. Albanis, “Structure and photocatalytic performance of TiO2/clay nanocomposites for the degradation of dimethachlor as model organic pollutant”Applied Catalysis B: Environmental” 73(3-4) (2007) 292-299.
C.A. Kim, M.J. Joung, S.D. Ahn, G.H. Kim, S.-Y. Kang, I.-K. You, J. Oh, H. J. Myoung, K.H. Baek, K. S. Suh , “Microcapsules as an electronic ink to fabricate color electrophoretic displays” Synthetic Metals 151 (2005) 181–185.
M. Badila, C. Brochon*, A. Hebraud, G. Hadziioannou, “Encapsulation of TiO2 in poly(4-vinyl pyridine)-based cationic microparticles for electrophoretic inks” Polymer 49 (2008) 4529–4533.
Σ.Ν. Κρητικός, “Παρασκευή καταλυτικού φορέα με υγρές χημικές μεθόδους-Μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόσφυση στο κεραμικό υπόστρωμα”, Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών, Αθήνα 2011.
Χ. Ταπεινός, “Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσφαιρών οξειδίων σιδήρου”, Ερευνητική Εργασία Διπλώματος Ειδίκευσης, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 2009.

## Slide 42: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 43: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.