## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ)
Ενότητα 8: Μέταλλα
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Μέταλλα
Τα μέταλλα βρίσκονται στη φύση είτε ελεύθερα (αυτοφυή) είτε ενωμένα.
Τα μέταλλα των ομάδων ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΙΙΑ απαντώνται μόνο ενωμένα, ενώ τα πιο ευγενή (π.χ. Cu, Hg, Ag, …..) βρίσκονται και αυτοφυή και ενωμένα με τη μορφή διαφόρων ορυκτών.

## Slide 3
“Periodic table-metals” από Lambiam διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 4: Μέταλλα - κρυσταλλικό πλέγμα
Τα μέταλλα στην στερεή κατάσταση είναι σώματα κρυσταλλικά και τα άτομά τους είναι τοποθετημένα σε μία κανονική περιοδική διάταξη σημείων στο χώρο, δηλαδή σε κρυσταλλικό πλέγμα.

## Slide 5: Μέταλλα
Ο δεσμός μεταξύ των ατόμων λέγεται μεταλλικός και είναι μη κατευθυνόμενης φύσης. (Για τον μεταλλικό δεσμό θα μιλήσουμε λεπτομερέστερα ακολούθως.)
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό και την θέση των κοντινότερων γειτονικών ατόμων.
Άρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον των ατόμων.

## Slide 6: Kρυσταλλική δομή μετάλλων
Η κρυσταλλική δομή των περισσότερων μετάλλων μπορεί να είναι μία από τις τρεις ακόλουθες:
Εδροκεντρωμένη κυβική (Face-Centered Cubic, fcc)
Χωροκεντρωμένη κυβική (Body-Centered Cubic, bcc)
Μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική (Εξαγωνική Δομή Πυκνής Διάταξης, Hexagonal Close-Packed, hcp)

## Slide 7: Εδροκεντρωμένη & Χωροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή
“FCC crystal structure” από Muskid διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Body-centered-cubic-unitcell” από Brilee89 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Face-centered cubic crystal lattice” από Muskid διαθέσιμο με άδεα CC BY-SA 3.0
“Body-centered cubic crystal lattice” από Muskid διαθέσιμο με άδεα CC BY-SA 3.0

## Slide 8: Cubic Unit Cells
“cubic” από Wereldburger758 διαθέσιμο με άδεα BSD

## Slide 9: Μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική

## Slide 10: Eδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή
H εδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή (fcc) έχει μοναδιαία κυψελίδα κυβικής γεωμετρίας, όπου τα άτομα είναι τοποθετημένα στις τέσσερις κορυφές και στο κέντρο της κάθε έδρας του κύβου.
Την δομή αυτή έχουν τα εξής μέταλλα: Cu, Al, Ni, Ag, Au, Pt, Pb.
“Figure 12.5” στο chemwiki.ucdavis.edu διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0 US

## Slide 11: Δομή κρυσταλλικού πλέγματος Ag (fcc)
Copyright 1993-2015 Mark Winter, The University of Sheffield and WebElements Ltd, UK.

## Slide 12: Eδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή
Κάθε άτομο που βρίσκεται στις κορυφές του κύβου μοιράζεται μεταξύ 8 μοναδιαίων κυψελίδων, ενώ το άτομο που βρίσκεται στο κέντρο των εδρών ανήκει μόνο σε δύο.
“Figure 12.5” στο chemwiki.ucdavis.edu διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0 US

## Slide 13: Eδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή
Άρα, στην μοναδιαία κυψελίδα περιέχεται το 1/8 των 8 ατόμων που βρίσκονται στις κορυφές του κύβου και το μισό των 6 ατόμων που βρίσκονται στις έδρες του κύβου ή συνολικά τέσσερα ακέραια άτομα.
Σε κάθε δηλαδή μοναδιαία κυψελίδα αυτού του τύπου αντιστοιχούν 4 άτομα.
Ο αριθμός ένταξης (coordination number) είναι 12.

## Slide 14: Xωροκεντρωμένη κυβική δομή
Στην χωροκεντρωμένη κυβική δομή (bcc) τα άτομα είναι τοποθετημένα στις 8 κορυφές και μόνο ένα στο κέντρο του κύβου.
Κάποια από τα μέταλλα που έχουν αυτή την δομή είναι Cr, α-Fe, W, Mo, Ta.
“Figure 12.5” στο chemwiki.ucdavis.edu διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0 US

## Slide 15: Xωροκεντρωμένη κυβική δομή
Κάθε άτομο που βρίσκεται σε μία κορυφή του κύβου ανήκει ισοδύναμα σε 8 μοναδιαίες κυψελίδες, ενώ το κεντρικό άτομο ανήκει μόνο σε μία. Ο αριθμός ένταξης είναι 8.
“Figure 12.5” στο chemwiki.ucdavis.edu διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0 US

## Slide 16: Xωροκεντρωμένη κυβική δομή
Σε κάθε μοναδιαία κυψελίδα αυτού του τύπου αντιστοιχούν 2 άτομα.
“Figure 12.5” στο chemwiki.ucdavis.edu διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0 US

## Slide 17: Μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική δομή
Οι πάνω και κάτω έδρες της κυψελίδας της μέγιστης πυκνότητας εξαγωνικής δομής (hcp) αποτελούνται από έξι άτομα που σχηματίζουν κανονικά εξάγωνα και περικλείουν από ένα άτομο στο κέντρο.
learneasy.info

## Slide 18
Επίσης, υπάρχει άλλο ένα επίπεδο που αποτελείται από τρία άτομα και βρίσκεται ανάμεσα από τα πάνω και κάτω κανονικά εξάγωνα.
Τα άτομα αυτού του ενδιάμεσου επιπέδου έχουν ως κοντινούς γείτονες τα άτομα και των δύο παρακείμενων επιπέδων.
learneasy.info

## Slide 19
Σε κάθε μοναδιαία κυψελίδα περιέχεται το ισοδύναμο 6 ατόμων (1/6 των 12) επάνω και κάτω εδρικών γωνιακών ατόμων, το 1/2 των 2 κεντρικών εδρικών ατόμων και τα 3 άτομα του ενδιαμέσου επιπέδου.
Όμως κάθε μεγάλη κυψελίδα αποτελείται από τρεις στοιχειώδεις κυψελίδες αντιστοιχούν 2 άτομα σε κάθε στοιχειώδη κυψελίδα.
Ο αριθμός ένταξης είναι 12.
Tην δομή αυτή έχουν τα μέταλλα Cd, Co, Ti, Zn.
learneasy.info

## Slide 20
Συνοψίζοντας να σημειωθεί ότι στην χωροκεντρωμένη κυβική δομή (bcc) τα άτομα δεν είναι τόσο στενά «στοιβαγμένα» όσο στην μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική δομή (hcp) και την εδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή (fcc).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διαφορετικός τρόπος «στρωμάτωσης» των ατόμων στις δομές hcp και fcc.

## Slide 21
Η πιο συνηθισμένη δομή των μετάλλων επιτυγχάνεται με τη διαστρωμάτωση των σωματιδίων του μετάλλου σε όσο το δυνατόν περισσότερο συμπαγή μορφή.
Αρχικά, στην πρώτη στρωμάτωση τοποθετούνται τα σωματίδια του μετάλλου (πρώτο στρώμα – πρώτη επιφάνεια - Α).
Στη δεύτερη επιφάνεια Β τα σωματίδια τοποθετούνται μέσα στις κοιλότητες που σχηματίστηκαν από τα σωματίδια του πρώτου στρώματος.
learneasy.info

## Slide 22
Κατά την στρωμάτωση της τρίτης επιφάνειας ενδέχεται τα άτομα του επιπέδου αυτού να τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από τα άτομα του πρώτου στρώματος (hcp) σχηματίζοντας στρωμάτωση που συμβολίζεται ως ΑΒΑΒΑΒ (Σχήμα 2)
learneasy.info

## Slide 23
ή πάνω από τις κοιλότητες του πρώτου επιπέδου που δεν καλύφθηκαν από άτομα του δεύτερου στρώματος (fcc) σχηματίζοντας στρωμάτωση που συμβολίζεται ως ΑΒCAΒCΑΒC.
learneasy.info

## Slide 24
learneasy.info

## Slide 25
Με αυτό τον τρόπο συνεχίζεται η τοποθέτηση των επόμενων σωματιδιακών στρωμάτων ώστε τελικά να σχηματιστεί ο λεγόμενος μεταλλικός κρύσταλλος.
Μεταξύ αυτών των στρωμάτων δημιουργούνται οι μεταλλικοί δεσμοί.

## Slide 26
Ο τύπος της κρυσταλλικής μεταλλικής δομής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων.
Έτσι για παράδειγμα τα μέταλλα με εδροκεντρωμένο κυβικό πλέγμα (πολύ στοιβαγμένα), όπως ο σίδηρος, έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή.
Τα μέταλλα με εξαγωνικό πλέγμα, όπως το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος δεν σφυρηλατούνται καλά.

## Slide 27: Μεταλλικός δεσμός
Δεσμός που εμφανίζεται στους αγωγούς και οφείλεται στην ύπαρξη των ελεύθερων ηλεκτρονίων ή ηλεκτρονίων αγωγιμότητας.
Ουσιαστικά πρόκειται για τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων (τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας των ατόμων των μετάλλων) τα οποία συνιστούν τον κρύσταλλο και κατά τον σχηματισμό του απεντοπίζονται από το δικό τους άτομο και κινούνται «ελεύθερα» στον όγκο του κρυστάλλου.

## Slide 28: Ηλεκτρόνια αγωγιμότητας
Τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας είναι υπεύθυνα για τις κοινές φυσικές ιδιότητες των μετάλλων (μεγάλη ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, είναι ελατά και όλκιμα κ.τ.λ.).
Συνιστούν δε άριστο μέσο μετάδοσης του ηλεκτρισμού επειδή μετακινούνται εύκολα.
Στην πραγματικότητα κίνηση ηλεκτρονίων σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα.
Επίσης μεταδίδεται εύκολα η θερμότητα.

## Slide 29: Ηλεκτρονιακό νέφος
Τα ηλεκτρόνια θεωρούνται ελεύθερα και συνιστούν ένα ηλεκτρονιακό νέφος.
Κινούνται στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργούν τα εναπομείναντα κατιόντα του κρυσταλλικού πλέγματος.
Μεταξύ αυτών των ηλεκτρονίων και των κατιόντων του πλέγματος αναπτύσσονται ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως, οι οποίες είναι ικανές να συγκρατήσουν τις επιφάνειες τη μία κοντά στην άλλη.
users.sch.gr

## Slide 30
Μπορούμε δηλαδή να δούμε τον κρύσταλλο σαν μία σειρά θετικών ιόντων, βυθισμένων σε μία σχεδόν ομοιόμορφη θάλασσα αρνητικού φορτίου.
users.sch.gr

## Slide 31
Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα που απορρέουν από το μοντέλο του ηλεκτρονικού αερίου μια και δεν συντελεί στην ερμηνεία για παράδειγμα της διάκρισης μεταξύ μετάλλων, ημιαγωγών και μονωτών κ.α.

## Slide 32: Χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων
Είναι στερεά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με εξαίρεση τον Ηg και το Ga που είναι υγρά.
Όλα τα μέταλλα είναι σκληρά εκτός από τα Na και K που κόβονται με μαχαίρι.
Έχουν μεγάλη πυκνότητα και είναι βαριά (Το Ir και το Os έχουν τις μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας και το Li την μικρότερη).

## Slide 33
Έχουν χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη.
Σημείωση: Όταν το φως και κατά συνέπεια φωτόνια ορισμένης συχνότητας προσπίπτουν στην επιφάνεια ενός μετάλλου, τότε τα «επιφανειακά» ηλεκτρόνια που συγκρατούνται χαλαρά, απορροφούν την ενέργεια των φωτονίων αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη ενέργεια. Τα ηλεκτρόνια αυτά στη συνέχεια, χάνουν την παραπάνω ενέργεια που πήραν από τα φωτόνια, γεγονός που γίνεται με την εκπομπή φωτεινής ακτινοβολίας.
Το εκπεμπόμενο φως είναι που κάνει τα μέταλλα να έχουν την χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη.

## Slide 34
Είναι ελατά (δηλαδή μετατρέπονται σε λεπτά μεταλλικά φύλλα τα λεγόμενα) και όλκιμα (αυτά που μπορούν να σφυρηλατηθούν δηλαδή μετατρέπονται σε λεπτά σύρματα).
Ελάσματα Cu και σύρματα Mg

## Slide 35
Έχουν μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα (πολύ μικρή ηλεκτρική αντίσταση).
Καλοί αγωγοί της θερμότητας.
Πολύ μεγάλη θερμική διαστολή (thermal expansion).

## Slide 36
Έχουν υψηλά σημεία τήξης και ζέσης (Το W έχει το μεγαλύτερο Σ.Τ. και ο Αg το μικρότερο).
Είναι αναγωγικά δηλαδή όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξης προκαλούν αναγωγή, άρα τα ίδια ταυτόχρονα οξειδώνονται. Επομένως, τα μέταλλα έχουν την τάση να αποβάλλουν ηλεκτρόνια και να σχηματίζουν κατιόντα. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τάση, τόσο πιο ηλεκτροθετικό χαρακτηρίζεται το μέταλλο. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται στην ηλεκτροχημική σειρά των μετάλλων:
Li>K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Fe>H2>Cu>Ag>Pt>Au

## Slide 37
Έχουν υψηλά σημεία τήξης και ζέσης (Το W έχει το μεγαλύτερο Σ.Τ. και ο Αg το μικρότερο).
Είναι αναγωγικά δηλαδή όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξης προκαλούν αναγωγή, άρα τα ίδια ταυτόχρονα οξειδώνονται. Επομένως, τα μέταλλα έχουν την τάση να αποβάλλουν ηλεκτρόνια και να σχηματίζουν κατιόντα. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τάση, τόσο πιο ηλεκτροθετικό χαρακτηρίζεται το μέταλλο. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται στην ηλεκτροχημική σειρά των μετάλλων.
Σχηματίζουν βασικά οξείδια.
Αντιδρούν με οξέα και παράγουν άλατα.
Σχηματίζουν βάσεις όταν αντιδρούν με το νερό.

## Slide 38
Στην συνέχεια θα αναφερθούν χαρακτηριστικές ιδιότητες μετάλλων που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες καθώς και οι άμεσες εφαρμογές τους.

## Slide 39: Tα μέταλλα στις Γραφικές Τέχνες
Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται στις Γραφικές Τέχνες στα αγώγιμα μελάνια, στη συσκευασία και ως εκτυπωτικά υποστρώματα με διάβρωση ανεπιθύμητων τμημάτων τους (π.χ. Cu, Zn, Al, Mg), είτε με χύτευση τήγματος μετάλλου σε καλούπια (κράματα).
Με χύτευση κατασκευάζονται τα τυπογραφικά στοιχεία. Χρησιμοποιούνται κράματα μετάλλων (Pb, Sn, Sb) προκειμένου να εξασφαλίζεται ακρίβεια στα τυπογραφικά στοιχεία και καλή χρήση τους στην εκτυπωτική μηχανή.

## Slide 40: Αγώγιμα μελάνια
Μεταλλικά νανοσωματίδια όπως Cu, Ag κ.α. χρησιμοποιούνται στα αγώγιμα μελάνια για εφαρμογή τους στα τυπωμένα ηλεκτρονικά. Αν και είναι πολύ λειτουργικά βασικό μειονέκτημά τους είναι το κόστος καθώς και ο σχηματισμός μονωτικών οξειδίων στην εκτυπώμενη επιφάνεια ορισμένων εξ αυτών.

## Slide 41
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε ως πιγμέντο αγώγιμου μελανιού όπως και ο άργυρος.
cdn.shopify.com

## Slide 42: Χαλκός
Διαθέτει κοκκινωπό χρώμα
Έντονη μεταλλική λάμψη
Κυβική ενδοκεντρωμένη δομή
Ειδικό βάρος 8,96 gr/cm3 (20 oC)
Σημείο τήξης 1083 °C
Χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες τιμές θερμικής (401 W/m K, 345,7 Kcal/hm°C) και ηλεκτρικής αγωγιμότητας (έπεται του Ag).
Ο καθαρός χαλκός είναι τόσο μαλακός και όλκιμος που είναι δύσκολο να επεξεργαστεί μηχανικά με εργαλειομηχανές. Επίσης έχει απεριόριστες δυνατότητες σε ψυχρηλασία (= η πλαστική παραμόρφωση ενός μετάλλου σε θερμοκρασία μικρότερη από αυτή στην οποία ανακρυσταλλώνεται ή αλλιώς κατεργασία των μετάλλων με έλαση για την κατασκευή πολύ λεπτών ελασμάτων).
users.sch.gr

## Slide 43: Χαλκός
Η σκληρότητα του ανοπτημένου χαλκού (έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία) είναι 45 - 50 Brinell, ενώ του μη ανοπτημένου 90 - 110 Brinell. Αύξηση της θερμοκρασίας του μειώνει την σκληρότητά του.
Είναι σε μεγάλο βαθμό όλκιμος
Χαράσσεται
Έχει ισχυρή αντίσταση στην διάβρωση
Διαβρώνεται εύκολα από FeCl3
users.sch.gr

## Slide 44: Στον τομέα των γραφικών τεχνών ο Cu απαντάται
Ως εκτυπωτικό υπόστρωμα (τυπωμένο κύκλωμα)
Σημείωση: Η διάρκεια ζωής των χάλκινων εκτυπωτικών πλακών στο πιεστήριο εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας του. Η αντοχή των πλακών μπορεί να βελτιωθεί με επιχρωμίωση, που παρατείνει πολύ την διάρκεια ζωής. Η διαδικασία αυτή γίνεται και για τους βαθυτυπικούς κυλίνδρους.
“MOS6581 chtaube061229” από Chtaube~commonswiki διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 45: Στις γραφικές τέχνες χρησιμοποιείται
Σε κυλίνδρους βαθυτυπίας
Οι βαθυτυπικοί κύλινδροι κατασκευάζονται από χάλυβα πάνω στον οποίο εναποτίθεται ηλεκτρολυτικά χαλκός που με τη σειρά του επιχρωμιώνεται για εξασφάλιση καλύτερης αντοχής.
Σε κλισέ με λεπτές γραμμές ή κουκίδες ράστερ (παλαιότερα)
Στην επιχάλκωση των μολύβδινων κυλίνδρων μελάνωσης
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85+%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%84%CF%85%CF%80%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B9&biw=1252&bih=574&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0IK1--XhxgIVSfNyCh3jvARN&dpr=1.09#imgrc=Hv_0KmuowShBVM%3A
icr.toolweb.gr

## Slide 46: Στις γραφικές τέχνες χρησιμοποιείται
Στην κατασκευή διμεταλλικών ή τριμεταλλικών πλακών όφσετ
Σημείωση: Χρησιμοποιείται για μεταφορά μελανιού κατά την κατασκευή εικόνας λόγω της υδροφοβικότητάς του ή εναλλακτικά χάρη στο γεγονός ότι είναι μελανόφιλο υλικό.
lawrencehallofscience.org

## Slide 47: Αλουμίνιο
Ως καθαρό υλικό δίνει την δυνατότητα παραγωγής λεπτών φύλλων γιατί είναι πολύ εύκαμπτο και μαλακό υλικό. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε περιέκτες που απαιτούν δυσκαμψία τότε χρησιμοποιούνται κατάλληλα κράματά του, τα οποία όμως μειώνουν την αντιδιαβρωτική προστασία που παρέχει ως υλικό.
Έχει αργυρόλευκο χρώμα
Λαμπρή μεταλλική λάμψη που μειώνεται με το χρόνο λόγω δημιουργίας επιφανειακού στρώματος Al2Ο3
Ειδικό βάρος 2,7 gr/cm3 (20 oC)
Σημείο τήξης 600 °C (βασικό μειονέκτημα)
Υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα (237 W/m K, 204 Kcal/hm°C )
Μικρή Σκληρότητα 16 στην κλίμακα Brinell
Το αλουμίνιο καθαρότητας > 95% έχει πολύ μικρή μηχανική αντοχή

## Slide 48: Ιδιότητες αλουμινίου
Είναι εύκαμπτο με πολύ καλή πλαστικότητα, ελατό και πολύ όλκιμο (άρα μορφοποιείται εύκολα). Μετά από ψυχρή κατεργασία αποκτά κάποια σκληρότητα που αποβάλλεται μετά από ανόπτηση. Ομοίως σκληρότητα αποκτά και με κραμάτωση.
Όπως και ο Zn είναι μέταλλο που αυτοπροστατεύεται παθητικά.
Τα oξέα ΗCl, H2SO4 και HNO3 προσβάλλουν το Αl δύσκολα, αργά και πολύ ελαφρώς, αντίστοιχα.

## Slide 49: Εφαρμογές στις γραφικές τέχνες
Στην συσκευασία το αλουμίνιο μαζί με το λευκοσίδηρο και το χάλυβα αποτελούν τα κυριότερα είδη μεταλλικής συσκευασίας.
Το αλουμίνιο αντιμετωπίζει ωστόσο ανταγωνιστικές πιέσεις από το λευκοσίδηρο, ιδιαίτερα στη συσκευασία ειδών διατροφής.
Εκτόπισε από την αγορά το λευκοσίδηρο στην συσκευασία μπύρας, αναψυκτικών καθώς και στην παραγωγή σκευών μαγειρικής μιας χρήσης.

## Slide 50: Εφαρμογές στις γραφικές τέχνες - Πλεονεκτήματα
Ελκυστική εμφάνιση
Αφήνει ανεπηρέαστη την γεύση και την οσμή των συσκευασμένων προϊόντων
Εύκαμπτο
Ελαφρύ
Εύκολα μορφοποιήσιμο
Υψηλός βαθμός αντοχής στην οξείδωση - Ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική διάβρωση
Αδρανές σε προϊόντα που περιέχουν θείο
Καλή θερμική αγωγιμότητα μεγαλύτερη του λευκοσιδήρου
Χαράσσεται εύκολα
Ανακυκλώνεται

## Slide 51: Μειονεκτήματα
H παραγωγή αλουμινίου ανήκει στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και χαρακτηρίζεται ως εντάσεως κεφαλαίου
Αδυναμία συγκόλλησης με κασσιτεροκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση (γι αυτό είναι δύο τεμαχίων)
Αποχρωματίζει ορισμένα προϊόντα με τα οποία έρχεται σε επαφή
Αναγκαιότητα χρήσης κατάλληλου βερνικιού
Μικρότερη μηχανική αντοχή σε σχέση με τον λευκοσίδηρο
Μεγαλύτερη διάβρωση σε σχέση με τον λευκοσίδηρο όταν περιέχει υδαρή προϊόντα και ιδιαίτερα από τα τρόφιμα που περιέχουν NaCl
Αδυναμία των συσκευασμένων τροφίμων από αλουμινόχαρτο να θερμανθούν σε φούρνους μικροκυμάτων.

## Slide 52: Συσκευασία
Το πλέον διαδεδομένο υλικό αλουμινένιας συσκευασίας είναι τα κουτιά two piece για μπύρα και αναψυκτικά (~ 62% στο σύνολο της παραγωγής, ~ 83% στο σύνολο των εξαγωγών και ~ 52 % στο σύνολο της κατανάλωσης (στοιχεία1997).
Τα αλουμινένια κουτιά χρησιμοποιούνται λακαρισμένα ευρύτατα στην συσκευασία μπύρας, αναψυκτικών, προϊόντων κρέατος και ιχθυηρών.

## Slide 53: Αλουμινόχαρτο
Το αλουμινόχαρτο από παραγωγική άποψη είναι η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία προϊόντων αλουμινίου (~ 35% της συν. παραγωγής -στοιχεία 1997).
Το αλουμινόχαρτο είναι λεπτά φύλλα κράματος αλουμινίου (99% καθαρότητας) και πάχους που κυμαίνεται από 4.3-150 μm. Πρόκειται για το μοναδικό μέταλλο που χρησιμοποιείται στην περιτύλιξη και συσκευασία τροφίμων υπό μορφή λεπτού φύλλου.

## Slide 54: Αλουμινόχαρτο
Στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνονται πέρα από τα προαναφερθέντα γενικά για το αλουμίνιο και τα εξής:
Αδιαπέραστο στην υγρασία και τα αέρια εφόσον έχει ορισμένο πάχος (> 25 μm)
Αδιαπέραστο στις πτητικές ουσίες, το φως και τους μικροοργανισμούς
Συνδυάζεται με το χαρτί και τα πλαστικά στο σχηματισμό πολύφυλλων μεμβρανών

## Slide 55: Αλουμίνιο vs λευκοσίδηρο και χάλυβα
Το αλουμίνιο σε σχέση με τον λευκοσίδηρο και τον επιχρωμιωμένο χάλυβα είναι πιο εύκαμπτο, πιο ελαφρύ και λιγότερο σκληρό.

## Slide 56: Εφαρμογές στις γραφικές τέχνες
Στην κατασκευή:
λιθογραφικών πλακών offset
κλισέ υψιτυπίας
ως εκτυπωτικό υπόστρωμα για την ψηφιακή εκτύπωση

## Slide 57: Το αλουμίνιο ως εκτυπωτικό υπόστρωμα

## Slide 58: Ψευδάργυρος
Διαθέτει ασημο - γκριζωπό χρώμα
Μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική δομή
Μέτρια μεταλλική λάμψη
Ειδικό βάρος 7,14 gr/cm3 (20 oC)
Σημείο τήξης 419,6 °C
Θερμική αγωγιμότητα (116 W/m K, 100 Kcal/hm°C)
Σκληρότητα 10 στην κλίμακα Brinell
Μέτρια ελατός αν θερμανθεί στην θερμοκρασιακή περιοχή 120-150 οC, σε μεγαλύτερη θερμοκρασία γίνεται εύθραυστος.
“Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube” από Alchemist-hp διαθέσιμο με άδεια FAL

## Slide 59: Ψευδάργυρος
Χρησιμοποιείται για την επικάλυψη μετάλλων (γαλβανισμός) π.χ. Fe (επιψευδαργύρωση σιδήρου). Εδώ ο Zn είναι το δραστικότερο μέταλλο που αυτοπροστατεύεται παθητικά. Έτσι ακόμη και αν φθαρεί εξακολουθεί να παρέχει προστασία γιατί δημιουργεί γαλβανικό στοιχείο. Ως δραστικότερο μέταλλο στην συγκεκριμένη περίπτωση του σιδήρου θυσιάζεται προς όφελός του Fe
Li>K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Fe>H2>Cu>Ag>Pt>Au
Προσβάλλεται από αραιό HCl, H2SO4, HNO3 (Στην κατασκευή κλισέ χρησιμοποιείται το HNO3. Προσοχή αν το διάλυμα είναι πυκνό εκλύονται καστανοί ατμοί Ν2Ο) και FeCl3.

## Slide 60: Ψευδάργυρος
Στις γραφικές τέχνες χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή εκτυπωτικών πλακών λιθογραφίας όφσετ (Κλισέ)
Οι πλάκες ψευδαργύρου με την εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας, χρησιμοποιούνται συνήθως για πλάκες, βραβεία, σήμανση και πινακίδες και letterpress.
Τα κλισέ ψευδαργύρου διατίθονται προ-ευαισθητοποιημένα με επιχρίσματα.
novacel.gr

## Slide 61: Σημείωση
Μειονεκτήματά του για την περαιτέρω χρήση του στις γραφικές τέχνες αποτελούν το χαμηλό Σ.Τ., η ευθραυστότητά του και η έλλειψη ελαστικότητας.
Για παράδειγμα λόγω της έλλειψης ελαστικότητάς του οι πλάκες ψευδαργύρου παραμορφώνονταν όταν τυπώνονταν μεγάλα τιράζ στην όφσετ.
Επίσης, δεν υπάρχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα κατά την εκτύπωση εργασιών με λεπτό ράστερ ή λεπτές γραμμές.

## Slide 62: Σημείωση
Τέλος, αν οι πλάκες ψευδαργύρου δεν διατηρούνταν σε χώρους με μικρή υγρασία διαβρώνονταν.
Όταν αρχίζει η διάβρωση του Zn η επιφάνειά του καλύπτεται από ένα αδιάλυτο και ελάχιστα δραστικό στρώμα οξειδίου, συνεκτικό και με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μετάλλου.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμποδίζει την περαιτέρω σε βάθος οξείδωση των μετάλλων.
Στην περίπτωση όμως που οι πλάκες Zn βρίσκονταν σε βιομηχανικό περιβάλλον λόγω των διαβρωτικών αερίων της ατμόσφαιρας τέτοιων χώρων τελικά διαβρώνονταν εύκολα.

## Slide 63
Δομή κρυσταλλικού πλέγματος Zn (hcp).
Όμοια είναι και του Mg.
users.sch.gr

## Slide 64: Μαγνήσιο
Έχει αργυρόλευκο χρώμα
Μέγιστης πυκνότητας εξαγωνική δομή
Ειδικό βάρος 1,74 gr/cm3 (20 oC). Διαθέτει την μικρότερη πυκνότητα από οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστικό μέταλλο και γι αυτό τα κράματά του χρησιμοποιούνται όπου το μικρό βάρος είναι σημαντική παράμετρος.
Σημείο τήξης 651 °C
Θερμική αγωγιμότητα (156 W/m K)
Μικρή ολκιμότητα
Εύθραυστο μέταλλο (Σκληρότητα 35 στην κλίμακα Brinell) που μορφοποιείται δύσκολα.

## Slide 65: Μαγνήσιο
Έχει αντοχή στην διάβρωση σε συνήθεις συνθήκες (δημιουργία προστατευτικού στρώματος οξειδίου του στην επιφάνειά του)
Αραιά διαλύματα οξέων και διάφορα διαλύματα αλάτων προσβάλλουν το Mg. Βασικό διαβρωτικό του είναι το HNO3.
Εξαιρετικά εύφλεκτο όταν είναι σε μορφή σκόνης.
Η καύση του στον αέρα δίνει έντονη λάμψη (φλάς παλιών φωτογραφικών μηχανών)

## Slide 66: Χρήσεις Μαγνησίου στις Γραφικές Τέχνες
Χρησιμοποιείται στις γραφικές τέχνες ως εκτυπωτικά υποστρώματα και στην κατασκευή κλισέ.
Οι πλάκες μαγνησίου για χάραξη επεξεργάζονται γρήγορα και είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Τα κλισέ μαγνησίου βρίσκουν εφαρμογή σε foil stamping, embossing, thermal dies, πλάκες, βραβεία, embossing υφασμάτων & δερμάτων. Οι πλάκες μαγνησίου διατίθονται προ-ευαισθητοποιημένες με φωτοευαίσθητη πάστα.
novacel.gr

## Slide 67: Χρώμιο και Νικέλιο
Πιο περιορισμένη χρήση στις γραφικές τέχνες σε σχέση με τα προηγούμενα μέταλλα έχουν το χρώμιο και το νικέλιο.
Για παράδειγμα στα τυπωμένα κυκλώματα χρησιμοποιείται το νικέλιο αλλά και ο χρυσός με ηλεκτρολυτική απόθεση πάνω σε χαλκό προς αύξηση της προστασίας συγκεκριμένων περιοχών των κυκλωμάτων.
Επίσης, χρησιμοποιούνται για την αύξηση της αντοχής εκτυπωτικών πλακών.
Σε κλισέ υψιτυπίας
Σε διμεταλλικές λιθογραφικές πλάκες
Σε βαθυτυπικούς κυλίνδρους
Στην κατασκευή νομισμάτων ως κράμα 75% Cu – 25% Ni.

## Slide 68: Επιπρόσθετα σημαντικά μεταλλικά υλικά των γραφικών τεχνών
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην μεταλλική συσκευασία πέραν του αλουμινίου που προαναφέρθηκε είναι τα εξής:
Λευκοσίδηρος ή επικασσιτερωμένος χάλυβας (tinplated steel)
Επιχρωμιωμένος χάλυβας ή χάλυβας ελεύθερος κασσιτέρου (Electrolytic Chrome Coated Steel – ECCS ή Τin-Free Steel, TFS)

## Slide 69: Λευκοσίδηρος
Ο επικασσιτερωμένος χάλυβας (λευκοσίδηρος) χρησιμοποιείται ευρύτατα και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον επιχρωμιωμένο χάλυβα και το αλουμίνιο.
Στην συνέχεια θα δοθεί καταρχήν ένας ορισμός για το τι είναι χάλυβας.
Με τον όρο χάλυβα περιγράφονται κράματα σιδήρου με περιεκτικότητα σε άνθρακα μικρότερη από 2% κ.β.
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του λευκοσιδήρου έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα της τάξης του 0.13% κ.β., δηλαδή μικρή περιεκτικότητα.

## Slide 70: Λευκοσίδηρος
Προφανώς η σκληρότητα και το πάχος του χάλυβα καθορίζει τις μηχανικές ιδιότητες του λευκοσιδήρου.
Καθοριστική είναι όμως και η χημική σύστασή του, για την αντοχή του λευκοσιδήρου στην διάβρωση. Όταν ο χάλυβας προορίζεται για την κατασκευή κουτιών είναι επικασσιτερωμένος χάλυβας μικρής περιεκτικότητας σε άνθρακα (μαλακός χάλυβας - mild steel).

## Slide 71: Χάλυβας
Επίσης υπάρχουν τρεις τύποι χάλυβα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων που προορίζονται για κονσερβοκυτία.
Οι τύποι αυτοί είναι οι (i) L, (ii) MR και (iii) MC.
H χημική τους σύσταση διαφέρει και γι αυτό χρησιμοποιούνται για διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων.
Συνοπτικά αναφέρεται ότι:
(i) ο τύπος L που είναι υψηλής καθαρότητας προορίζεται για προϊόντα πολύ διαβρωτικά
(ii) ο τύπος MR είναι μικρότερης καθαρότητας και προορίζεται για μετρίως διαβρωτικά προϊόντα και τέλος
(iii) ο τύπος MC που αν και είναι παραπλήσιος με τον MR, διαθέτει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και δυσκαμψία, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητάς του σε P.

## Slide 72: Επικασσιτερωμένος χάλυβας
Για να προκύψει ο επικασσιτερωμένος χάλυβας (tinplated steel) γίνεται επικασσιτέρωση του χάλυβα (πάχος κασσίτερου 0.2-2.5 μm) που οδηγεί σε αύξηση της αντοχής σε διάβρωση.
Η εναπόθεση του κασσίτερου γίνεται πλέον εξολοκλήρου με την ηλεκτρολυτική μέθοδο, ενώ παλαιότερα πραγματοποιούνταν και με εμβάπτιση χάλυβα σε λιωμένο καθαρό κασσίτερο.
Το σχηματιζόμενο στρώμα κασσιτέρου συνήθως δεν έχει το ίδιο πάχος στις δύο επιφάνειες του φύλλου.

## Slide 73: Ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος
Ο ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος συνίστανται συνολικά από εννιά στρώματα όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.

## Slide 74: Ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος
Τα στρώματα αυτά είναι:
O χάλυβας (εσωτερικό στρώμα - πυρήνας)
Το κράμα FeSn2
O ελεύθερος Sn
To στρώμα παθητικοποίησης
Το στρώμα λαδιού (λιπαντικό)
Τα στρώματα 2 έως και 5 υπάρχουν με την αντίστροφη φορά και από την άλλη πλευρά του χάλυβα.
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.

## Slide 75: Ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος
Το στρώμα του κράματος FeSn2 σχηματίζεται με διάχυση του Sn μέσα στον Fe του χάλυβα κατά την φάση της ροής-στίλβωσης του ηλεκτρολυτικού λευκοσιδήρου.
O ελεύθερος Sn καλύπτει το κράμα FeSn2 και έχει βρεθεί ότι επηρεάζει μεταξύ άλλων την πρόσφυση μιας λάκας. Για να υπάρξει πλήρης αντίσταση στην διάβρωση εσωτερική ή εξωτερική θα πρέπει το πάχος του στρώματος κασσιτέρου να είναι της τάξης 50 g/m2 και άνω κάτι που δεν ισχύει για λόγους οικονομικούς.
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.

## Slide 76: Ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος
Το στρώμα παθητικοποίησης εφαρμόζεται με ειδική κατεργασία παθητικοποίησης (passivation treatment) προκειμένου να βελτιωθεί η αντοχή του λευκοσιδήρου στην διάβρωση. Αποτελείται δε από οξείδια του κασσιτέρου και του χρωμίου.
Όσον αφορά το στρώμα λαδιού είναι συνήθως δεκανοδιϊκός αιθυλεστέρας (DOS) ή κιτρικός ακέτυλοβουτυλεστέρας (ATBC) και κυμαίνεται από 12-17 mg/m2 σε κάθε πλευρά του λευκοσιδηρού φύλλου. Ο ρόλος του είναι να π.χ. εμποδίζει την φθορά της επιφάνειας του λευκοσιδήρου ή να βοηθάει την λιθογράφηση και να επιβραδύνει τον σχηματισμό οξειδίων κασσιτέρου κατά την αποθήκευση.

## Slide 77: Πρόκειται για ένα υλικό που έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως
Χαμηλό κόστος
Ελαφρύ
Ανθεκτικό στην διάβρωση
Ελκυστικό στην εμφάνιση
Μορφοποιείται εύκολα
Συγκολλάται με κασσιτεροκόλληση ή ηλεκτροσυγκόληση
Λακκάρεται
Λιθογραφείται
Μετατρέπεται σε κουτί (0.14 mm < πάχος λευκοσιδήρου < 0.30 mm)

## Slide 78: Ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος
Χρησιμοποιείται στην συσκευασία πολύ διαβρωτικών προϊόντων (π.χ. χυμός μήλων, μούρων, κερασιών, τουρσί – τύπος L), μετρίως διαβρωτικών προϊόντων (π.χ. ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, κρεατοσκευάσματα – τύπος MR) και λιγότερο διαβρωτικών προϊόντων (π.χ. μπιζέλια, κρέας, ψάρια, μπύρα – τύπος MC).

## Slide 79: Επιχρωμιωμένος χάλυβας
Ο επιχρωμιωμένος χάλυβας αποτελείται από χάλυβα όπως και ο λευκοσίδηρος, αλλά η επικάλυψη του χαλυβδόφυλλου γίνεται με δύο προστατευτικά στρώματα. Το ένα στρώμα είναι στρώμα χρωμίου και το άλλο οξείδιο του χρωμίου CrO3.
Συνολικά, τα στρώματα είναι:
O χάλυβας (εσωτερικό στρώμα - πυρήνας)
Στρώμα Cr
Στρώμα CrO3
Λιπαντικό
Τα στρώματα 2 έως και 4 υπάρχουν με την αντίστροφη φορά και από την άλλη πλευρά του χάλυβα.

## Slide 80: Εφαρμογές επιχρωμιωμένου χάλυβα
Όσον αφορά την επικάλυψη με λιπαντικό, να σημειωθεί ότι επίστρωση των επιφανειών με βερνίκι είναι απαραίτητη, γιατί ο επιχρωμιωμένος χάλυβας είναι λιγότερο ανθεκτικός στην διάβρωση από τον λευκοσίδηρο.
Χρησιμοποιείται στην συσκευασία κρέατος και λαχανικών που είναι μη διαβρωτικά τρόφιμα.
Χρησιμοποιείται επίσης λακαρισμένος ως πάτος και καπάκι σε δοχεία συσκευασίας των οποίων ο κορμός συνίστανται από λευκοσίδηρο.
Τα δοχεία αυτά προορίζονται για μέτρια διαβρωτικά τρόφιμα όπως ροδάκινα, βερύκοκα, αχλάδια κ.τ.λ.

## Slide 81: Τα κράματα στις Γραφικές Τέχνες
Λίγα μέταλλα χρησιμοποιούνται στην καθαρή τους μορφή.
Τα περισσότερα συνδυάζονται με άλλα μέταλλα ή αμέταλλα για να σχηματίσουν υλικά με μεγαλύτερη σκληρότητα, αντοχή στην διάβρωση και άλλες βελτιωμένες ιδιότητες.

## Slide 82: Κράμα
Κράμα είναι ένα μίγμα δύο ή περισσότερων μετάλλων ή ενός μετάλλου (-ων) και ενός αμετάλλου (-ων).
Ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων που περιλαμβάνουν διακρίνονται σε διμερή, τριμερή κ.τ.λ.
Ένα κράμα που αποτελείται από ίσους αριθμούς δύο τύπων μεταλλικών ατόμων Α και Β είναι διαταγμένο, όταν τα άτομα Α και Β έχουν μία κανονική περιοδική διάταξη το ένα ως προς το άλλο, ενώ όταν είναι κατά τυχαίο τρόπο τοποθετημένα, λέμε ότι το κράμα είναι αδιάτακτο.
Ο απλούστερος τύπος κράματος είναι το στερεό διάλυμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία των οποίων τα άτομα είναι διεσπαρμένα σε μία και μόνο φάση.

## Slide 83: Συνθήκες των Hume-Rothery
Για να σχηματιστεί στερεό διάλυμα θα πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες των Hume-Rothery:
Τα άτομα να έχουν συγκρίσιμο μέγεθος και όμοιες ηλεκτραρνητικότητες
Οι κρύσταλλοι πρέπει να έχουν όμοιες δομές
Το διαλυόμενο στοιχείο πρέπει να έχει μεγαλύτερο σθένος από τον διαλύτη

## Slide 84: Κράματα
Τα κράματα συνήθως συνδυάζουν τις ιδιότητες των συστατικών τους. Ένα διάγραμμα φάσης είναι ένα γράφημα που περιγράφει τα χαρακτηριστικά τήξης ενός κράματος.
Τα κράματα στις γραφικές τέχνες χρησιμοποιούνται στα τυπογραφικά στοιχεία.
Εδώ συνδυάζονται χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων Pb, Sn και Sb [Pb, Sn (5-10 %) και Sb (5-18 %)] με αποτέλεσμα την αντοχή στην φθορά και την ευκολία στη χύτευσή τους.
Ο Pb και ο Sn είναι μέταλλα μαλακά και ελατά, το δε Sb σκληρό και κρυσταλλικό. Η παρουσία λοιπόν του τελευταίου αυξάνει την σκληρότητα του κράματος και οδηγεί στην παραγωγή των τυπογραφικών στοιχείων επιθυμητού σχήματος.

## Slide 85: Κράματα
Σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό γιατί τα πολύ μαλακά μέταλλα δεν θα μπορούσαν να παράξουν το επιθυμητό σχήμα.
Ο δε Sn συμβάλει μαζί με το Sb στην συμπεριφορά του κράματος κατά την χύτευση.
Να σημειωθεί ότι χρήσιμες βασικές ιδιότητες του Pb είναι η ευκολία στην χύτευση (χαμηλό σημείο τήξης), η σχετικά καλή αγωγιμότητα, η μεγάλη ολκιμότητα και η δυνατότητα εύκολης μορφοποίησης με κατεργασίες ψυχρής διαμόρφωσης.

## Slide 86: Ελληνική Βιβλιογραφία
Βατάλης Α. Σ., Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2009.
Καρακασίδης Ν., Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα 1997.
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.
Κουλουμπή N., «Διάβρωση και Προστασία», Ε.Μ.Π, Αθήνα 2010.
Νόμπελης Φ., Χημεία για Τεχνολόγους, 2η Έκδοση, Μακεδονικές Εκδόσεις, 2003.
Ντάφλου Ε., «Ανθεκτικότητα οργανικών επικαλύψεων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης» Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2012.
Παπαδάκης Σ., Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Σκουλικίδης Θ.Ν., «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , (ΠΕΚ), 2000.

## Slide 87: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
Batis G., Kouloumi N., Soulis E., «Sand lasting:the only way to eliminate rust?», Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol 45, No 4, 1998.
Bierwagen G. P., «Reflections on corrosion control y organic coatings», Progress in Organic Coatings, Vol 28, 1996.
Callister W. D., Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
Miller F. M., “Chemistry: Structure and Dynamics” McGraw-Hill, 1984.
Molera P., Oller X., Vale M. del, Gonzalez F., « Formulation and characterization of anticorrosive paints», Pigment and Resin Technology, Vol 33, No 2, 2004.

## Slide 88: Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
2.1 Ιδιότητες των μετάλλων – Εισαγωγή
Τεχνολογία των εκτυπώσεων, κεφ 6. Βαθυτυπία
Ο Κλάδος της Συσκευασίας Αλουμινίου, Οι παραγωγικές δυνατότητες στην ελληνική αγορά
lithoplate.com
novacel.gr

## Slide 89: Τέλος Ενότητας

## Slide 90: Σημειώματα

## Slide 91: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ). Ενότητα 8: Μέταλλα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 92: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 93: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 94: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 1/2
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Βατάλης Α. Σ., Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2009.
Καρακασίδης Ν., Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα 1997.
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.
Κουλουμπή N., «Διάβρωση και Προστασία», Ε.Μ.Π, Αθήνα 2010.
Νόμπελης Φ., Χημεία για Τεχνολόγους, 2η Έκδοση, Μακεδονικές Εκδόσεις, 2003.
Ντάφλου Ε., «Ανθεκτικότητα οργανικών επικαλύψεων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης» Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2012.
Παπαδάκης Σ., Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Σκουλικίδης Θ.Ν., «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , (ΠΕΚ), 2000.

## Slide 95: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 2/2
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Batis G., Kouloumi N., Soulis E., «Sand lasting:the only way to eliminate rust?», Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol 45, No 4, 1998.
Bierwagen G. P., «Reflections on corrosion control y organic coatings», Progress in Organic Coatings, Vol 28, 1996.
Callister W. D., Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
Miller F. M., “Chemistry: Structure and Dynamics” McGraw-Hill, 1984.
Molera P., Oller X., Vale M. del, Gonzalez F., « Formulation and characterization of anticorrosive paints», Pigment and Resin Technology, Vol 33, No 2, 2004.
2.1 Ιδιότητες των μετάλλων – Εισαγωγή
Τεχνολογία των εκτυπώσεων, κεφ 6. Βαθυτυπία
Ο Κλάδος της Συσκευασίας Αλουμινίου, Οι παραγωγικές δυνατότητες στην ελληνική αγορά
lithoplate.com
novacel.gr

## Slide 96: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 97: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.