## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ)
Ενότητα 9: Ηλεκτροχημεία των φαινομένων της διάβρωσης
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ηλεκτροχημεία των φαινομένων της διάβρωσης
Όλα τα υλικά δεν είναι απεριόριστα σταθερά μέσα στο περιβάλλον τους.
Στην φθορά τους συμβάλλουν περιβαλλοντικοί παράγοντες, μηχανικές κακώσεις κ.α.
Η φθορά των υλικών αρχίζει συνήθως από την επιφάνειά τους.

## Slide 3: Μορφή και μετατροπή μεταλλευμάτων
Όπως έχει προαναφερθεί τα μέταλλα πλην του Hg και του Au δεν βρίσκονται στην φύση σε καθαρή μορφή αλλά σε οξειδωμένη (μεταλλεύματα), δηλαδή σε μορφή οξειδίων, θειούχων ενώσεων, αλάτων ή άλλων ενώσεων.
Έτσι τα μεταλλεύματα μετατρέπονται σε μέταλλα με κατάλληλες φυσικοχημικές διεργασίες στις οποίες απαιτείται ενέργεια.
Ένα μέρος της ενέργειας αυτής με την μορφή εντροπίας και ελεύθερης ενέργειας παραμένει στα παρασκευαζόμενα μέταλλα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μέταλλα να αποκτούν μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια από αυτήν του αρχικού μεταλλεύματος.

## Slide 4: Μορφή και μετατροπή μεταλλευμάτων
Συνεπώς κάθε υλικό που έχει κατασκευαστεί με μία σειρά διεργασιών στην βιομηχανία είναι υλικό αναβαθμισμένο ενεργειακά σε σχέση με τις πρώτες ύλες του.
Άρα, σύμφωνα με τον 2ο θερμοδυναμικό νόμο υπάρχει η προδιάθεση του υλικού να ελαττώσει την ελεύθερη ενέργεια ή την ελεύθερη ενθαλπία ή το χημικό του δυναμικό και να αυξήσει την εντροπία του.

## Slide 5: Μορφή και μετατροπή μεταλλευμάτων
Επομένως, ένα τέτοιο υλικό αν αφεθεί ελεύθερο στην ατμόσφαιρα έχει την προδιάθεση να υποβαθμιστεί ενεργειακά.
Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση των μετάλλων και των κραμάτων αυτά έχουν την τάση να μετατραπούν σε οξείδια ή άλλες ενώσεις.
Η αυθόρμητη αυτή προδιάθεση των μεταλλικών υλικών να επανέλθουν στην αρχική τους φυσική κατάσταση αποτελεί το αίτιο της διάβρωσης.

## Slide 6: Διάβρωση
Ο όρος της διάβρωσης όπως έχει αποδοθεί από την Διεθνή Επιτροπή Διάβρωσης και Ρύπανσης των Υφάλων κατασκευών έχει ως εξής:
Διάβρωση λέγεται κάθε αυθόρμητη, κατεπέκταση εκβιασμένη, ηλεκτροχημικής και κατεπέκταση χημικής – μηχανικής και βιολογικής φύσης αλλοίωση της επιφάνειας των μετάλλων (καθαρών και κραμάτων) που οδηγεί σε απώλεια υλικού.

## Slide 7: Διάβρωση
Στον ορισμό αυτό με τον όρο εκβιασμένη αλλοίωση δεν νοείται η εκβιασμένη πραγματοποίηση θερμοδυναμικά μη αυθόρμητου φαινομένου, αλλά επιτάχυνση του οπωσδήποτε θερμοδυναμικά επιτρεπτού φαινομένου (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, δραστικές χημικές ουσίες).
Επίσης, ως απώλεια υλικού θεωρείται η κατανάλωση μετάλλου ή κράματος για την δημιουργία προϊόντων διάβρωσης ανεξάρτητα του αν τα προϊόντα αυτά μένουν στην μεταλλική επιφάνεια με συνέπεια την αύξηση του αρχικού βάρους του.
Άρα, ως απώλεια υλικού θεωρείται και η μετατροπή του μετάλλου σε άλλη από την αρχική του μορφή.

## Slide 8: Διάβρωση
Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την διάβρωση και ακολουθεί ακόμη ένας:
Με τον όρο διάβρωση ενός μετάλλου εννοούμε το σύνολο των πολύπλοκων χημικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, υπό την επίδραση του άμεσου περιβάλλοντός του οδηγώντας στην αλλοίωση του, με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του.

## Slide 9: Διάβρωση
Έτσι λοιπόν στη βάση κάθε φαινομένου διάβρωσης υπάρχει μία αντίδραση οξείδωσης.
Σε κάθε αντίδραση οξείδωσης έχουμε αποβολή ηλεκτρονίων.
Αντίθετα, στις αντιδράσεις αναγωγής λαμβάνει χώρα πρόσληψη ηλεκτρονίων.
ίδωση)
(αναγωγή)

## Slide 10: Οξείδωση
Αρχικά οξείδωση χαρακτηρίζονταν η χημική αντίδραση με οξυγόνο:
Ζn + 1/2Ο2 → ΖnΟ
Με τον ευρύτερς ορισμό που ισχύει σήμερα οξείδωση ονομάζεται η αποβολή ηλεκτρόνιων.
Cu → Cu2+ + 2e- (οξείδωση: αποβολή ηλεκτρονίων)
Η αντίστροφη αντίδραση ονομάζεται αναγωγή:
Cu 2+ + 2e- → Cu (αναγωγή: πρόσληψη ηλεκτρονίων)

## Slide 11: Διπλοστοιβάδα Helmholtz
Έστω μία μεταλλική πλάκα π.χ. Zn, μέρος της οποίας (φάση Ι) βυθίζεται σε διάλυμα ηλεκτρολύτη π.χ. ZnSO4 (φάση ΙΙ).
Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα της επιφάνειας του μετάλλου (φάση Ι) περνούν στην υγρή φάση (φάση ΙΙ) με την μορφή ιόντων, ενώ ταυτόχρονα αποβάλλουν ηλεκτρόνια.
Αντίστοιχα, τα ηλεκτρόνια που αποβάλλονται μένουν στην επιφάνεια του μετάλλου φορτίζοντάς την αρνητικά.
Τα δημιουργούμενα ιόντα στο διάλυμα παραμένουν κοντά στην επιφάνεια του μετάλλου σχηματίζοντας την διπλοστοιβάδα Helmholtz, που αναφέρεται ως ηλεκτρική διπλοστοιβάδα ή ηλεκτροχημική ή διάχυτη διπλοστοιβάδα.

## Slide 12: Ηλεκτρόδιο
Έτσι, η μία φάση είναι αγωγός ηλεκτρονίων (φάση Ι), ενώ η άλλη είναι αγώγιμη μέσω των ιόντων του ηλεκτρολύτη (φάση ΙΙ).
Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρόδιο.
Το ηλεκτρόδιο είναι ένα σύστημα ηλεκτρικά αγώγιμων φάσεων όπου στη μία τουλάχιστον φάση υπάρχουν ή μπορούν να δημιουργηθούν ιόντα.
Επίσης, χαρακτηρίζεται ως ημιστοιχείο νοούμενο με το λουτρό που το περιβάλλει και συμβολίζεται ως Zn/Zn2+.
Η δε κοινή επιφάνεια μετάλλου-διαλύματος ονομάζεται διεπιφάνεια.

## Slide 13: Κατάσταση της ισορροπίας
Η κατάσταση της ισορροπίας που υπεισέρχεται μεταξύ του μετάλλου και των ιόντων του περιγράφεται από την ακόλουθη χημική εξίσωση:

## Slide 14: Κατάσταση της ισορροπίας
Δηλαδή στην ισορροπία όσα ιόντα εκπέμπονται στη μονάδα του χρόνου από το μεταλλικό έλασμα προς το διάλυμα, άλλα τόσα αποτίθενται στη μονάδα του χρόνου από το διάλυμα προς το έλασμα.
Η δε διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ της αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας του μετάλλου και του διαλύματος που φέρει θετικά ιόντα ονομάζεται δυναμικό οξειδοαναγωγής του ημιστοιχείου ή ηλεκτροδιακό δυναμικό ή ηλεκτρολυτικό δυναμικό του μετάλλου.

## Slide 15: Δυναμικό ημιστοιχείου και γαλβανικά στοιχεία
Να σημειωθεί ότι το δυναμικό ενός ημιστοιχείου δεν μπορεί να μετρηθεί απευθείας.
Γι αυτό μετράται αφού συνδυαστεί με ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς, δηλαδή με ένα ηλεκτρόδιο του οποίου η διαφορά δυναμικού με το διάλυμά του θεωρείται γνωστή (π.χ. το πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου).
Σε αυτή την περίπτωση τα δύο ηλεκτρόδια δημιουργούν ένα γαλβανικό στοιχείο (συνδυασμός δύο ηλεκτροδίων).
Στα γαλβανικά στοιχεία:
  Tο αρνητικό ηλεκτρόδιο ονομάζεται άνοδος και σε αυτό λαμβάνει χώρα οξείδωση του μετάλλου.
  Στο θετικό ηλεκτρόδιο λαμβάνει χώρα η αναγωγή και ονομάζεται κάθοδος.

## Slide 16: Πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου
Στο πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου δόθηκε η αυθαίρετη τιμή μηδέν Volt (για κάθε θερμοκρασία) με πρόταση του Nernst.
Για την δημιουργία του διοχετεύεται σε γυάλινο σωλήνα αέριο H2 πίεσης 1 Atm, όπου έρχεται σε επαφή με ένα ηλεκτρόδιο Pt βυθισμένο σε διάλυμα HCl 1Μ.
Επίσης, κάθε μέταλλο βυθισμένο σε διάλυμα ιόντων του εμφανίζει δυναμικό.
Στην περίπτωση όπου η ενεργότητα των ιόντων του διαλύματος ισούται με την μονάδα ή έχει συγκέντρωση 1Μ, θερμοκρασία 25 οC και πίεση αερίων 1 Atm, το δυναμικό αυτό του μετάλλου ονομάζεται κανονικό δυναμικό.

## Slide 17: Κατάταξη κανονικών δυναμικών των μετάλλων
Η κατάταξη όλων των κανονικών δυναμικών σε μία σειρά ως προς το πρότυπο ηλεκτρόδιο του υδρογόνου λέγεται ηλεκτροχημική σειρά των στοιχείων.
Όταν το δυναμικό αναγωγής μιας ημιαντίδρασης για ένα μέταλλο είναι θετικό, το μέταλλο έχει την τάση να αναχθεί, δηλαδή να παραμείνει σε ελεύθερη κατάσταση.
Αν πάλι το δυναμικό αναγωγής είναι αρνητικό, το μέταλλο έχει την τάση να οξειδωθεί.
Γενικά το μέταλλο με την αρνητικότερη τιμή Εο αποτελεί την άνοδο του στοιχείου.

## Slide 18: Είδη διάβρωσης ανάλογα με την μορφολογία
Τα τέσσερα βασικά είδη διάβρωσης ανάλογα με την μορφολογία του διαβρωτικού αποτελέσματος είναι:
Ομοιόμορφη ή γενική διάβρωση (Uniform or General Corrosion)
Η γαλβανική ή διμεταλλική διάβρωση (Galvanic or two metal corrosion)
Διάβρωση με βελονισμούς (pitting corrosion)
Ψαθυρή θραύση από διάβρωση με μηχανική καταπόνηση (Stress corrosion cracking)
Σπηλαιώδης μηχανική διάβρωση (cavitation erosion)

## Slide 19: Ομοιόμορφη ή γενική διάβρωση (Uniform or General Corrosion)
Αποτελεί το πιο κοινό είδος διάβρωσης.
Ομοιόμορφη διάβρωση έχουμε όταν μια χημική ή ηλεκτροχημική δράση προχωράει ομοιόμορφα στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος της εκτεθειμένης επιφάνειας με αποτέλεσμα το σχηματισμό στην επιφάνεια του μετάλλου ενός ομοιόμορφου, περίπου ισόπαχου στρώματος προϊόντος διάβρωσης
Επίσης μπορεί να συμβαίνει όταν έχουμε ομοιόμορφη ή σχεδόν ομοιόμορφη διάλυση μέρους της μεταλλικής επιφάνειας από κάποια χημική ή ηλεκτροχημική διαδικασία.

## Slide 20: Η γαλβανική ή διμεταλλική διάβρωση (Galvanic or two metal corrosion)
Πρόκειται για επιταχυνόμενη διάβρωση μιας μεταλλικής επιφάνειας η οποία προκαλείται από γαλβανικό στοιχείο, όταν δηλαδή δύο διαφορετικά μέταλλα ή κράματα έρχονται σε επαφή παρουσία ενός ηλεκτρολύτη (διαβρωτικό ή αγώγιμο περιβάλλον).

## Slide 21: Η γαλβανική ή διμεταλλική διάβρωση (Galvanic or two metal corrosion)
Λαμβάνει χώρα όταν μεταξύ των δύο υλικών δημιουργείται διαφορά δυναμικού που προκαλεί ροή ηλεκτρονίων στο σύστημά τους.
“Galvanic corrosion--corrosion galvanica---Corrosion galvanique principe” από Armando-Martin διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 22: Η γαλβανική ή διμεταλλική διάβρωση (Galvanic or two metal corrosion)
Η μεταλλική περιοχή που διαβρώνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό αποτελεί την άνοδο του γαλβανικού στοιχείου (λιγότερο ευγενές μέταλλο).
Την κάθοδο αποτελεί το περισσότερο ανθεκτικό μέταλλο (περισσότερο ευγενές).
“Galvanic corrosion--corrosion galvanica---Corrosion galvanique principe” από Armando-Martin διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 23: Διάβρωση με βελονισμούς (pitting corrosion)
Αποτελεί το πιο σημαντικό είδος διάβρωσης Λαμβάνει χώρα όταν παρουσιάζεται εκλεκτικά τοπικός σχηματισμός προϊόντων διάβρωσης ή τοπική διάλυση της μεταλλικής επιφάνειας, δηλαδή σχηματίζονται εσοχές και κρατήρες.
Ευπαθή μέταλλα στο είδος αυτό της διάβρωσης είναι ο χαλκός, ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο, το τιτάνιο και το μαγνήσιο.

## Slide 24: Εσωτερική διάβρωση
Στην περίπτωση της εσωτερικής διάβρωσης των μεταλλικών κουτιών εμφανίζεται ομοιόμορφη διάβρωση ή διάβρωση με βελονισμούς.

## Slide 25: Ψαθυρή θραύση από διάβρωση με μηχανική καταπόνηση (Stress corrosion cracking)
Προκαλείται όταν η διαβρωτική δράση του περιβάλλοντος συνδυάζεται με την παρουσία μηχανικών τάσεων στο μέταλλο.

## Slide 26: Διάβρωση με μηχανική καταπόνηση (Stress Corrosion Cracking)
Είναι η συνδυασμένη δράση μιας τοπικής διαβρωτικής προσβολής και εσωτερικών ή εξωτερικών εφελκυστικών τάσεων.

## Slide 27: Διάβρωση σε σχισμές (Crevice Corrosion)
Ευπαθή μέταλλα σε αυτό το είδος της διάβρωσης είναι αυτά που προστατεύονται από τα οξείδια τους π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, τιτάνιο κλπ.

## Slide 28: Είδη διάβρωσης ανάλογα με τα αίτια που την προκαλούν
Τα είδη διάβρωσης ανάλογα με τα αίτια που την προκαλούν κατατάσσονται σε:
Ηλεκτροχημική
Χημική
Μηχανική: Με την τριβή προκαλείται φθορά της επιφάνειας με απομάκρυνση μικρών σωματιδίων με μηχανικό τρόπο.
Βιολογική: Σε αυτή την περίπτωση η διάβρωση εξελίσσεται με την συμμετοχή μικροοργανισμών.

## Slide 29: Οι κυριότερες περιπτώσεις διάβρωσης των μετάλλων
Διάβρωση των μετάλλων στο έδαφος
Η από διαλύματα διάβρωση των μετάλλων (χημική διάβρωση)
Αυτή προκαλείται στα μέταλλα που έρχονται σ’ επαφή με διαλύματα. Συνήθως ο τύπος αυτός της διάβρωσης οφείλεται στη χημική επίδραση, επί των μετάλλων, των ουσιών που είναι διαλυμένες. Π.χ. κατά την επαφή Ζn με αραιό διάλυμα H2SO4 λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του μετάλλου η ακόλουθη αντίδραση:
Ζn + H2SO4 → ZnSO4 + Η2

## Slide 30: Ατμοσφαιρικός αέρας
Η διαβρωτική του συμπεριφορά οφείλεται στην επίδραση του οξυγόνου που σε συνδυασμό με την υγρασία επιτείνεται.
Η υγρασία είναι απαραίτητη για την διάβρωση των περισσότερων μετάλλων, αν υπάρχουν και διαλυμένα άλατα η διάβρωση επιτείνεται επειδή αυξάνει η αγωγιμότητα του ηλεκτρολυτικού διαλύματος.
Τέλος ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως το SO2, SO3, NOx, H2S κ.τ.λ. επιτείνουν ακόμη περισσότερο την διάβρωση.
wpscms.pearsoncmg.com

## Slide 31: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση
Η δραστικότητα του μετάλλου
Οι συγκεντρώσεις οξειδωτικών ουσιών στο περιβάλλον του μετάλλου
Η οξύτητα του περιβάλλοντος του μετάλλου
Η αγωγιμότητα του διαβρωτικού περιβάλλοντος
Η ταχύτητα ροής του ρευστού (αέρας ή υγρό) που περιβάλλει το μέταλλο
Η θερμοκρασία του μετάλλου
Η ανομοιογένεια της επιφάνειας του υλικού
Η δημιουργία παθητικών στρωμάτων στην επιφάνεια του μετάλλου

## Slide 32: Προστασία από τη διάβρωση
Για την προστασία των υλικών εφαρμόζονται μέθοδοι όπως π.χ. τροποποίηση μετάλλου ή περιβάλλοντος ή ηλεκτροδιακού δυναμικού μετάλλου-περιβάλλοντος ή της παραγωγικής διεργασίας.

## Slide 33: Συνηθέστεροι μέθοδοι προστασίας των μετάλλων από τη διάβρωση
Χρήση μετάλλων υψηλής καθαρότητας
Λείανση των επιφανειών
Θερμική κατεργασία των μετάλλων
Αποφυγή επαφής μετάλλων με μεγάλη διαφορά στο δυναμικό αναγωγής
Επιφανειακές κατεργασίες των μετάλλων
Παθητικοποιητές
Καθοδική προστασία
Θυσιαζόμενα ηλεκτρόδια
Μεταλλικές επικαλύψεις
Μη μεταλλικές επικαλύψεις

## Slide 34: Επιστρώματα
Μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους προστασίας των μετάλλων είναι η χρήση επιστρωμάτων που αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Με την χρήση των επιστρωμάτων προκαλείται και διαχωρισμός του μετάλλου από το διαβρωτικό περιβάλλον του.
Η αποτελεσματικότητά της μεθόδου εξαρτάται από
το πάχος των επιστρωμάτων
την αντοχή
την πρόσφυση
κ.λ.π.

## Slide 35: Εφαρμογή επιστρωμάτων
Η προετοιμασία για την εφαρμογή των επιστρωμάτων προϋποθέτει:
Καθαρισμό της προς επίστρωση επιφάνειας
Απομάκρυνση οργανικών ουσιών (π.χ. λάδια, γράσα) με πτητικούς οργανικούς διαλύτες, ή με αλκαλικούς απολιπαντές, ή με γαλακτώματα, ή με ατμό ή και με υπερήχους
Απομάκρυνση ανόργανων ουσιών (π.χ. σκουριά) με μηχανικές, θερμικές ή και χημικές μεθόδους.

## Slide 36: Είδη επιστρωμάτων
Τα επιστρώματα μπορεί να είναι:
1. Μεταλλικά
2. Μη μεταλλικά ανόργανα
3. Οργανικά

## Slide 37: Μεταλλικά επιστρώματα
Στην περίπτωση των μεταλλικών επιστρωμάτων, το μέταλλο που επιθυμούμε να προστατευθεί από τη διάβρωση, επικαλύπτεται επιφανειακά (επιμεταλλώνεται) με μέταλλο πιο ευγενές (π.χ. επικασσιτέρωση, επιχάλκωση, επαργύρωση, κ.λ.π.) ή με μέταλλο που αυτοπροστατεύεται παθητικά (π.χ. επιψευδαργύρωση, επιχρωμίωση, κ.λ.π.).
ηλεκτρολύτης
Fe
Sn
+
-
Sn++
Δέκτης e-
Δότης e-
e-

## Slide 38: Μεταλλικά επιστρώματα
Η επικάλυψη με λιγότερο δραστικό μέταλλο, δηλαδή με πιο ευγενές (π.χ. επικασσιτέρωση σιδήρου – λευκοσίδηρος), παρέχει προστασία εφόσον η επικάλυψη είναι πλήρης.
Εάν η επικάλυψη φθαρεί και αποκαλυφθεί το μέταλλο (π.χ. σίδηρος), τότε δημιουργείται γαλβανικό στοιχείο (π.χ. Fe/Sn) και η διάβρωση του μετάλλου (π.χ. σιδήρου) επιταχύνεται (Σχήμα 8).
Η επικάλυψη με δραστικότερο μέταλλο (δηλαδή λιγότερο ευγενές) που αυτοπροστατεύεται παθητικά π.χ. επιψευδαργύρωση σιδήρου (γαλβανισμός), ακόμη και εάν φθαρεί εξακολουθεί να παρέχει προστασία, γιατί δημιουργείται γαλβανικό στοιχείο Zn/Fe, όπου ο δραστικότερος Ζη θυσιάζεται προς όφελος του Fe.

## Slide 39: Μη μεταλλικά επιστρώματα
Στην περίπτωση της χρήσης των μη μεταλλικών επιστρωμάτων για προστασία των μετάλλων από την διάβρωση χρησιμοποιούνται ειδικές ουσίες όπως φωσφορικά, χρωμικά διαλύματα κ.α. που σχηματίζουν στην επιφάνεια προστατευτικά επιστρώματα αποτελούμενα από οξείδια ή από αδιάλυτα άλατα.
  Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εμαγιέ (σμάλτο, enamel) που κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις μετάλλων ή κραμάτων. Το εμαγιέ είναι ένα είδος γυαλιού δομημένο από ορισμένο αριθμό οξειδίων.

## Slide 40: Οργανικά επιστρώματα
Τέλος τα οργανικά επιστρώματα ή οργανικές επικαλύψεις στα οποία ανήκουν τα χρώματα, τα βερνίκια και οι λάκκες. Οι οργανικές επικαλύψεις είναι διαλύματα συνθετικών ρητινών σε οργανικούς διαλύτες. Η εφαρμογή τους οδηγεί σε συνεκτικό, έγχρωμο ή όχι υμένα πάχους έως 200 μm.

## Slide 41: Πρόσφυση - Επικαλύψεις
Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητά τους είναι η καλή πρόσφυση των οργανικών επιχρισμάτων στο υπόστρωμα μια και θα πρέπει να δρουν ως αδιαπέραστες μεμβράνες απέναντι στα αέρια, τους ατμούς, τα υγρά και τα ιόντα, παρεμποδίζοντας έτσι κάθε διαβρωτική δράση στην προστατευόμενη επιφάνεια.
Υπάρχουν επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται ως εσωτερικές οργανικές επικαλύψεις και άλλα ως εξωτερικές και ονομάζονται λάκκες (lacquers) και βερνίκια (varnishes), αντίστοιχα.

## Slide 42: Λάκκες
Οι λάκκες μπορεί να είναι:
Λευκές και αδιαφανείς
Χρυσίζουσας απόχρωσης και διαφανείς (χρυσοβερνίκια)
Τα βερνίκια είναι πάντα διαφανή και συνήθως άχρωμα.

## Slide 43: Οργανικές επικαλύψεις
Στην κυτιοποιΐα χρησιμοποιούνται οργανικές επικαλύψεις για τους ακόλουθους λόγους:
Παρεμπόδιση φαινομένων διάβρωσης και αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η θειούχος κηλίδωση στην περίπτωση πρωτεϊνούχων τροφίμων.
Aποφυγή φαινομένων διάβρωσης της εξωτερικής επιφάνειας των κουτιών
Προσδίδεται καλύτερη εμφάνιση στην εσωτερική και εξωτερική όψη των κουτιών
Απομακρύνεται ευκολότερα το τρόφιμο από την συσκευασία

## Slide 44: Ελληνική Βιβλιογραφία
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.
Κουλουμπή N., «Διάβρωση και Προστασία», Ε.Μ.Π, Αθήνα 2010.
Νόμπελης Φ., Χημεία για Τεχνολόγους, 2η Έκδοση, Μακεδονικές Εκδόσεις, 2003.
Ντάφλου Ε., «Ανθεκτικότητα οργανικών επικαλύψεων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης» Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2012.
Παπαδάκης Σ., Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Σκουλικίδης Θ.Ν., «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , (ΠΕΚ), 2000.

## Slide 45: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
Batis G., Kouloumi N., Soulis E., «Sand lasting:the only way to eliminate rust?», Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol 45, No 4, 1998.
Bierwagen G. P., «Reflections on corrosion control y organic coatings», Progress in Organic Coatings, Vol 28, 1996.
P. Molera, X. Oller, M. del Vale, F. Gonzalez, « Formulation and characterization of anticorrosive paints», Pigment and Resin Technology, Vol 33, No 2, 2004.

## Slide 46: Τέλος Ενότητας

## Slide 47: Σημειώματα

## Slide 48: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ). Ενότητα 9: Ηλεκτροχημεία των φαινομένων της διάβρωσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 49: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 50: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 51: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Καρακασίδης Ν., “Η συμπεριφορά στη διάβρωση του λακκαρισμένου λευκοσιδήρου σε κονσέρβες τροφίμων – Έλεγχος in vitro και in situ” Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1993.
Κουλουμπή N., «Διάβρωση και Προστασία», Ε.Μ.Π, Αθήνα 2010.
Νόμπελης Φ., Χημεία για Τεχνολόγους, 2η Έκδοση, Μακεδονικές Εκδόσεις, 2003.
Ντάφλου Ε., «Ανθεκτικότητα οργανικών επικαλύψεων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης» Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2012.
Παπαδάκης Σ., Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Σκουλικίδης Θ.Ν., «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , (ΠΕΚ), 2000. Batis G., Kouloumi N., Soulis E., «Sand lasting:the only way to eliminate rust?», Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol 45, No 4, 1998.
Bierwagen G. P., «Reflections on corrosion control y organic coatings», Progress in Organic Coatings, Vol 28, 1996.
P. Molera, X. Oller, M. del Vale, F. Gonzalez, « Formulation and characterization of anticorrosive paints», Pigment and Resin Technology, Vol 33, No 2, 2004.

## Slide 52: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 53: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.