## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ)
Ενότητα 10: Πολυμερή
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Πολυμερή
Tα διαλύματα και τα τήγματα πολυμερών είναι μία κατηγορία υλικών που ανήκουν στα «χαλαρά υλικά». Οι διαστάσεις τους ξεκινούν από την νανοσκοπική και φτάνουν ως και την μεσοσκοπική κλίμακα.
pslc.ws/macrog/kidsmac/basics

## Slide 3: Πολυμερή - Mονομερή
Τα πολυμερή είναι γιγαντιαία μόρια ή μακρομόρια που σχηματίζονται από την συνεχή επανάληψη απλών δομικών μονάδων που ονομάζονται μονομερή.
Στη δομή του επαναλαμβανόμενου τμήματος των αλυσίδων οφείλονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των πολυμερών
Τα μονομερή μπορεί να διαθέτουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από τα πολυμερή.

## Slide 4: Πολυμερές - Ολιγομερές
Κατά IUPAC ο όρος πολυμερές αναφέρεται σε κάθε ουσία που τα μόριά της χαρακτηρίζονται από την επανάληψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ατόμων ή ομάδων ατόμων, που αποκαλούνται δομικές μονάδες (constitutional units), ενωμένων μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό ώστε οι ιδιότητες της ουσίας να μην μεταβάλλονται πρακτικά με την προσθήκη ή αφαίρεση μιας ή περισσότερων τέτοιων δομικών μονάδων.
Αν οι ιδιότητες της ένωσης μεταβάλλονται τότε χαρακτηρίζεται ως ολιγομερές.

## Slide 5: Πολυμερισμός
Η μικρότερη δομική μονάδα με την επανάληψη της οποίας προκύπτει η δομή ενός μακρομορίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μονομερές από το οποίο προήλθε ονομάζεται επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα (constitutional repeating unit).
Η διεργασία μετατροπής ενός μίγματος μονομερών σε πολυμερές ονομάζεται πολυμερισμός.

## Slide 6: Πολυμερή
Tα πολυμερή κατατάσσονται με βάση την προέλευση σε :
Φυσικά πολυμερή
Τροποποιημένα φυσικά πολυμερή
Συνθετικά πολυμερή

## Slide 7: Φυσικά πολυμερή
Ύαλοι
Πεπτίδια - πρωτεΐνες- πολυνουκλεοτίδια
RNA
DNA
Πολυσακχαρίτες
Κυτταρίνη
Άμυλο
Κόμεα
φυσικό ελαστικό
ρητίνες
Υλικά όπως ξύλο, δέρμα, βαμβάκι, λινό, μαλλί, μετάξι, χαρτί, γυαλί κ.α. αποτελούνται από μακρομοριακές ενώσεις - φυσικά πολυμερή όπως π.χ. κυτταρίνη, άμυλο, κ.α.
“NA Structure+Key+Labelled.pn NoBB” από Zephyris διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 8: Τροποποιημένα φυσικά πολυμερή
οξική κυτταρίνη
νιτρική κυτταρίνη
αναγεννημένη κυτταρίνη

## Slide 9: Συνθετικά πολυμερή
όλα όσα παρασκευάζουν οι ερευνητές

## Slide 10: Εφαρμογές πολυμερών
πλαστικά
ελαστομερή
ίνες
επικαλυπτικά
συγκολλητικά
οπτοηλεκτρονικά
φάρμακα
κ.τ.λ.

## Slide 11: Μονομερή
Ως μονομερή ορίζονται οι απλές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πολυμερών. Τα μονομερή θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο δραστικές θέσεις.
Η δραστικότητα του μονομερούς εξαρτάται από τον αριθμό των δραστικών θέσεων.

## Slide 12: Λειτουργικές ομάδες σε μονομερή και πολυμερή
Monomer
Chemical compound

## Slide 13: Πολυμερή συμπύκνωσης
Όταν η μονομερής μονάδα του πολυμερούς περιέχει λιγότερα άτομα από το αντίστοιχο μονομερές από το οποίο προέρχεται, τότε πρόκειται για πολυμερή συμπύκνωσης (απομακρύνεται κάποιο μόριο).

## Slide 14: Παραδείγματα πολυμερών συμπύκνωσης
chemistry.msu.edu

## Slide 15: Παραδείγματα πολυμερών συμπύκνωσης

## Slide 16: Πολυμερή προσθήκης
Όταν η μονομερής μονάδα του πολυμερούς ταυτίζεται με αυτή του αντίστοιχου μονομερούς έχουμε τα πολυμερή προσθήκης (εξαίρεση αποτελούν το πολυαιθυλένιο και το πολύ (τετραφθοροαιθυλένιο), όπου η επαναλαμβανόμενη ομάδα είναι μικρότερη από το μονομερές).

## Slide 17: Είδη πολυμερισμού
Οι πολυμερισμοί διακρίνονται στον
Σταδιακό πολυμερισμό (step polymerization)
Αλυσιδωτό πολυμερισμό (chain polymerization).

## Slide 18: Ταξινόμηση αντιδράσεων αλυσωτού πολυμερισμού

## Slide 19: Βαθμός πολυμερισμού
Βαθμός πολυμερισμού μακρομορίου (degree of polymerization) ονομάζεται ο συνολικός αριθμός n ή ν των επαναλαμβανόμενων μονάδων ενός μακρομορίου αλυσιδωτού πολυμερισμού.
Η δομή και ο βαθμός πολυμερισμού καθορίζουν σημαντικά τις ιδιότητες ενός πολυμερούς.
Επίσης, ο βαθμός πολυμερισμού καθορίζει και το μοριακό βάρος του πολυμερούς (Μ = νΜο με Μο το μοριακό βάρος της επαναλαμβανόμενης μονάδας).

## Slide 20: Ομοπολυμερή
Τα πολυμερή χαρακτηρίζονται ως ομοπολυμερή (Homopolymers) όταν περιέχουν μόνο ένα είδος μονομερούς μονάδας.
π.χ. ...-Α-Α-Α-Α-Α-Α-... ή (-Α-)n
Monomer
Chemical compound

## Slide 21: Γραμμικά ομοπολυμερή
Στα γραμμικά ομοπολυμερή κάθε επαναλαμβανόμενη μονάδα συνδέεται με ομοιοπολικό δεσμό με δύο άλλες, με εξαίρεση τις δύο τελικές μονάδες της πολυμερικής αλυσίδας.

## Slide 22: Γραμμικά ομοπολυμερή
Τέτοια παραδείγματα είναι το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο, η πολυαιθυλενογλυκόλη.

## Slide 23: Συμπολυμερή
Πολυμερή τα οποία προέρχονται από περισσότερα από δύο διαφορετικά είδη μονομερών ονομάζονται συμπολυμερή (copolymers) π.χ. το πολυ(στυρένιο-μεθακρυλικός μεθυλεστέρας), ο πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας).
When two or more different monomers unite together to polymerize, their result is called as copolymer and its process is called copolymerization.

## Slide 24: Τα συμπολυμερή διακρίνονται σε
Τυχαία συμπολυμερή (random copolymers ή statistical) στην περίπτωση όπου οι δομικές μονάδες του πολυμερούς είναι τυχαία κατανεμημένες κατά μήκος της αλυσίδας
π.χ. ...-Α-B-B-Α-B-Α-A-A-...

## Slide 25: Τα συμπολυμερή διακρίνονται σε
Εναλλασσόμενα συμπολυμερή (alternating copolymers) ονομάζονται εκείνα των οποίων οι μονομερείς μονάδες εναλλάσσονται στην μακρομοριακή αλυσίδα.
π.χ. ...-Α-B- Α-B-Α-Β-A-...
Συσταδικά συμπολυμερή (block copolymers) είναι αυτά στα οποία οι μακρομοριακές αλυσίδες αποτελούνται από διάφορα ομοπολυμερή τμήματα, που το καθένα δημιουργείται από την επανάληψη μιας μονομερούς μονάδας.
π.χ. ...-Α-Α-Α-Α-Β-Β-Β-Β-Α-Α-Α-

## Slide 26: Τα συμπολυμερή διακρίνονται σε
Πολυμερή που αποτελούνται από τρία διαφορετικά είδη μονομερών ονομάζονται τριαδρομερή.
Heteropolymers are polymers composed of more than one kind of monomer.
Όταν τα διαφορετικά είδη επαναλαμβανόμενων μονάδων εντοπίζονται σε διακριτές συστάδες (blocks) κατά μήκος της πολυμερικής αλυσίδας το συμπολυμερές ή το τριαδρομερές ονομάζεται δισυσταδικό συμπολυμερές (diblock copolymer) ή κατά συστάδες τριαδρομερές (block terpolymer), αντίστοιχα.

## Slide 27: Τα συμπολυμερή διακρίνονται σε
Εμβολιασμένα συμπολυμερή (graft copolymers) είναι εκείνα των οποίων οι αλυσίδες αποτελούνται από ένα βασικό κορμό που δημιουργείται από την επανάληψη μονομερούς μονάδος και στον οποίο σχηματίζονται διακλαδώσεις που δημιουργούνται από την επανάληψη μιας άλλης μονομερούς μονάδας.
Τα πολυμερή, που έχουν τουλάχιστον μία λυόφιλη και μία λυόφοβη συστάδα ονομάζονται αμφίφιλα κατά συστάδες συμπολυμερή.

## Slide 28: Κατηγορίες πολυμερών βάσει γεωμετρίας της αλυσίδας τους
Γραμμικά (εύκαμπτα ή δύσκαμπτα) (linear) π.χ. HDPE. PVC κ.α.
Σκαλοειδή ή σκαλωτά (ladder) που ανήκουν στα γραμμικά πολυμερή
Δαχτυλιοειδή (ring)
Διακλαδισμένα ή διακλαδωμένα (branched) π.χ. LDPE, εμβολιασμένα πολυμερή, κτενοειδή

## Slide 29: Κατηγορίες πολυμερών βάσει γεωμετρίας της αλυσίδας τους
Αστεροειδή
Σχηματική αναπαράσταση των αστεροειδών πολυμερών. Ομοκλαδικό (αριστερά) και ετεροκλαδικό (δεξιά) δισυσταδικό αστεροειδές συμπολυμερές Τα διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συστάδες. Πηγή Γκοτζάμανης Γ. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα 2007.

## Slide 30: Κατηγορίες πολυμερών βάσει γεωμετρίας της αλυσίδας τους
Διασταυρωμένα (cross-linked) π.χ. βουλκανισμένο φυσικό καουτσούκ.
Δενδριτικά πολυμερή
Πολυμερικά δίκτυα

## Slide 31: Κατηγορίες πολυμερών βάσει χημικής σύστασης
οργανικά
ανόργανα
οργανομεταλλικά
χηλικά ή πολυμερή συναρμογής
ομοαλυσιδωτά
ετεροαλυσιδωτά

## Slide 32: Πολυηλεκτρολύτες
Τα πολυμερή ανάλογα με το φορτίο τους διακρίνονται σε ουδέτερα και φορτισμένα.
Τα περισσότερα πολυμερή δεν έχουν φορτίο.
Τα πολυμερή που διαθέτουν ομάδες που μπορεί να ελευθερώνουν θετικά ή αρνητικά ιόντα κατά τη διάλυσή τους λέγονται πολυηλεκτρολύτες.

## Slide 33: Πολυηλεκτρολύτες
Η διάλυση των πολυηλεκτρολυτών σε πολικούς διαλύτες, συμπεριλαμβανομένου και του νερού, αποκτούν φορτία κατά μήκος της αλυσίδας τους, δηλαδή μετατρέπονται σε φορτισμένα μακρο-ιόντα (macroions) ή πολύ-ιόντα (polyions), απελευθερώνοντας παράλληλα αντίθετα φορτισμένα ιόντα, τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ιόντα (counterions).

## Slide 34: Πολυηλεκτρολύτες

## Slide 35: Υδατοδιαλυτά πολυμερή
πολύ(βινυλική αλκοόλη)
Πολυβινυλοπυρρολιδόνη
Μέθυλοκυτταρίνη
διάφοροι πολυηλεκτρολύτες όπως το πολύ(ακρυλικό οξύ).

## Slide 36: Αγώγιμα πολυμερή- φωτοαγώγιμα πολυμερή
Άλλες κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα πολυμερή με βάση κάποια χαρακτηριστική ιδιότητα είναι οι εξής:
Αγώγιμα πολυμερή (conductive polymers) τα οποία άγουν το ρεύμα και τα φωτοαγώγιμα πολυμερή (photoconductive polymers) τα οποία άγουν το ρεύμα υπό την επίδραση του φωτός. Τα αγώγιμα πολυμερή βρίσκουν εφαρμογή στην τεχνολογία των αγώγιμων μελανιών και της τεχνολογίας των RFID.
people.lazydogcreations.com

## Slide 37: Αγώγιμα πολυμερή
Το 2000 απονεμήθηκε το βραβείο Nobel Χημείας για την ανακάλυψη και ανάπτυξη των ηλεκτρικά αγώγιμων πολυμερών (Shirakawa, Heeger και MacDiarmid), λόγω της μεγάλης σημασίας των πρακτικών εφαρμογών τους και τη συνεργασία Φυσικής και Χημείας στην παρασκευή και τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους.
Τα αγώγιμα πολυμερή αποτελούν μια νέα γενιά υλικών, στα οποία συνδυάζονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες των μετάλλων και των ημιαγωγών με τα πλεονεκτήματα των πολυμερών.

## Slide 38: Αγώγιμα πολυμερή
Πλεονεκτούν έναντι των μετάλλων χάρη στην εύκολη παραγωγή τους, την ευκαμψία, το μικρό ειδικό βάρος και την χημική τους αδράνεια.
Το πολυακετυλένιο, το οποίο είναι το απλούστερο από τα αγώγιμα πολυμερή, θεωρείται το πρότυπο των υλικών αυτών, διότι έχει μελετηθεί εκτενώς και εμφανίζει τη μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από οποιαδήποτε άλλο πολυμερές.
Εκτός αυτού έχουν ανακαλυφθεί αρκετά πολυμερή, καθώς και παράγωγα αυτών, τα οποία καθίστανται αγώγιμα με την προσθήκη προσμίξεων. Μερικά από αυτά είναι το πολυπαραφενυλένιο, το πολυθειοφένιο, η πολυπυρρόλιο και η πολυανιλίνη.

## Slide 39: Αγώγιμα πολυμερή

## Slide 40: Αγώγιμα πολυμερή
Τα αγώγιμα πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών, αντικαθιστώντας τους συνήθεις ανόργανους ημιαγωγούς και τα μέταλλα. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED – Light Emitting Diodes), οι οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι ηλιακές κυψέλες, τα τρανζίστορ, τα αγώγιμα μελάνια κ.ά.

## Slide 41: Αγώγιμα πολυμερή
Με άλλα λόγια, ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ αυτών των πολυμερών είναι η εναλλαγή απλών και διπλών δεσμών κατά μήκος της πολυμερικής αλυσίδας. Τα πολυμερή με συζυγιακούς διπλούς δεσμούς (π.χ. πολυακετυλένιο –CH=CH-CH=CH-CH=CH-, πολυφαινυλένιο κ.α.) σχηματίζουν τη βάση των οργανικών αγώγιμων πολυμερών.

## Slide 44
Θερμοσταθερά πολυμερή (heat resistant polymers) είναι θερμοάντοχα σε θερμοκρασίες σχετικά υψηλότερες (200-500οC) από τα υπόλοιπα πολυμερή (π.χ. πολυιμίδια, πολυβενζιμιδαζόλια).

## Slide 45
Φωτονικά πολυμερή (photonics) Θα υπηρετήσουν την φωτονική τεχνολογία όπως συμβαίνει σήμερα με τους μεταλλικούς αγωγούς στην ηλεκτρονική τεχνολογία. Σε αυτά τα φωτόνια θα είναι τα φέροντα σωματίδια. Χρησιμοποιούνται στην μετάδοση σήματος με οπτικές ίνες.
Υγροκρυσταλλικά πολυμερή (liquid crystalline polymers) εμφανίζουν τάξη σε κατάσταση τήγματος ή διαλύματος.

## Slide 46
Τα πολυμερή διακρίνονται με βάση την εφαρμογή τους σε
Πλαστικά
Ελαστομερή
Ίνες
Κόλλες
Επιχρίσματα.

## Slide 47: Κατηγορίες πλαστικών
Πλαστικά χαρακτηρίζονται τα πολυμερή εκείνα που μορφοποιούνται με διεργασίες πλαστικής ροής εν θερμώ.
Έτσι τα πολυμερή κατηγοριοποιούνται σε θερμοπλαστικά και θερμοσκληραινόμενα με βάση τον τρόπο μορφοποίησης.

## Slide 48: Θερμοπλαστικά (Thermoplastics)
Γραμμικά ή ελαφρώς διακλαδισμένα
όταν θερμαίνονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη αυτής της υαλώδους μετάπτωσης (αν είναι άμορφα) ή μεγαλύτερη του Σ.Τ. (αν είναι κρυσταλλικά) μαλακώνουν, λιώνουν και ρέουν υπό πίεση, προσδίδοντας το επιθυμητό σχήμα.
όταν ψυχθούν σκληραίνουν και πάλι
Η διαδικασία τήξη - μορφοποίησή μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές
Ανακυκλώνονται εύκολα
Διατηρούν τη δομή τους μετά την μορφοποίησή τους

## Slide 49: Θερμοσκληραινόμενα (Thermosettings)
Μορφοποιούνται με την επίδραση θερμότητας , πίεσης και καταλύτη
Υφίστανται χημική μεταβολή κατά τη θέρμανσή τους
Δεν διατηρούν την δομή τους
Δεν μπορούν να υποστούν την ίδια διαδικασία και να επαναμορφοποιηθούν

## Slide 50: Eλαστομερή ή ελαστικά (elastomers, rubber like polymers)
Με εφαρμογή μικρής εφελκυστικής δύναμης δίνουν επιμήκυνση της τάξης του 100-500% (1000% σε κάποιες περιπτώσεις) με σχετικά μεγάλη αντιστρεπτή παραμόρφωση.

## Slide 51: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Στην εύκαμπτη πλαστική συσκευασία
μονοστρωματικά φιλμ
σακίδια και σάκοι
εκτατά και θερμοσυρρικνούμενα φιλμ
δίχτυ συσκευασίας
τσάντες καταστημάτων λιανεμπορίου
ταινίες συσκευασίας
hbfuller.com

## Slide 52: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Στην άκαμπτη πλαστική συσκευασία
φιαλοειδή, πώματα
ανοιχτά δοχεία
λεπτότοιχα κύπελλα
σωληνάρια, δίσκοι, ποτήρια, μπιτόνια και βαρέλια, τελάρα και κιβώτια, πλαστικές παλέτες)
foodproductiondaily.com

## Slide 53: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Σε σύνθετα μετεπεξεργασμένα φιλμ συσκευασίας
(δηλαδή πολυστρωματικά φιλμ τα οποία αποτελούνται από στρώματα διαφόρων υλικών, εκτυπωμένα και βερνικωμένα και προορίζονται για την εύκαμπτη συσκευασία προϊόντων ευρείας κατανάλωσης)
αυτοκόλλητα
ετικέτες
ταινίες συσκευασίας
i00.i.aliimg.com

## Slide 54: Πλεονεκτήματα των πλαστικών ως υλικά συσκευασίας
Ευκολία μορφοποίησης
Χαμηλή πυκνότητα
Ισχυρή θερμοσυγκόλληση
Αποφυγή δημιουργίας θραυσμάτων και πιθανότητας τραυματισμού του καταναλωτή
Δυνατότητα επικάλυψης με μέταλλα
Δεν μεταφέρουν ανεπιθύμητες οσμές και γεύση στα τρόφιμα
Στεγανότητα σε υδρατμούς – οξυγόνο
Αντοχή σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Δυνατότητα χρωματισμού
Διαπερατότητα στο φως
Εκτυπώνονται
Ανακυκλώνονται

## Slide 55: Μέθοδοι εκτύπωσης πλαστικής συσκευασίας
  Βαθυτυπία
  Φλεξογραφία
  Μεταξοτυπία
  Ψηφιακή εκτύπωση

## Slide 56: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
ελαστικοί κύλινδροι που χρησιμοποιούνται στην χαρτοβιομηχανία
εκτυπωτικοί ή ως κύλινδροι μελανιών
ελαστικές κουβέρτες
airexpandingshaft.com

## Slide 57: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
spantech.in
bottcher.com

## Slide 58: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
βασικά συστατικά των εκτυπωτικών βερνικιών και των μελανιών (ρητίνες)
nist.gov

## Slide 59: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
chrostiki.gr

## Slide 60
dispersions-pigments.basf.com

## Slide 61: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Βασικά συστατικά στις κόλλες (Συσκευασίας – Λαμιναρίσματος, Κυτιοποιΐας, Επεξεργασίας Χαρτιού – Χαρτονιού, Κόλλες για τη Βιομηχανία Χαρτιού, Ταινίες και Ετικέτες)
hot-melt-glue.com
nist.gov

## Slide 62: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Σε κλισέ φλεξογραφίας
hellopro.fr
cerig.pagora.grenoble-inp.fr

## Slide 63: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Υλικά για 3D-printing
usglobalimages.stratasys.com
shapeways.com

## Slide 64: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Ως συστατικά των toners
Ως νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά στην συσκευασία π.χ. τροφίμων κ.α.
en.rusnano.com

## Slide 65: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
Τα αγώγιμα πολυμερή βρίσκουν εφαρμογή στην τεχνολογία των αγώγιμων μελανιών και της τεχνολογίας των RFID.
canplastics.com

## Slide 66: Εφαρμογές πολυμερών στις Γραφικές Τέχνες
tum.de

## Slide 67: Βιβλιογραφία
Γκοτζαμάνης Γ., «Ανάπτυξη νέων ευφυών κατά συστάδες συμπολυμερών τύπου ομοπολυμερές-στατιστικό συμπολυμερές», Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007.
Δαλάκογλου Γ., «Στατικές και δυναμικές ιδιότητες συστημάτων υπερδιακλαδισμένων πολυμερών», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, 2009.
Εμμανουήλ Κ., «Η επίδραση της θερμικής καταπόνησης και του ατμοσφαιρικού αέρα στην ηλεκτρική αγωγιμότητα της πολυπυρρόλης και των νανοσύνθετων πολυπυρρόλης/5% w/w TiO2», Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Πάτρα, 2009.
Κανελλοπούλου Γ., «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο», Διατριβή Ειδίκευσης, Πάτρα, 2008.

## Slide 68: Βιβλιογραφία
Καραβάτσιος Σ., «Μορφοποίηση πλαστικών υλικών με την μέθοδο της θερμομόρφωσης», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, 2009.
Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., «Χημεία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2006.
Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., Αχιλιάς Δ., Μπικιάρης Δ. Ν., «Τεχνολογία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2009.
Καραγιαννίδης Π., «Ανάπτυξη οργανικών λεπτών υμενίων και χαρακτηρισμός της επιφανειακής τους τοπογραφίας με SPM τεχνικές για εφαρμογή σε εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά», Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη, 2008.

## Slide 69: Τέλος Ενότητας

## Slide 70: Σημειώματα

## Slide 71: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ). Ενότητα 10: Πολυμερή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 72: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 73: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 74: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Γκοτζαμάνης Γ., «Ανάπτυξη νέων ευφυών κατά συστάδες συμπολυμερών τύπου ομοπολυμερές-στατιστικό συμπολυμερές», Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007.
Δαλάκογλου Γ., «Στατικές και δυναμικές ιδιότητες συστημάτων υπερδιακλαδισμένων πολυμερών», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, 2009.
Εμμανουήλ Κ., «Η επίδραση της θερμικής καταπόνησης και του ατμοσφαιρικού αέρα στην ηλεκτρική αγωγιμότητα της πολυπυρρόλης και των νανοσύνθετων πολυπυρρόλης/5% w/w TiO2», Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Πάτρα, 2009.
Κανελλοπούλου Γ., «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο», Διατριβή Ειδίκευσης, Πάτρα, 2008.
Καραβάτσιος Σ., «Μορφοποίηση πλαστικών υλικών με την μέθοδο της θερμομόρφωσης», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, 2009.
Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., «Χημεία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2006.
Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., Αχιλιάς Δ., Μπικιάρης Δ. Ν., «Τεχνολογία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2009.
Καραγιαννίδης Π., «Ανάπτυξη οργανικών λεπτών υμενίων και χαρακτηρισμός της επιφανειακής τους τοπογραφίας με SPM τεχνικές για εφαρμογή σε εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά», Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη, 2008.

## Slide 75: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 76: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.