## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 2: Αγώγιμες μορφές άνθρακα
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θεωρητικό μέρος

## Slide 3: Ο άνθρακας απαντάται σε 4 αλλοτροπικές μορφές
Διαμάντι.
Γραφίτης.
Φουλερένια.
Νανοσωλήνες άνθρακα.

## Slide 4: Αγώγιμα μελάνια- τυπωμένα ηλεκτρονικά
Θα αναφερθούν λίγα λόγια μόνο για τις αγώγιμες μορφές άνθρακα που βρίσκουν εφαρμογές στα αγώγιμα μελάνια τα οποία χρησιμοποιούνται στα τυπωμένα ηλεκτρονικά.
eqn.princeton.edu
integraphene.com

## Slide 5: Γραφίτης
Ο γραφίτης αποτελεί την σταθερότερη κατάσταση του άνθρακα υπό τις συνήθεις συνθήκες.
Η δομή του συνίσταται από μία παράλληλη διάταξη στρωμάτων ατόμων άνθρακα τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους μέσω δυνάμεων van der Waals.
Κάθε στρώμα αποτελείται από άτομα άνθρακα (sp2) που συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία άλλα άτομα άνθρακα σχηματίζοντας μια εξαγωνική εικόνα ατόμων άνθρακα διευθετημένων σε ένα επίπεδο.
“Diamond and graphite2” από Materialscientist διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Allotropes_of_carbon

## Slide 6
Η επικάλυψη των sp2 τροχιακών από άλλα γειτονικών ατόμων άνθρακα που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο σχηματίζει τους ισχυρούς σ δεσμούς.
Τα μη υβριδοποιημένα p τροχιακά βρίσκονται κάθετα στο επίπεδο σχηματίζοντας τους π δεσμούς.
Οι π δεσμοί είναι πιο ασθενείς από τους σ και είναι αυτοί που προσφέρουν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια καθορίζοντας έτσι τις τελικές ηλεκτρικές ιδιότητες.

## Slide 7
H μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα του γραφίτη κατά μήκος των γραφιτικών επιπέδων οφείλεται στα απεντοπισμένα ηλεκτρόνια που κινούνται ελεύθερα κατά μήκος ολόκληρης της στοιβάδας
“Diamond and graphite2” από Materialscientist διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 8: Γραφένιο
Καθένα από τα φύλλα - στρώματα που απαρτίζουν τον γραφίτη ονομάζεται γραφένιο.
Άρα, ένα γραφένιο αποτελείται από ένα «φύλλο» πάχους ενός μόνο ατόμου άνθρακα.
Με τη σειρά τους από γραφένιο αποτελούνται τα φουλερένια και οι νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes).
“Diamond and graphite2” από Materialscientist διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 9: Νανοσωλήνες άνθρακα
Ένα γραφιτικό φύλλο τυλιγμένο σε κυλινδρικό σχήμα χωρίς ραφή όπου τουλάχιστον το ένα από τα δύο άκρα καλύπτεται από ένα ημισφαίριο φουλερενίου σχηματίζει τους νανοσωλήνες άνθρακα.

## Slide 10
Διακρίνονται σε νανοσωλήνες άνθρακα απλού τοιχώματος (SWCNT, απαρτίζονται από ένα περιτυλιγμένο φύλλο) και πολλαπλών τοιχωμάτων (ΜWCNT, απαρτίζονται από περισσότερα περιτυλιγμένα φύλλα).

## Slide 11
Οι νανοσωλήνες άνθρακα απλού τοιχώματος έχουν τυπική διάμετρο 1-3 nm.
Μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση των ΜWCNT συνίστανται από 2-30 ομόκεντρα γραφιτικά φύλλα που σχηματίζουν κυλινδρικούς σωλήνες.
Η ενδοστρωματική τους απόσταση είναι περίπου 0.34 nm.
H εξωτερική διάμετρός τους κυμαίνεται μεταξύ 3-50 nm, ανάλογα με τον αριθμό των γραφιτικών φύλλων που απαρτίζονται.
Το μήκος των νανοσωλήνων κυμαίνεται από 3-50 μm.

## Slide 12
Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι δυνατόν να παρουσιάσουν είτε μεταλλική συμπεριφορά, είτε συμπεριφορά ημιαγωγού.
Δεσμίδες νανοσωλήνων άνθρακα έχουν μετρηθεί και έχει βρεθεί πως παρουσιάζουν τέτοια τιμή ειδικής αντίστασης (10-4 Ωcm-1 στους 300K) που κατατάσσονται ως ο πιο αγώγιμος τύπος ινών.
Μεμονωμένοι νανοσωλήνες άνθρακα έχει παρατηρηθεί πως έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν την υψηλότερη πυκνότητα φορτίου από οποιοδήποτε γνωστό υλικό, η οποία υπολογίζεται σε 109 A/cm2.

## Slide 13: Πειραματικό μέρος
Υλικά
Μπαταρία 9V
Ηλεκτρόδια
Λαμπάκι
Μολύβι

## Slide 14: Πειραματική διαδικασία
Σας δίνονται τα υλικά (μπαταρία, ηλεκτρόδια, λαμπάκι και μολύβι) τα οποία θα τα συνδέσετε ως εξής:
Συνδέετε στον θετικό πόλο της μπαταρίας το κόκκινο άκρο του ηλεκτροδίου και στον αρνητικό πόλο το μαύρο άκρο.
Το πιο επιμήκες μεταλλικό σύρμα από το λαμπάκι που σας δίνεται τοποθετείται έτσι ώστε να είναι σε επαφή με το κόκκινο ελεύθερο άκρο του ηλεκτροδίου, ενώ το δεύτερο και πιο κοντό μεταλλικό σύρμα από το λαμπάκι ακουμπά πάνω στην μύτη του μολυβιού.
Τέλος, το ελεύθερο άκρο του μαύρου ηλεκτροδίου ακουμπά στην μύτη του μολυβιού και το λαμπάκι ανάβει.

## Slide 15: (Β)
Υλικά
Γραφιτικό οξείδιο GO
NaBH4
Πειραματική πορεία:
Διασπείρεται 25 mg γραφιτικού οξειδίου σε 25 ml απιονισμένο νερό. Κατόπιν προσθέστε 200 mg NaBH4 και θερμαίνεται στους 50-60 oC. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας και εξηγείστε.

## Slide 16: Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Kroto H.W. , Heath J.R. , O'Brien S.C. , Curl R.F., Smalley R.E. C60:Buckminsterfullerene. Nature, 318, 162, 1985.
Magazine Scientific American ,INC, (April-2008).
Tasis D., Tagmatarchis N.,Bianco A., Prato M.: Chem.Rew.106, pp1105-1136 (2006).
Thostenson E.T. , Ren Z. , Chou T.W. . Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review. Compos. Sci. Technol., 61, 1899, 2001.
Thostenson E.T. , Chou T.W. . Aligned multi-walled carbon nanotubereinforced composites: processing and mechanical characterization. J. Phys. D: Appl. Phys., 35, L77, 2002.
Thostenson, E.T. Li C. , Chou T.W. . Nanocomposites in context. Compos. Sci. Technol., 65, 491, 2005.

## Slide 17: Βιβλιογραφία
Ελληνική
Αναστασιάδου Ζ.-Μ. , «Μορφοποίηση ηλεκτροδίων άνθρακα και εφαρμογή τους σε αναλυτικούς και βιοαναλυτικούς σκοπούς», Διατριβή Ειδίκευσης, ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη 2011.
Κασσαβέτης Σ. , «Διεργασίες Νανοδομικών Υλικών και Νανομηχανικές Ιδιότητες», Διατριβή Ειδίκευσης, ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη 2006.
Λογκάκης Ε. , «Σύνθεση νανοπολυμερικών υλικών και οι ηλεκτρικές και θερμομηχανικές τους ιδιότητες», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής, ΕΜΠ, Αθήνα, 2009.
Μπακανδρίτσος Α. , «Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες σύνθετων υλικών από άργιλο και νανοδομές άνθρακα», Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας, Αθήνα 2005.
Σωτηριάδης Γ.Μ. , «Μη καταστροφικός έλεγχος για τη μελέτη της συσσώρευσης βλάβης σε σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού, με και χωρίς την παρουσία νανοσωλινίσκων άνθρακα» Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών – Πολυτεχνική σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών , Πάτρα, Σεπτέμβριος, 2009.

## Slide 18: Τέλος Ενότητας

## Slide 19: Σημειώματα

## Slide 20: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 2: Αγώγιμες μορφές άνθρακα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 21: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 22: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 23: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 24: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 1/2
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Kroto H.W. , Heath J.R. , O'Brien S.C. , Curl R.F., Smalley R.E. C60:Buckminsterfullerene. Nature, 318, 162, 1985.
Magazine Scientific American ,INC, (April-2008).
Tasis D., Tagmatarchis N.,Bianco A., Prato M.: Chem.Rew.106, pp1105-1136 (2006).
Thostenson E.T. , Ren Z. , Chou T.W. . Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review. Compos. Sci. Technol., 61, 1899, 2001.
Thostenson E.T. , Chou T.W. . Aligned multi-walled carbon nanotubereinforced composites: processing and mechanical characterization. J. Phys. D: Appl. Phys., 35, L77, 2002.
Thostenson, E.T. Li C. , Chou T.W. . Nanocomposites in context. Compos. Sci. Technol., 65, 491, 2005.

## Slide 25: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 2/2
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Αναστασιάδου Ζ.-Μ., «Μορφοποίηση ηλεκτροδίων άνθρακα και εφαρμογή τους σε αναλυτικούς και βιοαναλυτικούς σκοπούς», Διατριβή Ειδίκευσης, ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη 2011.
Κασσαβέτης Σ., «Διεργασίες Νανοδομικών Υλικών και Νανομηχανικές Ιδιότητες», Διατριβή Ειδίκευσης, ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη 2006.
Λογκάκης Ε., «Σύνθεση νανοπολυμερικών υλικών και οι ηλεκτρικές και θερμομηχανικές τους ιδιότητες», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής, ΕΜΠ, Αθήνα, 2009.
Μπακανδρίτσος Α., «Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες σύνθετων υλικών από άργιλο και νανοδομές άνθρακα», Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας, Αθήνα 2005.
Σωτηριάδης Γ.Μ., «Μη καταστροφικός έλεγχος για τη μελέτη της συσσώρευσης βλάβης σε σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού, με και χωρίς την παρουσία νανοσωλινίσκων άνθρακα» Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών – Πολυτεχνική σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πάτρα, Σεπτέμβριος, 2009.

## Slide 26: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.