## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 5: Πολυμερικά Υλικά (β’μέρος)
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θεωρητικό μέρος

## Slide 3
Τα πολυμερή, όπως ορίζει και η ετυμολογία τους, είναι γιγαντιαία μόρια ή μακρομόρια (μόρια με υψηλό μοριακό βάρος) που σχηματίζονται από την συνεχή επανάληψη απλών δομικών μονάδων που ονομάζονται μονομερή.

## Slide 4
Να σημειωθεί ότι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των πολυμερών οφείλονται στη δομή του επαναλαμβανόμενου τμήματος των αλυσίδων, αλλά τα μονομερή ενδέχεται να διαθέτουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από τα πολυμερή.

## Slide 5
Τα πολυμερή στα οποία θα αναφερθούμε είναι θερμοπλαστικά.
Ως θερμοπλαστικά πολυμερή χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία μαλακώνουν με την θέρμανση και τελικά λιώνουν.
Αυτή η ιδιότητά τους, τους δίνει την δυνατότητα μορφοποίησής τους σε καλούπια.
Τέλος, όταν ψυχθούν σκληραίνουν.
Η διεργασία θέρμανση – μορφοποίηση – ψύξη μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές στα θερμοπλαστικά.

## Slide 6
Στα θερμοπλαστικά ανήκουν οι πολυολεφίνες (π.χ. PE, PP), τα αλογονούχα βινυλοπολυμερή (π.χ. PVC, PVDC), τα πολυμερή στυρενίου (π.χ. PS, SAN), τα βινυλοπολυμερή με πολικές πλευρικές ομάδες (π.χ. PMMA), οι θερμοπλαστικοί πολυεστέρες (π.χ. PET), τα πολυαμίδια (π.χ. PA), οι πολυαιθέρες, οι πολυσουλφόνες, τα θερμοπλαστικά πολυιμίδια και οι εστέρες κυτταρίνης.

## Slide 7
Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούμε με τα εξής:

## Slide 8: Πολύ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας), PET [poly(ethyleneterephthalate)]
O εμπορικός πολυεστέρας τήκεται περίπου στους 250 οC.
Ο περισσότερο κρυσταλλικός PET μπορεί να έχει σημείο τήξης που φθάνει τους 270 oC.
Το προσανατολισμένο κρυσταλλικό PET έχει καλή αντοχή και διαύγεια.
Αντέχει στην προσβολή από ασθενή οξέα, βάσεις και πολλούς διαλύτες.
Συγκρατεί το CO2 εντός των φιαλών για μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικότερα παρουσιάζει καλές ιδιότητες φραγής.

## Slide 9: PET
διαφανές προς αδιαφανές.
Χρωματίζεται ελαφρά κατά την επίδραση του φωτός.
Προσβάλλεται από οξειδωτικά οξέα και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες
Οι φιάλες του είναι ελαφριές και έχουν αντοχή στην κρούση.
Πρόκειται για υλικό που ανακυκλώνεται.

## Slide 10: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE
Πρόκειται για μη πολικό, πολύ κρυσταλλικό, γαλακτώδες στην εμφάνιση υλικό και με εξαιρετική αντοχή στα χημικά αντιδραστήρια.
Έχει μικρότερη διαπερατότητα κατά 5 έως 6 φορές σε υδρατμούς και οξυγόνο σε σχέση με το LDPE.
Διαθέτει μεγάλη διαπερατότητα στα αέρια. Σε σχέση με το LDPE έχει μεγαλύτερη αδιαφάνεια και δυσκολότερη θερμοσυγκόλληση.
Η πυκνότητά του είναι μεγαλύτερη από 0.94 gr/cm3 και το μοριακό του βάρος Μ.Β. κυμαίνεται μεταξύ 40000-200000.
Οι μεμβράνες HDPE είναι λευκές και αδιαφανείς.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποτελούν μία εναλλακτική λύση για επιφάνεια γραφής.
Θεωρείται δηλαδή το HDPE ένα ανταγωνιστικό υλικό ως προς το χαρτί.

## Slide 11: Πολυβινυλοχλωρίδιο PVC, poly(vinyl chloride)
Αποτελεί το πλέον χρησιμοποιούμενο πολυμερές μετά το PE και το PP
Το PVC δίνει προϊόντα με μεγάλη ποικιλία μηχανικών ιδιοτήτων.
Απαντάται από εύκαμπτο έως και σκληρό.
Το δύσκαμπτο (μη πλαστικοποιημένο) πολυμερές είναι το πιο σημαντικό ισχυρό και σκληρό πλαστικό.
Είναι αδιαφανές αλλά με κατάλληλη μορφοποίηση μπορεί να δώσει διαφανείς φιάλες.
Επίσης, έχει καλή αντοχή στην κρούση και στα χημικά (οξέα, βάσεις, λίπη και έλαια), ενώ δεν είναι εύφλεκτο.

## Slide 12: Πολυβινυλοχλωρίδιο PVC, poly(vinyl chloride)
Ασταθές στην θερμότητα και το φως. Διαθέτει εξαιρετικές ηλεκτρικές και μονωτικές ιδιότητες.
Το πλαστικοποιημένο PVC χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαύγεια, ευκαμψία και διαπερατότητα στα αέρια και υδρατμούς. Επίσης, συγκριτικά με το PE και το PP έχει μεγαλύτερη διαπερατότητα στους υδρατμούς μικρότερη όμως στα αέρια.
Με την μορφή αιωρήματος (υγρό ή πάστα) και γαλακτώματος χρησιμοποιείται στην επίχριση μεταλλικών, ξύλινων, πλαστικών επιφανειών αλλά και υφασμάτων.

## Slide 13: Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας LDPE, Low density polyethylene
To πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας ανήκει στα διακλαδωμένα πολυαιθυλένια.
Διαθέτει αρκετές μικρές και μεγάλες διακλαδώσεις γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα άλλα πολυαιθυλένια.
Ως συνέπεια εμφανίζει δυσκολία στην κρυστάλλωσή του (40% ο μέγιστος βαθμός κρυσταλλικότητας).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ημικρυσταλλικό με γαλακτώδη εμφάνιση λόγω σκεδασμού του φωτός και χαμηλής πυκνότητας (0.915-0.940 gr/cm3).
Κατεργάζεται εύκολα και θερμοσυγκολλάται δίνοντας άριστης ποιότητας ραφές. Είναι χημικώς αδρανές και δεν διαλύεται από διαλύτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος οπότε και δεν συγκολλάται με όμοιό του υλικό.
Όμως μπορεί να διογκωθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επειδή απορροφά διαλύτες όπως υδρογονάνθρακες (αλογονωμένους και μη).

## Slide 14: Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας LDPE, Low density polyethylene
Έχει χαμηλή διαπερατότητα στους υδρατμούς ενώ αντιθέτως μεγάλη στα αέρια. Άρα δεν ενδείκνυται για συσκευασία ευπαθών τροφίμων στο οξυγόνο.
Κατάλληλο για το σχηματισμό πολυστρωματικών υλικών επειδή συνδυάζεται άριστα με υλικά όπως χαρτί, αλουμινόχαρτο και άλλα πολυμερή.
Ύστερα από προσβολή με φλόγα ή ηλεκτρική εκκένωση η επιφάνειά του μπορεί να γίνει «πολική».
Η διαδικασία αυτή μπορεί να βελτιώσει την δυνατότητα εκτύπωσης των φιλμς LDPE.

## Slide 15: Πολυπροπυλένιο PP, polypropylene
Έχει πολύ καλή αντοχή στα οξέα, αλκάλια, αλκοόλες, μέτρια στους υδρογονάνθρακες, προσβάλλεται από χλωριωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην κάμψη, καλή αντοχή στην κόπωση και στην κρούση.
Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες έως 125 οC.
Διασπάται από την ακτινοβολία UV. Μικρή αντοχή στην γήρανση με τον καιρό (weatherability). Κολλά δύσκολα με άλλα υποστρώματα.

## Slide 16: Πολυπροπυλένιο PP, polypropylene
Μοιάζει αρκετά με το πολυαιθυλένιο.
Έχει μικρή διαπερατότητα στους υδρατμούς και μέτρια στα αέρια, καλή ανθεκτικότητα και αδιαπερατότητα στα λίπη, καλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και στα χημικά αντιδραστήρια.
Δεν παρουσιάζει το σκάσιμο του πολυαιθυλενίου.
Είναι στιλπνό και διαυγές ιδιότητες που του προσδίδουν την δυνατότητα να αποτελεί ιδανική επιφάνεια για εκτύπωση στην εσωτερική επιφάνεια.
Εδώ να σημειωθεί ότι συνήθως είναι αδιαφανές με την μορφή όμως διαξονικά προσανατολισμένων φιλμς (BOPP) γίνεται διαφανές.

## Slide 17: Πολυστυρένιο PS, polysryrene
Γραμμικό, ατακτικό πολυμερές με ογκώδεις πλευρικές φαινυλομάδες.
Λόγω των ομάδων αυτών εμποδίζεται η κρυστάλλωσή του και έτσι το παραγόμενο πολυμερές είναι σχεδόν πλήρως άμορφο και διαφανές.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συσκευασίες που απαιτούν αποστείρωση λόγω της θερμοκρασίας στην οποία μαλακώνει.
Θεωρείται εύθραυστο, υαλώδες πλαστικό, το οποίο παράγει έναν μεταλλικό ήχο ύστερα από πτώση του στο δάπεδο.

## Slide 18: Πολυστυρένιο PS, polysryrene
Στην «κρυσταλλική» ποιότητά του (crystal grade) είναι σκληρό υλικό, δύσκαμπτο, αστραφτερό και διαφανές το οποίο παράγει έναν μεταλλικό ήχο ύστερα από πτώση του στο δάπεδο.
Είναι εύφλεκτο, προσβάλλεται από διαλύτες όπως εστέρες, κετόνες, ανώτερες αλκοόλες, αρωματικούς και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες.
Η διαπερατότητά του στα αέρια είναι υψηλή κάτι που δεν ισχύει με τους υδρατμούς.
Δεν αντέχει στις καιρικές συνθήκες και κιτρινίζει από το φως ύστερα από μακρόχρονη έκθεσή του.
Μορφοποιείται με έγχυση σε καλούπια.
Αν γίνει διαξονικός προσανατολισμός του PS μπορεί να χρησιμοποιειθεί για την παραγωγή φύλλων για θερμομορφοποίηση και μεμβράνες (crystal grade).

## Slide 19: Πειραματικό μέρος
Ταυτοποίηση θερμοπλαστικών πολυμερών
Στην ακόλουθη πειραματική διαδικασία γίνεται η ταυτοποίηση των έξι κυριότερων θερμοπλαστικών πολυμερών με το τεστ πυκνότητας.
Σ. Παπαδάκης, Σημειώσεις "Εργαστήριο Συσκευασία Τροφίμων", Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, 2010.

## Slide 20
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ορισμένα από τα πολυμερή (HDPE, LDPE και PP) έχουν πυκνότητα μικρότερη από αυτή του νερού (1 gr/ml) και επομένως όντας ελαφρύτερα του νερού δεν βυθίζονται σε αυτό.
Τα υπόλοιπα πολυμερή του πίνακα (PET, PVC, PS) έχουν πυκνότητα μεγαλύτερη από αυτή του νερού (1 gr/ml) και επομένως βυθίζονται σε αυτό.
Σ. Παπαδάκης, Σημειώσεις "Εργαστήριο Συσκευασία Τροφίμων", Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, 2010.

## Slide 21
Τα πολυμερή που είναι ελαφρύτερα του νερού μπορούν να διακριθούν σε δύο νέες υποκατηγορίες (i) HDPE και (ii) LDPE και PP, ανάλογα με το αν βυθίζονται ή επιπλέουν σε υδατικό διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης πυκνότητας 0.945 gr/ml, αντίστοιχα.
Προφανώς τα ελαφρύτερα του συγκεκριμένου διαλύματος ισοπροπυλικής αλκοόλης είναι τα LDPE και PP που μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους ανάλογα με το αν βυθίζονται (LDPE) ή επιπλέουν (PP) σε υδατικό διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης πυκνότητας 0.915 gr/ml, αντίστοιχα.
Σ. Παπαδάκης, Σημειώσεις "Εργαστήριο Συσκευασία Τροφίμων", Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, 2010.

## Slide 22
Ορισμένες παρατηρήσεις που θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στην ταυτοποίηση των πολυμερών είναι οι ακόλουθες:

## Slide 23
(1) Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα πολυμερές έχει αλογόνα (φθόριο ή χλώριο) αρκεί να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
Σε φλόγα λύχνου Bunsen θερμαίνεται χάλκινο σύρμα μέχρι να ερυθροπυρωθεί.
Στη συνέχεια το σύρμα φέρεται πάνω στο πλαστικό ώστε να συγκρατήσει μία ποσότητα πλαστικού και επαναφέρεται στην φλόγα του λύχνου.
Στην περίπτωση που η φλόγα γίνει πράσινη τότε το πολυμερές είναι PVC.
Ενώ, για όλα τα άλλα πολυμερή η φλόγα θα παραμείνει πορτοκαλί.

## Slide 24
(2) Το PS έχει την χαρακτηριστική ιδιότητα να μαλακώνει και να γίνεται κολλώδες ύστερα από την παραμονή του σε ακετόνη για 20 sec.

## Slide 25: Πορεία ταυτοποίησης των πλαστικών με το τεστ της πυκνότητας
[Σ. Παπαδάκης, Σημειώσεις "Εργαστήριο Συσκευασία Τροφίμων", Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, 2010].

## Slide 26: Βιβλιογραφία
Σ. Παπαδάκης, Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Σ. Παπαδάκης, Σημειώσεις "Εργαστήριο Συσκευασία Τροφίμων", Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας, 2010.
Μ. Κοντομηνάς, Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Γ. Καραγιαννίδης, Ε. Σιδερίδου, Δ. Αχιλιάς, Δ. Μπικιάρης, Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Ζήτη.
Κ. Παναγιώτου, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Πήγασος, 2000.

## Slide 27: Τέλος Ενότητας

## Slide 28: Σημειώματα

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 5: Πολυμερικά Υλικά (β’μέρος)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 30: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 31: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 32: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 33: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Σ. Παπαδάκης, Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Κοντομηνάς, Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Γ. Καραγιαννίδης, Ε. Σιδερίδου, Δ. Αχιλιάς, Δ. Μπικιάρης, Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Ζήτη.
Κ. Παναγιώτου, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Πήγασος, 2000.

## Slide 34: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.