## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 6: Πολυμερισμός ακρυλικής ρητίνης
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: ρητίνες
Ο όρος ρητίνες χρησιμοποιείται για να περιγράψει μη κρυσταλλικά στερεά υλικά ή υγρά σχετικά υψηλού μοριακού βάρους.
Τέτοια υλικά συνήθως στερούνται ακριβούς σημείου τήξης.
Οι ρητίνες αποτελούν τυπικό συστατικό του φορέα των εκτυπωτικών μελανιών και συνεισφέρουν σε ιδιότητες του μελανιού όπως η σκληρότητα (hardness), γυαλάδα (gloss), πρόσφυση (adhesion) και η ευκαμψία (flexibility) του.
Οι ρητίνες παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διασπορά του χρώματος μέσα στο μελάνι και πρέπει να μπορεί να διασπείρονται πλήρως τα πιγμέντα ή οι χρωστικές σε αυτό.

## Slide 3: φυσικές και συνθετικές ρητίνες
Οι ρητίνες διακρίνονται στις φυσικές και τις συνθετικές.
Οι συνθετικές ρητίνες παρασκευάζονται με πολυμερισμό που περιλαμβάνει αντιδράσεις συμπύκνωσης ή προσθήκης μεταξύ σχετικά μικρών μορίων.
Οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους σχετίζονται με την χημική δομή και σύστασή τους.
Σε πολλές περιπτώσεις οι συνθετικές ρητίνες προέρχονται από φυσικά προϊόντα ή περιέχουν μεγάλο ποσοστό φυσικών λιπαρών οξέων.

## Slide 4: ακρυλικές ρητίνες
Μία κατηγορία των συνθετικών ρητινών είναι οι ακρυλικές ρητίνες που συνίστανται από πολυμερή του ακρυλικού και μεθακρυλικού οξέος με τα παράγωγά τους:
Πολυακρυλικό οξύ.
Πολυ(ακρυλικός μεθυλεστέρας).
Πολυ(μεθακρυλικό οξύ).
Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας).
Πολυ(μεθακρυλικός υδρόξυαιθυλεστέρας).

## Slide 6
Οι ακρυλικές ρητίνες παρασκευάζονται με πολυμερισμό ελευθέρων ριζών που προκύπτουν από την διάσπαση υπεροξειδίου ή αζωένωσης ή οξειδοαναγωγικού συστήματος.
Οι συνθετικές ακρυλικές ρητίνες διακρίνονται στις θερμοπλαστικές και στις θερμοσκληρυνόμενες ή θερμοανθεκτικές με βάση την θερμική τους συμπεριφορά.
ενώ με βάση τις δομικές μονάδες διακρίνονται σε πολυμερή προσθήκης και σε πολυμερή συμπύκνωσης.

## Slide 7
Οι ακρυλικές ρητίνες χαρακτηρίζονται για την διαύγειά τους (clarity), την γυαλάδα τους, την χημική τους αδράνεια, την πολύ καλή ανθεκτικότητά τους στο φως (lightfastness) και την αντοχή τους στο κιτρίνισμα κατά τις θερμικές επεξεργασίες.
Αποδίδουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, δύσκαμπτα με καλή αντοχή στην κρούση.
Χρησιμοποιούνται σε μελάνια φλεξογραφίας, βαθυτυπίας και σε λάκες.
Επίσης, είναι συστατικά σε κόλλες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις γραφικές τέχνες.
Έχουν καλή αντοχή σε χημικούς παράγοντες (chemical resistance).
Οι ακρυλικοί εστέρες συνιστούν τον κύριο φορέα στα UV εκτυπωτικά μελάνια λόγω της εξαίρετης αντοχής τους στο UV.

## Slide 8: Πολυμερισμός συνθετικών ακρυλικών ρητινών
Ο μηχανισμός πολυμερισμού των συνθετικών ακρυλικών ρητινών κατατάσσεται στους εξής τύπους:
Πολυμερισμό προσθήκης.
Πολυμερισμό συμπύκνωσης.
Συμπολυμερισμό.

## Slide 9: θερμοπολυμεριζόμενες και αυτοπολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες
Ανάλογα με τον τρόπο πολυμερισμού τους οι ακρυλικές ρητίνες διακρίνονται σε:
Θερμοπολυμεριζόμενες
Αυτοπολυμεριζόμενες ή ψυχρά πολυμεριζόμενες ή με χημικά μέσα πολυμεριζόμενες

## Slide 10: θερμοπολυμεριζόμενες και αυτοπολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες
Στις θερμοπολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες ο πολυμερισμός γίνεται με παροχή θερμότητας ενώ στις αυτοπολυμεριζόμενες μόνο με ανάδευση σκόνης και υγρού μετά την ανάμειξή τους.
Η χημική σύσταση και των δύο τύπων είναι ίδια με την διαφορά ότι στις αυτοπολυμεριζόμενες υπάρχει και μία επιπλέον ουσία, ο επιταχυντής (accelerator) που προκαλεί την διάσπαση του υπεροξειδίου σε θερμοκρασία δωματίου.

## Slide 11
Οι επιταχυντές συνήθως είναι τριτοταγείς αμίνες, σουλφονικά οξέα ή παράγωγα αυτών και περιέχονται μέσα στο υγρό. Παράδειγμα επιταχυντή που χρησιμοποιείται είναι η διμέθυλοπαρατολουιδίνη.
Η διαδικασία πολυμερισμού είναι ίδια και στις 2 περιπτώσεις. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η χημική αντίδραση αρχίζει αμέσως στις αυτοπολυμεριζόμενες και διαρκεί έως 5 λεπτά.

## Slide 12: Πειραματικό μέρος
Υλικά
VersoCit-2 (Struers) Δύο συστατικά (σκόνη και υγρό) για την παρασκευή της ακρυλικής ρητίνης.
Καλούπι σιλικόνης.
Ογκομετρικός κύλινδρος.
Ζυγός.

## Slide 13: Πειραματική διαδικασία
Για την εκτέλεση του πειραματικού μέρους θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά που περιλαμβάνονται στο VersoCit-2.
Η μία συσκευασία περιλαμβάνει σκόνη (πολυμερές) και η άλλη υγρό (μονομερές).
Τα δύο συστατικά αναμειγνύονται με αναλογία όγκων 2 (σκόνη): 1 (υγρό) ή με αναλογία μάζας 10 (υγρό): 15 (σκόνη) και μεταφέρονται μέσα στο καλούπι σιλικόνης.

## Slide 14
Η αντίδραση πολυμερισμού των αυτοπολυμεριζόμενων ρητινών δίνεται ως εξής:
e-shop.struers.com

## Slide 15: Βιβλιογραφία
R.H. Leach and R.J. Pierce (Editors), The printing ink manual, 5th Edition.
Γ. Π. Καραγιαννίδης, Ε. Δ. Σιδερίδου, Δ. Σ. Αχιλιάς, Δ. Ν. Μπικιάρης, Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Ζήτη, 2009.
Ι.Κ. Εμμανουήλ "Μελέτη της συμπεριφοράς των ακρυλικών ρητινών μετά από περιοδική φόρτιση", Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1992.
W. H. BRENDLEY and , R. D. BAKULE Chemistry and Technology of Acrylic Resins for Coatings, Applied Polymer Science, Second Edition Edition Chapter 42, pp 1031–1052, Chapter DOI: 10.1021/bk-1985-0285.ch042, ACS Symposium Series, Vol. 285.
http://www.lawter.com/index.php?page=water-based-liquid-inks.
https://e-shop.struers.com/SE/EN/products/Mounting/Cold_mounting_resin

## Slide 16: Τέλος Ενότητας

## Slide 17: Σημειώματα

## Slide 18: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 6: Πολυμερισμός ακρυλικής ρητίνης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 19: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 20: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 21: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 22: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
R.H. Leach and R.J. Pierce (Editors), The printing ink manual, 5th Edition.
Γ. Π. Καραγιαννίδης, Ε. Δ. Σιδερίδου, Δ. Σ. Αχιλιάς, Δ. Ν. Μπικιάρης, Τεχνολογία Πολυμερών, Εκδόσεις Ζήτη, 2009.
Ι.Κ. Εμμανουήλ "Μελέτη της συμπεριφοράς των ακρυλικών ρητινών μετά από περιοδική φόρτιση", Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1992.
W. H. BRENDLEY and , R. D. BAKULE Chemistry and Technology of Acrylic Resins for Coatings, Applied Polymer Science, Second Edition Edition Chapter 42, pp 1031–1052, Chapter DOI: 10.1021/bk-1985-0285.ch042, ACS Symposium Series, Vol. 285.
http://www.lawter.com/index.php?page=water-based-liquid-inks.
https://e-shop.struers.com/SE/EN/products/Mounting/Cold_mounting_resin

## Slide 23: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.