## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 9: Παραγωγή τυπωμένων κυκλωμάτων
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Παρουσίαση παραγωγής απλών (μίας όψεως) και διπλών (2 όψεων) τυπωμένων κυκλωμάτων.
Συσχέτιση των σταδίων παραγωγής με τις ιδιότητες των μετάλλων και την αποφυγή φαινομένων διάβρωσης.

## Slide 3: Πορεία παράγωγης απλού τυπωμένου κυκλώματος (μιας όψεως)

## Slide 4
Κοπή των πάνελς στις σωστές διαστάσεις.
Καθαρισμός επιφάνειας εκτυπωτικού υποστρώματος.
Ετοιμασία τελάρου και των ειδικών φιλμς. (2α. Στο ένα φιλμ απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές όπου αρχικά θα διατηρηθεί ο χαλκός. 2β. Στο δεύτερο φιλμ απεικονίζονται με μαύρο χρώμα τα πατήματα των εξαρτημάτων, οι περιοχές όπου θα παραμείνει χαλκός. 2γ. Το τρίτο φιλμ απεικονίζει με μαύρο χρώμα τα περιγράμματα των περιοχών κόλλησης των εξαρτημάτων ή σχηματικές απεικονίσεις πυκνωτών, αντιστάσεων ή του λογότυπου της εταιρείας ή έναν κωδικό κ.τ.λ.).
Προσεκτική ομοιόμορφη επάλειψη των δύο όψεων της γάζας με μία φωτοευαίσθητη πάστα πράσινου χρώματος (photoemulsion) (3-4 στρώσεις).

## Slide 5
Στέγνωμα της γάζας.
Τοποθέτηση των ειδικών φιλμς πάνω στην γάζα και στερέωσή τους.
Τοποθέτηση του τελάρου πάνω σε σταθερή γυάλινη επιφάνεια κάτω από την οποία υπάρχει πηγή φωτός. Τοποθέτηση στο πίσω μέρος του τελάρου ενός αντικειμένου αδιαπέραστου από το φως και πάνω από αυτό τοποθέτηση κάποιων βαρέων αντικειμένων για την καλύτερη εφαρμογή του φιλμ.
Έκθεση σε ακτινοβολία UV για ορισμένο χρόνο (1 min).

## Slide 6
Απομάκρυνση των φιλμς και έκπλυση των δύο όψεων της γάζας με νερό υπό πίεση.
Παρατηρούμε ότι από τα σημεία όπου τα φιλμς ήταν μαύρου χρώματος δεν πέρασε φως κατά την ακτινοβόληση και έτσι η φωτοευαίσθητη πάστα δεν σκλήρυνε με αποτέλεσμα κατά την έκπλυση με νερό να απομακρυνθεί αφήνοντας την γάζα ελεύθερη.
Οι ελεύθερες αυτές περιοχές είναι εκείνες από τις οποίες στην συνέχεια θα περάσει το εκτυπούμενο μελάνι.
Όλα τα υπόλοιπα μέρη του φιλμ που ήταν διαφανή άφησαν το φως να διέλθει, σκλήρυναν την φωτοευαίσθητη πάστα που διατηρείται ανέπαφη μετά την έκπλυσή της με νερό.

## Slide 7
Ακολουθεί στέγνωμα της γάζας.
Τοποθέτηση του τελάρου στην μηχανή εκτύπωσης.
Τοποθέτηση της προς εκτύπωση επιφάνειας (με την όψη που έχει χαλκό προς τα πάνω).
Επάλειψη της γάζας με μελάνι (για την προστασία του Cu) και εκτύπωση. (Πάνω στην επιφάνεια του χαλκού τυπώθηκε μελάνι στα σημεία (δες 2α) όπου ήταν ελεύθερη η γάζα από την φωτοευαίσθητη πάστα πράσινου χρώματος).
Θέρμανση για ορισμένο χρόνο προς σταθεροποίηση του μελανιού.

## Slide 8
Ακολουθεί απομάκρυνση του Cu με διαβρωτικά μέσα π.χ. FeCl3 ή HCl. Δεν απομακρύνεται ο Cu από τα σημεία στα οποία προστατεύεται από την μελάνη.
Ακολουθεί εμβάπτιση των κυκλωμάτων σε διαλύματα καυστικής σόδας με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της μελάνης.
Νέα εκτύπωση με το δεύτερο φιλμ. Τώρα θα καλυφθούν όλοι οι αγωγοί, αλλά και το υπόστρωμα με μελάνι (UV) εκτός από τα πατήματα των εξαρτημάτων.
Ξήρανση με λάμπα (UV) για ορισμένο χρόνο.

## Slide 9
Διάτρηση.
Καθαρισμός της επιφάνειας από τα υπολείμματα που τυχόν άφησε η διαδικασία της διάτρησης.
Pb/Sn.
Ακολουθεί η εκτύπωση του τρίτου φιλμ συνήθως με λευκό ή μαύρο μελάνι UV.
Χάραξη.

## Slide 10: ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
Κοπή των πάνελς στις σωστές διαστάσεις.
Διάτρηση (Σχήμα 2).
Καθαρισμός της επιφάνειας του εκτυπωτικού υποστρώματος (π.χ. με ειδική βούρτσα).
pcb-pool.com

## Slide 11
Ειδική επεξεργασία των οπών (π.χ. μέσω ειδικής τεχνικής εναπόθεσης σωματιδίων άνθρακα στις οπές - με χρήση κολλοειδούς διαλύματος - το μέγεθος σωματιδίων κυμαίνεται στην περιοχή 150-200 nm).
Η τεχνική αυτή ονομάζεται Black hole. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αγώγιμου φιλμ στις οπές, που συντελεί στην αποτελεσματικότερη επιμετάλλωση τους.
pcb-pool.com

## Slide 12
Επίστρωση των πάνελς με ειδικά φωτοευαίσθητα φιλμς (dry films) (Σχήμα 3)
pcb-pool.com

## Slide 13
Φωτογράφιση των φιλμ με χρήση λάμπας UV. Όλες οι διαφανείς περιοχές των φιλμ (Σχήμα 4) αφήνουν το φως να διέλθει (Πραγματοποιείται πολυμερισμός και σκλήρυνση του φιλμ, με αποτέλεσμα μετά την εμφάνισή του να μην απομακρύνεται το φιλμ).
Αντίθετα, οι σκούρες περιοχές του φιλμ δεν επιτρέπουν στο φως να διέλθει άρα δεν πολυμερίζεται το φιλμ με αποτέλεσμα να απομακρύνεται κατά την διαδικασία της εμφάνισής του).
pcb-pool.com

## Slide 14
Εμφάνιση του dry film π.χ. με διάλυμα Na2CO3 (Τώρα πλέον ο Cu φαίνεται στις περιοχές που απομακρύνθηκε το dry film) (Σχήμα 5).

## Slide 15
Θέρμανση προς στερεοποίηση του dry film.
Επιμετάλλωση με χαλκό πάχους ~ 35 μm όλων των περιοχών που δεν καλύπτονται από dry fim, δηλαδή αγωγοί και οπές. Ακολουθεί επικασσιτέρωση πάχους ~ 6-10 μm για την προστασία των ίδιων περιοχών από ακόλουθες διαβρωτικές διεργασίες (Σχήμα 6).
pcb-pool.com
“PCB copper layer electroplating machine” από Swoolverton διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 16
“PCBs hanging in electroplating machine” από Swoolverton διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 17
Απομάκρυνση του Sn (tin stripping) συνήθως με διάλυμα HNO3 (Σχήμα 7).
echorod.home.xs4all.nl

## Slide 18
Ειδικός καθαρισμός των πάνελς.
Επίστρωση των κυκλωμάτων με ειδική φωτοευαίσθητη μελάνη (solder mask application) (Σχήμα 8).
pcb-pool.com

## Slide 19
Ακολουθεί θέρμανση σε κατάλληλη θερμοκρασία για ορισμένο χρόνο.
Εκτύπωση με έκθεση σε UV ακτινοβολία (Soldermask exposure).
Εμφάνιση (π.χ. σε διάλυμα 1% Na2CO3).
Εάν απαιτείται από τον πελάτη γίνεται νέα εκτύπωση με λευκό ειδικό UV μελάνι για το marking (Legend, component designator κ.τ.λ.).

## Slide 20
Στην συνέχεια το κύκλωμα διέρχεται από ειδικό μπάνιο (2.5% καυστική ποτάσσα, ΚΟΗ) για την απομάκρυνση του dry film (Resist stripping). (Το κύκλωμα τώρα παραμένει με τον ηλεκτρολυτικό κασσίτερο και τον απογυμνωμένο – μη προστατευμένο χαλκό στις περιοχές που έφυγε το dry film).
Αποχάλκωση με διάλυμα πυκνής NH3 (etching) εμφανίζεται πλέον το συνήθως εποξικό υπόστρωμα, ενώ παραμένει ο κασσίτερος.

## Slide 21
Θέρμανση σε κατάλληλη θερμοκρασία για ορισμένο χρόνο για την στερέωση του μελανιού και την αντοχή του σε θερμικές κατεργασίες (π.χ. κόλληση εξαρτημάτων).
Κάλυψη των αγώγιμων περιοχών με κράμα Pb/Sn (HAL, Hot Air Solder Levelling) σε θερμοκρασία ~ 270 οC, υπό πίεση ~ 5 Bar (Σχήμα 9).
“Testpad” από Cschirp διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 22: Κοπή κυκλωμάτων

## Slide 24: Τοποθέτηση και κόλληση εξαρτημάτων στα τυπωμένα κυκλώματα
“MOS6581 chtaube061229” από Chtaube~commonswiki διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 25
Τέλος, να επισημανθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη πραγματοποιείται και επινικέλωση ή επιχρύσωση ορισμένων περιοχών του κυκλώματος.

## Slide 26: Βιβλιογραφία
Π. Παπαγέωργας, ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (PRINTED CIRCUIT BOARDS P.C.B.) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, 2010-2011.

## Slide 27: Τέλος Ενότητας

## Slide 28: Σημειώματα

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα : Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 30: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 31: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 32: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 33: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Π. Παπαγέωργας, ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (PRINTED CIRCUIT BOARDS P.C.B.) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, 2010-2011.
http://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmpfOU
http://www.pcb-pool.com/ppus/info_manufacturingprocess.html#04
http://www.microbuilder.eu/Blog/11-03-23/PCB_Manufacturing_Process_Photos.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PCB_copper_layer_electroplating_machine.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PCBs_hanging_in_electroplating_machine.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Testpad.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MOS6581_chtaube061229.jpg
http://www.microcirtec.com/index.php?cnt=niau
http://www.youtube.com/user/MicroCirtecPlatinen?feature=watch
http://www.eurocircuits.com/index.php/making-a-pcb-eductional-movies/50-electrical-test

## Slide 34: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.