## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 12: Οι άργιλοι σε υλικά των γραφικών τεχνών
Βασιλική Μπελέση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Άργιλοι
Τα φυλλόμορφα αργιλοπυριτικά υλικά (άργιλοι ή πηλοί (clays)) είναι μια τάξη ανόργανων ορυκτών που απαντώνται στη φύση.
Από φυσικοχημικής άποψης οι άργιλοι είναι μικροκρυσταλλικά αργιλοπυριτικά ορυκτά με καθορισμένη κρυσταλλική δομή και φυσικοχημικές ιδιότητες.
Η Ελλάδα μάλιστα κατέχει την τρίτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα στην παραγωγή αργίλων μετά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Οι άργιλοι πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο στην αγγειοπλαστική.
Σήμερα, τα υλικά αυτά να έχουν ένα ευρύτατο πεδίο βιομηχανικών εφαρμογών.

## Slide 3: Φυσικοί και συνθετικοί άργιλοι
Οι άργιλοι διακρίνονται σε φυσικούς π.χ. μοντμοριλλονίτης και συνθετικούς π.χ.συνθετικός εκτορίτης (Λαπονίτης), συνθετικός σαπονίτης και ο συνθετικός μπεϊντελλίτης
Συνθετικός εκτορίτης RD

## Slide 4: Δομικά χαρακτηριστικά αργίλων
Η δομική μονάδα των φυλλόμορφων αργίλων αποτελείται από δύο τετραεδρικά φύλλα πυριτίου, Si(O,OH)4 και από ένα οκταεδρικό φύλλο μετάλλου Μ(Ο,ΟΗ)6 (Μ=Al3+, Mg2+ ή Fe2+,3+) το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των τετραεδρικών φύλλων. Η τελική δομή των φυλλόμορφων αργίλων είναι αποτέλεσμα της συμπύκνωσης των τετραεδρικών πυριτικών φύλλων με τα οκταεδρικά.

## Slide 5: Ικανότητα διόγκωσης αργίλων
Χαρακτηριστική ιδιότητα των αργίλων είναι η ικανότητα διόγκωσής τους που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποφυλλοποίησή τους (delamination). Η διαδικασία είναι αντιστρεπτή με αφυδάτωση.

## Slide 6: Εφαρμογές αργίλων στις Γραφικές Τέχνες
Ως θιξοτροπικά στη βιομηχανία μελανιών, χρωμάτων.
Στην παρασκευή χρωμάτων παντός τύπου, ως φορείς αιώρησης και διόγκωσης λόγω των εξαιρετικών κολλοειδών τους ιδιοτήτων. Ομοίως στην παρασκευή βερνικιών και εκτυπωτικών μελανιών.
Ως πρόσθετα και ενισχυτικά σε χρώματα, πολυμερή.
Ως εκτυπωτικό υπόστρωμα.

## Slide 7: Οι άργιλοι σε σύνθετα υλικά στη συσκευασία
epa.gov
Ως σύνθετα υλικά βρίσκουν εφαρμογή στην βιομηχανία της συσκευασίας τροφίμων επειδή βελτιώνουν σημαντικά τις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες του πολυμερούς στο τελικό προϊόν.
Σε αυτές τις εφαρμογές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η δυνατότητα πλήρους διασποράς των φυλλιδίων της αργίλου στη μάζα του πολυμερούς προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης ανάμειξη των δύο συστατικών σε νανομετρική κλίμακα αποκλείοντας την ύπαρξη ξεχωριστών φάσεων των επιμέρους συστατικών.

## Slide 8: Οι άργιλοι σε σύνθετα υλικά στη συσκευασία
media.materialsviews.com

## Slide 9: Οι άργιλοι σε σύνθετα υλικά στη συσκευασία
Maurizio Galimberti (2012). Rubber Clay Nanocomposites, Advanced Elastomers - Technology, Properties and Applications, D.Sc. Anna Boczkowska (Ed.), ISBN: 978-953-51-0739-2, InTech, DOI: 10.5772/51410. Available from: http://www.intechopen.com

## Slide 10: πολυστρωματικά υμένια
Επίσης, οι άργιλοι πέρα από το γεγονός ότι διασπείρονται έχουν την ιδιότητα να συνδυάζονται με πολυμερή ή άλλα φυλλόμορφα υλικά και να σχηματίζουν πολυστρωματικά υμένια.
Τα υμένια αυτά βρίσκουν εφαρμογές ως μεμβράνες ελεγχόμενης διαπερατότητας αερίων, υγρών, ομοιοπολικών μορίων, ιόντων ακόμα και ηλεκτρονίων (tunneling barriers). Τα υμένια αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην συσκευασία τροφίμων, στην κατασκευή αισθητήρων, τροποποιημένων ηλεκτροδίων κ.α.
Να σημειωθεί ότι οι άργιλλοι αυξάνουν τις ιδιότητες φραγμού των πολυμερών δημιουργώντας μια μάζα ή ένα περίπλοκο μονοπάτι που επιβραδύνει την διάχυση των αέριων μορίων διαμέσω του πολυμερικού υλικού.
azom.com

## Slide 11: Οι άργιλοι στην τεχνολογία του χαρτιού
Αξιοσημείωτη είναι η χρήση τους στην τεχνολογία του χαρτιού όπου χρησιμοποιούνται ως:
υλικά αδιαβροχοποίησης (paper sizing – έχει ιδιότητες φραγμού)
σε ειδικά χαρτιά για βιομηχανική χρήση (industrial speciality papers) π.χ. συστατικό του αυτογραφικού χαρτιού (ατταπουλγίτης)
ως επιχρίσματα χαρτιού (paper coating slurries)
ως ηλεκτρογραφικό χαρτί (electrographic paper),
ως πληρωτικό υλικό στην παραγωγή του χαρτιού κ.α.
Για παράδειγμα ο λαπονίτης αποτελεί χάρη στις μοναδικές του ιδιότητες αγώγιμο στρώμα σε ηλεκτρογραφικά και ειδικά αντιστατικά χαρτιά, σε χαρτί που χρησιμοποιείται για συσκευασία τροφίμων, ακόμη ως κατάλληλο προσροφητικό επίχρισμα για να δεχθεί μελάνι εκτύπωσης κ.α.

## Slide 12: Οι άργιλοι στην χαρτοποιΐα
Προσθήκη μπεντονίτη (1-2% ) στο στάδιο της πολτοποίησης στην χαρτοποιΐα οδηγεί στην καλύτερη συγκράτηση των χρωστικών ουσιών που προστίθενται στο χαρτί και στην πιο ομοιόμορφη διασπορά τους.

## Slide 13: Οι άργιλοι στην τεχνολογία του χαρτιού
Στη χαρτοβιομηχανία συντελούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέσων συγκράτησης και αποστράγγισης (retention and drainage aids) (Πολυμερή που επιτυγχάνουν, μέσω κροκίδωσης, τη συγκράτηση μικρών σωματιδίων (όπως των πληρωτικών μέσων) πάνω στις ίνες και βελτιώνουν την ταχύτητα αποστράγγισης του νερού και την ποιότητα του παραγόμενου χαρτιού).
Οι τροποποιημένοι άργιλοι βρίσκουν εφαρμογή γενικά στη ρόφηση ρύπων και έτσι χρησιμοποιούνται και στην απομελάνωση χαρτιού λόγω της μεγάλης προσροφητικής τους ικανότητας. Επίσης, προσροφούν ανεπιθύμητες προσμίξεις που ενυπάρχουν στο αιώρημα της χαρτόμαζας πριν τη διαμόρφωσή της σε χαρτί.

## Slide 14: Πειραματικό μέρος
Συσκευές – Όργανα
Ποτήρια ζέσεως
Mαγνητικό αναδευτήρα
Μαγνητάκι
Φυγόκεντρος ή εναλλακτικά χωνί και διηθητικό χαρτί
Υλικά-Αντιδραστήρια
Methyl Orange 10-5 M
Μπετονίτης Zenith

## Slide 15
Σας παραδίδεται διάλυμα methyl orange συγκέντρωσης 10-5 Μ.
Σε 50 ml διαλύματος αυτού διασπείρεται μπετονίτης Zenith (2 g/L).
Το αιώρημα παραμένει υπό ανάδευση επί 30 min. Στην συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντριση (9000 rpm) επί 3 min ή εναλλακτικά διήθησή του.
Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.

## Slide 16: Βιβλιογραφία
Γουρνής Δ., “Μελέτη γ-ραδιόλυσης συστημάτων οργανικών ρυπαντών παρουσία αργίλων”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998.
Β. Κ. Μπέλεση, «Σύνθεση νανοσύνθετων καταλυτών TiΟ2 και εφαρμογές αυτών στην ετερογενή φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων για την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης», Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα, 2007.
Καραμάνης Δ., “Μελέτη της δέσμευσης ραδιενεργών ρύπων από υποστηλλωμένα φυλλόμορφα αργιλλοπυριτικά υλικά”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1997.
Μπακανδρίτσος A., Μεταπτυχιακή Εργασία, Εκδόσεις E.K.Π.A, 2005.
Μπακανδρίτσος A., “Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες σύνθετων υλικών από άργιλο και νανοδομές άνθρακα”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις E.K.Π.A, 2006.
Πομώνης Φ.Ι., Λάνταβος Α.Κ. «Νέα Υλικά στην κατάλυση» Εκδόσεις Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1995
Φουρνάρης Κ.Γ., “Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών από φυλλόμορφα ορυκτά και οργανικές πολυμερείς ενώσεις”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, 2000.
Mollinard A., Ph. D. Thesis, University of Antwerp, Belgium, 1994.

## Slide 17: Σύνδεσμοι
epa.gov/opptintr/nano/p2docs/casestudy2_lan.pdf
che.vt.edu/Faculty/Baird/Papers/2006_5.pdf
cdn.intechopen.com/pdfs-wm/14377.pdf
sites.google.com/site/paperfil/Home/bentonites-zeolites

## Slide 18: Τέλος Ενότητας

## Slide 19: Σημειώματα

## Slide 20: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 12: Οι άργιλοι σε υλικά των γραφικών τεχνών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 21: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 22: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 23: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 24: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Γουρνής Δ., “Μελέτη γ-ραδιόλυσης συστημάτων οργανικών ρυπαντών παρουσία αργίλων”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998.
Β. Κ. Μπέλεση, «Σύνθεση νανοσύνθετων καταλυτών TiΟ2 και εφαρμογές αυτών στην ετερογενή φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων για την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης», Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα, 2007.
Καραμάνης Δ., “Μελέτη της δέσμευσης ραδιενεργών ρύπων από υποστηλλωμένα φυλλόμορφα αργιλλοπυριτικά υλικά”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1997.
Μπακανδρίτσος A., Μεταπτυχιακή Εργασία, Εκδόσεις E.K.Π.A, 2005.
Μπακανδρίτσος A., “Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες σύνθετων υλικών από άργιλο και νανοδομές άνθρακα”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις E.K.Π.A, 2006.
Πομώνης Φ.Ι., Λάνταβος Α.Κ. «Νέα Υλικά στην κατάλυση» Εκδόσεις Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1995
Φουρνάρης Κ.Γ., “Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών από φυλλόμορφα ορυκτά και οργανικές πολυμερείς ενώσεις”, Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, 2000.
Mollinard A., Ph. D. Thesis, University of Antwerp, Belgium, 1994.

## Slide 25: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.