## Slide 1: ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ- ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ (Ε)
Ενότητα 6: Εμπλουτισμός κοπράνων
Ανθούλα Νικολαΐδου
Tεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Msc Medical Microbiology
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εμπλουτισμός κοπράνων (concentration)
Συγκέντρωση των αναζητούμενων μορφών παρασίτων σε πολύ μικρότερο όγκο.
Διαχωρισμός των παρασίτων από τα άχρηστα κοπρανώδη υλικά τα οποία δυσκολεύουν την παρατήρηση.

## Slide 3: Αρχή των μεθόδων εμπλουτισμού
Διαφορετικό ειδικό βάρος (Ε.Β.) των αναζητούμενων παρασίτων και του διαλύτη που περιέχονται.
Ε.Β των παρασίτων μεγαλύτερο του Ε.Β. διαλύματος καθιζάνουν, τεχνική φυγοκέντρησης,
Ε.Β των παρασίτων μικρότερο επιπλέουν τεχνική επίπλευσης.

## Slide 4: Ειδικό βάρος κύστεων -αυγών
Όταν το Ε.Β. > του Ε.Β. του διαλύματος καθίζηση
Όταν το Ε.Β. < του Ε.Β. του διαλύματος επίπλευση
who.int

## Slide 5: Τρόποι εμπλουτισμού
φυγοκέντρηση (Sedimentation) οι κύστες και τα αυγά καθιζάνουν, στο ίζημα.
επίπλευση (Flotation) οι κύστες και τα αυγά επιπλέουν στην επιφάνεια του διαλύματος.
Ίζημα με παράσιτα
Επίπλευση κύστεων και αυγών

## Slide 6: Εμπλουτισμός
Ανευρίσκονται:
κύστεις πρωτοζώων,
αυγά και προνύμφες ελμίνθων,
τροφοζωίτες των πρωτοζώων, συνήθως καταστρέφονται (προτείνεται και εξέταση άμεσου παρασκευάσματος).

## Slide 7: Τεχνική φυγοκέντρησης: φορμαλίνης - οξικού αιθυλίου (Formalin-Ethyl Acetate Sedimentation Concentration)
Διφασική μέθοδος φυγοκέντρησης,
το οξικό αιθύλιο έχει αντικαταστήσει τον εύφλεκτο αιθέρα.
κοπρανώδη υλικά και λίπη απομακρύνονται με το οξικό αιθύλιο.
τα αναζητούμενα παράσιτα ανευρίσκονται στο ίζημα.

## Slide 8: Πλεονεκτήματα
Εύκολη εκτέλεση, λιγότερα λάθη, φτηνή,
Ανάκτηση μεγάλου εύρους παρασίτων,
Απομάκρυνση της οσμής των κοπράνων,
Αύξηση των πιθανοτήτων για ανίχνευση αυγών και κύστεων,
Αμετάβλητο το σχήμα και το μέγεθος των παρασίτων.

## Slide 9: Μειονεκτήματα
περισσότερα κοπρανώδη υλικά από τη μέθοδο επίπλευσης, που μπορεί να καλύπτουν τις μορφές των παρασίτων.
Μπορεί να μην αποκαλύπτονται οι τροφοζωίτες.

## Slide 10: Διαδικασία –περιληπτικά (1 από 2)
Ανάμειξη κοπράνων με νερό ή φορμαλίνη,
Διήθηση,
Προσθήκη στο διήθημα Φ.Ο. ή φορμαλίνης,
Φυγοκέντρηση -απόρριψη του υπερκειμένου. Προσθήκη φορμαλίνης στο ίζημα. Ανάμειξη. Επανάληψη της διαδικασίας.
Προσθήκη μικρής ποσότητας φορμαλίνης στο ίζημα, ανάμιξη.
Προσθήκη φορμαλίνης μέχρι τη μέση.

## Slide 11: Διαδικασία –περιληπτικά (2 από 2)
Προσθήκη οξικού αιθυλίου (ethyl acetate),
Πωματισμός και ανάδευση με το χέρι δυνατά για 30 seconds,
Φυγοκέντρηση : τέσσερις διαφορετικές στιβάδες,
Αποκόλληση της κοπρανώδους στιβάδας,
Απόρριψη του υπερκειμένου,
Μικροσκόπιση του ιζήματος.

## Slide 12: Ανάμειξη κοπράνων με νερό ή φορμαλίνη και ανάμιξη
who.int

## Slide 13: Διήθηση των κοπράνων
who.int

## Slide 14: Φυγοκέντρηση
who.int

## Slide 15: Αποκόλληση της κοπρανώδους στιβάδας, απόρριψη του υπερκειμένου
who.int

## Slide 16: Τέσσερις διαφορετικές στιβάδες (1 από 2)
κορυφή το οξικό αιθύλιο,
κοπρανώδη συστατικά,
Τρίτη η φορμαλίνη,
Τέταρτη το ίζημα που θα περιέχει τα παράσιτα.

## Slide 17: Τέσσερις διαφορετικές στιβάδες (2 από 2)
Οξικό αιθύλιο
Κοπρανώδη υλικά
Φορμαλίνη
Ίζημα με παράσιτα

## Slide 18: Ίζημα για μικροσκόπηση
who.int

## Slide 19: Παρασκεύασμα για μικροσκόπηση
who.int
who.int

## Slide 20: Μικροσκόπηση
who.int

## Slide 21: Αποτελέσματα της μικροσκοπικής εξέτασης μετά από εμπλουτισμό με οξικό αιθύλιο
Τροφοζωίτες πρωτόζωων και /ή κύστεις, αυγά και προνύμφες ελμίνθων. ( πιθανότητες για τροφοζωίτες πρωτόζωων λίγες)
Ωοκύστεις Cryptosporidium spp, Isospora belli, and Cyclospora sp.
Άλλοι σχηματισμοί ή κύτταρα.

## Slide 22: Τέλος Ενότητας

## Slide 23: Σημειώματα

## Slide 24: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ανθούλα Νικολαΐδου 2014. Ανθούλα Νικολαΐδου. «Παρασιτολογία - Mυκητολογία (Ε). Ενότητα 6: Εμπλουτισμός κοπράνων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 25: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 26: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 27: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 28: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization), www.who.int

## Slide 29: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.