## Slide 1: ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ- ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ (Ε)
Ενότητα 8: Παράσιτα του αίματος-Πλασμώδια
Ανθούλα Νικολαΐδου
Tεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Msc Medical Microbiology
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Παράσιτα του αίματος (1 από 2)
Στο αίμα σε ορισμένα στάδια του κύκλου ζωής τους ανιχνεύονται:
Πρωτόζωα
Πλασμώδια (Plasmodium spp. malaria),
Πιροπλάσματα (Babesia spp.),
Τρυπανοσώματα (Trypanosoma spp.)
Λεϊσμάνια (Leishmania donovani,)
Έλμινθες
Φιλάριες filaria οι μικροφιλάριες

## Slide 3: Παράσιτα του αίματος (2 από 2)
Εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πλασμώδια,
Πιροπλάσματα .
Έξω από τα ερυθρά αιμοσφαίρια
Τρυπανοσώματα,
Φιλάριες, οι μικροφιλάριες (το στάδιο νύμφης).
Μέσα στα λευκά μονοκύτταρα
Λεϊσμάνια σπλαχνική λεϊσμανίαση, περιστασιακά, οι αμαστιγωτικές μορφές.

## Slide 4: Διάγνωση των παρασίτων του αίματος
Κυρίως με εξέταση μονίμων βαμμένων επιχρισμάτων αίματος (παχιά σταγόνας και λεπτή στιβάδα αίματος).
Μπορούν να παρασκευαστούν από ολικό αίμα με ή χωρίς αντιπηκτικό, με ή χωρίς μεθόδους εμπλουτισμού.

## Slide 5: Πλασμώδια
Πλασμώδια (Plasmodium spp. malaria), στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων
“Anopheles albimanus mosquito”, από Fireice διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Plasmodium sp”, από Bobjgalindo διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Plasmodium vivax 01”, από Dominic διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 6: Πιροπλάσματα (Babesia spp.)
Πιροπλάσματα Babesia spp., στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων
“Babesia. Giemsa (1) ”, από Benito Hernández Giménez διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0
“Babesien Hund”, από Kalumet διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Adult deer tick”, από Anna Frodesiak διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 7: Τρυπανοσώματα (Trypanosoma spp.) 1/2
έξω από τα ερυθρά αιμοσφαίρια
“Trypanosoma-evansi”, από Alan R Walker διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Trypanosoma cruzi B”, από Magnus Manske διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Triatoma infestans”, από Optigan13 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Tsetse head-proboscis”, από Evanherk διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 8: Τρυπανοσώματα (Trypanosoma spp.) 2/2
Διάγνωση- χαμηλή παρασιταιμία (συνήθως σε μικρούς αριθμούς στο αίμα)
Μόνιμα βαμμένα με Giemsa επιχρίσματα αίματος (παχιά σταγόνα διαπίστωση της παρουσίας, λεπτή στιβάδα πυκνότερο κομμάτι χαρακτηρισμός είδους), 100Χ.
Πρόσφατο αίμα -νωπό παρασκεύασμα, χωρίς χρώση,
  Χαρακτηριστικό σχήμα,
  Κίνηση.

## Slide 9: Λεϊσμάνια (Leishmania donovani)
“Leishmania donovani 01”, από Abanima διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Phlebotomus sp 01”, από Esculapio διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
σπλαχνική λεϊσμανίαση, περιστασιακά, οι αμαστιγωτικές μορφές μέσα στα μονοκύτταρα

## Slide 10: Φιλάριες
“CulexPipiens”, από DBP διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Wuchereria bancrofti 1 DPDX”, από Eleassar διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 11: Μικροφιλάριες
Διάγνωση- χαμηλή παρασιταιμία
Πρόσφατο αίμα -νωπό παρασκεύασμα, χωρίς χρώση,
  α) χαρακτηριστικό σχήμα
  β) κίνηση
Μόνιμα βαμμένα με Giemsa (παχιά σταγόνα και λεπτή στιβάδα),
  μικρή μεγέθυνση: εύρεση μικροφιλάριων
  μεγαλύτερη μεγέθυνση: χαρακτηρισμός είδους.

## Slide 12: Ελονοσία-μαλάρια-πλασμώδια
Eμπύρετη παρασιτική νόσος
“Anopheles stephensi”, από El Grafo διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 13: Μετάδοση
Με τσίμπημα μολυσμένου θηλυκού κουνουπιού του γένους Anopheles.
(μετάγγιση μολυσμένου αίματος)

## Slide 14: Kλινική εικόνα-συμπτώματα ελονοσίας
Ποικίλλει: ασυμπτωματική λοίμωξη έως βαριά νόσηση.
“Symptoms of Malaria”, από Mikael Häggström διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 15: Λοιμογόνος παράγοντας
Τα πλασμώδια (Plasmodium) του ανθρώπου
P.vivax καλοήθης τριταίος,
P.malariae τεταρταίος,
P.falciparum κακοήθης τριταίος,
P. ovale.

## Slide 16: Εργαστηριακά ευρήματα
Αιμόλυση και αναιμία,
Θρομβοπενία,
Υπογλυκαιμία.

## Slide 17: Κύκλος ζωής πλασμωδίων (1 από 2)
“Life Cycle of the Malaria Parasite”, από CFCF διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 18: Κύκλος ζωής πλασμωδίων (2 από 2)
“Malaria lifecycle-CDC”, από 7mike5000 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 19: Ξενιστές
Άνθρωπος (ενδιάμεσος ξενιστής)
Θηλυκό κουνούπι του γένους Anopheles (κύριος ξενιστής).

## Slide 20: Διαγνωστικές τεχνικές
Μικροσκοπική εξέταση,
Ανοσολογικές τεχνικές,
Μοριακές τεχνικές.

## Slide 21: Εργαστηριακή διάγνωση
Στο αίμα του ασθενούς
Ανίχνευση του παρασίτου,
ή των αντιγόνων/ προϊόντων αυτού,
Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος,
Έλεγχο με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR),
Γρήγορα διαγνωστικά τεστ (Rapid Diagnostic Tests-RDTs),
Oρολογικές μέθοδοι.

## Slide 22: Μικροσκοπική εξέταση (1 από 2)
Κλασσική μέθοδος: μελέτη επιχρίσματος αίματος - οπτικό μικροσκόπιο,
Νεότερη μέθοδος ανίχνευσης παρασίτων: - μικροσκόπιο υπεριώδους ακτινοβολίας- φθορισμού.

## Slide 23: Μικροσκοπική εξέταση (2 από 2)
Μέθοδος αναφοράς (gold standard)
λήψη δείγματος περιφερικού αίματος από τον ασθενή,
Παρασκευή παχιάς σταγόνας και λεπτής στιβάδας αίματος επί του πλακιδίου,
χρήση χρώσης Giemsa,
εξέταση, με το οπτικό μικροσκόπιο, των ερυθρών αιμοσφαιρίων για παράσιτα ελονοσίας.

## Slide 24: Συλλογή αίματος
Υποψία ελονοσίας –μπαμπεσίωσης (επείγον),
Πριν την έναρξη θεραπείας και πριν από το πυρετικό κύμα,
Παρασιταιμία κυμαίνεται -πολλαπλά δείγματα, (αρνητικό δείγμα, επανάληψη κάθε 6-8h επί τρεις μέρες),
Το αίμα σημαίνεται με την ημερομηνία και την ώρα συλλογής.

## Slide 25: Συλλογή αίματος - δείγμα
Τριχοειδικό,
Φλεβικό αίμα με αντιπηκτικό (επηρεάζει μορφολογία –χρώση / όχι καθυστέρηση στην παρασκευή επιχρίσματος).

## Slide 26: Αντιπηκτικό (1 από 2)
Αναζήτηση των πλασμωδίων καλύτερα αίμα χωρίς αντιπηκτικό.
Με αντιπηκτικό χωρίς καθυστέρηση η παρασκευή του επιχρίσματος.
Για τα πλασμώδια αντιπηκτικό EDTA (0.020 g/10 ml αίματος) .

## Slide 27: Αντιπηκτικό (2 από 2)
Το αίμα με αντιπηκτικό μπορεί
κατά τη διάρκεια της χρώσης να ξεκολλά,
να παραμορφώνονται οι τροφοζωίτες και τα γαμετοκύτταρα (αυτό συμβαίνει και όταν το αίμα διατηρείται στο ψυγείο),
να αλλάζει τα σχήμα των τροφοζωιτών, να χάνεται η κοκκίωση,
επηρεάσει την μορφολογία και τα χαρακτηριστικά των παρασίτων στη χρώση.

## Slide 28: Λήψη του τριχοειδικού αίματος
Ράγα του μέσου δακτύλου,
Χωρίς μεγάλη πίεση για να εμποδίζεται η αραίωση του αίματος από το εξωκυττάριο υγρό και τον κίνδυνο να μειωθεί η παρασιταιμία κάτω από το ανιχνεύσιμο όριο.
who.int
who.int

## Slide 29: Παρασκευή επιχρίσματος
who.int
who.int
who.int
who.int
28

## Slide 30: Επιχρίσματα
Σε ένα πλακάκι παχιά και λεπτή στιβάδα,
Ή σε δύο πλακάκια ξεχωριστά,
Αφήνονται να στεγνώσουν πολύ καλά,
Χρώση αμέσως , (παραμονή επηρεάζει τη χρώση).
who.int

## Slide 31: Χρώσεις
Χρώση επιλογής Giemsa βάφει τα παράσιτα καθαρά,
Wright’s,
Συνδυασμός Giemsa -Wright’s,
Και άλλες όπως Delafield’s αιματοξυλίνη ανάλογα με τα παράσιτα που αναζητούνται.

## Slide 32: Αντικειμενοφόρες πλάκες
Απομάκρυνση λίπους και λέρας
Καθαρές,
Βυθίζονται πάντα σε αλκοόλη,
Σκούπισμα.
“5901 lores”, από Mfield διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 33: Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος (χρώση Giemsa)
100Χ και υγρό κατάδυσης,
Παχιά σταγόνα,
Λεπτή στιβάδα αίματος,

## Slide 34: Παχιά σταγόνα
Περισσότερο αίμα (20Χ) από την λεπτή στιβάδα σε μικρότερη επιφάνεια (εμπλουτισμός)
Τα ερυθρά ΔΕΝ μονιμοποιούνται και αιμολύονται,
Στο πλακάκι μένουν : λευκά αιμοσφαίρια –αιμοπετάλια-παράσιτα.
διάγνωση λοίμωξης,
προσδιορισμός της παρασιταιμίας

## Slide 35: Λεπτή στιβάδα αίματος
Τα ερυθρά μονιμοποιούνται.
Στο πλακάκι παρατηρούνται: ερυθρά με τα παράσιτα, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια
διάγνωση λοίμωξης,
προσδιορισμός της παρασιταιμίας,
ταυτοποίηση του είδους του πλασμωδίου.

## Slide 36: Χρόνος εξέτασης με τον καταδυτικό φακό
Ανάλογα με την πείρα του εξεταστή,
Παχιάς σταγόνας είναι συνήθως 5-10 λεπτά (περίπου 100 πεδία),
για τη λεπτή επίστρωση 15-20 λεπτά (περίπου 200-300 πεδία).

## Slide 37: Σημεία παρατήρησης των παρασίτων
Τα Plasmodium και Babesia spp., παρατηρούνται στην παχιά σταγόνα αλλά η ταυτοποίηση γίνεται στο κομμάτι της λεπτής επίστρωσης στο οποίο τα κύτταρα είναι το ένα κοντά στο άλλο. (δεν επικαλύπτονται και δεν απέχουν )
who.int

## Slide 38: Καθορισμός της παρασιταιμίας (Parasite density) (1 από 4)
Διαπίστωση της σοβαρότητας της κατάστασης (υψηλή παρασιταιμία σοβαρή κατάσταση ειδικά στο P. falciparum)
Έλεγχος
  Της αποτελεσματικότητας της θεραπείας,
  Της ανθεκτικότητας των παρασίτων στα ανθελονοσιακά φάρμακα.

## Slide 39: Καθορισμός της παρασιταιμίας (Parasite density) (2 από 4)
Αριθμός παρασίτων ανά μl αίματος,
Κυρίως στην παχιά στιβάδα,
(ανάγεται στα 8000λευκά /μl αίματος).

## Slide 40: Καθορισμός της παρασιταιμίας (Parasite density) (3 από 4)
Έλεγχος για παράσιτα και ταυτοποίηση του είδους.
Χρησιμοποίηση συσκευής μέτρησης των λευκοκυττάρων.
Μέτρηση των λευκών και των παρασίτων σε κάθε οπτικό πεδίο.
Αναγωγή στο αριθμό των λευκών ανά ml αίματος (8000 ή αριθμός των λευκών του εξεταζόμενου).

## Slide 41: Καθορισμός της παρασιταιμίας (Parasite density) (4 από 4)
10+ παράσιτα /200 λευκά, δίδεται αποτέλεσμα,
λιγότερα από 10 στα 200 λευκοκύτταρα,
ίδια διαδικασία αριθμός παρασίτων μέχρι 500 λευκά,
π.χ. στα 200 λευκά βρεθούν 20 παράσιτα,
στα 8000 λευκά Χ;
800 παράσιτα / μl αίματος.

## Slide 42: QBC, Quantitative Buffy Coat
Nεότερη μέθοδος ανίχνευσης παρασίτων - μικροσκόπιο υπεριώδους ακτινοβολίας- φθορισμού.

## Slide 43: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Είναι πιο ευαίσθητη (μπορεί να ανιχνεύσει <1 παράσιτο/ml αίματος σε λιγότερο από μία ώρα) αλλά και πιο δαπανηρή.
cdc.gov

## Slide 44: PCR για ανίχνευση πλασμωδίων
keelpno.gr

## Slide 45: Γρήγορα διαγνωστικά τεστ (Rapid Diagnostic Tests-RDTs)
Ανίχνευση αντιγόνων ειδικών για το κάθε είδος πλασμωδίου με ανοσοχρωματογραφία. Tα αντιγόνα που ανιχνεύονται είναι:
η πρωτεΐνη 2 πλούσια σε ιστιδίνη (HRP-2) ειδική για το P. falciparum,
η παρασιτική γαλακτική δεϋδρογονάση (pLDH) και η παρασιτική αλδολάση που ανευρίσκονται σε όλα τα είδη πλασμωδίου.
who.int

## Slide 46: Δοκιμασία ταχείας διάγνωσης (Rapid Diagnostic Test, RDT) (1 από 2)
who.int
who.int
45
Notes: 45

## Slide 47: Δοκιμασία ταχείας διάγνωσης (Rapid Diagnostic Test, RDT) (2 από 2)
keelpno.gr

## Slide 48: Oρολογικές μεθόδοι
Η ανίχνευση αντισωμάτων γίνεται:
με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA),
με ανοσοενζυματική μέθοδο (ΕLISA).
Δεν χρησιμοποιούνται συχνά για διαγνωστικούς λόγους.

## Slide 49: Tεχνική ELISA
“ELISA”, από BiotechMichael διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 50: Mικροσκόπηση φθορισμού
cdc.gov

## Slide 51: Τέλος Ενότητας

## Slide 52: Σημειώματα

## Slide 53: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ανθούλα Νικολαΐδου 2014. Ανθούλα Νικολαΐδου. «Παρασιτολογία - Mυκητολογία (Ε). Ενότητα 8: Παράσιτα αίματος, πλασμώδια». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 54: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 55: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 56: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 57: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization), www.who.int

## Slide 58: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.