## Slide 1: ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ- ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ (Ε)
Ενότητα 9: Διάγνωση πλασμωδίων με QBC
Ανθούλα Νικολαΐδου
Tεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Msc Medical Microbiology
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Quantitative Buffy Coat (QBC)
Τεχνική διάγνωσης των πλασμωδίων με φθορισμό σε σωληνάρια μικροαιματοκρίτη.

## Slide 3: Φυγοκέντρηση και αίμα
Διαχωρίζεται σε στρώματα (διαφορετική πυκνότητα):
Πλάσμα,
Αιμοπετάλια,
Λευκά,
Ερυθρά.
Πλάσμα
Λευκοκύτταρα (buffy coat)
Ερυθροκύτταρα

## Slide 4: Αρχή (QBC) για πλασμώδια
Αίμα σε ειδικά σωληνάρια,
Φυγοκέντρηση,
μικροσκόπηση με υπεριώδες φως,
τα παράσιτα φθορίζουν, ανιχνεύονται και ταυτοποιούνται.

## Slide 5: Σκεύη-Όργανα
Αίμα τριχοειδικό ή φλεβικό (Υλικά για την λήψη τριχοειδικού ή φλεβικού αίματος),
Ειδικά σωληνάρια μικροαιματοκρίτη,
Πλαστελίνη ή πώμα για σφράγιση του σωληναρίου,
Μικροφυγόκεντρος,
Μικροσκόπιο,
Λάδι κατάδυσης (oil immersion),
Γάντια, δοχείο απόρριψης κλπ (τήρηση των κανόνων ασφαλείας).

## Slide 6: Ειδικά σωληνάρια μικροαιματοκρίτη
επικαλυμμένα
με πορτοκαλί της ακριδίνης, acridine orange, (φθορίζουσα χρωστική) για να φθορίζουν τα παράσιτα και τα λευκά,
Αντιπηκτικό,
και προστίθεται plastic float -πλαστικό φλοτεράκι - επίμηκες πλαστικό μπαλονάκι.

## Slide 7: Σωληνάριο (1 από 2)
Plastic float
Αντιπηκτικό
Αντιδραστήριο
Πώμα

## Slide 8: Σωληνάριο (2 από 2)
Plastic Float
Τοποθετείται στο σωληνάριο με λαβίδα ή με το πώμα.
Μετά την φυγοκέντρηση βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ των ερυθρών και του πλάσματος.
καταλαμβάνει το 90% του εσωτερικού χώρου του σωληναρίου.
αιμοπετάλια τα λευκά και το ανώτερο στρώμα των ερυθρών συγκεντρώνονται στην περιοχή μεταξύ του εσωτερικού του σωληναρίου και του εξωτερικού του plastic float και καταλαμβάνουν 10 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια από το κανονική.

## Slide 9: Μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο φθορισμού με κατάλληλο υποδοχέα για το σωληνάριο
Ή οπτικό μικροσκόπιο με προσθήκη εξαρτήματος φθορισμού (και με κατάλληλο υποδοχέα για το σωληνάριο).
“Axio Zoom.V16 with ApoTome.2”, από ZEISS Microscopy διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0

## Slide 10: Διαδικασία
Το σωληνάριο γεμίζεται με τριχοειδικό αίμα 55- 70 μl χωρίς φυσαλίδες ή μέχρι την ένδειξη.
“Rapid HIV test”, από UNICEF Ethiopia διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 2.0

## Slide 11: Φλεβικό αίμα με αντιπηκτικό
Ανάμειξη αίματος,
Σωληνάριο σε σχεδόν οριζόντια θέση,
Εισαγωγή του τριχοειδούς,
Γέμισμα μέχρι τη γραμμή ή περίπου 55- 70 μl χωρίς φυσαλίδες.

## Slide 12: Ανάμειξη αίματος και αντιπηκτικού
Κρατώντας το σωληνάριο οριζόντια περιστρέφεται δύο-τρεις φορές για να αναμιχθεί το αίμα με το αντιπηκτικό.

## Slide 13: Ανάμειξη αίματος και χρωστικής
Αν η χρωστική είναι στο άλλο άκρο, μετακινείται το αίμα για να αναμιχθεί με τη χρωστική

## Slide 14: Σφράγισμα του ενός άκρου
Το ένα άκρο σφραγίζεται με πλαστελίνη ή το ειδικό πώμα
who.int

## Slide 15: Plastic Float
Προστίθεται ανάλογα με την εταιρία ή με λαβίδα ή με το πώμα,
Σήμανση του σωληναρίου.

## Slide 16: Τοποθέτηση στη μικροφυγόκεντρο
Τοποθετείται στη μικροφυγόκεντρο (το σφραγισμένο άκρο προς την περιφέρεια) και αντιδιαμετρικά με άλλο σωληνάριο.
Φυγοκέντρηση 12,000 rpm για 5 λεπτά.
who.int

## Slide 17: Μικροσκόπηση (1 από 2)
Τοποθέτηση του σωληναρίου στο ειδικό υποδοχέα συσκευής για την μικροσκόπιση

## Slide 18: Μικροσκόπηση (2 από 2)
Ενστάλαξη λαδιού πάνω στο τριχοειδές χωρίς καλυπτρίδα,
Μικροσκόπηση με 40Χ, 60Χ, το σωληνάριο περιστρέφεται και ελέγχεται όλη η περιφέρεια για παρατήρηση των παρασίτων που φθορίζουν.

## Slide 19: Κατανομή του αίματος
Tα παρασιτούμενα ερυθρά είναι ελαφρότερα από τα φυσιολογικά ερυθρά και μαζί με τα παράσιτα συγκεντρώνονται κάτω από το στρώμα των λευκών "buffy coat" στην κορυφή της στήλης των ερυθρών.

## Slide 20: Φθορισμός
Τα κύτταρα που περιέχουν DNA, όπως τα παράσιτα και τα λευκά, βάφονται με την ακριδίνη και φθορίζουν με το υπεριώδες φως.

## Slide 21: Πλεονεκτήματα
Πιο εύκολη και πιο γρήγορη από τα βαμμένα επιχρίσματα,
Περισσότερο ευαίσθητη από την παχιά σταγόνα και τη λεπτή επίστρωση.

## Slide 22: Μειονεκτήματα
Απαιτείται ειδικός και ακριβός εξοπλισμός,
Δύσκολα να ταυτοποιηθούν όλα τα είδη των πλασμωδίων,
Το σωληνάριο δεν διατηρείται για μελλοντική εξέταση.

## Slide 23: Παράσιτα QBC
Άλλα παράσιτα που ανιχνεύονται με την QBC είναι
τα τρυπανοσώματα,
τα πιροπλάσματα,
οι μικροφιλάριες.

## Slide 24: Τέλος Ενότητας

## Slide 25: Σημειώματα

## Slide 26: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ανθούλα Νικολαΐδου 2014. Ανθούλα Νικολαΐδου. «Παρασιτολογία - Mυκητολογία (Ε). Ενότητα 9: Διάγνωση πλασμωδίων με QBC». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 27: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 28: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 29: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 30: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization), www.who.int

## Slide 31: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.