## Slide 1: Αιματολογία Ι (Θ)
Ενότητα 1: Γενική εξέταση αίματος - Αιμοδιάγραμμα
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αιμοποίηση
“Hematopoiesis (human) diagram”, από Mikael Häggström διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 3: Κύτταρα του Αίματος
“Blausen 0425 Formed Elements”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 4: Δείγμα - Αντιπηκτικό

## Slide 5: EDTA
Φυσικoχημικές ιδιότητες
Εμφάνιση: Λευκό κρυσταλλικό άοσμο στερεό
Μοριακός τύπος: C10H16N2O8
Σχετική μοριακή μάζα: 292,25
Σημείο τήξης > 220ºC (υπό αποσύνθεση)
Πυκνότητα: 0,86 g/cm3
Μέτρια ισχυρό τετραπρωτικό οξύ
Διαλυτότητα στο Η2Ο: 0,50 g/L (~ 0,0017 M)
pH κορεσμ. διαλύματος: 2,0 - 2,5
'Eνυδρο δινάτριο άλας (πιο συνηθισμένη εμπορική μορφή του EDTA):
Μοριακός τύπος: C10H14N2Na2O8·2H2O

## Slide 6: Δράση και Χρήση
Η δράση του βασίζεται στη δέσμευση των ιόντων ασβεστίου που εμπλέκονται στο μηχανισμό πήξης του αίματος (1.5-2.0 mgr/ml)
Σωληνάρια αιμοληψίας περιέχουν μικρή ποσότητα στερεού άλατος EDTA (K2H2EDTA, K3HEDTA, Na2H2EDTA)
Δεν χορηγείται EDTA ως αντιθρομβωτικό φάρμακο
Η λήψη EDTA από το στόμα έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί αναπαραγωγικά και αναπτυξιακά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της σύμπλεξης μετάλλων χρήσιμων για τον ανθρώπινο οργανισμό.

## Slide 7: Επίδραση στα Ερυθροκύτταρα
Επίχρισμα αίματος 2-3 ώρες από την αιμοληψία.
Σε 5 ώρες τα ερυθροκύτταρα αλλάζουν σχήμα (εχινοκύτταρα, σφαιροκύτταρα, νεκρωτικά λευκά αιμοσφαίρια).
Υψηλές ποσότητες αντιπηκτικού συρρικνώνει τα κύτταρα (υπερτονικότητα πλάσματος).
Δεν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα καλό συντηρητικό των κυττάρων.

## Slide 8: Φυσιολογικά Ερυθροκύτταρα
“RBC micrograph”, από Medicallessons διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 9: Εχινοκύτταρα
“Acanthocytes, Peripheral Blood (3884092551)”, από File Upload Bot (Magnus Manske)διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0

## Slide 10: Σφαιροκύτταρα
“Hereditary Spherocytosis smear 2010-03-17”, από Paulo Mourao διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 11: Νεκρωτικά Λευκά Αιμοσφαίρια
“chronic granulomatous disease”, από britannica.com διαθέσιμο με άδεια GNU Free Documentation License Version 1.2

## Slide 12: Επίδραση στα Αιμοπετάλια
Μειώνει την αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση.
Δεν αφήνει τα αιμοπετάλια να έρθουν σε επαφή με το σωληνάριο.
Ψευδοθρομβοπενία μπορεί να υπάρξει από κακή ανάμειξη αίματος και αντιπηκτικού (μικροί θρόμβοι ινικής).
Προσοχή στην αληθή θρομβοπενία.

## Slide 13: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα

## Slide 14: Ιστογράμματα - Νεφελογράμματα
Ιστογράμματα
Κατανομές συχνότητας μιας παραμέτρου (κατ’ όγκο ανάλυση).
Νεφελογράμματα ή κυτταρογράμματα ή στικτογράμματα
Απεικονίζονται οι πληθυσμοί των κυττάρων που πέρασαν από την οπή μέτρησης, με τη μορφή νεφελωμάτων.

## Slide 15: 1. Λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα

## Slide 16: Λευκά αιμοσφαίρια 1/2
ΦΤ 5.000-10.000/μl
Ουδετερόφιλα Πολυμορφοπύρηνα (50-60%)
Ηωσινόφιλα (1-4%)
Βασεόφιλα (0,5-1%)
Μονοπύρηνα (2-6%)
Λεμφοκύτταρα (20-40%)
Λευκοκυτταρικός Τύπος

## Slide 17: Σφάλματα στη μέτρηση των λευκοκυττάρων 1/2
Ψευδώς αυξημένα
  Μεγάλα PLTs.
  Εμπύρηνα ερυθροκύτταρα (RBCs).
  RBCs ανθεκτικά στα λυτικά αντιδραστήρια
  (ηπατικά ή νεφρικά νοσήματα, θαλασσαιμικά ή δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα).
  Υπερλιπιδαιμία, κρυοσφαιρίνες, παραπρωτειναιμία, μικροοργανισμοί.

## Slide 18: Σφάλματα στη μέτρηση των λευκοκυττάρων 2/2
Ψευδώς μειωμένα
  Μικροπήγματα (ανεπαρκής ανακίνηση).
  Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
  (λύση εύθραυστων λεμφοκυττάρων (οι πυρήνες τους μετριούνται ως εμπύρηνα ερυθροκύτταρα).
  Παλιό δείγμα, περίσσεια EDTA.

## Slide 19: Παθολογικές καταστάσεις
Λευκοκυττάρωση: Αύξηση του απόλυτου αριθμού των λευκοκυττάρων (White Blood Cells) πάνω από 10.000/μl
Λευκοπενία: Μείωση του απόλυτου αριθμού των λευκοκυττάρων (White Blood Cells) κάτω από 3.000/μl

## Slide 20: 2. Αρίθμηση Λευκών Αιμοσφαιρίων

## Slide 21: Αρίθμηση Λευκών Αιμοσφαιρίων
Αυτόματος αναλυτής.
Μέτρηση με αντεικειμενοφόρο πλάκα Neubauer.
“Neubauer improved counting chamber”, από Alcibiades διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 22: Naubauer
4x16=64 τετράγωνα
Κάθε τετράγωνο έχει επιφάνεια 1mm3
To βάθος της πλάκας είναι 1/10mm
“Reticulo Neubauer”, από SantiBadia διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 23: Υλικά
Υγρό αραιώσεως είναι το παγόμορφο οξικό οξύ.
Το παγόμορφο οξικό οξύ μαζί με το αποσταγμένο νερό λύουν τα λευκά αιμοσφαίρια.
Οι μονιμοποιητικές του ιδιότητες μετουσιώνουν τις πρωτεΐνες του πυρήνα.
Στην πλάκα βλέπουμε μόνο πυρήνες.
Αριθμούνται τα λευκά αιμοσφαίρια ενώ παράλληλα υπολογίζεται και ο λευκοκυτταρικός τύπος.
Αποτελείται από παγόμορφο οξικό οξύ 2%.
Υδατικό διάλυμα ιώδους της γεντιανής 1%.
Στα 100 ml αποσταγμένου νερού.
Διάλυμα Turk

## Slide 24: Πρωτόκολλο
Αραίωση του δείγματος αίματος 1:20.
5μl αίματος ολικό με αντιπηκτικό.
95μl διαλύματος αραιώσεως.
Τα σιφώνια παρουσιάζουν μη ακριβή ρύθμιση, ανεπαρκή ανάμειξη αίματος και υγρού αραιώσεως.

## Slide 25: Τοποθέτηση Αραιωμένης Σταγόνας Αίματος
H ποσότητα που τοποθετείται είναι 40μl
“Hemocytometer”, από Flickr upload bot διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.0

## Slide 26: Μέτρηση Λευκών Αιμοσφαιρίων x 40
RBCs
WBCs

## Slide 27: Υπολογισμός
64 x 0,4 x 1/20 = 50
Μετράμε τα 4 περιφερικά τετράγωνα.
Το κάθε ένα έχει 16 μικρότερα τετράγωνα.
4x16=64 συνολικά τετράγωνα.
Το κάθε ένα έχει επιφάνεια 1mm2.
1mm2 x 4 (γωνιακά) = 4mm2 x 0,1 mm (βάθος πλάκας) = 0,4mm3.
Τα τετράγωνα που μετρώνται είναι 64.
Το αίμα που τοποθετήθηκε είναι 0,4ml.
Η αραίωση του αίματος είναι 1/20.
Εάν μετρηθούν 100 λευκά αιμοσφαίρια τότε πολλαπλασιαζόμενα
με το 50 έχουμε: 100 x 50 = 5x103/μl ή 5.000/μl WBCs.

## Slide 28: 3. Λευκοκυτταρικός Τύπος

## Slide 29: Λευκοκυτταρικός Τύπος 1/2
Η εκατοστιαία αναλογία των επιμέρους λευκών αιμοσφαιρίων του περιφερικού αίματος.
Αποτελεί μέρος της γενικής αίματος.
Μεγάλη προσοχή κατά τη μικροσκόπηση.
Εκτός από τη μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων παρατηρείται και η μορφολογία των υπόλοιπων κύτταρων.
Μετρώνται και τα αιμοπετάλια.
Καταγράφονται και οι άωρες μορφές (βλάστες).
Προσοχή όταν παρατηρηθούν εμπύρηνα ερυθροκύτταρα.

## Slide 30: Προσδιορισμός Λευκοκυτταρικού Τύπου 1/2
Χρωματισμένα επιχρίσματα (blood film).
Μετρώνται 100 λευκά αιμοσφαίρια και εξάγεται το %.
Παράδειγμα στα 100 WBCs βρέθηκαν:
  63 ουδετερόφιλα,
  28 λεμφοκύτταρα,
  6 μονοκύτταρα και
  3 ηωσινόφιλα,
άρα ο λευκοκυτταρικός τύπος είναι 63%, 28%, 6% και 3% αντίστοιχα.

## Slide 31: Προσδιορισμός Λευκοκυτταρικού Τύπου 2/2
Φυσιολογικές τιμές
  Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα 50-70%.
  Πολυμορφοπύρηνα βασεόφιλα 0-1%.
  Πολυμορφοπύρηνα ηωσινόφιλα 1-4%.
  Λεμφοκύτταρα 20-40%.
  Μονοκύτταρα 2-8%.

## Slide 32: Φυσιολογική Κατανομή WBCs στον Ενήλικα
 |  |  |  | Τιμή ανά μl
Κατηγορίες |  | % | Μ.Ο. | Όρια διακύμανσης
Βασεόφιλα πολυμορφοπύρηνα |  | 0-1 | 40 | 0-100 ή 0.0-0.1
Ηωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα |  | 2-4 | 20 | 50-350 ή 0.05-0.35
Ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα | Μεταμυελοκύτταρα | 0-1 | 30 | 0-100 ή 0.0-0.1
 | Ραβδοπύρηνα | 2-4 | 200 | 50-350 ή 0.05-0.35
 | Πολυμορφοπύρηνα | 50-70 | 4.000 | 2.200-7.000 ή 2.2-7.0
Λεμφοκύτταρα (άκοκκα) |  | 20-40 | 2.200 | 1.100-3.300 ή 1.1-3.3
Μονοκύτταρα (άκοκκα) |  | 2-8 | 530 | 150-700 ή 0.15-0.7
Σύνολο |  | 100 | 7.200 | 4.000-11.000
Απόλυτος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων

## Slide 33: Προβλήματα
Η επίστρωση του αίματος γίνεται αμέσως μετά την αιμοληψία.
Μελετάται η επίστρωση μακροσκοπικά.
Το αίμα καλό είναι να μην έχει αντιπηκτικό (μορφολογία RBCs).
Μελετάται μικροσκοπικά σε μικρή μεγέθυνση (αρχικά) Χ40.
Με καταδυτικό φακό Χ100 επιλέγουμε περιοχές όπου τα RBCs δεν επικαλύπτονται.
Μετράμε το επίχρισμα: μορφολογία και μέτρηση κυττάρων.
Καταγράφονται τα παθολογικά κύτταρα.

## Slide 34: Κατανομή Λευκοκυττάρων στην Επίστρωση
Στην άκρη : ουδετερόφιλα.
Σε όλο το μήκος: μονοκύτταρα.
Στα πλάγια: Άωρα κύτταρα.
Κέντρο: λεμφοκύτταρα.
Αποφυγή των παραπάνω με μελέτη σε σχήμα μαιάνδρου.
“Stained peripheral blood smear closeup”, από Coinmac διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 35: Χαρακτηριστικά επιχρίσματος
ουρά σώμα κεφαλή

## Slide 36: Παρατήρηση

## Slide 37: Λευκά αιμοσφαίρια 2/2
“Blausen 0909 WhiteBloodCells”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 38: Neutrophil Ουδετερόφιλο Πολυμορφοπύρηνο
“Blausen 0676 Neutrophil”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 39: Basopfil - Βασεόφιλο
“Blausen 0077 Basophil”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 40: Eosinophil – Εο/Ηωσινόφιλο
“Blausen 0352 Eosinophil”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 41: Monocyte - Μονοκύτταρο
“Blausen 0649 Monocyte”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 42: Macrophage - Μακροφάγο
“Macrophage”, από Arcadian διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Macrophage”, από Lingulidas διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.0

## Slide 43: Small Lympocyte – Μικρό Λεμφοκύτταρο Large Granular Lympocyte – Μεγάλο Κοκκώδες Λεμφοκύτταρο
allaboutblood.com

## Slide 44: Θυμηθείτε την Επίστρωση του Αίματος Blood smear or blood film
ac-creteil.fr

## Slide 45: Επίστρωση Αίματος – Blood Film
Αίμα χωρίς αντιπηκτικό (τριχοειδικό ή φλεβικό).
Αίμα με αντιπηκτικό EDTA.
Προσοχή!
Το EDTA αναστέλλει την συσσώρευση PLTs
Οι επιστρώσεις με αίμα χωρίς EDTA δημιουργούν συσσωρεύσεις κυττάρων
3. Οι επιστρώσεις για μέτρηση κυττάρων πρέπει να περιέχουν αντιπηκτικό
Η επίστρωση από σωληνάριο με EDTA πρέπει να γίνεται σε χρονικό διάστημα < 10 λεπτών  Βλάβες αποθήκευσης των ερυθροκυττάρων.

## Slide 46: Τεχνική Επίστρωσης σε Αντικειμενοφόρο Πλάκα 1/2
Καθαρές πλάκες χωρίς λιπαρότητα.
Τοποθετείται μία σταγόνα αίματος με τριχοειδές στην άκρη της πλάκας.
Χρησιμοποιείται άλλη αντικειμενοφόρος πλάκα ή καλυπτρίδα η οποία «σέρνεται» με γωνία 45ο πάνω στην κηλίδα αίματος.
Για λεπτότερη επίστρωση χρησιμοποιείται καλυπτρίδα.
Μόλις το αίμα διατρέξει όλο το μήκος της ακμής της πλάκας προωθείται με απαλή και σταθερή κίνηση.
Τα πλακίδια αφήνονται να ξηραθούν σε θερμοκρασία δωματίου.
Με μολύβι αναγράφεται το όνομα του ασθενή στην άκρη της αντικειμενοφόρου πλάκας.

## Slide 47: Τεχνική Επίστρωσης σε Αντικειμενοφόρο Πλάκα 2/2
Blood smear technique

## Slide 48: Μικροσκόπηση
“Stained peripheral blood smear closeup”, από Coinmac διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Ζώνη για παρατήρηση μορφολογίας

## Slide 49: Σφάλματα Επίστρωσης Αίματος 1/2
Αν η σταγόνα του αίματος για την επίστρωση είναι πολύ μεγάλη, τότε τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι δύσκολο να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο και συνήθως επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα δυσκολία στην καλή εκτίμηση του μεγέθους τους, του σχήματος και της χρώσης τους, που είναι ουσιαστικές παράμετροι για την ορθή αξιολόγησή της.
Αν η επίστρωση γίνει με εξάσκηση ικανής πίεσης διαταράσσεται η φυσιολογική μορφολογία τόσο των ερυθρών όσο και των λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ μπορεί να διαταραχθεί και η κατανομή των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων στο επίχρισμα με συνάθροισή τους στο τέλος της επίστρωσης και ικανή διαταραχή της μορφολογίας τους.

## Slide 50: Σφάλματα Επίστρωσης Αίματος 2/2
Η χρήση ακάθαρτων πλακιδίων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υβώσεων και αυλακώσεων στην επίστρωση, την μη καλή κατανομή των κυττάρων στην επίστρωση και την όχι καλή χρώση λόγω καθίζησης της χρωστικής.
Μετά την επίστρωση πρέπει να αναγράφεται αμέσως το όνομα του αρρώστου, ο θάλαμος και η ημερομηνία τέλεσης, με μολύβι στο παχύ μέρος της επίστρωσης ή στην κατάλληλη για τούτο θέση ορισμένων πλακιδίων.
Πρέπει να αποφεύγεται η επίστρωση αίματος που έχει ήδη τεθεί σε αντιπηκτικό, επειδή πολλά αντιπηκτικά όπως κυρίως τα οξαλικά έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών διαταραχών τόσο της μορφολογίας, όσο και της ποιότητας χρώσης.

## Slide 51: Χρώση May-Grunwald – Giemsa 1/2
May-Grunwald: μπλε του μεθυλενίου και ηωσίνη
Βάφει κυρίως ερυθροκύτταρα, πρωτόπλασμα εμπύρηνων κυττάρων και αιμοπετάλια.
Giemsa: αζούρ και ηωσίνη
Βάφει τον πυρήνα του κυττάρου, τα πρωτογενή κοκκία και τα κοκκία των βασεόφιλων.

## Slide 52: Χρώση May-Grunwald – Giemsa 2/2
Τεχνική
  Μεθανόλη 5min.
  Απόρριψη περίσσειας.
  Χρωστική May-Grunwald 4min.
  Απόρριψη περίσσειας.
  Χρωστική Giemsa (5 ml χρωστικής σε 50 ml ad H2O) 15 min.
  Απόρριψη περίσσειας.
  Έκπλυση με άφθονο νερό βρύσης.
  Στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Αποχρωματισμός σε μεθανόλη και πολλές εκπλύσεις με νερό.

## Slide 53: Αποτελέσματα Χρώσης
Πυρήνας | Βαθυκόκκινος (ιωδέρυθρος)
Πρωτόπλασμα | 
Ερυθροκύτταρα | Ροδέρυθρα
ΔΕΚ | Γκρί-μπλε
Ουδετερόφιλα | Ροδέρυθρα
Λεμφοκύτταρα | Μπλε
Μονοκύτταρα | Γκρι-μπλε
Βασεόφιλα | Μπλε
Κοκκία | 
Ουδετερόφιλα | Ασθενή ιωδέρυθρα
Ηωσινόφιλα | Πορτοκαλέρυθρα
Βασεόφιλα | Έντονα ιωδέρυθρα-μαύρα
Μονοκύτταρα | Ασθενώς ιωδέρυθρα
Αιμοπετάλια | Ιωδέρυθρα (βαθυκόκκινα)

## Slide 54: Απόλυτος Αριθμός Λευκοκυττάρων /μl
Παράδειγμα:
70% ουδετερόφιλα
10.000/μl WBCs
; Απόλυτος αριθμός ουδερερόφιλων

## Slide 55: Λευκοκυτταρικός Τύπος 2/2
 | (%) | Απόλυτος Αριθμός/μl
Ολικός Αριθμός Λευκοκυττάρων | 100 | 4.000 – 10.000
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα | 50 – 65 | 2.000 – 6.500
Πολυμορφοπύρηνα Εωσινόφιλα | 1 -5 | 40 – 500
Πολυμορφοπύρηνα Βασεόφιλα | 0 – 1 | 0 – 100
Λεμφοκύτταρα | 25 -40 | 1.000 – 4.000
Μεγάλα Μονοπύρηνα | 3 -8 | 120 – 800

## Slide 56: 4. Μέτρηση Ερυθροκυττάρων

## Slide 57: Μέτρηση Ερυθροκυττάρων
RBC (Red blood cells)
Αρχή μεταβολής αντίστασης.
Οπτική αρχή σκεδασμού ακτίνας laser.
Φ.Τ. Άνδρες 4.5-6.5 x 10¹²/l ή 4.5-6.5 x 109/μl
Γυναίκες 3.8-5.8 x 10¹²/l ή 3.8-5.8 x 109/μl

## Slide 58: Σφάλματα στη μέτρηση ερυθροκυττάρων
Ψευδώς υψηλά
  Μεγάλα αιμοπετάλια.
  Λευκοκυττάρωση >50.000/μl.
  Κρυοσφαιρίνες.
  Φυσαλίδες, σωματίδια, μικρόβια στο διάλυμα.
Ο αριθμός των ερυθροκυττάρων δεν επηρεάζεται σημαντικά.
Ψευδώς χαμηλά
  Μικροπήγματα,αιμόλυση.
  Μικροκυττάρωση, σχιστοκυττάρωση.
  Ψυχροσυγκολλητίνες (ασυμφωνία Hb- Hct, διόρθωση μετά επώαση 15 λεπτών στους 37°C).

## Slide 59: Ιστόγραμμα RBCs
Δε πρέπει να υπάρχει πληθυσμός από την αρχή του διαγράμματος.

## Slide 60: Μέτρηση Αιμοσφαιρίνης (Hb)
Φ.Τ. άνδρες 13.5-17g/dl, γυναίκες 11.5-15g/dl
Μετατροπή αιμοσφαιρίνης σε κυανιομεθαιμοσφαιρίνη, μετά τη λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (μέθοδος αναφοράς).
Μέτρηση σε φωτόμετρο της οπτικής πυκνότητας του διαλύματος
Σύγχρονοι αναλυτές: αντιδραστήριο ελεύθερο κυανίου, ατοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
Πολύ καλή επαναληψιμότητα.

## Slide 61: Σφάλματα στη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης
Μέθοδος μέτρησης χρωματομετρική-επηρεάζεται από θολερότητα δείγματος.
  Λευκοκυττάρωση.
  Υπερτριγλυκεριδαιμία (>1000 mg/dl).
  Υπερχολερυθριναιμία.
  Παραπρωτεϊναιμία (IGM>3g/l).
Στους σύγχρονους αναλυτές ο προσδιορισμός της Hb δεν επηρεάζεται από την θολερότητα του δείγματος.

## Slide 62: Φυσιολογικές Hb(s)
Hb A. 95%-98% της Hb των ενηλίκων (α2)+(β2) πρωτεϊνικές αλυσίδες.
Hb A2. 2%-3% της Hb των ενηλίκων (α2)+(δ2) πρωτεϊνικές αλυσίδες.
Hb F. < 2% της Hb των ενηλίκων (α2)+(γ2) πρωτεϊνικές αλυσίδες.

## Slide 63: Μεταφορά Οξυγόνου 1/2
Μεταφέρεται με τη βοήθεια των RBCs.
Κάθε μόριο Hb δεσμεύει 4 μόρια οξυγόνου .
Αυτή η δέσμευση δημιουργεί την οξυγονοαιμοσφαιρίνη [Oxyh(a)emoglobin].
Το οξυγόνο μεταφέρεται στους ιστούς και αποδεσμεύεται.
Η δέσμευση οξυγόνου είναι αντιστρεπτή διαδικασία.
Hb + 4O2 Hb.4O2

## Slide 64: Μεταφορά Οξυγόνου 2/2
Δέσμευση οξυγόνου
Πολυπεπτιδικές αλυσίδες
2
2
2
2
Αναδημιουργία από: “1904 Hemoglobin”, από CFCF διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 65: Κορεσμός Hb σε Οξυγόνο
Μερική πίεση οξυγόνου
% κορεσμός της Hb
σε οξυγόνο
Πνεύμονες < CO2
Ιστοί > CO2
Σχετική μικρή συγκέντρωση O2 < HbO2.
Μεγάλη συγκέντρωση O2>HbO2.

## Slide 66: H Επίδραση του CO2
Μερική πίεση οξυγόνου
% κορεσμός της Hb
σε οξυγόνο
H2O + CO2 H2CO3
H2CO3 H+ + HCO3-
Hb.4O2 + H+ HHb+ + 4O2

## Slide 67: Όταν η τάση του CO2 είναι υψηλή η Hb:
Α) | Δεν ελκύει μόρια οξυγόνου
Β) | Καμία μεταβολή
Γ) | Δεσμεύει αργά οξυγόνο
Δ) | Δεσμεύει γρήγορα οξυγόνο
Η συγκέντρωση αερίων εκφράζεται σε:
Α) | Picograms
Β) | Kilograms
Γ) | Μερική πίεση
Δ) | Μερική συγκέντρωση

## Slide 68: Ερμηνεία της Εξέτασης
Ο καθορισμός της αιμοσφαιρίνης είναι μέρος της γενικής αίματος.
Ανιχνεύει την παρουσία νοσημάτων σχετιζόμενων με αναιμία, καθορίζει τη βαρύτητα της αναιμίας, παρακολουθεί την ανταπόκριση στη θεραπεία και αξιολογεί την ερυθροκυττάρωση.
Η ιατρική των μεταγγίσεων έχει ως γνώμονα την τιμή της αιμοσφαιρίνης για την παρακολούθηση της αναιμίας.
Τιμή αιμοεπαγρύπνισης είναι η <6gr/100ml αίματος.

## Slide 69: Φυσιολογικές Τιμές Hb
Άνδρες: 14,1 – 17,4 gr/dl
Γυναίκες: 12,1-16,1 gr/dl
ηλικία | αιμοσφαιρίνη (gr/dl)
0-2 εβδομάδων | 14,5-24,5
2-8 εβδομάδων | 12,5-20,5
2-6 μηνών | 10,7-17,3
6-12 μηνών | 9,9-14,5
1-6 ετών | 9,5-14,1
6-16 ετών | 10,3-14,9
16-18 ετών | 11,1-15,7

## Slide 70: Κλινική Επαγρύπνηση
Hb <6gr/dl μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο.
Hb>20gr/dl οδηγεί σε απόφραξη τριχοειδών λόγω αιμοσυμπύκνωσης.

## Slide 71: Παράγοντες Σύγχυσης
Τα άτομα που ζουν αρκετό καιρό σε υψόμετρο θα έχουν αυξημένη τιμή αιμοσφαιρίνης όπως και αιματοκρίτη.
Σε καταστάσεις αυξημένης ενυδάτωσης παρατηρείται μείωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης.
Στα βρέφη φυσιολογικά η τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι αυξημένη.
Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στην κύηση είναι φυσιολογικά μειωμένα.
Τα φάρμακα που αυξάνουν την τιμή αιμοσφαιρίνης είναι η γενταμυκίνη και η μεθυλντόπα.
Πρόσφατα έχουν βρεθεί και φάρμακα που είναι ικανά να μειώσουν την τιμή της αιμοσφαιρίνης.

## Slide 72: Αρχή Μεθόδου
Τα ερυθροκύτταρα όταν βρεθούν σε υπότονο διάλυμα λύονται και απελευθερώνουν στο υπερκείμενο την αιμοσφαιρίνη.
Μετατρέπεται η αιμοσφαιρίνη σε κυανομεθαι-μοσφαιρίνη με προσθήκη KCN.
Φωτομετρικά ανιχνεύεται στα 540 nm.

## Slide 73: Υλικά αιμόλυσης
Ολικό αίμα σε EDTA.
Διάλυμα Drabkin (ΚCN, K3FeCN8).
Φωτόμετρο.
Κυβέττες.

## Slide 74: Τεχνική Μέτρησης Hb (Drabkin and Austin, 1935)
Φλεβικό αίμα με EDTA.
Σε δοκιμαστικό σωληνάριο τοποθετούνται 2,5ml διαλύματος Drabkin και 10μl ολικό αίμα.
Ανάμειξη.
Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου 5 λεπτά.
Ανάμειξη.
Φωτομέτρηση στα 540nm.
Το τυφλό περιέχει μόνο το διαλύτη.

## Slide 75: Υπολογισμός με Πρότυπη Καμπύλη

## Slide 76: Υπολογισμός με Σταθερό Συντελεστή
Γινόμενο της απορρόφησης με έναν σταθερό συντελεστή.
Συντελεστής = 36,77.
A x 36,77 = C (gr/dl)

## Slide 77: Υπολογισμός με Πρότυπο Δείγμα
Το πηλίκο της απορρόφησης εξεταστέου με την απορρόφηση πρότυπου δείγματος x 15 (γνωστή συγκέντρωση πρότυπου)

## Slide 78: Βιολογικές Πηγές Λάθους στη μέτρηση Hb
Ψευδώς αυξημένα αποτελέσματα Hb
Το τυφλό φτιάχνεται με προσθήκη πλάσματος στο διαλύτη.
Υψηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων.
Υψηλές συγκεντρώσεις λιπιδίων.
Υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών.
Παρουσία ερυθροκυττάρων.

## Slide 79: Μηχανικές Πηγές Λάθους
Ανεπαρκείς ποσότητα διαλύματος λύσης.
Μειωμένος χρόνος επώασης.
Μη καλή ανακίνηση του αιμολύματος.
Βρώμικοι σωλήνες αντίδρασης.
Μη καθαρές κυβέττες.
Το διάλυμα λύσης είναι φωτοευαίσθητο (έκθεση στο φως).
Μη σωστή αναλογία αίματος και διαλύματος λύσης.

## Slide 80: 5. Αιματοκρίτης (Hct)

## Slide 81: Αιματοκρίτης (HCT) 1/4
Ο όγκος που καταλαμβάνουν τα ερυθροκύτταρα σε 100 ml αίματος προκύπτει έμμεσα:
Hct = MCV x RBC (μαθηματικό ολοκλήρωμα)
Φ.Τ. άνδρες 40-51%, γυναίκες 37-47%
Καθορίζει τη μάζα των RBCs και είναι η εκατοστιαία αναλογία των RBCs σε σχέση με το πλάσμα.

## Slide 82: Αιματοκρίτης (HCT) 2/4
Ο όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων προς το συνολικό όγκο του αίματος ονομάζεται αιματοκρίτης.
H εκατοστιαία κατά όγκο αναλογία των ερυθροκυττάρων στο συνολικό όγκο του αίματος.
Επειδή τα υπόλοιπα έμμορφα στοιχεία του αίματος είναι αμελητέα σε σχέση με τα ερυθρά αιμοσφαίρια ο αιματοκρίτης αντιπροσωπεύει την εκατοστιαία αναλογία των ερυθροκυττάρων ως προς το πλάσμα.

## Slide 83: H(a)ematocrit (HCT) Packed Cell Volume (PCV)
Ο ΗCT εκφράζει τη τιμή του αιματοκρίτη που βγαίνει αυτόματα από τον αιματολογικό αναλυτή.
O PVC εκφράζει το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε μία στήλη φυγοκεντρημένου αίματος.

## Slide 84: Αιματοκρίτης (HCT) 3/4
Ο αιματοκρίτης αποτελεί μέτρηση του κλασματικού όγκου των ερυθροκυττάρων (δηλώνει τη μάζα)
Είναι ένας δείκτης-κλειδί της κατάστασης ενυδάτωσης, αναιμίας ή σοβαρής απώλειας αίματος του σώματος, καθώς και της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου.

## Slide 85: Αιματοκρίτης (HCT) 4/4
Ένας μειωμένος αιματοκρίτης οφείλεται είτε σε υπερυδάτωση, η οποία αυξάνει τον όγκο πλάσματος, είτε σε μείωση του αριθμού των ερυθροκυττάρων προκαλούμενη από αναιμίες ή απώλεια αίματος
Ένας αυξημένος αιματοκρίτης οφείλεται σε απώλεια υγρών, όπως στην περίπτωση αφυδάτωσης, θεραπείας με διουρητικά και εγκαυμάτων, ή σε αύξηση του αριθμού των ερυθροκυττάρων, όπως στην περίπτωση καρδιαγγειακών και νεφρικών διαταραχών, αληθούς πολυκυτταραιμίας και μειωμένου αερισμού.

## Slide 86: Φυσιολογικές Τιμές HCT
Άνδρες: 47 ±5% (42 - 52%).
Γυναίκες: 42 ±5% (37 - 47%).
Στα νεογνά υψηλότερος (43 – 63%).
Στα παιδιά χαμηλότερος (30 – 44%).

## Slide 87: Αρχή Μεθόδου μέτρησης HCT
Βασίζεται στο διαχωρισμό – καθίζηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο ολικό αίμα. Αυτή η διαδικασία επιταχύνεται με τη φυγοκέντρηση.
Μακρομέθοδος: Σωλήνας Wintrobe.
Μικρομέθοδος: Τριχοειδικά σωληνάρια.
Αυτόματος Αναλυτής.
Ο μακροαιματοκρίτης έχει καταργηθεί λόγω της μεγάλης ποσότητας αίματος > 1ml.

## Slide 88: Στοιβάδες κυττάρων αίματος μετά από φυγοκέντρηση
“1901 Composition of Blood”, από CFCF διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 89: Υλικά μέτρησης HCT
Ηπαρινισμένα ή μη, τριχοειδή σωληνάρια.
Πλαστελίνη.
Ολικό αίμα με αντιπηκτικό* ή τριχοειδικό**.
Μικροφυγόκεντρος.
Ειδική κλίμακα για ανάγνωση αποτελέσματος.
*συνήθως EDTA (μη ηπαρινισμένα τριχοειδή).
**τα τριχοειδή πρέπει να είναι ηπαρινισμένα.

## Slide 90: Τεχνική Μικροαιματοκρίτη
Ποσότητα αίματος λαμβάνεται σε τριχοειδές.
Το τριχοειδές κρατιέται οριζόντια σε σχέση με το αίμα (σωληνάριο) ή τη σταγόνα από τη ράγα του δακτύλου (τριχοειδικό).
Η μία άκρη στεγανοποιείται με πλαστελίνη.
Φυγοκέντρηση 5’ σε 15.000 rpm.
Ανάγνωση του αποτελέσματος στην ειδική κλίμακα ή
Μέτρηση με υποδεκάμετρο και υπολογισμός.
Για πιο ασφαλή αποτελέσματα λαμβάνονται δύο δείγματα αίματος (η διαφορά μεταξύ τους δε πρέπει να υπερβαίνει το ±2%).

## Slide 91: Υπολογισμός HCT
π.χ.

## Slide 92: Διάγραμμα όγκου των κυττάρων
3,1cm
6,7cm
ή 46%
Αναδημιουργία από: “Packed cell volume diagram”, από MesserWoland διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 93: Μικροφυγόκεντρος
Μικροφυγόκεντρος
Ειδική κλίμακα ανάγνωσης
psscientific.com

## Slide 94: Θήκη πλαστελίνης με αριθμημένες θέσεις

## Slide 95: Μη ηπαρινισμένα τριχοειδή σωληνάρια
Τα τριχοειδή έχουν διάμετρο
1,2-2,4mm και μήκος 75mm
globescientific.com

## Slide 96: Σφάλματα Γενικά
Υπερβολική ποσότητα αντιπηκτικού (συρρίκνωση ερυθρών αιμοσφαιρίων).
Ανεπαρκής ανάμιξη αίματος .
Ατελής φυγοκέντρηση.
Συνυπολογισμός της στοιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων (Buffy coat).

## Slide 97: Καθίζηση Ερυθροκυττάρων 1/2
Τα αποτελέσματα αιματοκρίτη επηρεάζονται από την καθίζηση των ερυθροκυττάρων στο μέσο συλλογής.
Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν οι επιδράσεις της καθίζησης είναι η άμεση ανάλυση του δείγματος.
Εάν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάλυση πάνω από ένα λεπτό, το δείγμα πρέπει να αναμιχθεί πλήρως:
Εάν το δείγμα βρίσκεται σε σωλήνα συλλογής, αναστρέψτε το σωλήνα ήπια 10 φορές.

## Slide 98: Καθίζηση Ερυθροκυττάρων 2/2
Εάν το δείγμα βρίσκεται σε σύριγγα, κυλήστε τη σύριγγα ανάμεσα στις παλάμες σας για πέντε δευτερόλεπτα προς μία κατεύθυνση, μετά κυλήστε την προς την αντίθετη κατεύθυνση για πέντε δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αναστρέψτε επανειλημμένα για πέντε δευτερόλεπτα.
Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επαρκής ανάμιξη ενός δείγματος αίματος σε σύριγγα 1 mL. Δείγματα από σύριγγες 1 mL δε πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του αιματοκρίτη σε περίπτωση καθυστέρησης της δοκιμασίας. Απορρίψτε μία-δύο σταγόνες αίματος από τη σύριγγα πριν γεμίσετε τον υποδοχέα (τριχοειδές).

## Slide 99: Διαλύματα Έκπλυσης
Εκπλύνετε αντίστροφα μια γραμμή με επαρκή ποσότητα αίματος για να αφαιρεθούν τα ενδοφλέβια διαλύματα, η ηπαρίνη ή τα φάρμακα που μπορεί να αραιώσουν το δείγμα.
Χαμηλά αποτελέσματα αιματοκρίτη είναι δυνατόν να ληφθούν λόγω αραίωσης του δείγματος με διαλύματα έκπλυσης σε μια αρτηριακή ή φλεβική γραμμή.

## Slide 100: Βιολογικές Πηγές Λάθους 1/2
Εάν μετρηθεί η στιβάδα των λευκοκυττάρων ο PVC είναι ψευδώς αυξημένος.
Η αιμόλυση του δείγματος δίνει ψευδώς χαμηλά αποτελέσματα PVC.
Παρόλο που το τριχοειδές φυγοκεντρείται στο σωστό χρόνο με τις σωστές στροφές ένα μικρό ποσό πλάσματος παγιδεύεται στη στιβάδα των ερυθροκυττάρων (trapped plasma). Ο PVC είναι αυξημένος κατά 1,3-2,0% σε σχέση με τον HCT λόγω του παγιδευμένου πλάσματος [αυξημένο παγιδευμένο πλάσμα βρίσκεται στις μακροκυτταρικές αναιμίες (macrocytic anemias), στη σφαιροκυττάρωση (spherocytosis), στη θαλασσαιμία (thalassemia), στις υπερχρωματικές αναιμίες (hypochromic anemias), και στη δρεοπανοκυττατική αναιμία (sickle cell anemia)].

## Slide 101: Βιολογικές Πηγές Λάθους 2/2
Ο λόγος αιματοκρίτης προς αιμοσφαιρίνη είναι 3:1
(hemoglobin = hematocrit 2% x 3)
Ο λόγος ποικίλλει ανάλογα με το είδος της αναιμίας και την επίδραση στους ερυθροκυτταρικούς δείκτες (MCV).
This ratio is called “the rule of three”.

## Slide 102: Μηχανικές Πηγές Λάθους στη μέτρηση Hb
Ανεπαρκής στεγανοποίηση των τριχοειδών δίνει χαμηλά αποτελέσματα (κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης χάνονται ερυθροκύτταρα και ποσό πλάσματος)
Απότομο σταμάτημα της φυγοκέντρου με το χέρι (χάνονται ερυθροκύτταρα από το τριχοειδές και τα αποτελέσματα είναι μειωμένα)
Εάν η διάρκεια της φυγοκέντρησης είναι μικρή (<5min) ή οι στροφές μικρότερες από 15.000rpm/min αυξάνεται το παγιδευμένο πλάσμα (1-3%). Ψευδώς χαμηλά αποτελέσματα
Εάν ο χρόνος μεταξύ του σταματήματος της φυγοκέντρου και της αφαίρεσης του τριχοειδικού σωληναρίου είναι μικρός (<2min) τότε τα ερυθρά αιμοσφαίρια αναμειγνύονται με το πλάσμα. Ψευδώς χαμηλά αποτελέσματα

## Slide 103: 6. Ερυθροκυτταρικοί Δείκτες

## Slide 104: Ποιοι είναι;
(Mean Corpuscular Volume, MCV).
(Mean Corpuscular Hemoglobin ή Mean Cell Hemoglobin, MCH).
(Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC).
(Red Blood Cell Distribution Width, RDW).

## Slide 105: Που χρησιμεύουν;
Διαφορική διάγνωση των αναιμιών
Επίχρισμα των ερυθροκυττάρων
Ερυθροκυτταρικοί δείκτες
ολοκληρωμένη εικόνα για τη μορφολογία των RBCs
Τα RBCs χαρακτηρίζονται φυσιολογικά ή παθολογικά ως προς:
  την περιεκτικότητα και
  τον όγκο σε αιμοσφαιρίνη
Με το μέγεθος των RBCs οι αναιμίες ταξινομούνται σε:
  Μακροκυτταρικές,
  Μικροκυτταρικές και
  Νορμοκυτταρικές.
Με το χρώμα των RBCs σε υπόχρωμες και υπέρχρωμες.

## Slide 106: Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρων (MCV)
Εκφράζει τον όγκο που καταλαμβάνει ένα ερυθρό αιμοσφαίριο σε μm3 ή σε fl (=femtolitres).
Δηλώνει κατά πόσο τα ερυθροκύτταρα είναι α) φυσιολογικά (νορμοκύτταρα), β) μικρότερα σε μέγεθος (μικροκύτταρα) ή
Μεγαλύτερα σε μέγεθος (μακροκύτταρα)
MCV < 82μm3 = μικροκυτταρικά RBCs
MCV > 100 μm3 = μακροκυτταρικά RBCs

## Slide 107: Φυσιολογικές Τιμές MCV
82-98 fl ή μm3
Στα βρέφη και τα νεογέννητα παρατηρούνται υψηλότερες τιμές από τους ενήλικες .
Υπολογισμός:

## Slide 108: Παράγοντες Σύγχυσης στον υπολογισμό MCV
Σημειώνεται ότι δίμορφος πληθυσμός μακροκυττάρων και μικροκυττάρων μπορεί να δώσει φυσιολογικό MCV.
Χρειάζεται η μικροσκοπική παρατήρηση επιχρίσματος αίματος.
Σε πολλές περιπτώσεις όταν συνυπάρχει δικτυοερυθροκυττάρωση τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) μπορούν να αυξήσουν το MCV.

## Slide 109: Μέση Αιμοσφαιρίνη Ερυθροκυττάρων (MCH)
Η ΜCH αποτελεί μέτρο του βάρους της αιμοσφαιρίνης στο ερυθρό αιμοσφαίριο.
Ο δείκτης αυτός έχει μεγάλη διαγνωστική αξία για τις βαριές αναιμίες.

## Slide 110: Φυσιολογικές Τιμές MCH
26-34 pg/RBC ή 0,40-0,53 fmol/RBC
Στα βρέφη και τα νεογέννητα παρατηρούνται υψηλότερες τιμές από τους ενήλικες.
Υπολογισμός:

## Slide 111: Παράγοντες Σύγχυσης MCH
Ψευδή αύξηση του δείκτη MCH έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με αυξημένα λιπίδια στον ορό τους (υπερλιπιδαιμία).
Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μεγαλύτερος από 50.000/mm3 προκαλεί ψευδή αύξηση της αιμοσφαιρίνης με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ο δείκτης MCH αυξημένος.
Σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία με υψηλές δόσης ηπαρίνης παρατηρείται ψευδώς αυξημένη τιμή MCH.

## Slide 112: Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης Ερυθροκυττάρων (MCHC)
Ο δείκτης MCHC μετράει τη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια.
Η MCHC είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην παρακολούθηση της θεραπείας για αναιμία επειδή για τον υπολογισμό της χρησιμοποιούνται οι δύο κύριες αιματολογικές μεταβλητές αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης.

## Slide 113: Φυσιολογικές Τιμές MCHC
31-37gr/dl ή 41,81-57,40mmol Hb/L
Τιμή MCHC<30gr/dl υποδηλώνει υπόχρωμη αναιμία.
Αυξημένη τιμή της συνήθως υποδηλώνει σφαιροκυττάρωση και η μελέτη του επιχρίσματος επιβεβαιώνει την παρατήρηση.
Υπολογισμός:

## Slide 114: Παράγοντες Σύγχυσης MCHC
Ψευδώς αυξημένη τιμή MCHC παρατηρείται σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία, ασθενείς σε θεραπεία με υψηλές δόσης ηπαρίνης και σε ασθενείς που τα ερυθροκύτταρα τους παρουσιάζουν ψυχροσυγκολλητίνες ή και το φαινόμενο rouleaux.
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν μπορούν να περιέχουν μεγαλύτερο ποσό αιμοσφαιρίνης από 37gr/dl (συμπεριλαμβανομένων και των νεογέννητων).

## Slide 115: Σχηματισμός rouleaux
Τα rouleuax (εν. rouleau) αποτελούν φαινόμενο in vivo και εμφανίζονται στο περιφερικό αίμα ως ομάδες τεσσάρων ή περισσότερων ερυθροκυττάρων με τη μορφή στήλης νομισμάτων. Ο σχηματισμός τους οφείλεται στην επικάλυψη των ερυθροκυττάρων από ανοσοσφαιρίνες ή ινωδογόνο, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο τους και επομένως να επιτρέπουν τη συγκόλλησή τους. Αποτελούν χαρακτηριστικό εύρημα στο πολλαπλό μυέλωμα και μερικές φορές στη λοιμώδη μονοπυρήνωση και τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα.

## Slide 116: Φαινόμενο Rouleaux 1/2
“Rouleaux”, από Gabriel Caponetti διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 117: Φαινόμενο Rouleaux 2/2
“Gray453-ab”, από Phyzome διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 118: Εύρος Kατανομής Mεγέθους Eρυθροκυττάρων (RDW) 1/2
Δείκτης του βαθμού της ανισοκυττάρωσης
  Αυτοματοποιημένη μέτρηση που εξάγεται από τους αιματολογικούς αναλυτές.
  Χρήσιμη στην διερεύνηση ορισμένων αιματολογικών διαταραχών και στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
  Δεν έχει καμία χρησιμότητα σε απουσία αναιμίας
Φυσιολογικές τιμές του δείκτη είναι από 11,5-14,5 CV%
RDW = (Standard deviation of RBC volume χ mean cell volume) x 100

## Slide 119: Εύρος Kατανομής Mεγέθους Eρυθροκυττάρων (RDW) 2/2
clinicclinic2.cafe24.com

## Slide 120: Αυξημένος δείκτης RDW
Αυξημένος δείκτης RDW παρατηρείται σε:
Σιδηροπενική αναιμία,
Ένδεια απουσίας βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος,
Σε περιπτώσεις παθολογικές αιμοσφαιρίνης,
Θαλασσαιμίες και σε
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

## Slide 121: 7. Αρίθμηση Αιμοπεταλίων

## Slide 122: Παράμετροι PLTs
Μέσος όγκος PLT, MPV (Mean Platelet Volume)
Φ.Τ. 8-12 fl
Ασυμφωνία μεταξύ αναλυτών
Παραμονή δείγματος → ↑MPV (αλλοίωση σχήματος PLTs).
MPV - Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα.
MPV - Θρομβοπενία λόγω μυελικής απλασίας.

## Slide 123: Αιμοπετάλια ή Θρομβοκύτταρα Platelets 1/2
“Blausen 0740 Platelets”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 124: Αιμοπετάλια - Αρχές μέτρησης
Ηλεκτρονική-Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης.
Οπτικός σκεδασμός ακτίνας laser ή
Οπτική μέτρηση με φθορισμό (Sysmex ,φθοριόχρωμα πολυμεθίνη ) ιδιαίτερα αξιόπιστη σε θαλασσαιμικά σύνδρομα, ύπαρξη μεγάλων ΑΜΠ.
Ανοσολογική μέτρηση (αντι-CD61 αντισώματα).
Φ.Τ. 150.000 - 400.000 /μl.

## Slide 125: Αιμοπετάλια ή Θρομβοκύτταρα Platelets 2/2
Κυτταρόμορφα σωματίδια μικρότερα από τα RBCs και WBCs.
Είναι δισκοειδή ή ωοειδή ή επιμήκη σωματίδια μεγέθους 1-4μm και δεν έχουν πυρήνα.
Προέρχονται από το κυτταρόπλασμα των μεγακαρυοκυττάρων.
Πολυδύναμο αρχέγονο κύτταρο, μονοδύναμο αρχέγονο κύτταρο, Μεγακαρυοβλάστη, προμεκαρυοπλάστη, μεγακαρυοκύτταρο, PLT.
Από ένα μεγακαρυοκύτταρο δημιουργούνται 1.000 PLTs.
Ζουν στο περιφερικό αίμα 8-14 ημέρες.
Συμμετέχουν στην πήξη (δημιουργία θρόμβου).
> 4μm = μακροθρομβοκύτταρα.
>6μm = γιγάντια αιμοπετάλια.

## Slide 126: Μέτρηση Αιμοπεταλίων
Αίμα με αντιπηκτικό EDTA.
EDTA βοηθάει στη μη συσσώρευση των αιμοπεταλίων.
Προσοχή όταν υπάρχουν ψυχροσυγκολλητίνες.
Δημιουργία ροδάκων PLTs-WBCs.

## Slide 127: Μέτρηση Αιμοπεταλίων από το Επίχρισμα του Λευκοκυτταρικού Τύπου 1/2
Ο αριθμός των PLTS προσδιορίζεται σε σχέση με τα RBCs.
Αραιά στρωμένο επίχρισμα και βαμμένο πολύ καλά.
Μικροσκόπιση με καταδυτικό φακό.
Μέτρηση 5 οπτικών πεδίων (PLTs και RBCs).
Προσοχή όταν τα αιμοπετάλια είναι σε σωρούς.
Ο υπολογισμός γίνεται με την μέθοδο των τριών.

## Slide 128: Μέτρηση Αιμοπεταλίων από το Επίχρισμα του Λευκοκυτταρικού Τύπου 2/2
Παράδειγμα: μετρήσαμε 1000 RBCs και 60 PLTs
Εάν ο απόλυτος αριθμός των RBCs είναι 5.000.000/μl τότε:
1000 RBCs 60 PLTs
5.000.000 RBCs x PLTs
X= 300.000/μl

## Slide 129: Σφάλματα στη μέτρηση των PLTs Ψευδής αύξηση PLTs
Μικροποικιλοκυττάρωση (θαλασσαιμικά σύνδρομα).
Μικροσφαιροκύτταρα (βαριά εγκαύματα) ή σχιστοκύτταρα.
Θραύσματα WBCs (μετά από χημειοθεραπεία σε λευχαιμίες και λεμφώματα).
Κρυοσφαιρίνες (μικροκρύσταλλοι).
Βακτήρια, μύκητες, λιπίδια,φυσσαλίδες.

## Slide 130: Ψευδή μειωμένα PLTs
Πήγμα
(αιμοληψία,ανακίνηση,αντιπηκτικό).
EDTA ψευδοθρομβοπενία
Αντιαιμοπεταλιακές συγκολλητίνες έναντι γλυκοπρωτεϊνης PLT, απτινική δράση EDTA → συγκόλληση PLTs (0.1% γενικού πληθυσμού).
Διόρθωση με κιτρικό Na, ηπαρίνη.
Γιγάντια PLTs
(διάμετρος μεγαλύτερη από την οπή μέτρησης PLTs).

## Slide 131: Μέτρηση Αιμοπεταλίων με πλάκα Neubauer 1/2
Καταστρέφονται τα RBCs με υπότονο διάλυμα οξαλικού Αμμωνίου.
Τα αιμοπετάλια φαίνονται ως μουντά σφαιρικά και άχροα σωματίδια με σκοτεινόχρωμη περιφέρεια.
Τεχνική:
1:3 αίμα και διάλυμα οξαλικού αμμωνίου.
Επώαση 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
Μεταφέρουμε 20μl στην πλάκα Neubauer.
Μετρώνται με φακό 40x τα PLTs στα 2 διαγώνια τετράγωνα της πλάκας κάτω από τον σταυρό.
Πολλαπλασιάζεται ο αριθμός που μετρήθηκε με τη σταθερά 500 φυσιολογικές τιμές αιμοπεταλίων = 150.000-400.000/μl.

## Slide 132: Μέτρηση Αιμοπεταλίων με πλάκα Neubauer 2/2

## Slide 133: 8. Ιστόγραμμα και Νεφελογράμματα

## Slide 134: Ιστόγραμμα και Νεφελογράμματα 1/2
Δυνατότητα να μελετηθούν άμεσα οι πληθυσμοί των κυττάρων του αίματος μελετώντας τις τελικές εκφράσεις της κάθε κυτταρικής ανάλυσης.
Με την πρώτη ματιά παίρνουμε πληροφορίες για τον όγκο των κυττάρων του κάθε πληθυσμού και για τυχόν παρεμβολές εάν υπάρχουν.

## Slide 135: Ιστόγραμμα και Νεφελογράμματα 2/2
Στη κατά όγκο ανάλυση το μόνο διακριτικό στοιχείο μεταξύ των κυτταρικών πληθυσμών είναι το μέγεθος των κυττάρων:
  PLTs 2-35fl,
  RBCs 35-40fl,
  WBCs 40-90fl.

## Slide 136: Ιστόγραμμα κυττάρων αίματος
White blood cells
Red blood cells
Platelets

## Slide 137: Ιστόγραμμα Λευκών Αιμοσφαιρίων
λεμφοκύτταρα
Ενδιάμεσος πληθυσμός
πολυμορφοπύρηνα
40-90fl = τυπικά και άτυπα λεμφοκύτταρα.
90-160fl = ενδιάμεσος πληθυσμός (μονοκύτταρα, προμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και βλάστες).
160-450fl = ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα.
Ηωσινόφιλα και βασεόφιλα πιθανά να τοποθετούνται ή στον ενδιάμεσο πληθυσμό ή τα ηωσινόφιλα στον πληθυσμό των ουδετεροφίλων και τα βασεόφιλα στον πληθυσμό των λεμφοκυττάρων.

## Slide 138: Ιστόγραμμα PLTs
Πάντα να κλείνει

## Slide 139: Νεφελόγραμμα κυττάρων αίματος

## Slide 140: Επιβεβαίωση με επίχρισμα
Χαμηλός αριθμός WBCS και ιδιαίτερα PLTs απαιτεί επαλήθευση, εκτίμηση και μορφολογική επιβεβαίωση από επίχρισμα περιφερικού αίματος.

## Slide 141: Συμπέρασμα
Οι αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές προσφέρουν γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ο εργαστηριακός που εγκρίνει το αποτέλεσμα μιας γενικής αίματος πρέπει να γνωρίζει καλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναλυτή που χρησιμοποιεί, για να αξιολογεί τα ευρήματα και να αναγνωρίζει και να διορθώνει τις ψευδείς μετρήσεις.
H παραδοσιακή αιματολογία δε μπορεί να καταργηθεί και οι αυτόματοι αναλυτές δε μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το οπτικό μικροσκόπιο.

## Slide 142: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα

## Slide 143: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 1/3
WBCs (λευκά αιμοσφαίρια, white blood cells) 5.000-10.000/μl.
NEUΤ (Ουδετερόφιλα, Neutrophil) 50-60% ή 2.200-7.000/μl.
LYM (Λεμφοκύτταρα, Lympfocyte) 20-40% ή 1.100-3.300/μl.
MONO (Μονοκύτταρα, Monocyte) 2-6% ή 150-700/μl.
BASO (Βασεόφιλα, Basopfil) 0-1% ή 0-100/μl.
EO (Ηωσινόφιλα, Eosinopfil) 1-4% ή 100-400/μl.
RBCs (Ερυθρά αιμοσφαίρια ή Ερυθροκύτταρα, Erythrocytes)
άντρες 4.2x106-5.4x106/μl, γυναίκες 3.6x106-5.0x106/μl.

## Slide 144: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 2/3
Ηb (Αιμοσφαιρίνη, Hemoglobin) άντρες 14-17gr/dl, γυναίκες 12-16gr/dl.
HCt (Αιματοκρίτης, Hematoctrit) άντρες 42-52%, γυναίκες 36-48%.
MCV (Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων, Mean corpuscular volume) 82-98fl.
MCH (Μέση περιεκτικότητα Hb, Mean Hb Concentration) 25-34pg.
MCHC (Μέση πυκνότητα Hb, Mean corpuscular Hb concetration) 31-37gr/dL.

## Slide 145: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 3/3
RDW (Εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων, Red cells distribution width) 11,5-14,5% CV.
PLTs (Αιμοπετάλια, Platelets) 140.000-400.000/μl.
MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων, Mean platelet volume) 8,9-13,2fl.
PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, Platelets distribution width) 9-17fl.

## Slide 146: Σημάνσεις Αναλυτή (Flags)
Περιγράφουν τον κυτταρικό πληθυσμό.
Δίνουν πληροφορίες για φυσιολογικά ή άωρα κύτταρα.

## Slide 147: 9. Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθροκυττάρων ΤΚΕ

## Slide 148: ΤΚΕ (Ορισμός)
Είναι η ταχύτητα με την οποία καθιζάνουν τα ερυθροκύτταρα εντός του πλάσματος του αίματος, όταν αυτό τοποθετηθεί με κατάλληλο αντιπηκτικό εντός ειδικής πιπέτας, ορισμένων διαστάσεων και σε καθορισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Η καθίζηση είναι φυσικοχημικό φαινόμενο και αποτελεί φυσιολογική ιδιότητα των ερυθροκυττάρων.
“BSG-01”, από Lennert B διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 149: Τι Μετράται; Ποια η Διαγνωστική Αξία;
Με την ΤΚΕ μετράται εντός ειδικού αριθμημένου σιφωνίου η σταθερότητα εναιώρησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο ολικό αίμα.
Η ΤΚΕ αποτελεί την πιο απλή αιματολογική εξέταση.
Παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη μιας διαταραχής στον οργανισμό, όπως σε φλεγμονή, αναιμία, λευχαιμία, νεοπλασία κ.λπ., χωρίς όμως να καθορίζει το είδος της διαταραχής, δηλαδή είναι ενδεικτική για κάποια νόσο, όχι όμως και αποδεικτική.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν αποτελεί παράμετρο της Γενικής Αίματος.

## Slide 150: Είναι Κατατοπιστική;
Η διάγνωση της υποκείμενης νόσου θα τεθεί με τις υπόλοιπες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
Δεν αποτελεί ειδική εξέταση κάποιας νόσου, επειδή το εύρος των νοσημάτων που συνοδεύονται από μεταβολές στις τιμές της ΤΚΕ είναι μεγάλο.
Θεωρείται ωστόσο πολύ κατατοπιστική και χρήσιμη εξέταση στην επιβεβαίωση της διάγνωσης μιας νόσου και στην παρακολούθηση της πορείας και της θεραπείας της.

## Slide 151: Διαφορική Διάγνωση
Βοήθεια προσφέρει επίσης στη διάγνωση μεταξύ οργανικής και λειτουργικής πάθησης, όπως π.χ. σε ασθενείς με αδυναμία, εξάντληση, εύκολη κόπωση, όπου πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ νευρωσικών εκδηλώσεων και οργανικής βλάβης.
Εκτός από την αυξημένη τιμή της ΤΚΕ, πολύ σημαντική είναι και η εξέλιξη των τιμών της κατά τη διάρκεια της νόσου, επειδή καθορίζει την πορεία, το θεραπευτικό αποτέλεσμα και την ίαση αυτής.

## Slide 152: Η ΤΚΕ Πλεονεκτεί στη Μέτρηση Έναντι:
CRP.
Κυτταροκινών.
Άλλων Πρωτεϊνών.
Λόγω της ευκολίας στον εργαστηριακή μέτρηση και του χαμηλού κόστους.

## Slide 153: C-Reactive Protein (CRP)
Η εξέταση είναι συγκρίσιμη με την ΤΚΕ.
Είναι πιο ακριβή.
Δεν υπάρχει διαγνωστική διαφορά ανάμεσα στην ΤΚΕ και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
Η CRP συμπληρώνει την ΤΚΕ για τον έλεγχο των χρόνιων φλεγμονών όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

## Slide 154: Κυτταροκίνες (Cytokines)
Είναι γλυκοπρωτεΐνες που παράγονται από διαφορετικά κύτταρα και εμπλέκονται στην ανοσολογική απόκριση.
Η μέτρηση τους είναι πιο χρονοβόρα σε σχέση με την ΤΚΕ και είναι πιο ακριβή.
Μερικές από τις κυτταροκίνες είναι η (IL-6), (IL-1), (TNF-alpha).

## Slide 155: Άλλες Ουσίες
Άλλες πρωτεΐνες όπως:
  amyloid A και η
  alpha-1 antitrypsin.
Αυξάνουν 6-10 ώρες και 24-48 ώρες (αντίστοιχα) μετά τη φλεγμονή.
Ακριβές δοκιμασίες και στην κλινική πράξη δε μπορούν να εφαρμοστούν (σπάνια αυξάνουν στο διπλάσιο μετά τη φλεγμονή).

## Slide 156: Ρευματοειδής αρθρίτιδα (Rheumatoid Arthritis - RA) και άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις
Η RA είναι χρόνια φλεγμονή χωρίς αιτιολογία.
Συμμετρική αυτοάνοση καταστροφή των αρθρώσεων.
The American College of Rheumatology έχει εδραιώσει κριτήρια για τη διάγνωση RA.
H ΤΚΕ δε βοηθάει μονή της στη διάγνωση της RA.
Με την μέτρηση της ΤΚΕ λαμβάνονται πληροφορίες και για την πορεία της θεραπείας της RA.
H ESR είναι αυξημένη στην ύφεση της αρθρίτιδας και μειωμένη στην έξαρση της.
Δεν είναι ακόμα ακριβής ο ρόλος της ΤΚΕ στην RA.

## Slide 157: Κροταφική Αρτηρίτιδα - Πολυμυαλγία
Η ΤΚΕ σχεδόν πάντα είναι αυξημένη.
Στην κροταφική αρτηρίτιδα φτάνει μέχρι και 100 mm/hr.
Έχουν αναφερθεί περιστατικά με ΦΤ ΤΚΕ (μειοψηφία).
Εάν εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα κροταφικής αρτηρίτιδας (έντονος πονοκέφαλος) συνιστάται βιοψία αρτηριών και ΤΚΕ.

## Slide 158: Πολλαπλό Μυέλωμα - Παραπρωτεΐνες
Η ΤΚΕ είναι αυξημένη αλλά η διάγνωση τίθεται με άλλες εξετάσεις όπως η ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού.

## Slide 159: Χρήση σε Ασυπτωματικούς Ασθενείς
Δε πρέπει να χρησιμοποιείται.
Νόημα έχει σε ασθενείς με μικρά ή μεγάλα σε έκταση συμπτώματα.
Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι αυξημένη πολύ σε κακοήθειες.
Η ΤΚΕ είναι οδηγός του κλινικού ιατρού μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς.
Η ΤΚΕ παραμένει υψηλή ακόμα και μετά τη φλεγμονή.
Τιμή ΤΚΕ >100 mm/hr σε ασυμπτωματικούς ασθενείς οδηγεί τον κλινικό να ψάξει για λανθάνουσα λοίμωξη (λοιμώδη μονοπυρήνωση) ή κακοήθειες.

## Slide 160: Μέθοδοι προσδιορισμού της ΤΚΕ
Η μέθοδος αναφοράς Westergren και η παλαιότερη μέθοδος Wintrobe.
Σήμερα, η μέθοδος Westergren έχει διεθνώς σχεδόν καθιερωθεί ως μέθοδος αναφοράς.
Ως αντιπηκτικό επιλογής, για την παρεμπόδιση της πήξης του πλάσματος, χρησιμοποιείται αποστειρωμένο διάλυμα 3,8% κιτρικού νατρίου (sodium citrate), σε αναλογία 0,5 mL αντιπηκτικού για 2 mL αίματος (στη μέθοδο Wintrobe χρησιμοποιείται το ομώνυμο αντιπηκτικό σε ξηρά κατάσταση, σε αναλογία 0,1 mL αντιπηκτικού για 10 mL αίματος).

## Slide 161: Αρχή μεθόδου προσδιορισμού της ΤΚΕ
Η μέθοδος στηρίζεται στο διαχωρισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και πλάσματος, μετά την τοποθέτηση του αίματος στο ειδικό σιφώνιο ΤΚΕ, λόγω της διαφοράς μοριακού βάρους των στοιχείων του αίματος.
Το αποτέλεσμα αναγιγνώσκεται μετά από μία ώρα ή μετά από δύο ώρες σε χιλιοστά (mm) ανά ώρα ή δύο ώρες αντίστοιχα.

## Slide 162: Πλεονεκτήματα Μεθόδου κατά Westergren
Δεν επηρεάζεται:
  Από την ηλικία του ασθενή,
  Από τη φυλή και από
  Την αποθήκευση του αίματος για διάστημα < 3 ωρών.
Με τη μέθοδο κατά Wintrobe χρειάζεται περισσότερο αίμα.

## Slide 163: Συσκευή Westergen
Ειδικό σιφώνιο (πιπέτα) Westergren, που προσαρμόζεται στην ειδική συσκευή της ΤΚΕ.
Έχει μήκος 300 mm±0,5 mm, μήκος στήλης αίματος 200 mm, εξωτερική διάμετρο 5±0,5 mm και εσωτερική διάμετρο 2,65±0,15 mm.
Είναι αριθμημένο σε mm από το 0-200 (τουλάχιστον ως το 180), με το 0 να αρχίζει από την κορυφή της πιπέτας.
Για τα βρέφη υπάρχουν ειδικά σιφώνια Westergren καθόλα όμοια με αυτά των ενηλίκων, εκτός της εσωτερικής διαμέτρου, που είναι μικρότερη.

## Slide 164: Υλικά και αντιδραστήρια
Συσκευή Westergren: Είναι ειδικό στατώ (έδρανο), για την τοποθέτηση σε κάθετη θέση του ειδικού σιφωνίου.
Η συσκευή για την προσαρμογή του σιφωνίου φέρει στο κάτω μέρος σταθερή ελαστική υποδοχή, για το κάτω μέρος του σιφωνίου η οποία είναι προσαρμοσμένη σε μεταλλικό έλασμα που μπορεί να μετακινείται .
Σωληνάρια με αντιπηκτικό κιτρικό νάτριο 3,8%.
Χρονόμετρο.

## Slide 165: Κρίσιμα Σημεία της Μεθόδου Westergren 1/2
Η εκτέλεση της δοκιμασίας πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα μετά τη λήψη του αίματος και μετά από καλή ανακίνηση του σωληναρίου με ήπιες αναστροφές.
Το σιφώνιο Westergren γεμίζεται με αίμα μέχρι την ένδειξη 0.
Το σιφώνιο κρατείται κατακόρυφα και με το δείκτη του χεριού κλείνεται το άνω άκρο αυτού.

## Slide 166: Κρίσιμα Σημεία της Μεθόδου Westergren 2/2
Το σιφώνιο τοποθετείται κάθετα στον ελαστικό πυθμένα της συσκευής, όπου πιέζεται καλά, πριν απομακρυνθεί ο δείκτης από το άνω άκρο του σιφωνίου.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται στο άνω άκρο του σιφωνίου ένας μεταλλικός συμπιεστήρας.
Ακολουθεί έλεγχος της στήλης του αίματος εντός του σιφωνίου, ώστε να είναι ακίνητη, το σιφώνιο να είναι ομοιομερώς γεμάτο μέχρι το σημείο 0 και η στήλη αίματος στο σιφώνιο να είναι ελεύθερη από φυσαλίδες αέρα ή κενά, πότε τίθεται σε λειτουργία το χρονόμετρο για μία ώρα.

## Slide 167: Μέθοδος κατά Wintrobe 1/2
medicine.mcgill.ca

## Slide 168: Μέθοδος κατά Wintrobe 2/2
medicine.mcgill.ca
Μετά από 1 ώρα
18mm/hour

## Slide 169: Αποτέλεσμα με τη Μέθοδος Wintrobe
Μετά το τέλος της πρώτης ώρας, σημειώνονται τα mm της καθίζησης των ερυθροκυττάρων.
Η ανάγνωση του αποτελέσματος εκφράζεται σε mm ανά h.
Η ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται στο όριο επαφής της στιβάδας του πλάσματος και της στήλης των ερυθροκυττάρων.

## Slide 170: Φυσιολογικές Τιμές ΤΚΕ
Ηλικία (έτη) | Φυσιολογικές τιμές (mm/1h)
Άνδρες <50 | 0-15
Άνδρες >50 | 0-20
Γυναίκες <50 | 0-20
Γυναίκες >50 | 0-30
Παιδιά | 0-10

## Slide 171: Αξιολόγηση Τιμών της ΤΚΕ
Το αποτέλεσμα της ΤΚΕ είναι αξιολογήσιμο, όταν η τιμή της βρεθεί αρκετά αυξημένη.
Τιμές πρώτης ώρας μεταξύ 20-30 mm είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, εκτός αν έχει τεθεί η διάγνωση από την κλινική εικόνα και τον παρακλινικό έλεγχο.
Μεγαλύτερες τιμές πρώτης ώρας, μεταξύ 40-50 mm είναι ενδεικτικές υποκείμενης νοσολογικής οντότητας, ενώ τιμές πρώτης ώρας >80 mm θεωρούνται κατά κανόνα ενδεικτικές σοβαρής υποκείμενης νόσου.

## Slide 172: Αιτίες Λανθασμένων Αποτελεσμάτων 1/2
Λήψη αίματος σε άτομο που δεν ήταν νηστικό.
Μη σωστή αναλογία αίματος και αντιπηκτικού.
Χρήση άλλου αντιπηκτικού.
Ισχυρή ανακίνηση αίματος και αντιπηκτικού.
Καθυστέρηση στην εκτέλεση της ΤΚΕ (Η δοκιμασία διενεργείται εντός τριών ωρών από τη λήψη του αίματος).
Προσοχή!!! Μεγαλύτερη παρέλευση χρόνου επιφέρει ελάττωση της τιμής της ΤΚΕ
Χρήση άλλης φύσης σιφωνίων ΤΚΕ. Το αποτέλεσμα επηρεάζεται από το μέγεθος του σιφωνίου (η ελάττωση της διαμέτρου του σιφωνίου προκαλεί μείωση της ΤΚΕ), καθώς και από το υλικό κατασκευής (γυάλινο, πλαστικό)

## Slide 173: Αιτίες Λανθασμένων Αποτελεσμάτων 2/2
Χρήση σιφωνίων ΤΚΕ όχι απόλυτα στεγνών και καθαρών.
Ύπαρξη πηγμάτων εντός των σιφωνίων ΤΚΕ.
Ύπαρξη φυσαλίδων ή κενών εντός των σιφωνίων ΤΚΕ.
Μη σωστή πλήρωση του σιφωνίου ΤΚΕ.
Απόκλιση του σιφωνίου από την κάθετη θέση δίνει νέες τιμές.
Θερμοκρασία δωματίου, όπου εκτελείται η εξέταση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από 18-21 °C.
Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ΤΚΕ και η ελάττωση της μείωση της ΤΚΕ.

## Slide 174: Βιολογικές Πηγές Λάθους
Η ταχύτητα με την οποία καθιζάνουν in vitro τα ερυθροκύτταρα εξαρτάται βασικά από τη διαφορά της ειδικής βαρύτητας μεταξύ ερυθροκυττάρων και πλάσματος και από την παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων σε σωρούς (Rouleaux), που εμφανίζουν μεγαλύτερη ταχύτητα καθίζησης συγκριτικά με τα μεμονωμένα ερυθροκύτταρα.
Επίσης, η αύξηση των πρωτεϊνών του πλάσματος προκαλεί αύξηση της ΤΚΕ.

## Slide 175: H Τιμή των RBCs Επηρεάζει την ΤΚΕ;
Η αύξηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων προκαλεί ελάττωση της ΤΚΕ.
Η ελάττωσή τους προκαλεί αύξηση της ΤΚΕ.
Έτσι, ελάττωση της ΤΚΕ παρατηρείται σε ερυθροκυτταραιμία και αύξηση σε αναιμία, λόγω μείωσης του όγκου των ερυθροκυττάρων.

## Slide 176: Τι Γίνεται σε Κληρονομικές Μεμβρανοπάθειες των RBCs;
Η παρατηρούμενη αύξηση της ΤΚΕ είναι ανάλογη με την ελάττωση του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Στη δρεπανοκυτταρική αναιμία η ΤΚΕ μειώνεται, επειδή το σχήμα των δρεπανοκυττάρων επιφέρει επιβράδυνση της καθίζησης.
Ομοίως και τα σφαιροκύτταρα (κληρονομική σφαιροκυττάρωση), λόγω σχήματος, προκαλούν μείωση της ΤΚΕ.

## Slide 177: Ψευδή Αυξημένα Αποτελέσματα ΤΚΕ;
Σε φυσιολογικές συνθήκες, αύξηση της ΤΚΕ παρατηρείται σε:
  Νεογνά και βρέφη, επειδή εμφανίζουν αυξημένο αριθμό ερυθροκυττάρων και ελαττωμένο ποσό γ-σφαιρινών,
  Σε ηλικιωμένα άτομα,
  Σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης και μετά τον τρίτο μήνα της κύησης,
  Σε όλα τα άτομα κατά τη διάρκεια της πέψης, και
  Μετά από εμβολιασμό.

## Slide 178: Σε παθολογικές καταστάσεις, μεταβολές της ΤΚΕ προκύπτουν ως εξής:
Μείωση παρατηρείται σε:
  πολυκυτταραιμία,
  δρεπανοκυτταρική αναιμία,
  κρυοσφαιριναιμία και
  αύξηση των λιποειδών του αίματος.
Αύξηση παρατηρείται σε:
  αναιμία, ανάλογα με το βαθμό αυτής, και σε
  φλεγμονή, ανάλογα με το είδος της.

## Slide 179: Μεγάλη Αύξηση Παρατηρείται 1/2
Οξείες φλεγμονές,
Νεοπλασματική νόσο,
Λευχαιμία,
Κατά την εγκατάσταση της αναιμίας,
Σε νεφρική ανεπάρκεια (λόγω της αναιμίας),
Κίρρωση του ήπατος (λόγω αύξησης των σφαιρινών του πλάσματος).

## Slide 180: Μεγάλη Αύξηση Παρατηρείται 2/2
Ψυχροσυγκολλητιναιμία,
Τοξιναιμία,
Ακτινοθεραπεία,
Ένεση ξένων λευκωμάτων,
Σε λήψη παραγώγων της προμαζίνης,
Σε κατάγματα και σε
Μετεγχειρητικές καταστάσεις.

## Slide 181: Αυτοματοποιημένη Μέθοδος
hellotrade.com
vitaldiagnostics.nl

## Slide 182: Τέλος Ενότητας

## Slide 183: Σημειώματα

## Slide 184: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία Ι (Θ). Ενότητα 1: Γενική εξέταση αίματος - Αιμοδιάγραμμα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 185: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 186: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 187: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 188: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Ιστοσελίδα All About Blood

## Slide 189: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.