## Slide 1: Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Θ)
Ενότητα 9: Ο έλεγχος του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος
Πέτρος Καρκαλούσος
Καθηγητής εφαρμογών κλινικής χημείας – ΤΕΙ Αθηνών
Τμήμα Ιατρικών Εργαστήριων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Απαιτούμενες εξετάσεις (1 από 2)
Βασική ανάλυση σπέρματος (παλαιότερα σπερμοδιάγραμμα),
Μικροβιολογικός έλεγχος (καλλιέργεια για αερόβια και αναερόβια μικρόβια και μυκοπλάσματα),
Βιοχημικός έλεγχος (φρουκτόζη, όξινη φωσφατάση κ.α.),
Ανοσολογικός έλεγχος (αντισπερματικά αντισώματα),
Ορμονολογικός έλεγχος (τεστοστερόνη, γοναδοτροπίνες, προλακτίνη, ανασταλτίνη).

## Slide 3: Απαιτούμενες εξετάσεις (2 από 2)
Μοριακός έλεγχος (καρυότυπος, κυστική νόσο κ.α.),
Λειτουργικές δοκιμασίες των σπερματοζωαρίων (test υπεροσμωτικότητας κ.α.),
Υπερηχογραφικός έλεγχος (έγχρωμο triplex όρχεων),
Ειδικός ορμονολογικός έλεγχος (ανασταλτίνη, αντιμυλλεριανή ορμόνη),
Κλινική εξέταση (έλεγχος για απόφραξη, τραυματισμό, ανατομικές δυσπλασίες, ιστορικό).

## Slide 4: Το σπερμοδιάγραμμα
Το πρώτο στάδιο κάθε ελέγχου ανδρικής υπογονιμότητας.

## Slide 5: Προτεινόμενη βιβλιογραφία

## Slide 6: Αίτια πραγματοποίησης βασικής ανάλυσης σπέρματος
Eξέταση γονιμότητας ζευγαριών που δεν αποκτούν παιδιά (συνιστάται μετά από ένα χρόνο ελεύθερων επαφών χωρίς αποτέλεσμα),
Εξέταση για την αποτελεσματικότητα της βασεκτομής (εγχείρηση στειρότητας),
Περιπτώσεις ελέγχου πατρότητας,
Περιπτώσεις βιασμού γυναικών, παιδιών και άλλων ιατροδικαστικών περιπτώσεων.

## Slide 7: Στάδια βασικής ανάλυσης σπέρματος
Συλλογή δείγματος,
Προσδιορισμός φυσικών χαρακτήρων,
Προσδιορισμός της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων,
Προσδιορισμός της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων,
Εκτίμηση συσσωρεύσεων και συγκολλήσεων,
Αναζήτηση μικροοργανισμών και ερυθρών,
Μέτρηση αριθμού σπερματοζωαρίων,
Προσδιορισμός της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων,
Μέτρηση στρογγυλών κυττάρων και πυοσφαιρίων.
Μέσα στην
1η ώρα

## Slide 8: Η συλλογή του σπέρματος (1 από 2)
Απαιτείται αποχή 3 – 4 ημερών,
Γίνεται με αυνανισμό (μετά από στύση) στο εργαστήριο ή στο σπίτι,
Απαραίτητη είναι η καλή καθαριότητα της βαλάνου πριν την λήψη,
Η συλλογή του δείγματος γίνεται σε αποστειρωμένο ουροδοχείο.

## Slide 9: Η συλλογή του σπέρματος (2 από 2)
Προσοχή πρέπει να συλλέξουν τα πρώτα κλάσματα του σπέρματος (περιέχουν τα υγιέστερα σπερματοζωάρια) και γι’ αυτό αποφεύγονται οι μαλάξεις (για να μην γίνει επιμόλυνση),
Αποφεύγεται η συλλογή του σπέρματος με κοινό προφυλακτικό (περιέχουν σπερματοκτόνα) εκτός και αν χρησιμοποιηθούν ειδικά προφυλακτικά για τον σκοπό αυτό,
Η μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο πρέπει να γίνει μέσα σε 40 λεπτά προφυλαγμένο σε θερμοκρασία σώματος (37ο C).

## Slide 10: Φυσικοί χαρακτήρες του σπέρματος
pH (> 7,2),
Όψη (γαλακτώδης),
Χροιά (τεφρόχροη),
Οσμή (ιδιάζουσα),
Ιξώδες ή γλοιότητα (φυσιολογική),
Ρευστοποίηση (μέσα σε 60 λεπτά),
Όγκος (≥ 2 mL),
  Υποσπερμία < 2 ml,
  Υπερσπερμία > 7 ml,
  Aσπερμία: Πλήρη απουσία σπέρματος.

## Slide 11: Ποια μέτρηση πρέπει να γίνει πρώτη στο δείγμα σπέρματος;
Απάντηση: H μέτρηση του pH.
Αμέσως μετά την λήψη αυξάνει λόγω εξάτμισης CO2 και δέσμευσης ιόντων Η+ οπότε παράγονται ρίζες HCO3-.
Αργότερα ελαττώνεται λόγω παραγωγής γαλακτικού οξέος.
Η εξέταση των φυσικών χαρακτήρων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε μία ώρα.
“pee cup”, από amanda, διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 2.0

## Slide 12: Αντίδραση pH
Τιμή αναφοράς: pH > 7,2
Μετριέται με πεχαμετρικό χαρτί κατάλληλου εύρους ή με πεχάμετρο
Το pH εξαρτάται από τις εκκρίσεις των επικουρικών αδένων του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος,
Όταν το pH είναι πολύ μικρό (pH < 7,2) υπάρχει απόφραξη διαφόρων τμημάτων του αναπαραγωγικού συστήματος,
Αντίθετα όταν pH > 8 υπάρχει η υποψία λοίμωξης,
Στο εργαστήριο το pH αυξάνει λόγω απωλειών CO2. Αργότερα ελαττώνεται λόγω συσσώρευσης γαλακτικού οξέος. Σε όξινο pH ακινητοποιούνται τα σπερματοζωάρια. Γι’ αυτό το λόγο το pH μετριέται αμέσως μετά την λήψη του δείγματος.

## Slide 13: Όγκος εκσπερμάτισης
Τιμή αναφοράς: ≥ 1,5 mL (Νέα οδηγία) αλλά ≥ 2 mL (Παλιά οδηγία)
Ο όγκος μετριέται με βαθμονομημένη πλαστική πιπέτα των 5 ή 10 ml ανάλογα με τον όγκο του. Ο όγκος αναγράφεται με ακρίβεια ενός εκατοστού π.χ. 4,4 mL.
Αποφεύγονται τα πλαστικά σκεύη γιατί κολλούν πάνω τους τα κινούμενα σπερματοζωάρια.
Όγκος < 1 mL δυσχεραίνει την είσοδο των σπερματοζωαρίων μέσω του τραχήλου της μήτρας. Συνήθως οφείλεται σε ανεπαρκή συλλογή του δείγματος.
Όγκος > 5 mL οδηγεί σε μεγάλη αραίωση των σπερματοζωαρίων και μειωμένη κινητικότητα.

## Slide 14: Γλοιότητα (ιξώδες)
Τιμή αναφοράς: μηδέν
Η ύπαρξη υψηλού ιξώδους επηρεάζει τον προσδιορισμό πολλών παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος (π.χ. κινητικότητα).
Τεχνική
Το σπέρμα αναρροφάται μαλακά μέσα στην πιπέτα και ύστερα αφήνεται να πέσει με την βαρύτητα.
Αν οι σταγόνες πέφτουν πλήρεις, χωρίς να αφήνουν ίνες, η γλοιότητα χαρακτηρίζεται ως μηδέν.
Αν εμφανίζεται πίσω από την σταγόνα ίνα > 2 εκατοστών σημειώνεται αυξημένη γλοιότητα στην απάντηση του ασθενούς.

## Slide 15: Ρευστοποίηση
Τιμή αναφοράς: < 60 λεπτά
Ατελής ρευστοποίηση είναι ενδεικτική λοίμωξης των επικουρικών αδένων, των σπερματικών σωληναρίων ή του προστάτη.
Η ρευστοποίηση φαίνεται στο μικροσκόπιο σε νωπό παρασκεύασμα. Συγκεκριμένα παρατηρούμε αν φαίνονται μέσα σε αυτό «πηγαδάκια» ή «νερά».
Η ρευστοποίηση προσδιορίζεται για πρώτη φορά 30 λεπτά μετά την λήψη του σπέρματος. Αν μετά 30 λεπτά η ρευστοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος επαναλαμβάνεται κάθε 10 – 15 λεπτά.

## Slide 16: Χροιά
Τιμή αναφοράς: Τεφρόχροη ή φαίον ιριδίζον
Παρατηρείται μακροσκοπικά σηκώνοντας το δοχείο στο φως.
Σε παθολογικές καταστάσεις παρατηρούνται:
Αραιό γαλακτώδες χρώμα αν η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι μικρή,
Κοκκινωπό-καφέ αν υπάρχει πρόσμειξη ερυθροκυττάρων,
Κιτρινωπό αν υπάρχει ίκτερος, λήψη σκευασμάτων βιταμινών ή ακόμα παρατεταμένη αποχή.

## Slide 17: Οσμή
Τιμή αναφοράς: Ιδιάζουσα
Πρόκειται για την χαρακτηριστική οσμή που θυμίζει μούχλα ή βρασμένα κάστανα. Σημειώνεται αν είναι παθολογική.
Όψη
Τιμή αναφοράς: Ημιδιαφανής
Παρατηρείται μακροσκοπικά σηκώνοντας το δοχείο στο φως.
Σημειώνεται η παρουσία κολλοειδών σωματίων ή βλέννας.

## Slide 18: Διάταξη επωαστικού κλιβάνου για σπερμοδιάγραμμα
Επωαστικός κλίβανος
Οριζόντιος ανακινητήρας
Θέση τοποθέτησης δειγμάτων σπέρματος
Θερμαινόμενες αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 19: Εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων
Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην 1η ώρα ή μόλις ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση.
Μετά τις 2 ώρες χωρίς ρευστοποίηση το δείγμα είτε απορρίπτεται είτε ρευστοποιείται με την προσθήκη θρυψίνης.

## Slide 20: Η μικροσκόπηση του σπέρματος
H μέτρηση της κινητικότητας γίνεται με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης και με την χρήση προθερμασμένων αντικειμενοφόρων πλακών.
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης
Συσκευή θέρμανσης τράπεζας

## Slide 21: H κινητικότητα των σπερματοζωαρίων παλιά οδηγία του ΠΟΥ
Mετριέται μέσα σε μία ώρα και αξιολογείται ως εξής:
Κατηγορίες κινητικότητας | Κωδικός | Ταχύτητα
Ζωηρή προωθητική | Α | > 24 μm/s
Νωθρή προωθητική | Β | 5-24 μm/s
Μη προωθητική | Γ | < 5 μm/s
Ακίνητα | Δ | 0 μm/s
Φυσιολογικές τιμές: Ζωηρή προωθητική > 25% του συνόλου ή Σύνολο προωθητικής > 50% του συνόλου.
Ασθενοσπερμία: Mειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων

## Slide 22
Είδος κινητικότητας | 
Ζωηρή προωθητική + νωθρή προωθητική% | Τιμή αναφοράς την 1η ώρα ≥ 32%
Μη προωθητική % | 
Ακίνητη % | 
Σύνολο κινούμενης% | Τιμή αναφοράς την 1η ώρα ≥ 40%
H κινητικότητα των σπερματοζωαρίων νέα οδηγία του ΠΟΥ

## Slide 23: Τεχνική προσδιορισμού κινητικότητας σπερματοζωαρίων
Τοποθετούμε 10 μl σπέρματος πάνω σε προθερμασμένη πλάκα στους 37ο C,
Tοποθετούμε πάνω από την σταγόνα μία καλυπτρίδα 22 x 22 mm η οποία καλύπτει πλήρως την σταγόνα,
Μικροσκοπούμε σε μεγέθυνση 40Χ,
Εκτιμούμε την κινητικότητα 200 σπερματοζωαρίων σε τουλάχιστον 4 οπτικά πεδία,
Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία για άλλα 200 σπερματοζωάρια,
Η τελική κατηγοριοποίηση της κινητικότητας θα είναι η μέση τιμή των δύο μετρήσεων,
το δείγμα στους 37ο C, τουλάχιστον 20 λεπτά με ανάδευση.

## Slide 24: H τοποθέτηση της καλυπτρίδας
Σωστή τοποθέτηση καλυπτρίδας
Λανθασμένη τοποθέτηση καλυπτρίδας

## Slide 25: H κίνηση των σπερματοζωαρίων
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 26: Οι 4 διαφορετικές κινήσεις των σπερματοζωαρίων

## Slide 27: Δύο τεχνικές εκτίμησης της κινητικότητας
Οπτικό πεδίο
με μικροπλέγμα
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 28: Μηχανικός μετρητής κυττάρων
Χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της κινητικότητας, ζωτικότητας, μορφολογίας και συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων.
Επιπλέον χρησιμεύει για την μέτρηση στρογγυλών κυττάρων και αντισπερματικών αντισωμάτων.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 29: Εκτίμηση της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων
Φυσιολογικά τουλάχιστον το ≥ 58 % (≥ 75% - παλιά οδηγία) των σπερματοζωαρίων πρέπει να είναι ζωντανά.
Νεκροσπερμία: Νεκρά σπερματοζωάρια.
Περιορισμοί: Η χρώση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην 1η ώρα ή μόλις ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση.
Τα βαμμένα παρασκευάσματα διατηρούνται επί μακρόν.

## Slide 30: Προσδιορισμός ζωτικότητας σπερματοζωαρίων
Η εκτίμηση του ποσοστού των ζωντανών σπερματοζωαρίων γίνεται με την χρώση εωσίνης – νιγκροσίνης.
Η εωσίνη διεισδύει μέσα στα νεκρά σπερματοζωάρια και βάφει τις κεφαλές τους ροζ.
Τα ζωντανά σπερματοζωάρια μένουν λευκά.
Η νιγκροσίνη δημιουργεί ερυθρό υπόστρωμα για να είναι δυνατή η παρατήρηση των σπερματοζωαρίων.

## Slide 31: Τεχνική προσδιορισμού ζωτικότητας σπερματοζωαρίων
Σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα προσθέτουμε 50 μl χρωστικής και 50 μl σπέρματος.
Μεταφέρουμε 10 μl σπέρματος σε μία άλλη πλάκα και την επιστρώνουμε.
Αφήνουμε την πλάκα να στεγνώσει και μικροσκοπούμε με 40X ή 100Χ μεγέθυνση.
Μετράμε τον αριθμό των ζωντανών (λευκών) σπερματοζωαρίων σε 200 σπερματοζωάρια.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 32: Χρώση εωσίνης – νιγκροσίνης (1 από 2)
Τρία νεκρά και ένα ζωντανό σπερματοζωάριο
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 33: Χρώση εωσίνης – νιγκροσίνης (2 από 2)
Πέντε ζωντανά και ένα νεκρό σπερματοζωάριο
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 34: Προσδιορισμός συγκέντρωσης και αριθμού σπερματοζωαρίων
Φυσιολογική συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ≥ 15 x 106 / ml
Παλιά οδηγία ≥ 20 x 106 / ml
Φυσιολογικός αριθμός σπερματοζωαρίων ≥ 39 x 106 / εκσπερμάτιση
Παλιά οδηγία ≥ 40 x 106 / εκσπερμάτιση
Ολιγοσπερμία:
Χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων < 15 x 106 / ml
Σοβαρή ολιγοσπερμία:
Πολύ χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων < 5 x 106 /ml

## Slide 35: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (1 από 9)
Μετράμε σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης τον αριθμό των σπερματοζωαρίων τεσσάρων οπτικών πεδίων.
Από τον μέσο όρο των οπτικών πεδίων προσδιορίζουμε τι αραίωση θα κάνουμε στο νωπό ρευστοποιημένο δείγμα.
Αριθμός σπερματοζωάριων από 4 οπτικά πεδία | Αραίωση | Δείγμα (μl) | Διάλυμα φορμαλδεΰδης – όξινου ανθρακικού νατρίου
Μέθοδος Swim-up | 1 : 1 (1 + 1) | 100 | 100
< 15 | 1 : 5 (1 + 4) | 100 | 400
15 – 40 | 1 : 10 (1 + 9) | 50 | 450
40 – 200 | 1 : 20 (1 + 19) | 50 | 950
> 200 | 1 : 50 (1 + 49) | 50 | 2450

## Slide 36: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (2 από 9)
Κάνουμε την προηγούμενη αραίωση με σιφώνιο θετικής αναρρόφησης.
“Positive replacement pipette”, από Squidonius διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 37: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (3 από 9)
Τοποθετούμε πάνω σε πλάκα Neubauer μία ειδική καλυπτρίδα για πλάκα Neubauer. Βρέχουμε ελαφρά τα δύο πλαϊνά αυλάκια της πλάκας Neubauer και τρίβουμε την καλυπτρίδα πάνω σε αυτά μέχρι να κολλήσει σταθερά.
Η συγκόλληση της καλυπτρίδας επιβεβαιώνεται από τους δακτυλίους Newton που εμφανίζονται στο πλάι.

## Slide 38: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (4 από 9)
To αραιωμένο δείγμα αναδεύεται καλά σε vortex για 15 δευτερόλεπτα. Η τοποθέτηση του αραιωμένου δείγματος πάνω στην πλάκα Neubauer γίνεται με πιπέτα των 10 μl. Το γέμισμα γίνεται προσεκτικά για να μην ξεχειλίσει ο χώρος της πλάκας.
Στη συνέχεια το δείγμα τοποθετείται σε υγρό θάλαμο για 15 λεπτά (τρυβλίο με βρεγμένο χαρτί) προκειμένου τα σπερματοζωάρια να καθιζήσουν στον πυθμένα της πλάκας Neubauer.

## Slide 39: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (5 από 9)
Πρώτα μετράμε τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στο άνω αριστερό τετράγωνο.

## Slide 40: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (6 από 9)
Σπερμ/ρια στο επάνω αριστερό τετράγωνο | Τετράγωνα
< 10 | 25
10 – 40 | 10
> 40 | 5 (4 ακριανά και κεντρικό)
Ανάλογα με τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στο επάνω αριστερό τετράγωνο αποφασίζουμε πόσα τετράγωνα της πλάκας Neubauer θα χρησιμοποιήσουμε για την μέτρηση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

## Slide 41: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (7 από 9)
Μετρώνται οι κεφαλές των σπερματοζωαρίων των οποίων οι κεφαλές περιλαμβάνονται στις τριπλές γραμμές που βρίσκονται αριστερά ή πάνω. Αντίθετα αποκλείονται τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται στις δεξιές και κάτω τριπλές γραμμές.
Μετρώνται μόνο τα σπερματοζωάρια που έχουν κεφαλή και ουρά ή μόνο κεφαλή. Απομονωμένες ουρές κεφαλές δεν μετρώνται.

## Slide 42: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (8 από 9)
Μετρώνται σπερματοζωάρια και στις δύο θέσεις της πλάκας Neubauer.
Προσθέτουμε τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στα τετράγωνα και των δύο θέσεων της Neubauer.
O αριθμός αυτός διαιρείται με ένα συντελεστή ο οποίος καθορίζεται από την αραίωση και τον αριθμό των τετραγώνων που επιλέχθηκαν.

## Slide 43: Προσδιορισμός αριθμού σπερματοζωαρίων (9 από 9)
Αραίωση | Αριθμός τετραγώνων που μετρήθηκαν |  | 
 | 25 | 10 | 5
1 / 2 | 100 | 40 | 20
1 / 5 | 40 | 16 | 8
1 / 10 | 20 | 8 | 4
1 / 20 | 10 | 4 | 2
1 / 50 | 4 | 1,6 | 0,8
Π.χ. έστω ότι κάναμε αραίωση 1/10.
μετρήσαμε 10 τετράγωνα σε κάθε θέση της πλάκας Neubauer, τα σπερματοζωάρια ήταν 56 και 65 αντίστοιχα σε κάθε θέση.
Το άθροισμα είναι 56 + 65 = 121
Ο συντελεστής αραίωσης είναι 121 / 8 = 15
Πολλαπλασιάζουμε επί 1.000.000 και βρίσκουμε συγκέντρωση: 15.000.000 σπερματοζωάρια / ml
Αν ο όγκος είναι 2,5 ml τότε ο συνολικός αριθμός είναι:
2,5 x 15.000.000 = 37.500.000 / εκσπερμάτιση

## Slide 44: Μέτρηση στρογγυλών κυττάρων Διάκριση πυοσφαιρίων από τα υπόλοιπα στρογγυλά κύτταρα
Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην 1η ώρα
ή μόλις ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση.
Μετά τις 2 ώρες χωρίς ρευστοποίηση το δείγμα απορρίπτεται.

## Slide 45: Διάκριση στρογγυλών και πυοσφαιρίων 1/2
Ως στρογγυλά κύτταρα χαρακτηρίζονται τα στρογγυλά κύτταρα του σπέρματος.
Τα στρογγυλά κύτταρα μπορεί να είναι κυρίως άωρα κύτταρα σπερμιογένεσης ή πυοσφαίρια.
Μεγάλος αριθμός στρογγυλών κυττάρων σημαίνει βλάβη στο επιθήλιο των σπερματικών επιθηλίων.
Μεγάλος αριθμός πυοσφαιρίων σημαίνει λοίμωξη.
Σπερματίδα
Πυοσφαίρια

## Slide 46: Διάκριση στρογγυλών και πυοσφαιρίων 2/2
Σε ένα φυσιολογικό σπέρμα μπορεί να υπάρχουν μέχρι:
              5 x 106 στρογγυλά κύτταρα / ml
              1 x 106 πυοσφαίρια / ml.
Aν ο αριθμός των στρογγυλών κυττάρων υπερβεί τα 5 x 106 / ml τότε θα πρέπει να διακριθούν από τα πυοσφαίρια.
Η μέτρηση της συγκέντρωσης των στρογγυλών κυττάρων μπορεί να γίνει είτε με τον παρακάτω τύπο που συσχετίζει τον αριθμό τους με τα πυοσφαίρια είτε στη πλάκα Neubauer.

## Slide 47: Θέση μέτρησης στρογγυλών κυττάρων
Μέτρηση στρογγυλών κυττάρων

## Slide 48: Εικόνα χρώσης υπεροξειδάσης - ορθοτολουιδίνης
Επιθηλιακά
κύτταρα
Πυοσφαίρια
Φυσαλίδες
Στρογγυλά κύτταρα
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 49
≥ 4% (οδηγία 2010) των σπερματοζωαρίων πρέπει να είναι φυσιολογικά (τυπικές μορφές).
Προσδιορισμός μορφολογίας σπερματοζωαρίων
“Sperm morphology” από Xenzo διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
≥ 14% (Παλιά οδηγία 2010)

## Slide 50: Η μορφολογία των υγιών σπερματοζωαρίων
Κεφαλή: ωοειδές σχήμα κεφαλής με μπροστινό τμήμα (ακρόσωμα) ανοιχτόχρωμο, 4 – 5 μm μήκος και 2,5 – 3,5 μm πλάτος. Η αναλογία μήκους προς πλάτος κεφαλής πρέπει να είναι 1,50 – 1,75 μm.
Ακρόσωμα: Καταλαμβάνει το 40 - 70% της κεφαλής και μπορεί να έχει ένα πυρηνίσκο.
Αυχένας: To πρώτο τμήμα της ουράς μετά την κεφαλή. Είναι παχύτερος μετά την ουρά (μέγιστο πάχος 1 μm και 7,0 – 8,0 μm μήκος ή μέχρι το διπλάσιο της κεφαλής).
Ουρά: Συμμετρικά τοποθετημένη στη βάση της κεφαλής. Μόνο μια ουρά πρέπει να είναι προσκολλημένη (περίπου 45 μm μήκος), χωρίς να είναι περιελιγμένη, σπασμένη ή διπλωμένη γύρω από τον εαυτό της.

## Slide 51: Χαρακτηρισμοί ποιότητας σπέρματος
Νορμοζωοσπερμία
Φυσιολογικός αριθμός σπερματοζωαρίων και φυσιολογική κινητικότητα.
Δηλαδή:
Συνολικός αριθμός > 40.000.000 ανά εκσπερμάτιση,
Φυσιολογικές μορφές > 14% ,
Προωθητική κίνηση (ζωηρή και νωθρή) > 50%.
Ολιγο-τερατο-ασθενοσπερμία
Είναι το αντίθετο της νορμοζωοσπερμίας
Το σύνδρομο αυτό ονομάζεται ΙΑΣΕ (ιδιοπαθής ανεπάρκεια σπερματικού επιθηλίου).
Τερατοσπερμία: Μεγάλος αριθμός άτυπων σπερματοζωαρίων < 14%.

## Slide 52: Eπίστρωση παρασκευάσματος
Η επίστρωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην 1η ώρα
ή μόλις ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση.
Η μονιμοποίηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το επίστρωμα είναι νωπό.
Τα βαμμένα παρασκευάσματα διατηρούνται επί μακρόν.
Κατά την επίστρωση τοποθετείται στο κέντρο μιας αντικειμενοφόρου πλάκας μικρή σταγόνα δείγματος (10 – 30 μL).
Με μία δεύτερη πλάκα απλώνουμε το δείγμα μέχρι την μία άκρη και επιστρέφουμε πίσω μέχρι την δεύτερη άκρη.

## Slide 53: Ο προσδιορισμός της μορφολογίας γίνεται με την χρώση Παπανικολάου
Οινόπνευμα 50% - 10 εμβαπτίσεις ή 10 sec,
Αποσταγμένο νερό - 10 εμβαπτίσεις,
Χρωστική Αιματοξυλίνη Harris – 3 λεπτά,
Νερό βρύσης – 5 λεπτά,
Όξινη αιθανόλη - 2 βυθίσματα,
Νερό βρύσης – 5 λεπτά,
Αποσταγμένο νερό - 1 εμβάπτιση,
Οινόπνευμα 50% - 10 εμβαπτίσεις,
Οινόπνευμα 70% - 10 εμβαπτίσεις,
Οινόπνευμα 80% - 10 εμβαπτίσεις,
Οινόπνευμα 95% - 10 εμβαπτίσεις,
Χρωστική Orange – 2 λεπτά,
Οινόπνευμα 95% - 8 εμβαπτίσεις,
Οινόπνευμα 95% - 8 εμβαπτίσεις,
Χρωστική ΕΑ 50 – 5 λεπτά,
Οινόπνευμα 95% - 8 εμβαπτίσεις,
Οινόπνευμα 95% - 8 εμβαπτίσεις,

## Slide 54: Τα μπανάκια της χρώσης Παπανικολάου
Μπανάκια και στατώ χρώσης Παπανικολάου μέσα σε θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 55: Εργαλεία προσδιορισμού μορφολογίας των σπερματοζωαρίων
Μονιμοποιητικό σπρέυ για την γρήγορη μονιμοποίηση νωπού παρασκευάσματος
Η παρατήρηση γίνεται σε κοινό οπτικό μικροσκόπιο με φακό που διαθέτει μικροκλίμακα.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 56: Απάντηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων
Φυσιολογικές μορφές | Τιμή αναφοράς ≥ 4%
Ανωμαλίες κεφαλής % | 
Ανωμαλίες αυχένα % | 
Ανωμαλίες ουράς % | 
Κυτταροπλασματικό υπόλοιπο % | 
Δείκτης τερατοσπερμίας (ΤΖΙ) | Τιμή αναφοράς ≤ 1,60
Ο δείκτης τερατοσπερμίας είναι το ποσοστό ανωμαλιών ανά σπερματοζωάριο.

## Slide 57: Ανωμαλίες κεφαλής
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 58: Ανωμαλίες αυχένα
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 59: Ανωμαλίες κεφαλής και ουράς
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 60: Ανωμαλίες κεφαλής
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 61: Ανωμαλίες κεφαλής, ουράς και αυχένα
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 62: Συγκολλήσεις - Συσσωρεύσεις
Ο τρόπος διαχωρισμού τους

## Slide 63: Προσδιορισμός συγκολλήσεων και συσσωρεύσεων
Συγκολλήσεις: H ένωση των σπερματοζωαρίων λόγω αντισωμάτων στο σπερματικό ή κολπικό υγρό.
Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται αντισπερματικά αντισώματα και πρέπει να είναι λιγότερα από 10%.
Συσσωρεύσεις: Πρόκειται για την ένωση των σπερματοζωαρίων λόγω μηχανικών αιτίων (βλέννη, σύγκρουση σπερματοζωαρίων λόγω μεγάλου αριθμού κ.α.)
Συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 64: Τα αντισπερματικά αντισώματα
Tα αντισπερματικά αντισώματα παράγονται στον άνδρα ή στην γυναίκα και δρουν εναντίον των σπερματοζωαρίων τα οποία αναγνωρίζουν ως ξένες ουσίες (αντιγόνα).
Πρόκειται για αντισώματα της τάξεως των ΙgA και IgG. Tα αντισώματα αυτά είναι ενωμένα στην κεφαλή ή στον αυχένα των σπερματοζωαρίων και προκαλούν την συγκόλληση των σπερματοζωαρίων μεταξύ τους.
Η συγκόλληση αυτή είναι ορατή στο μικροσκόπιο και μειώνει την γονιμότητα του άνδρα.
Ο προσδιορισμός τους μπορεί να γίνει με άμεση ή έμμεση μέτρηση.
Η άμεση μέτρηση γίνεται στο σπέρμα και η έμμεση στον ορό του άνδρα ή της συντρόφου.

## Slide 65: Η μέθοδος προσδιορισμού των αντισπερματικών αντισωμάτων
Ελέγχεται χωριστά η παρουσία των IgG και IgA αντισπερματικών αντισωμάτων.
Ελέγχουμε το ποσοστό των ζωηρώς κινούμενων σπερματοζωαρίων που είναι κολλημένα πάνω σε μπίλιες στο κεφάλι ή στον αυχένα.
Μετράμε 200 σπερματοζωάρια και υπολογίζουμε το ποσοστό τους.
Σημειώνουμε που βρίσκονται οι συγκολλήσεις (αυχένα ή ουρά).
Ανάλογα με τον αριθμό των συγκολλημένων σπερματοζωαρίων η απάντηση των αντισπερματικών αντισωμάτων ερμηνεύεται ως εξής:
< 10%: Αρνητικό
10 – 39%: Υπάρχει πιθανότητα υπογονιμότητας ανοσολογικής αιτίας
> 40%: Μεγάλη πιθανότητα υπογονιμότητας ανοσολογικής αιτιολογίας.

## Slide 66: Προσδιορισμός αντισπερματικών αντισωμάτων
Άμεσος προσδιορισμός με την μέθοδο SpermMAR για αναζήτηση IgG
Προσθέτουμε 10 μl σπέρματος σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα.
Προσθέτουμε 10 μl ανοσοσφαιριδίων.
Προσθέτουμε 10 μl αντιορού (αντι-IgG).
Ελέγχουμε στο μικροσκόπιο αντίθετης φάσης αν συγκολλήθηκαν τα κινούμενα σπερματοζωάρια μετά 10 min.

## Slide 67: Άλλα κύτταρα που μπορούν να βρεθούν στο σπέρμα
Μέσα στο σπέρμα μπορεί να υπάρχουν εκτός των σπερματοζωαρίων και άλλα κύτταρα:
Άωρα κύτταρα σπερμιογένεσης (σπερματογόνια, σπερματίδες),
Πυοσφαίρια (Πυοσπερμία, λοίμωξη του αναπαραγωγικού συστήματος),
Μικροοργανισμοί (Λοίμωξη του αναπαραγωγικού συστήματος, π.χ. προστατίδα, επιδιδυμίδα, ορχίτιδα),
Επιθηλιακά κύτταρα,
Ερυθρά αιμοσφαίρια (Αιμοσπερμία).

## Slide 68: Ο ενδοκρινολογικός έλεγχος

## Slide 69: Ο βασικός ορμονολογικός έλεγχος
Γοναδοτροπίνες (LH, FSH): Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μέτρηση της FSH η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τον αριθμό των σπερματικών σωληναρίων.
Ο υψηλός λόγος LH/τεστοστερόνη είναι αρνητικός προγνωστικός δείκτης ως προς την επίτευξη υπογονιμότητας.
Τεστοστερόνη: Προτιμάται η μέτρηση της ελεύθερης τεστοστερόνης.
Προλακτίνη: Μετριέται για τον έλεγχο της υπόφυσης. Επειδή η έκκριση της προλακτίνης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες η μέτρηση της πρέπει να γίνεται πολλές φορές.

## Slide 70: Ο ειδικός ορμονολογικός έλεγχος
Ανασταλτίνη: Μεταξύ των ισομορφών της ανασταλτίνης η ανασταλτίνη-β είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης της λειτουργικής ικανότητας των κυττάρων Sertoli και της σπερματογένεσης.
Αντιμυλλεριανή ορμόνη (ΑΜΗ): Έχει μεγάλη κλινική αξία, ως ευαίσθητος δείκτης για την ανίχνευση προβλημάτων σε αγόρια εφηβικής ηλικίας.
Θυρεοειδικές ορμόνες: Μετρώνται οι θυρεοειδικές ορμόνες T3 και T4 καθώς και η TSH αλλά και τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα anti-Tg και anti-TPO.

## Slide 71: Ο βιοχημικός έλεγχος του σπέρματος

## Slide 72: Πότε γίνεται βιοχημικός έλεγχος
Όταν υπάρχουν οι κάτωθι παράγοντες:
ο χαμηλός όγκος σπέρματος (< 2 ml),
ταχεία μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων,
Αζωοσπερμία,
ανεξήγητη υπογονιμότητα,
εικόνα φλεγμονής στο σπέρμα.

## Slide 73: Προετοιμασία δείγματος σπέρματος για χημικές αναλύσεις
Περιμένουμε την ρευστοποίηση του δείγματος,
Φυγοκεντρούμε στις 3000 στροφές/λεπτό για 15 λεπτά και η λήψη του υπερκείμενου,
Αν η ανάλυση δεν γίνει αμέσως τα δείγματα σπέρματος μπορούν να διατηρηθούν επί μακρόν στους -20oC.

## Slide 74: Έλεγχος σπερματοζωαρίων (1 από 2)
Ακροσίνη
  Πρόκειται για μια πρωτεϊνάση στο ακρόσωμα των σπερματοζωαρίων. Είναι απαραίτητη για τη γονιμοποίηση. Βοηθά στην προσκόλληση του σπερματοζωαρίου στη διαφανή ζώνη και τη διείσδυσή του στο ωάριο,
  Τιμές αναφοράς: ≥ 25 μIU ακροσίνη / 100 σπερματοζωάρια.
Φωσφοκινάση της κρεατίνης (CK)
  Είναι το ένζυμο που παίρνει μέρος στη σύνθεση και μεταφορά ενέργειας στα σπερματοζωάρια, ενισχύοντας την κινητικότητα και την ταχύτητά τους.
  Τιμές αναφοράς: ≤ 0,25 μονάδες CK / 108 σπερματοζωάρια.

## Slide 75: Έλεγχος σπερματοζωαρίων (2 από 2)
Ενεργείς ενώσεις οξυγόνου (ROS)
  Προέρχονται από τα σπερματοκύτταρα και τα λευκοκύτταρα. Η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων ROS μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην κυτταρική μεμβράνη και στο DNA του σπερματοζωαρίου,
Τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤP)
  Αποτελεί πηγή ενέργειας απαραίτητη για την κίνηση της ουράς.

## Slide 76: Έλεγχος επιδιδυμίδας
1. Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση
Είναι ο καλύτερος δείκτης λειτουργίας της επιδιδυμίδας. Μειώνεται όταν υπάρχει απόφραξη της επιδιδυμίδας.
Τιμές αναφοράς: ≥ 11 mIU / εκσπερμάτιση.
2. L-καρνιτίνη
Είναι ο φορέας των λιπαρών οξέων στο μιτοχόνδριο των σπερματοζωαρίων τα οποία χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας από αυτά. Με τον προσδιορισμό της μπορεί να εντοπισθεί η θέση της τυχόν απόφραξης.
Τιμές αναφοράς: 100 – 480 mg/dL
3. Η γλυκεροφωσφορυλχολίνη (GPC)
Συμμετέχει στην ωρίμανση των σπερματοζωαρίων.
Τιμές αναφοράς: > 650 μg/mL

## Slide 77: Έλεγχος σπερματοδόχων κύστεων
1. Φρουκτόζη
H φρουκτόζη παρέχει την ενέργεια για την κίνηση των σπερματοζωαρίων.
Τιμές αναφοράς: 150 – 450 mg/dL ή
> 13 μmol / εκσπερμάτιση.
2. Προσταγλανδίνες
Οι προσταγλανδίνες (PGE1 και PGE2) βοηθούν τη μεταφορά του σπέρματος στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας, ενισχύοντας την διείσδυση των σπερματοζωαρίων στην τραχηλική βλέννη.
Τιμές αναφοράς: 30 – 200 μg/mL.

## Slide 78: Έλεγχος προστάτη (1 από 2)
Ψευδάργυρος (Ζn),
  Σταθεροποιεί τις πρωτεΐνες του σπέρματος.
  Τιμές αναφοράς: > 156 μg / εκσπερμάτιση.
Κιτρικό οξύ,
  Συντελεί στη ρύθμιση του pH και χρησιμοποιείται ως δείκτης συμμετοχής του προστάτη.
  Τιμές αναφοράς: ≥ 52 μmol / εκσπερμάτιση.
Όξινη φωσφατάση (ACP),
  Χρησιμοποιείται στην ιατροδικαστική ως εξέταση ενδεικτική για την παρουσία του σπέρματος.
  Τιμές αναφοράς: ≥ 200 IU / εκσπερμάτιση.

## Slide 79: Έλεγχος προστάτη (2 από 2)
Προστατική φωσφατάση (PAP),
  Η συγκέντρωση της στο σπέρμα είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη από το αίμα.
Μαγνήσιο (Μg),
  Τιμές αναφοράς: 4 – 25 mg/dL.
γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γGT),
Κάλιο, Νάτριο (K, Na).

## Slide 80: Λειτουργικές δοκιμασίες σπερματοζωαρίων

## Slide 81: Οι λειτουργικές δοκιμασίες των σπερματοζωαρίων
Οι λειτουργικές δοκιμασίες των σπερματοζωαρίων ελέγχουν την δυνατότητα των σπερματοζωαρίων να εκπληρώσουν τον ρόλο τους.
Έλεγχος της κίνησης των σπερματοζωαρίων πριν τη γονιμοποίηση,
Δοκιμασίες εκτίμησης της λειτουργίας της κυτταρικής μεμβράνης,
Δοκιμασίες σχέσης σπερματοζωαρίων – τραχηλικής βλέννας,
Δοκιμασίες σχέσης σύνδεσης-συνένωσης των δύο γαμετών,
Δοκιμασίες ελέγχου της ακεραιότητας του DNA.

## Slide 82: Απόπτωση σπερματοζωαρίων
Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος
Συμπύκνωση της χρωματίνης
Κατακερματισμός πυρηνικού DNA
Συρρίκνωση του κυττάρου
Σπάσιμο του κυττάρου

## Slide 83: Έλεγχος κερματισμού DNA
Τιμές αναφοράς : DFI < 25%
Α: (Apoptotic) Κύτταρα απόπτωσης, N: (Non Apoptotic) Φυσιολογικά

## Slide 84: Huhners’ Test
Πρόκειται για τον έλεγχο της ποιότητας της τραχηλικής βλέννης και της δυνατότητας των σπερματοζωαρίων να τη διαπεράσουν.
Εκτέλεση
Το ζευγάρι έρχεται σε επαφή τις ημέρες της ωορρηξίας,
Ο γυναικολόγος συλλέγει τραχηλική βλέννη,
Ελέγχεται η ποιότητα της τραχηλικής βλέννης (όγκος, εκτασιμότητα, ρευστότητα, ο αριθμός κυττάρων που περιέχει),
Ελέγχεται η παρουσία σπερματοζωαρίων στην τραχηλική βλέννη και κρίνεται η κινητικότητα τους.

## Slide 85: Μοριακός έλεγχος άνδρα

## Slide 86: Ο μοριακός έλεγχος του άνδρα περιλαμβάνει
Καρυότυπο περιφερικού αίματος,
Ανίχνευση μετάλλαξης για την κυστική ίνωση,
Ανίχνευση μικροελλείψεων στο χρωμόσωμα Υ,
Τεχνική πολυχρωματικού φθορισμού (F.I.S.H.).

## Slide 87: Καρυότυπος 1/2
Βαμμένα χρωματοσώματα χωρίς επεξεργασία.

## Slide 88: Καρυότυπος 2/2
Φυσιολογικός καρυότυπος άνδρα

## Slide 89: Tεχνική πολυχρωματικού F.I.S.H,
Η τεχνική F.I.S.H. έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του φύλου, για την διάγνωση παθήσεων που οφείλονται σε φυλοσύνδετα υπολειπόμενα γονίδια (π.χ. αιμορροφιλία), ανευπλοειδιών (π.χ. σύνδρομο Down) και χρωμοσωμικών μετατοπίσεων.
Οι παθήσεις που οφείλονται σε μεταλλάξεις υπολειπόμενων φυλοσύνδετων γονιδίων που εδράζονται στο Χ χρωμόσωμα συνήθως κληροδοτούνται από τη μητέρα στο γιο.

## Slide 90: Εντοπισμός μικροελλείψεων του Υ χρωμοσώματος
Η έλλειψη τμημάτων του Υ χρωμοσώματος (μακρύς βραχίοντας) είναι αυξημένη σε ολιγοασθενοσπερμικούς και αζωοσπερμικούς άνδρες. Αναζητούνται με μεθόδους PCR.

## Slide 91: Κλινική εξέταση

## Slide 92: Η κλινική εξέταση του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος περιλαμβάνει:
Την ψηλάφηση του όρχι,
Την ψηλάφηση της επιδιδυμίδας,
Την ψηλάφηση του προστάτη (από το ορθό),
Την οπτική εκτίμηση όρχεων και πέους,
Tην μέτρηση του όγκου των όρχεων.

## Slide 93: Ορχιδόμετρο Prader
Eιδικό όργανο για την μέτρηση του όγκου των όρχεων.
Πρόκειται για 12 ελλειψοειδείς μπάλες που έχουν όγκο από 1 έως 12 mL.
Eπειδή ο όρχις αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από σπερματικά σωληνάρια ο όγκος του όρχι είναι αντίστοιχος της δυνατότητας σπερματογένεσης.
“Orchidometer”, από Fillip Em διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 94: Απεικονιστικές εξετάσεις

## Slide 95: Υπερηχογραφία
Γίνεται με:
Απλό υπέρηχο,
Έγχρωμο doppler,
Διορθρικό υπέρηχο.
Με την υπερηχογραφία μπορούν να ελεγχθούν τα εξής όργανα:
Όρχεις (απλός υπέρηχος, έγχρωμο doppler),
Επιδιδυμίδα (απλός υπέρηχος),
Προστάτης (διορθρικός υπέρηχος).

## Slide 96: Αίτια υπερηχογραφίας του όρχι
Οξύ άλγος οσχέου,
Διερεύνηση ψηλαφούμενων μαζών κατά την κλινική εξέταση,
Μέγεθος και υφή των όρχεων,
Υποκλινική κιρσοκήλη (κιρσοκήλη που δεν έχει συμπτώματα),
Παρουσία υγρού στο όσχεο (υδροκήλη),
Έλεγχος επικουρικών μορίων (φλεγμονή, απόφραξη, αγενεσία),
Μετατραυματική παρακολούθηση οσχεϊκού περιεχομένου,
Επιλογή θέσεων παρακέντησης για βιοψία ή TESE (συλλογή σπερματοζωαρίων από τον όρχι),
Κρυψορχία,
Αγγειακή διερεύνηση της στυτικής δυσλειτουργίας.

## Slide 97: Στον υπέρηχο ελέγχονται:
Προστάτης αδένας
Μέτρηση του μεγέθους
Θέση και σχήμα
Όρχεις
Σχήμα, μέγεθος και ηχογένεια
Ύποπτες περιοχές
Αποστήματα
Επασβεστώσεις
Ύπαρξη υγρού – υδροκήλη
Φλεγμονές

## Slide 98: Ο διορθρικός υπέρηχος
Γίνεται για τον έλεγχο του προστάτη όταν:
1. Υπάρχει μικρός όγκος σπέρματος ο οποίος συνοδεύεται από αζωοσπερμία ή ολιγοασθενοσπερμία,
2. Υπάρχουν κλινικά ευρήματα (π.χ. διογκώσεις) κατά την κλινική εξέταση.
Μας δείχνει επίσης αν υπάρχουν:
Ύποπτες περιοχές,
Αποστήματα,
Επασβεστώσεις,
Προστατίτιδα.

## Slide 99: Εξετάσεις POC
Για προσδιορισμό κινητικότητας και αριθμού σπερματοζωαρίων.

## Slide 100: Οι αναλυτές σπέρματος

## Slide 101: Συστήματα CASA (1 από 2)
Πρόκειται για συστήματα εκτίμησης:
Κινητικότητας
Μορφολογίας
Συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων
Ζωτικότητας

## Slide 102: Συστήματα CASA (2 από 2)

## Slide 103: Ο θάλαμος μέτρησης αριθμού σπερματοζωαρίων Makler
Πρόκειται για ειδικό θάλαμο μέτρησης σπερματοζωαρίων ο οποίος επιτρέπει στα σπερματοζωάρια να κινούνται.
Τοποθετείται κάτω από μικροσκόπιο.
Το δείγμα τοποθετείται χωρίς αραίωση.
Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του αριθμού, της κινητικότητας, της μορφολογίας και της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων.

## Slide 104: Ο τρόπος τοποθέτησης του δείγματος στην πλάκα Makler

## Slide 105: Σύστημα CASA για προσδιορισμό κινητικότητας
Μπάρα εργαλείων,
Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς,
Μέσες τιμές ασθενούς,
Ιστόγραμμα,
Σχεδιάγραμμα κίνησης σπερματοζωαρίων,
Ζωντανό video.

## Slide 106: Ιστόγραμμα κατανομής μέτρησης σπερματοζωαρίων

## Slide 107: Η μαθηματική εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων

## Slide 108: Παράμετροι εκτίμησης της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων
VAP: Smoothed Path Velocity (microns/sec),
  VCL: Track Velocity (microns/sec),
  VSL: Straight Line Velocity (microns/sec),
  ALH: Amplitude of Lateral Head Displacement (microns),
  BCF: Beat Cross Frequency (hertz),
  LIN: Linearity (ratio of VSL/VCL),
  STR: Straightness (ratio of VSL/VAP),
  Elongation: head shape (ratio of minor to major axis of sperm head),
  Area: head size (square microns).

## Slide 109: Σχηματική εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων

## Slide 110: Εκτίμηση μορφολογίας σε αναλυτή σπέρματος

## Slide 111: Aπάντηση μορφολογίας σπερματοζωαρίων από αναλυτή σπέρματος

## Slide 112: Aπάντηση εξέτασης σπέρματος από CASA

## Slide 113: Διάκριση ζωντανών και νεκρών σπερματοζωαρίων
Με διαφορετική φθορίζουσα χρωστική σημαίνονται τα ζωντανά και νεκρά σπερματοζωάρια.

## Slide 114: Aναλυτές μέτρησης κινητικότητας και αριθμού σπερματοζωαρίων

## Slide 115: Τέλος Ενότητας

## Slide 116: Σημειώματα

## Slide 117: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Θεωρία Ανάλυσης Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων. Ενότητα 9: Ο έλεγχος του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 118: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 119: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 120: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 121: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.