## Slide 1: Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Ε)
Ενότητα 3: Φυγοκέντρηση και μικροσκόπηση ούρων
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Φυγοκέντρηση
Στόχος φυγοκέντρησης
Η λήψη ιζήματος για να γίνει η μικροσκόπηση.
Πρόβλημα φυγοκέντρησης
Να μην καταστραφούν οι κύλινδροι.
Εκτέλεση
Σε κοινή φυγόκεντρο 1500 rpm ή 400 g για 5 λεπτά.
Σε ειδική φυγόκεντρο ούρων.

## Slide 3: Φυγοκέντρηση με κοινή φυγόκεντρο
eekx-kb.gr

## Slide 4: Φυγοκέντρηση ούρων
“Urine Centrifugation” από Petef διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 5: Διαδικασία φυγοκέντρησης
Χρησιμοποιούνται ειδικά κωνικά σωληνάρια
Γεμίζουμε 10 ή 12 mL ούρων
Φορτώνουμε την φυγόκεντρο τοποθετώντας τα σωληνάρια σε αντιδιαμετρική θέση.
Φυγοκεντρούμε στα 400 g (παλαιότερα 1500 rpm)
Xρόνος 5 min.

## Slide 6: Vacutainer ειδικά για ούρα
bd.com

## Slide 7: Σχετική φυγόκεντρος δύναμη
Η RCF (σχετική φυγόκεντρος δύναμη) δείχνει πόσες φορές αυξάνει κατά την φυγοκέντρηση το βάρος ενός σωματιδίου σε σχέση με το φυσιολογικό του βάρος λόγω της βαρύτητας της γης.
Μονάδα μέτρησης της RCF είναι το g (δύναμη βαρύτητας).
RCF = 1,118 x 10-5 x r x rpm2
Για τα ούρα συστήνεται RCF: 400 g

## Slide 8: Παράδειγμα υπολογισμού rpm από RCF

## Slide 9: Διακρίβωση φυγοκέντρου
Γίνεται με ταχύμετρο που τοποθετείται εξωτερικά πάνω από την φυγόκεντρο. Ελέγχει αν η φυγόκεντρος «πιάνει» τις ελάχιστες ή μέγιστες τροφές που δείχνει η ένδειξη στροφών της.

## Slide 10: Τεχνική μικροσκόπησης ούρων
Φυγοκεντρούμε 10 ή 12 mL δείγματος καλά αναμεμειγμένου δείγματος ούρων.
Η φυγοκέντρηση γίνεται για 5 λεπτά στα 400 g.
Πετάμε το υπερκείμενο.
Ανακινούμε το εναπομένον ίζημα για να ομογενοποιηθεί.
Προσθέτουμε σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα 10 mL ιζήματος ούρων.
Καλύπτουμε την σταγόνα ιζήματος με μία καλυπτρίδα 22 x 22 mm. Προσέχουμε να μην γίνουν φυσαλίδες.
Αναζητούμε το οπτικό πεδίο με αντικειμενικό φακό 10x.
Κατόπιν ταυτοποιούμε και μετρούμε τα έμμορφα στοιχεία με φακό 40x

## Slide 11: Απόρριψη ούρων μετά τη φυγοκέντρηση
Πέτρος Καρκαλούσος
Notes: 10

## Slide 12: Τοποθέτηση ιζήματος πάνω στην πλάκα KOVA

## Slide 13: Τεχνική μέτρησης πάνω στην καλυπτρίδα
Μικροσκοπούμε ξεκινώντας από το κέντρο αποφεύγοντας να μετρήσουμε το ίδιο οπτικό πεδίο καθώς επίσης και να φτάσουμε στο άκρο της καλυπτρίδας.

## Slide 14: Τεχνική μέτρησης κυλίνδρων
Μικροσκοπούμε ξεκινώντας από το κέντρο και σαρώνοντας την περιφέρεια όπου συνήθως βρίσκονται οι κύλινδροι.
Απάντηση: Δύο υαλώδες και δύο υαλοκοκκώδες κύλινδροι ανά 10 ο.π.

## Slide 15: Υπολογισμός αριθμού έμμορφων στοιχείων
Ο αριθμός κάθε έμμορφου στοιχείου (εκτός των κυλίνδρων) δίνεται ως αριθμός κατά οπτικό πεδίο (κ.ο.π.)
Τεχνική: Προσθέτουμε τον αριθμό κάθε στοιχείου σε 10 διαφορετικά οπτικά πεδία και διαιρούμε διά 10.
Ο αριθμός των κυλίνδρων δίνεται ως συνολικός αριθμός σε 10 οπτικά πεδία (κ. 10 ο.π.).
Τεχνική: Προσθέτουμε τον αριθμό όλων των κυλίνδρων σε 10 διαφορετικά οπτικά πεδία.

## Slide 16: Μέτρηση έμμορφων στοιχείων
8
1
3
4
4
5
3
6
3
3
3
5
3
3
5
5
4
6
7
3
1 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3
10
= 3 κ.ο.π.
8 + 4 + 5 + 6 + 3 + 5 + 5 + 6 + 7 + 5
10
= 5,4 ή 5 - 6 κ.ο.π.
=

## Slide 17: Μέτρηση πολυάριθμων έμμορφων στοιχείων
1O τεταρτημόριο: 24
Σε όλο το οπτικό πεδίο: 24 x 4 = 96

## Slide 18: Μέτρηση πυοσφαιρίων όταν είναι σε σωρούς
Aπάντηση: Κατά σωροί

## Slide 19: Τιμές αναφοράς μικροσκόπησης ούρων
Ερυθρά αιμοσφαίρια | 0 – 4 κ.o.π.
Πυοσφαίρια | 0 – 4 κ.ο.π.
Κύλινδροι υαλώδεις | 0 – 2 κ. 10 ο.π
Παθολογικοί κύλινδροι | Ουδέν
Επιθήλια νεφρικά | Λίγα
Επιθήλια μεταβατικά | Λίγα
Επιθήλια πλακώδη | Λίγα
Μικρόβια – μύκητες | Ουδέν
Παθολογικοί κρύσταλλοι | Ουδέν
Βλέννη | Ολίγη

## Slide 20: Απάντηση μικροσκόπησης ιζήματος φυσιολογικού ατόμου
Ερυθρά αιμοσφαίρια | 0 – 1 κ.o.π.
Πυοσφαίρια | 0 – 1 κ.ο.π.
Επιθήλια | 0 - 1 κ.ο.π. πλακώδη
Μικροοργανισμοί | Ουδέν
Παθολογικοί κρύσταλλοι | Ουδέν
Βλέννη | Ουδέν ή ολίγη
Άλατα | Ουδέν

## Slide 21: Ποσοτική καταμέτρηση
H ποσοτική μέτρηση αποσκοπεί στον υπολογισμό της συγκέντρωσης κύτταρα/ml των κυτταρικών κυρίως στοιχείων του ιζήματος των ούρων.
Μετρώνται κυρίως ερυθρά, πυοσφαίρια, επιθηλιακά κύτταρα και κύλινδροι.

## Slide 22: Κυτταρομετρικές πλάκες για ούρα
Νeubauer
lifescience.kinesis.co.uk
unahealth.co.uk
KOVA

## Slide 23: Το πλέγμα της κυτταρομετρικής πλάκας KOVA

## Slide 24: KOVA
Στη πλάκα KOVA τα μικροσκοπικά στοιχεία αραιώνονται και βάφονται με την ειδική χρωστική της συσκευασίας, την Trypan blue.
kovaintl.com

## Slide 25: Πλάκα Νeubauer

## Slide 26: Το πλέγμα της κυτταρομετρικής πλάκας Νeubauer

## Slide 27: Μικροσκόπιση σε πλάκες
H μικροσκόπηση σε όλες τις κυτταρομετρικές πλάκες γίνεται σε μεγέθυνση Χ400 (βρίσκεται οπτικό πεδίο με Χ100).
“Urinary phase-contrast microscopy” από Steven Fruitsmaak διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 28: Παράδειγμα χρήσης κυτταρομετρικής πλάκας
Για παράδειγμα, έστω ότι μετράται ο αριθμός των κυλίνδρων ούρων στα 16 περιφερειακά τετράγωνα (συνολικού όγκου 0,1 mm3).
Αν ο αριθμός τους είναι 12 τότε η συγκέντρωση τους θα είναι:

## Slide 29: Για την μέτρηση στη πλάκα Neubauer χρησιμοποιείται η παλιά μέθοδος Addis count
Πρόκειται για την ποσοτική μέτρηση των έμμορφων στοιχείων των ούρων (κυττάρων και κυλίνδρων) ως αριθμός ανά ml.
Η ποσοτική μέτρηση των έμμορφων στοιχείων γίνεται σε ούρα 12ώρου.
Οι τιμές αναφοράς είναι οι ακόλουθες:
  Ερυθρά αιμοσφαίρια = 0 – 400.000 / mL
  Κύλινδροι = 0 – 4000 / mL
  Πυοσφαίρια = 20.000 – 1.000.000 / mL
  Επιθήλια = 20.000 – 1.000.000 / mL

## Slide 30: Διαδικασία μέτρησης Addis Count
Συλλογή ούρων 12 ώρου
Μέτρηση όγκου ούρων με ογκομετρικό κύλινδρο.
Έλεγχος καταλληλότητας δείγματος
  α. Ειδικό βάρος πάνω από 1022
  β. Αντίδραση όξινη
  γ. Μικροσκόπηση ιζήματος 10 mL ούρων όπου:
    Επιβεβαιώνεται ο μεγάλος αριθμός λευκών, ερυθρών, κυλίνδρων, επιθηλιακών κυττάρων. Ελέγχεται να μην υπάρχουν εξωτερικές προσμίξεις (μύκητες, μικρόβια, βλέννη) οι οποίες μπορεί να μας μπερδέψουν κατά την μέτρηση και να προστεθούν στα ερυθρά, πυοσφαίρια και κυλίνδρους.

## Slide 31: Διαδικασία μέτρησης Addis Count
    Μέτρηση κυλίνδρων, λευκών και επιθηλίων στα μεγάλα τετράγωνα.
    Μέτρηση ερυθρών αιμοσφαιρίων στα μικρά τετράγωνα του κέντρου.

## Slide 32: Υπολογισμός κυττάρων 24ώρου
Όπου:
C: Η συγκέντρωση των έμμορφων στοιχείων
Αριθμός στοιχείων
A: αριθμός των κυττάρων που μετράμε = ──────────────
Αριθμός τετραγώνων
V: όγκος ούρων 12ώρου σε ml
1000: ο όγκος ενός μεγάλου τετραγώνου
λεπτά στα οποία θα γίνει η αναγωγή των ούρων (για 12 ώρες = 720)
t: =
λεπτά που διήρκησε η συλλογή των ούρων (για 11 ώρες = 660)
Για τα μεγάλα τετράγωνα χρησιμοποιείται ο τύπος: C = A x 1000 x V x t

## Slide 33: Παράδειγμα
Αριθμός τετραγώνων: 2
Αριθμός πυοσφαιρίων: 15 + 13 = 28
Όγκος ούρων 12ώρου: 500 ml
Χρόνος συλλογής: 12 ώρες
C = A x 1000 x V x t = 28/2 x 1000 x 500 x 12/12 = 7.000.000 / mL

## Slide 34: Τέλος Ενότητας

## Slide 35: Σημειώματα

## Slide 36: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Ε). Ενότητα 3: Φυγοκέντρηση και μικροσκόπηση ούρων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 37: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 38: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 39: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 40: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.