## Slide 1: Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Ε)
Ενότητα 10: O έλεγχος ποιότητας στη γενική εξέταση σπέρματος. Οι αναλυτές CASA
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: O έλεγχος ποιότητας στους αναλυτές σπέρματος

## Slide 3: Γενικοί κανόνες ελέγχου ποιότητας 1/2
Φροντίζουμε για την καλή ποιότητα του εξοπλισμού.
Φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση και ποιότητα εργασίας του προσωπικού.
Διατηρούμε τα δείγματα σπέρματος διαρκώς σε θερμοκρασία 37ο C.
Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε γυάλινα σκεύη (κολλάνε τα κινητά σπερματοζωάρια πάνω σε αυτά).
Αναδεύουμε διαρκώς τα δείγματα και ιδιαίτερα πριν από κάθε μέτρηση (τα κινητά σπερματοζωάρια κολλούν στον πυθμένα).

## Slide 4: Γενικοί κανόνες ελέγχου ποιότητας 2/2
Τηρούμε ευλαβικά τους χρόνους προσδιορισμών σύμφωνα με τις οδηγίες (π.χ. pH, κινητικότητα, ζωτικότητα).
Κάνουμε όλους τους προσδιορισμούς εις διπλούν.
Μετράμε πάντα 200 σπερματοζωάρια (εις διπλούν).
Τηρούμε τους κανόνες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας
Συμμετέχουμε σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.

## Slide 5: Τo πρόβλημα της αποχής από την σεξουαλική επαφή
Ζητείται από τους εξεταζομένους αποχή 3 – 4 ημερών.
  Η αποχή 3 – 4 ημερών παράγει συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ διαφορετικών λήψεων.
  Αποχή μικρότερη των 2 ημερών προκαλεί σπέρμα εξαιρετικά αραιωμένο.
  Αποχή μεγαλύτερη των 9 ημερών προκαλεί σπέρμα με:
    Μεγαλύτερο αριθμό σπερματοζωαρίων από το πραγματικό.
    Μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σπερματοζωαρίων από το πραγματικό.
    Πολύ μεγάλο αριθμό συσσωρεύσεων.
    Μεγάλο αριθμό παθολογικών μορφών σπερματοζωαρίων (ιδιαίτερα με περιελιγμένη ουρά).
    Θολό δείγμα.
    Κίτρινο χρώμα δείγματος.

## Slide 6: Πότε πρέπει να γίνεται η βασική ανάλυση σπέρματος
Η βασική ανάλυση σπέρματος πρέπει να γίνεται στον άνδρα που δεν κατάφερε να τεκνοποιήσει μετά από ένα χρόνο συχνών ελεύθερων επαφών.
Γίνονται πάντα δύο σπερμοδιαγράμματα σε απόσταση τριών μηνών.
Μετά από κάθε σχετική θεραπευτική επέμβαση (χειρουργική επέμβαση, φαρμακευτική θεραπεία θα πρέπει να γίνεται σπερμοδιάγραμμα μετά από την παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την έναρξη της θεραπείας.
Η επανάληψη του σπερμοδιαγράμματος καλό είναι να γίνεται σε διαφορετική εποχή του έτους (χειμώνα – καλοκαίρι).

## Slide 7: Έλεγχος ποιότητας στη μέτρηση της κινητικότητας

## Slide 8: Βασικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της κινητικότητας 1/2
Η μέτρηση γίνεται πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα από την λήψη του δείγματος.
Αφήνουμε το δείγμα να αναδευτεί στους 37ο C για τουλάχιστον 20 λεπτά.
Χρησιμοποιούμε πάντα προθερμαινόμενες αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες.
Τοποθετούμε πάνω στην καλυπτρίδα μόνο 10 μl δείγματος και σκεπάζουμε το δείγμα προσεκτικά με καλυπτρίδα 22 x 22 μμ.
Αν μετά 60 δευτερόλεπτα δεν σταματήσει η κίνηση του δείγματος μέσα στο οπτικό πεδίο τοποθετούμε νέα σταγόνα σε νέα αντικειμενοφόρα πλάκα.
Προσδιορίζουμε την κίνηση των σπερματοζωαρίων στο κέντρο της καλυπτρίδας (στα άκρα το δείγμα αφυδατώνεται και η κίνηση και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων μειώνεται).

## Slide 9: Βασικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της κινητικότητας 2/2
Προσδιορίζουμε την κινητικότητα σε 200 σπερματοζωάρια.
Επαναλαμβάνουμε την μέτρηση για άλλα 200 σπερματοζωάρια σε νέα αντικειμενοφόρο πλάκα.
Υπολογίζουμε την κίνηση με το μεγαλύτερο ποσοστό στις δύο σταγόνες.
Υπολογίζουμε την διαφορά των δύο ποσοστών.
Προσδιορίζουμε αν η διαφορά των δύο δειγμάτων είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο σύμφωνα με τον «πίνακα ελέγχου κινητικότητας».
Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο τότε θα πρέπει να επαναλάβουμε την μέτρηση μετρώντας 200 σπερματοζωάρια σε δύο νέες πλάκες.

## Slide 10
Εύρος μέσου όρου των δύο μετρήσεων (%) | Οριακή διαφορά των δύο μετρήσεων
0 | 1
1 | 2
02 – 03 | 3
04 - 06 | 4
07 - 09 | 5
10 -13 | 6
14 - 19 | 7
20 - 27 | 8
28 - 44 | 9
45 - 55 | 10
56 - 72 | 9
73 - 80 | 8
81 - 86 | 7
87 - 90 | 6
91 - 93 | 5
94 - 96 | 4
97 - 98 | 3
99 | 2
100 | 1

## Slide 11: Παράδειγμα ελέγχου ποιότητας στο προσδιορισμό της κινητικότητας
Δείγματα | Ζωηρή προωθητική | Νωθρή προωθητική | Μη προωθητική | Ακινησία
1 | 23 | 45 | 18 | 14
2 | 19 | 53 | 17 | 11
Έστω τα αποτελέσματα δύο μετρήσεων
Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στη νωθρή προωθητική κίνηση.
Ο μέσος όρος των δύο ποσοστών είναι 45% + 53% / 2 = 49%
Η διαφορά των δύο ποσοστών είναι 53 – 45 = 8
Από τον πίνακα τιμών ο μέσος όρος 49% ανήκει στο ποσοστό 45 – 55
Σύμφωνα με τον πίνακα ελέγχου η μέγιστη διαφορά του ποσοστού 45 – 55 είναι 10.
Κατά συνέπεια η διαφορά 8 είναι αποδεκτή. Οι μετρήσεις μας είναι αποδεκτές.

## Slide 12: Έλεγχος ποιότητας στο προσδιορισμό της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων

## Slide 13: Βασικοί κανόνες ποιότητας για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων
      Φτιάχνουμε δύο αραιώσεις σπέρματος.
      Τοποθετούμε 10 μl από κάθε διαφορετική αραίωση σε κάθε ένα από τους δύο θαλάμους της πλάκας Neubauer.
      Υπολογίζουμε την διαφορά των δύο αθροισμάτων.
      Υπολογίζουμε τον μέσο όρο των δύο αθροισμάτων.
      Από σχετικούς πίνακες ποιότητας βρίσκουμε το εύρος μέσα στο οποίο ανήκει ο μέσος όρος των δύο αθροισμάτων.
      Βρίσκουμε από τους σχετικούς πίνακες ποιότητας ποια είναι η μέγιστη διαφορά που επιτρέπεται.
      Αν η διαφορά των δύο αθροισμάτων είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενη, αναδεύουμε ξανά τις δύο αραιώσεις και επαναλαμβάνουμε την μέτρηση.
      Αν η διαφορά των δύο αθροισμάτων παραμένει μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη τότε φτιάχνουμε νέες αραιώσεις και επαναλαμβάνουμε την μέτρηση.

## Slide 14
Μέσος όρος αθροισμάτων | Οριακή διαφορά των 2 μετρήσεων
969 – 1000 | 61
938 – 968 | 60
907 – 937 | 59
876 – 906 | 58
846 – 875 | 57
817 – 845 | 56
788 – 816 | 55
760 – 787 | 54
732 – 759 | 53
704 – 731 | 52
678 – 703 | 51
651 – 677 | 50
625 – 650 | 49
600 – 624 | 48
576 – 599 | 47
551 – 575 | 46
528 – 550 | 45
504 – 527 | 44
482 – 503 | 43

## Slide 15
Μέσος όρος αθροισμάτων | Οριακή διαφορά των δύο μετρήσεων
376 – 395 | 38
357 – 375 | 37
338 – 356 | 36
319 – 337 | 35
301 – 318 | 34
284 - 300 | 33
267 - 283 | 32
251 - 266 | 31
235 - 250 | 30
219 - 234 | 29
206 - 218 | 28
190 - 205 | 27
176 - 189 | 26
163 - 175 | 25
150 - 162 | 24
138 - 149 | 23
126 - 137 | 22
115 - 125 | 21
105 - 114 | 20

## Slide 16
Μέσος όρος αθροισμάτων | Οριακή διαφορά των δύο μετρήσεων
94 – 104 | 19
85 – 93 | 18
76 – 84 | 17
67 – 75 | 16
59 – 66 | 15
52 – 58 | 14
44 – 51 | 13
38 – 43 | 12
32 – 37 | 11
27 – 31 | 10
22 – 26 | 9
17 – 21 | 8
13 – 16 | 7
10 - 12 | 6
7 - 9 | 5
5 – 6 | 4
3 – 4 | 3
2 | 2
1 | 1

## Slide 17: Παράδειγμα ελέγχου ποιότητας στο προσδιορισμό της συγκέντρωσης
Έστω ότι τα αθροίσματα των σπερματοζωαρίων που μετρήθηκαν στις δύο θέσεις της πλάκας Neubauer είναι 234 και 245.
Ο μέσος όρος των δύο αθροισμάτων είναι 234 + 245 / 2 = 239.
Η διαφορά των δύο αθροισμάτων είναι 245 – 234 = 11.
Από τους πίνακες ποιότητας βρίσκουμε ότι ο μέσος όρος 239 περιλαμβάνεται στο εύρος 235 – 250 το οποίο θα πρέπει να έχει διαφορά μέχρι 30.
Κατά συνέπεια η διαφορά 11 είναι αποδεκτή οπότε και ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης που έγινε είναι αποδεκτός.

## Slide 18: Έλεγχος ποιότητας στο προσδιορισμό της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων

## Slide 19: Έλεγχος ποιότητας στο προσδιορισμό της μορφολογίας
      Φτιάχνονται πάντα τέσσερα επιχρίσματα. Τα δύο βάφονται και μετρώνται και τα άλλα δύο φυλάσσονται για την περίπτωση όπου η χρώση δεν πέτυχε και πρέπει να επαναληφθεί.
      Απαιτείται η μέτρηση 100 σπερματοζωαρίων εις διπλούν. Για ερευνητικούς λόγους συστήνεται η μέτρηση 200 σπερματοζωαρίων εις διπλούν.
      Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων.
      Συνίσταται η συχνή πρακτική άσκηση του προσωπικού με φωτογραφίες ή video.

## Slide 20: Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας στην βασική ανάλυση σπέρματος

## Slide 21: Τα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για την βασική εξέταση σπέρματος
Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας γίνεται σε συνεργασία με εξωτερικό κέντρο αναφοράς.
Στην Ευρώπη γνωστά είναι τα προγράμματα UK NEQAS (από την Βρετανία) και το πρόγραμμα ESHRE EQA Scheme (από την Σουηδία).
Και τα δύο προγράμματα περιλαμβάνουν τον εξωτερικό έλεγχο:
Tης κινητικότητας (με DVD).
Της συγκέντρωσης (με δείγμα σπέρματος συντηρημένο σε φορμαλδεΰδη).
Της μορφολογίας (με επιχρίσματα βαμμένα με χρώση Παπανικολάου ή άβαφτα).
Την ζωτικότητα (με βαμμένα παρασκευάσματα)
5. Των αντισπερματικών αντισωμάτων (με δείγμα σπέρματος συντηρημένο σε φορμαλδεΰδη).

## Slide 22: Τρόπος διενέργειας των προγραμμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τις αποστολές 2 – 4 δειγμάτων τον χρόνο.
Στα προγράμματα αυτά τα εργαστήρια αποστέλλουν τις απαντήσεις τους μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Οι φορείς διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου αναλύουν στατιστικά τα αποτελέσματα όλων των εργαστηρίων.
Οι φορείς αποστέλλουν σε κάθε εργαστήριο δύο ειδών αξιολογήσεις.
  Αξιολόγηση σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια.
  Αξιολόγηση σε σύγκριση με εξειδικευμένα εργαστήρια που τηρούν αυστηρούς κανόνες ποιότητας.

## Slide 23: Αποτελέσματα ζωτικότητας και συγκέντρωσης εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
Ζ =
Τιμή εργαστηρίου – Μέση τιμή εργαστηρίων
Τυπική απόκλιση εργαστηρίων
Το Ζ πρέπει να είναι από -2 μέχρι +2
Vitality |  | 
 | 711 | 712
Raw | 21 | 88
Z | -0.51 | -0.75
 | -0.51 | 0.38
Vitality |  | 
 | 711 | 712
Raw | 21 | 88
Z | -0.51 | -0.75
 | -0.51 | 0.38
Concentration |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 21 | 88 | 96 | 95
Z | -0.51 | -0.75 | -0.08 | -0.32
 | -0.51 | 0.38 | 0.79 | 0.51
Concentration |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 21 | 88 | 96 | 95
Z | -0.51 | -0.75 | -0.08 | -0.32
 | -0.51 | 0.38 | 0.79 | 0.51

## Slide 24: Aποτελέσματα μορφολογίας εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
%sperm with tail defect |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 9 | 5 | 9 | 8
Z | -0.82 | -0.91 | -1.30 | -0.92
 | -0.48 | 0.09 | 0.90 | -1.40
%sperm with tail defect |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 9 | 5 | 9 | 8
Z | -0.82 | -0.91 | -1.30 | -0.92
 | -0.48 | 0.09 | 0.90 | -1.40
Proportion normal sperm |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 1 | 10 | 4 | 5
Z | -0.44 | -0.01 | -0.35 | -0.30
 | -0.13 | 1.70 | 0.88 | 0.95
Proportion normal sperm |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 1 | 10 | 4 | 5
Z | -0.44 | -0.01 | -0.35 | -0.30
 | -0.13 | 1.70 | 0.88 | 0.95
%sperm with abnormal cytoplasmic droplet |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 2 | 4 | 13 | 5
Z | -0.18 | 0.57 | 0.52 | 1.31
 | -0.21 | 1.00 | -0.06 | -0.17
%sperm with abnormal cytoplasmic droplet |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 2 | 4 | 13 | 5
Z | -0.18 | 0.57 | 0.52 | 1.31
 | -0.21 | 1.00 | -0.06 | -0.17
%sperm with head defect |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 99 | 90 | 96 | 95
Z | -0.68 | -0.17 | 0.43 | 0.30
 | -0.13 | -1.70 | -0.88 | -0.95
%sperm with head defect |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 99 | 90 | 96 | 95
Z | -0.68 | -0.17 | 0.43 | 0.30
 | -0.13 | -1.70 | -0.88 | -0.95
%sperm with head defect |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 25 | 19 | 26 | 8
Z | -0.51 | -0.65 | -0.77 | -1.78
 | -0.25 | -0.70 | -0.47 | -1.28
%sperm with head defect |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 25 | 19 | 26 | 8
Z | -0.51 | -0.65 | -0.77 | -1.78
 | -0.25 | -0.70 | -0.47 | -1.28
Teratozoospermia index (WHO 1992) |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 1.36 | 1.31 | 1.50 | 1.22
Z | -0.67 | -0.49 | -0.70 | -1.42
 | -0.48 | -0.28 | -0.74 | 1.71
Teratozoospermia index (WHO 1992) |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 1.36 | 1.31 | 1.50 | 1.22
Z | -0.67 | -0.49 | -0.70 | -1.42
 | -0.48 | -0.28 | -0.74 | 1.71

## Slide 25: Aποτελέσματα κινητικότητας εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
Non Progressive |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 6 | 10 | 19 | 5
Z | -0.45 | -0.53 | -0.56 | -0.91
 | -0.37 | -0.56 | -0.89 | -0.70
Non Progressive |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 6 | 10 | 19 | 5
Z | -0.45 | -0.53 | -0.56 | -0.91
 | -0.37 | -0.56 | -0.89 | -0.70
Rapidly Progressive |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 21 | 11 | 0 | 7
Z | -1.06 | -0.60 | -0.72 | -0.80
 | -1.25 | -0.32 | -1.00 | -1.33
Rapidly Progressive |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 21 | 11 | 0 | 7
Z | -1.06 | -0.60 | -0.72 | -0.80
 | -1.25 | -0.32 | -1.00 | -1.33
Immotile |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 34 | 28 | 49 | 45
Z | -0.41 | -0.42 | -0.31 | 0.16
 | 0.41 | -0.11 | 0.87 | 0.78
Immotile |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 34 | 28 | 49 | 45
Z | -0.41 | -0.42 | -0.31 | 0.16
 | 0.41 | -0.11 | 0.87 | 0.78
Slowly progressive |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 39 | 51 | 32 | 43
Z | 1.37 | 1.13 | 1.11 | 0.82
 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | 1.23
Slowly progressive |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 39 | 51 | 32 | 43
Z | 1.37 | 1.13 | 1.11 | 0.82
 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | 1.23
All progressive motile |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 60 | 62 | 32 | 50
Z | 0.64 | 0.74 | 0.76 | 0.23
 | -0.03 | 0.64 | 0.67 | -0.32
All progressive motile |  |  |  | 
 | 711 | 712 | 713 | 714
Raw | 60 | 62 | 32 | 50
Z | 0.64 | 0.74 | 0.76 | 0.23
 | -0.03 | 0.64 | 0.67 | -0.32

## Slide 26: Οι αναλυτές σπέρματος CASA

## Slide 27
Πρόκειται για συστήματα εκτίμησης: Κινητικότητας
Μορφολογίας
Συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων
Ζωτικότητας
Γνωστά μοντέλα από διαφημιστικές ιστοσελίδες
Οι αναλυτές CASA

## Slide 28
Ο θάλαμος μέτρησης αριθμού σπερματοζωαρίων Makler
Πρόκειται για ειδικό θάλαμο μέτρησης σπερματοζωαρίων ο οποίος επιτρέπει στα σπερματοζωάρια να κινούνται.
Τοποθετείται κάτω από μικροσκόπιο.
Το δείγμα τοποθετείται χωρίς αραίωση.
Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του αριθμού, της κινητικότητας, της μορφολογίας και της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων.

## Slide 29: Ο τρόπος τοποθέτησης του δείγματος στην πλάκα Makler

## Slide 30: Σύστημα CASA για προσδιορισμό κινητικότητας
Μπάρα εργαλείων
Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς
Μέσες τιμές ασθενούς
Ιστόγραμμα
Σχεδιάγραμμα κίνησης σπερματοζωαρίων
Ζωντανό video

## Slide 31: Ζωντανό video μέτρησης κινητικότητας σπερματοζωαρίων

## Slide 32: Ιστόγραμμα κατανομής μέτρησης σπερματοζωαρίων

## Slide 33: Η μαθηματική εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων

## Slide 34: Παράμετροι εκτίμησης της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων
VAP: Smoothed Path Velocity (microns/sec)
  VCL: Track Velocity (microns/sec)
  VSL: Straight Line Velocity (microns/sec)
  ALH: Amplitude of Lateral Head Displacement (microns)
  BCF: Beat Cross Frequency (hertz)
  LIN: Linearity (ratio of VSL/VCL)
  STR: Straightness (ratio of VSL/VAP)
  Elongation: head shape (ratio of minor to major axis of sperm head)
  Area: head size (square microns)

## Slide 35: Σχηματική εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων
Α. Ζωηρή προωθητική
Β. Νωθρή προωθητική
C. Μη προωθητική

## Slide 36: Εκτίμηση μορφολογίας σε αναλυτή σπέρματος

## Slide 37: Διάκριση ζωντανών και νεκρών σπερματοζωαρίων
Με διαφορετική φθορίζουσα χρωστική σημαίνονται τα ζωντανά και νεκρά σπερματοζωάρια.

## Slide 38: Μικροί αναλυτές μέτρησης κινητικότητας και αριθμού σπερματοζωαρίων

## Slide 39: Τέλος Ενότητας

## Slide 40: Σημειώματα

## Slide 41: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Ε). Ενότητα 10: Έλεγχος ποιότητας στη γενική εξέταση σπέρματος και αναλυτές CASA». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 42: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 43: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 44: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 45: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.