## Slide 1: Ανοσολογία (Ε)
Ενότητα 5: Ανοσοηλεκτροφόρηση
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Είδη ανοσοηλεκτροφόρησης
Απλή ανοσοηλεκτροφόρηση
Ποιοτικός προσδιορισμός
Ανοσοκαθήλωση
Ποιοτικός προσδιορισμός
Ανοσοηλεκτροφόρηση πύραυλος
Ποσοτικός προσδιορισμός
Αντίθετη ανοσοηλεκτροφόρηση
Ποιοτικός προσδιορισμός

## Slide 3: Η ηλεκτροφόρηση
συνήθως προηγείται της ανοσοηλεκτροφόρησης

## Slide 4: Tα κλάσματα μιας φυσιολογικής ηλεκτροφόρησης

## Slide 5: Αποτέλεσμα ηλεκτροφόρησης
α2
γ
Αλβουμίνη
β
α1

## Slide 6: Συνήθη αποτελέσματα Η/Φ (1 από 3)

## Slide 7
Συνήθη αποτελέσματα Η/Φ (2 από 3)

## Slide 8
Συνήθη αποτελέσματα Η/Φ (3 από 3)

## Slide 9: Μονοκλωνικά αντισώματα

## Slide 10: Τι είναι η ανοσοηλεκτροφόρηση;
Πλεονέκτημα: Ταχύτατη (λίγες ώρες) σε σχέση με την ανοσοδιάχυση.
Συνδυασμός ηλεκτροφόρησης και ανοσοδιάχυσης.
Πρώτα γίνει η ηλεκτροφόρηση αντιγόνων, αντισωμάτων ή και των δύο.
Ακολουθεί ή γίνεται ταυτόχρονα η ανοσοδιάχυση.

## Slide 11: Αντίθετη ανοσοηλεκτρoφόρηση
Counter Immunoelectrophoresis
CIEP

## Slide 12: Τυπικό Kit ανοσοηλεκτροφόρησης πύραυλος

## Slide 13: Ανοσοηλεκτροφόρηση πύραυλος
Rocket Immunoelectrophoresis
RIEP

## Slide 16: Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του αντιγόνου γίνεται με καμπύλη αναφοράς

## Slide 17: Τυπικό Kit ανοσοηλεκτροφόρηση πύραυλο
Περιεχόμενα Kit

## Slide 18: Τρέξιμο και μέτρηση

## Slide 19: Καμπύλη αναφοράς

## Slide 20: Μονοκλωνικές υπεργαμμασφαιρινοπάθειες Πολλαπλού μυέλωμα
Διάγνωση με ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση

## Slide 21: Oρισμός μονοκλωνικών υπεργαμμασφαιρινοπαθειών ή παραπρωτεϊναιμιών
Οι μονοκλωνικές υπερ-γ-σφαιριναιμίες ή παραπρωτεϊναιμίες είναι ομάδα νοσημάτων, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία στον ορό μεγάλου αριθμού μορίων ανοσοσφαιρινών, που όλα έχουν την ίδια σύνθεση και προέρχονται από τον ίδιο λεμφο-πλασματοκυτταρικό κλώνο.

## Slide 22: Πολλαπλούν μυέλωμα
Η σοβαρότερη παραπρωτεϊναιμία είναι το πολλαπλούν μυέλωμα.
Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι όγκος που αποτελείται από έναν κλώνο (σπάνια 2 ή 3 κλώνους) νεοπλασματικών κυττάρων, που παράγουν παραπρωτεΐνες της τάξης IgG ή ΙgA ή σπανιώτερα IgD ή IgE.
Όταν λόγω πολλαπλού μυελώματος υπάρχουν ελαφριές αλυσίδες στα ούρα, αυτές ονομάζονται πρωτεΐνη Bence-Jones.

## Slide 23: Αλυσίδες

## Slide 24: Τάξεις και υποτάξεις ανοσοσφαιρινών
Τάξεις Υποτάξεις
IgG IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgG5
IgA IgA1, IgA2
IgM
IgE
IgD

## Slide 25: Τάξεις, ΜΒ και αλυσίδες ανοσοσφαιρινών
Τάξεις ΜΒ Βαριές αλυσίδες
IgG 150 Kd γ1, γ2, γ3, γ4, γ5
IgA 160 Kd α1 (90% στο ορό), α2 (40 – 60% των εκκρίσεων)
IgM 900 Kd μ
IgE 185 Kd ε
IgD 200 Κd δ
Ελαφριές αλυσίδες παντού: κ και λ

## Slide 26: Ηλεκτροφόρηση
Φυσιολογική ηλεκτροφόρηση Ηλεκτροφόρηση με μονοκλωνικό

## Slide 27: Μονοκλωνικό αντίσωμα σε ηλεκτροφόρηση

## Slide 28: Πρωτόκολλο για την διάγνωση μονοκλωνικών υπεργαμμασφαιριναιμιών
Ηλεκτροφόρηση ορού ή ούρων 24ώρου.
Ποσοτική μέτρηση ανοσοσφαιρινών με νεφελομετρία ή ανοσοδιάχυση.
Μέτρηση του λόγου κ/λ.
Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση ορού ή ούρων.

## Slide 29: Πρωτόκολλο για την παρακολούθηση μονοκλωνικών υπεργαμμασφαιριναιμιών
Μέτρηση του λόγου κ/λ.
Μέτρηση των ανοσοσφαιρινών

## Slide 30: Συχνότητα μονοκλωνικών παραπρωτεϊνών
IgG | 52%
IgA | 21%
IgM | 12%
IgD | 2%
IgE | < 0,01 %
Ελαφρές αλύσεις | 11%
Δύο ή περισσότερες μονοκλωνικές | 0,50%

## Slide 31: Μέτρηση πρωτεΐνης Bence-Jones στα ούρα
H ποσοτική μέτρηση της πρωτεΐνης Bence-Jones μπορεί να γίνει σε ούρα 24ώρου:
Με σουλφοσαλυκιλικό οξύ.
Με ηλεκτροφόρηση ούρων.
Η ποιοτική εκτίμηση της πρωτεΐνης Bence-Jones μπορεί να γίνει σε ούρα 24ώρου:
Με ανοσοηλεκτροφόρηση.
Με ανοσοκαθήλωση.
To stick ούρων δεν μπορεί να προσδιορίσει πρωτεΐνη Bence-Jones

## Slide 32: Δείγματα προσδιορισμού πρωτεΐνης Bence-Jones
Για τον προσδιορισμό πρωτεΐνης Bence-Jones (ανοσοκαθήλωση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείγματα ορού, ούρων 24ώρου και ΕΝΥ τα οποία θα πρέπει να περιέχουν 800 – 1000 mg/πρωτεΐνης.
Τα δείγματα ούρων και ΕΝΥ συμπυκνώνονται 10Χ, 40Χ κλπ με συσκευή συμπύκνωσης.
Τα δείγματα ορού αραιώνονται κατάλληλα.

## Slide 33: Θερμική δοκιμασία Bence - Jones
Οι πρωτεΐνες Βence-Jones έχουν χαρακτηριστικές θερμικές ιδιότητες.
Κροκιδώνονται όταν θερμανθούν στους 55 – 60 οC.
Aναδιαλύονται σε θερμοκρασίες άνω των 80 οC.
Ξανακροκιδώνονται, όταν κατέβει πάλι η θερμοκρασία κάτω από τους 55οC.

## Slide 34: Ανοσοηλεκτροφόρηση
Ιmmunoelectrophoresis (IEP)
Grabar, Williams 1953

## Slide 35: H βασική αρχή της ανοσοηλεκτροφόρησης

## Slide 36
+
-
Tοποθέτηση δείγματος
Στο αυλάκι τοποθετείται αντιορός

## Slide 37
αντι-γ αντι-α αντι-μ αντι-κ αντι-λ
C S C S C S

## Slide 38: Διαδικασία ανοσοηλεκτροφόρησης (in house) (1 από 5)
Πάνω σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα τοποθετείται επιστρώνεται αραιό διάλυμα άγαρ ή αγαρόζης 0,5%. Το αφήνουμε να κρυώσει.
Πάνω στο επίχρισμα τοποθετείται πυκνότερο διάλυμα άγαρ 2%.
Ανοίγονται δύο οπές στη μία άκρη όπου και τοποθετούνται οι οροί.

## Slide 39: Διαδικασία ανοσοηλεκτροφόρησης (in house) (2 από 5)
Γίνεται ηλεκτροφόρηση μέσα σε ειδική συσκευή. Ως καλός αγωγός του ηλεκτρισμού χρησιμοποιείται το διάλυμα βαρβιτόλης.

## Slide 40: Διαδικασία ανοσοηλεκτροφόρησης (in house) (3 από 5)
Κατά την ηλεκτροφόρηση τα αντιγόνα οδεύουν προς την άνοδο.
Παρεμβολή στη κίνηση των αντιγόνων μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της ηλεκτροώσμωσης.

## Slide 41: Διαδικασία ανοσοηλεκτροφόρησης (in house) (4 από 5)
Στο κέντρο της αντικειμενοφόρου πλάκας δημιουργούμε ένα μικρό αυλάκι.
Μέσα στο αυλάκι τοποθετείται αντιορός (αντισώματα), μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά.

## Slide 42: Διαδικασία ανοσοηλεκτροφόρησης (in house) (5 από 5)
Διαβάζουμε το αποτέλεσμα.
Στη μία οπή έχει μπει δείγμα και στην άλλη μάρτυρας control.
Το control περιέχει όλες τις πιθανές πρωτεΐνες του δείγματος και εμφανίζει τόξα (ζώνες ιζηματίνης) με όλα τα αντισώματα που υπάρχουν στο αυλάκι.
Το δείγμα εμφανίζει τόξα με τα αντισώματα που περιέχουν στο αυλάκι (λιγότερα ή ίσα με το control).
Το πάχος του τόξου είναι ενδεικτικό και της ποσότητας της πρωτεΐνης στο δείγμα.

## Slide 43: Αποτελέσματα ανοσοηλεκτροφόρησης (1 από 3)
Control C S C S C S C S C S
Yπάρχουν αλυσίδες γ, α και κ

## Slide 44: Αποτελέσματα ανοσοηλεκτροφόρησης (2 από 3)
Yπάρχουν αλυσίδες γ, α και λ

## Slide 45: Αποτελέσματα ανοσοηλεκτροφόρησης (3 από 3)
Υπάρχουν αλυσίδες γ, μ και κ, λ

## Slide 46
Υπάρχουν αλυσίδες γ, μ και κ, λ

## Slide 47: Ανοσοκαθήλωση
Ιmmunoelectrophoresis
IEP

## Slide 48: Απάντηση: IgM, λ

## Slide 49: Απάντηση: Δικλωνικό IgG, κ

## Slide 50: Εκτέλεση ανοσοκαθήλωσης (1 από 5)

## Slide 51: Εκτέλεση ανοσοκαθήλωσης (2 από 5)

## Slide 52: Εκτέλεση ανοσοκαθήλωσης (3 από 5)

## Slide 53: Εκτέλεση ανοσοκαθήλωσης (4 από 5)

## Slide 54: Εκτέλεση ανοσοκαθήλωσης (5 από 5)

## Slide 55: Μονοκλωνικό IgG, κ

## Slide 56: Δεν απομονώθηκε παραπρωτεΐνη

## Slide 57: Δικλωνικό IgG, κ και IgA, λ

## Slide 58: Δικλωνικό IgG, λ Μη ειδική δέσμευση IgM

## Slide 59: Μόνο λ αλυσίδες Νόσος των ελεύθερων λ αλυσίδων

## Slide 60: Ανοσοηλεκτροφόρηση ούρων Απάντηση: IgG, λ

## Slide 61: Ελεύθερες λ αλυσίδες Πολυμερισμός λ αλυσίδων

## Slide 62: Aπάντηση: ΙgG, λ Πολυμερισμός λ αλυσίδων

## Slide 63: Aπάντηση: ΙgA, λ

## Slide 64: Πλεονεκτήματα της IFE έναντι της IEP
Γρήγορος χρόνος εκτέλεσης
Η IFE πραγματοποιείται μέσα σε 2 ώρες σε αντίθεση με την IEP που απαιτεί ολονύχτια επώαση.
Μεγάλη ευαισθησία
Η IFE έχει εξαιρετική ευαισθησία αφού προσδιορίζει μονοκλωνικά αντισώματα σε συγκεντρώσεις των 50 με 150 mg/dl. Αντιθέτως η IEP απαιτεί ως ελάχιστη ποσότητα το 1 gr.
Υψηλή ανάλυση
Η IFE εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες ανάλυσης της αγαρόζης για τον διαχωρισμό μονοκλωνικών μπάντων με παρόμοια ηλεκτροφορητική κινητικότητα. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε πρωτεΐνες που τείνουν να πολυμεριστούν (IgA ελαφριές αλυσίδες) καθώς ακόμα και σε πρωτεΐνες που τείνουν να διασπαστούν (IgM).

## Slide 65: Τέλος Ενότητας

## Slide 66: Σημειώματα

## Slide 67: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανοσολογία (Ε). Ενότητα 5: Ανοσοηλεκτροφόρηση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 68: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 69: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 70: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 71: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.