## Slide 1: Κλινική Χημεία Ι (Θ)
Ενότητα 3: Αυτόματες αναλύσεις
Από το φωτόμετρο στους βιοχημικούς αναλυτές
Δρ. Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Οι πρώτες επινοήσεις

## Slide 3: O Iσαάκ Νεύτωνας (1642 – 1917) ο μελετητής των ιδιοτήτων του φωτός
sciencephoto.com

## Slide 4: Ο Νεύτωνας ανακάλυψε το πρίσμα και την διάθλαση του φωτός
“Prisma-lightSpectrum-goethe” από Johnrpenner διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 5: Ο Christian Huygens είπε ότι το φως δεν αποτελείται από σωματίδια αλλά από κύματα
“Christiaan-huygens4” από Bcrowell διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 6: O νόμος Lambert-Beer (1 από 2)
O Ολλανδός Johan Heinrich Lambert
(1728 – 1777)
O Γερμανός August Beer
(1825 – 1863)
H απορρόφηση του φωτός είναι ανάλογη με την απόσταση που διανύει μέσα σε διάλυμα
H απορρόφηση του φωτός είναι ανάλογη με την συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας
“JHLambert” από Mahlum διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Photometer devised by Beer” από Nbenway διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: O Ελβετός Johan Heinrich Lambert (1728 – 1777) ήταν μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος. Η ανακάλυψή του ότι η απορρόφηση του φωτός είναι ανάλογη με την απόσταση που διανύει συνδυάστηκε αργότερα με την ανακάλυψη ότι η απορρόφηση του φωτός από ένα διάλυμα είναι ανάλογη με την συγκέντρωση του. Η τελευταία ανακάλυψη έγινε από τον Γερμανό φυσικό, χημικό και μαθηματικό August Beer (1825 – 1863). Οι δύο αυτές προτάσεις αποτέλεσαν αργότερα τον γνωστό νόμο των Lambert-Beer.

## Slide 7: O νόμος Lambert-Beer (2 από 2)
A = α b C
“Beer lambert1”, από CarlosRC διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 8: Ο Τhomas Young προσδιόρισε για πρώτη φορά τα μήκη κύματος του φωτός
“Thomas Young (scientist)” από Materialscientist διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 9: Τα μήκη κύματος του φωτός
Increasing Wavelength (λ) in nm 
“EM spectrumrevised”,
από Keoka διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 10: Η πρώτη χρωματομετρία
Jules Duboscq (1817 – 1886)
Το πρώτο χρωματόμετρο, 1854
“Duboscq Jules” από Louis Rosenfeld διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“Duboscq colorimeter 1870” από Louis Rosenfeld διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: Ο Γάλλος επιστήμονας Jules Duboscq (1817 – 1886). Εφευρέτης του φωτόμετρου, του στερεοσκόπιου, του ηλιοστάτη και άλλων οπτικών συσκευών. Το πρώτο χρωματόμετρο που κατασκευάστηκε από τον Jules Duboscq το 1854. Χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό της ποσότητας της καραμέλας στο σιρόπι.

## Slide 11: Το πρώτο φωτόμετρο
Arnord Berckmann
Ο εφευρέτης του φωτομέτρου (1940)
aacc.org

## Slide 12: Η εξέλιξη των βιοχημικών αναλυτών

## Slide 13: Τα είδη των βιοχημικών αναλυτών (1 από 2)
Με βάση την προσπελασιμότητα
Αναλυτές φουρνιάς (batch analyzers)
Αναλυτές τυχαίας προσπέλασης (random access analyzers)
Notes: Με βάση την προσπελασιμότητα οι αναλυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τους αναλυτές φουρνιάς (batch analyzers) και τους αναλυτές τυχαίας προσπέλασης (random access analyzers). Οι αναλυτές φουρνιάς εκτελούν την ίδια εξέταση σε ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων. Οι αναλυτές τυχαίας προσπέλασης έχουν την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των αναλύσεων ταυτόχρονα και σε τυχαία σειρά. Αναλυτές φουρνιάς ήταν οι πολυκάναλοι αναλυτές συνεχούς ροής και οι πρώτοι φυγοκεντρικοί αναλυτές. Αντίθετα οι αναλυτές διακριτού δείγματος από την αρχή είχαν χαρακτηριστικά τυχαίας προσπέλασης κάτι που αργότερα εξελίχτηκε.

## Slide 14: Τα είδη των βιοχημικών αναλυτών (2 από 2)
Συνεχούς ροής (Continuous Flow)
Φυγοκεντρικοί αναλυτές (Centrifugal)
Διακριτής ανάλυσης (Discrete analysis)
Με βάση την αρχή μεθόδου

## Slide 15: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (1 από 17)
Leonard Skeggs 1918 – 2002
aacc.org

## Slide 16: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (2 από 17)
O πρώτος μονοκάναλος αναλυτής στο εργαστήριο του Leonard Skeggs (1950).
aacc.org
Notes: O πρώτος πολυκάναλος αναλυτής στο εργαστήριο του Leonard Skeggs. Ο πρόγονος όλων των βιοχημικών αναλυτών (AutoAnalyzer I) λίγο πριν κυκλοφορήσει στο εμπόριο από τη Technicon Corporation

## Slide 17: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (3 από 17)
O πρώτος δικάναλος αναλυτής του Leonard Skeggs σε εμπορική διαφήμιση.
H εμπορική εφαρμογή του πρώτου μονοκάναλου αναλυτή
aacc.org
aacc.org

## Slide 18: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (4 από 17)
Πολυκάναλος αναλυτής του εμπορίου
weather.nmsu.edu

## Slide 19: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (5 από 17)
Μηχανολογικό σχέδιο ενός πολυκάναλου αναλυτή
Notes: Το μηχανολογικό σχέδιο ενός πολυκάναλου (εξακάναλου) αναλυτή. Αριστερά κάτω φαίνονται τα έξι κανάλια και τα αντίστοιχα φίλτρα για τις σχετικές μετρήσεις

## Slide 20: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (6 από 17)
Η φωτομετρική μονάδα ενός οκτακάναλου αναλυτή
Notes: Η φωτομετρική μονάδα ενός οκτακάναλου αναλυτή (Skeggs και Horchstrasser 1964)3. Ξεκινώντας από δεξιά διακρίνονται οι σωλήνες που μεταφέρουν αντιδραστήρια και δείγματα (Η, G, F). Tα μίγματα οδηγούνται (Ε) στους χώρους αντίδρασης (C) που υποστηρίζονται μέσα σε μία μεταλλική θήκη (Α) με μηχανισμούς στήριξης (D). Ολόκληρος αυτός ο μηχανισμός κινείται πάνω σε μία ειδική βάση (Β).
Καθώς κινείται κάθε μία οπή από τις οκτώ αποσφραγίζεται και δέχεται φως από την οπτική μονάδα (L, N, M). Διαφορετικά φίλτρα (L) εφαρμόζονται σε κάθε οπή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το διαφορετικό μήκος κύματος κάθε αντίδρασης. H ένταση του φωτός ελέγχεται από ένα ποτενσιόμετρο (Ο).

## Slide 21: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (7 από 17)
Οι ρυθμίσεις της «χημείας» σε ένα οκτακάναλο αναλυτή
aacc.org
Notes: Μία τυπική πλευρά ενός οκτακάναλου αναλυτή. Δεξιά πάνω φαίνονται τα οκτώ κανάλια όπου γίνονται οι σχετικές μετρήσεις (Na, K, TP, ALB, Cl, CΟ2, GLUC, BUN). Κάτω φαίνονται τα καταγραφικά των απαντήσεων και αριστερά πάνω οι διακόπτες ρύθμισης του χρόνου επώασης, βαθμονόμησης και του ελέγχου ποιότητας. Όπως και σήμερα οι χειριστές αυτών των «αρχαίων» αναλυτών μπορούσαν να μεταβάλλουν την «χημεία» των μηχανημάτων τους όχι φυσικά πληκτρολογώντας αλλά γυρίζοντας σχετικούς διακόπτες6

## Slide 22: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (8 από 17)
Δελτίο απαντήσεων οκτακάναλου αναλυτή
Τα εύρη αναφοράς των μετρήσεων

## Slide 23: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (9 από 17)
Στο εργαστήριο του Skeggs μερικά χρόνια αργότερα (SMAC 6)
aacc.org

## Slide 24: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (10 από 17)
Ο αναλυτής SMAC ο πιο προηγμένος πολυκάναλος αναλυτής (20 κανάλια, 1972)
aacc.org

## Slide 25: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (11 από 17)
O αναλυτής Chem 1
O πιο εξελιγμένος αναλυτής συνεχούς ροής της Technicon. H τεχνολογία της Τechnicon πουλήθηκε στη Revlon το 1980 και κατόπιν στη Bayer σημερινή Siemens Diagnostics.
aacc.org

## Slide 26: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (12 από 17)
Hans Baruch (1925 -)
O εφευρέτης των αναλυτών διακριτής ανάλυσης
“Hans August 2008” από Hbaruch διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Notes: Hans Baruch ο εφευρέτης των αναλυτών διακριτού δείγματος. Γεννήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1925 και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1938. Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου πολέμησε στο Ευρωπαϊκό μέτωπο όπου και διακρίθηκε. Επέστρεψε στις ΗΠΑ όπου αρχικά ασχολήθηκε με την φυσιολογία και αργότερα με την βιολογία και χημεία.

## Slide 27: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (13 από 17)
Ο αναλυτής Robot Chemist, 1959 - 1963
aacc.org
Notes: O πρώτος αναλυτής διακριτού δείγματος, ο Robot Chemist, από τον Hans Baruch. Ο πρώτος αναλυτής κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1959 ύστερα από εργασία τριών ετών. Ο πρώτος αναλυτής ήταν ιδιαίτερα ογκώδης και γι’ αυτό το 1963 αντικαταστάθηκε από ένα μικρότερο (φωτογραφία).

## Slide 28: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (14 από 17)
Igmar Junker
O εφευρέτης του αναλυτή AutoChemist
aacc.org

## Slide 29: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (15 από 17)
Ο αναλυτής AutoChemist, 1964
aacc.org
Notes: Ο αναλυτής διακριτού δείγματος AutoChemist. Κυκλοφόρησε το 1964 και αν και διέθετε πολλά πρωτοποριακά χαρακτηριστικά δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία όπως άλλωστε και ο Robort Chemist της Research Specialties Co. Εφευρέτες τους ήταν τα αδέλφια Gunnar και Jungner που εργάζονταν στην Σουηδική δημόσια επιχείρηση AGA AB. Το τελευταίο κομμάτι του αναλυτή πουλήθηκε το 1979 οπότε και τα δικαιώματα του αναλυτή αγόρασε η Αμερικανική εταιρεία Boehringer Mannheim. Αυτή με την σειρά του πούλησε τα δικαιώματα του αναλυτή στη Synergy Int (1984).

## Slide 30: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (16 από 17)
Normal Anderson (1969)
O εφευρέτης των φυγοκεντρικών αναλυτών
aacc.org

## Slide 31: H εξέλιξη των αναλυτών συνεχούς ροής (17 από 17)
Notes: Σχεδιάγραμμα του «δοχείου ανάλυσης» (test pack) ενός φυγοκεντρικού αναλυτή (VisionTM System). Μέσα στο δοχείο ανάλυσης εισάγονται ολικό αίμα και αντιδραστήρια. Κατά την διάρκεια της φυγοκέντρησης του δίσκου τους απομονώνεται ο ορός, τα αντιδραστήρια αναμιγνύονται με τον ορό, γίνεται αντίδραση, επώαση, μεταφορά του χρωμογόνου διαλύματος σε ειδικό θάλαμο και φωτομέτρηση σε ειδικό μήκος κύματος. Για να γίνουν όλα αυτά τα υγρά μίγματα μετακινούνται από τον ένα θάλαμο στον άλλο με την επίδραση της φυγοκέντρου δύναμης.
Σχεδιάγραμμα του δίσκου φυγοκέντρησης ενός φυγοκεντρικού αναλυτή. Πάνω στο δίσκο βρίσκονται ένα ή περισσότερα «δοχεία αντίδρασης» (test packs). Κατά την φυγοκέντρηση ο δίσκος κινείται αλλά και τα δοχεία αντίδρασης κινούνται χωριστά και διαγράφουν γωνία 90ο.

## Slide 32: Σήμερα όλοι οι μεγάλοι βιοχημικοί αναλυτές είναι Random access
Ο αναλυτής RA 1000
O πρώτος αναλυτής με χαρακτηριστικά Random Access
(εξού και RA) της Technicon
© trycom.com

## Slide 33: Η εξέλιξη των αναλυτών ξηράς χημείας (1 από 2)
Kodak & Vitros: Ο πρώτος βιοχημικός αναλυτής ξηράς χημείας
© scientific-equipment.com

## Slide 34: Η εξέλιξη των αναλυτών ξηράς χημείας (2 από 2)
Το slide προσδιορισμού των ηλεκτρολυτών του αναλυτή Kodak Ektachem 400
Henry Curme and Royden N. Rand , Early history of Eastman Kodak Ektachem slides and instrumentation, Clinical Chemistry, September 1997, vol. 43 no. 9, 1647-1652
Notes: Το slide προσδιορισμού των ηλεκτρολυτών του αναλυτή Kodak Ektachem 400 της εταιρείας οπτικών Kodak. Η τεχνολογία τους χρησιμοποιείται σήμερα από τους αναλυτές της σειράς Vitros της Ortho Clinical Diagnostics.

## Slide 35: Αυτοματοποιημένο βιοχημικό εργαστήριο
Αυτοματοποιημένο βιοχημικό εργαστήριο του 1966

## Slide 36: Oι πρώτοι αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές ήρθαν στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 1970
Αποτελούν σήμερα το βασικό αντικείμενο απασχόλησης των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων. Στους αναλυτές δουλεύουν ακόμα χημικοί και βιολόγοι (κλάδος κλινικών χημικών).

## Slide 37: Το παρόν και το μέλλον των βιοχημικών αναλυτών

## Slide 38: Οι δυνατότητες τους ποικίλουν ανάλογα:
Tην ταχύτητα των αναλύσεων (δείγματα ανά ώρα – samples/hour)
Τις διαφορετικές τεχνολογίες αναλύσεων που ενσωματώνουν:
Χρωματομετρικές αναλύσεις
Ποτενσιομετρία
Θολωσιμετρία
Ανοσοενζυματικές αναλύσεις

## Slide 39: Επαγγελματικοί βιοχημικοί αναλυτές με διαφορετικές δυνατότητες
Olympus
AU 5431: 5000 tests/h, Dual ISE
Vital Diagnostics
Envoy 500: 570 tests/h, ISE
“Envoy 500 Demonstration Video” από VitalDiagnosticsUS διαθέσιμο με άδεια Standard YouTube License
© vitaldiagnosticsinc.com
© marketingiv.com

## Slide 40: Διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με τις διαστάσεις και το χώρο του εργαστηρίου
Cobas Mira Plus Benchtop
Human: 75 tests/h
myco-instrumentation.com

## Slide 41: Μικροί βιοχημικοί αναλυτές για μικρά εργαστήρια ή γραφεία γιατρών
StandBio
Biochem 100
medicaldevicedepot.com

## Slide 42: Μικρές συσκευές χειρός για τμήματα επειγόντων ή παρά τη κλίνη του ασθενούς (POC)
Abbott Stat-I
Mετρά πλήθος παραμέτρων
Axon On-Call Vibid
Συσκευή μέτρησης γλυκόζης
Cardio Check
Glu, Chol, HDL, Trig
acondiabetescare.com
abbottpointofcare.com
cruinn.ie

## Slide 43: Πολλές δυνατότητες επικοινωνίας χρήστη-αναλυτή
Οθόνη αφής LIS με χρήση BarCode

## Slide 44: Η επικοινωνία αναλυτών – Η/Υ
H επικοινωνία μεταξύ αναλυτών και υπολογιστών (interface) μεταξύ των υπολογιστών του εργαστηρίου (LIS) και μεταξύ εργαστηρίου και άλλων τμημάτων του νοσοκομείου (HIS) γίνεται με συγκεκριμένα πρότυπα (HL7).
Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω θύρας RS 232 ή ακόμα και USB.

## Slide 45: Tα LIS διαχειρίζονται τεράστιο όγκο πληροφοριών

## Slide 46: Διαγνωστική συσκευή Jonson and Jonson
orthoclinical.com
“VITROS® 5600 Fly through” από Axiom Animation Studio , All rights reserved

## Slide 47: Medilyser – ο Ελληνικός αναλυτής
“Medicon, Medilyzer F Review” από Sakis Mitropoulos διαθέσιμο με άδεια Standard YouTube License
mediconsa.com

## Slide 48: Οι δυνατότητες τους σήμερα έχουν φτάσει στη πλήρη αυτοματοποίηση

## Slide 49: Αυτόματα προ-αναλυτικά συστήματα Pre-analytical systems
Τα συστήματα αυτά:
Kάνουν διαχωρισμό των δειγμάτων σε επιμέρους τμήματα (aliquots)
Toποθετούν τα ομοειδή δείγματα σε επιμέρους στατώ.
Φυγοκεντρούν τα δείγματα που χρειάζονται.

## Slide 50: To προ-αναλυτικό σύστημα της Roche
“cobas p 612 pre-analytical system - A complete solution for your pre-analytics” από cobasmedia διαθέσιμο με άδεια Standard YouTube License

## Slide 51: To μετα-αναλυτικό σύστημα της Roche
“cobas p 501 and cobas p 701 post-analytical units - The automated archive” από cobasmedia διαθέσιμο με άδεια Standard YouTube License

## Slide 52: Τα σύγχρονα συστήματα μεγαλώνουν όσο θέλουμε
“cobas p 501 and cobas p 701 post-analytical units - The automated archive” από cobasmedia διαθέσιμο με άδεια Standard YouTube License
roche.com

## Slide 53: Τα σύγχρονα συστήματα μειώνουν σημαντικά τις ανάγκες σε προσωπικό
Notes: Η κατανομή των εξόδων σε Αμερικάνικα κλινικά εργαστήρια μέσα σε μία οκταετία. Η μείωση του κόστους για εξοπλισμό και αντιδραστήρια μεταφέρθηκε στο εργατικό κόστος.

## Slide 54: Η λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών

## Slide 55: Oι βιοχημικοί αναλυτές του εργαστηρίου μας
Roche Cobas Mira
Έχει αποσυρθεί
Roche Hitachi 902

## Slide 56: Τυπική διάταξη βιοχημικού αναλυτή
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 57: Μέρη βιοχημικού αναλυτή
Θέση δειγμάτων (δύο σειρές)
Φωτόμετρο
Θέση αντιδραστηρίων (ψυγείο)
Θέση μέτρησης (κυβέττες)

## Slide 58: Ένα ή δύο σιφώνια χωριστά για αντιδραστήρια (R) και δείγματα (S)
Oι μικροί βιοχημικοί αναλυτές έχουν ένα σιφώνιο.
Και τα δύο σιφώνια απολυμαίνονται μετά από κάθε αναρρόφηση.
Τα απολυμαντικά είτε βρίσκονται μέσα στο δίσκο αντιδραστηρίων και δειγμάτων είτε σε ξεχωριστές κοινές θέσεις εκτός των δύο δίσκων.

## Slide 59: Διαφορετικές τεχνολογίες σιφωνίων
Αντί για σιφώνιο tips μιας χρήσεως
Συνιστάται για αναλυτές που δεν πρέπει να γίνει επιμόλυνση (ανίχνευση ιών στην αιμοδοσία)
Πολλά σιφώνια για την ίδια δουλειά
Συνιστάται για την αύξηση της ταχύτητας της ανάλυσης

## Slide 60: Εκτός από τους κυκλικούς δείκτες αντιδραστηρίων υπάρχουν και άλλοι περιέκτες με λιγότερες ή περισσότερες θέσεις
Περιέκτες αντιδραστηρίων με τη μορφή στατώ
Αρχείο Άγγελου Ευαγγελόπουλου
5 θέσεων
Modular Analytics SWA
10 θέσεων
AU 2700
20 θέσεων
Medilyzer F

## Slide 61: Οι σύγχρονοι αναλυτές δέχονται τα δείγματα με τρεις διαφορετικούς τρόπους
Κυβέττα δειγμάτων, υπάρχουν στην αγορά 2 – 3 διαφορετικά σχετικά πρότυπα
Σωληνάριο Wassermann ή RIA
Σωληνάριο συλλογής αίματος μετά τη φυγοκέντρηση
Το διπλό σιφώνιο αναρρόφησης του δείγματος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τη στάθμη του δείγματος. Προσοχή στο νεκρό όγκο.

## Slide 62: Οι δίσκοι αντίδρασης όπου γίνεται η επώαση και η μέτρηση
Advia 1800 (Siemens)
Oι κυβέττες των αναλυτών της Roche
Oι κυβέττες αλλάζουν είτε μετά από κάθε χρήση (π.χ. αναλυτές Pentra, ACE) είτε μετά από πάρα πολλά πλυσίματα που γίνονται με αποσταγμένο νερό. Σε μερικούς αναλυτές οι κυβέττες κατασκευάζονται επί τόπου (Dimension)
To τελικό διάλυμα (αντιδραστήριο + δείγμα) τοποθετείται στο δίσκο αντίδρασης.
Αναδεύεται και παραμένει στους 37ο C μέχρι να ολοκληρωθεί η επώαση.

## Slide 63: Ο δίσκος τοποθέτησης των αντιδραστηρίων
Η ψύξη γίνεται είτε με Freon είτε με το φαινόμενο Peltier
Στους μεγάλους αναλυτές η θέση είναι ψυχόμενη.
Τα αντιδραστήρια μένουν στη θέση τους και ο δίσκος πάντα είναι καλυμμένος με καπάκι.
Αρχείο Άγγελου Ευαγγελόπουλου

## Slide 64: Το φαινόμενο Peltier
Είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας λόγω της μεταβολής της πολικότητας μια τάσης.
Στηρίζεται στη χρήση ενός κυκλώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικών ιδιοτήτων. Η διάταξη Peltier στη κλασική μορφή της αποτελείται από μία τετράγωνη ηλεκτρική κατασκευή τα κυκλώματα της οποίας βρίσκονται ανάμεσα από δύο λεπτά κεραμικά πλακίδια.
Ανάλογα με την πολικότητα των καλωδίων που εισέρχονται στη διάταξη καθορίζεται και η θερμ/σία που αναπτύσσεται στις δύο πλευρές της. Εάν αυτή αντιστραφεί π.χ. από + - γίνει - + τότε αντιστρέφεται και η θερμοκρασία.
Τότε η κατασκευή αντί να θερμαίνεται ψύχεται ή το
αντίστροφο.

## Slide 65: Ο Roche Hitachi 902
diamonddiagnostics.com

## Slide 66: Διεθνείς οργανισμοί και πρότυπα που αφορούν τους αναλυτές

## Slide 67: Oι αναλυτές συγκαταλέγονται στα IVDs – In Vitro Diagnostics
Τα σημαντικότερα Διεθνή πρότυπα για τον προτυποποίηση ενός αναλυτή ως IVDs παρέχονται από:
ΗΠΑ: FDA (Food and Drug Administration)
Ευρωπαϊκή Ένωση: CE (Conformité Européenne)

## Slide 68: Διεθνείς και Ελληνικές ενώσεις για IVDs

## Slide 69: IVDs – μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ευρώπη & παγκοσμίως
Χώρες μέλη της EDMA
Εταιρείες μέλη της EDMA

## Slide 70: IVDs – μία μεγάλη Ευρωπαϊκή αγορά

## Slide 71: Μερικά από τα πρότυπα της EC για αναλυτές IVDs

## Slide 72: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (1 από 7)
Abbott
ARCHITECT c8000
abbottdiagnostics.com

## Slide 73: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (2 από 7)
ABX
Pentra 400
“HORIBA Medical Pentra 400 (English)” από HORIBA Medical διαθέσιμο με άδεια Standard YouTube License

## Slide 74: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (3 από 7)
Siemens
Dimension Xpand Plus
healthcare.siemens.com

## Slide 75: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (4 από 7)
Siemens Advia 1200
healthcare.siemens.com
“Automated Blood Analyser: Part 10 Biochemistry Analysis” από Biology Courses's channel Creative Commons Attribution license (reuse allowed)

## Slide 76: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (5 από 7)
Roche Modular P
medwrench.com

## Slide 77: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (6 από 7)
Olympus AU 480
beckmancoulter.com

## Slide 78: Διεθνή σύμβολα που για τους αναλυτές IVDs (7 από 7)
Alfa Wassermann ACE
alfawassermannus.com

## Slide 79: Δύο άλλες δυνατότητες των βιοχημικών αναλυτών
Η ποτενσιομετρία

## Slide 80: O πρωτεργάτης της ποτενσιομετρίας
Ο Γερμανός φυσικός Walther Hermann Nernst (1864 – 1941)
“Walther Nernst” από Stern διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Notes: Ο Γερμανός φυσικός Walther Hermann Nernst (1864 - 1941). Ο Nernst εισηγήθηκε τον τρίτο νόμο της θερμοδυναμικής για τον οποίο και τιμήθηκε με το Νόμπελ χημείας το 1920. Επιπλέον καθιέρωσε την γνωστή εξίσωση Nernst για τις ποντενσιομετρικές μετρήσεις.

## Slide 81: Δύο μέθοδοι μέτρησης ιόντων
Το φλογοφωτόμετρο που υπήρχε παλιότερα στο εργαστήριο μας
Φλογοφωτομετρία: καταργήθηκε
Ιοντεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE – Ion Selective Electrodes): η μέθοδος που χρησιμοποιείται σήμερα είτε στους αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές είτε σε ειδικούς αναλυτές μόνο με τεχνολογία ISE.

## Slide 82: Η βασική αρχή της ποτενσιομετρίας είναι παρόμοια με τη λειτουργία του πεχαμέτρου
Πάνω στα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια τα ιόντα ιονίζονται εκτελώντας μία ημιαντίδραση οξειδοαναγωγής η οποία έχει την γενική μορφή:
Aοξ + ne-  Aαν π.χ. Νa+ + e-  Na
Το ηλεκτρικό φορτίο που προκαλείται από την κίνηση των ηλεκτρονίων αυτής της οξειδοαναγωγικής ημιαντιδράσεως ονομάζεται δυναμικό ηλεκτροδίου και υπολογίζεται με το νόμο του Nernst.

## Slide 83: Εξίσωση Nernst
Eo: Τυπικό δυναμικό του ηλεκτροδίου σε volts, δηλαδή η τιμή του Ε όταν οι μοριακές συγκεντρώσεις του οξειδωτικού και του αναγωγικού είναι ίσες με την μονάδα.
R: Παγκόσμια σταθερά των αερίων (8,31441 volt coulomb oK-1 mol-1
T: Απόλυτη θερμοκρασία (σε οΚ)
F: Σταθερά του Faraday (96485,38 coulombs/eq)
n: Aριθμός των ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στην αντίδραση (eq/mol)
Aαν: Ενεργότητα της ανηγμένης μορφής του οξειδοαναγωγικού ζεύγους
Aοξ: Ενεργότητα της οξειδωμένης μορφής του οξειδοαναγωγικού ζεύγους

## Slide 84: Η σύγχρονη διάταξη ISE (1 από 2)
Τα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια είναι μικρές διατάξεις που περιέχουν δύο ηλεκτρόδια τo ηλεκτρόδιo αναφοράς και τo ενδεικτικό ηλεκτρόδιο.
Τα ενδεικτικά ηλεκτρόδια είναι κατασκευασμένα από ημιπερατή μεμβράνη και απορροφούν τα ιόντα του δείγματος λόγω του αντίθετου φορτίου τους αλλά και το μέγεθος τους (διαπερατότητα).

## Slide 85: Η σύγχρονη διάταξη ISE (2 από 2)
Όταν το ενδεικτικό ηλεκτρόδιο απορροφήσει το κατάλληλο ιόν φορτίζεται αντίστοιχα και δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του ενδεικτικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου αναφοράς.
Λόγω αυτής κυκλοφορούν ηλεκτρόνια από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο και εμφανίζεται έτσι ηλεκτρικό ρεύμα (mV). Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των ιόντων.

## Slide 86: H σχέση διαφοράς δυναμικού και συγκέντρωσης ιόντος
E = Εενδ – Εαναφ + Εj (mV) = f(C)
Εενδ: Ηλεκτρεγερτική δύναμη του ενδεικτικού ηλεκτροδίου
Εαναφ: ηλεκτρεγερτική δύναμη του ηλεκτροδίου αναφοράς
Εj: Ονομάζεται δυναμικό διάχυσης και διατηρείται σταθερό κατά την διάρκεια των μετρήσεων
C: Συγκέντρωση ιόντος σε mmol/lt

## Slide 87: Η κατασκευή ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE) (1 από 4)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 88: Η κατασκευή ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE) (2 από 4)
Τα ηλεκτρόδια αναφοράς διακρίνονται ανάλογα με την κατασκευή τους στα ηλεκτρόδια καλομέλανος, αργύρου-χλωριούχου αργύρου και υδρογόνου.
Τα ενδεικτικά ηλεκτρόδια διακρίνονται στα μεταλλικά και στα ηλεκτρόδια μεμβράνης.
Τα συνηθέστερα στους βιοχημικούς αναλυτές είναι τα ηλεκτρόδια μεμβράνης επειδή είναι εκλεκτικά ως προς ένα είδος ιόντος (π.χ. Κ+, Na+, Cl-).

## Slide 89: Η κατασκευή ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE) (3 από 4)
Σήμερα χρησιμοποιούνται εξαιρετικά μικροί ηλεκτροχημικοί αισθητήρες που καλούνται διεθνώς CHEMFETS (Chemically sensitive Field-Effect transistors) και ISFETS (Ion-Sensitive Field-Effect Transistors). Eίναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη κίνηση των ηλεκτρονίων χρησιμοποιώντας ελάχιστη ποσότητα δείγματος.

## Slide 90: Η κατασκευή ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE) (4 από 4)
Για κάθε ιόν χρησιμοποιείται διαφορετικό ηλεκτρόδιο
Τα ηλεκτρόδια απαιτούν συνεχώς βαθμονόμηση με ειδικά Buffers
Θεωρούνται αναλώσιμα και αντικαθίστανται όταν έχουν πλέον ιονιστεί τόσο ώστε να μην μπορούν να δεχτούν άλλα ιόντα και δίνουν λανθασμένα αποτελέσματα.

## Slide 91: Γρήγορα η ποτενσιομετρία αυτοματοποιήθηκε
STAT/Ion – Aναλυτής Νa/Cl (1974)

## Slide 92: Σήμερα όλοι οι βιοχημικοί αναλυτές έχουν μονάδα ISE
Μετρούν συνήθως Νa+, Cl-, K+
Αλλά και άλλα ιόντα όπως:
Li+, Ca++, HCO3- , pH, BUN

## Slide 93: Αναλυτές ιόντων
Medica
EaseLyte (Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++)
NOVA Medical
NOVA 12: (Na+, K+, Cl-, TCO2, Glu, BUN/Urea)
OPTI Lion
(Na+, K+, Cl-, Ca++, Li+)

## Slide 94: Δύο άλλες δυνατότητες των βιοχημικών αναλυτών
Η θολωσιμετρία

## Slide 95: Τι προσδιορίζει η θολωσιμετρία
Μικρές και μεγάλες πρωτεΐνες όπως:
Aνοσοσφαιρίνες, C3, C4, CRP, RF
Ορμόνες (Testo, FSH, LH κ.α.)
Καρκινικούς δείκτες (CEA, Ca 19-9 κ.α.)
Μεγάλες πρωτεΐνες (HbA1c, Ferr κ.α.)
Φάρμακα (Βαλπροϊκό οξύ, αντιβιοτικά κ.α.)
Βιταμίνες (Β12, Κ κ.α.)

## Slide 96: Αρχή μεθόδου θολωσιμετρίας
Βασίζεται στη χρήση αντιδραστηρίων που περιέχουν αντισώματα. Τα αντισώματα ενώνονται με τους επιτόπους των πρωτεϊνών και δημιουργούνται μεγάλα συμπλέγματα που θολώνουν το διάλυμα.
Ανοσοσυμπλέγματα πρωτεϊνών μεγάλου ΜΒ
Ανοσοσυμπλέγματα πρωτεϊνών μικρού ΜΒ και σωματιδίων Latex
Μετράται στο φωτόμετρο η μείωση της απορρόφησης λόγω της θόλωσης
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 97: H εξίσωση της θολωσιμετρίας
t = θολερότητα
b = διαδρομή του φωτός
Io = προσπίπτων φως
Ι = μετρούμενο φως
I = Io e-bt ή t = (1/b) ln Io/I
Oι μετρήσεις γίνονται στο φωτόμετρο του αναλυτή

## Slide 98: Τέλος Ενότητας

## Slide 99: Σημειώματα

## Slide 100: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Κλινική Χημεία Ι (Θ). Ενότητα 3: Αυτόματες αναλύσεις, Από το φωτόμετρο στους βιοχημικούς αναλυτές». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 101: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 102: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 103: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 104: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.