## Slide 1: Κλινική Χημεία Ι (Θ)
Ενότητα 4: Διεθνή πρότυπα, Δείγματα ελέγχου, Βαθμονομητές
Δρ. Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ορισμός αντιδραστηρίων (Reagents) (1 από 3)
Ως αντιδραστήρια εννοούνται οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά παρασκευασμένα διαλύματα για να αντιδράσουν με την ουσία που θέλουμε να προσδιορίσουμε.
Η αντίδραση αυτή παράγει ένα χρωματικό ή άλλο αποτέλεσμα που αναγνωρίζεται από ειδική μετρητική συσκευή.

## Slide 3: Ορισμός αντιδραστηρίων (Reagents) (2 από 3)
Tα αντιδραστήρια (R) μπορεί να είναι:
Yποστρώματα (Substrates)
Ένζυμα (Enzymes)
Διαλύτες (Dilutions) – συμπεριλαμβανομένου του AD
Όλα τα παραπάνω αναμιγνύονται πριν τη χρήση
(WR – Working Reagents)

## Slide 4: Ορισμός αντιδραστηρίων (Reagents) (3 από 3)
Στα αντιδραστήρια συμπεριλαμβάνεται και το αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό ή υπερκαθαρό νερό.
AD: Aqua Distillata
Η ποιότητα του νερού στους βιοχημικούς αναλυτές εκτιμάται με την αγωγιμότητα (Conductivity – mV) η οποία μετράται τακτικά με ειδική συσκευή.

## Slide 5: Σημαίνουν το ίδιο πράγμα
H ουσία που μετράται (π.χ. ο σίδηρος):
Εξέταση = Test = Αναλύτης = Analyte = Παράμετρος = Parameter
H μέθοδος που χρησιμοποιείται:
Δοκιμασία = Test = Τυποποιημένη μέθοδος = Assay - Kit

## Slide 6: IVDs – In Vitro Diagnostics (1 από 4)
Ο όρος αναφέρεται σε:
Συσκευές ιατροβιολογικών εφαρμογών: Αναλυτές, φωτόμετρα κ.α.
Αντιδραστήρια ιατροβιολογικών εφαρμογών (Kits): Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προσδιορισμούς χημικών ενώσεων για ιατρικό σκοπό.
Δείγματα ελέγχου/Υλικά βαθμονόμησης: Ανθρώπινα ή ζωικά μίγματα βιολογικών υγρών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας ή την παραγωγή αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα διεθνή μετρητικά συστήματα (SI).

## Slide 7: IVDs – In Vitro Diagnostics (2 από 4)
Τα σημαντικότερα Διεθνή πρότυπα για την προτυποποίηση ενός αντιδραστηρίου/ προϊόντος ως IVDs παρέχονται από:
ΗΠΑ: FDA (Food and Drug Administration)
Ευρωπαϊκή Ένωση: CE (Conformité Européenne)
Στην Ευρώπη όλα τα αντιδραστήρια και οι αναλυτές πρέπει να φέρουν την σύμβαση CE. Πολλά Ευρωπαϊκής προέλευσης αντιδραστήρια όμως φέρουν και τη σήμανση FDA.

## Slide 8: IVDs – In Vitro Diagnostics (3 από 4)
Π.χ. στην κατηγορία αυτή δεν ανήκουν:
Φάρμακα και γενικά σκευάσματα που λαμβάνει ο ασθενής
Χημικά (στερεά/υγρά) που χρησιμοποιούνται για χημικές αναλύσεις εκτός ιατρικής.
Αντιδραστήρια Kits που δεν φέρουν σήμανση CE ή FDA και χρησιμοποιούνται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς (For Research Use Only).
RUO: Research Use Only

## Slide 9: IVDs – In Vitro Diagnostics (4 από 4)
Στην Ευρώπη η σήμανση CE αποδίδεται σε:
Αναλυτές (βιοχημικούς, ανοσοχημικούς, αιματολογικούς κ.α.)
Συσκευές εργαστηρίου (φωτόμετρα, φυγόκεντροι)
Αντιδραστήρια αναλυτών (Kits)
Αντιδραστήρια για δια χειρός μεθόδους (manual)

## Slide 10: Η σύσταση των αντιδραστηρίων (1 από 3)
Σε υγρή μορφή (Ready for use)
Είναι μίγματα δραστικής ουσίας (matrix) και διαλύτη.
Χρησιμοποιούνται όπως έχουν στον αναλυτή αφού προηγηθεί ήπια ανάδευση.
Πλεονέκτημα: Χρησιμοποιούνται άμεσα και δεν υπάρχει πιθανότητα λάθους στην ανάμιξη.

## Slide 11: Η σύσταση των αντιδραστηρίων (2 από 3)
Σε στερεή μορφή – σκόνη
Απαιτούν την ανάμιξή τους με συγκεκριμένη ποσότητα διαλύτη.
Πλεονέκτημα: Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Μειονέκτημα: Απαιτούνται βαθμονομημένα σιφώνια και υπάρχει πιθανότητα λάθους από τη διάλυση. Η διάλυση μπορεί να γίνει όμως και από τον αυτόματο αναλυτή.

## Slide 12: Συντηρητικά στα αντιδραστήρια (3 από 3)
Τα μικρόβια που αναπτύσσονται προκαλούν οξείδωση/πρωτεόλυση του περιεχομένου.
Για τον λόγο αυτό περιέχουν συντηρητικά sodium azide (εξαιρετικά τοξικό).
Τα αντιδραστήρια αλλοιώνονται γρήγορα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και την επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα.
healthcare.siemens.com

## Slide 13: H συσκευασία των αντιδραστηρίων (1 από 2)
Μεγάλες συσκευασίες από τις οποίες ο χρήστης μεταφέρει τη ποσότητα που θέλει σε μικρότερους περιέκτες. Χρησιμοποιούνται σε ανοικτούς βιοχημικούς αναλυτές
Μικρές συσκευασίες/περιέκτες που τοποθετούνται ως έχουν στους βιοχημικούς αναλυτές. Εάν έχουν και barcode χρησιμοποιούνται σε κλειστούς αναλυτές.
Μεγάλοι περιέκτες με πολλά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται και για τις αραιώσεις των αντιδραστηρίων.

## Slide 14: H συσκευασία των αντιδραστηρίων (2 από 2)
Όλα τα δοχεία αντιδραστηρίων κατασκευάζονται σήμερα από αδιαφανές πλαστικό για να εμποδίζεται η επίδραση του φωτός στο περιεχόμενο.
sz-wholesaler.com

## Slide 15: H Ευρωπαϊκή οδηγία 98/79 EC
Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να πάρει ένα αντιδραστήριο ή συσκευή την πιστοποίηση CE.

## Slide 16: Αντιδραστήρια (Reagents – R1, R2, …)
Για κάθε ανάλυση χρησιμοποιούνται ένα, δύο ή περισσότερα αντιδραστήρια.
Συνήθως το ένα (R1) περιέχει την αντιδρώσα ουσία και το δεύτερο (R2) τον διαλύτη/ρυθμιστικό διάλυμα (buffer).
Τα διαφορετικά αντιδραστήρια μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές ή κοινές διαδικασίες.

## Slide 17: Διεθνή σύμβολα που περιέχονται στις συσκευασίες των αντιδραστηρίων (1 από 6)

## Slide 18: Διεθνή σύμβολα που περιέχονται στις συσκευασίες των αντιδραστηρίων (2 από 6)

## Slide 19: Διεθνή σύμβολα που περιέχονται στις συσκευασίες των αντιδραστηρίων (3 από 6)

## Slide 20: Διεθνή σύμβολα που περιέχονται στις συσκευασίες των αντιδραστηρίων (4 από 6)

## Slide 21: Διεθνή σύμβολα που περιέχονται στις συσκευασίες των αντιδραστηρίων (5 από 6)

## Slide 22: Διεθνή σύμβολα που περιέχονται στις συσκευασίες των αντιδραστηρίων (6 από 6)

## Slide 23: Φυλλάδιο
Κάθε Kit σύμφωνα με την 98/79 EC θα πρέπει να περιέχει εσώκλειστο φυλλάδιο.
Στην Ελλάδα το φυλλάδιο θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά.

## Slide 24: Βασικές πληροφορίες των εσώκλειστων (98/79 EC)
1 | Περιέχεται η ημερομηνία αναθεώρησης των οδηγιών του Kit.
2 | Υπάρχει ειδοποίηση για την τελευταία αλλαγή στο εσώκλειστο.
3 | Υπάρχουν οδηγίες για την συνθήκες αποθήκευσης του Kit ανοιχτό ή κλειστό.
4 | Προτείνεται σωληνάριο δειγματοληψίας.
5 | Περιγράφεται η αρχή μεθόδου.
6 | Αναφέρεται η αναλυτική ευαισθησία.
7 | Αναφέρεται η διαγνωστική ευαισθησία
8 | Αναφέρεται η αναλυτική ειδικότητα.
9 | Αναφέρεται η διαγνωστική ειδικότητα.
10 | Αναφέρεται η ακρίβεια της μεθόδου.
11 | Αναφέρεται η επαναληψιμότητα της μεθόδου.
12 | Αναφέρεται η αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου.
13 | Αναφέρονται τυχόν αλληλεπιδράσεις (ικτερικό, αιμολυμένο αίμα κ.α.)
14 | Αναφέρεται το όριο ανίχνευσης.
15 | Αναφέρεται το εύρος μέτρησης (γραμμικότητα).
16 | Αναφέρεται η ιχνηλασιμότητα.
17 | Δίνονται πληροφορίες για τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας
18 | Δίνονται οι τιμές αναφοράς.
19 | Περιγραφή του επιλεγμένου πληθυσμού αναφοράς.
20 | Πληροφορίες για προβλήματα από την εντατική χρήση.

## Slide 25: Οδηγίες εσώκλειστου (1 από 25)
Υπάρχουν οδηγίες για τις συνθήκες αποθήκευσης του Kit ανοιχτό ή κλειστό.
Αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης και τελευταίας αναθεώρησης

## Slide 26: Οδηγίες εσώκλειστου (2 από 25)
Αναφέρεται και η ονομασία της μεθόδου
Περιγράφεται η αρχή μεθόδου καθώς και πάνω σε ποιο διεθνή οργανισμό βασίζεται:
SSCC = Scandinavian Federation of Clinical Chemistry
SFBC = Société Française de Biologie Clinique
IFCC = International Federation of Clinical Chemistry
DGKC = Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie

## Slide 27: Οδηγίες εσώκλειστου (3 από 25)
Manual
Hitachi 902
Δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη μεθοδολογία

## Slide 28: Οδηγίες εσώκλειστου (4 από 25)
Δίνονται πληροφορίες για τα αντιδραστήρια (σύσταση, συγκέντρωση, θέματα τοξικότητας [SDS])

## Slide 29: Οδηγίες εσώκλειστου (5 από 25)
Δίνονται πληροφορίες για την ημερομηνία λήξης του αντιδραστηρίου:
Πριν ανοίξει η συσκευασία και έρθει σε επαφή το περιεχόμενο με τον αέρα.
Μετά την πρώτη χρήση του αντιδραστηρίου.

## Slide 30: Οδηγίες εσώκλειστου (6 από 25)
Aναφέρεται το δείγμα/τα και το σωληνάριο δειγματοληψίας ή τουλάχιστον δίνονται οδηγίες για το ποιο είναι ακατάλληλο.

## Slide 31: Οδηγίες εσώκλειστου (7 από 25)
Αναφέρεται οι αλληλεπιδράσεις από ικτερικά/αιμολυμένα/λιπαιμικά δείγματα ή δείγματα που περιέχουν μεταβολίτες ή φάρμακα.

## Slide 32: Οδηγίες εσώκλειστου (8 από 25)
Δίνονται πληροφορίες για την επαναληψιμότητα (repeatability) της μεθόδου
Για τον λόγο αυτό υπολογίζεται o συντελεστής μεταβλητότητας (CVintra-assay) τουλάχιστον 20 τιμών ορού ασθενούς ή control που προσδιορίστηκαν μέσα στην ίδια ημέρα, με τα ίδια αντιδραστήρια και την ίδια βαθμονόμηση.

## Slide 33: Οδηγίες εσώκλειστου (9 από 25)
Δίνονται πληροφορίες για την αναπαραγωγιμότητα (reproducibility) της μεθόδου
Για τον λόγο αυτό υπολογίζεται ο συντελεστής μεταβλητότητας (Cvinter-assay) τουλάχιστον 20 τιμών ορού ασθενούς ή control που προσδιορίστηκαν διαφορετικές ημέρες, ενδεχομένως με διαφορετικά αντιδραστήρια και διαφορετική βαθμονόμηση.

## Slide 34: Οδηγίες εσώκλειστου (10 από 25)
Μεγάλη επαναληψιμότητα
Μικρή επαναληψιμότητα
Απεικόνιση διαφορών στην επαναληψιμότητα/αναπαραγωγιμότητα με τη κατασκευή κατανομής συχνοτήτων

## Slide 35: Οδηγίες εσώκλειστου (11 από 25)
Πρέπει να αναγράφεται το εύρος μέτρησης (measuring range)
To εύρος μέτρησης π.χ. 0,11 – 30 mol/L αποτελείται από δύο τιμές
Την κατώτερη τιμή που δηλώνει τη λειτουργική ευαισθησία (Limit of Quantification ή LOQ: Limit of Quantification)
Tην ανώτερη τιμή που δηλώνει τη γραμμικότητα (linearity).
Τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες από το εύρος μέτρησης δεν δίνονται.

## Slide 36: Οδηγίες εσώκλειστου (12 από 25)
Τιμές μικρότερες του ορίου ανίχνευσης αναγράφονται ως μικρότερες του ορίου π.χ. ως < 0,17 mol/L.
Η γραμμικότητα και το όριο ανίχνευσης
Τιμές μεγαλύτερες του ορίου γραμμικότητας είτε αναγράφονται ως μεγαλύτερες του ορίου (π.χ. > 400 mg/dL ή γίνεται αραίωση και επανυπολογισμός.

## Slide 37: Οδηγίες εσώκλειστου (13 από 25)
Υπολογισμός αναλυτικής ευαισθησίας ή ορίου ανίχνευσης
Το όριο ανίχνευσης είναι η ελάχιστη συγκέντρωση που μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο και διαφέρει από την απόκριση του τυφλού κατά το τριπλάσιο της τυπικής απόκλισης του μέσου όρου του τυφλού.
Υπολογίζεται από την εξίσωση: LOD = 3 SD
Στους βιοχημικούς αναλυτές τo SD είναι η τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον τιμών αραιωμένου δείγματος στα όρια του τυφλού.

## Slide 38: Οδηγίες εσώκλειστου (14 από 25)
Γραμμικότητα
Υπολογισμός γραμμικότητας
Συλλέγεται δείγμα πολύ υψηλής συγκέντρωσης και γίνονται διαδοχικές αραιώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που βρίσκεται σε γραμμική σχέση με τις προηγούμενες είναι η γραμμικότητα της μεθόδου.

## Slide 39: Οδηγίες εσώκλειστου (15 από 25)
Υπολογισμός ορίου ποσοτικοποίησης ή λειτουργικής ευαισθησίας
Το όριο ποσοτικοποίησης είναι η ελάχιστη συγκέντρωση που μπορεί να προσδιοριστεί με αποδεκτή επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα.
Υπολογίζεται από την εξίσωση: LOQ = 10 SD
Στους βιοχημικούς αναλυτές τo SD είναι η τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον τιμών αραιωμένου δείγματος στα όρια του τυφλού.

## Slide 40: Οδηγίες εσώκλειστου (16 από 25)
Αναφέρεται η διαγνωστική ευαισθησία
Η διαγνωστική ευαισθησία (Sensitivity ή Se) εκφράζει τη πιθανότητα να είναι θετικό το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας που σχετίζεται σε μία νόσο, αν το άτομο πάσχει από τη νόσο αυτή.
Ισούνται με το ποσοστό των αληθώς θετικών (ΑΘ) αποτελεσμάτων στο σύνολο των πασχόντων αυτών.

## Slide 41: Οδηγίες εσώκλειστου (17 από 25)
Αναφέρεται η διαγνωστική ειδικότητα
Η διαγνωστική ειδικότητα (Specificity ή Sp) εκφράζει τη πιθανότητα να είναι αρνητικό το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας που σχετίζεται σε μία νόσο, αν το άτομο δεν πάσχει από τη νόσο αυτή.
Ισούνται με το ποσοστό των αληθώς αρνητικών (ΑΑ) αποτελεσμάτων στο σύνολο των μη πασχόντων αυτών.

## Slide 42: Οδηγίες εσώκλειστου (18 από 25)
Παράδειγμα υπολογισμού Se, Sp (α)
Για την αξιολόγηση ενός test εγκυμοσύνης, εξετάσθηκαν ούρα από 670 γυναίκες που είχαν καθυστέρηση στην περίοδο τους κατά 6 εβδομάδες και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Βρέθηκαν 540 δείγματα θετικά από τα οποία τα 530 ανήκαν σε γυναίκες που αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι ήταν έγκυες και 130 δείγματα αρνητικά, από τα οποία τα 62 ανήκαν σε γυναίκες που επίσης αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι ήταν έγκυες.
Απάντηση: Δημιουργείται αρχικά ένας τετράπτυχος πίνακας

## Slide 43: Οδηγίες εσώκλειστου (19 από 25)
Εγκυμοσύνη |  |  | 
Τεστ Εγκυμοσύνης | Έγκυες | Μη έγκυες | Σύνολο
Θετικό (+) | 530 (ΑΘ) | 10 (ΨΘ) | 540 (ΑΘ+ΨΘ)
Αρνητικό (-) | 62 (ΨΑ) | 68 (AA) | 130 (AA+ΨΑ)
Σύνολο | 592 (ΑΘ+ΨΑ) | 78 (ΑΑ+ΨΘ) | 670 (ΑΘ+ΨΑ+ΨΘ+ΑΑ)
Άριστη τιμή είναι η μονάδα (1). Καμία όμως εξέταση δεν τη προσεγγίζει και για τα δύο μεγέθη Se, Sp.
Παράδειγμα υπολογισμού Se, Sp (β)

## Slide 44: Οδηγίες εσώκλειστου (20 από 25)
Oι τιμές αναφοράς
Αν και τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων αναφέρουν τιμές αναφοράς θα πρέπει αυτά να υπολογίζονται από το ίδιο το εργαστήριο έτσι ώστε να αναφέρονται στον πληθυσμό του εργαστηρίου.
Οι τιμές αναφοράς αναφέρονται:
Στα δύο φύλα (όπου υπάρχει διαφορά)
Σε διαφορετικές ηλικίες (π.χ. παιδιά – ενήλικες)
Σε διαφορετικές φυσιολογικές καταστάσεις (έγκυες, καπνίζοντες, ασθενείς κ.α.)

## Slide 45: Οδηγίες εσώκλειστου (21 από 25)
Oι τιμές αναφοράς (α) – προσδιορισμός σε κανονική κατανομή
Από όλες τις τιμές κατασκευάζεται μία κατανομή συχνοτήτων που έχει τη μορφή κωδωνοειδούς καμπύλης (κανονική κατανομή). Οι τιμές που περικλείονται στο εύρος ± 2 SD περιέχουν το 95% των τιμών και αποτελούν τις τιμές αναφοράς.

## Slide 46: Οδηγίες εσώκλειστου (22 από 25)
Oι τιμές αναφοράς (α) – προσδιορισμός σε μη κανονική κατανομή
Oι μετρήσεις τοποθετούνται σε αύξουσα σειρά και υπολογίζεται τα εκατοστημόρια (percentiles) 2,5P και 97,5P. Έτσι απομακρύνονται οι χαμηλές και υψηλές ακραίες τιμές.

## Slide 47: Οδηγίες εσώκλειστου (23 από 25)
Ο υπολογισμός γίνεται με τη χρήση δειγμάτων διαφόρων συγκεντρώσεων τα οποία προσδιορίζονται με τη δική μας και τη πρότυπη μέθοδο.
Προσδιορίζεται καμπύλη/εξίσωση παλινδρόμησης που δείχνει τη σχέση των δύο μεθόδων.
Ακρίβεια της μεθόδου (α)
Η ακρίβεια αφορά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της μεθόδου (method comparison) με πρότυπη μέθοδο που αφορά το λεγόμενο «χρυσό πρότυπο» (gold standard)

## Slide 48: Οδηγίες εσώκλειστου (24 από 25)
Δική μας μέθοδος | Gold Standard
5 | 10
9 | 11
12 | 16
18 | 24
25 | 30
31 | 38
36 | 43
R2 κοντά στο 1 σημαίνει πολύ καλή συσχέτιση
Ακρίβεια της μεθόδου (β) – Κατασκευή εξίσωση παλινδρόμησης

## Slide 49: Οδηγίες εσώκλειστου (25 από 25)
Ακρίβεια της μεθόδου (γ) – Απεικόνιση σε κανονική κατανομή

## Slide 50: Οι βαθμονομητές
Standards, Calibrators
St, Cal

## Slide 51: Τι είναι οι βαθμονομητές;
Oι βαθμονομητές είναι διαλύματα που περιέχουν σε σταθερή συγκέντρωση μια ή περισσότερες αντιδρώσες ουσίες.
Χρησιμεύουν για τη σύγκριση της απορρόφησης ή άλλου φυσικού μεγέθους που προσδιορίζεται σε αυτούς με τις αντίστοιχες τιμές των δειγμάτων προκειμένου να προσδιοριστεί η συγκέντρωση ή η δραστικότητά τους.
Οι κατασκευαστές τους τα παρέχουν:
Σε υγρή μορφή
Σε σκόνη (λυοφιλοποιημένη μορφή)

## Slide 52: Σημαίνουν το ίδιο πράγμα
Standard = Πρότυπο = Calibration = Βαθμονομητής = Reference material (RF) = Υλικό αναφοράς = Certified Reference material = Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς
Κάνω βαθμονόμηση = Κάνω καλιμπρέισιον (calibration) = καλιμπράρω = βαθμονομώ = Κάνω καμπύλη

## Slide 53: Η σύσταση των βαθμονομητών
c.f.a.s Roche Hitachi

## Slide 54: H ανασύσταση των βαθμονομητών
Oι βαθμονομητές που δεν είναι σε υγρή μορφή έχουν το μειονέκτημα ότι πρέπει να ανασυσταθούν με κάποιο διαλύτη (συνήθως AD).
H ανασύσταση γίνεται είτε με ογκομετρική πιπέττα είτε με αυτόματη διακριβωμένη πιπέττα γνωστής αβεβαιότητας.
Η διακρίβωση της πιπέττας γίνεται είτε σε εξειδικευμένο εργαστήριο διακρίβωσης είτε με εσωτερική διαδικασία χρησιμοποιώντας αναλυτικό ζυγό μεγάλης ευαισθησίας και διακριβωμένα σταθμά.

## Slide 55: Παράδειγμα διαδικασίας ανασύστασης (Chem 7, Siemens)
Αφαιρέστε το πώμα και προσθέστε 2,00 ± 0,01 ml νερού με ογκομετρική πιπέττα. Το νερό πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου.
Τοποθετήστε πάλι το πώμα και μην αναδεύσετε τα φιαλίδια για 5 λεπτά.
Ανακινήστε τα φιαλίδια με ήπιες κυκλικές κινήσεις για 30’’ και μετά αναστρέψτε τα φιαλίδια 10 φορές.
Αφήστε τα φιαλίδια σε ηρεμία για 10 λεπτά και μετά αναστρέψτε πάλι τα φιαλίδια 10 φορές.
Χρησιμοποιείστε το αμέσως ή φυλάξτε το για μελλοντική χρήση τους 2 – 8ο C. Πριν από κάθε χρήση αντιστρέψτε το ήπια 10 φορές.
Προσοχή στην αποφυγή δημιουργίας αφρού. Οι μεμβράνες δεσμεύουν τα ένζυμα.

## Slide 56: Η ιχνηλασιμότητα των βαθμονομητών
Οι βαθμονομητές που ακολουθούν τα πρότυπα WHO ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά ιχνηλασιμότητας που από πάνω (ο βαθμονομητής του εργαστηρίου μας) προς τα κάτω (πρότυπο WHO) έχουν συνεχώς μειούμενη αβεβαιότητα (uncertainty).

## Slide 57: Τα πρότυπα των βαθμονομητών από τον WHO

## Slide 58: Στους βιοχημικούς αναλυτές οι αναλύσεις τελικού σημείου έχουν μόνο ένα βαθμονομητή;
Πάντα είχαν δύο βαθμονομητές
(ο ένας ήταν το κενό ή το νερό)
Σήμερα χρησιμοποιούν πλέον τρεις βαθμονομητές (ο ένας είναι συνήθως μηδενικός)
Y = αx + b. Συνήθως α = 1 και b = 0, αλλά δεν ισχύει για κάθε βαθμονόμηση

## Slide 59: Στους βιοχημικούς αναλυτές όλες οι αναλύσεις βαθμονομούνται;
Συγκεκριμένα για blank, calibrator, sample γίνονται χωριστές κινητικές αντιδράσεις και οι τρεις μέσες τιμές των διαφορών των απορροφήσεων χρησιμοποιούνται στον παραπάνω τύπο.
Σήμερα ΝΑΙ. Παλιότερα τα ένζυμα δεν βαθμονομούνταν και υπολογίζονται από την εξίσωση:
Δραστικότητα = ΔΑ Factor
Σήμερα όμως η 98/79 EC ζητεί να βαθμονομούνται. Η σχετική εξίσωση είναι η παρακάτω:

## Slide 60: Οι βαθμονομητές κατασκευάζονται πάντα από βιολογικά δείγματα;
Σε μερικές περιπτώσεις οι βαθμονομητές παρασκευάζονται από χημικά διαλύματα μια που είναι αδύνατο τα βιολογικά δείγματα να έχουν την επιθυμητή σταθερή σύσταση της βασικής τους ουσίας π.χ. οι βαθμονομητές των αναλυτών ιόντων.
awaretech.com

## Slide 61: Οι βαθμονομητές έχουν μόνο απολύτως σταθερή συγκέντρωση (1 από 2);
ΌΧΙ
Παρόλο την ακριβή παρασκευής τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (WHO, NIST) υπάρχει κάποια αβεβαιότητα (uncertainty) στον υπολογισμό της συγκέντρωσής τους. Η αβεβαιότητα αυτή (Ucal%) αναφέρεται από τον κατασκευαστή στο εργαστήριο.
Eπιπλέον εάν ο βαθμονομητής παρέχεται σε σκόνη και χρειάζεται για τη βαθμονόμηση μία πιπέττα τότε η αβεβαιότητα αυξάνει ακόμα περισσότερο αφού θα προστεθεί και αυτή (Upip%)

## Slide 62: Οι βαθμονομητές έχουν μόνο απολύτως σταθερή συγκέντρωση (2 από 2);
Παράδειγμα υπολογισμού αβεβαιότητας βαθμονομητή
Έστω ότι ο βαθμονομητής της ουρίας έχει συγκέντρωση CΒUN = 165,4 mg/dL. H αβεβαιότητα του σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι UBUN = 2,3%. H ανασύσταση του βαθμονομητή γίνεται με αυτόματη πιπέττα της οποίας η αβεβαιότητα είναι Upip = 3,4%.
Απάντηση. Η συνολική αβεβαιότητα του βαθμονομητή υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση (αλγεβρικό άθροισμα διακυμάνσεων):
Οπότε Utotal = 4,1%. Δηλαδή η συγκέντρωση του βαθμονομητή κυμαίνεται από 158,6 μέχρι 172,2 mg/dL.

## Slide 63: Tα δείγματα ελέγχου
Control samples

## Slide 64: Σημαίνουν το ίδιο πράγμα
Control samples = Control materials = Controls = Control sera = Δείγματα ελέγχου = Pool samples = Δεξαμενές δειγμάτων
Control = Κάνω έλεγχο ποιότητας = Kάνω control = κοντρολάρω

## Slide 65: Διαφορές – ομοιότητες στη σύσταση δειγμάτων ελέγχου και βαθμονομητών
Tα δείγματα ελέγχου έχουν εύρος τιμών. Αντίθετα οι βαθμονομητές έχουν μία σταθερή τιμή.
Τα δείγματα ελέγχου φτιάχνονται συνήθως από ανθρώπινους ορούς και σε κάθε περίπτωση από βιολογικά δείγματα. Οι βαθμονομητές μπορεί να φτιάχνονται είτε από βιολογικά δείγματα είτε από χημικά διαλύματα.
Τα δείγματα ελέγχου των αναλυτών μπορεί να προέρχονται από τον κατασκευαστή του αναλυτή είτε από ανεξάρτητο προμηθευτή. Αντίθετα οι βαθμονομητές προέρχονται από τον κατασκευαστή του αναλυτή.

## Slide 66: Προδιαγραφές ορών ελέγχου
Οι οροί ελέγχου θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί από ανθρώπινο ορό.
Οι τιμές των ορίων ελέγχου θα πρέπει να καλύπτουν τις μεθόδους του εργαστηρίου. Αν και το κάθε εργαστήριο ενθαρρύνεται να υπολογίσει τις δικές του τιμές αναφοράς, η αναγραφή από τον κατασκευαστή των αναμενόμενων τιμών ελέγχου για τις μεθόδους που αυτό χρησιμοποιεί, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα.
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τιμές για όλες τις εξετάσεις.
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο οροί ελέγχου για κάθε εξέταση. Οι τιμές των ορίων ελέγχου θα πρέπει διαφέρουν σαφώς μεταξύ των δύο ορών ελέγχου.

## Slide 67: Τα επίπεδα ελέγχου
Ο έλεγχος των εξετάσεων δεν γίνονται σε ένα μόνο εύρος αλλά τουλάχιστον σε δύο (ονομάζονται επίπεδα ή levels). Tα επίπεδα βρίσκονται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις έτσι ώστε να ελέγχεται η ορθότητα της εξέτασης σε όλο το εύρος της καμπύλης αναφοράς.
Συνήθως είναι Positive Low, Normal, Positive High
 | Επίπεδο Α (φυσιολογικό) |  |  |  |  | Επίπεδο Β (παθολογικό) |  |  |  | 
 | Τιμή στόχος | Τυπική απόκλιση | Κάτω όριο | Άνω όριο |  | Τιμή στόχος | Τυπική απόκλιση | Κάτω όριο | Άνω όριο | Μονάδες μέτρησης
Chol | 195 | 3,3 | 185 | 205 |  | 290 | 3,3 | 280 | 300 | mg/dl
ALP | 60 | 1,7 | 55 | 65 |  | 210 | 5,0 | 195 | 225 | IU/ml
Ca | 9,4 | 0,2 | 8,7 | 10,1 |  | 18 | 0,7 | 16 | 20 | mg/dl
Creat | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 1,3 |  | 1,7 | 0,1 | 1,4 | 2 | mg/dl
Νa | 145 | 1,7 | 140 | 150 |  | 160 | 1,7 | 155 | 165 | mEq/lt

## Slide 68: O υπολογισμός των ορίων ελέγχου στη βιομηχανία (1 από 4)
98 | 99 | 99 | 98 | 109 | 108
92 | 95 | 112 | 105 | 92 | 101
120 | 87 | 105 | 91 | 105 | 100
108 | 97 | 114 | 95 | 105 | 103
107 | 98 | 126 | 91 | 96 | 100
110 | 101 | 110 | 98 | 94 | 103
87 | 98 | 90 | 100 | 107 | 100
99 | 98 | 103 | 100 | 93 | 94
81 | 98 | 105 | 98 | 91 | 89
93 | 108 | 112 | 113 | 104 | 105
96 | 99 | 99 | 90 | 104 | 94
90 | 99 | 97 | 96 | 113 | 107
89 | 97 | 104 | 85 | 109 | 98

## Slide 69: O υπολογισμός των ορίων ελέγχου στη βιομηχανία (2 από 4)
Έλεγχος δοκιμαστικών ορίων (α)
Μέση τιμή μ= 99,91
Τυπική απόκλιση SD = 7,4
Αφαιρείται η τιμή που είναι έξω από τα δοκιμαστικά όρια ελέγχου

## Slide 70: O υπολογισμός των ορίων ελέγχου στη βιομηχανία (3 από 4)
Έλεγχος δοκιμαστικών ορίων (β)
Μέση τιμή μ= 99,57
Τυπική απόκλιση SD = 6,83
Αφαιρείται η τιμή που είναι έξω από τα δοκιμαστικά όρια ελέγχου

## Slide 71: O υπολογισμός των ορίων ελέγχου στη βιομηχανία (4 από 4)
Έλεγχος δοκιμαστικών ορίων (γ)
Μέση τιμή μ= 99,30
Τυπική απόκλιση SD = 6,64
Οριστικά όρια ελέγχου

## Slide 72: Η δημιουργία των ορίων ελέγχου στο εργαστήριο
Τα όρια ελέγχου που δίνονται από τις εταιρείες θεωρούνται προσωρινά.
Το εργαστήριο μετά τη σταθεροποίηση της εξέτασης οφείλει να υπολογίσει δικά του με παρόμοια διαδικασία.
Η δημιουργία των κατάλληλων ορίων ελέγχου είναι το πρώτο βήμα για τη οργάνωση ενός αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας.

## Slide 73: Τέλος Ενότητας

## Slide 74: Σημειώματα

## Slide 75: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Κλινική Χημεία Ι (Θ). Ενότητα 4: Διεθνή πρότυπα, Δείγματα ελέγχου, Βαθμονομητές». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 76: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 77: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 78: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 79: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.