## Slide 1: Κλινική Χημεία Ι (Θ)
Ενότητα 5: Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας
Δρ. Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εργαστηριακός στατιστικός έλεγχος ποιότητας
H ανίχνευση σφαλμάτων και λαθών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Πρόκειται για το βασικό καθήκον των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων που εκτελούν καθημερινά σε όλους τους αυτόματους αναλυτές αλλά και σε αρκετές χειροκίνητες μεθόδους.
Γνωστό και Quality Control (QC) ή Statistical Quality Control (SQC)

## Slide 3: Ο SPC διακρίνεται σε δύο είδη
Εσωτερικό έλεγχο ποιότητας
Οι διαδικασίες ποιότητας που εκτελούνται μέσα στο εργαστήριο.
Εξωτερικό έλεγχο ποιότητας
Οι διαδικασίες του ποιοτικού ελέγχου γίνονται σε συνεργασία με ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα.
Και τα δύο αφορούν ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις

## Slide 4: Προαναλυτικά σφάλματα Pre-analytical errors
Συνηθισμένα προαναλυτικά σφάλματα
Ακατάλληλο δείγμα π.χ. αιμολυμένος ή λιπαιμικός ορός
Λάθος σωληνάριο δείγματος π.χ. σωληνάριο EDTA για χρόνο Quick
Λάθος δείγμα π.χ. πλάσμα αντί ορού
Αναγραφή λάθους ονόματος στο σωληνάριο αιμοληψίας
Αίτηση από τον κλινικό ιατρό λάθος εξέτασης (π.χ. από αφηρημάδα)
Χρήση ακατάλληλου παραπεμπτικού π.χ. ούρων αντί αίματος
Ακατάλληλη συντήρηση του δείγματος π.χ. κατάψυξη στα ούρα
Ελλιπή προετοιμασία του εξεταζόμενου π.χ. λάθος δίαιτα
Σφάλματα στην αιμοληψία π.χ. παρατεταμένη περίδεση για μέτρηση Ca
Προγραμματισμός στον αναλυτή λάθος εξέτασης
Παρατεταμένη παραμονή του δείγματος πριν την ανάλυση

## Slide 5: Αναλυτικά σφάλματα Analytical errors
Συνηθισμένα μετααναλυτικά σφάλματα
Βλάβη στον αναλυτή
Λάθος φυγοκέντρηση π.χ. στροφές ή χρόνος
Λάθος προετοιμασία του δείγματος π.χ. απολευκωμάτωση
Λάθος «χημεία» στον αναλυτή
Λάθος αραίωση του δείγματος
Κακή επαληψιμότητα της μεθόδου στον αναλυτή
Έλλειψη ακρίβειας της μεθόδου στον αναλυτή
Τοποθέτηση λάθους δείγματος στον αναλυτή

## Slide 6: Mεταναλυτικά σφάλματα Post-analytical errors
Συνηθισμένα μετααναλυτικά σφάλματα
Λάθος αντιγραφή αποτελέσματος στο παραπεμπτικό
Λάθος αντιγραφή ονόματος ασθενούς και αποτελεσμάτων στο αρχείο
Υπερβολική καθυστέρηση στην αποστολή των αποτελεσμάτων
Λάθος υπολογισμοί στις τιμές του αναλυτή π.χ. πολ/σμός μετά από αραίωση
Αποστολή αποτελεσμάτων σε λάθος αποδέκτη π.χ. υποκατάστημα
Απώλεια των αποτελεσμάτων πριν κρατηθεί για αυτά αντίγραφο
Tα «γραμματειακά σφάλματα» – σφάλματα που γίνονται μετά την ανάλυση κατά την απόδοση του αποτελέσματος.

## Slide 7: Σημαντικές παρατηρήσεις
Ποια είναι τα συχνότερα σφάλματα;
Tα προαναλυτικά σφάλματα (60% των περιπτώσεων)
Ποια είναι τα σοβαρότερα;
Tα μετααναλυτικά – το λάθος έχει ήδη φτάσει στον ασθενή
Ποια σφάλματα μπορούν να ανιχνευτούν με SPC;
Tα αναλυτικά και είναι τα μόνα που μπορούν να εξαλειφθούν

## Slide 8: Τα προαναλυτικά σφάλματα μειώνονται:
Mε τα «προαναλυτικά συστήματα» (modular systems).
Με την εφαρμογή μεθόδων αυτόματης ταυτοποίησης (BarCode).
Mε μεθόδους στατιστικού ελέγχου ποιότητας π.χ. Delta check.
service-instrument.ru

## Slide 9: Τα αναλυτικά σφάλματα μειώνονται:
Mε τα διαγράμματα ελέγχου και τους κανόνες ελέγχου του στατιστικού ελέγχου ποιότητας

## Slide 10: Τα μετααναλυτικά σφάλματα μειώνονται:
Mε την ανάπτυξη της πληροφορικής (LIS) στη μεταφορά δεδομένων και την εκτύπωση εκθέσεων αποτελεσμάτων.
“Covenant HealthCare offers the latest medical technology” από Saginaw Future Inc. διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0

## Slide 11: Σφάλματα και λάθη: ελαφρώς διαφορετικές έννοιες
Σφάλματα (errors): Έχουν στατιστική έννοια, δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη βούληση και είναι αυτά που προσδιορίζονται με το SPC. Πρόκειται κυρίως για τα αναλυτικά σφάλματα.
Λάθη (mistakes): Έχουν να κάνουν με ανθρώπινη ενέργεια. Δύσκολο να ανιχνευτούν με SPC. Εμφανίζονται κυρίως στο προαναλυτικό και μετααναλυτικό στάδιο.

## Slide 12: Προαναλυτικά και μετααναλυτικά λάθη Χονδροειδή λάθη (gross errors)
Kακή επαναληψιμότητα
Κακή ακρίβεια

## Slide 13: Δύο κατηγορίες με διαφορετική αντιμετώπιση
Τυχαία σφάλματα
Συστηματικά σφάλματα
Φτωχή επαναληψιμότητα
Φτωχή ακρίβεια
Καλή επαναληψιμότητα
Κακή ακρίβεια
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 14: Τυχαία και συστηματικά σφάλματα - διαφορετική αντιμετώπιση -
Τα τυχαία σφάλματα είναι αναπόφευκτα. Πάντα υπάρχουν (ονομάζονται ενδογενή) και ισούνται με το συντελεστή διακύμανσης (CV) των τιμών ελέγχου. Δεν πρέπει όμως το μέγεθος τους (ΔRE) να υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο.
Τα συστηματικά σφάλματα μπορούν να αποφευχθούν. Αν και θα έπρεπε να είναι μηδενικά, οι διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση τους εκτελούνται όταν το μέγεθος τους (ΔSE) υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο.

## Slide 15: Η στατιστική έννοια του σφάλματος (1 από 6)
Κάθε μέτρηση εάν επαναληφθεί πολλές φορές δεν θα δώσει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα.
Π.χ. αν μετρήσουμε το ουρικό οξύ σε ένα ασθενή 20 φορές οι τιμές θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:
7,9, 7,8, 7,9, 8,0, 7,8, 7,9, 7,8, 7,8, 8,0, 7,9, 7,9, 7,8, 7,9, 8,0, 7,8, 7,9, 7,8, 7,8, 8,0, 7,9
Tα στατιστικά των παρατηρήσεων αυτών είναι (N = 20):

## Slide 16: Η στατιστική έννοια του σφάλματος (2 από 6)
Η μετακίνηση της μέσης τιμής προκαλεί συστηματικό σφάλμα, και πως η αύξηση της τυπικής απόκλισης αυξάνει το τυχαίο σφάλμα
Από τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση μπορεί να οριστεί μία κανονική κατανομή.

## Slide 17: Η στατιστική έννοια του σφάλματος (3 από 6)
Eαν η προηγούμενη κατανομή θεωρεί όρια ελέγχου και συγκεκριμένα το εύρος μ ± 3σ τότε κάθε νέα ομάδα επαναλαμβανόμενων τιμών του ίδιου δείγματος που διαφέρει είτε κατά μ είτε κατά σ θα πρέπει να θεωρείται αναλυτικό σφάλμα.
Λάβετε υπόψη σας ότι:
Στο τμήμα μ ± σ περιέχεται το 68% των τιμών
Στο τμήμα μ ± 2σ περιέχεται το 95% των τιμών
Στο τμήμα μ ± 3σ περιέχεται το 99% των τιμών.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 18: Η στατιστική έννοια του σφάλματος (4 από 6)
ΔRE = 2 smeas
To CV% των επαναληπτικών μετρήσεων έxει πολλές έννοιες:
Έλλειψη επαναληψιμότητας (συμβολίζεται smeas ή imprecision)
Aναλυτικό σφάλμα (συμβολίζεται CVa)
Ενδογενές τυχαίο σφάλμα (συμβολίζεται ΔRE = 2 smeas)
Όλα τα παραπάνω εκφράζουν
τη μεταβλητότητα της εξέτασης δηλαδή το εύρος της κανονικής κατανομής των μετρήσεων.

## Slide 19: Η στατιστική έννοια του σφάλματος (5 από 6)
Η μεταβλητότητα μιας εξέτασης έχει συγκεκριμένα όρια (s ή σ) που ονομάζονται όρια ελέγχου (Control limits).
Η υπέρβαση των ορίων αυτών (SD) είναι το τυχαίο σφάλμα.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 20: Η στατιστική έννοια του σφάλματος (6 από 6)
Οι προηγούμενες τιμές (7,9, 7,8, 7,9, 8,0, 7,8, 7,9, 7,8, 7,8, 8,0, 7,9) έχουν πολύ μικρή έλλειψη επαναληψιμότητας εντός των ορίων ελέγχου αλλά δεν γνωρίζουμε εάν είναι σωστές.
H διαφορά της μέσης τιμής επαναληπτικών μετρήσεων από την αληθή τιμή ονομάζεται:
Έλλειψη ακρίβειας (συμβολίζεται bias ή inaccurancy).
Συστηματικό σφάλμα ΔSE.

## Slide 21: Πως μετρώνται τα σφάλματα;
Μετρώνται σε μονάδες τυπικής απόκλισης των ορίων ελέγχου.
Π.χ. ΔSE = 2,1s ή ΔRE = 3,4s
Συνήθως η τυπική απόκλιση των ορίων ελέγχου συμβολίζεται ως s (Ελληνικά σ) σε αντιπαράθεση με την τυπική απόκλιση των ημερήσιων τιμών ελέγχου που συμβολίζονται SD.

## Slide 22: Πως προσδιορίζεται το τυχαίο σφάλμα (ΔRE)
Από το CV% των καθημερινών τιμών ελέγχου του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας προσδιορίζει την επαναληψιμότητα ή αλλιώς το ολικό τυχαίο σφάλμα της εξέτασης.

## Slide 23: Πως προσδιορίζεται το συστηματικό σφάλμα (ΔSE)
Από τη διαφορά των τιμών του εργαστηρίου από τη τιμή στόχο των ορίων ελέγχου του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Από τον υπολογισμό της ανάκτησης (Recovery).
Από τη σύγκριση της μεθόδου με μία άλλη (ανάλυση παλινδρόμησης).
Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας προσδιορίζει την ακρίβεια ή αλλιώς το ολικό συστηματικό σφάλμα της εξέτασης.

## Slide 24: Το ολικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου (Total error – TE) (1 από 5)
TE < ΤEa ή TEb
Τα σφάλματα που επιδέχεται μία εξέταση έχουν ένα όριο που υπολογίζεται με δύο τρόπους:
με βάση την αναλυτική απόδοση της εξέτασης (ΗΠΑ). Ονομάζεται τότε TEa: analytical allowable Total Error
με βάση την βιολογική διακύμανση της εξέτασης (ΕΕ). Ονομάζεται τότε TEb: biological allowable Total Error

## Slide 25: Το ολικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου (Total error – TE) (2 από 5)
TE = συστηματικό σφάλμα + τυχαίο σφάλμα
ή
TE = ΔRE + ΔSE
ή
ΤΕ = bias + 2 smeas

## Slide 26: Το ολικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου (Total error – TE) (3 από 5)
Η μεταβολή της κανονικής κατανομής από την μεταβολή της τυπικής απόκλισης και τη μετακίνηση της κανονικής κατανομής
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 27: Το ολικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου (Total error – TE) (4 από 5)
Στην Ευρώπη το ολικό σφάλμα υπολογίζεται από τη βιολογική διακύμανση του βιοδείκτη μέσα:
CV%Bw: στον ανθρώπινο οργανισμό
CV%Bb: στον ανθρώπινο πληθυσμό.
Από τις δύο βιολογικές διακυμάνσεις υπολογίζονται:
Ι%: Ανώτερο επιτρεπτό τυχαίο σφάλμα
B%: Aνώτερο επιτρεπτό συστηματικό σφάλμα

## Slide 28: Το ολικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου (Total error – TE) (5 από 5)
Ο Βρετανός Fraser που δημιούργησε τις εξισώσεις
H Iσπανίδα Carmen Ricos που τις αξιοποίησε
I% = 0,5 CVBW
B% = 0,25 (CV2BW+CV2Bb)1/2
Ανώτερο επιτρεπτό αναλυτικό σφάλμα: TΕb = 1,65 I% + B%
blog.fields.utoronto.ca
berbes.com

## Slide 29: Πίνακες μεταβλητότητας και ολικού σφάλματος
Εξέταση | I% | B% | TEb%
TBILI | 12,8 | 10,0 | 31,1
DBILI | 18,4 | 14,2 | 44,5
ALB | 1,6 | 1,3 | 3,9
TP | 1,4 | 1,2 | 3,4
GPT/ALT | 5,8 | 4,5 | 14,0
GOT/AST | 6,0 | 5,4 | 15,2
γGT | 6,1 | 10,7 | 20,8
LDH | 3,7 | 5,0 | 11,1
ALP | 3,2 | 6,4 | 11,7
Ca | 1,0 | 0,8 | 2,4
Phos | 4,3 | 3,2 | 10,2
Chol | 3,0 | 4,0 | 9,0
Trig | 10,5 | 10,7 | 27,9
Creat | 2,2 | 3,4 | 6,9
Urea | 6,2 | 5,5 | 15,7
UA | 3,7 | 5,0 | 11,1
Cl | 0,6 | 0,4 | 1,4
CK | 11,4 | 11,5 | 30,3
CK MB | 9,2 | 16,0 | 31,2
Gluc | 2,5 | 2,3 | 6,3
HDL | 3,6 | 5,2 | 11,1
LDL | 4,2 | 6,8 | 13,6
Fe | 13,3 | 8,8 | 30,7
Mg | 1,6 | 1,7 | 4,3
Κ | 2,4 | 1,8 | 5,8
Na | 0,4 | 0,3 | 0,9
α-AMYL | 4,4 | 7,4 | 14,6
CHE | 3,5 | 3,1 | 8,9
Η C. Ricos έφτιαξε πίνακες μεταβλητότητας και ολικού σφάλματος για όλες τις εξετάσεις που γίνονται σήμερα.
Το ολικό σφάλμα (TE) δεν πρέπει να υπερβαίνει το TEb

## Slide 30: Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Με την χρήση controls
Με την χρήση τιμών ασθενών
Ανιχνεύει αναλυτικά σφάλματα (τυχαία και συστηματικά)
Ανιχνεύει αναλυτικά σφάλματα (τυχαία και συστηματικά) αλλά και χονδροειδή λάθη
Notes: Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες
Α) στον έλεγχο ποιότητας που χρησιμοποιεί αποτελέσματα ασθενών
Β) στον έλεγχο ποιότητας που χρησιμοποιεί υλικά ελέγχου (controls)
O έλεγχος ποιότητας που χρησιμοποιεί αποτελέσματα ασθενών μπορεί να χρησιμοποιείται είτε παράλληλα με τα υλικά ελέγχου είτε ακόμα και αποκλειστικά.
Η αποκλειστική χρήση τους επιβάλλεται στις περιπτώσεις που είτε δεν υπάρχουν υλικά ελέγχου για κάποια εξέταση είτε οι μέθοδοι με τα υλικά ελέγχου οδηγούν σε μεγάλη πιθανότητα ψευδούς απόρριψης.

## Slide 31: Τέλος Ενότητας

## Slide 32: Σημειώματα

## Slide 33: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Κλινική Χημεία Ι (Θ). Ενότητα 5: Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 34: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 35: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 36: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 37: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.